建设项目环境影响登记表

（报告表降级为登记表）

项目名称：杭州海贝机械有限公司新建项目

建设单位：    杭州海贝机械有限公司

编制单位：杭州市环境保护有限公司

编制日期：2019年6月

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、选址符合性分析	5

三、污染物排放标准、总量控制平衡方案	14

四、建设项目工程分析	16

五、建设项目环境影响分析	23

六、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	41

七、结论	43

附图

附图1   建设项目地理位置图

附图2   建设项目周边环境概况示意图

附图3   建设项目周边环境实景照片

附图4   建设项目厂区平面布置图

附图5   余杭区水功能水环境功能区划图

附图6   项目所在区域环境功能区划图

附图7   余杭区声环境功能区划图

附图8  余杭区瓶窑凤都机械产业园结构规划图

附件

◇附件1  项目申请报告

◇附件2  企业营业执照复印件

◇附件3  房产证、土地证复印件

◇附件4  租房协议复印件

◇附件5  授权委托书

◇附件6  环评确认书

◇附件7  委托人身份证复印件

◇附件8  受托人身份证复印件

◇附件9  技术咨询合同

◇附件10 内审清单

◇附件11 排水证明复印件

附表

# 附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州海贝机械有限公司新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州海贝机械有限公司 |
| 法人代表 | 徐建平 | 联系人 | 徐建平 |
| 通讯地址 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇长命村1幢1楼106 |
| 联系电话 | 13065731251 | 传真 | / | 邮政编码 | 311100 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇长命村1幢1楼106 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C33金属制品业 |
| 建筑面积(m2) | 695.6 | 绿化面积(m2) | / |
| 总投资 | 100万元 | 其中：环保投资(万元) | 2 | 环保投资占总投资比例 | 2% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | / |
| 1.1项目内容及规模: 1.1.1项目由来 兹有杭州海贝机械有限公司，地址位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇长命村1幢1楼106，租用杭州振昊机械有限公司的闲置厂房，建筑面积为695.6平方米，经营范围为机械设备、机床设备及配件、五金件的生产、加工、销售；机电设备的维修、安装、试调；金属材料、五金工具的销售。项目建成后，生产规模为年产高精密平磨主轴100套、高精密镗头50套、高精密外圆磨主轴100套、高压油箱200套、磁性材料专用装备3套。 根据中华人民共和国环境保护法、环境影响评价法及国务院令第682号《建设项目环境保护条例》，该项目必须进行环境影响评价，以便从环保角度论证项目的可行性。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“C33金属制品业”类项目。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令1号），本项目属于“二十二、金属制品业”中的“67、金属制品加工制造”， 详见表1-1。 表1-1 本项目环境影响评价分类管理依据 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 二十二、金属制品业 67、金属制品加工制造 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅切割组装除外） 仅切割组装的 / 根据业主提供的资料，本项目无电镀、喷漆工艺，且不是仅切割组装的，对照表1-1并结合本项目情况，最终确定本项目环评类别为报告表。为此，杭州海贝机械有限公司委托杭州市环境保护有限公司编制该项目的环境影响报告表。我公司接受委托后，组织技术人员对该项目进行了实地踏勘，收集了与本项目相关的资料，并对项目周边环境进行了详细调查。在此基础上，根据国家、省市的有关环保法规以及环境影响评价技术导则要求，编制了本项目的环境影响报告表，提请环境保护管理部门审查。 1.1.2项目概况 1、建设地址 本项目位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇长命村1幢1楼106，租用杭州振昊机械有限公司的闲置厂房，建筑面积为695.6平方米，项目所在地地理位置见附图1。 2、内容及规模 企业经营范围：机械设备、机床设备及配件、五金件的生产、加工、销售；机电设备的维修、安装、试调；金属材料、五金工具的销售。 项目建成后，企业生产规模为年产高精密平磨主轴100套、高精密镗头50套、高精密外圆磨主轴100套、高压油箱200套、磁性材料专用装备3套。 3、原辅材料 根据建设单位提供的资料，本项目主要消耗的原辅材料清单见表1-2。 表1-2项目主要原辅材料消耗清单 序号 名称 年用量 1 45# 钢材 100吨 2 圆钢 20吨 3 铜材 10吨 4 铁材 30吨 5 铝材 20吨 6 不锈钢 10吨 7 无缝钢管 30吨 8 无铅焊料 100kg 9 机械润滑油 300kg 10 切削液 100kg 4、项目主要生产设备 根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设备清单见表1-3所示。 表1-3 项目主要生产设备一览表 单位：台 序号 设备名称 数量 备注 1 平面磨床 1 M7132 2 外圆磨床 1 M131 3 外圆磨床 1 M1432 4 外圆磨床 1 / 5 炮塔铣床 1 RY-3e 6 杭州万能回转铣床 3 XQ6225 7 车床 1 CA 6140 -1米 8 车床 1 CA 6150 9 车床 1 CA 6140-2米 10 二保焊 1 XR-350 11 普通焊机 1 / 12 动平衡机 1 RYW 13 电脉冲 1 台湾倍速特 14 台钻 2 Z4120 15 小气泵 3 550-8L 16 锯床 1 GY-4028 17 镗床 1 / 18 试车台 3 / 劳动定员 企业员工10人。实行单班制生产，生产时间为8:00-17:00，年生产300天，不设员工食堂，不提供员工住宿。 6、公用工程 供水：本项目用水由当地自来水管道接入。 排水：采用雨、污分流，雨水收集后就近排入附近河流。 本项目废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政管网，经良渚污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。 供电：本项目所需用电由当地供电电网接入供电。 7、厂区平面布置 企业生产车间为租用杭州振昊机械有限公司的1幢一层部分，本项目位于一层靠西侧部分，其余为房东出租厂房。厂房西南侧为办公室，其余均为生产车间。本项目平面布置图详见附图3。 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，地址位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇长命村1幢1楼106，租用杭州振昊机械有限公司的闲置厂房，建筑面积为695.6平方米，经营范围为机械设备、机床设备及配件、五金件的生产、加工、销售；机电设备的维修、安装、试调；金属材料、五金工具的销售。因此无原有污染源及环境问题。 |

# 二、选址符合性分析

2.1《环境功能区划》符合性分析 根据《余杭区环境功能区划》，本项目位于瓶窑组团工业集聚点环境优化准入区(0110-Ⅴ-0-6)属于环境优化准入区，环境功能区划详见附图6。该小区具体情况介绍见表2-1所示。 表2-1 本项目所在环境功能小区主要情况介绍 一、功能属性 序号 37 功能区编号 0110-Ⅴ-0-6 环境功能综合指数 高 名称 瓶窑组团工业集聚点环境优化准入区 类型 环境优化准入区 环境功能特征 概况 主要包括位于瓶窑镇的凤都工业园区（2.63km2） 二、地理信息 面积 2.63平方公里 涉及镇街 瓶窑镇 四至范围 瓶窑凤都区块位于瓶窑镇东南部，东南到前程路、长连线，西到紫塍路。 三、主导功能及目标 主导环境功能 提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康 环境质量目标 地表水环境质量达到水环境功能区要求，地下水环境质量达Ⅲ类以上标准。 环境空气质量达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标 河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。 四、管控措施 在满足环境质量目标和区域污染物排放总量控制要求的前提下，实行环境优化准入管理。 依据区域环境承载能力，新建工业项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平。 禁止新建、扩建三类工业项目，逐步对三类工业项目进行淘汰或提升改造。加强对退出企业的污染土壤修复。 优化居住与工业功能区布局，在居住和工业功能区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。 加强土壤和地下水污染预防。 严格控制工业用水，新建项目实行节水三同时制度。 最大限度保留区内林地、湿地、河漾等原有自然生态系统，逐渐修复现有的河漾湿地系统功能，保护好河湖湿地生境；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 五、负面清单 禁止新建、扩建三类工业项目，禁止石化、化工、医药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目发展。 为防范对周边环境敏感地区的影响，加强控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入。 禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的工业项目。 禁止畜禽养殖。 禁止任何建设项目阻断自然河道。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。 环境功能区符合性分析见表2-2。 表2-2环境功能区划符合性分析 类别 序号 环境功能区要求 本项目情况 是否符合要求 管控措施 1 在满足环境质量目标和区域污染物排放总量控制要求的前提下，实行环境优化准入管理 本项目排放的废气、废水、噪声均能达到相关标准，满足环境质量目标和区域污染物排放总量控制要求 符合 2 依据区域环境承载能力，新建工业项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平 本项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平 符合 3 禁止新建、扩建三类工业项目，逐步对三类工业项目进行淘汰或提升改造。加强对退出企业的污染土壤修复 本项目属于二类工业项目 符合 4 优化居住与工业功能区布局，在居住和工业功能区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全 本项目租用现有厂房进行生产 符合 5 加强土壤和地下水污染预防 加强危险固废的防渗防漏措施，生活污水纳入市政管网 符合 6 严格控制工业用水，新建项目实行节水三同时制度 要求本项目控制用水，实行节水三同时制度 符合 7 最大限度保留区内林地、湿地、河漾等原有自然生态系统，逐渐修复现有的河漾湿地系统功能，保护好河湖湿地生境；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能 本项目租用现有厂房进行生产，不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能 符合 负面清单 1 禁止新建、扩建三类工业项目，禁止石化、化工、医药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目发展 本项目属于二类工业项目 符合 2 为防范对周边环境敏感地区的影响，加强控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入 本项目无恶臭、有机废气、重金属排放 符合 3 禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的工业项目 本项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平 符合 4 禁止畜禽养殖 本项目不属于畜禽养殖 符合 5 禁止任何建设项目阻断自然河道 本项目不阻断自然河道 符合 6 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造 本项目不占用水域，不进行非生态型河湖堤岸改造；不影响河道自然形态和水生态（环境）功能 符合 根据以上分析，本项目的建设符合环境功能区规划要求。 2.2区域污水处理厂概况 良渚污水处理厂厂址位于良渚街道良渚村范围内，良渚港、潘塘河交叉口东侧：污水系统主要包括良渚西片污水干管系统、勾庄片区污水干管系统、仁和片区污水干管系统、瓶窑污水干管系统。一期工程规模为2万m3/d， 2007年初基本完成污水主干系统，并投入试运行，出水水质达到国家一级B标准；为完成太湖流域污染物减排的目标，进一步完善良渚组团基础设施、保护和改善水环境、实施水资源优化配置的需要，在原有一期工程预留地实施良渚污水处理厂二期扩建工程，扩建工程规模为2万m3/d，在2010年10月底正式开工建设，2012年10月深度处理工艺顺利投产。2014年在原有良渚污水处理厂的规划空地上实施了良渚污水处理厂三期扩建工程，扩建工程规模为3万m3/d，其中预处理及部分配套附属建构筑物规模为6万m3/d，于2016年12月顺利通水。目前，良渚污水处理厂正在开展四期工程环境影响评价工作。预计四期工程实施后，良渚污水处理厂处理污水能力达10万m3/d。 目前良渚污水处理厂进水水质标准如下： 表 2-3良渚污水处理厂进水水质标准 项目 BOD5(mg/L) CODcr(mg/L) SS(mg/L) 氨氮(mg/L) TN(mg/L) TP(mg/L) 污水水质 ≤180 ≤400 ≤250 ≤35 ≤45 ≤4.5 尾水排放标准执行 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一 级A标准，具体如下： 表 2-4 良渚污水处理厂尾水排放标准 项目 pH(无纲量) BOD5(mg/L) CODcr(mg/L) SS(mg/L) 氨氮*(mg/L) TN(mg/L) TP(mg/L) 一级A标准 6-9 ≤10 ≤50 ≤10 ≤5（8） ≤15 ≤0.5 注： *—括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2.3 《规划环评》符合性分析 2.3.1余杭区瓶窑凤都机械产业园规划环评概况 根据调查，《余杭区瓶窑凤都机械产业园提升改造综合规划环境影响评价报告书》： 1、规划定位、目标及提升改造内容 (1)规划定位 瓶窑凤都机械产业园区的产业发展定位为：发展装备制造、金属制品等先进装备制造业，承接未来科技城产业化项目，打造生态友好型工业园区。重点发展“技术含量高、附加值高、要素依赖低”的现代产业。加快工业园区闲置用地开发和基础设施建设，拓宽产业领域，重点发展优势产业，积极培育新兴产业（引进中小精科技含量高的产业）。创新发展模式，形成优势产业带动，新兴产业快速成长，现有优势产业与新引进产业有机衔接、相互促进、融合发展 的新格局。 (2)发展目标 依托杭州主城区辐射，凤都装备机械产业园以产业转型升级为主要任务，提升发展装备制造、金属制品等先进装备制造业，承接未来科技城产业化项目，打造生态友好型工业园区。 （3）园区改造提升内容 针对凤都工业园区现状存在的问题，本次凤都园区提升改造规划的重点主要表现在如下三个方面： 1、提升园区配套基础设施和公共服务设施； 2、严格落实“整治、改造、提升”的总体要求，提升园区整体环境、打造园区形象，提高园区知名度，吸引企业入驻； 3、提升改造园区企业建筑容量、以主导产业带动园区的产业转型、提高企业综合效益、以龙头企业科技研发带动产业整体升级。 2、产业发展及功能结构规划 （1）产业转型升级 瓶窑凤都工业园区的产业发展定位为：发展装备制造、金属制品等先进装备制造业，承接未来科技城产业化项目，打造生态友好型工业园区。重点发展“技术含量高、附加值高、要素依赖低”的现代产业。加快工业园区闲置用地开发和基础设施建设，拓宽产业领域，重点发展优势产业，积极培育新兴产业（引进中小精科技含量高的产业）。创新发展模式，形成优势产业带动，新兴产业快速成长，现有优势产业与新引进产业有机衔接、相互促进、融合发展的新格局。 提升园区形象、完善基础设施和配套生活设施，提高园区的知名度和服务功能。提升园区的发展空间和辐射能力，优化工业发展环境，加大招商引资力度，吸引彭公工业区块优势企业到园区落户，积极引进资源节约型及环境友好型工业项目，形成产业规模。 加快优势产业发展。提高现有机械制造业水平，完善技术装备，装备制造、金属制品等先进装备制造业，增强企业加工能力和竞争优势。要大力发展劳动密集型工业，吸纳城区及周边农村人 就业。积极引进培育新兴工业。按照环境友好、低能耗、附加值高的标准，积极创造条件，引进和发展高新技术产业，承接未来科技城产业化项目。以高新技术对装备制造、金属制品等先进装备业改造提升为主。 （2）功能结构规划 凤都工业园区远期分为六个功能区块：四个工业片区、一个居住生活区和山体生态功能区。各片区提升方式： 1、高新科技园区：积极引入科技研发机构、高新技术产业，政府加大对自主创新、科技研发、知识产权申报的政策鼓励。 2、有色金属产业区：重点培养龙头企业，引导中小企业产业转型升级，完善内部相关配套设施，为园区主导产业的发展提供优质条件。 3、传统产业提升区：加大技改投入，提升传统产业装备水平，发展特色产业集群，优化传统产业布局。 4、中小科技企业创业区：依托杭州主城区科技辐射，积极引入高科技人才资源，优化中小型企业发展环境，完善相关配套设施，积极推广科技型、创新型企业创业机制。 5、一个居住区：近期保留三个农居生活片区，近期对其进行环境综合整治，完善配套设施，使其成为园区的配套设施的一部分；远期全部拆迁进入多高层，本区块为拆迁安置地块。 6、山体生态区：本区块控规中规划建设的凤都公园，通过生态保护、绿化设计等手段，将文化遗址保护与景观开发有机结合。 本项目属于金属制品业，同时根据规划结构图可知，本项目位于中小企业科技创业区内，结合凤都产业园环境条件准入清单（详见表2-5）：本项目不涉及电镀、发蓝、酸处理、磷化等金属表面处理工艺，因此不属于凤都产业园禁止准入产业。本项目只有少量废气产生，因此对周边环境影响较小，因此符合凤都产业园规划。 表2-5凤都产业园环境条件准入清单 区域 分类 行业清单 工艺清单 产品清单 中小科技企业 创业区、传统产业提升区 禁 止 准 入 类 产 业 / 禁止新建、扩建三类工业项目，逐步对三类工业项目进行淘汰或提升改造 石化 全部 全部 全部 化工 全部 全部 全部 医药 全部 全部 全部 造纸和纸制品业 全部 全部 全部 印染 全部 全部 全部 电镀 全部 全部 全部 农药 全部 全部 全部 化学原料和化学制品制造业 / / 危险化学品的生产；有化学反应的化工生产；农药的生产 金属制品业 / / 涉及电镀、发蓝、酸处理、磷化等金属表面处理工艺 有色金属冶炼和压延加工业 普通铸锻件生产压轧项目、 有色金属冶炼 全部 全部 非金属矿物制品业 水泥制造项目 / / 黑色金属冶炼和压延加工业 炼铁、球团、烧结、钢铁生产压轧项目 / / 电子设备制造业 / / 涉及电解、电路板腐蚀工艺 纺织业、服装业 / / 涉及印染、漂染工艺；纯纺织品后整理加工项目（包含涂层、定型、复合、PVC压延，数码印花除外） 纯表面涂装 喷塑、喷漆、浸漆、电泳等纯表面涂装加工建设项目 / / 橡胶和塑料制品业 橡胶制品生产项目、制（鞣）革项目 / 不可降解的一次性塑料制品项目、聚氯乙烯食品保鲜包装膜生产项目 动物油熬制建设项目 全部 全部 全部 涉氨项目 全部 全部 全部 进口固体废物处置利用项目 全部 全部 全部 含移动放射源探伤项目、放射性同位素生产项目 全部 全部 全部 水洗碗碟、被套、床单、 衣服项目 全部 食品制造业 年产 5000 吨以下的淀粉生产企业，生产加工面积小于 5000 平方米的食品生产加工项目 家具制造业 / 涉及喷漆等表面处理工艺的产生粉尘的家具、展示柜制造建设项目；低档家具、木制品加工 / 限值准入类产 业 / 加强控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入 2.4敏感保护目标 1、环境空气 本项目所在地环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。 根据第五章5.2分析确定，本项目大气评价等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，三级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况。 区域环境达标情况： 根据余杭区环境保护局公布的 2017 年余杭区环境状况公报，具体如下： 2017年，余杭全区环境空气质量优良率为78.1%，较上年上升10个百分点，主要污染因子为可入肺颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）。二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年平均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；可入肺颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。与上年相比，SO2（10μg/m3）、PM2.5（43μg/m3）和PM10（74μg/m3）年平均浓度分别下降23.1%、12.2%和2.6%。NO2年平均浓度（38μg/m3）与上年持平。 根据公报内容，余杭区 2017 年度可入肺颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）区域达标判断标准，余杭区2017年度区域环境空气质量不达标区。 2、地表水环境 本项目附近主要河流为长命港（良渚港支流）和东苕溪，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，良渚港（含毛家漾港、九曲港）目标水质为Ⅲ类，为良渚港（含毛家漾港、九曲港）余杭农业、工业用水区；东苕溪：104国道大桥下游200米-上纤埠（陆域范围：陆域：东岸自西险大塘堤顶纵深200米，西岸纵深1000米（17.46km2））为饮用水水源准保护区，本项目位于东苕溪东侧3600米，因此本项目不在饮用水水源保护区内，符合相关规划。 3、声环境 根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》，项目所在区域区划代号为201，为2类声环境功能区，厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 据现场踏勘，本项目的主要环境保护目标见表2-6，详见附图2。 表2-6 项目周边环境保护目标一览表 序号 敏感点名称 方位 最近距离 规模 敏感性描述 保护级别 与厂界 1 长命港 北 1100m 附近段宽20m 一般 地表水Ⅲ类 2 东苕溪 西 3600m 附近段宽35m 一般 地表水Ⅱ类 3 长命村居民点 东北 350m 多户 一般 空气二类 噪声2类 4 新东方烹饪学校 北 120m 500人 较敏感 空气二类 噪声2类

# 三、污染物排放标准、总量控制平衡方案

| 污染物排放标准 | 3.1污染物排放标准 1、废气排放标准 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，详见表3-1。 表3-1 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级（kg/h） 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120(其它) 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2、废水排放标准 本项目废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政管网，经良渚污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。标准见表3-2。 表3-2《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L（pH除外） 污染物 pH 悬浮物 CODCr 氨氮 三级标准 6～9 400 500 35① （GB18918-2002）一级A标准 6～9 10 50 5(8)② 注：①参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求； ②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目营运期，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，详见表3-3。 表3-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类区 60 50 4、固体废物控制标准 本项目产生的固废为一般工业固废及危险废物。一般工业固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及其修改单（公告2013年第36号）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单（公告2013年第36号）。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 3.2总量控制 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。“十三五”期间我国继续对CODCr、NH3-N、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。另外根据《 浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知(浙环发[2013]54 号，2013.11.4)的相关要求，浙江省对 VOCs 排放总量也提出总量控制要求。 结合上述总量控制要求及本项目工程特点，纳入总量控制污染因子为：CODCr、氨氮。 根据工程分析结果可知： CODCr：0.006t/a、氨氮：0.0006t/a。 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。因此本项目不需区域替代削减。 |

# 四、建设项目工程分析

4.1工艺流程简述 本项目主要从事机械设备、机床设备及配件、五金件的生产、加工、销售；机电设备的维修、安装、试调；金属材料、五金工具的销售，具体生产工艺及工艺流程简述分析如下。 图4-1生产工艺流程图 生产工艺说明：外购铁材、铝材、铜材在先用车床进行车加工，然后用磨床进行磨加工，再用铣床、锯床、镗床等进行精加工，再进行组装，然后进行调试，调试后即为成品。 图4-2生产工艺流程图 生产工艺说明：机械设备上的工具、刀头等在使用过程中可能会有损坏，企业在厂区内用焊机、车床等进行维修。 注：本项目无喷漆、喷塑、酸洗磷化等工艺。 4.2主要污染工序及污染因子识别 1、废气 本项目废气主要为生产过程中产生的焊接废气。磨加工过程中加入切削液进行加工，因此该工序无废气产生。 焊接废气：根据《环境保护实用技术手册》（胡名操主编），焊接的发尘量见下表： 表4-1几种焊接（切割）方法的发尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量（mg/min） 焊接材料的发尘量（g/kg） 手工电弧焊 低氢型焊条(结 507，直径 4mm) 350～450 11～16 钛钙型焊条(结 422，直径 4mm) 200～280 6～8 自保护焊 药芯焊丝(直径 3.2mm) 2000～3500 20～25 二氧化碳焊 实芯焊丝(直径 1.6mm) 450～650 5～8 药芯焊丝(直径 1.6mm) 700～900 7～10 氩弧焊 实芯焊丝(直径 1.6mm) 100～200 2～5 埋弧焊 实芯焊丝(ф5) 10～40 0.1～0.3 氧－乙炔切割 40～80 根据上表的系数，可以计算出本项目焊接工序的产尘量，详见下表4-2。 表4-2焊接废气产尘量总汇 序号 焊接方式 焊接材料用量 产尘系数 产尘量 产尘位置 1 二氧化碳焊 0.05t/a 5～8 g/kg 0.0004t/a 焊接区域 2 手工电弧焊 0.05t/a 6～8g/kg 0.0004t/a 焊接区域 根据上表，焊接废气的总产生量为0.0008t/a，产生速率为0.0013kg/h，由于焊接产生量较少，要求工人做好劳动保护，则产生的少量焊接废气对周围环境影响较小。 2、废水 本项目产生的废水主要为员工生活污水。 生活污水：本项目员工10人，厂区不设食堂、宿舍，员工用水量按每人50L/d计，则生活用水量约为150m3/a，产污系数取0.8，则生活污水产生量约120m3/a，生活污水中主要污染物CODcr、NH3-N的浓度分别取400mg/L、30mg/L，则主要污染物产生量为CODcr0.048t/a、NH3-N0.0036t/a。 生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，送良渚污水厂集中处理。污水的排放浓度按良渚污水厂的一级A标准值计，即CODCr：50mg/L、NH3-N：5mg/L，则排放量分别为CODCr：0.006t/a、NH3-N：0.0006t/a。 3、固体废物 本项目固废主要为生产过程中产生的金属边角料、废切削液、废机械润滑油、废原料桶、沾染切削液的废金属碎屑、废包装和生活垃圾。 1、金属边角料：产生量约2t/a，收集后外卖给正规的物资回收公司回收综合利用。 2、废包装：产生量约0.1t/a，由当地环卫部门统一清运。 3、废机械润滑油：产生量约0.03t/a，收集后交由有资质的单位回收处置。 4、废切削液：切削液与水混合，比例为1:20，则稀释后的切削液用量为2.1t/a，切削液循环使用，半年更换一次，废切削液的产生量约为原料用量的20%，则废切削液的产生量约0.42t/a，收集后交由有资质的单位回收处置。 5、沾染切削液的废金属碎屑：产生量约0.15t/a，收集后交由有资质的单位回收处置。 6、废原料桶：产生量约0.1t/a，收集后交由有资质的单位回收处置。 7、生活垃圾：项目劳动定员10人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，年产生量1.5t。生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运。 建设项目副产物产生情况汇总表详见表4-3。 表4-3 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 1 金属边角料 生产过程 固态 金属 2.0 2 废包装 固态 纸塑 0.1 3 废机械润滑油 液态 基础油与添加剂 0.03 4 废切削液 液态 切削液与添加剂 0.42 5 沾染切削液的废金属碎屑 固态 金属、切削液与添加剂 0.15 6 废原料桶 固态 基础油、切削液与添加剂 0.1 7 生活垃圾 员工生活 固态 生活垃圾 1.5 根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固体废物属性判定详见表4-4。 表4-4 副产物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属固体废物 判定依据 1 金属边角料 生产过程 固态 金属 是 4.2（a） 2 废包装 固态 纸塑 是 4.2（m） 3 废机械润滑油 液态 基础油与添加剂 是 4.2（g） 4 废切削液 液态 切削液与添加剂 是 4.2（m） 5 沾染切削液的废金属碎屑 固态 金属、切削液与添加剂 是 4.2（m） 6 废原料桶 固态 基础油、切削液与添加剂 是 4.2（m） 7 生活垃圾 员工生活 固态 生活垃圾 是 3.1 对于建设项目产生的固废，根据《国家危险废物名录》（2016 版）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表4-5。 表4-5 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 金属边角料 生产过程 否 / 2 废包装 否 / 3 废机械润滑油 是 900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油 4 废切削液 是 900-006-09 使用切削油和皂化液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 5 沾染切削液的废金属碎屑 是 900-006-09 使用切削油和皂化液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 6 废原料桶 是 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 7 生活垃圾 员工生活 否 / 本项目固体废物分析结果汇总表详见表4-6。 表4-6 本项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 属性 废物代码 预测产生量（t/a） 1 金属边角料 生产过程 固态 金属 一般固废 / 2.0 2 废包装 生产过程 固态 纸塑 一般固废 / 0.1 3 废机械润滑油 生产过程 液态 基础油与添加剂 危险固废 900-217-08 0.03 4 废切削液 生产过程 液态 切削液与添加剂 危险固废 900-006-09 0.42 5 废原料桶 生产过程 固态 基础油、切削液与添加剂 危险固废 900-041-49 0.1 6 沾染切削液的废金属碎屑 生产过程 固态 金属、切削液与添加剂 危险固废 900-006-09 0.15 7 生活垃圾 员工生活 固态 生活垃圾 一般固废 / 1.5 表4-7 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施* 1 废机械润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 0.03 机械设备润滑过程中产生 液态 基础油与添加剂 有机物，基础油 半年 T，I 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位回收处置 2 废切削液 HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 0.42 磨加工、车加工过程中 液态 切削液与添加剂 有机物，切削液 半年 T 3 沾染切削液的废金属碎屑 HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 0.15 磨加工、车加工过程中 固态 金属、切削液与添加剂 有机物，切削液 半年 T 4 废原料桶 HW49其他废物 900-041-49 0.1 生产过程中 固态 基础油、切削液与添加剂 基础油、切削液、有机物 半年 T/In 表4-8 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存室 废机械润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 西侧 6m2 塑料桶 20L 半年 2 危废暂存室 废切削液 HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 西侧 6 m2 塑料桶 50L 半年 3 危废暂存室 沾染切削液的废金属碎屑 HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 西侧 6 m2 塑料桶 50L 半年 4 危废暂存室 废原料桶 HW49其他废物 900-041-49 西侧 6 m2 塑料筐 1m3 半年 4、噪声 本项目噪声主要为机械设备产生的运行噪声。根据类比同类型企业，各设备噪声产生情况见表4-9。 表4-9 项目主要噪声声级 单位：dB 序号 设备名称 噪声源强 备注 1 平磨 75-80 噪声测量点距离设备1m处 2 外圆磨 75-80 噪声测量点距离设备1m处 3 炮塔铣床 75-80 噪声测量点距离设备1m处 4 杭州万能回转铣床 75-80 噪声测量点距离设备1m处 5 车床 75-80 噪声测量点距离设备1m处 6 二保焊 75-80 噪声测量点距离设备1m处 7 普通焊机 75-80 噪声测量点距离设备1m处 8 动平衡机 70-75 噪声测量点距离设备1m处 9 台钻 75-80 噪声测量点距离设备1m处 10 小气泵 75-80 噪声测量点距离设备1m处 11 锯床 75-80 噪声测量点距离设备1m处 12 镗床 75-80 噪声测量点距离设备1m处 13 试车台 70-75 噪声测量点距离设备1m处 4.3主要污染物预计排放情况 根据工程分析，本项目污染物预计排放情况见表4-10。 表4-10 污染物预计排放情况 内容 类型 排放源 污染物 名称 处理前产生浓度及 产生量(单位) 处理后排放浓度及 排放量(单位) 废气 生产过程 焊接废气 0.0008t/a 0.0008t/a，0.0013kg/h 废水 生活污水 水量 120m3/a 120m3/a CODCr 400mg/L，0.048t/a 50mg/L，0.006t/a NH3-N 30mg/L，0.0036t/a 5mg/L，0.0006t/a 固体 废物 生产过程 金属边角料 2.0t/a 0t/a 废包装 0.1t/a 0t/a 废机械润滑油 0.03t/a 0t/a 废切削液 0.42t/a 0t/a 废原料桶 0.1t/a 0t/a 沾染切削液的废金属碎屑 0.15t/a 0t/a 员工生活 生活垃圾 1.5t/a 0t/a 噪声 本项目噪声主要为生产设备运行噪声，噪声范围为70~80dB(A)。

# 五、建设项目环境影响分析

5.1施工期环境影响分析 项目生产厂房为租用杭州振昊机械有限公司的闲置厂房进行生产，无须新征土地，无施工期环境污染。 5.2营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为生产过程中产生的焊接废气。 根据工程分析，焊接废气的总产生量为0.0008t/a，产生速率为0.0013kg/h，由于焊接产生量较少，要求工人做好劳动保护，则产生的少量焊接废气对周围环境影响较小。 评价等级判断： 表5-1评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 颗粒物 24小时平均 300 《环境空气质量标准》 表5-2 面源参数表 编号 名称 面源长度/m 面源宽度/m 面源有效排放高度/m 年排放 小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/(kg/h) 1 颗粒物 36 19.3 5 600 正常、 连续 0.0013 表5-3估算模式预测的无组织排放废气情况汇总 排放方式 污染物名称 最大浓度点距源中心下风向距离D(m) 下风向预测浓度最大值Ci1(μg/m3) 最大预测浓度占标率Pmax(%) 生产车间 颗粒物 25 3.608 0.4 由上表可知，本项目产生的主要大气污染物中以面源形式排放的颗粒物中最大落地浓度占标率最大的为P max =0.4%<1%，根据 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》的评价工作等级判据，确定本项目大气环境影响评价等级为三级，不进行进一步预测与评价。 表 5-4建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a 500~2000t/a ＜500t/a 评价因子 颗粒物 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （ 2017 ）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 无 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （）h c非正常占标率≤100%□ c非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（ ） 有组织废气监测□ 无组织废气监测□ 无监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：（0.0008）t/a VOCs：（/）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 在此基础上本项目废气对周边大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政管网，经良渚污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。企业总的废水排放量为120m3/a，污染物排放量为：CODcr0.006t/a、NH3-N0.0006t/a。 评价等级确定 本项目生活污水经处理达标后进入污水管网，纳管排放，废水排放为间接排放。 根据 HJ2.3-2018，间接排放建设项目评价等级为三级 B。故本项目仅从以下两方面对水环境影响进行分析：1.废水纳管水质可达性分析；2.项目废水纳管至良渚污水处理厂可行性分析。 1、项目废水处理后纳管可达性分析 根据《浙江省典型地区生活污水水质调查研究》（《科技通报》2011年5月）， 生活污水经化粪池预处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中NH3-N达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））。 项目废水纳管至良渚污水处理厂可行性分析 良渚污水处理厂一期工程规模为2万m3/d，2007年初基本完成污水主干系统，并投入试运行，出水水质达到国家一级B标准；在原有一期工程预留地实施良渚污水处理厂二期扩建工程，扩建工程规模为1.9万m3/d，在2010年10月底正式开工建设，2012年10月深度处理工艺顺利投产。2014年在原有良渚污水处理厂的规划空地上实施了良渚污水处理厂三期扩建工程，扩建工程规模为3万m3/d，其中预处理及部分配套附属建构筑物规模为6万m3/d，于2016年12月顺利通水。三期工程建成后，良渚污水处理厂总处理规模达到6.9万m3/d，尾水排放均执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，其中一、二期工程3.9万m3/d 已通过竣工环保验收，三期工程目前处于试运行阶段，尚未通过验收。 2018年3月，良渚污水处理厂四期工程项目通过余杭区环保局审批（《杭州市良渚污水处理厂四期工程环境影响报告书(报批稿)》）。四期工程扩建3.0万m3/d 污水处理能力，污水处理工艺采用二级生化处理+深度处理，设计出厂水质优于 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准(不包括对现有一、二、三期工程的提标改造)，尾水利用污水厂现状排污口排放良渚港，良渚污水处理厂总规模为9.9万m3/d(约10万m3/d)，处理尾水排入良渚港。 良渚污水处理厂四期工程至今还未建成，根据浙江省环境保护厅发布的《2018年第1季度污水处理厂监督性监测数据》，杭州余杭水务有限公司良渚污水处理厂的现状为：污水设计日处理量：69000吨/天；实际污水进口及出口量：48000吨/天。良渚污水处理厂2018年第一季度监测时间分别为 2018年1月2日、2018年2月1日、2018年3月1日，污水处理厂排放口pH值7.12~7.38无量纲、生化需氧量1~1.4mg/L、总磷0.03~0.13mg/L、化学需氧量9~20mg/L、色度2~3倍、总汞＜0.00004 mg/L、烷基汞＜0.00002mg/L、总镉＜0.1、总铬＜0.03mg/L、六价铬＜0.004 mg/L、总砷＜0.0003 mg/L、总铅＜0.0003~＜0.01mg/L、悬浮物2~5mg/L、阴离子表面活性剂（LAS）＜0.05~0.06mg/L、粪大肠菌群数＜20个/L、氨氮＜0.03~0.17mg/L、总氮6.65~10.3mg/L、石油类＜0.04~0.118mg/L、动植物油＜0.04mg/L，第一季度三次监测数据均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。 I.容量的可行性分析 项目废水经化粪池预处理后纳入良渚污水处理厂，项目投产后，废水排放量为 0.4m3/d（即120m3/a），杭州余杭水务有限公司良渚污水处理厂的现状为：污水设计日处理量：69000吨/天；目前实际污水进口及出口量：48000吨/天，即良渚污水处理厂剩余容量约2.1万t/d，本项目日排放量相对较少、占污水处理厂剩余容量的 0.0019%，良渚污水处理厂目前有容量接受企业产生的废水量。 II.时间、空间衔接上的可行性分析 项目所在区域的污水管网已建成，项目废水可纳入与良渚污水处理厂相衔接的污水管网。因此，项目废水纳入污水处理厂进行处理在时间和空间的衔接上是完全可行的。 III.污水处理工艺可行性分析 本项目纳管水质主要污染物为CODCr、NH3-N，良渚污水处理厂处理工艺采用二级生化处理+深度处理，处理工艺成熟，完全有能力处理建设项目排放的废水。只要企业做好废水的收集、处理工作，切实落实污水的纳管工作，对周围地表水环境无影响。 表5-5废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口 编号 排放口设置是 否符合要求 排放口 类型 污染治理设施 编号 污染治理设施 名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 CODcr、氨氮 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间 流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 1 生活污水处理系统 化粪池 DW001 是 企业总排 表5-6废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万 t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L) 1 DW001 120.004769 30.378661 0.012 进入良渚污水处理厂 间断排放，排放期间 流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 8:00-17:00 良渚污水处理厂 CODcr 50 2 DW001 120.004769 30.378661 间断排放，排放期间 流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 8:00-17:00 NH3-N 5 表5-7废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 CODcr 污水综合排放标准（GB8978-1996） 500 2 DW001 NH3-N 参照执行浙江省DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》要求 35 表5-8 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/(mg/L) 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 CODcr 50 0.00002 0.006 2 DW001 NH3-N 5 0.000002 0.0006 全厂排放口合计 CODcr 0.006 氨氮 0.0006 在此基础上本项目废水对周边地表水环境影响较小。

表5-9地表水评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型■；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他■ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放■；其他 □ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物■；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他■ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ■ | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | pH、NH3-N、CODMn、总磷、DO |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类□；Ⅳ类■；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标■；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标■；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区■ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 R；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求■ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | CODcr | 0.006 | 50 |
|  |  | 氨氮 | 0.0006 | 5 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测■ | 手动 □；自动 □；无监测■ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | £ |
| 评价结论 | 可以接受■；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

3、固体废物影响分析 根据工程分析可知，本项目固废主要为生产过程中产生的金属边角料、废切削液、废机械润滑油、废包装、沾染切削液的废金属碎屑、废原料桶和生活垃圾。 项目固废利用处置方式详见表5-10。 表5-10 项目固废利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 形态 主要成分 属性(危险废物、一般固废或待分析鉴别) 废物代码 处置情况 是否符合要求 1 金属边角料 生产过程 固态 金属 一般固废 / 外售综合利用 符合 2 废包装 生产过程 固态 纸塑 一般固废 / 环卫部门清运 符合 3 沾染切削液的废金属碎屑 生产过程 固态 金属、切削液与添加剂 危险固废 900-006-09 由有资质的单位回收处置 符合 4 废机械润滑油 生产过程 液态 基础油与添加剂 危险固废 900-217-08 符合 5 废切削液 生产过程 液态 切削液与添加剂 危险固废 900-006-09 符合 6 废原料桶 生产过程 固态 基础油、切削液与添加剂 危险固废 900-041-49 符合 7 生活垃圾 员工生活 固态 生活垃圾 一般固废 / 环卫部门清运 符合 综上，本项目各类固体废物均可得到有效处置。为避免固体废物在收集暂存以及处理处置过程造成二次污染，应采取以下措施： 1、固废收集 厂区建有固废分类收集制度，固废按危险固废、一般固废分类收集，同时将生活垃圾与工业固废进行分类收集。 2、固废暂存 要求企业厂内设有一处危废暂存仓库，采用封闭式管理。危废库地面及墙围采取防腐防渗措施，各类危险废物分开存放，仓库入口处设置了一定的坡度，可防止意外泄漏或渗出的废油/废液溢流至库外，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》要求。 为了确保危废在暂存期间不形成二次污染物，本评价提出如下要求： (1)将危险废物分类存入容器内，并粘贴危险废物标签，做好相应的纪录。 (2)危废在储存的过程中应妥善保管，并有专人管理，并与厂区内其他生产单元、办公生活单元严格区分、单独隔离。 (3)在危废库适当留存一定数量的空桶和收容器材，若发生废矿物油等泄漏事故，可及时对其进行收集。 (4)危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。 (5)危险废物的转移运输要按照《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度，运出单位及当地环保部门、运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单。 3、固废处置 项目固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置。 (1)项目一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599- 2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告执行。项目危险固废处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险固废按法规要求应委托相关单位进行处理。 (2)根据环发[2001]199 号《危险废物污染防治技术政策》，国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。 (3)国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，无论是转移到别处处置还是销售给其他企业综合利用，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，同时建立危险固废处理台账制度及申报制度，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 在采取上述措施后，项目产生的固体废物不会对周边环境造成不利影响。 4、声环境影响分析 本项目主要噪声源为车间生产设备在运转过程产生的噪声。设备噪声强度为70~80dB(A)。 为预测噪声对周围环境产生的影响，本环评采用整体声源法进行预测。该模型的基本指导思想是将整个生产车间看作一个声源，称为整体声源，预先求得其声功率级 Lw，然后计算传播过程中各种因素造成的衰减 ΣAi，再求得预测声点 P 的噪声级 Lp。整体声源的声功率和受声点的噪声级可分别由下式求得： Lp＝Lw-ΣAi (1) 式中： Lp——受声点的声级， dB(A)； ΣAi——声源在传播过程中的衰减之和，dB(A)。 Lw＝Lpi＋10Lg(2S) (2) Lpi＝LR－ΔLR (3) ΔLR＝10Lg(l/τ) (4) 式中： Lpi——各测点声压级的平均值，dB(A)； LR——生产车间平均噪声级，dB(A)； ΔLR——生产车间平均屏蔽减少量，dB(A)； S——生产车间的面积，m2； Τ——生产车间围护结构的平均透声系数。 噪声在传播过程中的衰减 ΣAi 包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减，由于后二项的衰减值很小，可忽略，故： ΣAi＝Aα＋Ab 距离衰减： Aα＝10Lg(2πr2) (5) 其中： r——整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减主要考虑营运场所衰减。根据类比资料，有门窗设置的构筑物其隔声量一般为10~25 dB，预测时取20dB ；构筑物无门窗设置，其隔声量一般为20~40 dB，预测时取30dB。 根据以上所给出的噪声预测模式预测得到的结果如下： 表5-11整体声源的平均噪声级（dBA） 名称 面积（m2） 车间平均噪声级 声功率级 墙体隔声 车间 695.6 75 106.4 20 表5-12 整体声源噪声排放值 预测点 （东） △1（南） （西） △2（北） 整体声源中心与预测点距离（m） 生产车间 9.6 18 9.6 18 整体声源噪声排放值[dB(A)] 贡献值 58.8 53.3 58.8 53.3 根据上表预测结果可知：本项目实施后，项目四周厂界昼间噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，因此为确保项目边界噪声能稳定达标，本报告建议企业采取如下措施： ①满足生产要求的前提下，购置低噪声设备。 ②在生产过程中关闭门、窗。 ③加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 ④要求做好员工的个人防护工作，减轻噪声对员工的影响。 在此基础上，本项目设备运行噪声对周边声环境的影响较小。 5、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价；由附录A可知，由附录A可知，I金属制品53、金属制品加工制造编制报告表的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此本项目无需进行地下水环境影响评价。项目所在地已纳管，要求企业建成后对化粪池及危废暂存车间做好防渗防漏措施，防止对地下水产生污染。 6、环境风险影响分析 1、风险调查 本项目涉及到的风险物质主要为油类物质。 根据本项目所用的原辅材料，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的表B.1突发环境事件风险物质及临界量，见下表： 表5-13突发环境事件风险物质及临界量 序号 物质名称 CAS号 临界量/t 本项目厂界内最大存在总量 危险物质数量与临界量比值Q 1 油类物质 / 2500 200kg 0.00008 经计算可知本项目Q总=0.00008，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，只要进行简单分析。 2、环境敏感目标 表5-14 项目周边环境保护目标 序号 敏感点名称 方位 最近距离 规模 敏感性描述 保护级别 与厂界 1 长命港 北 1100m 附近段宽20m 一般 地表水Ⅲ类 2 东苕溪 西 3600m 附近段宽35m 一般 地表水Ⅱ类 3 长命村居民点 东北 350m 多户 一般 空气二类 噪声2类 4 新东方烹饪学校 北 120m 500人 较敏感 空气二类 噪声2类 3、环境风险识别 本工程主要危险物质为油类物质。结合工程特点，以上原料在储存过程中主要可能影响环境的途径主要为原料泄露引起火灾对周边大气、水体和土壤的影响。 4、环境风险分析 （1）大气环境风险分析 项目危险物质为油类物质，其主要成分为高脂肪油类，挥发性较差，发生泄露对周围环境空气影响有限，主要体现在发生泄露引发火灾，对周围环境空气和生态环境产生严重的污染。 （2）地表水环境风险分析 项目油类物质发生泄露，若进入地表水体，引起地表水中石油类含量急剧上升，严重污染地表水水质，同时在地表水面形成油膜，阻隔水中的氧气对流，从而使地表水中的生态平衡产生破坏，影响地表水水生生物生存环境。 地下水环境风险分析 项目油类物质油发生泄露，若进入土壤渗漏，矿物油类进入地层包气带，随着大气降水下渗进入地下含水层，形成一个油污团从山顶向山下扩散，对区域地下水环境造成污染。石油烃及其组分通过土壤向地下水的迁移，会造成地下水环境中石油烃组分的不同程度检出，降低地下水的品质。若进入水井中，可能导致其水井饮用功能丧失。 5、环境风险防范措施及应急要求 运输过程防范措施 ①运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》(GB6944-86)、《危险货物包装标志》(GB190-90)、《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-90)、《气瓶安全监察规程》等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。 ③运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》、《机动车运行安全技术条件》、《危险货物运输规则》等，易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。 ③每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。 （2）生产过程风险防范 ①明火控制。企业应采取必要的防火，防爆措施，杜绝一切明火源，如加热用火，维修用火，车辆排气管火星等。 ②火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ③公司应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ④必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 ⑦加强对工人的安全生产和环境保护教育和管理，特别是危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。严格按照规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。 （4）应急要求 企业应制定人员紧急撤离、疏散计划；设置安全警示标志，安装自动检测报警装置；做好防渗防漏措施。运行人员在巡视设备中，发现原料发生泄露，及时汇报和通知相关部门人员进行抢修，并加强对泄露位置的监视。并设好围挡、悬挂标示牌，疏散现场，并向主管生产的部门汇报；一旦发生泄露，不得有明火靠近，并严格按照消防管理制度执行；检修单位应指定专人负责抢修现场指挥，运行单位积极配合，运行人员将去对设备的监督和巡视，做好安全措施后，检修单位及时组织抢修人员进行查漏、堵漏，严防事故有外漏而造成的环境污染。 表5-15建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 杭州海贝机械有限公司新建项目 建设地点 浙江省 杭州市 余杭区 瓶窑镇长命村1幢1楼106 地理坐标 经度 120.003414 纬度 30.378558 主要危险物质及分布 主要危险物质：机械润滑油、切削液 分布：仓库 环境影响途径及危害后果 可能会因为设备损坏或操作失误导致物料泄露，可能会导致火灾、水体污染等事故发生。 风险防范措施要求 企业应制定人员紧急撤离、疏散计划；设置安全警示标志，安装自动检测报警装置；做好防渗防漏措施。运行人员在巡视设备中，发现原料发生泄露，及时汇报和通知相关部门人员进行抢修，并加强对泄露位置的监视。并设好围挡、悬挂标示牌，疏散现场，并向主管生产的部门汇报；一旦发生泄露，不得有明火靠近，并严格按照消防管理制度执行；检修单位应指定专人负责抢修现场指挥，运行单位积极配合，运行人员将去对设备的监督和巡视，做好安全措施后，检修单位及时组织抢修人员进行查漏、堵漏，严防事故有外漏而造成的环境污染。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 经计算可知本项目Q总=0.00008，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，只要进行简单分析。 表5-16环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风 险 调 查 危险物质 名称 油类物质 存在总量/t 0.2 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 人 5km范围内人口数 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 □ F3 □ 环境敏感目标分级 S1 □ S2 □ S3 □ 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G3 □ 包气带防污性能 D1 □ D2 □ D3 □ 物质及工艺系统 危险性 Q值 Q＜1 ■ 1≤Q＜10 □ 10≤Q＜100 □ Q＞100 □ M值 M1 □ M2 □ M3 □ M4 □ P值 P1 □ P2 □ P3 □ P4 □ 环境敏感 程度 大气 E1 □ E2 □ E3 □ 地表水 E1 □ E2 □ E3 □ 地下水 E1 □ E2 □ E3 □ 环境风险 潜势 Ⅳ+ □ Ⅳ □ Ⅲ □ Ⅱ □ I ■ 评价等级 一级 □ 二级 □ 三级 □ 简单分析■ 风 险 识 别 物质危险性 有毒有害 ■ 易燃易爆 ■ 环境风险 类型 泄漏 ■ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ■ 影响途径 大气 ■ 地表水 ■ 地下水 ■ 事故情形分析 源强设定方法 计算法 □ 经验估算法 □ 其他估算法 □ 风险 预测 与 评价 大气 预测模型 SLAB □ AFTOX □ 其他 □ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范措施 企业应制定人员紧急撤离、疏散计划；设置安全警示标志，安装自动检测报警装置；做好防渗防漏措施。运行人员在巡视设备中，发现原料发生泄露，及时汇报和通知相关部门人员进行抢修，并加强对泄露位置的监视。并设好围挡、悬挂标示牌，疏散现场，并向主管生产的部门汇报；一旦发生泄露，不得有明火靠近，并严格按照消防管理制度执行；检修单位应指定专人负责抢修现场指挥，运行单位积极配合，运行人员将去对设备的监督和巡视，做好安全措施后，检修单位及时组织抢修人员进行查漏、堵漏，严防事故有外漏而造成的环境污染 评价结论与建议 只要企业做好风险防范措施，则本项目环境风险可防控。 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。

# 六、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产过程 | 焊接废气 | / | / |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政管网，经良渚污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 金属边角料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 无害化 |
|  |  | 废包装 | 委托环卫部门统一清运 |  |
|  |  | 沾染切削液的废金属碎屑 | 由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  | 废机械润滑油 | 由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  | 废切削液 | 由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  | 废原料桶 | 由有资质的单位回收处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | ①满足生产要求的前提下，购置低噪声设备。②在生产过程中关闭门、窗。③加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。④要求做好员工的个人防护工作，减轻噪声对员工的影响。 | 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇长命村1幢1楼106，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。项目生产厂房为租用杭州振昊机械有限公司的闲置厂房进行生产，无须新征土地，无施工期环境污染，因此项目建设不存在建设期占用耕地、破坏植被、水土流失以及破坏原有生态系统等生态影响。项目运营期间经营范围：机械设备、机床设备及配件、五金件的生产、加工、销售；机电设备的维修、安装、试调；金属材料、五金工具的销售，污染物产生量较少，只要企业落实本报告提出的污染治理措施，则项目的实施对区域生态环境的影响较小。 环保投资估算 为保护环境，确保企业“三废”污染物达标排放以及清洁生产的要求，建设项目需投入一定比例的环保投资落实污染治理措施。经初步估算，本项目环保投资2万元，占总投资（100万元）的2%，具体环保投资估算见表6-1。 表6-1 本项目环保投资估算 环境污染防治项目 投资额（万元） 运 营 期 废水治理 化粪池（利用原有设施） / 废气治理 / / 固废治理 固废定点、分类收集、委托处理 1 噪声治理 隔声降噪、减振措施 1 合计 2 |

# 七、结论

7.1结论 7.1.1项目概况 兹有杭州海贝机械有限公司，地址位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇长命村1幢1楼106，租用杭州振昊机械有限公司的闲置厂房，建筑面积为695.6平方米，经营范围为机械设备、机床设备及配件、五金件的生产、加工、销售；机电设备的维修、安装、试调；金属材料、五金工具的销售。项目建成后，生产规模为年产高精密平磨主轴100套、高精密镗头50套、高精密外圆磨主轴100套、高压油箱200套、磁性材料专用装备3套。 项目地理位置详见附图1，周边环境概况见附图2，周边环境实景照片见附图3，厂区平面布置详见附图4。 7.1.2污染物产排情况汇总 1、本项目污染物产排情况汇总 根据工程分析，本项目污染源强汇总见表7-1。 表7-1 项目污染源强汇总表 内容 类型 排放源 污染物 名称 处理前产生浓度及 产生量(单位) 处理后排放浓度及 排放量(单位) 废气 生产过程 焊接废气 0.0008t/a 0.0008t/a，0.0013kg/h 废水 生活污水 水量 120m3/a 120m3/a CODCr 400mg/L，0.048t/a 50mg/L，0.006t/a NH3-N 30mg/L，0.0036t/a 5mg/L，0.0006t/a 固体 废物 生产过程 金属边角料 2.0t/a 0t/a 废包装 0.1t/a 0t/a 废机械润滑油 0.03t/a 0t/a 废切削液 0.42t/a 0t/a 废原料桶 0.1t/a 0t/a 沾染切削液的废金属碎屑 0.15t/a 0t/a 职工生活 生活垃圾 1.5t/a 0t/a 噪声 本项目噪声主要为生产设备运行噪声，噪声范围为70~80dB(A)。 7.1.3污染治理措施 本项目污染治理措施汇总及预期治理结果详见表7-2。 表7-2 项目污染治理措施汇总表 内容 类型 排放源 污染物 名称 防治措施 预期治理效果 废气 生产过程 焊接废气 / / 废水 职工生活 生活污水 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政管网，经良渚污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放 达标排放 固体 废物 生产过程 金属边角料 收集后外售综合利用 资源化 无害化 废包装 收集后外售综合利用 沾染切削液的废金属碎屑 由有资质的单位回收处置 废机械润滑油 由有资质的单位回收处置 废切削液 由有资质的单位回收处置 废原料桶 由有资质的单位回收处置 职工生活 生活垃圾 委托环卫部门统一清运 噪声 ①满足生产要求的前提下，购置低噪声设备。②在生产过程中关闭门、窗。③加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。④要求做好员工的个人防护工作，减轻噪声对员工的影响。 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 7.1.4项目环境影响分析结论 1、大气环境影响 本项目产生的焊接废气较少。且根据估算模式预测确定评价等级为三级。 在此基础上，本项目对周围大气环境影响较小。 2、地表水环境影响 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政管网，经良渚污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。在此基础上本项目废水对周边地表水环境影响较小。 3、固体废物环境影响 金属边角料收集后外卖给正规的物资回收公司回收综合利用；废机械润滑油、废切削液、沾染切削液的废金属碎屑、废原料桶收集后交由有资质的单位回收处置；废包装、生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运。环评对各类固废均提出了妥善的处理或回收措施，只要建设单位严格落实该类措施，则本项目各类固废均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 4、声环境影响 根据预测结果分析，本项目运营期间厂界昼间噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。为了确保项目投产后厂界噪声达标，提出以下防治措施： ①满足生产要求的前提下，购置低噪声设备。②在生产过程中关闭门、窗。③加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。④要求做好员工的个人防护工作，减轻噪声对员工的影响。 在此基础上，本项目设备运行噪声对周边环境影响较小。 7.2环保审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》规定，本项目环评审批原则符合性如下： 7.2.1建设项目环评审批原则符合性分析 1、建设项目生态环境功能区规划符合性分析 根据《余杭区环境功能区划》，本项目位于瓶窑组团工业集聚点环境优化准入区(0110-Ⅴ-0-6)属于环境优化准入区。 环境功能区符合性分析见表7-3。 表7-3环境功能区划符合性分析 类别 序号 环境功能区要求 本项目情况 是否符合要求 管控措施 1 在满足环境质量目标和区域污染物排放总量控制要求的前提下，实行环境优化准入管理 本项目排放的废气、废水、噪声均能达到相关标准，满足环境质量目标和区域污染物排放总量控制要求 符合 2 依据区域环境承载能力，新建工业项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平 本项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平 符合 3 禁止新建、扩建三类工业项目，逐步对三类工业项目进行淘汰或提升改造。加强对退出企业的污染土壤修复 本项目属于二类工业项目 符合 4 优化居住与工业功能区布局，在居住和工业功能区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全 本项目租用现有厂房进行生产 符合 5 加强土壤和地下水污染预防 加强危险固废的防渗防漏措施，生产废水、生活污水纳入市政管网 符合 6 严格控制工业用水，新建项目实行节水三同时制度 要求本项目控制用水，实行节水三同时制度 符合 7 最大限度保留区内林地、湿地、河漾等原有自然生态系统，逐渐修复现有的河漾湿地系统功能，保护好河湖湿地生境；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能 本项目租用现有厂房进行生产，不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能 符合 负面清单 1 禁止新建、扩建三类工业项目，禁止石化、化工、医药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目发展 本项目属于二类工业项目 符合 2 为防范对周边环境敏感地区的影响，加强控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入 本项目无恶臭、有机废、重金属排放 符合 3 禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的工业项目 本项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平 符合 4 禁止畜禽养殖 本项目不属于畜禽养殖 符合 5 禁止任何建设项目阻断自然河道 本项目不阻断自然河道 符合 6 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造 本项目不占用水域，不进行非生态型河湖堤岸改造；不影响河道自然形态和水生态（环境）功能 符合 根据以上分析，本项目的建设符合环境功能区规划要求。 2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准符合性分析 项目排放的各类污染物经采取妥善和合理的“三废”处理措施后，均能达到国家相关排放标准的要求，实现达标排放。 3、排放污染物符合主要污染物排放总量控制指标符合性分析 企业排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是CODCr、氨氮。 根据工程分析结果可知： CODCr：0.006t/a、氨氮：0.0006t/a。 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。因此本项目不需区域替代削减。 7.2.2建设项目环评审批要求符合性分析 1、清洁生产要求的符合性 本项目产生污染物较少且积极提倡固体废物的回收和综合利用，减少环境污染，积极推行废物资源化、减量化、无害化。因此，项目建设符合清洁生产原则。 2、水功能区、水环境功能区要求符合性 本项目附近主要河流为长命港（良渚港支流）和东苕溪，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，良渚港（含毛家漾港、九曲港）目标水质为Ⅲ类，为良渚港（含毛家漾港、九曲港）余杭农业、工业用水区；东苕溪：104国道大桥下游200米-上纤埠（陆域范围：陆域：东岸自西险大塘堤顶纵深200米，西岸纵深1000米（17.46km2））为饮用水水源准保护区，本项目位于东苕溪东侧3600米，因此本项目不在饮用水水源保护区内，符合相关规划。 3、“三线一单”相符性分析 表7-4 “三线一单”符合性分析汇总 “三线一单” 符合性 生态保护红线 本项目所在地属于“瓶窑组团工业集聚点环境优化准入区(0110-Ⅴ-0-6)属于环境优化准入区”， 周边无自然保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求，不在饮用水水源保护区范围内 环境质量底线 本项目附近地表水环境、声环境质量均能够满足相应的标准要求，本项目所在地区为大气环境不达标区，本项目排放的废气能达标，大气评价等级为三级，对周边大气环境影响较小，符合环境质量底线要求。 资源利用上线 本项目生产过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 负面清单 本项目所在地属于“瓶窑组团工业集聚点环境优化准入区(0110-Ⅴ-0-6)”不属于该功能区的负面清单内。 7.2.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 1、土地利用总体规划、城乡规划的要求符合性 本项目地址位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇长命村1幢1楼106。根据业主提供的土地证和房产证可知，用地性质为工业用地，房屋性质为非住宅，故本项目建设符合余杭区土地利用规划和城镇建设规划。 2、产业政策符合性分析 本项目属于C33金属制品业。①根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 年修正）》，本项目不在限制类和淘汰类之列；②本项目生产工艺和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列；③本项目产品种类、规模和生产设备均不在浙江省经信委发布的《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012 年本）》之列；④根据《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013 年本）》，本项目不属于其中的限制、淘汰类。因此，本项目建设基本符合国家、省市及余杭区相关产业政策要求。 7.3要求与建议 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下要求： 1、建设单位应重视环境保护工作，要配备环保管理员，认真负责建设项目的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理。 2、建设单位应加强清洁生产的宣传和措施的落实，选用先进的工艺、设备，落实节能、节电、节水措施，从生产的全过程控制污染，防范于未然；加强企业环境管理，以减少污染物排放，维护并提高企业的形象和良好发展。 3、项目厂区内应做好雨污分流、清污分流，生活污水经厂区处理达标后排放。 4、企业必须妥善处理好各类固废的定点收集工作，做到分类收集、及时清运处理工作。 5、企业应加强日常对污染防治设施的维护，发现问题及时修复，减少事故排放产生的概率。 6、须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案、生产工艺、生产时间、生产规模组织生产，如有变更，应及时向余杭区环境保护管理部门申报。 7.4环评总结论 综上分析，杭州海贝机械有限公司新建项目在位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇长命村1幢1楼106的厂房内进行建设。项目建设符合环境功能区规划的要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标要求；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目具有较好的经济效益和社会效益，符合产业政策及相关规划要求，能做到清洁生产要求。 本报告认为，从环保角度分析本项目在项目所在地建设是可行的。

# Text boxes

原材料

车加工

磨加工

组装

调试

噪声、固废

固废、噪声

精加工

成品

工具、设备

维修

噪声、固废、废气