建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | ： | 年产3000吨锅炉部件技术改造项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位(盖章) | ： | 杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司 |

杭州市环境保护有限公司

----------------------------------------------------

HangZhou Environmental Protection CO.LTD

编制日期：2019年6月

目  录

1、 建设项目基本情况	1

2、 建设项目所在地自然环境简况	10

3、 环境质量状况	15

4、 评价适用标准	19

5、 建设项目工程分析	23

6、 项目主要污染物产生及预计排放情况	34

7、 环境影响分析	35

8、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	36

9、 环保审批原则符合性分析	60

10、 结论与建议	64

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周围概况及噪声监测点位置示意图

附图3  项目周边环境照片

附图4  余杭区水环境功能区划图

附图5  余杭区环境功能区划图

附图6  余杭区水质监测点位图

附图7  余杭区声环境功能区划图

附图8  平面图

附图9  余杭生态红线图

附件

附件1  授权委托书

附件2  环评确认书

附件3  委托人身份证复印件

附件4  受委托人身份证复印件

附件5  技术咨询合同

附件6  内审单

附件7  监测数据

附件8  城市排水许可证

附件9  申请报告

附件10  浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件11  企业营业执照

附件12  不动产权证

附件13  租赁合同

附件14  原环评审批文件及验收文件

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000吨锅炉部件技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司 |
| 负责人 | 王晓英 | 联系人 | 王中帅 |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区崇贤街道四维村宋家路80号2幢 |
| 联系电话 | 15988494359 | 传真 | / | 邮政编码 | 311101 |
| 建设地点 | 杭州市余杭区崇贤街道独山工业区55号 |
| 立项审批部门 | 余杭区经信局 | 项目代码 | 2019-330110-34-03-026490-000 |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ | 行业类别 及代码 | C3411锅炉及辅助设备制造 |
| 建筑面积 （平方米） | 4968.8 | 绿地面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 550 | 其中：环保投资(万元) | 13.0 | 环保投资占总投资比例 | 2.3% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019.7 |
| 1.1 项目由来 杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司系杭州锅炉集团股份有限公司在吸收合并其全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司的基础上成立的分支机构。企业位于杭州市余杭区崇贤街道四维村，占地面积155692.6m2，经营范围为制造及销售：高压锅炉汽包、高压加热器、核电辅机、煤化产品（营业执照见附件1）。 杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司大型重型装备生产基地分三期建设： 一期项目于2007年11月获得杭州市余杭区环境保护局的批复（环评批复[2007]453号，附件3），后因一期项目发生变更，于2009年12月获得杭州市余杭区环境保护局的批复（环评批复[2009]689号，附件4）；《杭州杭锅重型装备制造有限公司配套建设企业自备重件码头建设项目环境影响报告表》于2008年8月取得余杭区环境保护局的批复（环评批复[2008]336号，附件5）；2010年5月21日，一期项目和码头项目一并通过杭州市余杭区环境保护局的竣工验收（余环验[2012]3号，附件6）。 二期项目于2010年4月获得杭州市余杭区环境保护局的批复（环评批复[2010]155号，附件7），后因二期项目发生变更，二期环境影响后评价于2014年4月15日获得杭州市余杭区环境保护局的备案意见（环评备案[2014]14号，附件8）；2014年9月25日，二期项目获得杭州市余杭区环境保护局的竣工验收意见（余环验[2014]2-84号，附件9）。 三期项目《年产2套百万kW机组核电的热交换等辅机及2套10万kW的光能发电机组的热交换设备技术改造项目》于2015年3月31日取得杭州市余杭区环境保护局的批复（环评批复[2015]308号）；2017年6月16日，三期项目获得杭州市余杭区环境保护局的竣工验收意见（余环验[2017]2-61号）。 现已形成年产螺旋鳍片管10500吨、U型管2000吨、核电设备内件1200吨、容器内件900吨、核电常规岛设备及大型电站辅机6255吨、燃机余热锅炉（9E、9F大型燃机）19930吨、垃圾焚烧炉2590吨、煤化工及IGCC1600吨、其他化工容器产品2080吨、2套百万kW机组核电的热交换等辅机及2套10万kW的光能发电机组的热交换设备的生产规模。 企业因发展需要，在杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司厂区外另行租赁杭州崇博工贸有限公司两跨厂房组织生产，租赁厂房面积4968.78平方米，新增数控坡口机、管道自动焊机、摇臂钻床、电动试压泵等先进生产设备，项目总投资：550万。项目投产后，将形成年产3000吨锅炉部件的生产能力，实现销售收入6000万元，利税1025万。该项目已取得《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2019-330110-34-03-026490-000）。 根据中华人民共和国第77号主席令《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目必须进行环境影响评价，以便从环保角度论证项目建设的可行性。根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)，本项目属于“C3411锅炉及辅助设备制造”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令1号令），本项目归入“二十三、通用设备制造业”中的第69项“通用设备制造及维修”分类中的“有电镀或喷漆工艺且年用油性油漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，编制报告书，“其他（仅组装的除外）”编制报告表。本项目不涉及电镀及喷漆工艺，有除组装外的其它工序，因此本项目编制类型为报告表。 受杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 1.2 编制依据 1.2.1 国家法律法规、部门规章 1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1.起施行； 2）《中华人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议，2016.7.2通过，2016.9.1起施行，2018.12.29修改； 3）《中华人民共和国水污染防治法》，十二届全国人大常委会第二十八次会议2018.01.01实施 ； 4）《中华人民共和国大气污染防治法》，第十三届全国人大常委会，2018年10月26日修订； 5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人大常委会，1996.10.29修订，1997.3.1施行，2018.12.29修改； 6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7修订版； 7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.01起实施； 8）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发）[2010]144号），2010.12.15； 9）关于发布《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》的公告，2013.09.13； 10）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作》的通知，环办[2013]104号，2013.11.15； 11）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修正），第十一届全国人民代表大会常委会，2012.2.29通过，2012.7.1施行； 12） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，国家环境保护部第44号令，2017.09.01实施；《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，生态环境部令1号，2018.04.28； 13）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； 14）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； 15）关于发布《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的公告，公告2015年第17号，环境保护部办公厅2015.3.16印发； 16）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环发[2014]197号，2014.12.30。 1.2.2 地方政策法规、部门规章 1）浙江省人民政府令第364号《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（2018.3.1施行）； 2）《浙江省大气污染防治条例》，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016.5.27通过，2016.7.1实施； 3）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2017.9.30浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过； 4）《浙江省水污染防治条例（2017年修正）》； 5）《浙江省环境污染监督管理办法》（浙令第341号，2015.12.28）； 6）《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》，浙环发(2014)26号； 7）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发[2007]57号，2007.6.28； 8）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发[2009]76号2009.10.29； 9）《杭州市人民政府办公厅转发市发改委关于杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）的通知》，杭政办函〔2013〕50号，2013年4月2日； 1.2.3 相关产业政策 1）《产业结构调整指导目录(2011年本)修正》（2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正，以及2016年3月25日国家发展改革委第36号令关于停止执行第21号令第三十五条关于2014年底前淘汰氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金工艺的规定）； 2）《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》，浙淘汰办【2012】20号，2012年12月28日； 3） 《浙江省工业污染项目(产品、工艺)禁止和限制发展目录(第一批)》，浙政办【2005】87号。 1.2.4 相关区域规划 1）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局； 2）《杭州市余杭区环境功能区划》（2016年）； 3）《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》（2018年8月）。 1.2.5 相关技术规范 1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016），国家环境保护部； 2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），生态环境部； 3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），生态环境部； 4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），国家环境保护部； 5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009），国家环境保护部； 6）《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2011），国家环境保护部； 7）《建设项目环境风险评价技术导则》，（HJ169-2018），生态环境部； 8） 《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，浙江省环保局2005.4； 9）国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知（国发〔2016〕65号）； 10）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）； 11）《国家危险废物名录》（2016版）（环境保护部令第39号）。 1.2.6 相关技术文件 1）浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书，项目代码：2019-330110-34-03-026490-000； 2）企业营业执照，统一社会信用代码91330100311378123C 3）建设单位提供的其他相关技术资料； 4）杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司与本环评单位签订的环评委托协议书。 1.3 工程内容及规模 1.3.1 建设地点、周边概况 本项目建设地点位于杭州市余杭区崇贤街道独山工业区55号，租赁杭州崇博工贸有限公司两跨厂房组织生产，总建筑面积4968.78m2。项目周围环境如下表。 表1-1 项目周边环境概况 方位 周围环境 东 隔道路、厂房为农居点 南 海泰集团 西 出租企业 北 杭州小小铁业有限公司 最近敏感保护目标 东侧敏感点 相距57m 1.3.2 产品方案 本项目产品及规模见表1-2。 表1-2 项目产品及规模一览表 序号 产品名称 年产量 1 管道 1000吨 2 膜式壁 1000吨 3 蛇形管 1000吨 1.3.3 项目组成 项目组成情况见表1-3。 表1-3 项目组成一览表 类别 工程名称 规模 主体 工程 生产厂房 设置装配场地、焊接区、机加工区、水压试验区 储运工程 原料库 厂房西北角 一般固废库 厂房南门口，水压试验场地北侧 气库 厂房北门西侧 辅助 工程 办公用房 厂房南门口北侧 公用 工程 供水 由当地供水系统供应 供电 由当地供电系统供应 排水 水压试验水和经出租方化粪池预处理的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，经至崇贤污水处理厂处理达标后排放，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准 环保工程 废气 焊接（气割）烟尘经移动式焊烟（气割）除尘器除尘处理后排放 废水 水压试验水及经出租方化粪池处理的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管 固废 废钢边角料，焊接废渣及废焊材由杭州锅炉厂工程物资有限公司回收；废滤筒及烟尘、生活垃圾由环卫部门统一收集 噪声 ①在满足生产要求的前提下，优先采用低噪声设备。 ②要求企业在生产时关门、窗作业； ③加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 1.3.4 主要原辅材料消耗 该项目主要原辅材料消耗见表1-4： 表1-4 新增主要原辅材料消耗一览表 序号 原料名称 消耗量 备注 1 管材 2400t/a 国内市场或钢厂采购 2 型材 260t/a 国内市场或钢厂采购 3 扁钢 500t/a 国内市场或钢厂采购 4 焊材 40t/a 国内市场或焊材厂采购 5 氧气 3万m3/a 40L/瓶 6 霞普气 0.5万m3/a 30kg/瓶 7 氩气 2万m3/a 40L/瓶 8 二氧化碳 1万m3/a 40L/瓶 原辅材料说明： 霞普气：主要成分为丙烯，无色、稍带有甜味的气体。分子式C3H6，分子量42.08，气体密度1.905，沸点-47.4℃。易燃，爆炸极限为2%～11%。不溶于水，溶于有机溶剂，是一种属低毒类物质。 1.3.5 主要生产设备 该技改项目新增主要生产设备见表1-5。 表1-5 技改项目新增主要生产设备及数量一览表 序号 名 称 型 号 数量（台） 工序 1 摇臂钻床 Z3080/φ80 1 钻孔 2 直流弧焊机 YD-630SS3HGE 4 焊接 3 数字化脉冲氩弧焊机 WSM-400HD 5 焊接 4 自动埋弧焊机 MZ-1-1000 1 焊接 5 气体保护焊机 YD-350GR3HGE 4 焊接 6 管道自动焊机 AUTO CWML630-A 1 焊接 7 可调式滚轮架 HGK-5T 4 8 焊条烘箱 YJCH-400 4 / 9 焊材烘干箱 YXH2-550 2 / 10 电动试压泵 4DY-100/48 4 水压试验 11 外夹式坡口机 JIP-GXZ-63B 5 坡口加工 12 数控坡口机 SPK630×80 1 坡口加工 13 电动双梁桥式起重机 16T 2 / 14 电动双梁桥式起重机 10T 2 / 15 气割枪 / 10 / 1.3.6 平面布置 项目租用杭州崇博工贸有限公司位于杭州市崇贤街道独山工业区55号闲置厂房做生产厂房。厂房北侧由东至西分别布置为衔接件堆放区、半成品堆放区、气库、管道自动焊接区、焊接装配场地、坡口加工场地及钻孔区、来料堆放区；厂房中部由东往西分别布置办公室、烘干室、半成品堆放区、一般固废暂存区、焊接装配区；厂房南侧由东往西为水压试验区和焊接装配区。总平面布置图见附图8。 1.3.7 劳动定员和工作班制 全厂劳动定员30人，单班制生产（8:00-17:00），年工作日约 300 天，不设食宿。 1.3.8 公用工程 （1）给水 由崇贤街道供水系统供应。 （2）供电 由崇贤街道供电系统供应。 （3）排水 厂区内雨污分流，水压试验水和经出租方化粪池预处理的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，至崇贤污水处理厂处理达标后排放，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。 |
| 1.4 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于技改项目，原有项目污染情况如下。 1、原有项目情况 杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司（原杭州杭锅重型装备制造有限公司）大型重型装备生产基地分三期建设： 一期项目于2007年11月获得杭州市余杭区环境保护局的批复（环评批复[2007]453号，附件3），后因一期项目发生变更，于2009年12月获得杭州市余杭区环境保护局的批复（环评批复[2009]689号，附件4）；《杭州杭锅重型装备制造有限公司配套建设企业自备重件码头建设项目环境影响报告表》于2008年8月取得余杭区环境保护局的批复（环评批复[2008]336号，附件5）；2010年5月21日，一期项目和码头项目一并通过杭州市余杭区环境保护局的竣工验收（余环验[2012]3号，附件6）。 二期项目于2010年4月获得杭州市余杭区环境保护局的批复（环评批复[2010]155号，附件7），后因二期项目发生变更，二期环境影响后评价于2014年4月15日获得杭州市余杭区环境保护局的备案意见（环评备案[2014]14号，附件8）；2014年9月25日，二期项目已获得杭州市余杭区环境保护局的竣工验收意见（余环验[2014]2-84号，附件9）。 三期项目《年产2套百万kW机组核电的热交换等辅机及2套10万kW的光能发电机组的热交换设备技术改造项目》于2015年3月31日取得杭州市余杭区环境保护局的批复（环评批复[2015]308号，）；2017年6月16日，三期项目已获得杭州市余杭区环境保护局的竣工验收意见（余环验[2017]2-61号）。 现已形成年产螺旋鳍片管10500吨、U型管2000吨、核电设备内件1200吨、容器内件900吨、核电常规岛设备及大型电站辅机6255吨、燃机余热锅炉（9E、9F大型燃机）19930吨、垃圾焚烧炉2590吨、煤化工及IGCC1600吨、其他化工容器产品2080吨、2套百万kW机组核电的热交换等辅机及2套10万kW的光能发电机组的热交换设备的生产规模。 表1-6 原有项目审批、竣工验收及产能情况 项目名称 环保审批情况 竣工验收情况 环评批复建设内容及规模 实际生产内容及规模 杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地（一期）建设项目 环评批复[2007]453号 2007.11.15 余环验[2012]3号 2012.5.21 年产300MW超高压锅炉汽包、300MW~1000MW高压加热器、核电辅机和1GCC煤化产品等共计8436.2吨 与环评一致 杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地项目变更环评 环评批复[2009]689号 2009.12.04 在设备和工艺不变情况下，调整产品结构。年产核电常规岛设备及大型电站辅机6225吨、燃机余热锅炉19930吨、垃圾焚烧炉2590吨、煤化工及IGCC1600吨、其他化工容器产品2080吨，共计32455吨，其中厂区加工件金属重量12260吨 与环评一致 杭州杭锅重型装备制造有限公司配套建设企业自备重件码头建设项目 环评批复[2008]336号 2008.8.05 建造500吨级重件泊位1个，用于企业重件装卸作业 与环评一致 杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地（二期）项目 环评批复[2010]155号 2010.4.06 余环验[2014]2-84号 2014.9.25 年产螺旋鳍片管10500吨、U型管2000吨、核电设备内件1200吨、容器内件900吨，同时调整一期项目中部分厂房的功能布局 与环评一致 杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地（二期）项目环境影响后评价 环评备案[2014]14号 2014.4.15 在二期项目产品方案及生产规模不变的情况下，新增摇臂钻床、油压机等辅助设备及常规机加工设备；优化螺旋鳍片生产线防锈工艺，将原有的抛丸除锈改为砂轮打磨除锈；调整鳍片管生产线除锈工序，部分产品的刷防锈油漆工序调整为浸防锈液处理 与环评一致 年产2套百万kW机组核电的热交换等辅机及2套10万kW的光能发电机组的热交换设备技术改造项目 环评批复[2015]308号 2015.3.31 余环验[2017]2-61号 2017.6.16 年产2套百万kW机组核电的热交换等辅机及2套10万kW的光能发电机组的热交换设备的生产规模 与环评一致 2、原有项目设备清单 本项目原有设备未涉及淘汰设备，全部保留，原有设备清单见下表。 表1-7 原有项目生产设备清单 序号 名称及型号 主要技术规格 单位 数量 联合生产车间一汽包车间 1 铣边机XBJ-16 最大工件80×16000mm 台 1 2 卷板机 150/250×4000mm 台 1 3 单柱液压校正机YD41-800 8MN 台 1 4 三辊卷板机 50×3200mm 台 1 5 纵缝焊接系统 最大工件3×4m 套 1 附：自动埋弧焊 MZ-1000 焊接电流1000A 台 1 6 环缝焊接系统 4×4m 套 4 附：自动埋弧焊机MA-1000 焊接电流1000A 台 4 7 纵缝窄间隙焊接系统 4×5m 台 1 附：窄间隙焊机电源 200~1250A,42V 台 1 8 万能电渣焊机 38~53V,900A 台 1 9 滚轮架 10t,500~4000mm 台 4 10 滚轮架 30t,500~4000mm 台 4 11 滚轮架 50t,500~5000mm 台 1 12 直流焊机ZX7-400 焊接电流400A 台 15 13 碳弧气刨机ZSF-1200 电流1200A 台 3 14 空气等离子切割机LDK400-S 切割厚度50mm 台 1 15 电脑温控箱 360kW 台 3 16 摇臂钻床Z3063 最大钻孔63mm 台 2 17 端面车床C6025 Φ2.5m 台 1 18 双柱立式车床C5235 Φ3.5m 台 1 19 双柱立式车床C5225 Φ2.5m 台 1 20 双柱立式车床C5263预留 Φ6300×4000mm,50t 台 1 21 数控三轴深孔钻床HTBⅢ -- 台 1 22 数控三轴深孔钻床 Φ12~40X:4000Y:4000 台 1 23 带极堆焊机系统 4×5m 台 1 附：带极堆焊机头和电源 1600A 台 1 24 回转工作台 Φ300mm,20t 台 1 25 小车式埋弧焊机MA-1000 焊接电流1000A 台 1 26 火焰切割机 切割碳钢10~200mm 台 4 27 电动双梁桥式起重机 Gn=50/10t,S=28.5m,Ho=14m 台 2 28 电动双梁桥式起重机 Gn=32/5t S=28.5m,Ho=14m 台 1 29 焊接变位器 100T 台 1 联合生产车间一辅机车间 30 直流焊机ZX7-400 焊接电流400A 台 27 31 半自动二氧化碳焊机 400A 台 3 32 手工氩弧焊机 电流315A 台 4 33 碳弧气刨机ZSF-1200 电流1200A 台 3 34 空气等离子切割机LDK400-S 切割厚度100mm 台 3 35 马鞍形切割机 Φ1000mm 台 1 36 马鞍形埋弧焊机 焊接电流1250A 台 2 37 外环缝缝焊接系统 4×4m 套 4 附：自动埋弧焊机 焊接电流1250A 台 4 38 内环缝缝焊接系统 3×3m 套 2 附：自动埋弧焊机 焊接电流1250A 台 2 39 自动磨锉机 4×5m,砂带磨头,轮磨头 台 1 40 滚轮架 50t 台 10 41 滚轮架 100t 台 4 42 带极堆焊机（预留电量） 4×5m 台 1 附：机头及电源（预留电量） 1600A 台 1 43 变位机 100t.m,台面Φ6000 台 1 44 摇臂钻床Z3080 Φ80 台 2 45 摇臂钻床Z3063 Φ63 台 2 46 电脑温控箱 360kW 台 3 47 焊接组装台架 3×12m 台 2 48 穿管平台 台面3×15m 台 2 49 专用滚轮架 承载50t,轨距1435mm 台 4 50 专用滚轮架 承载75t,轨距1435mm 台 2 51 卷扬机 牵引力1t 台 2 52 机械胀管机 胀管深度550mm 台 2 53 管子管板焊机POLYSUDB 焊接电流400A 台 12 54 龙门双轴数控钻床PD2020/2 -- 台 1 55 真空泵 -- 台 1 56 57 水压试验台 20×10m 台 1 附 电动试压泵4D-S 22/63 22L/h，63Mpa 台 1 电动试压泵4D-SY32/80 32L/h，80Mpa 台 1 56 电动双梁桥式起重机 G =100/10t,S=34m,Ho=16m 台 1 57 电动双梁桥式起重机 Gn=50/10t,S=34m,Ho=16m 台 2 58 过跨平板车（无动力） 200t 台 1 59 氦检漏设备 UL1000 台 1 联合生产车间一重件车间 60 直流焊机ZX7-400 焊接电流400A 台 20 61 手工氩弧焊机 电流315A 台 6 62 碳弧气刨机ZSF-1200 电流1200A 台 3 63 空气等离子切割机LDK400-S 切割厚度100mm 台 3 64 马鞍形切割机 Φ1900mm 台 2 65 窄间隙直流焊机 6×8m 台 1 附：机头及电源 1250A 台 1 66 窄间隙直流焊机 6×8m 台 1 附 机头及电源 1250A 台 1 磨锉机机头 砂带磨头、砂轮磨头 台 1 67 马鞍型接管焊机 Φ1000~2500mm 台 1 附：焊接电源 1250A 台 1 68 数控落地铣镗床TK6916预留 Ф160/260X:6000Y:3000 台 1 69 防窜动滚轮架 Q=200t 台 1 70 防窜动滚轮架 Q=500t 台 1 71 滚轮架 Q=200t 台 2 72 滚轮架 Q=300t 台 4 73 电脑温控箱 360kW 台 4 74 红外焊条烘 可装焊条100kg 台 2 75 远红外焊剂烘箱 可装焊剂100kg 台 2 76 电动双梁桥式起重机 Gn=320/100t,S=34m,Ho=21m 台 2 77 电动双梁桥式起重机 Gn=50t,S=32m,Ho=21m 台 1 78 电动双梁桥式起重机 Gn=160/50t,S=32m,Ho=14m 台 1 79 电动双梁桥式起重机 Gn=50t,S=32m,Ho=14m 台 1 80 数控落地镗铣床 TK6920A 台 1 联箱车间 81 数控火焰/等离子切割机 4×16m,火焰200mm, 等离子100mm 台 1 82 火焰切割机 切割碳钢10~100mm 台 2 83 手工焊机 焊接电流400A 台 6 84 电动双梁桥式起重机 Gn=32/5t,S=28.5m,Ho=14m 台 2 85 电脑温度控制箱 WCK－240－0606 台 20 86 氩弧焊机 400A 台 40 87 电动双梁桥式起重机 Gn=32/5t,S=28.5m,Ho=14m 台 2 88 移动式铅房 -- 台 1 89 电动试压泵4D-SY32/80 32L/h，80MPa 台 2 90 集箱数控钻床 TD0305A02 台 1 91 台车式热处理炉 14m*3.5m*3.5m 台 1 92 门式起重机 3t 台 2 联合生产车间二 93 进口螺旋鳍片管生产线 带焊接及喷丸除尘功能 条 4 94 国产螺旋鳍片管生产线 带焊接及喷丸除尘功能 条 2 95 数控龙门切割机 -- 台 2 96 万向钻床 -- 台 1 97 落地镗床 -- 台 1 98 数控液压弯管机 -- 台 3 99 电动双梁桥式起重机 10/3.2t 台 8 100 电动双梁桥式起重机 32/5t 台 1 101 电动双梁桥式起重机 20/5t 台 1 102 直流焊机 ZX7-400 台 24 103 氩弧焊机 -- 台 25 104 电脑温度控制箱 -- 台 5 105 摇臂钻床 -- 台 6 106 卷板机 6mm 台 1 107 卷板机 19mm 台 1 108 刨边机 12m 台 1 109 板料折弯机 -- 台 1 110 液压剪板机 -- 台 1 111 端面车床 C6025/Φ2500 台 1 112 带锯床 GB4025C 台 2 113 电动试压泵 -- 台 4 114 油压机 400t 台 1 115 集箱自动焊机 -- 套 2 116 管子坡口机 -- 台 5 117 电动平板车 -- 台 5 118 冷却水循环系统 -- 套 2 119 DR管屏现场检测生产线 -- 条 1 120 门式起重机 3t 台 2 大型非标设备 121 6Mev直线加速器探伤室 工件Φ6×30m,台车700t 座 1 附 6Mev直线加速器 -- 套 1 Co源（200Ci） -- 台 1 700t电动平车及滚轮架 -- 台 1 其他辅助设备 -- 台 1 122 450KVX射线探伤室 工件Φ4.5×16m,100t 座 1 123 台车钢板加热炉 工件Φ5×12m,1050℃,100t 座 1 124 台车式热处理炉 工件Φ3.5×18m,780℃,100t 座 1 125 喷丸室 工件Φ5×20m,150t 座 1 122 台车式热处理炉 工件6×8×32m,780℃,700t 座 1 123 蒸汽锅炉 LHS1-0.8-Y(Q) 台 1 自备重件码头 124 轨道式龙门吊 Q=16t/3.2t，S＝26m 台 1 125 叉车 10t 台 1 126 牵引车 C30 台 2 127 平板车 20t 台 6 128 工属具 装卸工器具 项 1 3、原有项目原辅料清单 原有项目原辅料清单如下表所示，其中实际用量以验收报告中的数据为准， 表1-8 原有项目原辅材料及能源消耗 序号 材料名称 一期、二期审批用量 三期用量 原有全厂 总用量 1 板材 10900t/a 1400t/a 12300t/a 2 管材 2100t/a 2800t/a 4900t/a 3 锻件 310t/a 0 310t/a 4 型材 1300t/a 95t/a 1395t/a 5 高加U型管 2000t/a 0 2000t/a 6 螺旋鳍片管管子 3500t/a 0 3500t/a 7 螺旋鳍片管扁钢 7000t/a 0 7000t/a 8 焊接材料 160t/a 36t/a 196t/a 9 水性涂料 12t/a 8t/a 20t/a 10 防锈漆 60t/a 8t/a 68t/a 11 稀释剂 2.5t/a 1t/a 3.5t/a 12 乳化液 1.2t/a 4t/a 5.2t/a 13 机油 40t/a 12t/a 52t/a 14 水溶性防锈液 58t/a 0 58t/a 15 压缩空气 550万m3/a 50万m3/a 600万m3/a 16 氧气 54万m3/a 5万m3/a 59万m3/a 17 霞普气 4.54万m3/a 0 4.54万m3/a 18 氩气 12.83万m3/a 0.6万m3/a 13.43万m3/a 19 二氧化碳 1.1万m3/a 0.1万m3/a 1.2万m3/ 20 天然气 / 25万m3/a 25万m3/a 21 氨气 0 0.06万m3/a 0.06万m3/a 22 丙烷 0 0.2万m3/a 0.2万m3/a 23 水 34546.2t/a 10793t/a 45339.2t/a 24 电 1460万kWh/a 120万kWh/a 1580万kWh/a 4、原有项目工艺流程 项目原有工艺均未发生变化，杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地（一期）建设项目和杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地（二期）项目涉及的生产工艺见图1-1~1-8。 1）汽包辅机车间工艺说明 图1-1 汽包辅机车间生产工艺流程及“三废”产生部位图 2）重件组装车间工艺说明 图1-2 重件组装车间生产工艺流程及“三废”产生部位图 3）U型管车间 图1-3 U型管车间及“三废”产生部位图 4）螺旋鳍片管车间 图1-4 螺旋鳍片管车间及“三废”产生部位图 5）容器内件制造工艺流程 A、 旋风分离器制造主要工艺流程 图1-5 旋风分离器制造主要工艺流程及“三废”产生部位图 B、孔板制造主要工艺流程 图1-6 孔板制造主要工艺流程及“三废”产生部位图 C、给水管、加药管、排污管和紧急放水管制造主要工艺流程 图1-7 给水管、加药管、排污管和紧急放水管制造主要工艺流程及“三废”产生部位图 D、给水集箱制造主要工艺流程 图 1-8 给水集箱制造主要工艺流程及“三废”产生部位图 6）码头装卸工艺流程 A、重大件运输 重件仓库←→桥式起重机←→船舶 B、件杂货运输 船←→门座起重机←→牵引车＋平板车←→轨道式龙门吊＋叉车←→堆场 7）年产2套百万kW机组核电的热交换等辅机及2套10万kW的光能发电机组的热交换设备技术改造项目部件均分散在原有项目各车间内，工艺流程见图1-9~1-13。 ①核2、3级设备 热交换器和压力容器是核2、3级系统中最主要的设备，其中设备的壳体在重件车间和汽包车间制造，设备内部管系在辅机车间制造。主要工艺流程如下： A热交换器主要工艺流程：（主要材料低合金钢、不锈钢） 图1-9 热交换器生产工艺流程 B、压力容器主要工艺流程：（主要材料不锈钢） 图1-10 压力容器生产工艺流程 ②太阳能设备 太阳能设备中主要部件有膜式壁、蛇形管和集箱组成，其中膜式壁在膜式壁车间制造，蛇形管在管件车间制造，集箱在集箱车间制造。各部件主要工艺流程如下： A、膜式管主要工艺流程：（主要材料碳钢、低合金钢） 图1-11 膜式管生产工艺流程 B、蛇形管主要工艺流程：（主要材料碳钢、低合金钢） 图1-12 蛇形管生产工艺流程 C、集箱主要工艺流程：（主要材料碳钢、低合金钢） 图1-13 集箱生产工艺流程 5、原有项目污染源强汇总 （1）原有项目生产过程中主要污染因子如下： 废水：主要包括生活污水和生产废水。生活污水包括食堂含油废水、厕所冲洗废水及其它洗涤废水；生产废水主要包括水压试验废水、道路清洗废水及设备清洗水； 废气：主要有焊接烟气，油漆废气，防锈液有机废气，喷丸、打磨粉尘，燃气废气和食堂油烟废气 噪声：主要来源于工件搬运、堆放、金属加工等产生的噪声； 固体废物：主要有钢材边角料、废铁屑，焊接废渣及废焊条，除尘固废，废涂料桶，废机油，废乳化液，显影定影废液，废过滤棉，废弃劳保用品及生活垃圾。 根据以上分析，原有项目主要污染环节如下表。 表1-9 原有项目主要污染物环节及污染因子 序号 类别 污染物名称 产生工序 污染因子 1 废水 生产废水 水压试验、地面清洗、设备清洗 CODCr、NH3-N、SS、石油类 2 生活污水 职工生活 CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 3 废气 焊接烟气 焊接 烟尘、NO2 4 油漆废气 手工刷漆 二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃 5 防锈液有机废气 防锈 非甲烷总烃 6 粉尘 喷丸、打磨 粉尘 7 燃烧废气 退火炉 蒸汽锅炉燃气 SO2、NOX 8 油烟废气 食堂 油烟废气 9 固体废物 危险废物 刷漆、机加工 废涂料桶，废乳化液，废机油，显影定影废液，废过滤棉 10 一般废物 机加工、职工生活 废钢边角料、焊接废渣及废焊材、生活垃圾、废弃劳保用品 （2）原有项目污染源强汇总表见表1-10。 表1-10 原有项目各污染物源强及排放方式汇总表 污染因素 排放总量 排放方式 废水 废水量 34942.66 纳入崇贤污水处理厂处理后外排 CODCr 1.747 NH3-N 0.175 BOD5 0.349 SS 0.349 动植物油 0.035 石油类 0.035 废气 焊接烟气 烟尘 0.362 经移动式焊烟净化器处理后车间无组织排放 NO2 0.227 油漆废气 二甲苯 1.353 大件产品刷漆废气车间无组织排放 中小件产品刷漆废气经光催化处理后15m排气筒排放 乙酸丁酯 0.633 非甲烷总烃 4.290 VOCs 6.276 防锈液有机废气 非甲烷总烃 0.0058 车间通风，无组织排放 粉尘 粉尘 2.623 布袋除尘后排放 食堂废气 油烟 0.034 经油烟净化器处理后有组织排放 燃气废气 SO2 0.4 有组织高空排放 NOX 1.872 固废 废钢边角料 0 由杭州锅炉厂工程物资有限公司回收 焊接废渣及废焊材 0 除尘固废 0 废涂料桶 0 由杭州立佳环境服务有限公司处置 废机油 0 显影定影废液 0 废乳化液 0 废过滤棉 0 废弃劳保用品 0 统一收集作卫生填埋 生活垃圾 0 6、原有项目污染物达标排放情况分析 根据《大型重型装备生产基地（一期）建设项目配套建设企业自备重件码头建设项目》（余环监竣验（2012）第014号），《大型重型装备生产基地（二期）项目竣工验收监测与评价报告》（余环监竣验（2014）第026号）及《杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司年产2套百万KW机组核电的热交换等辅机及2套10万kw的光能发电机组的热交换设备技术改造项目竣工验收评价报告》（杭科谱检测（2017）竣字第2017020007号），原有项目各污染物达标情况如下。 ①废气达标排放情况分析 杭州市余杭区环境监测站2011年12月15日企业正常生产时对热处理炉废气及喷砂废气排气筒进行了监测，具体监测结果见表1-11~16。 表1-11 19×4.6×5.5m热处理炉排气筒（东南侧）废气监测结果汇总表 监测项目 单位 监测日期 执行标准 2011年12月15日 烟尘排放浓度 mg/m3 173 177 200 烟尘排放速率 kg/h 0.109 0.124 / SO2排放浓度 mg/m3 124 145 / SO2排放速率 kg/h 7.83×10-2 0.102 / 氮氧化物 排放浓度 mg/m3 165 165 / 氮氧化物 排放速率 kg/h 0.104 0.116 / 烟气林格曼黑度 级 1 1 1 结论：监测日该19×4.6×5.5m热处理炉（东南侧）烟尘排放浓度、烟气黑度均达标。 表1-12 19×4.6×5.5m热处理炉排气筒（西北侧）废气监测结果汇总表 监测项目 单位 监测日期 执行标准 2011年12月15日 烟尘排放浓度 mg/m3 150 149 200 烟尘排放速率 kg/h 0.100 0.102 / SO2排放浓度 mg/m3 222 229 / SO2排放速率 kg/h 0.149 0.157 / 氮氧化物 排放浓度 mg/m3 161 173 / 氮氧化物 排放速率 kg/h 0.108 0.119 / 烟气林格曼黑度 级 1 1 1 结论：监测日该19×4.6×5.5m热处理炉排气筒（西北侧）烟尘排放浓度、烟气黑度均达标。 表1-13 19×4.6×5.5m热处理炉排气筒（中）废气监测结果汇总表 监测项目 单位 监测日期 执行标准 2011年12月15日 烟尘排放浓度 mg/m3 148 148 200 烟尘排放速率 kg/h 0.111 0.111 / SO2排放浓度 mg/m3 247 271 / SO2排放速率 kg/h 0.186 0.203 / 氮氧化物 排放浓度 mg/m3 159 171 / 氮氧化物 排放速率 kg/h 0.120 0.128 / 烟气林格曼黑度 级 1 1 1 结论：监测日该19×4.6×5.5m热处理炉排气筒（中）烟尘排放浓度、烟气黑度均达标。 表1-14 9×3.7×3.8m加热炉（北侧）排气筒废气监测结果汇总表 监测项目 单位 监测日期 执行标准 2011年12月15日 烟尘排放浓度 mg/m3 186 182 200 烟尘排放速率 kg/h 9.38×10-2 9.47×10-2 / SO2排放浓度 mg/m3 242 216 / SO2排放速率 kg/h 0.122 0.113 / 氮氧化物 排放浓度 mg/m3 150 154 / 氮氧化物 排放速率 kg/h 7.57×10-2 8.05×10-2 / 烟气林格曼黑度 级 1 1 1 结论：监测日该9×3.7×3.8m热处理炉北侧排气筒烟尘排放浓度、烟气黑度均达标。 表1-15 9×3.7×3.8m加热炉（南侧）排气筒废气监测结果汇总表 监测项目 单位 监测日期 执行标准 2011年12月15日 烟尘排放浓度 mg/m3 142 155 200 烟尘排放速率 kg/h 0.102 0.106 / SO2排放浓度 mg/m3 229 266 / SO2排放速率 kg/h 0.165 0.182 / 氮氧化物 排放浓度 mg/m3 185 179 / 氮氧化物 排放速率 kg/h 0.134 0.123 / 烟气林格曼黑度 级 1 1 1 结论：监测日该9×3.7×3.8m热处理炉南侧排气筒烟尘排放浓度、烟气黑度均达标。 表1-16 喷砂工序排气筒废气监测结果汇总表 监测项目 单位 监测日期 执行标准 2011年12月15日 颗粒物排放浓度 mg/m3 24.1 22.4 120 颗粒物排放速率 kg/h 1.01 0.965 3.5 结论：监测日该单位喷砂工序排气筒颗粒物排放浓度、排放速率均达标。 杭州科谱环境检测技术有限公司2017年2月20日企业正常生产时对油烟废气、锅炉废气、刷漆废气处理设施排气筒以及厂界无组织废气进行了监测，具体监测结果见表1-17~21。 表1-17有组织排放油烟废气监测结果 工艺设备名称及型号 食堂油烟 净化器名称 油烟净化器HTFC-27.5 测试断面 废气出口 检测日期 2017.2.20 排气筒高度（m） 15 管道截面积 (m2) 0.640 测点烟气温度 (℃) 27 27 27 27 27 烟气含湿量 (％) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 测点烟气流速 (m/s) 10.3 10.3 10.4 11.2 10.1 实测烟气量 (m3/h) 2.39×104 2.38×104 2.40×104 2.60×104 2.34×104 标态干烟气量（m3/h） 2.14×104 2.13×104 2.15×104 2.32×104 2.09×104 油烟 污染物浓度(mg/m3) 0.187 0.189 0.192 0.214 0.187 污染物排放速率(kg/h) 4.00×103 4.03×103 4.13×103 4.96×103 3.91×103 达标情况 达标 评价标准：《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001，即油烟≤2.0mg/m3。 结论：2017.2.20杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司食堂油烟有组织废气检测项目中的油烟浓度达标。 表1-18 有组织排放油烟废气监测结果 工艺设备名称及型号 食堂油烟 净化器名称 油烟净化器HTFC-27.5 测试断面 废气出口 检测日期 2017.2.20 排气筒高度（m） 15 管道截面积 (m2) 0.640 测点烟气温度 (℃) 28 28 28 28 28 烟气含湿量 (％) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 测点烟气流速 (m/s) 9.7 9.7 10.1 9.0 10.3 实测烟气量 (m3/h) 2.25×104 2.25×104 2.34×104 2.08×104 2.39×104 标态干烟气量（m3/h） 2.01×104 2.01×104 2.01×104 1.86×104 2.14×104 油烟 污染物浓度(mg/m3) 0.165 0.163 0.178 0.150 0.185 污染物排放速率(kg/h) 3.32×10-3 3.28×103 3.72×10-3 2.79×103 3.96×10-3 达标情况 达标 评价标准： GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》，即油烟≤2.0mg/m3。 结论：2017.2.20杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司食堂油烟有组织废气检测项目中的油烟浓度达标。 表1-19 有组织排放锅炉废气监测结果 工艺设备名称及型号 燃油（气）锅炉LHSI-0.8-Y(0) 净化器名称 / 测试断面 废气出口 检测日期 2017.2.20 排气筒高度（m） 25 测点烟气温度 (℃) 83 28 烟气含湿量 (％) 2.0 2.1 测点烟气流速 (m/s) 6.6 6.6 实测烟气量 (m3/h) 1.68×103 1.69×103 标态干烟气量（m3/h） 1.28×103 1.27×103 管道截面积(m2) 0.0706 0.0706 含氧量（%） 6.5 6.3 二氧化硫 污染物浓度(mg/m3) 0 1.00 α折算后浓度 0 1.19 污染物排放速率(kg/h) 0 1.27×103 达标情况 达标 达标 氮氧化物 污染物浓度(mg/m3) 64.3 65.3 α折算后浓度 77.6 77.7 污染物排放速率(kg/h) 8.23×102 8.29×102 达标情况 - - 备注：本表显示结果均为3次测量平均值。 结论：2017.2.20杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司燃油（气）锅炉LHSI-0.8-Y(0)有组织废气检测项目中的二氧化硫浓度达标。 表1-20 有组织排放刷漆废气监测结果 工艺设备名称及型号 刷漆工艺 净化器名称 光催化 测试断面 废气出口 检测日期 2017.2.20 排气筒高度（m） 15 管道截面积(m2) 1.77 测试周期 第一周期 第二周期 测点烟气温度 (℃) 12 10 烟气含湿量 (％) 2.3 2.2 测点烟气流速 (m/s) 16.9 15.1 实测烟气量 (m3/h) 1.08×105 9.65×104 标态干烟气量（m3/h） 1.02×105 9.19×104 二甲苯 污染物平均浓度(mg/m3) 0.0587 0.0633 污染物排放速率(kg/h) 5.99×103 5.82×103 达标情况 达标 达标 非甲烷总烃 污染物平均浓度(mg/m3) 1.4 0.77 污染物排放速率(kg/h) 0.143 0.071 达标情况 达标 达标 乙酸丁酯 污染物平均浓度(mg/m3) 0.115 0.133 污染物排放速率(kg/h) 1.17×102 1.22×10-2 达标情况 - - 结论：2017.2.20杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司刷漆工艺有组织废气检测项目中的二甲苯和非甲烷总烃浓度均达标。 表1-21 无组织废气检测结果 采样 地点 采样期间气象条件 检测项目 检测结果（mg/m3) 达标情况 采样时间 风向 风速（m/s） 气温(℃) 气压（kPa） 天气 情况 1# 厂界东 2017.2.20 09:00-09:45 北 2.0 19.0 101.5 晴 颗粒物 0.380 达标 二氧化氮 0.036 - 2017.2.20 12:00-12:45 东北 3.0 11.0 102.1 阴 二甲苯 0.0258 达标 乙酸丁酯 ＜9.17×10-3 - 2017.2.20 12:30 非甲烷总烃 0.428 达标 2017.2.20 10:00-10:45 东北 3.0 19.0 101.7 晴 颗粒物 0.403 达标 二氧化氮 0.038 - 2017.2.20 13:00-13:45 东北 3.0 10.0 102.2 阴 二甲苯 0.0235 达标 乙酸丁酯 ＜9.17×10-3 - 2017.2.20 13:30 非甲烷总烃 0.447 达标 2017.2.20 11:00-11:45 东北 3.0 12.0 102.0 阴 颗粒物 0.369 达标 二氧化氮 0.036 - 2017.2.20 14:00-14:45 东北 3.0 8.0 102.3 阴 二甲苯 0.0242 达标 乙酸丁酯 ＜9.17×10-3 - 2017.2.20 14:30 非甲烷总烃 0.447 达标 2# 厂界南 2017.2.20 09:00-09:45 北 2.0 19.0 101.5 晴 颗粒物 0.380 达标 二氧化氮 0.039 - 2017.2.20 12:00-12:45 东北 3.0 11.0 102.1 阴 二甲苯 0.0232 达标 乙酸丁酯 ＜9.17×10-3 - 2017.2.20 12:30 非甲烷总烃 0.311 达标 2017.2.20 10:00-10:45 东北 3.0 19.0 101.7 晴 颗粒物 0.403 达标 二氧化氮 0.039 - 2017.2.20 13:00-13:45 东北 3.0 10.0 102.2 阴 二甲苯 0.0241 达标 乙酸丁酯 ＜9.17×10-3 - 2017.2.20 13:30 非甲烷总烃 0.351 达标 2017.2.20 11:00-11:45 东北 3.0 12.0 102.0 阴 颗粒物 0.415 达标 二氧化氮 0.039 - 2017.2.20 14:00-14:45 东北 3.0 8.0 102.3 阴 二甲苯 0.0242 达标 乙酸丁酯 ＜9.17×10-3 - 2017.2.20 14:30 非甲烷总烃 0.376 达标 3#厂界西 2017.2.20 09:00-09:45 北 2.0 19.0 101.5 晴 颗粒物 0.332 达标 二氧化氮 0.037 - 2017.2.20 12:00-12:45 东北 3.0 11.0 102.1 阴 二甲苯 0.0236 达标 乙酸丁酯 ＜9.17×10-3 - 2017.2.20 12:30 非甲烷总烃 0.551 达标 2017.2.20 10:00-10:45 东北 3.0 19.0 101.7 晴 颗粒物 0.379 达标 二氧化氮 0.041 - 2017.2.20 13:00-13:45 东北 3.0 10.0 102.2 阴 二甲苯 0.0238 达标 乙酸丁酯 ＜9.17×10-3 - 非甲烷总烃 0.515 达标 2017.2.20 13:30 2017.2.20 11:00-11:45 东北 3.0 12.0 102.0 阴 颗粒物 0.346 达标 二氧化氮 0.041 - 2017.2.20 14:00-14:45 东北 3.0 8.0 102.3 阴 二甲苯 0.0242 达标 乙酸丁酯 ＜9.17×10-3 - 2017.2.20 14:30 非甲烷总烃 0.567 达标 4# 厂界北 2017.2.20 09:00-09:45 北 2.0 19.0 101.5 晴 颗粒物 0.380 达标 二氧化氮 0.041 - 2017.2.20 12:00-12:45 东北 3.0 11.0 102.1 阴 二甲苯 0.0244 达标 乙酸丁酯 ＜9.17×10-3 - 2017.2.20 12:30 非甲烷总烃 0.370 达标 2017.2.20 10:00-10:45 东北 3.0 19.0 101.7 晴 颗粒物 0.355 达标 二氧化氮 0.043 - 2017.2.20 13:00-13:45 东北 3.0 10.0 102.2 阴 二甲苯 0.0231 达标 乙酸丁酯 ＜9.17×10-3 - 2017.2.20 13:30 非甲烷总烃 0.370 达标 2017.2.20 11:00-11:45 东北 3.0 12.0 102.0 阴 颗粒物 0.369 达标 二氧化氮 0.043 - 2017.2.20 14:00-14:45 东北 3.0 8.0 102.3 阴 二甲苯 0.0240 达标 乙酸丁酯 ＜9.17×10-3 - 2017.2.20 14:30 非甲烷总烃 0.387 达标 评价标准：2017年2月20日杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司厂界东、南、西、北无组织废气检测项目中的颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃浓度均达标。 ②废水达标排放情况分析 本环评引用杭州科谱环境检测技术有限公司2017年02月20日对公司废水总排口监测结果，监测数据见下表。 表1-22 废水监测结果 样品来源 采样时间 PH （无量纲） 化学需氧量（mg/L） 悬浮物（mg/L） 氨氮（mg/L） 总磷 生活污水纳管口 2017.2.20 14:37 7.29 110 14 9.95 1.06 生产污水纳管口 2017.2.20 14:49 6.89 98.8 12 8.59 1.06 执行标准 / 6~9 ≤500 ≤400 ≤35 ≤8 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 试压回用水 2017.2.20 14:51 7.21 30.8 24 12.6 0.043 结论：2017年2月20日杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司的生活废水纳管口的废水检测项目中的PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷浓度均达标，水压试验工序废水循环使用，不做评价。 ③噪声达标排放情况分析 本环评引用杭州科谱环境检测技术有限公司2017年02月20日对厂界噪声监测结果，监测数据见下表。 表1-23 噪声监测结果 监测项目 测量时间 主要声源 测量值 2017.02.20昼间Leq（dB） 厂界东 2017.2.20 13：42 工业企业厂界环境噪声 57.0 厂界南 2017.2.20 13：49 工业企业厂界环境噪声 57.8 厂界西 2017.2.20 14：01 工业企业厂界环境噪声 58.9 厂界北 2017.2.20 14：14 工业企业厂界环境噪声 55.1 执行标准 3类区标准，昼间≤65 是否达标 达标 结论：监测日该单位厂界东、南、西、北昼间均达标 ④固废 项目各项固废均妥善处理，厂区内已设置危废间且标识物均到位。 6、原有项目污染防治措施 表1-24原有项目污染防治措施汇总表 分类 原环评审批防治措施 验收情况 现状 废水 厂区雨水通过厂区雨水管道排入厂区西侧京杭大运河。水压试验用水经沉淀后循环使用，不外排；冲洗废水和生活污水收集后处理接入市政管网 已完成雨污分流，水压试验用水经沉淀后循环使用，不外排。设备及地面清洗水、生活污水经处理后排入市政污水管网 已完成雨污分流，水压试验用水经沉淀后外排。设备及地面清洗水、生活污水经预处理后排入市政污水管网 废气 食堂油烟废气 采用静电式油烟处理器处理 食堂油烟废气经油烟净化器（型号为GD-YS）处理后排放 食堂油烟废气经油烟净化器（型号为GD-YS）处理后排放 焊接废气 加强车间通风 移动式焊烟净化器处理于室内达标排放，再由屋顶风机进行车间全面换气 移动式焊烟净化器处理于室内达标排放，再由屋顶风机进行车间全面换气 油漆废气 露天就地油漆场地，无组织排放 大件产品刷漆废气车间无组织排放 中小件产品刷漆废气经光催化处理后15m排气筒排放 大件产品刷漆废气车间无组织排放 中小件产品刷漆废气经光催化处理后15m排气筒排放 打磨粉尘 经布袋除尘器处理后无组织排放 砂轮粉尘经布袋除尘器收集处理后排放 砂轮粉尘经布袋除尘器收集处理车间无组织排放 喷丸粉尘 喷丸设备配备布袋除尘器 经喷丸设备配备布袋除尘器除尘 经喷丸设备配备布袋除尘器除尘后车间无组织排放 天然气燃烧废气 高空排放 加热炉（2个排气筒）热处理炉（3个排气筒）废气收集后经25m排气筒高空排放；蒸汽锅炉废气收集后经12m排气筒排放； 加热炉（2个排气筒）热处理炉（3个排气筒）废气收集后经25m排气筒高空排放；蒸汽锅炉废气收集后经12m排气筒排放； 防锈液有机废气 非甲烷总烃 车间无组织排放 车间无组织排放 固废 废钢边角料 定期由杭州锅炉厂工程物资有限公司回收 定期由杭州锅炉厂工程物资有限公司回收 定期由杭州锅炉厂工程物资有限公司回收 焊接废渣及废焊材 除尘固废 废涂料桶 厂内妥善储存，委托有资质单位进行安全处置 厂内妥善储存，由杭州立佳环境服务有限公司进行安全处置 厂内妥善储存，由杭州立佳环境服务有限公司进行安全处置 废机油 显影定影废液 废乳化液 废过滤棉 废弃劳保用品 外运作卫生填埋处置 外运作卫生填埋处置 外运作卫生填埋处置 生活垃圾 噪声 厂区布局 噪声大的车间和动力设施布置在远离厂界和厂内生活办公区的地方 根据检测结果、厂界南、西、北侧噪声超标，东侧达标；夜间不生产 噪声大的车间和动力设施布置在远离厂界和厂内；生活办公区的地方 选用低噪声的设备和机械；做好生产过程中各类设备和工艺段的隔声、降噪工作，加强绿化带建设 设备选型 选用低噪声的设备和机械 治理措施 做好生产过程中各类设备和工艺段的隔声、降噪工作，时加强绿化带建设 3、现有项目存在问题 企业现有项目通过审批验收，项目所有环保设施均全部到位，各类污染物达标排放，故不存在环境问题。 |

# 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1 地理位置 杭州市余杭区位于杭嘉湖平原南端，西依天目山，南濒钱塘江，是长江三角洲的圆心地。地理坐标为北纬30°09′～30°34′、东经119°40′～120°23′，东西长约63公里，南北宽约30公里，总面积约1220平方公里。余杭区从东、北、西三面成弧形拱卫杭州中心城区，东面与海宁市接壤，东北与桐乡市交界，北面与德清县毗连，西北与安吉县相交，西面与临安市为邻，西南与富阳市相接。 本项目建设地点位于杭州市余杭区崇贤街道独山工业区55号。项目具体地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图2，周边环境概况见表1-2。 2.2 自然环境简况 2.2.1气候特征 余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显。春夏季雨热同步，秋冬季光温互补。季风交替规律显着，季节变化明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下： 多年平均气温 16.2 ℃ 平均最热月气温 28.5 ℃ 平均最冷月气温 3.9 ℃ 平均年降水量 1412.0 mm 6月份平均最大降水量 193.3 mm 12月份平均最小降水量 47.1 mm 年平均蒸发量 1293.3 mm 年平均相对湿度 79.0 % 年平均日照时数 1867.4 小时 年平均风速 2.2 m/s 全年地面主导风向 NNW 杭州市区域上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率:7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 2.2.2水文特征 项目地处杭嘉湖水网地带，河流密集成网，水资源丰富，主要河流有京杭大运河、禾丰港、斜弓港、莲花港、余庆桥港等二十余条河港，区内水资源除河流外，还有众多的荡、漾、潭等，水系河道错纵交横，对航运、水量调节均有重要作用。 京杭大运河北起北京，南至杭州，流径北京、天津、河北、山东、江苏、浙江等四省二市。沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系，全长1750多公里，是全国的水运主要通道。京杭大运河经桐乡大麻进入余杭，境内总长31km，流域面积667km2。京杭大运河属于太湖水系杭嘉湖平原河网，干流两侧支流纵横、港汊密布，河网密度达5.37km/km2，水面积占平原面积的6%。运河与东苕溪、上塘河、西湖和钱塘江也有密切联系，水文条件复杂，水流变化不定。通常，运河(余杭段)干流自南向北，支流自西向东流动，在枯水季节由于农田大量抽水灌溉，当北部太湖水系水位相对较高时，水流方向会有改变，产生自北向南的水流，一般出现在7～12月之间。 2.2.3地质地貌 余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5-7米。 根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的2/3以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68km2，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。火山岩集中分布于彭公至良渚一带，发育于中生界，分布层以上株罗统黄尖祖为主。地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的61.48%。 2.3 环境功能规划情况 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目所在地位于“临平副城工业集聚点环境优化准入区（0110-Ⅴ-0-4）”，该功能区基本特征见下表2-1。 表2-1 临平副城工业集聚点环境优化准入区 一、功能属性 序号 35 功能区编号 0110-Ⅴ-0-4 环境功能综合指数 高 名称 临平副城工业集聚点环境优化准入区 类型 环境优化准入区 环境功能特征 概况 南苑街道的高地联胜工业区块（1.73 km2）；星桥工业区块（1.07 km2）、南山林场西大门公建设施区块（1.72km2）；乔司西南单元工业区块（3.75 km2）；崇贤街道的良渚港工业区块（1.98 km2），临港独山工业区块（2.27km2），向阳巧山工业区块（0.23km2）。 二、地理信息 面积 12.75平方公里 涉及镇街 乔司街道、南苑街道、星桥街道、崇贤街道 四至范围 高地联胜区块：位于南苑街道。东至海宁界、西至迎宾路、南至杭浦高速、北至东西大道。星桥工业区块：位于星光街以南，星源路以东，星明路以西。乔司工业区块：杭浦高速以东，绕城高速以北，杭甬高速以西。临港独山工业区块：接拱康路，南临绕城高速，西与崇贤街道行政区边界接壤。 三、主导功能及目标 主导环境功能 提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康 环境质量目标 地表水环境质量达到水环境功能区要求，地下水环境质量达Ⅲ类以上标准。 环境空气质量达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标 河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。 四、管控措施 在满足环境质量目标和区域污染物排放总量控制要求的前提下，实行环境优化准入管理。 依据区域环境承载能力，新建工业项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平。 禁止新建、扩建三类工业项目，逐步对三类工业项目进行淘汰或提升改造。加强对退出企业的污染土壤修复。 优化居住与工业功能区布局，在居住和工业功能区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。 加强土壤和地下水污染预防。 严格控制工业用水，新建项目实行节水三同时制度。 最大限度保留区内林地、湿地、河漾等原有自然生态系统，逐渐修复现有的河漾湿地系统功能，保护好河湖湿地生境；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 五、负面清单 禁止新建、扩建三类工业项目，禁止石化、化工、医药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目发展。 为防范对周边环境敏感地区的影响，加强控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入。 禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的工业项目。 禁止畜禽养殖。 禁止任何建设项目阻断自然河道。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。 用以建设环境公共基础设施的区块，不得进行其它工业类项目建设。 本项目为技改项目，主要从事锅炉部件的生产，属C3411锅炉及辅助设备制造，为二类工业项目，项目选址位于功能区内的独山工业区，不涉及重金属、持久性有机污染物，不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。因此项目建设符合余杭区环境功能区划要求。 2.5崇贤污水处理厂概况 杭州余杭水务有限公司崇贤污水处理厂，厂区具体位于杭州余杭崇贤街道大安村崇贤污水处理厂，设计处理能力为日处理污水2.00万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺。 污水处理工艺具体为：粗格栅+细格栅+沉砂池+调节池+厌氧/缺氧+氧化沟+絮凝沉淀+反硝化滤池+滤布滤池+二氧化氯消毒的工艺处理污水，出水达到准Ⅳ类排放标准（CODcr、BOD5、氨氮、总磷达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类水标准，其他指标达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标）。崇贤污水处理厂尾水受纳水体为新桥港，尾水汇入新桥港后往北流入北庄港，经鸭兰港最终排入京杭运河。 根据浙江省环保厅发布的《2018年第3季度浙江省重点排污单位监督性监测汇总表（集中式污水处理厂监测数据）》，杭州余杭水务有限公司崇贤污水处理厂汇总见下表2-2。 表2-2 崇贤污水处理厂2018年第3季度浙江省重点排污单位监督性监测数据 监测日期 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准 限值(mg/L) 排放单位 是否达标 2018/7/20:00:00 pH值 7.26 7.19 6-9 无量纲 是 生化需氧量 83.8 1.1 10 mg/L 是 总磷 2.4 0.09 0.5 mg/L 是 化学需氧量 174 18 50 mg/L 是 色度 124 3 30 倍 是 总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 是 总镉 <0.01 <0.01 0.01 mg/L 是 总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L 是 六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 是 总砷 0.0009 <0.0003 0.1 mg/L 是 总铅 <0.01 <0.01 0.1 mg/L 是 悬浮物 139 4 10 mg/L 是 阴离子表面活性剂（LAS） 1.47 <0.05 0.5 mg/L 是 粪大肠菌群数 24000 <20 1000 个/L 是 氨氮 30.9 <0.03 8 mg/L 是 总氮 31.6 7.71 15 mg/L 是 石油类 1.51 <0.04 1 mg/L 是 动植物油 <0.04 <0.04 1 mg/L 是 2018/8/1 0:00:00 pH值 7.28 7.12 6-9 无量纲 是 生化需氧量 88.1 1.2 10 mg/L 是 总磷 3.15 0.23 0.5 mg/L 是 化学需氧量 184 22 50 mg/L 是 色度 215 3 30 倍 是 总汞 0.00005 <0.00004 0.001 mg/L 是 烷基汞 <0.00002 0 mg/L 是 总镉 <0.01 <0.01 0.01 mg/L 是 总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L 是 六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 是 总砷 0.0012 0.0005 0.1 mg/L 是 总铅 <0.01 <0.01 0.1 mg/L 是 悬浮物 68 2 10 mg/L 是 阴离子表面活性剂（LAS） 1.89 <0.05 0.5 mg/L 是 粪大肠菌群数 24000 <20 1000 个/L 是 氨氮 37.5 <0.03 8 mg/L 是 总氮 45.1 12.4 15 mg/L 是 石油类 2.03 <0.04 1 mg/L 是 动植物油 <0.04 <0.04 1 mg/L 是 2018/9/3 0:00:00 PH值 7.48 7.43 6-9 无量纲 是 生化需氧量 92.5 1.4 10 mg/L 是 总磷 3.28 0.11 0.5 mg/L 是 化学需氧量 162 14 50 mg/L 是 色度 124 3 30 倍 是 总汞 0.00007 <0.00004 0.001 mg/L 是 总镉 <0.01 <0.01 0.01 mg/L 是 总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L 是 六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 是 总砷 0.0014 0.0005 0.1 mg/L 是 总铅 <0.01 <0.01 0.1 mg/L 是 悬浮物 67 4 10 mg/L 是 阴离子表面活性剂（LAS） 2.09 <0.05 0.5 mg/L 是 粪大肠菌群数 24000 <20 1000 个/L 是 氨氮 33.3 <0.03 8 mg/L 是 总氮 81.4 14.8 15 mg/L 是 石油类 1.17 <0.04 1 mg/L 是 动植物油 3.11 <0.04 1 mg/L 是 由上表可知，杭州余杭水务有限公司崇贤污水处理厂出水水质CODcr、BOD5、氨氮、总磷达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类水标准，其他指标达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。

# 3、环境质量状况

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1 环境空气质量状况 根据余杭区环保局发布的《2017年杭州市余杭区环境状况公报》可知：2017年，余杭全区环境空气质量优良率为78.1%，较上年上升10个百分点，主要污染因子为可入肺颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）。二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年平均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；可入肺颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。因此，项目所在区域大气环境质量为不达标区。 表3-1 临平大气自动监测站环境空气监测数据一览表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 SO2 年平均质量浓度 13.05 60 21.75 达标 98百分位日均浓度 27.00 150 18.00 达标 NO2 年平均质量浓度 41.24 40 103.09 超标 98百分位日均浓度 93.75 80 117.19 超标 PM10 年平均质量浓度 70.06 70 100.09 超标 95百分位日均浓度 147.88 150 98.58 达标 PM2.5 年平均质量浓度 41.20 35 117.70 超标 95百分位日均浓度 92.00 75 122.67 超标 CO 年平均浓度 806.4 / / 达标 第95百分位数日均浓度 1263.00 4000 31.58 达标 O3 年平均浓度 107.78 / / 达标 第90百分位数日均浓度 182.00 160 113.75 超标 由上表可知，项目所在区域为不达标区。 区域减排计划： 根据杭州市人民政府关于印发杭州市“十三五”主要污染物总量减排工作方案的通知（杭政函〔2018〕47号），余杭区“十三五”主要污染物总量减排要求如下： 化学需氧量：2015年排放量13450.57吨，“十三五”减排比例23.5%，“十三五”重点工程减排量1798吨； 氨氮：2015年排放量4744.21吨，“十三五”减排比例30%，“十三五”重点工程减排量1423吨； 二氧化硫：2015年排放量4744.21吨，“十三五”减排比例30%，“十三五”重点工程减排量1423吨； 氮氧化物：2015年排放量6339.43吨，“十三五”减排比例20%，“十三五”重点工程减排量1268吨； 挥发性有机物：2015年排放量22175.029吨，“十三五”减排比例21.8%，“十三五”重点工程减排量4825.8吨。 3.1.2 水环境质量现状 项目周围水体为石崇港，石崇港向北汇入鸭兰港，转道向西进入京杭大运河。根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，京杭运河（杭嘉湖13）水功能区为运河余杭农业、工业用水区，水环境功能区为农业、工业用水区，目标水质为Ⅳ类。 为评价该项目所在地的地表水环境质量现状，本环评引用杭州市余杭区环境监测站2017年11月09日14:37在石前港四维农居桥断面水质监测结果，具体见表3-2。 表3-2 石前港四维农居桥断面水质监测结果 单位：mg/L，除pH外 项 目 pH 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 DO 监测结果 8.01 6.1 2.24 0.24 5.31 Ⅳ类标准值 6～9 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 ≥3 比标值 0.32 0.61 1.49 0.8 / 注：因杭州市余杭区环境监测站提供检测数据中无水温数据，根据“单因子评价法”标准指标评价模式，无法对“溶解氧”指标进行标准指标计算。 监测结果表明：根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法得出的结果显示，目前石前港水质现状较差，氨氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，水质现状为劣Ⅴ类水质。其客观上由于支流污染、生活污染、工业污染、农业面源污染、应急排放口污染以及其他污染等，使水生生态系统无法完全吸纳与降解，水环境现状较差。 3.1.3 声环境质量现状 根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》（2018年8月），本项目位于崇贤街道独山工业区55号，属于2类声环境功能区，因此项目声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区域标准限值要求。 为了解该项目周围声环境质量状况，我单位工作人员于2019年5月30日昼间14:00～15:00、夜间22：00～23:00使用AWA6218B型声级计对项目边界及敏感点噪声等效连续A声级进行了布点监测，在项目四侧周围共设3个监测点，各监测布点详见附图2，监测结果见表3-3。 监测时间：2019年5月30日。 监测频次：昼间、夜间各一次。 表3-3 噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 测点位置 昼间监测值 夜间监测值 标准值（昼/夜） 执行标准 厂界东侧 53.4 43.6 60/50 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 厂界北侧 51.7 42.1 东侧敏感点 52.2 41.9 由监测结果可知，项目各厂界及敏感点声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096- 2008）2类标准，声环境质量良好。 3.1.4 生态环境 本项目所在地处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，不改变现有生态环境。

主要环境保护目标： 项目主要保护目标如下： 1、环境空气。保护目标为项目所在地空气环境质量，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、项目所在地周边主要水体为京杭运河（杭嘉湖13），根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 3、声环境。项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 评价范围内主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要敏感点情况 类别 保护目标名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气 白条湾小区 120.135799 30.407173 居民区 约80户 二类 西北 约211m 独山新苑 120.143724 30.398542 居民区 约400户 东南 约627m 四维村 120.137941 30.398383 居民区 约100户 南 约476m 龙旋村 120.140501 30.407582 居民区 约50户 北 约377m 崇贤二小 120.147114 30.405482 学校 约400人 东 约838m 东侧四维村农居点 120.138681 30.403924 居民区 约20户 东 57m 恒基旭辉府 120.130639 30.385218 居民区 约100户 南 约1900m 杭州市余杭区崇贤第二小学 120.134525 30.382999 学校 约300人 南 约2200m 杭州第十四中学 120.131125 30.382234 学校 约500人 南 约2300m 水韵四维苑 120.136547 30.380751 居民区 约3000人 南 约2400m 向塘小区 120.158308 30.389486 居民区 约3000人 东南 约2400m 祥生群贤府 120.146599 30.386459 居民区 约3000人 东南 约1900m 崇贤镇新友谊小学 120.133086 30.420183 学校 约300人 北 约1700m 鸭兰社区 120.136290 30.420430 居民区 约200户 北 约1700m 三家村 120.135668 30.415996 居民区 约200户 北 约1100m 花园村 120.119329 30.404593 居民区 约150户 西 约1700m 水 京杭大运河 120.127970 30.425375 / / Ⅳ类 西 约1100m 石崇港 120.137013 30.405842 / / 西 约38m 鸭兰港 120.146355 30.414190 / / 东北 约1200m 声 东侧四维村农居点 120.138681 30.403924 居民区 约20户 2类 东 57m 注：X、Y取值为经纬度坐标。 图3-1 大气评价范围示意图（边长5km）

# 4、评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1 环境空气 根据浙江省环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。详见下表。 表4-1 环境空气污染物浓度限值 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 执行标准 SO2 年平均 60 μg/m3 GB3095-2012二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4.2 水环境 4.2.1 地表水 项目所在地周边主要水体为京杭运河（杭嘉湖13），根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，属Ⅳ类水体，水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅳ类标准，评价标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （mg/L，pH除外） 名称 pH BOD5 CODmn 石油类 DO 氨氮 总磷 Ⅳ类 6~9 ≤6 ≤10 ≤0.5 ≥3 ≤1.5 ≤0.3 4.2.2 地下水水环境 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价项应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。则本项目属于71项“通用、专用设备制造及维修”分类中的“其他”，编制报告表，对应地下水环境影响评价项目类别为IV类，因此本项目不开展地下水环境影响评价。 4.3 声环境 根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》（2018年8月），本项目位于杭州市余杭区崇贤街道独山工业区55号，属于2类声环境功能区，因此项目声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区域标准限值要求，详见下表： 表4-3 声环境质量标准 采用标准 标准值[dB(A)] 昼间 夜间 2类 60 50 4.4 土壤环境 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于设备制造业的其他行业，对应土壤环境影响评价项目类别为III类，项目周边50m范围不存在耕地、园地饮用水源、居民区、学校、医院等土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感，根据导则表4判定为无需开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.5 废气 项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物 最高允放排放浓度（mg/m3） 最高允放排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 4.6 废水 水压试验水与经化粪池预处理生活污水达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（氨氮和总磷参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的相应限值）后纳管，至崇贤污水处理厂处理达标后排放，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。本项目有关的主要污染物的标准限值见下表： 表4-5 污水纳管及排放标准 单位：mg/L，pH除外 项目 pH CODCr SS BOD5 NH3-N* 石油类 总磷* 纳管三级标准 6~9 500 400 300 35* 20 8* 城镇一级A标准 6~9 50 10 10 5 1 0.5 注：*氨氮、总磷纳管标准参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 4.7 噪声 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。具体指标值见下表。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 采用标准 标准值 昼间 夜间 2类 60 50 4.8 固废 建设单位产生的固体废物的处理、处置均要满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定要求。 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）；同时需执行环境保护部公告“2013年第36号”“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65 号）及《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（环发[2012]130号），主要总量控制指标为COD、NH3-N、SO2 、NOX、工业烟粉尘、VOCS。 结合企业各类污染物排放情况，纳入本项目总量控制的污染物有COD、NH3-N、烟粉尘指标。 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的CODcr和NH3-N替代削减比例要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。 根据《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》(环发[2012]130号)，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代。 根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》：杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1: 2，这些地区的改、扩建项目以及舟山和丽水的新建项目的VOCs替代比不低于1: 1.5。因此，本项目实施后，工业烟粉尘替代比不低于1: 2。 厂区具体总量控制建议值见表4-7。 表4-7污染物排放总量指标(单位：t/a) 类别 原项目一期环评核定量 原项目二期环评核定总量 三期项目核定总量 本次新增总量 全厂总排放量 区域替代削减总量 COD 0.8955 0.365 0.4869 0.0679 1.8153 0.0679 氨氮 0.0896 0.036 0.0487 0.0068 0.1811 0.0068 烟尘 0.295 0.0925 0.3875 0.185 SO2 0.3 0.1 0 0.4 0 NOx 1.404 0.468 0 1.872 0 根据《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕199号），余杭区范围内所有工业排污单位新、改、扩建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1吨/年、1吨/年、1吨/年的余杭区审批项目暂不实施）。若其中一项指标大于等于上述限值，则四项指标均需实施调剂利用。其中，已列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，如在改、扩建时新增污染物排放量的，核定排污权时不受上述限值制约；未列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，如在改、扩建时新增污染物排放量大于等于上述限值的，核定排污权时应将原有项目污染物排放量一并统计入内。 |

# 5、建设项目工程分析

5.1 施工期概况及污染因素分析 本项目租用杭州崇博工贸有限公司位于杭州市余杭区崇贤街道独山工业区55号做生产厂房，仅需安装设备，因此施工期污染不具体分析。 5.2 营运期概况及污染因素分析 5.2.1 生产工艺流程及产污环节 本项目主要生产锅炉部件，分为管道、膜式壁、蛇形管三个类型。管道的生产工艺略不同于膜式壁和蛇形管的生产工艺。生产工艺流程如下。 ①管道生产工艺流程 管道生产工艺流程：外购管材和型材进行坡口加工后装配焊接，外协探伤后根据设计要求进行钻孔，然后水压试验是否合格。根据不同的产品要求进行不同的焊接方式，本项目主要为埋弧焊、氩弧焊和二氧化碳焊。探伤检测不在本厂区作业。 ②膜式壁生产工艺流程 ③蛇形管生产工艺流程 图5-1 锅炉部件生产工艺流程图 工艺简介： 膜式壁和蛇形管的生产工艺一样。外购管材或半成品，装配完成后进行焊接，外协探伤后进行水压试验是否合格。 根据不同的产品要求进行不同的焊接方式，本项目主要为埋弧焊、氩弧焊和二氧化碳焊。探伤检测不在本厂区作业。 5.2.2 主要污染因子 （1）废气：切割、焊接等工序产生的烟尘。 （2）废水：职工生活污水和水压试验废水。 （3）噪声：生产设备运行噪声。 （4）固废：加工废钢边角料，废滤筒及烟尘，废焊材及焊渣和员工生活垃圾。 5.3 运营期污染源强分析： 5.3.1 废气 本项目废气主要为切割、焊接烟尘。 （1）切割、焊接烟尘 项目钢板采用霞普气切割下料，电弧焊机对工件进行焊接。焊接（气割）的发尘量见下表： 表5-1 几种焊接（气割）方法的发尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量 (mg/min) 焊接材料 发尘量(g/kg) 手工电弧焊 低氢型焊条(结507，直径4mm) 350～450 11～16 钛钙型焊条(结422，直径4mm) 200～280 6～8 自保护焊 药芯焊丝(直径3.2mm) 2000～3500 20～25 二氧化碳焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 450～650 5～8 药芯焊丝(直径1.6mm) 700～900 7～10 氩弧焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 100～200 2～5 埋弧焊 实芯焊丝(ф5) 10～40 0.1～0.3 氧－乙炔切割 40～80 项目焊材用量约为40t/a、霞普气用量为0.5万m3/a，焊接及气割烟尘的产生情况汇总见下表5-2： 表5-2 焊接及气割烟尘的产生情况汇总 项目 原料用量 产尘系数 发尘量 备注 二氧化碳焊 15 t/a 8g/kg 120kg/a / 氩弧焊 15 t/a 8g/kg 120kg/a 埋弧焊 10t/a 0.3g/kg 3kg/a 气割 0.50万m3/a 80mg/min 33.168kg/a 气割枪霞普气消耗量为22.6g/min 合计 276.168kg/a 备注：气割时烟尘产生量主要来源于熔化的金属，与气源关系不大，因此霞普气—氧切割烟尘可参照乙炔—氧切割烟尘产污系数。 要求企业安装移动式焊烟（气割）除尘器，将焊接（气割）烟尘除尘处理后排放，收集效率以70%计，净化率以95%计，焊接时间2400h/a，单把气割枪气割时间为691h/a，焊接及气割烟尘的产生及排放情况汇总见下表5-3： 表5-3 焊接及气割烟尘净化排放情况汇总 项目 产生量（kg/a） 净化后 未收集 排放量（kg/a） 排放速率（kg/h） 排放量（kg/a） 排放速率（kg/h） 焊接烟尘 243 8.505 0.0035 72.9 0.03 气割烟尘 33.168 1.16088 0.00168 9.9504 0.0144 合计 276.168 9.66588 0.00518 82.8504 0.0444 表5-4 焊接及气割烟尘排放情况汇总 项目 排放量（kg/a） 排放速率（kg/h） 合计 92.51628 0.04958 5.3.2 废水 项目废水为水压试验水和职工生活污水。 （1）水压试验水 企业建有一个试压场地，试压水不循环，直接排放，水压试验用水量及排水量见下表。 表5-5 水压试验产生量 水压试验部件 日试验量（次） 每次水量（m3） 天数（d） 产生量（m3/a） 管道 10 0.1 300 300 膜式壁 5 0.2 300 300 蛇形管 5 0.3 300 450 合计 1050 污水排放系数以95%计，废水的排放量为997.5t/a。废水中主要污染物为CODCr和石油类，试压废水中各污染物浓度类比原有项目，为CODCr100mg/L、石油类10mg/L，污染物产生量约为CODCr 0.1t/a、石油类0.01t/a。 （2）职工生活污水 项目员工人数30人，年工作300d，不设食、宿。根据《建筑给水排水设计规范》，不住宿员工日用水量按50L/d计算。项目新增生活用水量为1.5m3/d，450m3/a，污水排放系数以80%计，生活污水排放量1.2m3/d，360m3/a。水质类比城市生活污水：CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L，各污染物新增量为CODCr0.126t/a、NH3-N0.0126t/a。 项目产生的水压试验水与经化粪池预处理的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，至崇贤污水处理厂处理后达标后排放。项目主要污染物的环境达标排放量分别为CODCr0.0679t/a、NH3-N0.0068t/a、石油类0.0014t/a。 5.3.3 噪声 项目噪声源主要为摇臂台钻、坡口机等设备噪声。类比同类型企业，各噪声源的源强见下表： 表5-6 主要噪声源强 噪声源 声级dB（A） 测量位置 摇臂台钻 70~75 距离设备1米处 坡口机 75~80 焊接机 70~75 气割噪声 75~80 5.3.4 固体废弃物 项目营运期产生的固废主要有：废钢边角料，废滤筒及烟尘，焊渣及废焊条和员工生活垃圾。 （1）废钢边角料 管材加工产生的边角料主要产生于钢材加工工序，产生系数按1%计，废钢产生约31.6t/a，定期由杭州锅炉厂工程物资有限公司回收。 （2）焊接废渣及废焊材 焊接废渣及废焊材。焊接废渣约焊材消耗量的1％，即40×0.01＝0.4t/a；废焊材为焊材总量的1.3％，即40×0.013＝0.52t/a，焊接废渣及废焊材合计为0.92t/a。定期由杭州锅炉厂工程物资有限公司回收。 （3）生活垃圾 本项目定员30名，生活垃圾产生量约4.5t/a，环卫部门统一收集。 （4）废滤筒及烟尘 焊烟（气割）除尘器采用滤筒去除焊接（气割）烟尘，1个月更换一次，约0.083t/a，由当地环卫部门统一清运。 综上所述，本项目副产物产生情况汇总见表5-7。 表5-7 项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 1 废钢边角料 管材加工 固态 钢 31.6t/a 2 焊接废渣及废焊材 焊接 固态 焊接废渣及废焊材 0.92t/a 3 废滤筒及烟尘 焊接 固态 纤维、烟尘 0.083t/a 4 生活垃圾 生活 固态 / 4.5t/a 根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定对上述副产物属性进行判定，具体见表5-8。 表5-8 副产物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固体废物 判定依据 1 废钢边角料 管材加工 固态 钢 是 4.2项a） 2 焊接废渣及废焊材 焊接 固态 焊接废渣及废焊材 是 4.3项a） 3 废滤筒及烟尘 焊接 固态 纤维、烟尘 是 4.3项l） 4 生活垃圾 生活 固态 / 是 固废定义 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准 通则》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体见下表： 表5-9 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 废钢边角料 管材加工 否 / 2 焊接废渣及废焊材 焊接 否 / 3 废滤筒及烟尘 焊接 否 / 4 生活垃圾 职工生活 否 / 表5-10 固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 属性 废物代码 产生量 （t/a） 1 废钢边角料 管材加工 固态 钢 一般固废 / 31.6 2 焊接废渣及废焊材 焊接 固态 焊接废渣及废焊材 一般固废 / 0.92 3 废滤筒及烟尘 焊接 固态 纤维、烟尘 一般固废 / 0.083 4 生活垃圾 职工生活 固态 / 一般固废 / 4.5 4、技改项目主要污染物产生情况汇总 本技改项目污染源强汇总表见表5-11。 表5-11 技改项目各污染物源强汇总表 污染物类型 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 废水 废水量 1357.5 0 1357.5 CODCr 0.625 0.557 0.068 NH3-N 0.0126 0.0046 0.0018 石油类 0.01 0.009 0.001 废气 焊接烟气 烟尘 0.276 0.1835 0.0925 固废 废钢边角料 31.6 31.6 0 焊接废渣及废焊材 0.92 0.92 0 废滤筒及烟尘 0.083 0.083 0 生活垃圾 4.5 4.5 0 5、项目技改前后主要污染物产生情况汇总 项目技改前后污染源汇总情况见表5-12。 表5-12 项目各污染物源强汇总表 单位：t/a 污染因素 现有 排放量 技改项目产生量 技改项目排放量 以新带老削减量 排放总量 排放 增减量 废水 废水量 34942.66 1357.5 1357.5 0 36300.16 +1357.5 CODCr 1.7474 0.226 0.0679 0 1.8153 +0.0679 NH3-N 0.1743 0.0126 0.0068 0 0.1811 +0.0068 石油类 0.035 0.015 0.0014 0 0.036 +0.0014 废气 焊接烟气 烟尘 0.295 0.276 0.0925 0 0.3875 +0.0925 固废 废钢边角料 0 31.6 0 0 0 0 焊接废渣及废焊材 0 0.92 0 0 0 0 废滤筒及烟尘 0 0.083 0 0 0 0 生活垃圾 0 4.5 0 0 0 0

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 气割、焊接 | 烟尘 | 0.276t/a | 0.0925t/a |
| 水 污染物 | 生活污水 水压试验水 | 废水量 | 1357.5m3/a | 1357.5m3/a |
|  |  | CODCr | 0.226t/a | 50mg/L，0.0679t/a |
|  |  | NH3-N | 0.0126t/a | 5mg/L，0.0068t/a |
|  |  | 石油类 | 0.01t/a | 1 mg/L，0.0014t/a |
| 固体 废物 | 管材加工 | 废钢边角料 | 31.6t/a | 0 |
|  | 焊接 | 焊接废渣及废焊材 | 0.92 t/a | 0 |
|  | 焊接 | 废滤筒及烟尘 | 0.083 t/a | 0 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0 |
| 噪声 | 项目噪声源主要为摇臂台钻、坡口机等设备噪声，噪声级在70~80dB之间 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响： 根据现场踏勘，本项目位于杭州市余杭区崇贤街道独山工业区55号，租用杭州崇博工贸有限公司厂房，房屋已建成，无须新征土地，无施工期环境污染，因此项目建设不存在建设期占用耕地、破坏植被、水土流失以及破坏原有生态系统等生态影响。项目运营期间主要从事锅炉部件生产，污染物产生量较少，只要企业落实本报告提出的污染治理措施，项目的实施对区域生态环境的影响较小。 |

# 7、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析： 本项目租用杭州崇博工贸有限公司位于杭州市崇贤街道独山工业区55号闲置厂房做生产厂房，仅需安装设备，因此施工期污染不具体分析。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析 1、污染源强 项目废水主要为水压试验水和生活污水，由工程分析可知，污水产生量为1357.5m3/a，各污染物产生量为：CODCr0.226t/a、NH3-N0.0126t/a、石油类0.01t/a。 根据HJ2.3-2018《环境影响评价导则—地表水环境》表1水污染影响型建设项目评价等级判定，水压试验水及经化粪池处理的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，属间接排放，确定评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 2、达标可行性分析 根据项目特征，污水中主要污染因子为CODCr、NH3-N、石油类。水压试验水和经化粪池预处理的生活污水混合水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，纳管后经杭州崇贤污水处理厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 综上所述，本项目废水经预处理达标后排放，故项目排放的废水对周边地表水环境基本无影响。

3、建设项目废水污染物排放信息表 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 单位：mg/L 序 号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 水压试验水 CODCr 纳管 间歇排放 1# 化粪池 / 1# (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 氨氮 石油类 （2）废水间接排放口基本情况表 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序 号 排放口 编号 排放口地理坐标 废水排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排 放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 1# 120.138257 30.404031 0.13575 纳管 间歇 排放 / 崇贤污水处理厂 CODCr 50 2 NH3-N 5 3 石油类 1 （3）废水污染物排放执行标准 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序 号 排放口编号 污染物种类 国家或地方标准污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 1# CODCr 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 500 2 NH3-N 35 3 石油类 20 （4）废水污染物排放信息 表7-4 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 全厂日排放量/（t/d） 全厂年排放量/（t/a） 1 1# CODCr 50 0.000226 0.0679 2 NH3-N 5 0.000023 0.0068 3 石油类 1 0.000005 0.0014 全厂排放口合计 CODCr 50 0.000226 0.0679 NH3-N 5 0.000023 0.0068 石油类 1 0.000005 0.0014 （5）环境监测计划及记录信息表 表7-5 环境监测计划及记录信息表 序号 排放口 编号 污染物 种类 监测设施 自动监测设 施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测 是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 1# CODCr 氨氮 石油类 □自动 (手工 / / 否 / 参照水污染物排放标准和HJ/T91； 1个 季度 HJ819-2017 4、地表水环境影响评价自查表 表7-6 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场地及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水体环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门(；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用情况 未开发(；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （CODcr、石油类、pH、DO、氨氮） 监测断面或点位个数（1）个 现状评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域；面积（）km2 评价因子 （CODcr、石油类、pH、DO、氨氮） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类(；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标；□不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区□ 不达标区( 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （CODCr、氨氮、石油类） （0.0679、0.0068、0.0014） （50、5、1） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施(；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动(；自动□；无监测□ 监测点位 （） （污水排放口） 监测因子 （ ） （CODCr、氨氮、石油类） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受□

7.2.2大气环境影响分析 1、达标分析 本项目营运期排放的废气主要有切割、焊接烟尘。企业工艺废气收集、处理情况见表7-7。 表7-7 企业废气收集、处理清单 编号 排放源 污染物名称 收集效率 处理效率 处理设施 排放筒高度 1# 气割、焊接 烟尘 70% 95% 滤筒 / 2、影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018要求，本次环评对项目废气进行环境影响分析。 （1）污染源强 无组织排放（矩形面源）情况详见表7-8。 表7-8 项目矩形面源参数表 编号 1 名称 生产厂房 面源起点坐标/m X 120.137339 Y 30.403857 面源海拔高度/m 8 面源长度/m 108.0 面源宽度/m 48.0 与正北向夹角/° 0 面源有效排放高度/m 10 排放工况 正常 污染物排放速率（kg/h） 烟尘 0.04958 （2）评价因子和评价标准筛选 项目评价因子和评价标准筛选详见表7-9。 表7-9 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 PM10 1小时平均 450 GB3095-2012 注：由于PM10无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的三倍值。 （3）估算模型参数 项目选用AERSCREEN模型，估算模型参数详见表7-10。 表7-10 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40 最低环境温度/℃ -10 土地利用类型 城市 区域湿度条件 平均 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （4）主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源（无组织）估算模型计算结果详见表7-11。 表7-11 主要污染源（无组织）估算模型计算结果表 下风向距离/m 生产车间 烟尘（PM10） 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率 2.39E+01 5.31 下风向最大质量浓度落地点/m 68 D10%最远距离/m 0 可见，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax =5.31%，小于10%，确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只进行污染物排放量进行核算。项目废气正常排放对周围大气环境及敏感点影响较小。 （5）无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算详见表7-12。 表7-12 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/ （μg/m3） 1 生产车间 焊接 气割 烟尘 移动式焊烟（气割）除尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1000 0.0925 无组织排放总计 无组织排放总计 烟尘 0.0925 ③大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算详见表7-13。 表7-13 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 烟尘 0.0925 （6）大气环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目应按HJ819的要求，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，见下表。 表7-14 营运期污染源监测方案 污染物 类型 监测 点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 无组织废气 厂界无组织监控点 颗粒物 每年1期 GB16297-1996 （7）建设项目大气环境影响评价自查表 项目建设项目大气环境影响评价自查表详见表7-15。 表7-15 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a□ 评价因子 基本污染物（颗粒物） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调差数据来源 长期例行监测 数据( 主管部门发布的 数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤ -20%□ k ＞ -20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 无组织废气监测( 有组织废气监测□ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx：（）t/a 颗粒物：（0.0925）t/a VOCs：（）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 （8）大气卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中对有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准有明确规定，计算公式为： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据生产单元占地面积S（m2）计算，。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； 本项目相关参数选用如下： A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算结果见表7-16。 表7-16 本项目卫生防护距离计算结果 污染物 面源 名称 排放高度(m) 面源长度 (m) 面源宽度 (m) 排放源强 (kg/h) 计算结果 提级值（m） 烟尘（PM10） 车间 8.0 108 48.0 0.04958 2.69 50 由上表可知，本项目生产车间卫生防护距离为50m。卫生防护距离内无敏感保护目标，卫生防护距离包络线详见附图2，可满足卫生防护距离要求。 因此项目无组织扩散后的废气对周边环境影响较小。 7.2.3 声环境影响分析 项目噪声源主要为摇臂台钻、坡口机等设备噪声，噪声级在70~80dB之间。 （1）预测模式 本环评采用整体声源法Stueber 公式对设备工作噪声进行预测计算。其基本思路是把各噪声源看成一个整体声源，预先求得其声功率级Lwi，然后计算噪声传播过程中由于各种因素而造成的总衰减量ΣAk，最后求得整体声源受声点P的声级Lpi。 Lpi= Lwi-ΣAk 各参数计算模式如下： Lwi≈LRi+10lg（2Si） 式中：Si—第i个拟建址车间的面积，m2； LRi—第i个整体声源的声级平均值，dB(A)。 声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、地面梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。 ΣAk= Ar+Ad ①距离衰减Ar Ar=10lg(2πr2) 式中：r 为整体声源离预测点的距离，m。 ②屏障衰减Ad 屏障衰减主要考虑营运场所衰减。根据类比资料，钢结构厂房隔声量取15dB(A)，砖混结构厂房取20dB(A)。本项目为砖混结构厂房，隔声量取20dB(A)。 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： 式中，Leqi—第i个声源对某预测点的等效声级。 预测结果及分析 为了确保项目投产后厂界噪声持续达标，提出以下防治措施： ①在满足生产要求的前提下，优先采用低噪声设备。 ②要求企业在生产时关门、窗作业； ③加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 本项目不在杭锅老厂上技改，另行择址，噪声评价按照新建项目贡献值。根据以上所给出的噪声预测模式预测得到的结果如下： 表7-17 整体声源的平均噪声级（dBA） 车间名称 车间面积（m2） 车间平均噪声级 声功率级 墙体、围墙隔声 生产车间 4968.8 昼 75 114.97 20 表7-18 厂界整体声源噪声排放值 预测点 △1（东） △2（南） △3（西） △4（北） △5（敏感点） 整体声源中心与预测点距离（m） 生产厂房 54 24 54 24 115 背景值 / / / / 52.2 贡献值 52.03 54.6 52.03 54.6 42.5 叠加值 / / / / 52.6 达标限值 60 60 60 60 60 达标/超标情况 达标 达标 达标 达标 达标 由预测结果可知，各厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准。敏感点噪声叠加值能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 在此基础上，项目对周边声环境影响很小。 7.2.4 固体废物影响分析 本项目固废主要为废钢边角料，废滤筒及烟尘，焊接废渣及废焊材和员工生活垃圾。其中废钢边角料，焊接废渣及废焊材由杭州锅炉厂工程物资有限公司回收；废滤筒及烟尘，生活垃圾由环卫部门统一收集。 废钢边角料，焊接废渣及废焊材一般固废必须按照一般固废要求贮存与运输，及时收集，妥善堆放、专人管理。厂内设置一般固废暂存场所，分类收集暂存，禁止生活垃圾混入，同时应进行防雨防流失处理，建设单位应建立检查维护制度、检查维护制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。 本项目固废废物处置严格遵循“资源化、减量化、无害化”基本原则，确保所有固废最终得以综合利用或安全处置。因此不会对建设地周围的环境带来污染。 7.3 环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中“涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储运（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的须进行环境风险评价。” 1）评价依据 ①建设项目风险调查 根据建设项目提供的原材料清单，本项目涉及到的风险物质主要为霞普气，其成分为丙烯，属易燃物，存在火灾风险。 ②环境风险潜势初判及评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存储总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q= q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn 式中：q1，q2…，qn——每种危险物质的最大存在总量，单位：t； Q1，Q2…，Qn——每种危险物质的临界量，单位：t。 当Q﹤1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q﹤10；（2）10≤Q﹤100；（3）Q≥10。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，丙烯的临界量 10t。 项目霞普气一个月进货一次，最大储存量为0.78t。 根据以上分析：本项目Q=0.78/10=0.078﹤1，风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中“表1评价工作等级划分” 表7-19 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定型说的明。 综上分析，本项目环境风险评价等级为简单分析。 2）环境敏感目标概况 本项目位于杭州市余杭区崇贤街道独山工业区55号，租用杭州崇博工贸有限公司厂房。调查项目周边3公里范围内环境敏感目标情况表见表7-20。 表7-20 环境风险调查范围内环境敏感目标分布情况表 类别 保护目标名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气 白条湾小区 120.135799 30.407173 居民区 约80户 二类 西北 约211m 独山新苑 120.143724 30.398542 居民区 约400户 东南 约627m 四维村 120.137941 30.398383 居民区 约100户 南 约476m 龙旋村 120.140501 30.407582 居民区 约50户 北 约377m 崇贤二小 120.147114 30.405482 学校 约400人 东 约838m 东侧四维村农居点 120.138681 30.403924 居民区 约20户 东 57m 恒基旭辉府 120.130639 30.385218 居民区 约100户 南 约1900m 杭州市余杭区崇贤第二小学 120.134525 30.382999 居民区 约100户 南 约2200m 杭州第十四中学 120.131125 30.382234 学校 约300人 南 约2300m 水韵四维苑 120.136547 30.380751 学校 约500人 南 约2400m 向塘小区 120.158308 30.389486 居民区 约3000人 东南 约2400m 祥生群贤府 120.146599 30.386459 居民区 约3000人 东南 约1900m 向阳村 120.162213 30.383410 居民区 约3000人 东南 约2900m 崇贤镇新友谊小学 120.133086 30.420183 学校 约300人 北 约1700m 鸭兰社区 120.136290 30.420430 居民区 约200户 北 约1700m 三家村 120.135668 30.415996 居民区 约200户 北 约1100m 花园村 120.119329 30.404593 居民区 约150户 西 约1700m 水 京杭大运河 120.127970 30.425375 / / Ⅳ类 西 约1100m 石崇港 120.137013 30.405842 / / 西 约38m 鸭兰港 120.146355 30.414190 / / 东北 约1200m 声 东侧四维村农居点 120.138681 30.403924 居民区 约20户 2类 东 57m 注：X、Y取值为经纬度坐标。 3）环境风险识别 根据原材料使用情况以及工艺流程、平面布置图，本项目危险单元位于危险品仓库和气库，霞普气最大储存量为0.78t。 事故火灾、爆炸是本工程最重要的风险。本项目危险单元具体布局见图7-1。 图7-1 危险单元面分布图 结合工程特点和仓库布局分析，霞普气储存过程中主要可能影响环境的途径主要为霞普气泄露引起火灾和爆炸对周边大气的影响。 4）环境风险分析 1、大气污染事故风险 大气污染事故主要是物料在储运过程的泄漏。据调查，项目使用的霞普气采用汽车运输。 汽车运输过程有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等，一旦发生此类事故，有可能罐体被撞破，则有可能导致物料泄漏。厂内储存过程中，由于罐体开裂、操作不当等原因，有可能导致物料泄漏。 一旦发生泄漏，霞普气遇火，则可能发生燃烧、爆炸，从而可能对周边生产设施造成破坏性影响，并造成二次污染事件。 2、水污染事故风险 在灭火的同时产生的消防用水可能通过厂区雨水管道排入附近河流，对纳污河流水质造成一定的污染影响。 5）环境风险防范措施及应急要求 1、风险防范措施 （1）运输过程防范措施 ①运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》(GB6944-86)、《危险货物包装标志》(GB190-90)、《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-90)等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行。 ②运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，必须配备相应的消防器材。 （2）储存过程安全防范措施 ①气库应远离火种、热源，防止阳光直射，保持包装罐密封； ②在仓库内应配合相应品种和数量的消防器材； ③禁止在仓库内使用易产生火花的机械设备和工具； ④电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。 （3）生产过程风险防范 ①明火控制。应当采取必要的防火，防爆措施，杜绝一切明火源，如加热用火，维修用火，焊接作业，车辆排气管火星等。 ②火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ③公司应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ④必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有泄漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 ⑤加强对工人的安全生产和环境保护教育和管理，特别是危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。严格按照规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。 （4）污染治理过程风险防范 ①针对霞普气泄露后的火灾事故，要求企业新建一座事故应急池用于收集受污染的消防废水。事故池的最小容积计算根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积计算公式为： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量m3（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3—发生事故时可以转输到其他设施的物料量，m3； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； a、泄漏物料V1：V1为0m3。 b、消防水V2：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014中有关规定：项目所在建筑无须设置雨淋自动喷水灭火系统。项目危险品库、气库规模教小，因此消防水按二辆洒水车水箱容积考虑，消防废水量10m3。 c、转输物料量V3：V3为0m3。 d、事故状态下可能进入该收集系统的生产废水V4：V4为0m3。 e、初期污染雨水量V5:气品库位于厂房内，可不考虑雨水量。 V总为10m3。 2、建立应急预案 针对以上的预测分析结论，建设单位应该建立相应的事故应急预案。应急预案所要求的基本内容可以参照以下格式建立。 （1）应急预案类型 参考对同类企业应急预案的调查，本项目需要建立的应急预案主要包括以下几种： ①重大火灾爆炸事故应急处理预案 （2）应急预案内容 应急预案应包括以下主要内容： ①总则 应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理火灾、爆炸、泄漏等突发事故，快速的反应和正确的处理措施是处理突发事故和灾害的关键。 ②处理原则事故发生后事故处理的基本程序和要求 ③应急计划区危险目标：生产车间及仓库。 ④预案分级响应条件 根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度，规定预案的级别及分级响应程序。 ⑤应急救援保障 建设单位应根据消防部门、安监局和环保局的要求，在车间内配备一定数量的应急设施、设备与器材，同时配备相应的应急监测设备。 ⑥报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 ⑦应急措施 事故现场抢险抢救及降低事故危险程度的措施 工程抢险、抢救是预防事故扩大的一个重要环节，如果发现及时、抢救及时，有可能避免一次火灾、爆炸事故，为此，在发现事故隐患 时一定要控制好事态的发展，如果事态变大，无法抢救时，应立即进行人员疏散。抢救时一定要做好防护措施，抢险方案，保证抢险人员安全和正确抢险，在抢险中一定要抽调出有生产经验、懂流程、安全意识强、有责任心的人进行监护，配合抢险，同时对外及时联系，保证安全抢险。 ——当发生火情、霞普气泄漏时，应及时做好防护措施，控制事故扩大，利用周围消防设施进行处理。 ——根据火势大小、霞普气泄漏量多少及设备损坏程度，按事故预案果断正确处理，这样可减少损失。 ——发生火灾及严重事故时，除应立即组织人员积极处理外，同时应立即拨打火警 119 及 120 联系医院及时赶到现场，进行补救和抢救，当班人员应正常引导消防车和救护车准确的进入现场。 ——发生火灾、爆炸、人员中毒事故后，当班班长组织好人员，一面汇报有关领导和有关单位，一面协助消防队和医院人员进行灭火和人员救护，同时组织好人员进行工艺处理，若火势很大，为防止火势蔓延，控制火势用装置内的消防设施及灭火器材扑救，同时对周围其他设备、设施进行保护。 应急环境监测与评估事态监测与评估在应急决策中起着重要作用。消防和抢险、应急人员的安全、公众的就地保护措施或疏散、实物和水源的使用、污染物的围堵收容和清除、人群的返回等，都取决于对事故性质、事态发展的准确监测和评估。可能的监测活动包括：事故规模及影响边界，气象条件，对事物、饮用水、卫生以及水体、土壤、农作物等的污染，可能的二次反应有害物，爆炸危险性和受损建筑垮塌危险性以及污染物质的滞留区等。 ⑧应急防护措施、清除泄漏措施和器材事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 ⑨人员紧急撒离、疏散，撒离事故现场、库房邻近区域、受事故影响的区域人员及公众。 6）分析结论 本项目风险事故主要为霞普气引发火灾、爆炸，发生以上事故时，污染物将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，严格遵守危险品安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。其次通过落实事故、消防水的收集系统，避免流入附近河道。 因此本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产3000吨锅炉部件技术改造项目 建设地点 浙江省 杭州市 余杭区 崇贤街道独山工业区55号 地理坐标 经度 120.137339 纬度 30.403857 主要危险物质分布 气库（霞普气0.78t） 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 1、大气污染事故风险 大气污染事故主要是物料在储运过程的泄漏。据调查，项目使用的霞普气采用汽车运输。 汽车运输过程有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等，一旦发生此类事故，有可能罐体被撞破，则有可能导致物料泄漏。厂内储存过程中，由于罐体开裂、操作不当等原因，有可能导致物料泄漏。 一旦发生泄漏，霞普气遇火，则可能发生燃烧、爆炸，从而可能对周边生产设施造成破坏性影响，并造成二次污染事件。 2、水污染事故风险 在灭火的同时产生的消防用水可能通过厂区雨水管道排入附近河流，对纳污河流水质造成一定的污染影响。。 风险防范措施要求 （1）运输过程防范措施 ①运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》(GB6944-86)、《危险货物包装标志》(GB190-90)、《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-90)等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行。 ②运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，必须配备相应的消防器材。 （2）储存过程安全防范措施 ①气库应远离火种、热源，防止阳光直射，保持包装罐密封； ②在仓库内应配合相应品种和数量的消防器材； ③禁止在仓库内使用易产生火花的机械设备和工具； ④电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。 （3）生产过程风险防范 ①明火控制。应当采取必要的防火，防爆措施，杜绝一切明火源，如加热用火，维修用火，焊接作业，车辆排气管火星等。 ②火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ③公司应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ④必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有泄漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 ⑤加强对工人的安全生产和环境保护教育和管理，特别是危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。严格按照规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。 （4）污染治理过程风险防范 ①针对霞普气泄露后的火灾事故，要求企业新建一座事故应急池用于收集受污染的消防废水，容积为10m3。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 7.4 环保投资估算 该项目总投资550元，其中环保投资额预计为13.0万元，约占项目投资总额的2.3%，环保投资明细详见表7-22。 表7-22 环保投资概算 分类 治理措施 投资（万元） 营运期 废水治理 利用出租方化粪池和污水管道等 0 废气治理 焊烟、气割净化器10套 5 固废治理 一般工业固废、生活垃圾储存、清运及处理 2 风险评价 应急水池 6 合计 13.0

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染物 | 气割、焊接 | 烟尘 | 移动式焊烟（气割）除尘器 | 厂界浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
| 水污染物 | 职工生活 水压试验 | 生活污水 水压试验水 | 水压试验水与经化粪池预处理的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管，经崇贤污水处理厂处理达标后排放 | 出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 |
| 固体废物 | 管材加工 | 废钢边角料 | 杭州锅炉厂工程物资有限公司回收 | 资源化 |
|  | 焊接 | 焊接废渣及废焊材 |  | 资源化 |
|  | 焊接 | 废滤筒及烟尘 | 委托环卫部门定期清运 | 无害化 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门定期清运 | 无害化 |
| 噪声 | ①在满足生产要求的前提下，优先采用低噪声设备。 ②要求企业在生产时关门、窗作业； ③加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 |
| 其他 | / |
| 生态保护及水土流失防护措施及预期效果： 根据现场踏勘，本项目位于杭州市余杭区崇贤街道独山工业区55号，租用杭州崇博工贸有限公司厂房，房屋已建成，无须新征土地，无施工期环境污染，因此项目建设不存在建设期占用耕地、破坏植被、水土流失以及破坏原有生态系统等生态影响。项目运营期间主要从事锅炉部件生产，污染物产生量较少，只要企业落实本报告提出的污染治理措施，项目的实施对区域生态环境的影响较小。 |

# 9、环保审批原则符合性分析

9.1 建设项目环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》规定，环评审批原则是： 9.1.1 建设项目符合环境功能区划的要求 本项目主要从事锅炉部件的生产，属C3411锅炉及辅助设备制造，为二类工业项目，项目选址位于功能区内的独山工业区，不涉及重金属、持久性有机污染物，不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。因此项目建设符合余杭区环境功能区划要求。 9.1.2 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 水压试验水和经化粪池预处理的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，经杭州崇贤污水处理厂处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。项目各类废气采取措施后达标排放。生产噪声厂界贡献值噪声均能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准；项目固废经妥善处理后对环境影响较小。综上所述，只要建设单位认真实施本环评提出的各项污染防治对策，确保各处理设施正常运行，就能使项目产生的各项污染物排放达到国家与地方环保相关规定要求。因此，项目建设符合达标排放要求。 9.1.3 排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 项目实施后，全厂总量情况详见表9-1。 表9-1项目实施后总量 单位:t/a 类别 原项目一期环评核定量 原项目二期环评核定总量 三期项目核定总量 本次新增总量 全厂总排放量 区域替代削减总量 COD 0.8955 0.365 0.4869 0.0679 1.8153 0.0679 氨氮 0.0896 0.036 0.0487 0.0068 0.1811 0.0068 烟尘 0.295 0.0925 0.3875 0.185 SO2 0.3 0.1 0 0.4 0 NOx 1.404 0.468 0 1.872 0 9.1.4 造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 根据工程分析、现场调查及环境影响分析，只要认真落实本报告提出的各项环评措施，其周围环境质量基本能维持现有水平，能够符合环境功能区划确定的环境质量要求。 9.1.5“三线一单”控制要求符合性 （1）生态保护红线符合性分析 生态功能保障基线包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。纳入的区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护我国珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护我国重要生态系统的主导功能。禁止开发区红线范围可包括自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等。自然保护区应全部纳入生态保护红线的管控范围，明确其空间分布界线。其他类型的禁止开发区根据其生态保护的重要性，通过生态系统服务重要性评价结果确定是否纳入生态保护红线的管控范围。 根据《杭州市余杭区生态保护红线划定方案》（2017年9月）规定：崇贤街道行政面积： 40.71平方千米，其中：生态保护红线面积0.51平方千米。 表9-2 崇贤街道内生态保护红线汇总 序号 生态保护红线名称 编码 常住人口数量（人） 面积 (km2) 类型 生态系统 植被类型 主要人为活动类型 生态环境问题 土地 所有权 13 余杭区南山林场水土保持生态保护红线 330110-13-002 0 0.51 生态功能-水土保持 森林 树林 竹林 无 周边地区开发建设对林地的影响 国有 本项目位于杭州市余杭区崇贤街道独山工业区55号，不在生态红线范围内（详见附图9），因此项目符合余杭区生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 环境质量底线要求大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准，确保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制红线要求全面完成减排任务，有效控制和削减污染物排放总量。 本项目所在大气环境质量、水环境质量、声环境质量现状均较好，有一定的环境容量，能满足相应功能区划要求。 公司不是余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，项目尚不需要向余杭区环保局进行排污权有偿调剂利用。 综述，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。 本项目属于锅炉及辅助设备制造，主要用能为电，其次是水，能源消耗较少，不属于高能耗项目，土地属合法工业用地，本项目符合所在地资源利用上线要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单”要求。 9.2 建设项目其他审批要求符合性分析 9.2.1 建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划要求 本项目租用杭州崇博工贸有限公司位于杭州市崇贤街道独山工业区55号闲置厂房厂房进行生产，根据企业提供的土地证可知项目所在地地类用途为工业用地。因此，项目的建设符合当地城市建设和功能区规划要求。 9.2.2 符合国家和省产业政策的要求 查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订）、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012本）》、《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》及《杭州市余杭区工业投资导向目录》，本项目不在禁止和限制行业内。因此本项目符合国家、地方的产业政策。 综上所述，该项目符合环评审批相关要求。

# 10、结论与建议

10.1 结论 10.1.1 项目概况 企业因发展需要，杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司另行租赁杭州崇博工贸有限公司两跨厂房组织生产，租赁厂房面积4968.78平方米，新增数控坡口机、管道自动焊机、摇臂钻床、电动试压泵等先进生产设备，项目总投资：550万。项目投产后，将形成年产3000吨锅炉部件的生产能力，实现销售收入6000万元，利税1025万。该项目已取得《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2019-330110-34-03-026490-000）。 项目地理位置图见附图1所示，周边环境示意图及周边环境实景图分别见附图2和附图3所示，厂区平面布置图见附图8。 10.1.2 环境质量现状 （1）大气环境质量现状 项目所在区域属于不达标区。余杭区2017年环境空气中的主要污染物为NO2、PM10、PM2.5、O3。 （2）地表水环境质量现状 由监测结果可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法得出的结果显示，目前石前港水质现状较差，氨氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，水质现状为劣Ⅴ类水质。其客观上由于支流污染、生活污染、工业污染、农业面源污染、应急排放口污染以及其他污染等，使水生生态系统无法完全吸纳与降解，水环境现状较差。 （4）噪声环境质量现状 由噪声监测结果可知，项目各厂界声环境能满足《声环境质量标准》（GB 3096- 2008）2类标准，敏感点处声环境能满足《声环境质量标准》（GB 3096- 2008）2类标准，声环境质量良好。 10.1.3 污染源强汇总及防治措施 1、污染源强汇总 表10-1 项目实施前后污染物排放对比 （单位：t/a） 内容 类型 排放源 污染物名称 产生浓度及产生量 排放浓度及排放量 大气 污染物 气割、焊接 烟尘 0.276t/a 0.0925t/a 水 污染物 生活污水 水压试验水 废水量 1357.5m3/a 1357.5m3/a CODCr 0.226t/a 50mg/L，0.0679t/a NH3-N 0.0126t/a 5mg/L，0.0068t/a 石油类 0.01t/a 1 mg/L，0.0014t/a 固体 废物 管材加工 废钢边角料 31.6t/a 0 焊接 焊接废渣及废焊材 0.92 t/a 0 焊接 废滤筒及烟尘 0.083 t/a 0 生活 生活垃圾 4.5t/a 0 噪声 项目噪声源主要为摇臂台钻、坡口机等设备噪声，噪声级在70~80dB之间 2、防治措施汇总 表10-2 防治措施汇总表 内容 类型 排放源 （编号） 污染物名称 防治措施 预期治理效果 大 气 污染物 气割、焊接 烟尘 移动式焊烟（气割）除尘器 厂界浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 水污染物 职工生活 水压试验 生活污水 水压试验水 水压试验水与经化粪池预处理的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管，经崇贤污水处理厂处理达标后排放 出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 固体废物 管材加工 废钢边角料 杭州锅炉厂工程物资有限公司回收 资源化 焊接 焊接废渣及废焊材 资源化 焊接 废滤筒及烟尘 委托环卫部门定期清运 无害化 生活 生活垃圾 委托环卫部门定期清运 无害化 噪声 ①在满足生产要求的前提下，优先采用低噪声设备。 ②要求企业在生产时关门、窗作业； ③加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 10.2 环境影响评价结论 10.2.1 大气环境影响分析 项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax =5.31%，小于10%，确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，仅对污染物排放量进行核算。生产车间卫生防护距离为50m。卫生防护距离内无敏感保护目标。项目废气正常排放对周围大气环境影响较小。 10.2.2 废水环境影响分析结论 项目产生的水压试验水和经化粪池预处理的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管，经杭州崇贤污水处理厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，总排放量为1357.5m3/a，其中CODCr0.0679t/a、NH3-N0.0068t/a、石油类0.0014t/a。因此项目废水对环境影响不大。 10.2.3 噪声环境影响分析结论 由预测结果可知，各厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准。敏感点噪声叠加值能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。因此，本项目噪声不会对周围环境和敏感点产生不利影响。 10.2.4 固体废物影响分析结论 本项目固废主要为废钢边角料，废滤筒及烟尘，焊渣及废焊条和员工生活垃圾。其中废钢边角料，焊接废渣及废焊材由杭州锅炉厂工程物资有限公司回收；废滤筒及烟尘、生活垃圾由环卫部门统一收集。 按上述措施得到合理处置后，对周围环境影响很小。 10.3 建议 1、要求企业认真负责全厂的环境管理、环境统计、污染源的治理工作，确保废水、废气、噪声等达标排放，固废得到安全处置。 2、须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案、生产规模和生产时间组织生产。如有变更，应向当地环境保护管理部门报备，并另行环评。 10.4 环评总结论 综上所述，杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司年产3000吨锅炉部件技术改造项目符合当地环境功能区规划、土地利用总体规划、城市规划和产业政策的要求。项目主要污染物排放情况均可达到环保要求，在采取本环评中提到的各种污染防治措施后，对周围环境的影响不大，符合本项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。因此，本项目在该地的实施是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

当地政府意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

下料

坡口加工

成型

焊接

复校圆

钻孔

热处理

检验

水压试验

装焊

油漆

包装发运

固废、噪声

固废、噪声

噪声

焊接烟气

噪声

固废、噪声

辐射

废水

粉尘

粉尘

固废、噪声

粉尘

粉尘

焊接烟气

固废、噪声

穿管

预热

装焊

探伤

热处理

水压试验

装配

清理检验

包装发运

固废、噪声

焊接烟气

固废、噪声

固废

废水

辐射

焊接烟气

固废、噪声

噪声

废水

U形管装箱，管口加盖

固废、粉尘

R/D≤10弯头热处理

直管采购到厂

R/D≤10弯头PT检查

水压实验

清洗U形管内部

切余量,管端倒角去毛

管子涂水溶性保护膜

清洗U形管内部

通球

弯制

检查（直管形状，肉眼检查）

噪声

废水

废水

固废、噪声

管子

鳍片

核对材料

核对材料

打磨

合金钢光谱检查

开小坯

合金钢光谱检查

鳍片管子定位

试样检查

弯管

通钢球

高位焊接

剥头

去余量

管端加盖

油漆/防锈液

包装

粉尘

粉尘

固废、噪声

焊接烟气

固废、噪声

粉尘

废气

固废

噪声

溢流环、导叶盘

波形板分离器

组焊成一体

组焊连接板等

装配点焊

焊妥

全面清理

下料

下料

压制

压制

机加工端面

用紧固件装成一体

固废

噪声

焊接烟气

固废

噪声

筒体

下料

压头

卷制

焊纵缝

复校圆

开孔

固废

噪声

固废

噪声

固废

粉尘

焊接烟气

固废

噪声

焊接烟气

固废

噪声

固废

噪声

焊接烟气

固废

噪声

焊接烟气

气

固废

噪声

热处理

孔板

肋板

划线

划线

下料

下料

拼接

钻孔去毛

组焊成一体

焊接烟气

固废

噪声

粉尘

噪声

粉尘

固废

噪声

固废

噪声

粉尘

噪声

固废

噪声

固废

噪声

管子

封板

划线

划线

下料

下料

拼接或弯管

钻孔去毛

组焊成一体

粉尘

噪声

固废

噪声

固废

噪声

固废

噪声

粉尘

噪声

固废

噪声

固废

噪声

焊接烟气

固废

噪声

粉尘

噪声

固废

噪声

粉尘

噪声

用

噪声

噪声

固废

噪声

焊接烟气

固废

噪声

焊接烟气

固废

噪声

粉尘

噪

焊接烟气

卷制

压头

组焊成一体

钻孔去毛

下料

下料

下料

划线

划线

弧形板

端板

划线

全面清理

焊妥

装配点焊

管子

固废

▲1＃

▲1＃

危险单元