建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | ： | 杭州宏立汽车销售有限公司新建项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位(盖章) | ： | 杭州宏立汽车销售有限公司 |

杭州市环境保护有限公司

----------------------------------------------------

HangZhou Environmental Protection CO.LTD

编制日期：2019年9月

目  录

1、 建设项目基本情况	1

2、 建设项目所在地自然环境简况	18

3、 环境质量状况	27

4、 评价适用标准	36

5、 建设项目工程分析	41

6、 项目主要污染物产生及预计排放情况	55

7、 环境影响分析	55

8、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	92

9、 环保审批原则符合性分析	92

10、 结论与建议	100

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周围概况及噪声监测点位置示意图

附图3  项目周边环境照片

附图4  余杭区水环境功能区划图

附图5  余杭区环境功能区划图

附图6  生产车间设备布置图

附图7  项目总平面布置

附图8  余杭区生态红线图

附图9  余杭区声环境功能区划图

附图10 杭州北部新城控制性详细规划图

附件

附件1  授权委托书

附件2  环评确认书

附件3  委托人身份证复印件

附件4  受委托人身份证复印件

附件5  技术咨询合同

附件6  内审单

附件7  监测数据

附件8  城市排水许可证

附件9  承诺书

附件10  申请报告及乡镇意见

附件11  企业营业执照

附件12  土地证及房产证

附件13  租赁合同

附件14  危废协议

附件15  原料安全技术资料

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州宏立汽车销售有限公司新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州宏立汽车销售有限公司 |
| 法人代表 | 王志宏 | 联系人 | 王志伟 |
| 通讯地址 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道勾运路64号2幢101 |
| 联系电话 | 15868183258 | 传真 | / | 邮政编码 | 311112 |
| 建设地点 | 杭州市余杭区良渚街道勾运路64号 （东经120.095190682，北纬30.355723262） |
| 立项审批部门 | / | 项目代码 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | O811汽车、摩托车等修理与维护 |
| 建筑面积 （平方米） | 5660.43 | 绿地面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 2400 | 其中：环保投资(万元) | 14.5 | 环保投资占总投资比例 | 0.6% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019.11 |
| 1.1 项目由来 杭州宏立汽车销售有限公司拟投资2400万元，租用杭州特种变压器有限公司位于杭州市余杭区良渚街道勾运路64号整体厂房（勾运路旁第一排2层厂房（局部3层）、第二排1层厂房、第三排1层厂房（改造为2层），总建筑面积约5660.43m2），购置龙门举升机、四轮定位仪、气体保护焊接设备等设备，实施“杭州宏立汽车销售有限公司新建项目”，进行二类汽车维修、洗车服务等，预计维修车辆约6000辆/a，其中洗车3000辆/a、喷漆1200辆/a。目前公司经营范围：汽车及零配件销售，服务：保险代理服务，二手车销售，汽车检测，汽车租赁，汽车维修，汽车中介服务，仓储服务，房屋租赁。 注：租赁协议中第4排目前实际为冷轧钢厂（即平面图上废旧加工厂）租用，不属于本项目。 根据中华人民共和国第24号主席令《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目必须进行环境影响评价，以便从环保角度论证项目建设的可行性。根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)，本项目属于“O811汽车、摩托车等修理与维护”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令1号令），本项目属于“四十、社会事业与服务业”中126汽车、摩托车维修场所”中的“涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的”，故本项目评价类别为报告表。 受杭州宏立汽车销售有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 1.2 编制依据 1.2.1 国家法律法规、部门规章 1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1.起施行； 2）《中华人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议，2016.7.2通过，2016.9.1起施行，2018.12.29修改； 3）《中华人民共和国水污染防治法》，十二届全国人大常委会第二十八次会议2018.01.01实施 ； 4）《中华人民共和国大气污染防治法》，中华人民共和国主席令第32号，2016年1月1日起施行，2018.10.26修正； 5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人大常委会，1996.10.29修订，1997.3.1施行，2018.12.29修改； 6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7修订版； 7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.01起实施； 8）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发）[2010]144号），2010.12.15； 9）关于发布《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》的公告，2013.09.13； 10）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作》的通知，环办[2013]104号，2013.11.15； 11）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修正），第十一届全国人民代表大会常委会，2012.2.29通过，2012.7.1施行； 12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国生态环境部令第1号，2018.4.28实施； 13）《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第4号，2008.8.29通过，2009.1.1施行； 14）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； 15）关于发布《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的公告，公告2015年第17号，环境保护部办公厅2015.3.16印发； 16）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环发[2014]197号，2014.12.30。 1.2.2 地方政策法规、部门规章 1）浙江省人民政府令第364号《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（2018.3.1施行）； 2）《浙江省大气污染防治条例》，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016.5.27通过，2016.7.1实施； 3）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2017.9.30浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过； 4）《浙江省水污染防治条例（2017年修正）》； 5）《浙江省环境污染监督管理办法》（浙令第341号，2015.12.28）； 6）《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》，浙环发(2014)26号； 7）《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙环发[2007]57号，2007.6.28； 8）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发[2009]76号2009.10.29； 9）《杭州市人民政府办公厅转发市发改委关于杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）的通知》，杭政办函〔2013〕50号，2013年4月2日； 10）《浙江省环境空气质量功能区划分》，浙江省人民政府。 1.2.3 相关产业政策 1）《产业结构调整指导目录(2011年本)修正》（2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正，以及2016年3月25日国家发展改革委第36号令关于停止执行第21号令第三十五条关于2014年底前淘汰氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金工艺的规定）； 2）《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》，浙淘汰办【2012】20号，2012年12月28日； 3） 《浙江省工业污染项目(产品、工艺)禁止和限制发展目录(第一批)》，浙政办【2005】87号； 1.2.4 相关区域规划 1）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局； 2）《杭州市余杭区环境功能区划》（2016年）； 3）《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》（2018年8月）。 1.2.5 相关技术规范 1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016），国家环境保护部； 2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），生态环境部； 3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ2.3-93），原国家环保总局； 4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），国家环境保护部； 5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009），国家环境保护部； 6）《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2011），国家环境保护部； 7）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ169-2018，生态环境部； 8）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，浙江省环保局2005.4； 9）国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知（国发〔2016〕65号）； 10）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）； 11）《国家危险废物名录》（2016版）（环境保护部令第39号）。 1.2.6 相关技术文件 1）企业营业执照，统一社会信用代码：91330110MA2CF0MQ6X； 2）建设单位提供的其他相关技术资料； 3）杭州宏立汽车销售有限公司与本环评单位签订的环评委托协议书。 1.3 工程内容及规模 1.3.1 建设地点、周边概况 本项目租用杭州特种变压器有限公司位于杭州市余杭区良渚街道勾运路64号厂房（勾运路旁第一排2层厂房（局部3层）、第二排1层厂房、第三排1层厂房（改造为2层），总建筑面积约5660.43m2）进行二类汽车维修、洗车服务等，预计维修车辆约6000辆/a，其中洗车3000辆/a、喷漆1200辆/a。项目周围环境如下表。 表1-1 项目周边环境概况 方位 周围环境 东 隔围墙为浙江中马汽车销售有限公司 南 隔良运街为在建小洋坝小学，项目喷漆维修区域与其用地红线相距约93m，与其建筑相距约103m；在建小洋坝小学东侧规划为服务设施用地，西侧隔道路规划为住宅用地 西 紧邻在建厂房，其西侧为汽车检测站 北 紧邻冷轧钢厂，其北以此为厂区道路、围墙、绿化、小河，与小河相距约45m 最近敏感保护目标 南侧在建小洋坝小学，项目喷漆维修区域与其用地红线相距约92m，与其建筑相距约103m；在建小洋坝小学西侧隔道路规划为住宅用地，与项目喷漆区域相距约200m 注：租赁协议中第4排目前实际为冷轧钢厂（即平面图上废旧加工厂）租用，不属于本项目。 1.3.2 项目规模 本项目预计维修车辆约6000辆/a，其中洗车3000辆/a、喷漆1200辆/a。 1.3.3 项目组成 项目组成情况见表1-2。 表1-2 项目组成一览表 类别 工程名称 规模 主体 工程 生产车间 主要包括钣金、打磨、洗车、维修、喷漆，详见下表1-14 储运工程 原料库 油漆涂料放置于第三排厂房2楼原料库，其他原料放置于配件库等 危废库 位于第三排厂房2楼喷漆房旁 辅助 工程 办公用房 勾运路旁第一排厂房各层 公用 工程 供水 由良渚街道供水系统供应 供电 由良渚街道供电系统供应 排水 厂区内雨污分流，厕所污水经化粪池处理，洗车废水经沉淀隔油处理后与其他生活污水汇合达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中新建企业水污染物间接排放浓度限值后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 环保工程 废气 焊接烟尘：加强车间通风；刮腻子废气收集后通过南侧喷烤漆房废气治理系统处理后排放；危废暂存间废气收集后通过南侧喷烤漆房废气治理系统处理后排放；洗枪废气通过喷烤漆房废气治理系统处理后排放；喷烤漆废气收集后通过UV光催化氧化+活性炭吸附处理达到重点⼯业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T 0277—2018）中相应标准要求后通过15m高排气筒排放 废水 厂区内雨污分流，厕所污水经化粪池处理，洗车废水经沉淀隔油处理后与其他生活污水汇合达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中新建企业水污染物间接排放浓度限值后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 固废 废零部件、废橡胶轮胎收集后卖给相关物资回收单位；废弃包装桶，废机油委托杭州大地海洋环保股份有限公司处理；废洗枪水，废过滤棉，废活性炭，漆渣分别收集后委托相关有资质单位处理；废旧铅酸电池委托浙江耀鼎再生资源有限公司处理；废砂皮纸，废抹布，生活垃圾收集后委托环卫部门统一收集。 噪声 ①气泵底部安装减震垫；风机进出风口安装消声器；②营运期间尽量保证车间门关闭；③加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。定期做好设备维护，使设备处于良好的运行状态。 1.3.4 主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗见表1-3： 表1-3 主要原辅材料消耗一览表 （单位：t/a） 序号 材料名称 规格 单位 年耗量 1 焊丝 8 t 0.04 2 原子灰 2.5kg/桶 t 0.1 3 油性底漆 望达4600环氧底漆 25kg/桶 t 0.05 望达515通用快干固化剂 25kg/桶 t 0.01 望达通用710快干稀释剂 25kg/桶 t 0.01 小计 t 0.07 4 油性清漆 望达6600双组份快干清漆 25kg/桶 t 0.02 望达515通用快干固化剂 25kg/桶 t 0.01 小计 t 0.03 5 高效中涂 望达4200 双组份高效中涂 25kg/桶 t 0.04 望达520 高浓固化剂 25kg/桶 t 0.01 望达通用710快干稀释剂 25kg/桶 t 0.01 小计 t 0.06 6 水性色漆 望达水性底色漆 25kg/桶 t 0.2 望达水性稀释剂 25kg/桶 t 0.15 小计 t 0.35 7 汽车机油 4L/瓶 L 8000 8 砂皮纸 / 张/方 3000 9 机油格 / 只 1500 10 松香水 15kg/桶 kg 75 11 氧气 40L/罐，12.5兆帕 罐 3 12 乙炔 2kg/罐 罐 1 13 二氧化碳混合气 10兆帕/罐 罐 4 主要原辅材料理化性质： 表1-4 望达4600环氧底漆理化性质汇总 标识信息 外观 液体 UN编号 1263 组分 4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与 2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物10~25%；二甲苯 异构体混合物10~25%；乙酸丁酯≤10%；正丁醇≤5%；乙苯≤5%；trizinc bis(orthophosphate)≤3%；zinc oxide≤1%；N-methyl-2-pyrrolidone≤0.3% 闪点℃ 26 pH 酸性 相对密度（水=1） 1.466 燃烧爆炸危险特性 沸点℃ 117 爆炸上下限 1.4%~11.3% 危险特性：易燃液体和蒸气。 在燃烧或受热情况下，会导致压力增加和容器破裂，随后有爆炸的危险。 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。 危险性类别：易燃液体 - 类别 3 ；皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 ；严重眼损伤/眼刺激 - 类别 1；皮肤致敏物 - 类别 1 ；特异性靶器官毒性 反复接触 (听觉器官) - 类别 2 ；危害水生环境一急性危险 - 类别 3 ；危害水生环境一长期危险 - 类别 3； 聚合危害 不能出现 稳定性 稳定 禁忌物 氧化物质 灭火介质：使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。禁止用水直接喷射。消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 包装与储运 包装类别III；将物质原有地和完好地密封的封装桶置于阴凉、干燥、通风好的地方。避免阳光直射、其他热源和点火装置。用后必须密封好。贮存区严禁吸烟。 毒性与健康危害 毒性：口服18944.8 mg/kg；皮肤7692.3 mg/kg；吸入(蒸气)62.21 mg/L 侵入途径：吸入 食入 经皮吸收 健康危害：造成严重眼损伤。 造成皮肤刺激。 可能造成皮肤过敏反应。 怀疑致癌。长期或反复接触可能损害器官。 中国MAC(mg/m3)：未制定标准；前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准； 环境危害 对水生生物有毒并且有长期持续影响 急救措施 皮肤接触：脱下沾染的衣服。用大量的水和肥皂直接清洗10分钟以上。如继续疼痛进行医疗。 眼睛接触：立即用大量水冲洗眼睛， 并不时提起上下眼睑,连续冲洗至少十分钟。如不能迅速恢复，立即就医。 吸入：转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如不能迅速恢复，需采用人工呼吸和医疗治疗。 食入：如患者清醒，可饮少量的水。不能催吐。如不能迅速恢复，进行医疗。 防护措施 工程防护：保持通风良好 眼睛/面防护：必要时佩戴化学防溅护目镜和/或面罩 身体防护：必要时穿防静电防护服 手防护：必要时戴化学防渗手套 其他防护：必要时佩戴呼吸器等 泄漏应急措施 小量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 大量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。将溅出物冲洗至废水处理工厂或者依照下述方法处理。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物，并装在容器内，委托相关单位处理。 表1-5 望达通用710快干稀释剂理化性质汇总 标识信息 外观 酸性液体 UN编号 1263 组分 二甲苯 异构体混合物10~25%；乙酸丁酯10~25%；甲苯≤10%；乙苯≤10%；1-methoxy-2-propanol 10~25%；4-羟基-4-甲基-2-戊酮≤10%； 闪点℃ 27 相对密度（空气=1） 3.82 相对密度（水=1） 0.9 燃烧爆炸危险特性 沸点℃ 111 爆炸上下限 1.4%~11.3% 危险特性：易燃液体和蒸气。在燃烧或受热情况下，会导致压力增加和容器破裂，随后有爆炸的危险。 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。 危险性类别：易燃液体 - 类别3；急性毒性 (皮肤) - 类别5；皮肤腐蚀/刺激 - 类别2；严重眼损伤/眼刺激 - 类别2A；生殖毒性 (未出生儿童) - 类别2；特异性靶器官毒性 一次接触 (呼吸道刺激) - 类别3；特异性靶器官毒性 一次接触 (麻醉效应) - 类别3；特异性靶器官毒性 反复接触 (听觉器官) - 类别2；吸入危害 - 类别1； 聚合危害 不能出现 稳定性 稳定 禁忌物 氧化物质 灭火介质：使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。禁止用水直接喷射。消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 包装与储运 包装类别III；将物质原有地和完好地密封的封装桶置于阴凉、干燥、通风好的地方。避免阳光直射、其他热源和点火装置。用后必须密封好。贮存区严禁吸烟。 毒性与健康危害 毒性：皮肤4549.2 mg/kg；吸入（蒸气）36.85 mg/L 侵入途径：吸入 食入 经皮吸收 健康危害：吞咽可能有害。造成严重眼刺激。造成皮肤刺激。怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。怀疑致癌。吞咽及进入呼吸道可能致命。可能造成昏昏欲睡或眩晕。长期或反复接触可能损害器官。 中国MAC(mg/m3)：未制定标准；前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准； 环境危害 对水生生物有毒并且有长期持续影响 急救措施 皮肤接触：脱下沾染的衣服。用大量的水和肥皂直接洗10分钟以上。如继续疼痛进行医疗。 眼睛接触：立即用大量水冲洗眼睛， 并不时提起上下眼睑,连续冲洗至少十分钟。如不能迅速恢复，立即就医。 吸入：转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如不能迅速恢复，需采用人工呼吸和医疗治疗。 食入：如患者清醒，可饮少量的水。不能催吐。如不能迅速恢复，进行医疗。 防护措施 工程防护：保持通风良好 眼睛/面防护：必要时佩戴化学防溅护目镜和/或面罩 身体防护：必要时穿防静电防护服 手防护：必要时戴化学防渗手套 其他防护：必要时佩戴呼吸器等 泄漏应急措施 小量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 大量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。将溅出物冲洗至废水处理工厂或者依照下述方法处理。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物，并装在容器内，委托相关单位处理。 表1-6 望达6600双组份快干清漆理化性质汇总 标识信息 外观 酸性液体 UN编号 1263 组分 二甲苯 异构体混合物25~35%；乙酸丁酯10~20%；乙苯≤8.3%；5-甲基-2-己酮≤2.4%；癸二酸双(1,2,2,6,6-戊甲基-4-哌啶基)酯≤1%；甲苯≤0.3%；α-[3-[3-(2H-苯并三唑-2-基)-5-异 丁基-4-羟基苯基]-1-酰丙基]-ω-羟基-聚(氧基-1,2-乙二基)≤0.3%；癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯≤0.3%；α-[3-[3-(2H-苯并三唑-2- 基)-5-(1,1-二甲基乙基)-4-羟苯 基]-1-氧代丙基]-ω-[3-[3-(2H-苯并 三唑-2-基)-5-(1,1-二甲基乙基)-4- 羟苯基]-1-氧代丙氧基]-聚(氧基 -1,2-乙二基)≤0.3%； 闪点℃ 34 相对密度（空气=1） 3.89 相对密度（水=1） 0.966 燃烧爆炸危险特性 沸点℃ 126 爆炸上下限 1.8%~9% 危险特性：易燃液体和蒸气。在燃烧或受热情况下，会导致压力增加和容器破裂，随后有爆炸的危险。 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。 危险性类别：易燃液体 - 类别 3 ；急性毒性 (皮肤) - 类别 5 ；急性毒性 (吸入) - 类别 4；皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 ；严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A ；皮肤致敏物 - 类别 1；生殖毒性 (未出生儿童) - 类别 2 ；特异性靶器官毒性 一次接触 (呼吸道刺激) - 类别 3 ；特异性靶器官毒性 反复接触 (听觉器官) - 类别 2 ；危害水生环境一急性危险 - 类别 3 ；危害水生环境一长期危险 - 类别 3 ； 聚合危害 不能出现 稳定性 稳定 禁忌物 氧化物质 灭火介质：使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。禁止用水直接喷射。消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 包装与储运 包装类别III；将物质原有地和完好地密封的封装桶置于阴凉、干燥、通风好的地方。避免阳光直射、其他热源和点火装置。用后必须密封好。贮存区严禁吸烟。 毒性与健康危害 毒性：皮肤2412.3mg/kg；吸入（蒸气）18. 49mg/L 侵入途径：吸入 食入 经皮吸收 健康危害：造成严重眼刺激。 造成皮肤刺激。 可能造成皮肤过敏反应。 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 怀疑致癌。 长期或反复接触可能损害器官。 中国MAC(mg/m3)：未制定标准；前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准； 环境危害 对水生生物有毒并且有长期持续影响 急救措施 皮肤接触：脱下沾染的衣服。用大量的水和肥皂直接洗10分钟以上。如继续疼痛进行医疗。 眼睛接触：立即用大量水冲洗眼睛， 并不时9提起上下眼睑,连续冲洗至少十分钟。如不能迅速恢复，立即就医。 吸入：转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如不能迅速恢复，需采用人工呼吸和医疗治疗。 食入：如患者清醒，可饮少量的水。不能催吐。如不能迅速恢复，进行医疗。 防护措施 工程防护：保持通风良好 眼睛/面防护：必要时佩戴化学防溅护目镜和/或面罩 身体防护：必要时穿防静电防护服 手防护：必要时戴化学防渗手套 其他防护：必要时佩戴呼吸器等 泄漏应急措施 小量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 大量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。将溅出物冲洗至废水处理工厂或者依照下述方法处理。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物，并装在容器内，委托相关单位处理。 表1-7 望达515通用快干固化剂理化性质汇总 标识信息 外观 酸性液体 UN编号 1263 组分 甲苯50~75%；1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物25~50%；乙酸丁酯≤5%；轻芳烃溶剂石脑油(石油)≤3%；二丁基二月桂酸锡≤0.3%； 闪点℃ 6 相对密度（空气=1） 3.15 相对密度（水=1） 0.965 燃烧爆炸危险特性 沸点℃ 111 爆炸上下限 1.4%~7.6% 危险特性：易燃液体和蒸气。在燃烧或受热情况下，会导致压力增加和容器破裂，随后有爆炸的危险。 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。 危险性类别：易燃液体 - 类别 2 ；皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2；皮肤致敏物 - 类别 1 ；生殖毒性 (生育能力) - 类别 1B；生殖毒性 (未出生儿童) - 类别 1B；特异性靶器官毒性 一次接触 (呼吸道刺激) - 类别 3；特异性靶器官毒性 一次接触 (麻醉效应) - 类别 3 ；特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 2；吸入危害 - 类别 1；危害水生环境一长期危险 - 类别 3 ； 聚合危害 不能出现 稳定性 稳定 禁忌物 氧化物质 灭火介质：使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。禁止用水直接喷射。消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 包装与储运 包装类别II；将物质原有地和完好地密封的封装桶置于阴凉、干燥、通风好的地方。避免阳光直射、其他热源和点火装置。用后必须密封好。贮存区严禁吸烟。 毒性与健康危害 毒性：吸入（蒸气）28.81mg/L 侵入途径：吸入 食入 经皮吸收 健康危害：吞咽有害。造成严重眼刺激。造成皮肤刺激。可能造成皮肤过敏反应。 可能对生育能力或胎儿造成伤害。吞咽及进入呼吸道可能致命。可能造成呼吸道刺激。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。长期或反复接触可能损害器官。 中国MAC(mg/m3)：未制定标准；前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准； 环境危害 对水生生物有毒并且有长期持续影响 急救措施 皮肤接触：脱下沾染的衣服。用大量的水和肥皂直接洗10分钟以上。如继续疼痛进行医疗。 眼睛接触：立即用大量水冲洗眼睛， 并不时9提起上下眼睑,连续冲洗至少十分钟。如不能迅速恢复，立即就医。 吸入：转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如不能迅速恢复，需采用人工呼吸和医疗治疗。 食入：如患者清醒，可饮少量的水。不能催吐。如不能迅速恢复，进行医疗。 防护措施 工程防护：保持通风良好 眼睛/面防护：必要时佩戴化学防溅护目镜和/或面罩 身体防护：必要时穿防静电防护服 手防护：必要时戴化学防渗手套 其他防护：必要时佩戴呼吸器等 泄漏应急措施 小量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 大量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。将溅出物冲洗至废水处理工厂或者依照下述方法处理。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物，并装在容器内，委托相关单位处理。 表1-8 水性底色漆 WB W001理化性质汇总 标识信息 外观 中性液体 UN编号 / 组分 2-丁氧基乙醇<10；三甲氧基甲基硅烷≤1；磷酸三叔丁酯≤1 闪点℃ 101 相对密度（空气=1） 4.1 相对密度（水=1） 1.017 燃烧爆炸危险特性 沸点℃ 100 爆炸上下限 / 危险特性：在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 ；皮肤致敏物 - 类别 1； 聚合危害 不能出现 稳定性 稳定 禁忌物 无资料 灭火介质：使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。禁止用水直接喷射。消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 包装与储运 将物质原有地和完好地密封的封装桶置于阴凉、干燥、通风好的地方。避免阳光直射、其他热源和点火装置。用后必须密封好。贮存区严禁吸烟。 毒性与健康危害 毒性：口服6125.2 mg/kg；皮肤13475.4 mg/kg；吸入（蒸气）134.8mg/L 侵入途径：吸入 食入 经皮吸收 健康危害：吸入会中毒。皮肤接触可能有害。造成轻微皮肤刺激。可能造成皮肤过敏反应。 中国MAC(mg/m3)：未制定标准；前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准； 环境危害 无资料 急救措施 皮肤接触：脱下沾染的衣服。用大量的水和肥皂直接洗10分钟以上。如继续疼痛进行医疗。 眼睛接触：立即用大量水冲洗眼睛， 并不时9提起上下眼睑,连续冲洗至少十分钟。如不能迅速恢复，立即就医。 吸入：转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如不能迅速恢复，需采用人工呼吸和医疗治疗。 食入：如患者清醒，可饮少量的水。不能催吐。如不能迅速恢复，进行医疗。 防护措施 工程防护：保持通风良好 眼睛/面防护：必要时佩戴化学防溅护目镜和/或面罩 身体防护：必要时穿防护服 手防护：必要时戴化学防渗手套 其他防护：必要时佩戴呼吸器等 泄漏应急措施 小量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 大量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。将溅出物冲洗至废水处理工厂或者依照下述方法处理。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物，并装在容器内，委托相关单位处理。 表1-9 水性稀释剂理化性质汇总 标识信息 外观 中性液体 UN编号 / 组分 2-丁氧基乙醇<2.5 闪点℃ 999 相对密度（空气=1） 4.1 相对密度（水=1） 0.999 燃烧爆炸危险特性 沸点℃ 100 爆炸上下限 / 危险特性：在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3； 聚合危害 不能出现 稳定性 稳定 禁忌物 无资料 灭火介质：使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。禁止用水直接喷射。消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 包装与储运 将物质原有地和完好地密封的封装桶置于阴凉、干燥、通风好的地方。避免阳光直射、其他热源和点火装置。用后必须密封好。贮存区严禁吸烟。 毒性与健康危害 毒性：口服50000 mg/kg；皮肤110000 mg/kg；吸入（蒸气）1100mg/L 侵入途径：吸入 食入 经皮吸收 健康危害：吸入会中毒。皮肤接触可能有害。造成轻微皮肤刺激。可能造成皮肤过敏反应。 中国MAC(mg/m3)：未制定标准；前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准； 环境危害 无资料 急救措施 皮肤接触：脱下沾染的衣服。用大量的水和肥皂直接洗10分钟以上。如继续疼痛进行医疗。 眼睛接触：立即用大量水冲洗眼睛， 并不时9提起上下眼睑,连续冲洗至少十分钟。如不能迅速恢复，立即就医。 吸入：转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如不能迅速恢复，需采用人工呼吸和医疗治疗。 食入：如患者清醒，可饮少量的水。不能催吐。如不能迅速恢复，进行医疗。 防护措施 工程防护：保持通风良好 眼睛/面防护：必要时佩戴化学防溅护目镜和/或面罩 身体防护：必要时穿防护服 手防护：必要时戴化学防渗手套 其他防护：必要时佩戴呼吸器等 泄漏应急措施 小量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 大量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。将溅出物冲洗至废水处理工厂或者依照下述方法处理。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物，并装在容器内，委托相关单位处理。 表1-10 4200 双组份高效中涂理化性质汇总 标识信息 外观 酸性液体 UN编号 1263 组分 二甲苯10~20%；乙酸丁酯≤5；乙苯≤4.8；甲苯≤0.3 闪点℃ 26 相对密度（空气=1） 3.75 相对密度（水=1） 1.516 燃烧爆炸危险特性 沸点℃ 126 爆炸上下限 1.4~7.6% 危险特性：易燃液体和蒸气。 在燃烧或受热情况下，会导致压力增加和容器破裂，随后有爆炸的危险。 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。 危险性类别：易燃液体 - 类别 3；皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2；严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A；生殖毒性 (未出生儿童) - 类别 2；特异性靶器官毒性 反复接触 (听觉器官) - 类别 2 聚合危害 不能出现 稳定性 稳定 禁忌物 氧化物质 灭火介质：使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。禁止用水直接喷射。消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 包装与储运 包装类别III；将物质原有地和完好地密封的封装桶置于阴凉、干燥、通风好的地方。避免阳光直射、其他热源和点火装置。用后必须密封好。贮存区严禁吸烟。 毒性与健康危害 毒性：皮肤6376.2 mg/kg；吸入（蒸气）51.37mg/L 侵入途径：吸入 食入 经皮吸收 健康危害：造成严重眼刺激。造成皮肤刺激。怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。怀疑致癌。长期或反复接触可能损害器官 中国MAC(mg/m3)：未制定标准；前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准； 环境危害 对水生生物有害并具有长期持续影响 急救措施 皮肤接触：脱下沾染的衣服。用大量的水和肥皂直接洗10分钟以上。如继续疼痛进行医疗。 眼睛接触：立即用大量水冲洗眼睛， 并不时9提起上下眼睑,连续冲洗至少十分钟。如不能迅速恢复，立即就医。 吸入：转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如不能迅速恢复，需采用人工呼吸和医疗治疗。 食入：如患者清醒，可饮少量的水。不能催吐。如不能迅速恢复，进行医疗。 防护措施 工程防护：保持通风良好 眼睛/面防护：必要时佩戴化学防溅护目镜和/或面罩 身体防护：必要时穿防静电防护服 手防护：必要时戴化学防渗手套 其他防护：必要时佩戴呼吸器等 泄漏应急措施 小量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 大量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。将溅出物冲洗至废水处理工厂或者依照下述方法处理。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物，并装在容器内，委托相关单位处理。 表1-11 520 高浓固化剂理化性质汇总 标识信息 外观 酸性液体 UN编号 1263 组分 1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物50~75%；乙酸丁酯≤5；1,6-二异氰酰己烷≤0.3； 闪点℃ 26 相对密度（空气=1） 4.5 相对密度（水=1） 1.073 燃烧爆炸危险特性 沸点℃ 126 爆炸上下限 1.05~9.8% 危险特性：易燃液体和蒸气。 在燃烧或受热情况下，会导致压力增加和容器破裂， 随后有爆炸的危险。 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。 危险性类别：易燃液体 - 类别 3；急性毒性 (吸入) - 类别 4；皮肤致敏物 - 类别 1；特异性靶器官毒性 一次接触 (呼吸道刺激) - 类别 3 聚合危害 不能出现 稳定性 稳定 禁忌物 氧化物质 灭火介质：使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。禁止用水直接喷射。消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 包装与储运 包装类别III；将物质原有地和完好地密封的封装桶置于阴凉、干燥、通风好的地方。避免阳光直射、其他热源和点火装置。用后必须密封好。贮存区严禁吸烟。 毒性与健康危害 毒性：吸入（蒸气）15.74mg/L 侵入途径：吸入 食入 经皮吸收 健康危害：吸入有害。 造成严重眼刺激。 造成皮肤刺激。吸入可能导致过敏或哮喘症状或呼吸困难。 可能造成皮肤过敏反应。可能造成呼吸道刺激 中国MAC(mg/m3)：未制定标准；前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准； 环境危害 无资料 急救措施 皮肤接触：脱下沾染的衣服。用大量的水和肥皂直接洗10分钟以上。如继续疼痛进行医疗。 眼睛接触：立即用大量水冲洗眼睛， 并不时9提起上下眼睑,连续冲洗至少十分钟。如不能迅速恢复，立即就医。 吸入：转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如不能迅速恢复，需采用人工呼吸和医疗治疗。 食入：如患者清醒，可饮少量的水。不能催吐。如不能迅速恢复，进行医疗。 防护措施 工程防护：保持通风良好 眼睛/面防护：必要时佩戴化学防溅护目镜和/或面罩 身体防护：必要时穿防静电防护服 手防护：必要时戴化学防渗手套 其他防护：必要时佩戴呼吸器等 泄漏应急措施 小量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 大量泄漏：若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。将溅出物冲洗至废水处理工厂或者依照下述方法处理。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物，并装在容器内，委托相关单位处理。 表1-12 松香水理化性质汇总 标识 危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体 理化性质 外观与性状 棕黄色液体 熔点 ＜-88.5℃ 沸点 ＞80.3℃ 临界温度 275.2℃ 临界压力 4.76MPa 饱和蒸气压 4.4kPa（20℃） 相对密度（水=1） 0.95 闪点 187.8℃ 溶解性：不溶于水，溶于苯、醇等有机溶剂 主要成分为甲苯、三甲苯、酯类等 燃烧爆炸危险性 危险特性：稳定，不聚合，但是特殊情况下可能产生燃烧，应避免与强氧化物、酸酐、卤素一起存放 消防措施： 采用干粉、抗溶性泡沫、二氧化碳、沙土等灭火，可能的话将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束 毒性 急性毒性 LD50:5045mg/kg（大鼠经口），12800mg/kg（兔经皮） 中国MAC(mg/m3)：未制定标准；前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准； 健康危害 接触高浓度蒸汽出现头痛、倦睡，鼻咽喉刺激症状，口服可致恶心、呕吐、昏迷。 急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣物，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤； 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗； 食入：洗胃，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通畅，如呼吸困难，给输氧，如停止呼吸，立即人工呼吸，就医 贮存条件 包装类别III类；储存于阴凉、通风仓库，远离火种、热源，仓内温度不易超过30℃，防止阳光直射，保持容器密封。 泄露应急处理 应急人员戴自给正压呼吸器，穿消防服，用沙土或其他不燃惰性材料吸收，洗水稀释后放入废水系统处理。 表1-13 建设项目使用的涂料中挥发性组份表 涂料类型 名称 挥发性组份情况 挥发物含量，t 名称 含量（%） 原子灰 不饱和聚酯腻子0.1t/a 苯乙烯 13 0.013 油性底漆：固化剂： 稀释剂的调配 比例为5:1:1 4600环氧底漆 0.05t/a 二甲苯 25 0.0125 乙酸丁酯 10 0.005 0.005 乙苯 5 0.0025 小计0.005 正丁醇 5 0.0025 515通用快干固化剂0.01t/a 甲苯 75 0.0075 乙酸丁酯 5 0.0005 轻芳烃溶剂石脑油 3 0.0003 通用710快干稀释剂 0.01t/a 二甲苯 25 0.0025 乙苯 10 0.001 乙酸丁酯 25 0.0025 甲苯 10 0.001 油性清漆：固化剂 的调配比例为2:1 6600双组份快干清漆 0.02t/a 二甲苯 35 0.007 乙苯 8.3 0.0017 乙酸丁酯 20 0.004 515通用快干固化剂 0.01t/a 甲苯 75 0.0075 乙酸丁酯 5 0.0005 轻芳烃溶剂石脑油 3 0.0003 高效中涂：固化剂：稀释剂的调配比例为4:1:1 4200 双组份高效中涂0.04t/a 二甲苯 20 0.008 甲苯 0.3 0.0001 乙酸丁酯 5 0.002 乙苯 4.8 0.0019 520 高浓固化剂0.01t/a 乙酸丁酯 5 0.0005 通用710快干稀释剂0.01t/a 二甲苯 25 0.0025 乙苯 10 0.001 乙酸丁酯 25 0.0025 甲苯 10 0.001 水性色漆： 稀释剂的调配 比例为4：3 水性底色漆0.2t/a 2-丁氧基乙醇 10 0.002 稀释剂0.15t/a 2-丁氧基乙醇 2.5 0.0038 合计VOCs 0.0971 1.3.5 主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-14。 表1-14 主要生产设备及数量一览表 序号 设备名称 型号 数量 1 龙门举升机 DH2350AS 11台 2 四轮定位四柱举升机 QWJ440EE 1台 3 3D四轮定位仪 A320 1台 4 矫正架 JD2800 1台 5 烤漆房 单个6.98*4*3.3，1把 2个 6 光氧催化裂解环保系统（含活性炭） 单套2.6*1.1*2.78 2套 7 翻胎机 GC526ARL 1台 8 平衡机 GC-650 1台 9 工具车 G207 4台 10 零件小车 G-101H 2台 11 接油机 3197Y 2台 12 大修间工作台 GP3105D 1套 13 发动机吊机 GC2007 1台 14 变速箱拆装举升器 GT0802 2台 15 液压机 GP2002 1台 16 液压千斤顶 GQP3L 1台 17 螺杆空压机 15kW 1台 18 冷干机 2.5kW 1台 19 三级过滤器 Q1、Q2、Q3 3套 20 冷没回收机 DK600XD 1套 21 齿轮油加注机 24L 1台 22 真空泵 3.8L 1台 23 液压油加注机 天宇 1台，气动 24 脂类加注设备 E598 1台 25 蓄电池检查充电设备 法国金蝉 1台 26 车身整形设备 FY8000 1套 27 喷油嘴清洗检测仪 GBL-6B 1台 28 气体保护焊设备 FY5288 1台 29 气缸压力表 U-12 1个 30 燃油压力表 2336 1个 31 液压油压力表 2455 1个 32 空调检漏设备 宏视 1套 33 外径千分尺 0~100 4把 34 内径千分尺 0~100 4把 35 量缸表 25~125 1个 36 游标卡尺 0~200 1把 37 组装工具 128件套装 2套 38 各类扳手 / 若干 39 万能表 3015 2套 40 刹车片拆装工具 21PC 1套 41 活动扳手 47204 2把 42 大力钳 71203 2把 43 榔头 92314 2把 44 撬棒 60公分 3支 45 气压表 / 3把 46 机油格套筒组 31PC 2套 47 各种钳子 / 若干 48 各种起子 / 若干 49 听诊器 / 1套 50 气门芯扳手 泰克 2把 51 丝攻 / 1套 52 拉马 90638 1套 53 吹尘枪 / 3把 54 凿子 90784 2把 55 刹车油加注壶 / 2套 56 切割机 / 2台 57 风炮 / 2把 58 空调压力表 / 2套 59 自动不变速箱加注漏斗 / 1只 60 气鼓 / 7套 1.3.6 平面布置 项目租用杭州特种变压器有限公司位于杭州市余杭区良渚街道勾运路64号闲置厂房。项目厂区大门位于东南角，厂房为一整体，具体布置如下表，各层平面布置图见附图3。 表1-15 厂区布置概况 所在层 具体功能布局 1层 由南向北：展厅、维修接待区和洽谈区等、快修和四轮定位及动平衡、配件库和工具室及休息室等、维修区、洗车区和配电室及空压机房 2层 由南向北：展厅上空、办公区、快修和四轮定位及动平衡等上空、钣金车间（配件库、打磨和钣金及喷漆区（含原料库和危废库）） 3层 由南向北：培训室、办公会议等、屋顶 1.3.7 劳动定员和工作班制 本项目配备员工80人，工作时间9：00-18：00，年工作330天。项目不提供食宿。 1.3.8 公用工程 （1）给水 由良渚街道供水系统供应。 （2）供电 由良渚街道供电系统供应。 （3）排水 本项目排水采用雨污分流制排水系统。本项目厕所污水经化粪池处理，洗车废水经沉淀隔油处理后与其他生活污水汇合达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中新建企业水污染物间接排放浓度限值后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；厂区雨水管网汇总后接入市政雨水管网。 |
| 1.4 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有项目污染，同时项目周边无同类型企业，因此无现有污染。 |

# 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1 地理位置 杭州市余杭区位于杭嘉湖平原南端，西依天目山，南濒钱塘江，是长江三角洲的圆心地。地理坐标为北纬30°09′～30°34′、东经119°40′～120°23′，东西长约63公里，南北宽约30公里，总面积约1220平方公里。余杭区从东、北、西三面成弧形拱卫杭州中心城区，东面与海宁市接壤，东北与桐乡市交界，北面与德清县毗连，西北与安吉县相交，西面与临安市为邻，西南与富阳市相接。 本项目建设地点位于杭州市余杭区良渚街道勾运路64号。项目具体地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图2，周边环境概况如下表。 表2-1 项目周边环境概况 方位 周围环境 东 隔围墙为浙江中马汽车销售有限公司 南 隔良运街为在建小洋坝小学，项目喷漆维修区域与其用地红线相距约93m，与其建筑相距约103m；在建小洋坝小学东侧规划为服务设施用地，西侧隔道路规划为住宅用地 西 紧邻在建厂房，其西侧为汽车检测站 北 紧邻冷轧钢厂，其北以此为厂区道路、围墙、绿化、小河，与小河相距约45m 最近敏感保护目标 南侧在建小洋坝小学，项目喷漆维修区域与其用地红线相距约92m，与其建筑相距约103m；在建小洋坝小学西侧隔道路规划为住宅用地，与项目喷漆区域相距约200m 2.2 自然环境简况 2.2.1气候特征 余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显。春夏季雨热同步，秋冬季光温互补。季风交替规律显着，季节变化明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下： 多年平均气温 16.2 ℃ 平均最热月气温 28.5 ℃ 平均最冷月气温 3.9 ℃ 平均年降水量 1412.0 mm 6月份平均最大降水量 193.3 mm 12月份平均最小降水量 47.1 mm 年平均蒸发量 1293.3 mm 年平均相对湿度 79.0 % 年平均日照时数 1867.4 小时 年平均风速 2.2 m/s 全年地面主导风向 NNW 杭州市区域上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率:7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 2.2.2水文特征 项目地处杭嘉湖水网地带，河流密集成网，水资源丰富，主要河流有京杭大运河、禾丰港、斜弓港、莲花港、余庆桥港等二十余条河港，区内水资源除河流外，还有众多的荡、漾、潭等，水系河道错纵交横，对航运、水量调节均有重要作用。 京杭大运河北起北京，南至杭州，流径北京、天津、河北、山东、江苏、浙江等四省二市。沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系，全长1750多公里，是全国的水运主要通道。京杭大运河经桐乡大麻进入余杭，境内总长31km，流域面积667km2。京杭大运河属于太湖水系杭嘉湖平原河网，干流两侧支流纵横、港汊密布，河网密度达5.37km/km2，水面积占平原面积的6%。运河与东苕溪、上塘河、西湖和钱塘江也有密切联系，水文条件复杂，水流变化不定。通常，运河(余杭段)干流自南向北，支流自西向东流动，在枯水季节由于农田大量抽水灌溉，当北部太湖水系水位相对较高时，水流方向会有改变，产生自北向南的水流，一般出现在7～12月之间。 2.1.4地质地貌 余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5-7米。 根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的2/3以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68km2，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。火山岩集中分布于彭公至良渚一带，发育于中生界，分布层以上株罗统黄尖祖为主。地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的61.48%。 2.3 环境功能规划情况 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，项目位于“良渚组团人居环境保障区（编号：0110-Ⅳ-0-2）”内，属人居环境保障区中的工业集聚点内。具体规划内容见表2-2。 表2-2 良渚组团人居环境保障区 一、功能属性 序号 29 功能区编号 0110-Ⅳ-0-2 环境功能综合指数 较高 名称 良渚组团人居环境保障区 类型 人居环境保障区 环境功能特征 维护人群健康 概况 位于良渚组团，是总部经济、商业金融、高新研发、文化创意的集聚高地。区内工业集聚点主要有位于良渚街道的勾庄区块（0.95km2）、都市产业园（2.28km2），位于仁和街道的栅庄桥区块（0.66km2）。 二、地理信息 面积 52.81平方公里 涉及镇街 仁和街道、良渚街道 四至范围 区域包括仁和先进制造业基地的南部居住片区，仁和大运河区块居住片区；绕城高速以西、大雄山脉以东的良渚居住片区，以及绕城高速已南的北部新城居住片区。 三、主导功能及目标 主导环境功能 维持健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。 环境质量目标 地表水环境质量达到水环境功能区要求。 环境空气质量达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标 河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。 四、管控措施 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 五、负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 本项目主要进行汽车维修服务，属于汽车、摩托车等修理与维护，对照余杭区环境功能区划中的工业项目分类，本项目不属于工业项目。项目与功能区管控措施、负面清单符合性分析对比如下表。 表2-3 项目与功能区管控措施、负面清单符合性分析 类别 功能区要求 本项目 是否符合 管控措施 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 本项目位于工业集聚点内 符合 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。 本项目租用厂房，不影响原有自然生态系统 符合 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系 本项目位于工业集聚点内，租用厂房生产 符合 负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 本项目不属于工业项目 符合 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。 本项目不属于工业项目，位于工业集聚点内 符合 严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响 本项目不属于工业项目，各类污染物精处理后达标排放 符合 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖 本项目位于工业集聚点内，不在畜禽养殖禁养区和限养区 符合 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外 本项目不新建排污口，废水纳管排放 符合 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能 本项目租用厂房生产，不破坏自然生态环境和占用水域 符合 根据上表分析可知，项目符合余杭区环境功能区划。 2.5 良渚污水处理厂概况 良渚污水处理厂位于良渚街道良渚村范围内，良渚港、潘塘河交叉口东侧，良渚污水系统主要包括良渚西片污水干管系统、勾庄片区污水干管系统、仁和片区污水干管系统、瓶窑污水干管系统。 良渚污水处理厂一期工程规模为2万m3/d，2007年初基本完成污水主干系统，并投入试运行，出水水质达到国家一级B标准；在原有一期工程预留地实施良渚污水处理厂二期扩建工程，扩建工程规模为1.9万m3/d，在2010年10月底正式开工建设，2012年10月深度处理工艺顺利投产。2014年在原有良渚污水处理厂的规划空地上实施了良渚污水处理厂三期扩建工程，扩建工程规模为3万m3/d，其中预处理及部分配套附属建构筑物规模为6万m3/d，于2016年12月顺利通水。三期工程建成后，良渚污水处理厂总处理规模达到6.9万m3/d，尾水排放均执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，其中一、二期工程3.9万m3/d已通过竣工环保验收，三期工程目前处于试运行阶段，尚未通过验收。 2018年3月，良渚污水处理厂四期工程项目通过余杭区环保局审批（《杭州市良渚污水处理厂四期工程环境影响报告书(报批稿)》）。四期工程扩建3.0万m3/d污水处理能力，污水处理工艺采用二级生化处理+深度处理，设计出厂水质优于GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准(不包括对现有一、二、三期工程的提标改造)，尾水利用污水厂现状排污口排放良渚港，良渚污水处理厂总规模为9.9万m3/d(约10万m3/d)，处理尾水排入良渚港。 良渚污水处理厂设计工艺见下图（图2-1、图2-2、图2-3），一、二、三期工程设计进出水水质见下图（表2-4），四期工程设计进出水水质见下图（表2-5）。 良渚污水处理厂四期工程至今还未建成，根据浙江省生态环境厅发布的《2018年第4季度浙江省重点排污单位监督性监测数据》，查良渚污水处理厂第四季度污水监测数据如下表2-4。 表2-4 良渚污水处理厂一、二、三期工程设计进出水水质 工程名称 项目 CODcr （mg/L） BOD5（mg/L） SS（mg/L） NH3-N（mg/L） TN（mg/L） TP（mg/L） 色度（稀释倍数） 一期工程 进水指标 ≤400 ≤225 ≤200 ≤30 - ≤4.0 - 一级A排放标准* ≤50 ≤10 ≤10 ≤5（8） ≤15 ≤0.5 ≤30 二期工程 进水指标 ≤360 ≤170 ≤280 ≤25 - ≤4.0 ≤30 一级A排放标准* ≤50 ≤10 ≤10 ≤5（8） ≤15 ≤0.5 ≤30 三期工程 进水指标 ≤400 ≤180 ≤250 ≤25 ≤40 ≤4.5 - 一级A排放标准* ≤50 ≤10 ≤10 ≤5（8） ≤15 ≤0.5 ≤30 注：*——根据《良渚污水处理厂二期扩建项目环境影响报告书》（环评批复[2009]第108号，二期扩建工程对一期污水工程处理工艺进行了提升改造，主要包括：双沟氧化沟工艺改为卡鲁塞尔氧化沟工艺；氧化沟前增设厌氧池；新增深化处理工艺；曝气生物滤池（C/N池）+反硝化生物滤池（DN池）+絮凝池+活性砂滤池+消毒接触池，尾水排放标准由一级B排放标准提升至一级A排放标准。 表2-5 良渚污水处理厂四期工程设计进出水水质 单位：mg/L，PH除外 污染指标 PH BOD5 CODcr SS NH3-N TN TP 进水水质 6~9 ≤180 ≤400 ≤250 ≤35 ≤45 ≤4.5 出水水质 一级A标准 6~9 ≤10 ≤50 ≤10 ≤5（8）* ≤15 ≤0.5 优于一级A标准 6~9 ≤6 ≤40 ≤9 ≤3（5）* ≤14 ≤0.45 处理程度（%） 一级A标准 / 94.4 87.5 96.0 85.7（77.1） 66.7 88.9 优于一级A标准 / 96.7 90.0 96.4 91.4（85.7） 68.9 90.0 注：*——括号外数值为水温＞12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 表2-6 良渚污水处理厂第四季度污水监测数据 监测时间 监测项目 进口浓度 出口浓度 标准限值 单位 达标情况 2018年 10月 8日 pH值 7.35 7.67 6-9 无量纲 是 生化需氧量 71.2 1.5 10 mg/L 是 总磷 4.2 0.11 0.5 mg/L 是 化学需氧量 223 14 50 mg/L 是 色度 107 2 30 倍 是 总汞 0.00006 <0.00004 0.001 mg/L 是 烷基汞 / <0.00002 0 mg/L 是 总镉 <0.01 <0.01 0.01 mg/L 是 总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L 是 六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 是 总砷 0.0006 <0.0003 0.1 mg/L 是 总铅 <0.01 <0.01 0.1 mg/L 是 悬浮物 113 2 10 mg/L 是 阴离子表面活性剂（LAS） 1.72 0.06 0.5 mg/L 是 粪大肠菌群数 24000 <20 1000 个/L 是 氨氮 2.38 <0.03 8 mg/L 是 总氮 68.2 6.5 15 mg/L 是 石油类 2.86 <0.04 1 mg/L 是 动植物油 6.21 <0.04 1 mg/L 是 2018年 11月 1日 PH值 6.94 7.31 6-9 无量纲 是 生化需氧量 93.2 1.3 10 mg/L 是 总磷 4.63 0.09 0.5 mg/L 是 化学需氧量 330 15 50 mg/L 是 色度 215 6 30 倍 是 总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 是 总镉 <0.01 <0.01 0.01 mg/L 是 总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L 是 六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 是 总砷 0.001 <0.0003 0.1 mg/L 是 总铅 <0.01 <0.01 0.1 mg/L 是 悬浮物 154 3 10 mg/L 是 阴离子表面活性剂（LAS） 1.61 <0.05 0.5 mg/L 是 粪大肠菌群数 24000 <20 1000 个/L 是 氨氮 48.7 0.46 8 mg/L 是 总氮 66.4 14.8 15 mg/L 是 石油类 3.97 <0.04 1 mg/L 是 动植物油 <0.04 <0.04 1 mg/L 是 2018年 12月 3日 PH值 7.4 7.53 6-9 无量纲 是 生化需氧量 106 1.1 10 mg/L 是 总磷 4.45 0.07 0.5 mg/L 是 化学需氧量 260 17 50 mg/L 是 色度 215 3 30 倍 是 总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 是 总镉 <0.01 <0.01 0.01 mg/L 是 总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L 是 六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 是 总砷 <0.0003 0.0004 0.1 mg/L 是 总铅 <0.01 <0.01 0.1 mg/L 是 悬浮物 143 2 10 mg/L 是 阴离子表面活性剂（LAS） 1.81 <0.05 0.5 mg/L 是 粪大肠菌群数 24000 <20 1000 个/L 是 氨氮 36.8 1.27 8 mg/L 是 总氮 37.8 6.18 15 mg/L 是 石油类 1.13 <0.04 1 mg/L 是 动植物油 1.48 <0.04 1 mg/L 是 杭州余杭水务有限公司良渚污水处理厂受纳水体为良渚港，其设计日处理量为69000t/d，实际进口流量48000t/d、出口流量48000t/d，由上表可知，良渚污水处理厂尾水排放能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。

# 3、环境质量状况

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1 环境空气质量状况 为了解评价基准年（2018年）项目所在区域环境质量情况，本次评价收集了2018年瓶窑中学自动监测站（市控考核点）的监测数据，具体结果见表3-1。 表3-1 2018年瓶窑中学空气质量现状评价表（市控考核点） 点位 UTM坐标/m 污染物 年评价指标 现状浓度/μg/m3 标准值/μg/m3 占标率% 达标情况 X Y 瓶窑中学自动监测站（市控考核点） 784537 3366312 SO2 年平均浓度 9 60 15 达标 第98百分位数日平均浓度 19 150 12 达标 NO2 年平均浓度 39 40 98 达标 第98百分位数日平均浓度 77 80 96 达标 PM10 年平均浓度 62 70 88 达标 第95百分位数日平均浓度 115 150 77 达标 PM2.5 年平均浓度 45 35 127 超标 第95百分位数日平均浓度 101 75 127 超标 CO 年平均浓度 718 -- -- -- 第95百分位数日平均浓度 1124 4000 28 达标 O3 年平均浓度 103 -- -- -- 第90百分位数日平均浓度 127 160 79 达标 根据临平大气常规监测结果，余杭区2018年大气环境PM2.5年均值和95百分位日均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其余指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域环境空气质量现状为不达标区。 特征因子： 本项目拟建地位于杭州市余杭区良渚街道勾运路64号，为了解建设项目周围的空气环境质量现状，本环评引用企业于2019年8月10日委托杭州广测环境技术有限公司对项目所在等的大气环境检测报告（报告编号：杭广测检2019(HJ)字第3420号、杭广测检2019(HJ)字第3421号）。 （1）监测点位及监测因子 监测点位及监测因子详见表3-2。 表3-2 大气环境现状监测点一览表 序号 监测点位 监测因子 1# 项目所在地 二甲苯、苯乙烯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、甲苯 2# 东北侧人才公寓 二甲苯、苯乙烯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、甲苯 （2）监测时间和频率： 特征因子非甲烷总烃连续监测7天，每天4次； 气象条件 本次检测期间气象条件如下表。 表3-3 检测气象条件 日期 天气 气压kPa 气温℃ 湿度% 风速m/s 风向 2019.08.10（02:00～03:00） 晴 100.2 24 68 2.1 西南 2019.08.10（08:00～09:00） 晴 100.2 27 65 3.1 西南 2019.08.10（14:00～15:00） 晴 100.2 32 60 2.5 西南 2019.08.10（20:00～21:00） 晴 100.2 27 62 2.6 西南 2019.08.11（02:00～03:00） 晴 100.3 24 64 3.4 西南 2019.08.11（08:00～09:00） 晴 100.3 29 62 3.6 西南 2019.08.11（14:00～15:00） 晴 100.3 33 60 3.1 西南 2019.08.11（20:00～21:00） 晴 100.3 30 62 3.2 西南 2019.08.12（02:00～03:00） 晴 100.3 24 64 3.4 西南 2019.08.12（08:00～09:00） 晴 100.3 29 62 3.6 西南 2019.08.12（14:00～15:00） 晴 100.3 33 60 3.1 西南 2019.08.12（20:00～21:00） 晴 100.3 30 62 3.2 西南 2019.08.13（02:00～03:00） 晴 100.3 24 64 3.4 西南 2019.08.13（08:00～09:00） 晴 100.3 29 64 3.2 西南 2019.08.13（14:00～15:00） 晴 100.3 33 60 3.1 西南 2019.08.13（20:00～21:00） 晴 100.3 31 62 3.2 西南 2019.08.14（02:00～03:00） 晴 100.2 23 69 2.1 西南 2019.08.14（08:00～09:00） 晴 100.2 28 67 2.3 西南 2019.08.14（14:00～15:00） 晴 100.2 33 60 2.6 西南 2019.08.14（20:00～21:00） 晴 100.2 30 60 2.1 西南 2019.08.15（02:00～03:00） 多云 100.4 24 68 2.6 西南 2019.08.15（08:00～09:00） 多云 100.4 28 65 2.3 西南 2019.08.15（14:00～15:00） 多云 100.4 34 64 2.5 西南 2019.08.15（20:00～21:00） 多云 100.4 28 62 2.7 西南 2019.08.16（02:00～03:00） 晴 100.3 24 69 2.5 西南 2019.08.16（08:00～09:00） 晴 100.3 29 67 2.8 西南 2019.08.16（14:00～15:00） 晴 100.3 34 60 2.6 西南 2019.08.16（20:00～21:00） 晴 100.3 30 60 2.4 西南 （4）监测结果 具体监测结果详见表3-4。 表3-4 环境空气污染物监测结果 （单位：mg/m3） 采样点 检测 项目 时段 单位 检测结果 08月 10日 08月 11日 08月 12日 08月 13日 08月 14日 08月 15日 08月 16日 1# 非甲烷总烃 02:00 mg/m3 0.40 0.32 0.41 0.45 1.01 0.64 0.39 08:00 mg/m3 0.40 0.29 0.46 0.52 0.88 0.58 0.53 14:00 mg/m3 0.45 0.44 0.47 0.35 0.86 0.69 0.39 20:00 mg/m3 0.44 0.58 0.49 0.44 0.76 0.76 0.35 甲苯 02:00-03:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 08:00-09:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 14:00-15:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 20:00-21:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 二甲苯 02:00-03:00 mg/m3 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 08:00-09:00 mg/m3 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 14:00-15:00 mg/m3 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 20:00-21:00 mg/m3 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 邻二甲苯 02:00-03:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 08:00-09:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 14:00-15:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 20:00-21:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 间二甲苯 02:00-03:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 08:00-09:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 14:00-15:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 20:00-21:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 对二甲苯 02:00-03:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 08:00-09:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 14:00-15:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 20:00-21:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 苯乙烯 02:00-03:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 08:00-09:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 14:00-15:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 20:00-21:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 乙酸丁酯 02:00-03:00 mg/m3 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 08:00-09:00 mg/m3 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 14:00-15:00 mg/m3 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 20:00-21:00 mg/m3 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 采样点 检测 项目 时段 单位 检测结果 08月 10日 08月 11日 08月 12日 08月 13日 08月 14日 08月 15日 08月 16日 2# 非甲烷总烃 02:00 mg/m3 0.70 0.83 0.73 1.24 1.40 1.04 0.76 08:00 mg/m3 0.62 0.68 0.73 1.30 1.17 1.22 0.59 14:00 mg/m3 0.60 0.94 0.74 1.17 1.24 1.16 0.72 20:00 mg/m3 0.60 0.97 0.85 0.96 1.28 1.01 0.70 甲苯 02:00-03:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 08:00-09:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 14:00-15:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 20:00-21:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 二甲苯 02:00-03:00 mg/m3 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 08:00-09:00 mg/m3 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 14:00-15:00 mg/m3 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 20:00-21:00 mg/m3 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 邻二甲苯 02:00-03:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 08:00-09:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 14:00-15:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 20:00-21:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 间二甲苯 02:00-03:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 08:00-09:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 14:00-15:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 20:00-21:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 对二甲苯 02:00-03:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 08:00-09:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 14:00-15:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 20:00-21:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 苯乙烯 02:00-03:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 08:00-09:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 14:00-15:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 20:00-21:00 mg/m3 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 乙酸丁酯 02:00 mg/m3 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 08:00 mg/m3 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 14:00 mg/m3 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 20:00 mg/m3 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 根据监测结果可知，监测期间内，二甲苯、苯乙烯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、甲苯也可达到相应质量标准，项目所在区域整体空气环境质量较好。 区域减排计划： 根据杭州市人民政府关于印发杭州市“十三五”主要污染物总量减排工作方案的通知（杭政函〔2018〕47号），余杭区“十三五”主要污染物总量减排要求如下： 化学需氧量：2015年排放量13450.57吨，“十三五”减排比例23.5%，“十三五”重点工程减排量1798吨； 氨氮：2015年排放量4744.21吨，“十三五”减排比例30%，“十三五”重点工程减排量1423吨； 二氧化硫：2015年排放量4744.21吨，“十三五”减排比例30%，“十三五”重点工程减排量1423吨； 氮氧化物：2015年排放量6339.43吨，“十三五”减排比例20%，“十三五”重点工程减排量1268吨； 挥发性有机物：2015年排放量22175.029吨，“十三五”减排比例21.8%，“十三五”重点工程减排量4825.8吨。 3.1.2 水环境质量现状 地表水： 项目所在地周边主要水体为西塘河（杭嘉湖31），根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，水功能区为西塘河余杭农业用水区，编号为F1203101803013，水环境功能区为农业用水区，编号为330110FM220102000150，起止断面为西塘河杭州余杭界——上牵埠闸，属于III类水体。 为了解项目附近水体水质现状，本评价引用余杭区环境监测站2017年11月13日14:25对长圩港断面水质资料，具体见表3-5。 表3-5 水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测时间 pH 溶解氧 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 监测数据 7.88 3.62 1.8 1.56 0.11 III类标准 6-9 ≥5 ≤6 ≤1 ≤0.2 评价结果 达标 未达标 达标 未达标 达标 监测结果表明：西塘河长圩港断面溶解氧、氨氮未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准的要求，水环境质量一般。 地下水： 为了解建设项目地下水环境质量现状，本环评引用企业于2019年8月10日委托杭州广测环境技术有限公司对项目所在地附近的地下水环境检测报告（报告编号：杭广测检2019(HJ)字第3422号）。 （1）监测点位：项目所在地（1#）、小洋坝村（2#）、包家塘村（3#） （2）监测项目： K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、水位、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、六价铬、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氟化物、氰化物、氯化物、铁、铅、汞、镉、砷、锰、铜、锌、镍、化学需氧量、总大肠菌群、菌落总数、石油类。 （3）监测时间及频率 1天，每天1次，取样点深度位于地下水水位以下1.0m左右。 （4）监测结果 表3-6 地下水监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目名称 单位 1#检测结果 2#检测结果 3#检测结果 III类标准 达标情况 pH值 无量纲 7.22 7.04 7.12 6.5〜8.5 达标 高锰酸盐指数 mg/L 2.2 1.7 1.9 ≤3.0 达标 钾 mg/L 8.98 9.74 7.81 / / 钠 mg/L 11.5 5.24 5.18 / / 钙 mg/L 57.2 57.6 51.0 / / 镁 mg/L 14.9 10.0 15.5 / / CO32- mg/L ＜1 ＜1 ＜1 / / HCO3- mg/L 143 157 124 / / Cl- mg/L 77.8 78.3 35.3 ≤250 达标 SO42- mg/L 129 131 50.9 ≤250 达标 硝酸盐（以N计） mg/L 0.857 0.822 1.64 ≤20 达标 亚硝酸盐（以N计） mg/L ＜0.016 ＜0.016 ＜0.016 ≤1.00 达标 氟化物（以F-计） mg/L 0.403 0.412 0.609 ≤1.0 达标 氯化物（ 以Cl-计） mg/L 77.8 78.3 35.3 ≤250 达标 硫酸盐（ 以SO42-计） mg/L 129 131 50.9 ≤250 达标 总硬度（以CaCO3计） mg/L 262 241 237 ≤450 达标 铅 mg/L ＜0.008 ＜0.008 ＜0.008 ≤0.05 达标 镉 mg/L ＜0.003 ＜0.003 ＜0.003 ≤0.01 达标 铜 mg/L ＜0.003 ＜0.003 ＜0.003 ≤1 达标 锌 mg/L ＜0.008 ＜0.008 ＜0.008 ≤1 达标 镍 mg/L ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ≤0.02 达标 铁 mg/L ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ≤0.3 达标 锰 mg/L ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ≤0.1 达标 砷 μg/L ＜0.3 ＜0.3 ＜0.3 ≤50 达标 汞 μg/L 0.35 0.26 0.29 ≤1 达标 溶解性固体 mg/L 898 931 667 ≤1000 达标 氨氮 mg/L 0.094 0.122 0.117 ≤0.2 达标 氰化物 mg/L 0.011 0.015 0.009 ≤0.05 达标 六价铬 mg/L ＜0.004 ＜0.004 ＜0.004 ≤0.05 达标 化学需氧量 mg/L 15 12 16 / / 挥发酚 mg/L 0.0014 0.0008 0.0016 ≤0.002 达标 水位 m ＜0.4 ＜0.4 ＜0.4 / / 石油类 mg/L 0.02 0.03 0.03 / / 总大肠菌群 MNP/L ＜3 ＜3 ＜3 ≤3.0 达标 根据监测结果可知，项目所在地附近地下水各监测指标均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的III类标准，地下水质较好。 3.1.3 声环境质量现状 根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》（2018年8月），本项目位于杭州市余杭区良渚街道勾运路64号，属于良渚街道勾庄特色产业园3类声环境功能区，因此项目声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区域标准限值要求（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。 为了解该项目周围声环境质量状况，我单位工作人员于2019年8月18日昼间14:00～15:00使用AWA6218B型声级计对项目边界噪声等效连续A声级进行了布点监测，在项目东、南、西三侧周围和在建小洋坝小学处共设4个监测点，各监测布点详见附图2（由于北两紧邻其他厂因此未设置监测点，而西侧在建厂房目前停工，因此设点），监测结果见表3-3。 监测时间：2019年8月18日。 监测频次：昼间一次。 表3-7 噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 测点位置 昼间监测值 标准值（昼） 执行标准 厂界东侧 53.4 65 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准 厂界南侧 55.3 厂界西侧 53.2 在建小洋坝小学 55.2 60 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 由监测结果可知，项目各厂界昼间声环境能满足《声环境质量标准》（GB 3096- 2008）3类标准，南侧在建小洋坝小学处满足《声环境质量标准》（GB 3096- 2008）2类标准，声环境质量良好。 3.1.4 生态环境 本项目所在地处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，不改变现有生态环境。

主要环境保护目标： 项目主要保护目标如下： 1、环境空气。保护目标为项目所在地空气环境质量，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、项目所在地周边主要水体为西塘河（杭嘉湖31），根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 3、声环境。项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，环境保护目标执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 评价范围内主要环境保护目标见表3-8。 表3-8 主要敏感点情况 类别 保护目标名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气 小洋坝村 120.100261557 30.353423216 居民区 约2539人 二类 东南 509 运河村 120.106924164 30.359828331 居民区 约5420人 东北 1200 行宫塘村 120.096967804 30.372520544 居民区 约4760人 东北 1800 东塘河村 120.083878624 30.365568258 居民区 约4368人 西北 1500 勾庄村 120.083664048 30.347930051 居民区 约4000人 西南 1500 长桥村 120.109771154 30.355568983 居民区 约1180人 东 1400 吴家厍村 120.109112847 30.346470930 居民区 约1187人 东南 1600 金家渡社区 120.082719910 30.348702528 居民区 约1910人 西南 1300 管家塘社区 120.111365902 30.350826837 居民区 / 东南 1600 万年桥社区 120.084350693 30.355805017 居民区 约4208人 西 850 亲亲家园社区 120.0857723984 30.340055086 居民区 约17328人 西南 2100 铭雅社区 120.0791686665 30.342168667 居民区 约4500人 西南 2100 棕榈湾社区 120.083449471 30.362349607 居民区 约1098人 西北 1200 新文社区 120.100830185 30.339454271 居民区 约1266人 东南 1800 在建小洋坝小学 120.09486495 30.355150558 学校 / 南 30 浙江交通职业技术学院 120.084726202 30.345736005 学校 约9510人 西南 1400 余杭区良渚第二中学 120.086287248 30.363213278 学校 约768人 西北 1100 良渚第二小学(勾庄校区) 120.080606329 30.354066946 学校 / 西南 1300 水 西塘河 / / / / III类 西 1086 西塘河支流 / / / / III类 北 45m 声 周围200m范围内 / / 工业厂房 / 3类标准 / / 在建小洋坝小学 120.100830185 30.339454271 居民区 约1266人 2类标准 南 30 注：X、Y取值为经纬度坐标。 图3-1 大气评价范围示意图（边长5km）

# 4、评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1 环境空气 项目常规大气污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；特征污染因子甲苯、二甲苯、总挥发性有机物（TVOC）执行HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃参照执行环保部科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》有关规定等。具体详见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物 项目 平均时间 浓度 限值 单位 引用标准 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 24小时平均 150 μg/m3 1小时平均 500 μg/m3 NO2 年平均 40 μg/m3 24小时平均 80 μg/m3 1小时平均 200 μg/m3 CO 日均 4 mg/m3 1小时平均 10 mg/m3 臭氧 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时 200 μg/m3 PM2.5 年平均 35 μg/m3 24小时平均 75 μg/m3 PM10 年平均 70 μg/m3 24小时平均 150 μg/m3 TSP 年平均 200 μg/m3 24小时平均 300 μg/m3 二甲苯 1小时平均 200 μg/m3 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》附录D 苯乙烯 1小时平均 10 μg/m3 甲苯 1小时平均 200 μg/m3 总挥发性有机物（TVOC） 8小时平均 600 μg/m3 非甲烷总烃 1小时平均 2 mg/m3 环保部科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》 乙酸丁酯 一次值 0.1 mg/m3 苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度 丁醇 一次值 0.1 mg/m3 4.2 水环境 4.2.1 地表水 项目所在地周边主要水体为西塘河（杭嘉湖31），根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，属Ⅲ类水体，水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准，评价标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （mg/L，pH除外） 名称 pH BOD5 CODmn 石油类 DO 氨氮 总磷 Ⅲ类 6~9 ≤4 ≤6 ≤0.05 ≥5 ≤1.0 ≤0.2 4.2.2 地下水水环境 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价项应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目属于126汽车、摩托车维修场所”中的“涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的”编制报告表，对应地下水环境影响评价项目类别为III类，因此本项目开展地下水环境影响评价。 项目所在区域地下水尚未划分功能区，根据地下水环境功能保护要求，结合地表水体环境功能，区域地下水水质参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准限值详见表4-3。 表4-3 地下水质量标准 （单位：色度、pH无量纲，其余为mg/L） 序号 项 I类 II类 III类 IV类 V类 1 PH 6.5〜8.5 5.5〜6.5,8.5〜9 <5.5,>9 2 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 >2000 3 总硬度(以CaCO3计） ≤150 ≤300 ≤450 ≤550 >550 4 硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 5 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 6 铁(Fe) ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤1.5 >1.5 7 锰(Mn) ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.0 >1.0 8 挥发性酚类 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 >0.01 9 高锰酸盐指数(CODMn) ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 >10 10 硝酸盐(以N计） ≤2.0 ≤5.0 ≤20 ≤30 >30 11 亚硝酸盐(以N计） ≤0.01 ≤0.10 ≤1.00 ≤4.80 >4.80 12 氨氮(NH4) ≤0.02 ≤0.02 ≤0.2 ≤0.5 >0.5 13 氟化物 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 >2.0 14 氰化物 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 15 汞(Hg) ≤0.00005 ≤0.0005 ≤0.001 ≤0.001 >0.001 16 砷(As) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.05 >0.05 17 镉(Cd) ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.01 >0.01 18 铬(六价)(Cr6+) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 19 铅(Pb) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1 20 细菌总数(个/L) ≤100 ≤100 ≤100 ≤1000 >1000 21 总大肠菌群(个/mL) ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 >100 4.3 声环境 根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》（2018年8月），本项目位于杭州市余杭区良渚街道勾运路64号，属于良渚街道勾庄特色产业园3类声环境功能区，因此项目声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区域标准限值要求（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)），敏感保护目标处执行2类标准详见下表： 表4-4 声环境质量标准 采用标准 标准值[dB(A)] 昼间 夜间 3类 65 55 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.4 废气 项目喷烤漆废气VOCs 执行《重点⼯业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T 0277—2018）中工业涂装排放要求，具体见表4-5。由于该DB3301/T 0277—2018标准中无VOCs⼚界⼤⽓污染物监控点浓度限值，因此参照执行该表中非甲烷总烃厂界内监控点浓度限值，具体见表4-6。苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应要求。焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中的二级标准，具体见下表。 表4-5 DB3301/T 0277—2018⼤⽓污染物排⽓筒污染物排放限值 行业 污染物 排放浓度（mg/m3） 最低去除效率（%）① 工业涂装 苯 0.5 90 甲苯和二甲苯 10 乙酸酯类 40 总烃② 50 挥发性有机物 60 备注：①去除效率是指污染物控制设施处理前后总烃的去除效率，当污染源总烃排放速率≥0.2kg/h时，应同时执行最低去除效率要求；当污染源总烃排放速率<0.2kg/h时，应同时执行最低去除效率不低于30%要求。 ②因污染物控制设施使用或产生含甲烷气体的处理工艺，执行总烃限值时可扣除甲烷浓度值。 表4-6 DB3301/T 0277—2018中⼚界⼤⽓污染物监控点浓度限值 序号 污染物 浓度限制 1 非甲烷总烃 4mg/m3 表4-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/Nm3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 15m 3.5 周界外浓度最高点 1.0 表4-8 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 序号 污染物 排气筒高度 排放速率 厂界标准值 1 苯乙烯 15m 6.5kg/h 5.0mg/m3 20m 12kg/h 4.5 废水 项目厕所污水经化粪池处理，洗车废水经沉淀隔油处理后与其他生活污水汇合达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中新建企业水污染物间接排放浓度限值后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 表4-9 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）（单位：除pH外均为mg/L） 项目名称 pH CODCr NH3-N SS 石油类 LAS 间接排放限值 6~9 300 25 100 10 10 表4-10 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 污染物 pH CODCr NH3-N* SS 石油类 LAS 一级A标准 6～9 50 5（8） 10 1 0.5 *注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.6 噪声 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。具体指标值见下表。 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 采用标准 标准值 昼间 夜间 3类 65 55 4.7 固废 建设单位产生的固体废物的处理、处置均要满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定要求。 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）；同时需执行环境保护部公告“2013年第36号”“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”要求。 危险废物在厂区内的临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB15597-2001）及其修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 结合企业各类污染物排放情况，纳入本企业总量控制的污染物有CODcr、NH3-N、烟粉尘、VOCs等4个指标。 表4-11 本项目污染源强汇总 （单位：t/a） 种类 污染物 名称 处理前浓度及产生量（单位） 排放浓度及排放量（单位） 废水 废水 1282.5t/a 1282.5t/a CODCr 344.6mg/L 0.442t/a ≤50mg/L 0.0641t/a NH3-N 32.4mg/L 0.0416t/a ≤5mg/L 0.006t/a SS 6.55mg/L 0.0084t/a ≤10mg/L 0.00095t/a 石油类 0.15mg/L 0.00019t/a ≤1mg/L 0.000095t/a LAS 0.19mg/L 0.00025t/a ≤0.5mg/L 0.000047t/a 废气 焊接 焊接烟尘 无组织：0.0019t/a 无组织：0.0019t/a 刮腻子 苯乙烯 有组织：0.000117t/a 无组织：0.000013t/a 有组织：0.0000117t/a 无组织：0.000013t/a 危废暂存间 有机废气 少量 少量 喷枪清洗 有机废气 少量 少量 喷烤漆 甲苯 有组织：0.01624t/a 无组织：0.00086t/a 有组织：0.0016t/a 无组织：0.00086t/a 二甲苯 有组织：0.03088t/a 无组织：0.00162t/a 有组织：0.0031t/a 无组织：0.00162t/a 乙酸丁酯 有组织：0.0166t/a 无组织：0.0009t/a 有组织：0.00168t/a 无组织：0.0009t/a 非甲烷总烃 有组织：0.01614t/a 无组织：0.00086t/a 有组织：0.00164t/a 无组织：0.00086t/a 车辆进出 NOx、CO、NMHC 少量 少量 VOCs合计 0.0122847 根据《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕199号），余杭区范围内所有工业排污单位新、改、技改项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1吨/年、1吨/年、1吨/年的余杭区审批项目暂不实施）。若其中一项指标大于等于上述限值，则四项指标均需实施调剂利用。其中，已列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，如在改、技改时新增污染物排放量的，核定排污权时不受上述限值制约；未列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，如在改、技改时新增污染物排放量大于等于上述限值的，核定排污权时应将原有项目污染物排放量一并统计入内。 杭州宏立汽车销售有限公司不是列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，没有SO2、NOx排放，因此，尚不需要向杭州市生态环境局余杭分局进行排污权有偿调剂利用。 余杭区环保局尚未对烟粉尘、VOCs排放量小于1吨/年的企业进行总量交易，因此，本项目符合总量控制要求。 |

# 5、建设项目工程分析

5.1 施工期概况及污染因素分析 本项目租用杭州特种变压器有限公司位于杭州市余杭区良渚街道勾运路64号整体厂房进行维修服务，不需新建厂房，仅需安装设备，因此施工期污染不具体分析。 5.2 营运期概况及污染因素分析 5.2.1 生产工艺流程及产污环节 图5-1 本项目生产工艺流程及产污节点图 工艺说明： 1）汽车进厂后，首先检查车况，根据车辆的具体情况进行维修，主要可分钣金修理，机械修理，保养和电工，部分车辆表面需要补漆。 2）钣金修理：对车辆碰撞后的车体凹陷用锤子定位修复。 3）机械修理：使用机修工工具、举升机等对汽车的电路、机械部分进行检修； 4）保养：主要包括清洗零部件、抛光上蜡。 5）喷、烤漆：本项目设2个喷烤漆房。本项目喷烤漆房使用电能，不设锅炉，油漆烘干温度不高于45℃。 6）电工检查与维修：对进场车辆进行电路检查、更换零部件等维修工作。 7）洗车：本项目主要对维修后的部分车辆表面进行冲洗。 5.2.2营运期主要污染因子 项目建成投入使用后主要的污染因子有： 废水：员工生活污水、洗车废水。 废气：焊接烟尘、腻子废气、危废暂存间废气、松香水废气、油漆废气（含调漆废气、喷涂废气和烘干废气）、汽车尾气。 噪声：各类设备运行时产生的噪声等； 固体废物：废弃零部件，废抹布、废砂皮纸、废机油、废洗枪水、废过滤棉、废活性炭、废弃包装桶、废旧铅酸电池和员工生活垃圾。 5.2.3运营期污染物源强分析 1、废气 本项目产生的废气主要为焊接烟尘、腻子废气、危废暂存间废气、松香水废气、油漆废气（含调漆废气、喷涂废气和烘干废气）、汽车尾气。 ①焊接烟尘 本项目消耗焊条丝约0.005t/a。几种焊接（切割）方法的发尘量如下表所示。 表5-1 几种焊接（切割）方法的发尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量 (mg/min) 焊接材料的发 尘量(g/kg) 手工电弧焊 低氢型焊条(结507，直径4mm) 350～450 11～16 钛钙型焊条(结422，直径4mm) 200～280 6～8 自保护焊 药芯焊丝(直径3.2mm) 2000～3500 20～25 二氧化碳焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 450～650 5～8 药芯焊丝(直径1.6mm) 700～900 7～10 氩弧焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 100～200 2～5 埋弧焊 实芯焊丝(ф5) 10～40 0.1～0.3 氧－乙炔切割 / 40～80 / 本项目为二氧化碳保护焊和氧－乙炔切割焊，年工作330天，每天焊接工作持续时间约1小时，该烟尘通过车间排风设施排入大气环境，呈无组织排放。 表5-2 焊接及气割烟尘的产生及排放情况汇总 项目 原料用量 产尘系数 发尘量 排放量 排放速率 气割 2kg/a（19800min/a） 80mg/min 0.0016t/a 0.0016t/a 0.0048kg/h 二氧化碳保护焊 0.04t/a 8g/kg 0.0003t/a 0.0003t/a 0.0009kg/h 合计 / / 0.0019t/a 0.0019t/a 0.0057kg/h ②腻子废气 本项目钣金修理后需要对车辆受损表面进行刮腻子，使用的腻子为不饱和聚酯腻子。该腻子外购成品，在项目区域内不进行调配。根据腻子生产厂商提供的不饱和聚酯腻子的MSDS文件，其中挥发性物质为苯乙烯，含量最高为13%。本项目使用不饱和腻子的量为0.1t/a，则其中苯乙烯含量为0.013t。根据《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法（1.1版）》，使用含丙烯酸、丙烯酸酯类、苯乙烯等易聚合VOCs成分的胶水，原则上认为这些 VOCs 成分在聚合后，残留并挥发的单体占胶水中总溶剂量的比例约为1%。则苯乙烯废气产生量为0.00013t/a，该废气产生时间约为450h/a，要求设置集气设施收集后通入南侧喷漆房废气处理装置处理后排放，收集风量以1000m3/h，收集效率以90%计，烤漆房废气处理装置（UV光催化氧化+活性炭）风量为9700m3/h，处理效率90%，则腻子废气产排情况如下表。 表5-3 腻子废气产排情况汇总 污染物 总量kg 排放方式 削减量 排放情况 kg/a kg/h mg/m3 苯乙烯 0.13 有组织 0.1053 0.0117 0.000026 0.0024 无组织 0 0.013 0.000029 / ③危废暂存间废气 本项目危险废物暂存间位于喷漆房西侧，危险废物中废弃油漆桶、固化剂桶和稀释剂桶内会沾染少量涂料，放置过程会有少量废气产生。要求危废暂存间设风机将废气通入隔壁喷漆房废气治理设施处理。由于该废气量较少，本环评不单独进行定量计算。 ④松香水废气 本项目喷涂使用的喷枪使用松香水进行清洗，预计年消耗松香水0.075t。洗枪过程在喷漆房内进行，该过程中有少量有机废气排放至烤漆房，再通过喷漆房废气处理装置处理后排放。由于洗枪过程产生的松香水废气量很少，本环评不单独进行定量计算。 ⑤油漆废气 本项目使用的各种油漆调制比例如下：油性底漆：固化剂：稀释剂的调配比例为5:1:1；油性清漆：固化剂的调配比例为2:1；高效中涂：固化剂：稀释剂的调配比例为4:1:1；水性色漆：稀释剂的调配比例为4：3。油漆调制期间会有少量有机废气产生。根据建设单位介绍，本项目调漆在喷烤漆房内进行，调漆废气与喷涂、烘干废气使用同一套废气治理设施处理，两个喷烤漆房分别设置两套收集和处理设施。由于该废气量较少，本环评不单独进行定量计算。 本项目使用的油漆中挥发性组份主要为甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸丁酯等。本环评二甲苯、二甲苯、乙酸丁酯单独核算，其余有机物以非甲烷总烃计。 a、废气产生总量 本项目每辆车喷一次底漆、一次中涂、一次色漆、一次清漆，每辆车每次喷各种漆分别需20min，单个喷漆房底漆总时间约200h/a，中涂总时间约200h/a，色漆总时间约200h/a，清漆总时间约200h/a；烘干的总时间为2h/辆，单次喷漆烘干时间为30min，即每道漆烘干300h/a。单个喷烤漆房每天最多完成2辆车的喷涂及烘干，满足本项目1200辆车喷漆需求，南侧喷漆房总风量为10700m3/h，北侧喷漆房总风量9700m3/h，单个喷烤漆房内不能同时进行喷漆和烤漆工序。每个喷烤漆房采用过滤棉去除漆雾，废气经UV光催化氧化+活性炭吸附后至15m高排气筒排放。喷烤漆房相对密闭，废气收集效率按照95%计算，总处理效率为90%。废气在喷涂过程挥发量占总量40%，其余在烘干过程中排放。 根据表1-12，本项目各类涂料中含废气量如下： 表5-4 本项目各涂料中挥发性组份含量统计 涂料类型 废气名称 挥发物含量，t 喷涂过程产生，t 烘干过程产生，t 油性底漆 甲苯 0.0085 0.0034 0.0051 二甲苯 0.015 0.0060 0.0090 乙酸丁酯 0.008 0.0032 0.0048 非甲烷总烃 0.0063 0.0025 0.0038 油性清漆 甲苯 0.0075 0.0030 0.0045 二甲苯 0.007 0.0028 0.0042 乙酸丁酯 0.0045 0.0018 0.0027 非甲烷总烃 0.002 0.0008 0.0012 高效中涂 甲苯 0.0011 0.0004 0.0007 二甲苯 0.0105 0.0042 0.0063 乙酸丁酯 0.005 0.0020 0.0030 非甲烷总烃 0.0029 0.0012 0.0017 水性色漆 非甲烷总烃 0.0058 0.0023 0.0035 小计 甲苯 0.0171 0.0068 0.0103 二甲苯 0.0325 0.0130 0.0195 乙酸丁酯 0.0175 0.0070 0.0105 非甲烷总烃 0.017 0.0068 0.0102 b、喷涂及烘干过程废气产生及排放情况 表5-5 本项目南侧喷漆房喷涂过程中废气产生及排放情况（1#排气筒） 涂料 废气名称 及总量，t 排放 方式 产生情况 削减量 排放情况 t/a kg/h mg/m3 t/a kg/h mg/m3 油性 底漆 甲苯 0.0017 有组织 0.00162 0.00808 0.75467 0.00146 0.00016 0.00081 0.07547 无组织 0.00008 0.00043 0.00000 0.00000 0.00008 0.00043 0.00000 二甲苯 0.003 有组织 0.00285 0.01425 1.33178 0.00256 0.00029 0.00143 0.13318 无组织 0.00015 0.00075 0.00000 0.00000 0.00015 0.00075 0.00000 乙酸 丁酯 0.0016 有组织 0.00152 0.00760 0.71028 0.00137 0.00015 0.00076 0.07103 无组织 0.00008 0.00040 0.00000 0.00000 0.00008 0.00040 0.00000 非甲烷 总烃 0.00125 有组织 0.00119 0.00594 0.55491 0.00107 0.00012 0.00059 0.05549 无组织 0.00006 0.00031 0.00000 0.00000 0.00006 0.00031 0.00000 油性清漆 甲苯 0.0015 有组织 0.00142 0.00713 0.66589 0.00128 0.00014 0.00071 0.06659 无组织 0.00008 0.00038 0.00000 0.00000 0.00008 0.00038 0.00000 二甲苯 0.0014 有组织 0.00133 0.00665 0.62150 0.00120 0.00013 0.00067 0.06215 无组织 0.00007 0.00035 0.00000 0.00000 0.00007 0.00035 0.00000 乙酸 丁酯 0.0009 有组织 0.00085 0.00428 0.39953 0.00076 0.00009 0.00043 0.03995 无组织 0.00005 0.00023 0.00000 0.00000 0.00005 0.00023 0.00000 非甲烷 总烃 0.0004 有组织 0.00038 0.00190 0.17757 0.00034 0.00004 0.00019 0.01776 无组织 0.00002 0.00010 0.00000 0.00000 0.00002 0.00010 0.00000 高效中涂 甲苯 0.0002 有组织 0.00019 0.00095 0.08879 0.00017 0.00002 0.00010 0.00888 无组织 0.00001 0.00005 0.00000 0.00000 0.00001 0.00005 0.00000 二甲苯 0.0021 有组织 0.00200 0.00998 0.93224 0.00180 0.00020 0.00100 0.09322 无组织 0.00010 0.00053 0.00000 0.00000 0.00010 0.00053 0.00000 乙酸 丁酯 0.001 有组织 0.00095 0.00475 0.44393 0.00085 0.00010 0.00048 0.04439 无组织 0.00005 0.00025 0.00000 0.00000 0.00005 0.00025 0.00000 非甲烷 总烃 0.0006 有组织 0.00057 0.00285 0.26636 0.00051 0.00006 0.00029 0.02664 无组织 0.00003 0.00015 0.00000 0.00000 0.00003 0.00015 0.00000 水性 色漆 非甲烷 总烃 0.00115 有组织 0.00109 0.00546 0.51051 0.00098 0.00011 0.00055 0.05105 无组织 0.00006 0.00029 0.00000 0.00000 0.00006 0.00029 0.00000 表5-6 本项目南侧喷漆房烘干过程中废气产生及排放情况（1#排气筒） 涂料 废气名称 及总量，t 排放 方式 产生情况 削减量 排放情况 t/a kg/h mg/m3 t/a kg/h mg/m3 油性 底漆 甲苯 0.00255 有组织 0.00242 0.00808 0.75467 0.00218 0.00024 0.00081 0.07547 无组织 0.00013 0.00043 0.00000 0.00000 0.00013 0.00043 0.00000 二甲苯 0.0045 有组织 0.00427 0.01425 1.33178 0.00384 0.00043 0.00143 0.13318 无组织 0.00023 0.00075 0.00000 0.00000 0.00023 0.00075 0.00000 乙酸 丁酯 0.0024 有组织 0.00228 0.00760 0.71028 0.00205 0.00023 0.00076 0.07103 无组织 0.00012 0.00040 0.00000 0.00000 0.00012 0.00040 0.00000 非甲烷 总烃 0.0019 有组织 0.00180 0.00602 0.56231 0.00162 0.00018 0.00060 0.05623 无组织 0.00010 0.00032 0.00000 0.00000 0.00010 0.00032 0.00000 油性清漆 甲苯 0.00225 有组织 0.00214 0.00713 0.66589 0.00193 0.00021 0.00071 0.06659 无组织 0.00011 0.00038 0.00000 0.00000 0.00011 0.00038 0.00000 二甲苯 0.0021 有组织 0.00200 0.00665 0.62150 0.00180 0.00020 0.00067 0.06215 无组织 0.00010 0.00035 0.00000 0.00000 0.00010 0.00035 0.00000 乙酸 丁酯 0.00135 有组织 0.00128 0.00428 0.39953 0.00115 0.00013 0.00043 0.03995 无组织 0.00007 0.00023 0.00000 0.00000 0.00007 0.00023 0.00000 非甲烷 总烃 0.0006 有组织 0.00057 0.00190 0.17757 0.00051 0.00006 0.00019 0.01776 无组织 0.00003 0.00010 0.00000 0.00000 0.00003 0.00010 0.00000 高效中涂 甲苯 0.00035 有组织 0.00033 0.00111 0.10358 0.00030 0.00003 0.00011 0.01036 无组织 0.00002 0.00006 0.00000 0.00000 0.00002 0.00006 0.00000 二甲苯 0.00315 有组织 0.00299 0.00998 0.93224 0.00269 0.00030 0.00100 0.09322 无组织 0.00016 0.00053 0.00000 0.00000 0.00016 0.00053 0.00000 乙酸 丁酯 0.0015 有组织 0.00142 0.00475 0.44393 0.00128 0.00014 0.00048 0.04439 无组织 0.00008 0.00025 0.00000 0.00000 0.00008 0.00025 0.00000 非甲烷 总烃 0.00085 有组织 0.00081 0.00269 0.25156 0.00073 0.00008 0.00027 0.02516 无组织 0.00004 0.00014 0.00000 0.00000 0.00004 0.00014 0.00000 水性 色漆 非甲烷 总烃 0.00175 有组织 0.00166 0.00554 0.51791 0.00149 0.00017 0.00055 0.05179 无组织 0.00009 0.00029 0.00000 0.00000 0.00009 0.00029 0.00000 表5-7 本项目北侧喷漆房喷涂过程中废气产生及排放情况（2#排气筒） 涂料 废气名称 及总量，t 排放 方式 产生情况 削减量 排放情况 t/a kg/h mg/m3 t/a kg/h mg/m3 油性 底漆 甲苯 0.0017 有组织 0.00162 0.00808 0.83247 0.00146 0.00016 0.00081 0.08325 无组织 0.00008 0.00043 0.00000 0.00000 0.00008 0.00043 0.00000 二甲苯 0.003 有组织 0.00285 0.01425 1.46907 0.00256 0.00029 0.00143 0.14691 无组织 0.00015 0.00075 0.00000 0.00000 0.00015 0.00075 0.00000 乙酸 丁酯 0.0016 有组织 0.00152 0.00760 0.78351 0.00137 0.00015 0.00076 0.07835 无组织 0.00008 0.00040 0.00000 0.00000 0.00008 0.00040 0.00000 非甲烷 总烃 0.00125 有组织 0.00119 0.00594 0.61211 0.00107 0.00012 0.00059 0.06121 无组织 0.00006 0.00031 0.00000 0.00000 0.00006 0.00031 0.00000 油性清漆 甲苯 0.0015 有组织 0.00142 0.00713 0.73454 0.00128 0.00014 0.00071 0.07345 无组织 0.00008 0.00038 0.00000 0.00000 0.00008 0.00038 0.00000 二甲苯 0.0014 有组织 0.00133 0.00665 0.68557 0.00120 0.00013 0.00067 0.06856 无组织 0.00007 0.00035 0.00000 0.00000 0.00007 0.00035 0.00000 乙酸 丁酯 0.0009 有组织 0.00085 0.00428 0.44072 0.00076 0.00009 0.00043 0.04407 无组织 0.00005 0.00023 0.00000 0.00000 0.00005 0.00023 0.00000 非甲烷 总烃 0.0004 有组织 0.00038 0.00190 0.19588 0.00034 0.00004 0.00019 0.01959 无组织 0.00002 0.00010 0.00000 0.00000 0.00002 0.00010 0.00000 高效中涂 甲苯 0.0002 有组织 0.00019 0.00095 0.09794 0.00017 0.00002 0.00010 0.00979 无组织 0.00001 0.00005 0.00000 0.00000 0.00001 0.00005 0.00000 二甲苯 0.0021 有组织 0.00200 0.00998 1.02835 0.00180 0.00020 0.00100 0.10284 无组织 0.00010 0.00053 0.00000 0.00000 0.00010 0.00053 0.00000 乙酸 丁酯 0.001 有组织 0.00095 0.00475 0.48969 0.00085 0.00010 0.00048 0.04897 无组织 0.00005 0.00025 0.00000 0.00000 0.00005 0.00025 0.00000 非甲烷 总烃 0.0006 有组织 0.00057 0.00285 0.29381 0.00051 0.00006 0.00029 0.02938 无组织 0.00003 0.00015 0.00000 0.00000 0.00003 0.00015 0.00000 水性 色漆 非甲烷 总烃 0.00115 有组织 0.00109 0.00546 0.56314 0.00098 0.00011 0.00055 0.05631 无组织 0.00006 0.00029 0.00000 0.00000 0.00006 0.00029 0.00000 表5-8 本项目北侧喷漆房烘干过程中废气产生及排放情况（2#排气筒） 涂料 废气名称 及总量，t 排放 方式 产生情况 削减量 排放情况 t/a kg/h mg/m3 t/a kg/h mg/m3 油性 底漆 甲苯 0.00255 有组织 0.00242 0.00808 0.83247 0.00218 0.00024 0.00081 0.08325 无组织 0.00013 0.00043 0.00000 0.00000 0.00013 0.00043 0.00000 二甲苯 0.0045 有组织 0.00427 0.01425 1.46907 0.00384 0.00043 0.00143 0.14691 无组织 0.00023 0.00075 0.00000 0.00000 0.00023 0.00075 0.00000 乙酸 丁酯 0.0024 有组织 0.00228 0.00760 0.78351 0.00205 0.00023 0.00076 0.07835 无组织 0.00012 0.00040 0.00000 0.00000 0.00012 0.00040 0.00000 非甲烷 总烃 0.0019 有组织 0.00180 0.00602 0.62027 0.00162 0.00018 0.00060 0.06203 无组织 0.00010 0.00032 0.00000 0.00000 0.00010 0.00032 0.00000 油性清漆 甲苯 0.00225 有组织 0.00214 0.00713 0.73454 0.00193 0.00021 0.00071 0.07345 无组织 0.00011 0.00038 0.00000 0.00000 0.00011 0.00038 0.00000 二甲苯 0.0021 有组织 0.00200 0.00665 0.68557 0.00180 0.00020 0.00067 0.06856 无组织 0.00010 0.00035 0.00000 0.00000 0.00010 0.00035 0.00000 乙酸 丁酯 0.00135 有组织 0.00128 0.00428 0.44072 0.00115 0.00013 0.00043 0.04407 无组织 0.00007 0.00023 0.00000 0.00000 0.00007 0.00023 0.00000 非甲烷 总烃 0.0006 有组织 0.00057 0.00190 0.19588 0.00051 0.00006 0.00019 0.01959 无组织 0.00003 0.00010 0.00000 0.00000 0.00003 0.00010 0.00000 高效中涂 甲苯 0.00035 有组织 0.00033 0.00111 0.11426 0.00030 0.00003 0.00011 0.01143 无组织 0.00002 0.00006 0.00000 0.00000 0.00002 0.00006 0.00000 二甲苯 0.00315 有组织 0.00299 0.00998 1.02835 0.00269 0.00030 0.00100 0.10284 无组织 0.00016 0.00053 0.00000 0.00000 0.00016 0.00053 0.00000 乙酸 丁酯 0.0015 有组织 0.00142 0.00475 0.48969 0.00128 0.00014 0.00048 0.04897 无组织 0.00008 0.00025 0.00000 0.00000 0.00008 0.00025 0.00000 非甲烷 总烃 0.00085 有组织 0.00081 0.00269 0.27749 0.00073 0.00008 0.00027 0.02775 无组织 0.00004 0.00014 0.00000 0.00000 0.00004 0.00014 0.00000 水性 色漆 非甲烷 总烃 0.00175 有组织 0.00166 0.00554 0.57131 0.00149 0.00017 0.00055 0.05713 无组织 0.00009 0.00029 0.00000 0.00000 0.00009 0.00029 0.00000 c、最大小时排放情况 由于单个喷烤漆房内不能同时进行喷漆和烤漆工序，因此本项目最大小时排放情况如下表。 表5-9 本项目最大小时废气排放情况 类型 污染因子 风量 内径 排放量 （t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 有组织 1#排气筒 甲苯 10700m3/h 0.5m 0.00024 0.00081 0.07547 二甲苯 0.00043 0.00143 0.13318 乙酸丁酯 0.00023 0.00076 0.07103 非甲烷总烃 0.00018 0.0006 0.05623 甲苯+二甲苯 / / 0.00067 0.00224 0.20865 有组织 2#排气筒 甲苯 9700m3/h 0.5m 0.00024 0.00081 0.08325 二甲苯 0.00043 0.00143 0.14691 乙酸丁酯 0.00023 0.00076 0.07835 非甲烷总烃 0.00018 0.0006 0.06203 甲苯+二甲苯 / / 0.00067 0.00224 0.23016 南侧喷漆房 甲苯 6.98*4*3.3 高度7m 0.00013 0.00043 / 二甲苯 0.00023 0.00075 / 乙酸丁酯 0.00012 0.0004 / 非甲烷总烃 0.0001 0.00032 / 北侧喷漆房 甲苯 6.98*4*3.3 高度7m 0.00013 0.00043 / 二甲苯 0.00023 0.00075 / 乙酸丁酯 0.00012 0.0004 / 非甲烷总烃 0.0001 0.00032 / 由上表可知，本项目甲苯+二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃排放浓度和排放速率达到《重点⼯业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T 0277—2018）中工业涂装排放要求。 d、喷涂及烘干过程中废气产生及排放量汇总 表5-10 本项目喷涂及烘干过程中废气产生及排放情况 产生源 涂料 类型 污染物名称 排放 方式 产生情况 削减量 排放情况 t/a t/a t/a 喷涂 油性 底漆 甲苯 有组织 0.00324 0.00292 0.00032 无组织 0.00016 0 0.00016 二甲苯 有组织 0.0057 0.00512 0.00058 无组织 0.0003 0 0.0003 乙酸丁酯 有组织 0.00304 0.00274 0.0003 无组织 0.00016 0 0.00016 非甲烷 总烃 有组织 0.00238 0.00214 0.00024 无组织 0.00012 0 0.00012 油性清漆 甲苯 有组织 0.00284 0.00256 0.00028 无组织 0.00016 0 0.00016 二甲苯 有组织 0.00266 0.0024 0.00026 无组织 0.00014 0 0.00014 乙酸丁酯 有组织 0.0017 0.00152 0.00018 无组织 0.0001 0 0.0001 非甲烷 总烃 有组织 0.00076 0.00068 0.00008 无组织 0.00004 0 0.00004 高效 中涂 甲苯 有组织 0.00038 0.00034 0.00004 无组织 0.00002 0 0.00002 二甲苯 有组织 0.004 0.0036 0.0004 无组织 0.0002 0 0.0002 乙酸丁酯 有组织 0.0019 0.0017 0.0002 无组织 0.0001 0 0.0001 非甲烷 总烃 有组织 0.00114 0.00102 0.00012 无组织 0.00006 0 0.00006 水性 色漆 非甲烷 总烃 有组织 0.00218 0.00196 0.00022 无组织 0.00012 0 0.00012 烘干 油性 底漆 甲苯 有组织 0.00484 0.00436 0.00048 无组织 0.00026 0 0.00026 二甲苯 有组织 0.00854 0.00768 0.00086 无组织 0.00046 0 0.00046 乙酸丁酯 有组织 0.00456 0.0041 0.00046 无组织 0.00024 0 0.00024 非甲烷 总烃 有组织 0.0036 0.00324 0.00036 无组织 0.0002 0 0.0002 油性 清漆 甲苯 有组织 0.00428 0.00386 0.00042 无组织 0.00022 0 0.00022 二甲苯 有组织 0.004 0.0036 0.0004 无组织 0.0002 0 0.0002 乙酸丁酯 有组织 0.00256 0.0023 0.00026 无组织 0.00014 0 0.00014 非甲烷 总烃 有组织 0.00114 0.00102 0.00012 无组织 0.00006 0 0.00006 高效中涂 甲苯 有组织 0.00066 0.0006 0.00006 无组织 0.00004 0 0.00004 二甲苯 有组织 0.00598 0.00538 0.0006 无组织 0.00032 0 0.00032 乙酸丁酯 有组织 0.00284 0.00256 0.00028 无组织 0.00016 0 0.00016 非甲烷 总烃 有组织 0.00162 0.00146 0.00016 无组织 0.00008 0 0.00008 水性 色漆 非甲烷 总烃 有组织 0.00332 0.00298 0.00034 无组织 0.00018 0 0.00018 小计 甲苯 有组织 0.01624 0.01464 0.0016 无组织 0.00086 0 0.00086 二甲苯 有组织 0.03088 0.02778 0.0031 无组织 0.00162 0 0.00162 乙酸丁酯 有组织 0.0166 0.01492 0.00168 无组织 0.0009 0 0.0009 非甲烷 总烃 有组织 0.01614 0.0145 0.00164 无组织 0.00086 0 0.00086 合计 VOCs 0.0841 0.07184 0.01226 ⑥汽车尾气 本项目年维修汽车6000辆。维修车辆进出区域会产生少量汽车尾气，其污染物为氮氧化物、一氧化碳及非甲烷总烃。由于本项目维修车辆较少，产生的汽车尾气量也较少，本环评不进行定量分析。 2、废水 本项目汽车维修过程中无废水，因此废水主要为员工生活污水和洗车废水。 ①生活污水 本项目共配备员工80人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）及类比调查确定用水定额，取50L/人·d，年工作330天，则本项目运行后用水量为4t/d、1320t/a，排水系数0.9，则本项目运行后排水量为3.6t/d、1188t/a。水质类比城市生活污水水质资料，CODCr：350mg/L，NH3-N 35 mg/L，污染物产生量为CODCr 0.416t/a、NH3-N 0.0416t/a。 ②洗车废水 本项目汽车清洗采用高压水枪冲洗，预计洗车数为3000辆/年，主要为小型车辆。通过对同类企业洗车用水量进行分析，洗车用水量约为35L/辆，则本项目洗车用水总量为105t/a，洗车废水以用水量的90%计，则洗车废水产生量为94.5t/a。根据《洗车废水处理及回用技术的研究》（樊翠珍，长安大学，2006年）中洗车废水分类及水质特征，本项目洗车废水含油量少，含泥沙、洗涤剂多，经沉淀池处理后废水水质为CODCr244mg/L，SS为89 mg/L，石油类为2mg/L，LAS（阴离子表面活性剂）2.6 mg/L，则污染物产生量为CODCr 0.023t/a，SS 0.0084t/a，石油类0.00019t/a，阴离子洗涤剂0.00025t/a。 ③废水汇总 本项目厕所污水经化粪池处理，洗车废水经沉淀隔油处理后与其他生活污水汇合达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中新建企业水污染物间接排放浓度限值后纳入市政污水管网，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。通过以上分析，本项目各类废水及其污染物产生及排放情况见表5-11： 表5-11 本项目废水及其污染物产生及排放量情况汇总 污染物名称 产生情况 排放情况 产生浓度，mg/L 排放量，t/a 排放浓度，mg/L 排放量，t/a 生活 污水 废水 —— 1188 —— 1188 CODCr 350 0.416 50 0.0594 NH3-N 35 0.0416 5 0.006 洗车 废水 废水 —— 94.5 —— 94.5 CODCr 244 0.023 50 0.0047 SS 89 0.0084 10 0.00095 石油类 2 0.00019 1 0.000095 LAS 2.6 0.00025 0.5 0.000047 综合 废水 废水 —— 1282.5 —— 1282.5 CODCr 344.6 0.442 ≤50 0.0641 NH3-N 32.4 0.0416 ≤5 0.006 SS 6.55 0.0084 ≤10 0.00095 石油类 0.15 0.00019 ≤1 0.000095 LAS 0.19 0.00025 ≤0.5 0.000047 3、噪声 本项目噪声主要为汽车进出、汽车维修、烤漆房风机和气泵等运行噪声等，类比同类企业，声源声级为62~88dB（A），具体见下表。 表5-12 主要声源噪声级 序号 噪声类型 声源声级dB（A） 1 汽车进出 62~68 2 汽车维修 65~88 3 风机 65~85 4 气泵 68~75 4、固体废弃物 本项目固废主要为废弃零部件，废砂皮纸、废抹布、废机油、废洗枪水、废过滤棉、废活性炭、漆渣、废弃包装桶、废旧铅酸电池和员工生活垃圾。 ①废弃零部件 本项目维修过程中需对部分零件、汽车轮胎进行更换，根据类比同类汽车维修企业，废零部件、废橡胶轮胎产生量约10t/a。 ②废砂皮纸 本项目受损车辆表面旧漆需要利用砂皮纸打磨，产生废砂皮纸，约为3000张/a。 ③废抹布 汽车维修过程会用抹布擦拭汽车零部件，通过类比同类企业，沾染油类物质的废抹布产生量约为5kg/月，即0.06t/a。 ④废机油 本项目维修车辆服务中有机油更换服务，预计年消耗机油0.5t，则更换下来的废机油与消耗新机油量一致，约为0.5t/a。 ⑤废洗枪水 本项目喷涂使用的喷枪使用松香水进行清洗，预计年消耗松香水0.075t，则产生废洗枪水量约为0.075t/a。 ⑥废过滤棉、活性炭、漆渣 本项目喷烤漆房内设置过滤棉用于去除喷漆产生的漆雾，过滤棉一次填充量约为50kg，6个月更换一次，则废过滤棉产生量约为0.04t/a。根据废气污染源分析，本项目活性炭装置吸收废气量约为0.03t/a，活性炭的吸附系数一般取0.15t/t活性炭，则需要活性炭0.2t/a，活性炭3个月更换一次，每次废活性炭产生量为0.05t。则产生废活性炭的量约为0.23t/a。过滤出来的漆渣量约0.04t/a。 ⑦废弃包装桶 本项目使用的油漆、固化剂、稀释剂、松香水中含有有机溶剂，其废弃包装桶内会沾染有机溶剂类污染物。根据本项目各种涂料的用量估算，本项目废弃包装桶产生量约为0.05t/a。 ⑧废旧铅酸电池 本项目汽车维修过程中，会有部分车辆需要更换铅酸电池。通过类比同类企业，本项目废旧铅酸电池产生量约为0.5t/a。 ⑨生活垃圾 本项目员工定员80人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·天计，年工作日330天，则员工生活垃圾产生量为13.2t/a；顾客流量约12000人次/a，生活垃圾产生量以0.1kg/人次计，则顾客生活垃圾产生量为12t/a。则本项目生活垃圾产生量为25.2t/a。 本项目副产物产生情况汇总见下表。 表5-13 项目副产物产生情况汇总表 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 预计产生量（t/a） 1 废弃零部件 汽车维修 固态 金属、橡胶等 10 2 废砂皮纸 汽车维修 固态 砂皮纸 3000张/a 3 废抹布 汽车维修 固态 涤纶、油 0.06 4 废机油 汽车维修 液态 油类 0.5 5 废洗枪水 喷枪清洗 液态 有机溶剂 0.075 6 废过滤棉、活性炭、漆渣 废气治理 固态 漆渣、过滤棉、炭 0.31 7 废弃包装桶 仓库 固态 金属、树脂、溶剂 0.05 8 废铅酸电池 汽车维修 固态 铅、硫酸 0.5 9 生活垃圾 办公生活 固态 办公垃圾等 25.2 根据《固体废物鉴别标准 通则》规定对上述副产物属性进行判定，具体见下表。 表5-14 副产物属性判定表 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固体废物 判定依据 1 废弃零部件 汽车维修 固态 金属、橡胶等 是 4.1项d） 2 废砂皮纸 废气治理 固态 砂皮纸 是 4.1项h） 3 废抹布 汽车维修 固态 涤纶、油 是 4.1项h） 4 废机油 汽车维修 液态 油类 是 4.1项c） 5 废洗枪水 喷枪清洗 液态 有机溶剂 是 4.1项c） 6 废过滤棉、活性炭 废气治理 固态 漆渣、过滤棉、炭 是 4.3项l） 7 废弃包装桶 仓库 固态 金属、树脂、溶剂 是 4.3项c） 8 废铅酸电池 汽车维修 固态 铅、硫酸 是 4.1项b） 9 生活垃圾 办公生活 固态 办公垃圾等 是 定义 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准 通则》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见下表。 表5-15 危险废物属性判定表 序号 名称 产生工序 是否属于危废 危废编号 1 废弃零部件 汽车维修 否 / 2 废砂皮纸 汽车维修 否 / 3 废抹布 汽车维修 是 HW49：900-041-49 4 废机油 汽车维修 是 HW08：900-214-08 5 废洗枪水 喷枪清洗 是 HW06：900-403-06 6 废过滤棉、活性炭 废气治理 是 HW49：900-041-49 7 漆渣 废气治理 是 HW12：900-252-12 8 废弃包装桶 仓库 是 HW49：900-041-49 9 废铅酸电池 汽车维修 是 HW49：900-044-49 10 生活垃圾 办公生活 否 / 本项目危险固废情况汇总结果见下表： 表5-16 项目危险固废分析结果汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废抹布* HW49其他废物 900-041 -49 0.06 汽车维修 固态 涤纶、油 油类 每天 毒性 与生活垃圾一并委托环卫部门清运 2 废机油 HW08废矿物油和含矿物油废物 900-214 -08 0.5 汽车维修 液态 油类 油类 每天 毒性，易燃性 杭州大地海洋环保股份有限公司处理 3 废洗枪水 HW06非有机溶剂与含有机溶剂废物 900-403-06 0.075 喷枪清洗 液态 有机溶剂 有机溶剂 每天 易燃性 委托相关有资质单位处理 4 废过滤棉、活性炭 HW49其他废物 900-041 -49 0.27 废气治理 固态 过滤棉、炭 炭、有机物 三个月 毒性 5 漆渣 HW12染料、涂料废物 900-252-12 0.04 废气治理 固态 漆渣 油漆 毒性 6 废弃包装桶 HW49其他废物 900-049 -49 0.05 仓库 固态 金属、树脂、溶剂 有机物 一年 毒性 杭州大地海洋环保股份有限公司处理 7 废铅酸电池 HW49其他废物 900-044 -49 0.5 汽车维修 固态 铅、硫酸 铅、硫酸 每月 毒性 浙江耀鼎再生资源有限公司处理 *注：根据《国家危险废物名录》（2016年版），废弃的含油抹布混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。 本项目一般固体废物分析结果汇总见下表： 表5-17 项目一般固体废物分析结果汇总表 序 号 固体废物 名称 产生 工序 形态 主要成分 属性 产生量 （t/a） 污染防治 措施 1 废弃零部件 汽车维修 固态 金属、橡胶等 一般固废 10 外售 2 废砂皮纸 废气治理 固态 树脂、石粉 一般固废 3000张/a 环卫部门统一清运处置 3 生活垃圾 办公生活 固态 办公垃圾等 一般固废 25.2

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活 污水 | 污水 | 1188t/a | 1188t/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L | 0.416t/a | 50mg/L | 0.0594t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.0416t/a | 5mg/L | 0.006t/a |
|  | 洗车 废水 | 废水 | 94.5t/a | 94.5t/a |
|  |  | CODCr | 244mg/L | 0.023t/a | 50mg/L | 0.0047t/a |
|  |  | SS | 89mg/L | 0.0084t/a | 10mg/L | 0.00095t/a |
|  |  | 石油类 | 2mg/L | 0.00019t/a | 1mg/L | 0.000095t/a |
|  |  | LAS | 2.6mg/L | 0.00025t/a | 0.5mg/L | 0.000047t/a |
|  | 合计 | 废水 | 1282.5t/a | 1282.5t/a |
|  |  | CODCr | 344.6mg/L | 0.442t/a | ≤50mg/L | 0.0641t/a |
|  |  | NH3-N | 32.4mg/L | 0.0416t/a | ≤5mg/L | 0.006t/a |
|  |  | SS | 6.55mg/L | 0.0084t/a | ≤10mg/L | 0.00095t/a |
|  |  | 石油类 | 0.15mg/L | 0.00019t/a | ≤1mg/L | 0.000095t/a |
|  |  | LAS | 0.19mg/L | 0.00025t/a | ≤0.5mg/L | 0.000047t/a |
| 大气 污染物 | 焊接 | 焊接烟尘 | 无组织：0.0019t/a | 无组织：0.0019t/a |
|  | 刮腻子 | 苯乙烯 | 有组织：0.000117t/a 无组织：0.000013t/a | 有组织：0.0000117t/a 无组织：0.000013t/a |
|  | 危废暂存间 | 有机废气 | 少量 | 少量 |
|  | 喷枪清洗 | 有机废气 | 少量 | 少量 |
|  | 喷烤漆 | 甲苯 | 有组织：0.01624t/a 无组织：0.00086t/a | 有组织：0.0016t/a 无组织：0.00086t/a |
|  |  | 二甲苯 | 有组织：0.03088t/a 无组织：0.00162t/a | 有组织：0.0031t/a 无组织：0.00162t/a |
|  |  | 乙酸丁酯 | 有组织：0.0166t/a 无组织：0.0009t/a | 有组织：0.00168t/a 无组织：0.0009t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织：0.01614t/a 无组织：0.00086t/a | 有组织：0.00164t/a 无组织：0.00086t/a |
|  | 车辆进出 | NOx、CO、NMHC | 少量 | 少量 |
| 固体 废物 | 汽车维修 | 废弃零部件 | 10t/a | 0t/a |
|  | 汽车维修 | 废砂皮纸 | 3000张/a | 0t/a |
|  | 汽车维修 | 废抹布 | 0.06t/a | 0t/a |
|  | 汽车维修 | 废机油 | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 喷枪清洗 | 废洗枪水 | 0.075t/a | 0t/a |
|  | 废气治理 | 废过滤棉、活性炭、漆渣 | 0.31t/a | 0t/a |
|  | 仓库 | 废弃包装桶 | 0.05t/a | 0t/a |
|  | 汽车维修 | 废铅酸电池 | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 25.2t/a | 0t/a |
| 噪声 | 项目噪声主要来源于汽车进出、汽车维修、烤漆房风机和气泵噪声等，类比同类企业，声源声级为62~88dB（A）。 |
| 其他 | —— |
| 主要生态影响 | 公司租用杭州特种变压器有限公司位于杭州市余杭区良渚街道勾运路64号整体厂房提供机动车维修，洗车服务等。因此项目不存在建设期占用耕地、破坏植被、水土流失以及破坏原有生态系统等生态影响。运营期间采取各项措施后污染物能够达标排放。只要企业落实本报告提出的污染治理措施，则项目的实施对区域生态环境的影响较小。 |

# 7、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析： 本项目租用杭州特种变压器有限公司位于杭州市余杭区良渚街道勾运路64号整体厂房从事机动车维修，洗车服务等，施工期仅需安装设备，因此施工期污染不具体分析。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 本项目营运期排放的废气主要有焊接烟尘、腻子废气、危废暂存间废气、松香水废气、油漆废气（含调漆废气、喷涂废气和烘干废气）、汽车尾气等。由工程分析可知，本项目废气产生和排放情况见表7-1。 表7-1 项目废气产生和排放情况表 排放源 污染物名称 处理前产生浓度 及产生量 排放浓度及排放量 焊接 焊接烟尘 无组织 0.0019t/a 0.0057kg/h，0.0019t/a 刮腻子 苯乙烯 有组织 0.000117t/a 0.0024mg/m3，0.0000117t/a 无组织 0.000013t/a 0.000029kg/h，0.000013t/a 危废暂存间 非甲烷总烃 少量 少量 喷枪清洗 非甲烷总烃 少量 少量 喷漆房 甲苯 有组织 0.01624t/a 0.0016t/a 无组织 0.00086t/a 0.00086t/a 二甲苯 有组织 0.03088t/a 0.0031t/a 无组织 0.00162t/a 0.00162t/a 乙酸丁酯 有组织 0.0166t/a 0.00168t/a 无组织 0.0009t/a 0.0009t/a 非甲烷总烃 有组织 0.01614t/a 0.00164t/a 无组织 0.00086t/a 0.00086t/a 车辆进出 NOx、CO、NMHC 无组织 少量 少量 注：南、北侧喷漆房最大排放速率见第五章表表5-9，此处不重复。 根据上表可知，项目各类废气采取相应措施处理后均达到相应标准要求（苯乙烯达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级要求、焊接烟尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中的二级标准，喷烤漆废气达到《重点⼯业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T 0277—2018）等相应标准），对环境影响不大。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018要求，本次环评对项目废气进行环境影响分析。 （1）污染源强 项目废气有组织排放情况见表7-2，无组织排放（矩形面源）情况详见表7-3。 表7-2 项目点源参数表 编号 1 2 名称 1#排气筒 2#排气筒 排气筒底部中心坐标/m X 120.095243956 120.095235909 Y 30.356234315 30.356297347 排气筒底部海拔高度/m 7.376 7.364 排气筒高度/m 15 15 排气筒出口内径/m 0.5 0.5 烟气流速/（m/s） 15.14 13.73 烟气温度/℃ 25 25 年排放小时数/h 300 300 排放工况 正常 正常 污染物排放速率（kg/h） 甲苯 0.00081 0.00081 二甲苯 0.00143 0.00143 乙酸丁酯 0.00076 0.00076 非甲烷总烃 0.0006 0.0006 苯乙烯 0.000026 / 表7-3 项目矩形面源参数表 编号 1 2 3 名称 钣金车间 南侧喷漆房 北侧喷漆房 面源起点坐标/m X 120.095053519 120.095270778 120.095266755 Y 30.356109592 30.356124344 30.356212857 面源海拔高度/m 7.104 7.395 7.419 面源长度/m 40 6.98 6.98 面源宽度/m 21 4 4 与正北向夹角/° -10 -10 -10 面源有效排放高度/m 7 7 7 排放工况 正常 正常 正常 污染物排放速率（kg/h） 苯乙烯 0.000029 / / 烟尘 0.0057 / / 甲苯 / 0.00043 0.00043 二甲苯 / 0.00075 0.00075 乙酸丁酯 / 0.0004 0.0004 非甲烷总烃 / 0.00032 0.00032 （2）评价因子和评价标准筛选 项目评价因子和评价标准筛选详见表7-4。 表7-4 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 焊接烟尘 日均值3北 450 GB3095-2012 苯乙烯 1小时平均 10 环境影响评价技术导则大气环境 甲苯 1小时平均 200 二甲苯 1小时平均 200 乙酸丁酯 1小时平均 100 苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度 非甲烷总烃 1次值浓度 2000 大气污染物综合排放标准详解 注：由于TSP、PM10无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的三倍值。 （3）估算模型参数 项目选用AERSCREEN模型，估算模型参数详见表7-5。 表7-5 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39.9 最低环境温度/℃ -9.6 土地利用类型 城市 区域湿度条件 平均 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （4）主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源（有组织）估算模型计算结果详见表7-6，主要污染源（无组织）估算模型计算结果详见表7-7。 表7-6 主要污染源（有组织）估算模型计算结果表 下风向距离/m 1#排气筒 1#排气筒 甲苯 二甲苯 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率 1.4209E-01 0.07 2.5071E-01 0.13 下风向最大质量浓度落地点/m 104 104 D10%最远距离/m 0 0 下风向距离/m 1#排气筒 1#排气筒 乙酸丁酯 非甲烷总烃 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率 1.3325E-01 0.13 1.0524E-01 0.01 下风向最大质量浓度落地点/m 104 104 D10%最远距离/m 0 0 下风向距离/m 1#排气筒 2#排气筒 苯乙烯 甲苯 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率 4.5606E-03 0.05 1.4209E-01 0.07 下风向最大质量浓度落地点/m 104 104 D10%最远距离/m 0 0 下风向距离/m 2#排气筒 2#排气筒 二甲苯 乙酸丁酯 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率 2.5071E-01 0.13 1.3325E-01 0.13 下风向最大质量浓度落地点/m 104 104 D10%最远距离/m 0 0 下风向距离/m 2#排气筒 / 非甲烷总烃 / 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率 1.0527E-01 0.01 / / 下风向最大质量浓度落地点/m 104 / D10%最远距离/m 0 / 表7-7 主要污染源（无组织）估算模型计算结果表 下风向距离/m 钣金车间 苯乙烯 烟尘 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率 5.8926E-02 0.59 1.1582E+01 2.57 下风向最大质量浓度落地点/m 26 在建小洋坝小学处浓度及占标率 2.2968E-02 0.23 4.5143E+00 1.0 D10%最远距离/m 0 0 下风向距离/m 南侧喷漆房 甲苯 二甲苯 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率 1.5831E+00 0.79 2.7612E+00 1.38 下风向最大质量浓度落地点/m 10 在建小洋坝小学处浓度及占标率 3.6081E-01 0.18 6.2932E-01 0.31 D10%最远距离/m 0 0 下风向距离/m 南侧喷漆房 乙酸丁酯 非甲烷总烃 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率 1.4727E+00 1.47 1.1782E+00 0.06 下风向最大质量浓度落地点/m 10 在建小洋坝小学处浓度及占标率 3.3564E-01 0.34 2.6853E-01 0.01 D10%最远距离/m 0 0 下风向距离/m 北侧喷漆房 甲苯 二甲苯 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率 1.5771E+00 0.79 2.7566E+00 1.38 下风向最大质量浓度落地点/m 10 在建小洋坝小学处浓度及占标率 3.3073E-01 0.17 5.7808E-01 0.29 D10%最远距离/m 0 0 下风向距离/m 北侧喷漆房 乙酸丁酯 非甲烷总烃 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率 1.4711E+00 1.47 1.1782E+00 0.06 下风向最大质量浓度落地点/m 10 在建小洋坝小学处浓度及占标率 3.0850E-01 0.31 2.4708E-01 0.01 D10%最远距离/m 0 0 可见，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax =2.57%，小于10%，确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。项目废气正常排放对周围大气环境及敏感点影响较小。 （5）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算详见表7-8。 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （μg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 一般排放口 1 1#排气筒 甲苯 303.36 0.00325 0.0008 二甲苯 577.1 0.0062 0.00155 乙酸丁酯 310.74 0.00334 0.00084 非甲烷总烃 301.88 0.00323 0.00082 苯乙烯 2.4 0.000026 0.0000117 2 2#排气筒 甲苯 334.62 0.00325 0.0008 二甲苯 636.62 0.0062 0.00155 乙酸丁酯 342.78 0.00334 0.00084 非甲烷总烃 332.99 0.00323 0.00082 一般排放口合计 甲苯 0.0016 二甲苯 0.0031 乙酸丁酯 0.00168 非甲烷总烃 0.00164 苯乙烯 0.0000117 VOCs 0.0080317 有组织排放总计 有组织排放总计 甲苯 0.0016 二甲苯 0.0031 乙酸丁酯 0.00168 非甲烷总烃 0.00164 苯乙烯 0.0000117 VOCs 0.0080317 ②无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算详见表7-9。 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/ （μg/m3） 1 生产车间 熔蜡等 非甲烷总烃 加强车间通风 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802-2-2017）标准中2级标准 50000 0.009 2 熔炼等 烟尘 加强车间通风 15000 0.003556 3 抛丸等 粉尘 加强车间通风 15000 0.0222 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物（烟尘） 0.0019 苯乙烯 0.000013 甲苯 0.00086 二甲苯 0.00162 乙酸丁酯 0.0009 非甲烷总烃 0.00086 VOCs 0.004253 ③大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算详见表7-10。 表7-10 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物（烟粉尘） 0.0019 2 苯乙烯 0.0000247 3 甲苯 0.00246 4 二甲苯 0.00472 5 乙酸丁酯 0.00258 6 非甲烷总烃 0.0025 7 VOCs 0.0122847 （6）建设项目大气环境影响评价自查表 项目建设项目大气环境影响评价自查表详见表7-11。 表7-11 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a□ 评价因子 基本污染物（无） 其他污染物（非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙酸丁酯、颗粒物、非甲烷总烃） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调差数据来源 长期例行监测 数据( 主管部门发布的 数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ 甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、颗粒物 ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤ -20%□ k ＞ -20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、苯乙烯、非甲烷总烃等） 无组织废气监测( 有组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（ 0）t/a NOx：（0）t/a 颗粒物：（0.0019）t/a VOCs：（0.0122847）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 （7）监测计划 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018要求，二级评价项目应按HJ819的要求，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，见下表。 表7-12 营运期污染源监测方案 污染物 类型 监测 点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 有组织废气 1#排气筒废气处理设施 进口 非甲烷总烃、甲苯和二甲苯、乙酸丁酯、苯乙烯 每年1期 《重点⼯业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T 0277—2018）中工业涂装排放要求等标准 出口 2#排气筒废气处理设施 进口 非甲烷总烃、甲苯和二甲苯、乙酸丁酯 出口 无组织废气 钣金车间无组织监控点 颗粒物、苯乙烯 每年1期 南侧喷漆房无组织监控点 非甲烷总烃、甲苯和二甲苯、乙酸丁酯 每年1期 北侧喷漆房无组织监控点 每年1期 7.2.2 水环境影响分析 地表水 （1）废水评价等级判定分析 本项目废水主要为洗车废水和生活污水。厕所污水经化粪池处理，洗车废水经沉淀隔油处理后与其他生活污水汇合达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中新建企业水污染物间接排放浓度限值后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018）表1“水污染影响型建设项目评价登记判定表”可知，本项目废水产生量较少，水质简单且属于间接排放，则评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，主要分析水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。 （2）污水处理设施环境可行性分析 本项目废水主要为洗车废水和生活污水。厕所污水经化粪池处理，洗车废水经沉淀隔油处理后与其他生活污水汇合达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中新建企业水污染物间接排放浓度限值后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。目前良渚污水处理厂设计日处理量为69000t/d，实际进口流量48000t/d、出口流量48000t/d（处理工艺和达标性见文本第2章节），本项目排水量约3.89t/d，污水厂处理余量满足本项目要求，因此污水处理设施环境符合要求。 （3）建设项目废水污染物排放信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见表7-13，废水间接排放口基本情况表详见表7-14，废水排放信息见表7-15。 表7-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理措施编号 污染治理措施名称 污染治理措施工艺 1 生活污水、洗车废水 COD、氨氮、SS、石油类、LAS 良渚污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 1 化粪池、隔油池、沉淀池 洗车废水：隔油沉淀 生活污水：化粪池 1 ■是 □否 ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 表7-14 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口 编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放 去向 排放规律 间接性排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 1 120.095257367 30.355534258 0.012825 良渚污水处理厂 间接排放，排放期间流量稳定 9:00~18:00 生活污水、洗车废水 COD、氨氮、SS、石油类、LAS CODcr≤50mg/L NH3-N≤5mg/L SS≤10mg/L 石油类≤1mg/L LAS≤0.5mg/L 表7-15 废水污染物排放信息表（纳管量） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 1 CODCr 300 0.0012 0.385 2 NH3-N 25 0.000097 0.0321 3 SS 6.55 0.000025 0.0084 4 石油类 0.15 0.0000006 0.00019 5 LAS 0.19 0.0000008 0.00025 全厂排放口合计 CODcr 0.385 NH3-N 0.0321 SS 0.0084 石油类 0.00019 LAS 0.00025 地下水 （1）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价项应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目属于126汽车、摩托车维修场所”中的“涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的”编制报告表，对应地下水环境影响评价项目类别为III类。 根据现场勘查和查阅当地地下水相关资料，本项目周边不存在“集中式饮用水水源地及保护区和热水、温泉、矿泉水等”地下水“敏感性”区域，因此本项目区地下水环境敏感定为“不敏感”区域。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表2判定，本项目地下水评价等级为三级，具体见表7-16。 表7-16 项目地下水评价工作等级分析表 环境敏感程度 项目类别 I类项目 II类项目 III类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 （2）评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）采用查表法确定本次调查评价范围，本次地下水调查范围约6km2。具体调查范围如下。 （3）评价因子及标准 本次地下水环境现状评价因子为： 水质类型因子：K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； 常规因子：pH、色度、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、总氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、石油类、氯化物、硫酸盐、悬浮物。 本项目地下水标准详见第四章节表4-3。 （4）区域地质概况 区域地质特征： 余杭区地质构造位于新华夏系第二隆起带的钱塘台拗区的东北端，其基地构造总体呈北东向展布。印支期造成以古生界地层褶皱为主，同时伴随一系类的北东、北西向断层，奠定区内构造基础，燕山期以断块构造活动占主导地位，且伴有火山活动，构造线仍呈北东或北北东向。区内出露的前第四系地层由震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、侏罗系及白垩系等，分布面积497.2km2。第四纪以来，由于古气候、海平面的强烈变化，以及新构造运动的影响，其沉积物成因类型复杂，厚度变化大，总体由西南向北东厚度递减。晚更新世晚期及全新世发生海侵，堆积相应的海侵层。 区域地质构造： 余杭区域地质构造位于新华夏系第二隆起带的钱塘台拗区东北端，其基底构造总体呈北东向展布。印支期造成以古生界地层褶皱为主，同时伴随一系列的北东、北西向断层，奠定区内构造基础。燕山期以断块构造活动占主导地位，且伴有火山活动，区域构造线仍呈北东或北北东向走向。宏观构造特征大体可分为西部山地丘陵区———天目山相对隆起区和东部平原区———中、新生代平湖凹陷区，两者构造面貌迥然有异。 褶皱：印支期褶皱奠定余杭区域构造的基本轮廓，由一系列北东40-50°方向的线型褶皱及断裂组成杭州— 开化复向斜，向北东延伸至区境，东端没入于平原中，被第四系掩盖。南部出现中泰乡朱家舍、九峰山、杨桥头、紫荆山和东溪桥、杨家门前、孟坞7个规模不大的背斜、向斜构造，核部分别由志棠组砂岩、杨柳岗组灰岩、雷公组砂岩、寒武系灰岩、西阳山组石灰岩和页岩、西峰寺组白云质灰岩组成。东部出现皋亭山向斜、超山背斜、邱山背斜、独山背斜，核部分别由石炭系砂岩和石灰岩、杨柳岗组石灰岩、唐家坞组砂岩和西湖组白色石英砂岩组成；西部出现舟枕山背斜和里泗溪向斜，分别由奥陶系沙泥岩和灰岩、上侏罗统火山岩组成。 断裂：断裂的展布方向有北东向、北北东向、北西向和东西向4组，其中以北东向和北北东向断裂最为发育。北东向断裂有40条，形成时间最早，较集中分布于闲林、超山、临平山和黄湖等地古生代地层分布区，断裂走向在北东40-70°之间，以高角度正断层多见，次之逆冲断层，顺断裂带常有岩脉充填，是区境内主要控矿构造。北西向断裂有33条，较集中分布在鸬鸟至闲林的构造带上，与北东向断裂构造成山字形或棋盘格式构造，常见岩脉充填，是一组重要的储矿构造。北北东向断裂有14条，主要分布在区境西部上侏罗统火山岩系中，常见岩脉或矿脉充填，也是重要控矿构造。东西向断裂，见于半山断裂，长1200米；长乐桥断裂，长2000米；里三村断裂，长1000米；鹅云山—田坞里断裂，余杭境内出露长500米。 在漫长的地质年代中，余杭大地经历海的消亡、陆的沉陷、山崩地裂、火山爆发，从出露地层保存着各地质时期古生物遗体、地质构造痕迹、良渚文化遗址，都是沧海桑田的见证。距今6500万年～180万年前的第三纪以后，境内东部地域经历多次上升和下降，海陆交互沉积；西部处于相对缓慢间歇性抬升之中，形成多级阶梯地形，河流下切，起伏加大，地面日趋破碎，山地丘陵臻成，新构造运动极为明显。与此有关的地震活动，频数不高，强度不大。据查实资料，自859年～1918年间，境内发生有感地震47次。近百年内，由于新构造运动趋缓，地震活动微弱，震级一般都小于3级。 区域地层岩性： 余杭地层跨越钱塘江和浙北杭嘉湖平原两个分区，属扬子江南过渡区地层特征。发育地层有震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、侏罗系、白垩系、第四系等地层单元，以第四系分布面积为最广，约占区内陆地面积的2/3以上。由于第四系松散沉积物的掩盖，断裂和岩浆的破坏，多数地层单位出露不全，分布零星。 震旦系：主要分布于闲林、中泰一带，为浅海相碎屑岩碳酸盐沉积，以其岩性组合，分为志棠组、雷公坞组、西峰寺组。志棠组主要由凝灰质砂岩、页岩组成，雷公坞组主要由砂岩、页岩和硅质岩组成，西峰寺组主要为白云岩。 寒武系：零星分布于闲林、中泰、余杭、超山等地，为浅海相含泥质钙镁碳酸盐类和含碳泥质硅质岩沉积。地层包括荷塘组、杨柳岗组、华严寺组和西阳山组。岩性主要为石灰岩，夹少量硅质岩和白云岩。 奥陶系：分布于闲林和百丈至黄湖一带，出露较全。地层包括宁国组、砚瓦山组、黄泥岗组、长坞组和文昌组，各组之间均为整合接触。岩性以泥岩和页岩为主，少量泥质灰岩和粉砂岩。 志留系：主要分布于余杭至长乐一带，零星分布于超山、闲林等地，为浅海及三角洲相沉积。地层包括安吉组、大白地组、康山组和唐家坞组。岩性主要为砂岩和石英砂岩。 泥盆系：分布于皋亭山至临平山一带，出露较少，属陆相碎屑岩沉积，为上统西湖组、珠藏坞组地层，主要为中粒石英砂岩和含砾石英砂岩。 石炭系：分布于星桥佛日坞、超山至皋亭山一带。地层包括叶家塘组、黄龙组和船山组。叶家塘组岩性为砂岩和页岩，系陆相至滨海相砂泥岩沉积；黄龙组和船山组岩性系浅海相石灰岩、白云岩沉积。星桥佛日坞岩层厚110米，可作水泥原料。 侏罗系：广泛分布于径山镇长乐，瓶窑镇彭公、长命，余杭镇舟枕、永建，良渚等地，为一套陆相火山岩、火山喷发沉积和红层沉积。出露地层包括渔山尖组、劳村组和黄尖组，其中渔山尖组分布于余杭镇舟枕、永建一带和瓶窑镇大观山果园南侧，主要由棕红色砾岩和泥质粉砂岩组成。劳村组主要分布于余杭区西部，由凝灰岩、沉凝灰岩、页岩、砂岩互层组成。黄尖组分布于瓶窑镇白鹤山至良渚一带和百丈至黄湖一带，主要由凝灰岩、熔结凝灰岩组成，夹少量砂岩夹层。 白垩系：零星出露超山周围，以及塘栖、博陆、临平、乔司一带。第四系以下，属朝川组下段，均发育有白垩纪地层，呈北东南西向作带状分布，掩埋深度独山63米、塘栖75米、乔司51米，为内陆湖盆相火山———沉积岩系。由红色砾岩、砂砾岩、砂岩、粉砂岩组成。 第四系：广泛分布于东部平原和西部山地丘陵，占境内陆地面积:2/3以上。成因类型多，东部平原表层为全新统冲积— 海积、湖积和河积— 冲积层，三者无截然界线，岩性渐变过渡。分布在独山至超山一线以南。西部山地丘陵属下中更新统，见于瓶窑镇西中、安中口及径山镇化城等地。上更新统见于黄湖里三村。全新统见于南、中、北苕溪下游河段，有冲积层、洪积层、残积层，组成洪积扇、坡积裙、洪积阶地地貌形态，见于径山镇潘板桥，瓶窑镇石濑，余杭镇万石、杨梅岭，中泰乡百亩地等地的低丘顶部古剥夷面上。第四系最厚处于平原地区可达50米。 （5）评价区地层岩性 根据《杭州特种变压器厂二期厂房、宿舍工程地质勘察报告》，项目所在地岩层划分为13个亚层，岩性特征自上而下分述如下： 1层：耕植土：松散，含大量有机质、植物根、茎系，层厚0.2~1.0m。 2层：粉质粘土：层厚横向变化较大，在0.3~1.5m之间。 3层：淤泥质粘土：全区分布，层厚1.1~4.4m。 4-1层：粘土：层厚0.4~1.6m，全区分布。 4-2层：粘土：层厚1.9~4.3m，全区分布。 4-3层：粉质粘土：层厚0~1.5m。 4-4层：层状土（粘土夹粉土）：层厚2.1~4.4m，全区分布。 4-5层：粉质粘土：层厚1.4~2.8m，全区分布。 4-6层：粉土：层厚0.9~1.9m。 5-1层：粉质粘土：层厚0~4.7m，全区分布。 5-2层：粉土：层厚0~3.2m，局部分布。 6层：粘土：此层未揭穿，最大控制厚度10.3m，全区分布。 6夹层：粘土：厚度0.5~1.1m，局部分布。 （6）评价区水文地质条件 地下水类型及富水性： 场地浅部地下水属于孔隙型潜水，主要赋存于场地内浅部2层粉土层中，地下水主要靠大气降水补给，地下水位主要受大气降水的影响，水位随季节和气候变化，本次勘察期间稳定地下水位在地表下0.1～1.2米之间（高程为2.58～3.17米），根据区域水文地质资料，水位变化幅度在0.5～1.0米之间。 地下水补径排特征： 评价区的地下水主要来源于大气降水的入渗补给，次为西塘河、农灌水的渗漏补给，此外，处在西塘河附近的含水层于丰水期河水补给地下水，于枯水期地下水补给河水。一般情况下，地下水获得补给后，首先转化为调节储存量，使得地下水水位升高。随后自高往低处迳流，最后以渗流的形式排泄于低处河流、沟谷洼地，部分耗于人工开采或植物蒸腾。 地下水动态特征： 评价区地下水水位变化主要受气候的影响，并与地形地貌、地层岩性、含水层埋深有关。根据收集资料，在评价区内地下水位的季节性变化相当明显，年内水位升降与月降雨量大小密切相关。 地下水开发利用情况： 评价区地下水开发利用历史悠久，当地居民以民井取水的方式开采浅层地下水作为生活饮用水。最近三十年，随着人们生活水平和对饮用水水质的要求不断提高，城乡居民的生活供水方式也发生了较大变化。从每家每户一眼手摇井或机井，发展到目前全部城镇及村庄逐渐实现自来水集中供水。据调查，评价区内虽然目前已有大部分村庄安装了自来水，但是仍有部分村民改变不了饮用地下水的习惯而将地下水作为家庭的备用水源，也有部分村民饮的是自来水、用的是地下水，将地下水作为辅助用水，供洗涤和家禽养殖。 （7）包气带防污性能及场地水文地质参数取值 包气带防污性能： 收集项目区以往包气带防污性能试验资料，项目建筑基础埋深约在现有自然地面下4～5m，基础底部位于4-4层粘土夹粉土中，该层工程力学性质较好，作为桩基持力层。结合类比《钱经济开发区能源与环境产业基地（一标段）地质勘察报告》，该地层渗透系数在0.05～0.1m/d（平均约0.08m/d）之间。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能分类见表7-17。 表7-17 岩层防污性能一览表 分级 包气带岩土渗透性能 强 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 中 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 弱 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 参照表7-17分类标准，项目所在区的4-3.层粉质粘土分布广泛，渗透系数大于10-6cm/s且小于10-4cm/s。所以，天然防渗性能中等。 含水层渗透系数取值情况： 收集余杭区以往含水层有关资料，评价区内浅层地下水含水层渗透系数相差较大，第四系含水层主要为粉质粘土，渗透性能差，渗透系数在0.05～0.1m/d之间（平均约0.08m/d）之间。 （8）地下水现状调查与评价、影响预测 地下水现状调查与评价： 根据杭州广测环境技术有限公司现状监测数据，项目所在地附近地下水各监测指标均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的III类标准，地下水质较好，详见第三章表3-6。 地下水影响预测: 项目对地下水产生影响，需同时满足设施（设备）破损发生泄露，泄漏液液池及流经场地防腐层发生破裂，且防腐层破裂位置所在的硬化地面也发生破裂，根据同类型企业多年来的运行经验，以上这几种情况同时发生机率极低，假设以上情况同时发生，泄漏液通过破损处持续下渗，并透过潜水层上部的包气带渗入潜水含水层。 预测模式： 本次环评即考虑在非正常工况下，油漆原料区防渗系统及对应楼下一层防渗系统同时出现破损情况下污染地下水的情景。 厂区地下水流向整体上呈一维流动，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水流动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x轴正方向时，则污染物浓度分布模型如下： 式中：x，y——计算点处的位置坐标； t——时间，d； C(x，y，t)——t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L； M——含水层的厚度，m； mM——瞬时注入的示踪剂质量，kg； u——水流速度，m/d； n——有效孔隙度，无量纲； DL——纵向x方向的弥散系数，m2/d； DT——横向y方向的弥散系数，m2/d； Π——圆周率。 为便于模型计算，将地下水动力学模式中预测各污染物在含水层中的扩散作以下假定： ①污染物进入地下水中对渗流场没有明显的影响； ②预测区内的地下水是稳定流； ③污染物在地下水中的运移按“活塞推挤”方式进行； ④预测区内含水层的基本参数（如渗透系数、厚度、有效孔隙度等）不变。 在上述概化条件下，结合水文地质条件和地下水动力特征，非正常工况情景下，废水中污染物的扩散速度进行预测。 这样假定的理由是： ①有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难； ②从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。在国际上有很多用保守型污染质作为模拟因子的环境质量评价的成功实例； ③保守型考虑符合工程设计的思想。 模型参数选取： 利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。 本次预测所用模型需要的参数有：含水层厚度M；外泄污染物质量mM；岩层的有效孔隙度n；水流速度u；污染物纵向弥散系数DL；污染物横向弥散系数DT，这些参数由本次工程地质勘察及类比区域勘察成果资料来确定。 ①含水层的厚度M 本次评价主要考虑评价区内地下水主要为4-4层，该层含水层厚度4.60～7.60m，取平均6.2m。 ②瞬时注入的示踪剂质量mM 本评价选取各类油漆原料桶同时破裂作为事故状态进行影响预测，泄漏量以最大暂存量的90%计，估算泄漏液体量约为0.2t，泄漏废水主要对地下水环境带来的影响的因子为COD，浓度约为800mg/L，折算为160g。 渗漏的物料通常在1h内即可收集完毕，保守考虑，90%的渗漏量在1h内即可被回收。假定由于腐蚀或地质作用，地面防渗层发生破损，破裂面积为地面面积的5%，污染物通过此裂缝进入包气带，考虑到污染物特性和包气带的截留作用，认为最终进入含水层的污染物总量为进入包气带的10%，则进入含水层的有机污染物源强为： 200×5%×10%×10%=0.1kg。 ③含水层的平均有效孔隙度ne 评价区含水层岩性以粉质粘土为主，ne取经验值0.84。 ④水流速度u 含水层渗透系数取0.08m/d，地下水水力坡度根据本次地下水水位等值线取平均值为I=0.1，则地下水的实际渗透速度： V=KI/ne=0.08×0.1/0.84=0.06m/d。 ⑤纵向x方向的弥散系数DL 参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度选用11.2m。 由此估算评估区含水层中的纵向弥散系数： DL=αL×u=11.2m×0.06m/d=0.672m2/d。 ⑥横向y方向的弥散系数DT 根据经验一般DT/DL=0.1，因此DT取为0.0672m2/d。 各模型中参数取值见表7-18。 表7-18 预测参数取值一览表 项目 渗透系数k（m/d） 水力坡度I 有效孔隙度ne 地下水流速u（m/d） 纵向弥散系数（m2/d） 横向弥散系数（m2/d） 取值 0.08 0.1 0.84 0.06 0.672 0.0672 根据以上预测参数及预测模型，COD在不同时间和距离预测结果见表7-19。 表7-19 原料泄漏对地下水COD浓度影响预测结果 下游距离（m） 不同时间预测值（mg/L） 100d 200d 500d 0 0.0629 0.0275 0.0074 6 0.0719 0.0336 0.0094 10 0.0677 0.0357 0.0107 12 0.0629 0.0360 0.0113 20 0.0347 0.0320 0.0133 30 0.0084 0.0197 0.0144 40 0.0010 0.0084 0.0133 50 5.36E-05 0.0024 0.0107 60 1.40E-06 0.0005 0.0074 70 1.73E-08 6.89E-05 0.0043 80 1.02E-10 6.61E-06 0.0022 90 2.86E-13 4.37E-07 0.0010 100 3.81E-16 1.99E-08 0.0004 110 0 6.27E-10 0.0001 120 0 1.36E-11 3.47E-05 130 0 2.03E-13 8.44E-06 140 0 2.09E-15 1.77E-06 150 0 0 3.19E-07 160 0 0 4.97E-08 170 0 0 6.67E-09 180 0 0 7.71E-10 190 0 0 7.68E-11 200 0 0 6.59E-12 由预测结果可知，发生废水泄漏事故，且0.2t泄漏液全部渗入地下水中的情况下：在100天时， COD浓度在6m处达到极限，未达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类指标；在200天时， COD浓度在12m处达到极限，未达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类指标；在500天时，COD浓度在30m处达到极限，未达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类指标。 COD浓度示意图如下： COD100d浓度示意图 COD200d浓度示意图 COD500d浓度示意图 上述非正常工况和风险工况下染预测结果表明，地下水一旦遭受污染，污染物会在地下水中弥散，因此建设单位须建设完备的环境事故风险防范措施，并加强管理，在发生意外泄漏的情形下，要在泄漏初期及时控制污染物，综合采取水动力控制、抽采或阻隔等方法，在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理，避免对下游地下水造成污染影响。地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。 ⑨地下水环境保护措施 依据《地下工程防水技术规范》(GB50108－2008)的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 （1）源头控制措施 主要包括在工艺、管道、设备、污水处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。 （2）末端控制措施 主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理。末端控制采取分区防渗，重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区防渗措施有区别的防渗原则。 （3）污染监控体系 实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。 （4）应急响应措施 包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 防渗措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求及本项目特征，将厂区划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并按照不同防渗区要求进行防渗处理。 （1）重点防渗区 原料区、危废仓库、维修区域等为重点污染防治区。车间地面应水泥硬化，并铺环氧树脂防渗、防腐处理；危废仓库、原料库地面及集排水沟渠采用水泥硬化，并防渗、防腐处理，确保重点污染区各单元防渗层渗透系数达到《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中防渗系数的要求。 （2）一般防渗区 维护保养区等为一般污染防治区，采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，确保一般污染区各单元防渗层渗透系数不低于厚度1.5m渗透系数小于10-7cm/s的粘土层。 （3）简单防渗区 生活办公区等为简单防渗区，要求进行一般地面硬化。 （4）加强防控管理体系，制定地下水环境跟踪监测方案，以便及时发现问题，采取措施。 其他要求 车间内管线及车间外地表管线均需采用防腐防渗性能较好的管材，并确保管道连接处及阀门的密封性，避免出现管线污水渗漏现象。 危险废物仓库等可能存在物料泄漏场所需设置导流沟及相应的阀门管线，确保物料泄漏情况下冲洗废水能收集至事故应急池；厂区雨水管道需设置切换阀，确保火灾等事故情况下消防废水、冲洗废水等能通过雨水管道进入事故应急池，不排入周边环境。 ⑩地下水跟踪计划及应急响应 根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水跟踪监测计划以及应急响应如下： 1、跟踪监测点基本要求 地下水跟踪监测点优先选用现状监测点，有利用项目实施前的监测结果与实施后的监测结果的对比。 2、跟踪监测点位数量、位置：在厂区下游布置一个监测点。 3、跟踪监测因子 跟踪监测因子为：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数。 4、跟踪监测制度 每年一次，1次/年。 5、信息公开计划 由建设单位委托有资质的检测机构进行地下水跟踪监测点的水样检测，并由建设单位定期对地下水跟踪监测结果进行公布。 6、应急响应 通过地下水跟踪监测，一旦监测地下水受到污染，根据超标因子确定发生污废水渗漏的污废水存储设施，立即将其中废水抽出排至事故水池中暂存，废水抽干后，对污废水存储设施进行维修，并同时利用污染控制监测点抽取受到污染的地下水，处理后回用。 预计采取以上措施以后，本项目不会对当地地下水环境质量造成影响，当地地下水质量仍能维持在现有水平。 7.2.3 声环境影响分析 项目噪声主要为汽车进出、汽车维修、烤漆房风机和气泵运行噪声等，类比同类企业，声源声级为62~88dB（A）。 （1）预测模式 本环评采用整体声源法Stueber 公式对设备工作噪声进行预测计算。其基本思路是把各噪声源看成一个整体声源，预先求得其声功率级Lwi，然后计算噪声传播过程中由于各种因素而造成的总衰减量ΣAk，最后求得整体声源受声点P的声级Lpi。 Lpi= Lwi-ΣAk 各参数计算模式如下： Lwi≈LRi+10lg（2Si） 式中：Si—第i个拟建址车间的面积，m2； LRi—第i个整体声源的声级平均值，dB(A)。 声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、地面梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。 ΣAk= Ar+Ad ①距离衰减Ar Ar=10lg(2πr2) 式中：r 为整体声源离预测点的距离，m。 ②屏障衰减Ad 屏障衰减主要考虑营运场所衰减。根据类比资料，钢结构厂房隔声量取15dB(A)，砖混结构厂房取20dB(A)。本项目为砖混结构厂房，隔声量取20dB(A)。 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： 式中，Leqi—第i个声源对某预测点的等效声级。 预测结果及分析 根据以上所给出的噪声预测模式预测得到的结果如下： 表7-20 整体声源的平均噪声级（dBA） 车间名称 车间面积（m2） 车间平均噪声级 声功率级 墙体、围墙隔声 维修区域 702 75 106.48 20 表7-21 厂界整体声源噪声排放值 预测点 △1（东） △2（南） △3（西） △4（北） 在建小洋坝小学 整体声源中心与预测点距离（m） 维修区域 29.5 64 19.5 15 103 预测值 49.08 42.36 52.68 54.96 38.22 本底值 / / / / 55.2 叠加值 / / / / 55.3 达标限值 65 65 65 65 60 达标/超标情况 达标 达标 达标 达标 达标 为了确保项目投产后厂界噪声持续达标，提出以下防治措施，： ①气泵底部安装减震垫；风机进出风口安装消声器。 ②营运期间尽量保证车间门关闭； ③加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。定期做好设备维护，使设备处于良好的运行状态. 在此基础上，项目对周边声环境影响很小。 7.2.4 固体废物影响分析 本项目固废主要为废弃零部件，废砂皮纸、废抹布、废机油、废洗枪水、废过滤棉、废活性炭、漆渣、废弃包装桶、废旧铅酸电池和员工生活垃圾。其中废零部件、废橡胶轮胎10t/a，收集后卖给相关物资回收单位；废弃包装桶0.05t/a，废机油0.5t/a，委托杭州大地海洋环保股份有限公司处理；废洗枪水0.075t/a，废过滤棉0.04t/a，废活性炭0.23t/a，漆渣0.04t/a，分别收集后委托相关有资质单位处理；废旧铅酸电池0.5t/a，委托浙江耀鼎再生资源有限公司处理；废砂皮纸3000张/a，废抹布0.06t/a，生活垃圾产生量为25.2t/a，环卫部门统一收集。 废弃零部件，废砂皮纸等一般固废必须按照一般固废要求贮存与运输，及时收集，妥善堆放、专人管理。厂内设置一般固废暂存场所，分类收集暂存，禁止危险废物和生活垃圾混入，同时应进行防雨防流失处理，建设单位应建立检查维护制度、检查维护制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。 废旧铅酸电池、废弃包装桶、废机油、废活性炭等必须按照危险废物要求贮存与运输，及时收集，妥善堆放、专人管理。厂内必须设置独立危险废物暂时贮存场所，危险废物暂时贮存场所的设置及危险废物在厂内暂存时必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求执行，具体要求如下： 暂存场所内地面和裙脚需进行防腐、防渗、防漏处理，可根据废物特征选择合适的防腐防渗措施，如可采用环氧地坪进行防腐防渗处理等，防腐防渗措施应包括地面和裙脚，裙角高度为1m。同时在地面四周设置导流槽，导流槽应通过阀门连接事故应急系统。 场所需设置门和锁，各类危险废物需根据种类和数量合理分区堆放，每个分区之间建议设置挡墙间隔，同时危废名称、管理制度等各类标识标牌上墙（具体按照GB15562.2等标准要求实施）。 安排专人要求做好危险固废的管理、贮存、交接、外运等登记工作，对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，严格执行转移联单制（建立信息台账，危险废物的记录和货单在危险废物接收后继续保留至少五年），确保固废得到有效处置，危险废物运输过程中严格执行相关安全要求，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，危险废物贮存期限原则上不得超过一年；同时制定相应的检查维护制度、管理人员岗位制度等，进一步加强管理。 表7-22 项目危险废物贮存场所(设施)基本情况 贮存场所名称 位置 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 占地 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 南侧喷漆间西侧10.5m2 1 废机油 HW08 900-214-08 1m×1m 桶装 1t 1年 2 废洗枪水 HW06 900-403-06 1m×0.5m 桶装 0.5t 1年 3 废过滤棉、活性炭 HW49 900-041-49 1m×0.5m 袋装 0.5t 1年 4 漆渣 HW12 900-252-12 1m×0.5m 袋装 0.5t 1年 5 废弃包装桶 HW49 900-049-49 1m×0.5m 桶装 0.5t 1年 5 废铅酸电池 HW49 900-044-49 1m×0.5m —— 0.5t 1年 经分析，本项目固废的利用处置方式符合环保要求，具体见下表。在此基础上，固体废弃物对周围环境影响较小。 表7-23 本项目固废利用处置方式评价表 废物名称 产生工序 产生量 属性 处置方式 是否符合环保要求 废弃零部件 汽车维修 10t/a 一般固废 外售相关物资回收单位 是 废砂皮纸 汽车维修 3000张/a 一般固废 委托环卫部门清运 是 废抹布 汽车维修 0.06t/a 危险废物 委托环卫部门清运 是 废机油 汽车维修 0.5t/a 危险废物 杭州大地海洋环保股份有限公司处理 是 废洗枪水 喷枪清洗 0.075t/a 危险废物 委托相关有资质单位处理 是 废过滤棉、活性炭 废气治理 0.27t/a 危险废物 是 漆渣 废气治理 0.04t/a 危险废物 是 废弃包装桶 仓库 0.05t/a 危险废物 杭州大地海洋环保股份有限公司处理 是 废铅酸电池 汽车维修 0.5t/a 危险废物 浙江耀鼎再生资源有限公司处理 是 生活垃圾 办公生活 25.2t/a 一般固废 委托环卫部门清运 是 7.2.5 土壤环境影响分析 本项目主要从事机动车维修：二类机动车维修（大中型货车维修、小型车辆维修），属于社会事业与服务业，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（详见表2-2）及《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964--2018)附录A.1土壤环境影响评价项目类别（详见表7-24），本项目属于Ⅳ类项目类别。本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 表7-24 附录A-地下水环境影响评价行业分类表 行业类别 项目类别 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 社会事业与服务业 / / 高尔夫球场；加油站；赛车场 其他 7.3 环境风险分析 7.3.1风险调查 1、项目风险源调查 本项目涉及到的风险物质主要为各类油漆、汽车机油等，其中各类油漆主要理化性质、毒害性见第一章节表1-4~11，其余详见下表。 表7-25 机油主要理化性质及毒害性一览表 标识信息 外观和性状 油状液体, 淡黄色至褐色, 无气味或略带异味。 理化性质 闪点℃ 76 引燃温度℃ 248 / / 燃烧爆炸危险特性 危险特性：遇明火、高热可燃。 聚合危害 不能出现 稳定性 稳定 禁忌物 强氧化剂 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 包装与储运 包装类别：Z01；储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 毒性与健康危害 LD50：无资料；LC50：无资料 侵入途径：吸入 食入 健康危害：急性吸入可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 ；前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准； 环境危害 无资料 急救措施 皮肤接触: 脱去污染的衣着用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触: 提起眼睑用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水催吐。就医。 防护措施 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时必须佩戴自吸过滤式防毒面具半面罩。紧急事态抢救或撤离时应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 泄漏应急措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区并进行隔离严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内回收或运至废物处理场所处置。 表7-26 氧气主要理化性质及毒害性一览表 标识信息 分子式 O2 分子量 32 危险性类别 第2.2类 不燃气体 CAS号 9082-00-2 UN编号 1072 危险货物编号 22001 理化性质 闪点℃ 无意义 饱和蒸气压(kPa) 506.62 (-164℃) 临界温度(℃) -118.4 临界压力(MPa) 5.08 熔点(℃) -218.8 沸点(℃) -183.1 相对密度(水=1) 1.14(-183℃) 相对蒸气密度(空气=1) 1.43 燃烧爆炸危险特性 引燃温度℃ 无意义 爆炸上限% / 爆炸下限% / 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一, 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 聚合危害 不能出现 稳定性 稳定 禁忌物 易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 包装与储运 包装类别053；储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 毒性与健康危害 LD50：无资料；LC50：无资料 侵入途径：吸入 健康危害：常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%～60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 中国MAC(mg/m3)：未制定标准；前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准； 环境危害 无资料。 急救措施 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触: 无资料。 眼晴接触: 无资料。 食入: 无资料。 防护措施 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。 手防护：戴一般作业防护手套。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 其他防护：避免高浓度吸入。 泄漏应急措施 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 表7-27 乙炔主要理化性质及毒害性一览表 标识信息 分子式 C2H2 分子量 26.04 危险性类别 第2.1类易燃气体 CAS号 74-86-2 UN编号 1001 危险货物编号 21024 理化性质 熔点℃ -81.8(119kPa) 临界温度℃ 35.2 相对蒸汽密度 0.91 沸点℃ -83.8 临界压力MPa 6.14 饱和蒸气压 4053(16.8℃) 相对密度（水=1） 0.62 燃烧爆炸危险特性 引燃温度℃ 305 爆炸上限% 80 爆炸下限% 2.1 危险特性：极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 稳定性 稳定 聚合危害 不能出现 禁忌物 强氧化剂、强酸、卤素 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 包装与储运 包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中, 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 毒性与健康危害 属微毒类，LD50：无资料；LC50：无资料 侵入途径：吸入 健康危害：具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒：暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。 中国MAC(mg/m3)：未制定标准；前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准； 环境 危害 无资料 急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 防护措施 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 泄漏应急措施 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 表7-28 二氧化碳主要理化性质及毒害性一览表 标识信息 分子式 CO2 分子量 44.01 危险性类别 第2.2类不燃气体 CAS号 124-38-9 UN编号 1013 危险货物编号 22019 理化性质 熔点℃ -56.6(527kPa) 临界温度℃ 31 相对蒸汽密度 15（空气=1） 沸点℃ -78.5(升华) 临界压力MPa 7.39 相对密度 （水=1） 1.56(-79℃) 闪点℃ 无意义 饱和蒸气压 1013.25(-39℃) 燃烧爆炸危险特性 引燃温度℃ 无意义 爆炸上限% / 爆炸下限% / 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性 稳定 聚合危害 不能出现 禁忌物 无资料 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 包装与储运 包装类别O53；储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 毒性与健康危害 LD50：无资料；LC50：无资料 侵入途径：吸入 健康危害：在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用, 高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。慢性影响: 经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。 中国MAC(mg/m3)：18000；前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准； 环境 危害 无资料 急救措施 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 眼睛接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：无资料。 防护措施 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 泄漏应急措施 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 2、环境敏感目标调查 本项目环境敏感目标详见文本第3章节表3-8、图3-1，不重复介绍。 7.3.2环境风险潜势初判 1、危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量与其在附录B中的对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn （1） 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——与各危险化学品相对应的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q值计算如下： 项目在生产过程中使用到机油，其使用量见表7-29。 表7-29 项目原料使用情况汇总表 序号 原辅材料名称 使用/产生量 厂区内储存情况 临界量（t） q/Q 1 机油 0.5t/a 0.5t 2500 0.0002 2 乙炔 0.002t/a 2kg（1罐） 10 0.0002 3 废机油 0.5t/a 0.5t 2500 0.0002 4 废抹布 0.06t/a 0.06t 2500 0.000024 5 废洗枪水 0.075t/a 0.075t 2500 0.00003 6 废过滤棉、活性炭、漆渣 0.31t/a 0.31t 2500 0.000124 7 废弃包装桶 0.05t/a 0.05t 2500 0.00002 8 废铅酸电池 0.5t/a 0.5t 2500 0.0002 合计 0.000998 由上表可知Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、评价工作等级划分 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ /T169- 2018）评价工作等级划分见表7-30。 表7-30 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 根据上表，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此评价工作等级为简单分析。 7.3.3环境风险识别 公司环境风险源主要为机油等原料仓库、危废仓库和环保设施等。主要环境风险事故有机油等泄露事故，进而引起次生灾害爆炸事故以及环保设施非正常运行等，其环境污染主要表现为大气环境污染及水环境污染等。 表7-31 企业环境风险源及环境风险 序号 风险点位 风险物质 重点关注环节 事故类型 环境风险特征 1 机油、油漆等原料仓库 机油、各类油漆 储存 火灾事故 大气、水体污染 大量泄漏 大气、水体污染 少量泄漏 大气、水体污染 2 废水处理设施 pH值、CODcr等 运行 非正常运行/停用 水体污染 3 废气处理设施 二甲苯、非甲烷总烃、苯乙烯等 收集处理 非正常运行/停用 大气污染 4 危废仓库 废机油等 暂存 火灾事故 大气、水体污染 泄漏 大气、水体污染 危险源 图7-3 危险单元面分布图 7.3.4环境风险分析 大气污染事故风险 ①本项目机油等原料仓库若发生原料桶破裂等导致泄露，甚至进而引起火灾事故，将污染大气环境，燃烧产物为一氧化碳等。 ②若废气处理设施失效或非正常运行，导致生产中的各类废气（二甲苯、非甲烷总烃、乙酸丁酯、甲苯等）超标排放，污染大气环境。 ③危废仓库废机油等若发生泄露，甚至进而引起火灾事故，将污染大气环境，燃烧产物为一氧化碳等。 2、水污染事故风险 ①机油等原料仓库若发生原料桶破裂等导致泄露，又未设置截流设施，污染物渗透到地下水中，影响水中石油类等指标。 ②废水处理设施失效或非正常运行，废水超标排放，影响污水处理厂处理。 ③危废仓库废机油等若发生泄露，又未设置截流设施，污染物渗透到地下水中，影响水中石油类等指标。 7.3.5环境风险防范措施及应急要求 ①机油等原料仓库单独设置，建议设置围堰或单独房间，地面、进行防腐防渗处理，若设置围堰，围堰容积需满足单桶全部泄露收集要求，若单独设置房间，建议设置截流设施及收集池或桶，同时厂区配备相应吸附材料。 ②废气处理设施和废水处理设施安排专人进行管理负责，定期进行检修，若失效或非正常运行，立即停止生产，切断污水排放口，待设施正常后方可生产。 ③危废仓库要求见7.2.4章节，做好各种标识标牌上墙工作。 ④根据事故严重程度判断，通过广播、电话等方式及时通知附近村民、学校等，并引导疏散。 7.3.6分析结论 本项目位于余杭区良渚街道勾运路64号，相关环境风险防范措施可以有效防止风险事故的发生，详见表7-32。 表7-32 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 新建项目 建设地点 浙江省 杭州市 余杭区 良渚街道勾运路64号 地理坐标 经度 120.095190682 纬度 30.355723262 主要危险物质及分布 本工程主要危险物质为机油、各类油漆等，主要风险点位为机油等原料仓库、废水废气处理设施、危废仓库。 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 大气污染事故风险 ①本项目机油等原料仓库若发生原料桶破裂等导致泄露，甚至进而引起火灾事故，将污染大气环境，燃烧产物为一氧化碳等。 ②若废气处理设施失效或非正常运行，导致生产中的各类废气（二甲苯、非甲烷总烃、乙酸丁酯、甲苯等）超标排放，污染大气环境。 ③危废仓库废机油、废包装桶若发生泄露，甚至进而引起火灾事故，将污染大气环境，燃烧产物为一氧化碳等。 水污染事故风险 ①机油等原料仓库若发生原料桶破裂等导致泄露，又未设置截流设施，污染物渗透到地下水中，影响水中石油类等指标。 ②废水处理设施失效或非正常运行，废水超标排放，影响污水处理厂处理。 ③危废仓库废机油等若发生泄露，又未设置截流设施，污染物渗透到地下水中，影响水中石油类等指标。 风险防范措施要求 ①机油等原料仓库单独设置，建议设置围堰或单独房间，地面、进行防腐防渗处理，若设置围堰，围堰容积需满足单桶全部泄露收集要求，若单独设置房间，建议设置截流设施及收集池或桶，同时厂区配备相应吸附材料。 ②废气处理设施和废水处理设施安排专人进行管理负责，定期进行检修，若失效或非正常运行，立即停止生产，切断污水排放口，待设施正常后方可生产。 ③危废仓库要求见7.2.4章节，做好各种标识标牌上墙工作。 ④根据事故严重程度判断，通过广播、电话等方式及时通知附近村民、学校等，并引导疏散。 同时根据《浙江省突发事件应急预案管理实施办法》（2016.11.10发布）第十一条规定： 下列单位应当针对本单位主要突发事件风险制定具体应急预案： (一) 公路、轨道交通、铁路、航空和水陆客运等公共交通运营单位。 (二) 学校、医院、商场、宾馆、大中型企业、大型超市、幼托机构、养老机构、旅游景区和文化体育场馆等场所的经营、管理单位。 (三) 重大活动或节庆活动主办单位。 (四) 重大基础设施、矿山、建筑、金属冶炼、船舶和废料废渣处理、海上及沿海等的生产、运营、施工作业单位。 (五) 供（排）水、发（供）电、供油、供气、通信、广播电视和防汛等公共设施的经营、管理单位。 (六) 人员密集的高层建筑、地下空间和公共场所等的经营、管理单位。 (七) 易燃易爆物品、危险化学品、危险废物、放射性物品、病原微生物等危险物品的生产、经营、储运、使用单位。 (八) 法律、法规规定和县级以上政府及有关部门规定的其他单位。 建设单位使用机油、油漆等危险化学品，同时生产过程中产生危险废物进行暂存，因此建设单位应编制突发环境事件应急预案，并按程序要求上报备案。 7.4 环保投资估算 该项目总投资2400万元，其中环保投资额预计为14.5万元，约占项目投资总额的0.6%，环保投资明细详见表7-33。 表7-33 环保投资概算 分类 治理措施 投资（万元） 营运期 废水治理 隔油沉淀等设施 2 废气治理 过滤棉+UV光催化氧化+活性炭等处理设施 8 噪声治理 减震垫、消声器等 1 固废治理 一般工业固废、生活垃圾储存、清运及处理、危废处置 3 风险防范 原料仓库、危废仓库地面防渗等 0.5 合计 14.5

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 厕所污水经化粪池处理，洗车废水经沉淀隔油处理后与其他生活污水汇合达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中新建企业水污染物间接排放浓度限值后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 | 达标排放 |
|  | 洗车废水 | CODCr、SS、石油类、LAS |  |  |
| 大气 污染物 | 焊接 | 焊接烟尘 | 加强车间通风，稀释排放。 | 影响小 |
|  | 涂腻子 | 苯乙烯 | 收集后通过喷烤漆房废气治理系统处理后排放。 | 达标排放 |
|  | 危废暂存间 | 有机废气 | 收集后通入喷烤漆房废气治理系统处理后排放。 | 影响小 |
|  | 喷枪清洗 | 有机废气 | 通过喷烤漆房废气治理系统处理后排放。 | 影响小 |
|  | 喷烤漆 | 二甲苯、非甲烷总烃 | 收集后通过UV光催化氧化+活性炭吸附处理达到《重点⼯业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T 0277—2018）中相应标准要求后通过15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 车辆进出 | NOx、CO、NMHC | 自然稀释、扩散。 | 影响小 |
| 固体废物 | 汽车维修 | 废弃零部件 | 外售相关物资回收单位 | 资源化 |
|  | 汽车维修 | 废砂皮纸 | 委托环卫部门清运 | 无害化 |
|  | 汽车维修 | 废抹布 | 委托环卫部门清运 | 无害化 |
|  | 汽车维修 | 废机油 | 杭州大地海洋环保股份有限公司处理 | 无害化 |
|  | 喷枪清洗 | 废洗枪水 | 委托相关有资质的单位处理 | 无害化 无害化 无害化 |
|  | 废气治理 | 废过滤棉、活性炭 |  |  |
|  | 废气治理 | 漆渣 |  |  |
|  | 仓库 | 废弃包装桶 | 杭州大地海洋环保股份有限公司处理 | 无害化 |
|  | 汽车维修 | 废铅酸电池 | 浙江耀鼎再生资源有限公司处理 | 无害化 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | 无害化 |
| 噪声 | 气泵底部安装减震垫；风机进出风口安装消声器；营运期间尽量保证车间门关闭；定期做好设备维护，使设备处于良好的运行状态。 |
| 其 他 | —— |
| 主要生态影响 | 本项目租用杭州特种变压器有限公司位于杭州市余杭区良渚街道勾运路64号整体厂房从事机动车维修，洗车服务等。因此项目建设不存在建设期占用耕地、破坏植被、水土流失以及破坏原有生态系统等生态影响。项目运营期间主要从事汽车维修服务，污染物经处理后能够达标排放。只要企业落实本报告提出的污染治理措施，则项目的实施对区域生态环境的影响较小。 |

# 9、环保审批原则符合性分析

9.1 建设项目环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》规定，环评审批原则是： 9.1.1 建设项目符合环境功能区划的要求 本项目主要进行汽车维修服务，属于汽车、摩托车等修理与维护，对照余杭区环境功能区划中的工业项目分类，本项目不属于工业项目。根据表2-3分析可知，项目符合“良渚组团人居环境保障区（编号：0110-Ⅳ-0-2）”功能区划要求。 9.1.2 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 根据工程分析和影响分析，项目厕所污水经化粪池处理，洗车废水经沉淀隔油处理后与其他生活污水汇合达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中新建企业水污染物间接排放浓度限值后纳入市政污水管网。对于废气，在采取必要的、可行的废气收集、治理措施后，可做到达标排放；对于噪声，要求企业在高噪声设备加装减振垫降低噪声污染；危险废物委托有资质单位进行安全处置。因此，公司必须确保废气处理装置正常运行、废水处理达标、噪声治理设施正常运行、危险废物委托有资质单位进行安全处置，在此基础上项目投产后废气、废水及噪声达标。 9.1.3 排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 结合企业各类污染物排放情况，纳入本企业总量控制的污染物有CODCr、NH3-N、烟粉尘、VOCs等4个指标。 本公司不是列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，没有SO2、NOx排放，因此，尚不需要向杭州市生态环境局余杭分局进行排污权有偿调剂利用。 余杭区环保局尚未对烟粉尘、VOCs排放量小于1吨/年的企业进行总量交易，因此，本项目符合总量控制要求。 9.1.4 造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 根据工程分析、现场调查及环境影响分析，只要认真落实本报告提出的各项环评措施，其周围环境质量基本能维持现有水平，能够符合环境功能区划确定的环境质量要求。 9.1.5“三线一单”控制要求符合性 （1）生态保护红线符合性分析 生态功能保障基线包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。纳入的区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护我国珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护我国重要生态系统的主导功能。禁止开发区红线范围可包括自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等。自然保护区应全部纳入生态保护红线的管控范围，明确其空间分布界线。其他类型的禁止开发区根据其生态保护的重要性，通过生态系统服务重要性评价结果确定是否纳入生态保护红线的管控范围。 根据《杭州市余杭区生态保护红线划定方案》（2017年9月）规定：良渚街道行政面积：110.61平方千米，其中：生态保护红线面积7.37平方千米，具体如下表。 表9-1 良渚街道内生态保护红线汇总 序号 生态保护红线名称 编码 常住人口数量（人） 面积 (km2) 类型 生态系统 植被类型 主要人为活动类型 生态环境问题 土地 所有权 4 余杭区苕溪奉口饮用水源地生态环境敏感生态保护红线 330110-25-002 0 0.15 生态环境敏感性-水质污染 河流 无 无 河道岸线的硬化 集体所有 10 东明山省级森林公园重点区生物多样性维护生态保护红线 330110-12-002 - 7.22 生态功能-生物多样性维护 森林 树林、竹林、茶地 旅游 旅游人口的问题 国有 本项目位于良渚街道勾运路64号，不在生态红线范围内（详见附图8），因此项目符合余杭区生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 环境质量底线要求大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准，确保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制红线要求全面完成减排任务，有效控制和削减污染物排放总量。 本项目所在大气环境质量、水环境质量、声环境质量现状均较好，有一定的环境容量，能满足相应功能区划要求。 公司不是余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，项目尚不需要向余杭区环保局进行排污权有偿调剂利用。 综述，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。 本项目属于汽车、摩托车等修理与维护业，主要用能为电，其次是水，能源消耗较少，不属于高能耗项目，土地属合法工业用地，本项目符合所在地资源利用上线要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单”要求。 9.2 建设项目其他审批要求符合性分析 9.2.1 建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划要求 本项目租用杭州特种变压器有限公司位于杭州市余杭区良渚街道勾运路64号的闲置厂房进行生产，根据企业提供的土地证可知项目所在地现状地类用途为工业用地，因此，项目的建设符合当地城市建设和功能区规划要求。 另根据《杭州北部新城控制性详细规划》及其修编，本项目所在地规划地类用途为A2文化设施用地，公司承诺无条件服从政府用地要求，随时停产，服从政府安排，详见附件9。 9.2.2 符合国家和省产业政策的要求 查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订）、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012本）》、《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》及《杭州市余杭区工业投资导向目录》，本项目不在禁止和限制行业内。因此本项目符合国家、地方的产业政策。 9.2.3 符合行业政策的要求 （1）《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的符合性分析 为深入贯彻落实国家及浙江省大气污染防治行动计划，完成挥发性有机物(VOCs)污染整治任务。2013 年 11 月浙江省环境保护厅发布了《关于印发<浙江省挥发性有机物污染整治方案>的通知》(浙环发[2013]54 号)。本项目与该文件相符性分析详见下表。 表9-2 本项目对照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 项目 方案要求 本项目情况 相符性 1、优化产业布局 在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建 VOCs 污染企业，并逐步清理现有污染源。在水源涵养区、水土保持区和海岸生态防护带等生态功能区实施限制开发。 本项目位于杭州市余杭区良渚街道勾运路64号，周边 无自然保护区、水源保护区等特殊敏感保护区。 符合 2、优化城市空间格局 原则上各地城市中心区核心区域内不再新建和扩建 VOCs 排放量大的化工、涂装、合成革等重点行业企业，加强对排污企业的清理和整治，严格限制危害生态环境功能的 VOCs 排放重点产业发展。对城市建成区内现有重污染企业结合产业布局调整实施搬迁改造，督促高污染企业调整产品结构或淘汰高污染工序，明确时间表限期迁建入园发展。 本项目位于杭州市杭州市余杭区良渚街道勾运路64号，属于工业集聚点，公司不属于VOCs排放量大的涂装企业。 符合 3、加快淘汰落后产能 严格执行 VOCs 重点行业相关产业政策，全面落实国家及我省有关产业准入标准、淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录，严格执行我省六大高耗能重污染行业整治要求，坚决淘汰落后产品、技术和工艺装备，坚决关闭能耗超标、污染物排放超标且治理无望的企业和生产线，逐年淘汰一批污染物排放强度大、产品附加值低、环境信访多的落后产能。 本项目严格遵守 VOCs相关产业政策，符合国家及我省有关产业准入标准，不属于淘汰落后工艺。 符合 4、严格建设项目准入 新建、迁建 VOCs 排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求。重点行业新、改、扩建项目排放挥发性有机物的车间，应安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。按照《重点区域大气污染防治“十二五”规划》要求，探索建立 VOCs 排放总量控制制度 本项目主要从事汽车维修服务，不属于工业涂装企业。 符合 5、提升工艺装备、合理选择污染防治技术方案 加大清洁生产技术推广力度，鼓励企业采用清洁生产先进技术。全面推行 VOCs 治理设施的建设及更新改造，督促企业采用最佳可行技术，推动企业实现技术进步升级。 本项目采取了先进的清洁生产技术，基本能达到清洁生产国内先进水平。 符合 企业应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制 VOCs 废气的产生和无组织排放。加大 VOCs 废气的回收利用，优先在生产系统内回用。对浓度和性状差异大的废气要进行分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保 VOCs 总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的 VOCs 总净化率不低于 90%，其他行业总净化率原则上不低于 75%。 本项目喷烤漆房均密闭，微负压收集废气。本项目有机废气净化率可达到 75%以上。 符合 6、妥善处置次生污染物 对于催化燃烧和高温焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等的无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理工艺过程中所产生的含有机物的废水，应处理后达标排放。含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在 VOCs 和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。更换产生的废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染 本项目喷烤漆废气经过滤棉+UV光催化氧化+活性炭吸附处理后达标排放；更换的废活性炭交由有资质单位处置，不会产生二次污染。 符合 7、规范内部环保管理 加强企业 VOCs 排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”，与 VOCs 排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理等信息应进行跟踪记录。 企业将建立内部环保管理规章制度，完善“一厂一档”。 符合 8、表面涂装行业整治要求 1、根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低 VOCs 含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到 50%以上。 本项目使用的底漆属于高固份涂料，部分色漆使用水性涂料，环保涂料占涂料总量的50%以上。 符合 2、喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。 本项目喷烤漆房密闭设置，并配备有机废气收集和处理系统。 符合 3、喷漆废气宜在高效除漆雾的基础上采用吸附浓缩+焚烧方式处理，宜采用干式过滤高效除漆雾，也可采用湿式水帘+多级过滤除湿联合装置。规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用低温等离子技术、活性炭吸附等方式净化后达标排放。 本项目属于小型涂装企业，油漆废气采用“过滤棉+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理达标后排放。 符合 4、使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施。 本项目已安装高效回收净化设施。 符合 5、溶剂储存可参考“间歇生产的化工、医化行业”相关要求。 本项目油漆采用小桶包装，符合“间歇生产的化工、医化行业”溶剂储存要求 符合 因此，本项目符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的要求。 （2）《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》(浙环函[2015]402 号) 本项目属于汽车维修业，涉及有机废气排放，应符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》(浙环函[2015]402 号)相关要求。本项目与该文件相符性分析详见下表。 表 9-3 项目与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 分类 内容 序号 判断依据 本项目情况 是否 符合 涂装行业总体要求 源头 控制 1 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★ 本项目油性底漆属于高固体份涂料，水性色漆属于环境友好型涂料。 符合 2 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上 本项目属于汽车维修业，环境友好型涂料使用比例为67.3%。 符合 过程控制 3 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★ 本项目采用空气辅助喷涂工艺，涂料利用率较高。 符合 4 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定 要求本项目所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，危化品符合危化品相关规定。 符合 5 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求 要求本项目溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求。 符合 6 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存 本项目原辅料转运采用密闭容器封存。 符合 7 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外） 本项目涂装作业在喷烤漆房内密闭进行。 符合 8 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统 本项目不涉及浸涂、滚涂、淋涂作业。 符合 9 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间 本项目涂装作业结束后将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间。 符合 10 禁止使用火焰法除旧漆 本项目使用砂皮纸去除旧漆。 符合 废气收集 11 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理 本项目属于汽车维修行业，涂装废气和烘干废气混合收集、处理。 符合 12 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集 本项目调配、涂装和干燥工艺过程均进行废气收集 符合 13 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90% 本项目涂装在密闭喷烤漆房内进行，涂装废气总收集效率不低于90%。 符合 14 VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识 要求本项目VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识。 符合 废气处理 15 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式 本项目采用干式过滤去除漆雾，后段VOCs采用过滤棉、UV光催化氧化和活性炭吸附的方式处理。 符合 16 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90% 本项目属于汽车维修行业，总净化效率达到90%。 符合 17 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75% 本项目涂装、烘干废气处理设施总净化效率不低于75%。 符合 18 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放 要求本项目废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放。 符合 监督管理 19 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度 要求企业完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度。 符合 20 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率 要求企业落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率 符合 21 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年 要求企业健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年 。 符合 22 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。 要求企业建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。 符合 子行业分类要求 汽车维修 25 企业必须配备密闭的喷漆房和烤漆房 企业已配备密闭的喷漆房和烤漆房。 符合 26 周边环境敏感区域的汽车维修企业危险废物间废气应收集处理 要求本项目危险废物间废气收集至喷烤漆房处理设施进行处理。 符合 27 喷烘两用房废气若采用吸附处理，确保烤漆时进入吸附装置的废气温度低于45℃ 要求本项目喷烘两用房烤漆时吸附装置的废气温度设定低于45℃。 符合 28 采用非原位再生吸附处理工艺，应按审定的设计文件要求确定吸附剂的使用量及更换周期，且每万立方米/小时设计风量的吸附剂使用量不应小于1立方米，更换周期不应长于1个月 本项目不采用非原位再生吸附处理工艺。 符合 本项目符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》的要求。

# 10、结论与建议

10.1 结论 10.1.1 项目概况 杭州宏立汽车销售有限公司，拟投资2400万元，租用杭州特种变压器有限公司位于杭州市余杭区良渚街道勾运路64号的闲置厂房进行二类汽车维修、洗车服务等，预计维修车辆约6000辆/a，其中洗车3000辆/a、喷漆1200辆/a。 项目地理位置图见附图1所示，周边环境示意图及周边环境实景图分别见附图2和附图3所示，厂区平面布置图见附图6和附图7。 10.1.2 环境质量现状 （1）大气环境质量现状 项目所在区域属于不达标区。余杭区2017年环境空气中的主要污染物为NO2、PM10、PM2.5、O3。 （2）地表水环境质量现状 由监测结果可知，西塘河长圩港断面溶解氧、氨氮未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准的要求，水环境质量一般。 （4）噪声环境质量现状 由噪声监测结果可知，项目各厂界声环境能满足《声环境质量标准》（GB 3096- 2008）3类标准，声环境质量良好。 10.1.3 污染源强汇总及防治措施 1、污染源强汇总 表10-1 项目污染物汇总 （单位：t/a） 内容 类型 排放源 污染物 名称 处理前浓度及产生量 （单位） 排放浓度及排放量 （单位） 水污 染物 生活 污水 污水 1188t/a 1188t/a CODCr 350mg/L 0.416t/a 50mg/L 0.0594t/a NH3-N 35mg/L 0.0416t/a 5mg/L 0.006t/a 洗车 废水 废水 94.5t/a 94.5t/a CODCr 244mg/L 0.023t/a 50mg/L 0.0047t/a SS 89mg/L 0.0084t/a 10mg/L 0.00095t/a 石油类 2mg/L 0.00019t/a 1mg/L 0.000095t/a LAS 2.6mg/L 0.00025t/a 0.5mg/L 0.000047t/a 合计 废水 1282.5t/a 1282.5t/a CODCr 344.6mg/L 0.442t/a ≤50mg/L 0.0641t/a NH3-N 32.4mg/L 0.0416t/a ≤5mg/L 0.006t/a SS 6.55mg/L 0.0084t/a ≤10mg/L 0.00095t/a 石油类 0.15mg/L 0.00019t/a ≤1mg/L 0.000095t/a LAS 0.19mg/L 0.00025t/a ≤0.5mg/L 0.000047t/a 大气 污染物 焊接 焊接烟尘 无组织：0.0019t/a 无组织：0.0019t/a 刮腻子 苯乙烯 有组织：0.000117t/a 无组织：0.000013t/a 有组织：0.0000117t/a 无组织：0.000013t/a 危废暂存间 有机废气 少量 少量 喷枪清洗 有机废气 少量 少量 喷烤漆 甲苯 有组织：0.01624t/a 无组织：0.00086t/a 有组织：0.0016t/a 无组织：0.00086t/a 二甲苯 有组织：0.03088t/a 无组织：0.00162t/a 有组织：0.0031t/a 无组织：0.00162t/a 乙酸丁酯 有组织：0.0166t/a 无组织：0.0009t/a 有组织：0.00168t/a 无组织：0.0009t/a 非甲烷总烃 有组织：0.01614t/a 无组织：0.00086t/a 有组织：0.00164t/a 无组织：0.00086t/a 车辆进出 NOx、CO、NMHC 少量 少量 固体 废物 汽车维修 废弃零部件 10t/a 0t/a 汽车维修 废砂皮纸 3000张/a 0t/a 汽车维修 废抹布 0.06t/a 0t/a 汽车维修 废机油 0.5t/a 0t/a 喷枪清洗 废洗枪水 0.075t/a 0t/a 废气治理 废过滤棉、活性炭、漆渣 0.31t/a 0t/a 仓库 废弃包装桶 0.05t/a 0t/a 汽车维修 废铅酸电池 0.5t/a 0t/a 办公生活 生活垃圾 25.2t/a 0t/a 噪声 项目噪声主要来源于汽车进出、汽车维修、烤漆房风机和气泵噪声等，类比同类企业，声源声级为62~88dB（A）。 其他 —— 2、防治措施汇总 表10-2 防治措施汇总表 内容 类型 排放源 （编号） 污染物名称 防治措施 治理 效果 水污染物 生活污水 CODCr、NH3-N 厕所污水经化粪池处理，洗车废水经沉淀隔油处理后与其他生活污水汇合达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中新建企业水污染物间接排放浓度限值后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 达标排放 洗车废水 CODCr、SS、石油类、LAS 大气 污染物 焊接 焊接烟尘 加强车间通风，稀释排放。 影响小 涂腻子 苯乙烯 收集后通过喷烤漆房废气治理系统处理后排放 达标排放 危废暂存间 有机废气 收集后通入喷烤漆房废气治理系统处理后排放 影响小 喷枪清洗 有机废气 通过喷烤漆房废气治理系统处理后排放 影响小 喷烤漆 二甲苯、非甲烷总烃 收集后通过UV光催化氧化+活性炭吸附处理达到《重点⼯业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T 0277—2018）中相应标准要求后通过15m高排气筒排放 达标排放 车辆进出 NOx、CO、NMHC 自然稀释、扩散 影响小 固体废物 汽车维修 废弃零部件 外售相关物资回收单位 资源化 汽车维修 废砂皮纸 委托环卫部门清运 无害化 汽车维修 废抹布 委托环卫部门清运 无害化 汽车维修 废机油 杭州大地海洋环保股份有限公司处理 无害化 喷枪清洗 废洗枪水 委托相关有资质的单位处理 无害化 无害化 无害化 废气治理 废过滤棉、活性炭 废气治理 漆渣 仓库 废弃包装桶 杭州大地海洋环保股份有限公司处理 无害化 汽车维修 废铅酸电池 浙江耀鼎再生资源有限公司处理 无害化 办公生活 生活垃圾 委托环卫部门清运 无害化 噪声 气泵底部安装减震垫；风机进出风口安装消声器；营运期间尽量保证车间门关闭；定期做好设备维护，使设备处于良好的运行状态。 其 他 —— 10.2 环境影响评价结论 10.2.1 大气环境影响分析 项目排放废气最大地面浓度占标率小于10%，确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。项目废气正常排放对周围大气环境影响较小。 10.2.2 废水环境影响分析结论 项目厕所污水经化粪池处理，洗车废水经沉淀隔油处理后与其他生活污水汇合达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中新建企业水污染物间接排放浓度限值后纳入市政污水管网，经良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，总排放量为1282.5t/a，其中CODCr0.0641t/a(0.045t/a)、NH3-N 0.006t/a(0.003t/a)。因此项目废水对环境影响不大。 10.2.3 噪声环境影响分析结论 由预测结果可知，车间对各厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此，本项目噪声不会对周围环境和敏感点产生不利影响。 10.2.4 固体废物影响分析结论 本项目固废主要为废弃零部件，废砂皮纸、废抹布、废机油、废洗枪水、废过滤棉、废活性炭、漆渣、废弃包装桶、废旧铅酸电池和员工生活垃圾。其中废零部件、废橡胶轮胎收集后卖给相关物资回收单位；废弃包装桶，废机油委托杭州大地海洋环保股份有限公司处理；废洗枪水，废过滤棉，废活性炭，漆渣分别收集后委托相关有资质单位处理；废旧铅酸电池委托浙江耀鼎再生资源有限公司处理；废砂皮纸，废抹布，生活垃圾收集后委托环卫部门统一收集。 按上述措施得到合理处置后，对周围环境影响很小。 10.3 建议 1、要求企业认真负责全厂的环境管理、环境统计、污染源的治理工作，确保废水、废气、噪声等达标排放，固废得到安全处置。 2、须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案、生产规模和生产时间组织生产。如有变更，应向当地环境保护管理部门报备，并另行环评。 10.4 环评总结论 综上所述，杭州宏立汽车销售有限公司新建项目符合当地环境功能区规划、土地利用总体规划、城市规划和产业政策的要求。项目主要污染物排放情况均可达到环保要求，在采取本环评中提到的各种污染防治措施后，对周围环境的影响不大，符合本项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。因此，本项目在该地的实施是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

当地政府意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

图2-1 良渚污水处理厂一、二期工程审批污水处理工艺流程图

图2-2 良渚污水处理厂三期工程审批污水处理工艺流程图

图2-3 良渚污水处理厂四期工程工艺流程图

地下水评价范围

北侧喷漆房

南侧喷漆房

危废仓库

原料库

1#排气筒

2#排气筒

▲1＃

▲1＃