建设项目环境影响报告表

（报批稿）

| 项目名称 | ： | 年产雪尼尔纱500吨、纺织品100吨、丝织品100吨迁扩建项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位(盖章) | ： | 杭州雪珂纺织品有限公司 |

杭州市环境保护有限公司

----------------------------------------------------

# HangZhou Environmental Protection CO.LTD

编制日期：2020年01月

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	11

三、环境质量状况	18

四、评价适用标准	28

五、建设项目工程分析	33

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	38

七、环境影响分析	39

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	57

九、结论与建议	58

附图

附图1   建设项目地理位置图

附图2   建设项目周边环境概况示意图

附图3   建设项目周边环境实景照片

附图4   建设项目厂区平面布置图

附图5   项目所在区域环境功能区划图

附图6   余杭区水功能水环境功能区划图

附图7   余杭区声环境功能区划图

附件

◇附件1  项目申请报告

◇附件2  企业营业执照复印件

◇附件3  房产证、土地证复印件

◇附件4  租房协议复印件

◇附件5  原环评批文复印件、原环评验收批文复印件

◇附件6  浙江省工业企业"零土地"技术改造项目备案通知书复印件

◇附件6  授权委托书

◇附件7  环评确认书

◇附件8  委托人身份证复印件

◇附件9  受托人身份证复印件

◇附件10  技术咨询合同

◇附件11  内审清单

◇附件12  监测资料

◇附件13  排水证复印件

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产雪尼尔纱500吨、纺织品100吨、丝织品100吨迁扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州雪珂纺织品有限公司 |
| 法人代表 | 沈飞荣 | 联系人 | 尹坤 |
| 通讯地址 | 浙江省杭州市余杭区运河街道南栅口2号2幢202室 |
| 联系电话 | 13758203230 | 传真 | / | 邮政编码 | 311100 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市余杭区运河街道南栅口2号2幢202室 |
| 立项审批部门 | 余杭区经济和经信化局 | 批准文号 | 2020-330110-17-03-102837 |
| 建设性质 | 迁扩建 | 行业类别 及代码 | C17纺织业 |
| 建筑面积(m2) | 300 | 绿化面积(m2) | / |
| 总投资 (万元) | 312.14 | 其中：环保投资(万元) | 2.5 | 环保投资占总投资比例 | 0.8% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | / |
| 1.1项目内容及规模: 1.1.1项目由来 杭州雪珂纺织品有限公司，成立于2014年1月，现地址位于浙江省杭州市余杭区运河街道南栅口2号2幢202室，经营范围为生产加工丝织品、纺织品、雪尼尔纱。 2014年至今，企业环评情况如下： 2004年1月企业向当地环保局提交了《杭州雪珂纺织品有限公司新建年产350吨雪尼尔纱、纺织品、丝织品生产线项目环境影响报告表》，当地环保部门以“环评批复[2014]19号”文件出具了该项目的环保审批意见。该项目地址位于：余杭区崇贤街道大安村潘家塘48号，项目建成后设计年生产能力：年产350吨雪尼尔纱、纺织品、丝织品。该项目未进行环保验收。 后于2014年1月，企业向当地环保局提交了《杭州雪珂纺织品迁建项目环境影响报告表》，当地环保部门以“环评批复[2014]653号”文件出具了该项目的环保审批意见。该项目地址搬迁至余杭区崇贤街道运河路31-3号，项目建成后设计年生产能力：年产雪尼尔纱250吨、纺织品50吨、丝织品50吨。 该项目已通过环保验收，企业于2015年10月通过环保验收（余环验[2015] 2-83号），验收时实际生产规模为年产雪尼尔纱250吨。 现如今企业因自身发展原因，决定搬迁至浙江省杭州市余杭区运河街道南栅口2号2幢202室，租用杭州余杭永盛绸厂所有的闲置厂房，建筑面积为300m2，且原地不再生产，项目建成后经营范围不变，新增部分设备，同时扩大产能，项目建成后生产规模变为年产雪尼尔纱500吨、纺织品100吨、丝织品100吨。 表1-1 企业已批项目情况 序号 项目名称 建设规模 审批文号 验收情况 备注 项目建成后，全厂规模 1 杭州雪珂纺织品有限公司建设项目 年产350吨雪尼尔纱、纺织品、丝织品 环评批复[2014]19号 未验收 / 2 杭州雪珂纺织品迁建项目环境影响报告表 年产雪尼尔纱250吨、纺织品50吨、丝织品50吨 环评批复[2014]653号 已通过环保验收（余环验[2015] 2-83号） / 合计（已批总产能） 年产雪尼尔纱250吨、纺织品50吨、丝织品50吨 根据中华人民共和国环境保护法、环境影响评价法及国务院令第682号《建设项目环境保护条例》，该项目必须进行环境影响评价，以便从环保角度论证项目的可行性。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“C17纺织业”类项目。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令1号），本项目属于“六、纺织业”中的“20、纺织品制造”，详见表1-2。 表1-2 本项目环境影响评价分类管理依据 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 六、纺织业 20、纺织品制造 有洗毛、染整、脱胶工段的；产生缫丝废水、精炼废水的 其他（编织物及其制品制造除外） 编织物及其制品制造 / 根据业主提供的资料，本项目无洗毛、染整、脱胶工段，不产生缫丝废水、精炼废水，且本项目不属于编织物及其制品制造，对照表1-1并结合本项目情况，最终确定本项目环评类别为报告表。为此，杭州雪珂纺织品有限公司委托杭州市环境保护有限公司编制该项目的环境影响报告表。我公司接受委托后，组织技术人员对该项目进行了实地踏勘，收集了与本项目相关的资料，并对项目周边环境进行了详细调查。在此基础上，根据国家、省市的有关环保法规以及环境影响评价技术导则要求，编制了本项目的环境影响报告表，提请环境保护管理部门审查。 项目租用杭州余杭永盛绸厂的闲置厂房进行生产，无新增用地，无新增总量指标。根据《关于加快推进工业企业“零土地”技术改造项目环评审批方式改革的通知》（浙江省环境保护厅，浙环发（2016）4号），项目不在“环评审批目录清单”之列。因此项目符合浙江省工业企业“零土地”技改项目备案条件。杭州市余杭区经济和信息化局已对项目出具“零土地”技术改造项目备案通知书（2020-330110-17-03-102837）。 1.1.2编制依据 1.1.2.1国家法律、法规 1、《中华人民共和国环境保护法》（修订版），第十二届全国人大常委会，2014.4.24修订通过，2015.1.1施行； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议于2016年7月2日修订通过，2016.9.1施行，2018.12.29修改； 3、《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议，2017.6.27通过，2018.1.1施行； 4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日全国人民代表大会常务委员会修订并实施； 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过对《中华人民共和国环境噪声污染防治法》作出修改； 6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正），第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过修订，2016.11.7； 7、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行； 8、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修正），第十一届全国人民代表大会常委会，2012.2.29通过，2012.7.1施行； 9、关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定，生态环境部令1号，2018.4.28； 10、《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正《中华人民共和国循环经济促进法》，自公布之日起施行； 11、《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； 12、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，中华人民共和国国务院，国发[2007]15号，2007.5.23； 13、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环发[2014]197号，2014.12.30； 14、《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》，国发〔2016〕74号，由国务院于2016年12月20日印发并实施； 15、《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发〔2016〕65号，2016.11.24。 1.1.2.2地方法规 1、《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第364号，2018.3.1实施； 2、《浙江省大气污染防治条例》，2016年5月27日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016年7月1日起施行； 3、《浙江省水污染防治条例》（2017年修正），浙江省第十二届人民代表大会常委会第四十五次会议，2018.1.1施行； 4、《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017年修正），浙江省第十二届人民代表大会常委会第四十四次会议，2017.9.30施行； 5、《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，2015.8； 6、《关于印发浙江省大气污染防治“十三五”规划的通知》，浙江省发改委、浙江省环保厅，浙发改规划[2017]250号，2017.3.22； 7、浙江省人民政府文件《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，浙政发[2018]35 号，2018.9.25； 8、《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》，浙环发(2014)26号； 9、《浙江省生态环境厅关于进一步加强工业固体废物环境管理的通知》，2019.1.11； 10、关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知，浙环发【2012】10号，2012.4.1； 11、《杭州市人民政府关于加强污染减排工作的实施意见》，杭州市人民政府，杭政函【2007】159号，2007.8.25； 12、《批转区环保局<关于提高环保准入门槛、治理污染企业和关停污染项目的若干意见>的通知》，余政办【2006】108号，2006.5.11； 13、《杭州市人们政府关于印发杭州市打赢蓝天保卫战行动计划的通知》杭政函[2018]103号，2018.11.28。 1.1.2.3产业政策 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》； 2、《杭州市人民政府办公厅关于做好杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）实施工作的通知》，杭政办函〔2019〕67号，2019.7.23； 3、《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办〔2012〕20号）； 1.1.2.4有关技术规范 1、《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》，HJ2.1-2016，原国家环境保护部； 2、《环境影响评价技术导则－大气环境》，HJ2.2-2018，生态环境部； 3、《环境影响评价技术导则－地表水环境》，HJ2.3-2018，生态环境部； 4、《环境影响评价技术导则－声环境》，HJ2.4-2009，原国家环境保护部； 5、《环境影响评价技术导则－生态影响》，HJ19-2011，原国家环境保护部； 6、《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ169-2018，生态环境部； 7、《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局； 8、《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，2015.8； 9、《杭州市余杭区环境功能区划》（合并稿）； 10、《环境影响评价技术导则－地下水环境》，HJ610-2016，原国家环境保护部； 11、《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330—2017)，2017.10.1实施；； 12、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），生态环境部。 1.1.2.5其他依据 1、杭州雪珂纺织品有限公司提供的项目相关资料； 2、杭州雪珂纺织品有限公司与本环评单位签订的环评委托协议书。 1.1.3项目情况 1、项目建设规模及内容 本项目位于浙江省杭州市余杭区运河街道南栅口2号2幢202室，经营范围为生产加工丝织品、纺织品、雪尼尔纱。租用杭州余杭永盛绸厂的闲置厂房，并实施迁扩建项目。 表1-3企业产品方案一览表 产品名称 已批产能 新增产能 总产能 雪尼尔纱 250吨/年 +250吨/年 500吨/年 纺织品（沙发布） 50吨/年 +50吨/年 100吨/年 丝织品（真丝布） 50吨/年 +50吨/年 100吨/年 2、项目主要生产设备 根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设备清单见表1-4所示。 表1-4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（单位：台） 备注 搬迁前 新增 迁建后合计 1 480锭雪尼尔机 6台 +2台 8台 -- 2 60锭槽筒车 1台 +7台 8台 -- 3 摇绞机 2台 +4只 6台 -- 4 剑杆织机 1台 -1台 0台 -- 3、项目主要原辅材料消耗 根据建设单位提供的资料，本项目主要消耗的原辅材料清单见表1-5。 表1-5项目主要原辅材料消耗清单 序号 名称 搬迁前用量 新增用量 迁扩建后用量 备注 1 涤纱 140t/a +140t/a 280t/a 2 粘胶纤维 140t/a +140t/a 280t/a 3 棉纱 20t/a +20t/a 40t/a 4 真丝 50t/a +50t/a 100t/a 4、生产组织和劳动定员 企业原有员工15人，搬迁后员工20人。生产班次为单班制(工作时间为8:00-17:00)，夜间不生产，年工作300天，不设员工食堂，不提供员工住宿。 5、厂区平面布置 企业所在厂房共三层，本项目租用2层东面部分厂房，1层厂房、2层西面部分厂房及3层厂房为房东用房。本项目厂区内西北侧为办公室，其余为生产车间，本项目平面布置图详见附图4。 6、公用工程 供水：本项目用水由当地自来水管道接入。 排水：采用雨、污分流，雨水收集后就近排入附近河流。 本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政管网经杭州七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。 供电：本项目所需用电由当地供电电网接入供电。 1.2与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题，依据原有项目环境影响报告中相关内容及建设单位提供的相关资料对此作简要说明。 1.2.1原有项目概况 杭州雪珂纺织品有限公司，成立于2014年1月，现地址位于浙江省杭州市余杭区运河街道南栅口2号2幢202室，经营范围为生产加工丝织品、纺织品、雪尼尔纱。 2014年至今，企业环评情况如下： 2004年1月企业向当地环保局提交了《杭州雪珂纺织品有限公司新建年产350吨雪尼尔纱、纺织品、丝织品生产线项目环境影响报告表》，当地环保部门以“环评批复[2014]19号”文件出具了该项目的环保审批意见。该项目地址位于：余杭区崇贤街道大安村潘家塘48号，项目建成后设计年生产能力：年产350吨雪尼尔纱、纺织品、丝织品。该项目未进行环保验收。 后于2014年1月，企业向当地环保局提交了《杭州雪珂纺织品有限公司迁建项目环境影响报告表》，当地环保部门以“环评批复[2014]653号”文件出具了该项目的环保审批意见。该项目地址搬迁至余杭区崇贤街道运河路31-3号，项目建成后设计年生产能力：年产雪尼尔纱250吨、纺织品50吨、丝织品50吨。 该项目已通过环保验收，企业于2015年10月通过环保验收（余环验[2015] 2-83号），验收时实际生产规模为年产雪尼尔纱250吨。 表1-6 企业已批项目情况 序号 项目名称 建设规模 审批文号 验收情况 备注 项目建成后，全厂规模 1 杭州雪珂纺织品有限公司建设项目 年产350吨雪尼尔纱、纺织品、丝织品 环评批复[2014]19号 未验收 / 2 杭州雪珂纺织品有限公司迁建项目环境影响报告表 年产雪尼尔纱250吨、纺织品50吨、丝织品50吨 环评批复[2014]653号 已通过环保验收（余环验[2015] 2-83号） / 合计（已批总产能） 年产雪尼尔纱250吨、纺织品50吨、丝织品50吨 企业员工原有15人，实行双班制生产，生产时间为7:00-18:00，18:00-次日7:00。年工作日为300天，厂区不内设食堂和员工宿舍。 1.2.2企业环保审批情况 1、企业环保审批情况： 表1-7企业环评审批主要设备清单 序号 设备名称 环评审批数量 备注 1 480锭雪尼尔机 6台 -- 2 60锭槽筒车 1台 -- 3 摇绞机 2台 -- 4 剑杆织机 1台 -- 2、企业环评审批主要原辅料消耗情况： 表1-8企业环评审批主要原辅料消耗情况 序号 名称 环评审批用量 备注 1 涤纱 140t/a -- 2 粘胶纤维 140t/a -- 3 棉纱 20t/a -- 4 真丝 50t/a -- 企业环保审批具体生产工艺流程见下图所示。 ①雪尼尔纱工艺： 图1-1 雪尼尔纱工艺流程及产污点位图 ②纺织品（沙发布）工艺： 图1-2 纺织品（沙发布）工艺流程及产污点位图 ③丝织品（真丝布）工艺： 图1-3 丝织品（真丝布）工艺流程及产污点位图 1.2.3企业环保审批污染防治措施及污染物产排情况 表1-9企业环保审批污染防治措施 分类 污染源 主要内容 效果 噪声 各类设备 ①车间合理布局，尽量将高噪声设备设置于车间中部，将产生较大噪声设备设置于独立车间内。②加强治理：对高噪声设备根据设备的自重及振动性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器等。③生产车间采用双层隔声门窗，生产时保持门窗紧闭；车间内墙体布置吸隔声材料。④加强管理。 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 废水 生活污水 排水系统严格采用室内污、废分流，室外雨、污分流制。 生活污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，送至污水处理厂进行集中达标处理后排放。 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排放 固废 边角料、残次品、纱头线脚 经企业收集后可出售给相关厂家进行综合利用。 固体废物均得到有效处理 废包装材料 经企业收集后可出售给废品回收公司综合利用。 生活垃圾 在厂区内收集后委托市政环卫部门及时清运，统一作卫生填埋处理。 废气 纤尘 在生产车间纤尘易发生点分别安装水空调，加强车间通风换气。 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准 表1-10企业环保审批的污染物排放情况 污染类别 污染物名称 排放量 废气 纤尘 0.03t/a 废水 生活污水 191.25t/a CODCr 0.01148t/a NH3-N 0.00287t/a 固废 边角料、残次品、纱头线脚 1t/a 废包装材料 0.5t/a 生活垃圾 2.25t/a 1.2.4以新带老措施： 本项目属于迁扩建项目，原有厂区已基本搬迁完毕，不存在原有污染问题，新厂区位于浙江省杭州市余杭区运河街道南栅口2号2幢202室，杭州余杭永盛绸厂所有的闲置厂房，建筑面积为300m2，因此无原有污染源及环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 杭州市余杭区位于杭嘉湖平原南端，西依天目山，南濒钱塘江，是长江三角洲的圆心地。地理坐标为北纬30°09′～30°34′、东经119°40′～120°23′，东西长约 63km，南北宽约30km，总面积约1220km2。余杭区从东、北、西三面成弧形拱卫杭州中心 城区，东面与海宁市接壤，东北与桐乡市交界，北面与德清县毗连，西北与安吉县相交，西面与临安市为邻，西南与富阳市相接。 根据现场踏勘，项目东侧为房东厂房，再往东为南栅口村委（距离本项目约38m），在往东为杭州亚纺织厂，再往东为凯多华纺织品有限公司；东南侧为杭州市余杭区林苑学校（距离本项目约39m）；南侧为房东厂房，再往南为其他厂，再往南为陆水湾港；西侧为房东厂房，再往西为其他厂，再往东为旺盛路；北侧为运南路，隔路为杭州余杭工艺织造厂，再往北为南栅口社区居民点（距离本项目约106m）；东北侧为南栅口社区居民点（距离本项目约32m），再往东北为其他厂，再往东北为南栅口社区居民点（距离本项目约74m）；西北侧为杭州余杭区香泉食品厂，再往西北为其他厂，再往西北为嘉丰万悦城居民点（距离本项目约124m）。 项目所在地地理位置见附图1，周边环境概况示意及实景图见附图2及附图3。 2.1.2地形、地质及地貌 余杭区地处杭嘉湖平原和浙西丘陵山地的过渡地带，大致以东苕溪一带为界，西部为山地丘陵区，东部为堆积平原区。地势走向从西北向东南倾斜，西北多山，海拔500m以上的山峰，大都集中于此。往东，沿北苕溪两岸，分布有较大面积的低丘岗地，海拔大多为20~30m。东部平原地势低平，以中部和东北部的京杭运河沿岸最低，海拔仅2~3m。东南部滩涂平原，地势又转高亢，海拔5~7m，余杭区域具有中山、低山、高丘、河谷平原、水网平原、河滩涂平原等多种地貌特征，其中平原面积占总面积的61.48%。 杭州市属于钱塘江冲积平原，地势较为平坦，地面自然标高为5.1~5.9m(黄海高程)。 本区第四系厚度一般为30~60m，受地理环境和古气候冷暖交替的影响，新构造运动以大面积沉降为主但强度弱。第四系成因类型复杂，上部为全新世钱塘江冲积相堆积，中部为晚更新世海陆交替沉积地层，下部为中更新世陆相堆积地层。 2.1.3水文特征 东苕溪、京杭运河、上塘河是流经余杭县境的江河。因地形差异，分成东、西两个不同水系，西部水系为天然河流，以东苕溪为主干，支流众多，呈羽状形；东部水系多属人工开凿的河流，以京杭运河和上塘河为骨干，河港交错，湖泊棋布，呈网状形。 运河在余杭境内经肇和、云会、沾驾桥、宏石番、东塘、塘栖、塘南、五杭、博陆等10个乡镇。区境内全长31.27km，流域面积667.03km2。流域内年平均降水量8.545亿m3，年平均径流量3.39亿m3。河面宽60~70m。余杭区塘栖站水位97 年年平均3.02m，最高4.84m，最低2.5m，98年年平均3.32m，最高4.11m，最低 2.88m，99年最高水位5.45m。 项目周边水体为京杭运河，属运河水系，呈南北走向，南起为洋湾，北至塘栖，河道全长14.5公里。 2.1.4气象 本项目隶属于大杭州范围，其气候特征与杭州相近，本项目所在区域的气候特征属亚热带季风气候，温和湿润、雨量充沛、光照充足，冬夏长、春秋短，四季分明。冬夏季风交替明显，冬季盛行偏北风，夏季多为东南风。5～6月为黄梅天，7～9月为台风期。根据杭州市气象台(1998年～2000年)气象资料统计，其主要气象参数如下： 历年平均气温 16.2°C 平均最热月气温 28.5°C 极端最高气温 39.9°C 平均最冷月气温 3.9°C 极端最低气温 -9.5°C 历年平均相对湿度 80～82% 历年平均降水量 1412.0毫米 多年平均蒸发量 1293.3毫米 年均日照时数 1867.4小时 历年平均风速 1.91米/秒 静风频率 15% 2.1.5土壤与植被 余杭区境内土壤主要有黄壤、红壤、岩性土、潮土、水稻土5大土类、12个亚类、39个土属、79个土种。山地土壤主要有黄壤、红壤、岩性土3个土类，面积约46042公顷。黄壤主要分布在百丈、鸬鸟、黄湖、径山等乡镇海拔500－600米以上的山地，面积约占山地土壤面积的1.5%，土层一般在50厘米以上，土体呈黄色或棕色，有机质含量5－10%以上，pH值5.6－6.3。红壤分布在海拔600米以下的丘陵土地，面积约占山地土壤面积的89%，土层一般在80厘米左右，土体为红、黄红色，表土有机质含量2%左右，pH值5.4－6.3。岩性土主要分布在南部和西北部的低山、丘陵地带，面积约占山地土壤面积的9.5%，土层较薄，土体为黑色、棕色及黄棕色，表土有机质含量2－4%左右，pH值为7－7.5左右。 余杭区植被属中亚热带常绿阔叶林北部地带，浙皖山丘青冈、苦槠林栽培植被区。地带性植被类型为常绿阔叶林，现有自然森林植被类型有常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、针阔混交林、针叶林、竹林及灌木林等。 2.1.6区域处理厂概况 根据规划，临平副城污水系统包括第一污水系统(设计规模12万吨/日)、第二污水系统(设计规模36万吨/日)，规划远景设置第三污水系统。三个污水系统均进入翁梅泵站。翁梅泵站作为临平副城污水系统的终端泵站，也是临平污水南排工程的起点泵站。临平城区的污水由污水南排工程输送至七格污水处理厂。 表 2-1 余杭区污水系统规划总体布局 污水系统 污水处理厂 服务范围 规划规模 (万m3/日) 临平污水系统 七格污水厂 (临平部分) 临平街道、余杭余杭经济技术开发区、东湖街道、南苑街道、星桥街道、余杭经济技术开发区、运河镇、乔司镇 20 临平污水厂 40 塘栖污水厂 塘栖镇、仁和镇大运河工业区 4 崇贤污水厂 崇贤镇 4 近期本项目废水将纳入七格污水处理厂进行处理，远期由临平污水处理厂进行处 理。七格污水处理厂位于杭州市江干区，钱塘江下游段，智头角附近七格村。该厂始建于1999年，目前一二三期总建设规模达120万m3/d，收集杭州市主城区第一~第六污水干管系统及下沙城污水干管系统范围内的污水，其中七格污水厂一期工程规模为40万m3/d (包括余杭10万m3/d)；二期工程位于一期工程的东侧，规模为20万m3/d，一二期工程由天津创业环保公司负责运营；三期工程位于一、二期工程的东侧， 规模为60万m3/d，由杭州市排水公司负责运营。 目前七格污水处理厂一、二、三期工程均正常投运，污水处理工艺采用 A2/O 法， 处理后尾水均排入钱塘江，出水标准原执行 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准。为加快城市建设进程，杭州市政府于2014年启动了七格污水处理厂提标改造工程，此次提标改造分一、二期和三期两个项目同步建设实施，2014年12月底正式开工，2016年6月底全部建成，目前已经杭州市环保局竣工验收通过，七格污水厂尾水排放标准已提高至GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排 放标准》中的一级A标准。 2018年11、12月份该厂排放口出水水质满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准的A标准，具体监测结果见下表。 表 2-2 七格污水处理厂废水处理达标排放监测结果 根据上表可知，七格污水处理厂目前各项监测指标均可达到排放标准要求。另外根据调查，七格污水处理厂四期工程目前正在建设中，项目内容包括污水处理厂工程和污泥处理厂工程两部分，分两期建设，其中一期污水处理厂工程采用半地下式布置方式，建设规模30万m3/d，污水处理采用A/A/O工艺+深床滤池工艺，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准；二期污泥处理厂工程采用板框脱水工艺处理七格污水厂(共四期工程)脱水后的污泥，建设规模1600t/d(按含水率80%计)，处理后污泥外运至协同单位进行焚烧处置。待四期 工程建成后，七格污水处理厂将达到每天处理15万m3。 2.2 环境功能区划 2.2.1环境功能区划 根据《余杭区环境功能区划》，本项目位于临平副城人居环境保障区0110-Ⅳ-0-1属于人居环境保障区，环境功能区划详见附图5。 表2-3 本项目所在环境功能小区主要情况介绍 一、功能属性 序号 28 功能区编号 0110-Ⅳ-0-1 环境功能综合指数 高 名称 临平副城人居环境保障区 类型 人居环境保障区 环境功能特征 维护人群健康 概况 以“绿色低碳”为目标，融总部商务、商业金融、文化展示、旅游休闲、高端居住等功能为一体的杭州城东副中心。 二、地理信息 面积 127.75平方公里 涉及镇街 塘栖镇、运河街道、临平·东湖街道、乔司街道、南苑街道、星桥街道、崇贤街道 四至范围 位于临平副城，包括位于世纪大道以北、曙光路以南的老城居住片区；宁桥大道以南，临平山以北的经济开发区居住片区；09省道以东、运河以南、兴元路以北的钱江开发区居住片区，荷禹大道以东、宁桥大道以北的运河居住片区；老09省道以东、运河以南的塘栖东居住片区；杭浦高速和杭甬高速以南的乔司居住片区；宣杭铁路以南的星桥居住片区及天都城大型居住区，以及绕城高速与练杭高速周边的崇贤居住片区 三、主导功能及目标 主导环境功能 维持健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。 环境质量目标 地表水环境质量达到水环境功能区要求。 环境空气质量达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标 河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。 加强对大运河遗产区和缓冲区的保护。 四、管控措施 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 五、负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 环境功能区符合性分析见表2-4。 表2-4 环境功能区划符合性分析 类别 序号 环境功能区要求 本项目情况 是否符合要求 管控措施 1 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 本项目利用已有的闲置厂房实施。 符合 2 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。 本项目不新建厂房，不会对区内原有自然生态系统产生影响。本项目不影响河湖湿地景观和生态功能 符合 3 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 项目利用已有的闲置厂房实施。 符合 负面清单 1 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 本项目属于二类工业项目。 符合 2 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。 本项目属于二类工业项目，不新增工业用地，不新建厂房，符合污染物总量替代要求，控制污染物排放总量。本项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平 符合 3 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 本项目不属于畜禽养殖 符合 4 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 本项目污水经化粪池处理后纳入市政管网，无新建排污口。 符合 5 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 本项目利用已有厂房生产，不占用水域，不进行河湖堤岸改造。本项目不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 符合 根据以上分析，本项目的建设符合环境功能区规划要求。

# 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 为了解评价基准年（2018 年）项目所在区域环境质量情况，本次环评收集了 2018 年临平职高自动监测站的常规监测数据，具体监测结果见下表。 表3-1临平大气自动监测站环境空气监测数据一览表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13 达标 98百分位日均浓度 20 150 13 达标 NO2 年平均质量浓度 39 40 97 达标 98百分位日均浓度 89 80 111 超标 PM10 年平均质量浓度 76 70 108 超标 95百分位日均浓度 174 150 116 超标 PM2.5 年平均质量浓度 37 35 106 超标 95百分位日均浓度 90 75 106 超标 CO 年平均质量浓度 830 / / 达标 第95百分位数日均浓度 1334 4000 33 达标 O3 年平均质量浓度 98 / / 达标 第90百分位数日均浓度 188 160 118 超标 由上表可知，项目所在区域为不达标区。 区域减排计划： 根据杭州市人民政府关于印发杭州市“十三五”主要污染物总量减排工作方案的通知（杭政函〔2018〕47号），余杭区“十三五”主要污染物总量减排要求如下： 化学需氧量：2015年排放量13450.57吨，“十三五”减排比例23.5%，“十三五”重点工程减排量1798吨； 氨氮：2015年排放量4744.21吨，“十三五”减排比例30%，“十三五”重点工程减排量1423吨； 二氧化硫：2015年排放量4744.21吨，“十三五”减排比例30%，“十三五”重点工程减排量1423吨； 氮氧化物：2015年排放量6339.43吨，“十三五”减排比例20%，“十三五”重点工程减排量1268吨； 挥发性有机物：2015年排放量22175.029吨，“十三五”减排比例21.8%，“十三五” 重点工程减排量4825.8吨。 3.1.2 水环境质量现状 本项目所在地附近主要地表水体为亭址港，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年）中的余杭区水功能区划图，项目所在地的地表水环境功能区划为Ⅳ类区（见附图6）。 为了解项目所在地周边地表水水质现状，本环评单位收集了杭州河道水质APP中2019年5月1日对亭址港金锁桥监测断面的水质数据。采样和水质监测方法按国家环境保护总局编制的《水和废水监测分析方法》中有关规定执行，监测结果见表3-2。 表3-2 亭址港金锁桥水质监测数据统计结果 单位：mg/L，除pH外 采样点位 采样时间 NH3-N CODMn 总磷 DO 亭址港金锁桥 2019.05.01 1.320 3.700 0.180 4.440 地表水评价方法采用导则推荐的标准指数法，评价结果见表3-3，计算公式如下： 地表水评价方法采用导则推荐的标准指数法，计算公式如下： （1）一般水质因子 Si,j = Ci,j/Csi 式中：Si,j——评价因子的标准指数 Ci,j——污染物浓度监测值，mg/L Csi——水污染物标准值，mg/L （2）特殊水质因子 pH的标准指数： SpH,j=(7.0-pHj)/(7.0- pHsd)，pHj≤7.0 SpH,j=(pHj-7.0)/(pHsu-7.0)，pHj>7.0 式中：SpH,j——pH单因子的标准指数。 pHj——pH监测值。 pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限。 pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。 溶解氧(DO)标准指数 (DOj≥DOs时) (DOj<DOs时) DOf = 468/(31.6+T) 式中：SDO,j——DO在j点的标准指数，mg/L； DOj──DO在j点的浓度，mg/L； DOf──饱和溶解氧浓度，mg/L； DOs──溶解氧的地面水质标准，mg/L； T──温度，℃； 标准指数>1，表明该水质因子在评价水体中的浓度不符合水域功能及水环境质量标准的要求。 标准指数≤1，表明该水质因子在评价水体中的浓度符合水域功能及水环境质量标准的要求。 表3-3为项目所在区域周边地表水质量现状评价结果。 表3-3 区域地表水环境质量现状评价结果 单位：mg/L，除pH外 监测点位 污染物 溶解氧 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 亭址港金锁桥 监测值 4.440 3.700 1.320 0.180 Ⅳ类标准 ≥3 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 比标值 0.96 0.37 0.88 0.6 表3-3评价结果可知，亭址港金锁桥监测断面地表水四项监测指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值要求。因此本项目所在地地表水环境质量现状较好。 3.1.3声环境质量现状 为了解本项目拟建地周边声环境质量现状，于2020年01月15日对厂界声环境质量现状进行了实测。由于本项目为单班制生产，因此对昼间噪声进行了监测及评价。 ⑴声环境监测时工况：在本项目未生产和周边其他企业正常运行情况下监测。 ⑵布点说明：根据项目所在地周边环境，因项目西侧紧贴房东厂房，则不进行监测，在项目东、南、北侧及北侧南栅口社区居民点、杭州市余杭区林苑学校各设置一个噪声监测点，共5个监测点。具体点位布置情况见附图2。 ⑶监测方法：按GB3096-2008《声环境质量标准》及《环境监测技术规范》(噪声部分)中的监测方法执行。 ⑷监测时间：2020年01月15日，每个监测点昼间各监测一次，每次20min。 ⑸监测设备：AWA5610D型积分声级计，测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB(A)，测量时传声器加装防风罩。 ⑹评价标准：项目建设地位于浙江省杭州市余杭区运河街道南栅口2号2幢202室，厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 ⑺监测结果见表3-4。 表3-4 项目所在地声环境现状监测结果 监测点编号 监测值dB(A) 标准值 昼间 厂界 东侧 1# 56.1 昼间限值≤60dB(A) 厂界 南侧 2# 55.7 厂界 北侧 3# 54.3 南栅口社区居民点 北侧32m 4# 51.3 杭州市余杭区林苑学校 东侧39m 5# 49.2 南栅口村委 东侧38m 6# 50.1 根据现状监测结果可知，本项目厂界噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值的要求。因此，本项目所在地昼间声环境质量现状较好。 3.1.4土壤环境现状 根据土壤导则相关内容确定（详见第七章），本项目土壤环境影响评价等级为三级。为了解项目所在区域土壤环境质量现状，企业委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司对本项目所在地土壤进行检测。 采样日期：2019.12.24 采样点位：根据土壤导则中的表6设置布点位置及数量。 表3-5现状监测布点类型与数量 评价工作等级 占地范围内 占地范围外 一级 生态影响型 5个表层样点 6个表层样点 污染影响型 5个柱状样点，2个表层样点 4个表层样点 二级 生态影响型 3个表层样点 4个表层样点 污染影响型 3个柱状样点，1个表层样点 2个表层样点 三级 生态影响型 1个表层样点 2个表层样点 污染影响型 3个表层样点 - 注：“-”表示无现状监测布点类型与数量的要求 表层样应在0-0.2m取样 柱状样通常在0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别取样，3m以下每3m取一个样，可根据基础深埋、土体构型适当调整 根据上表可知，本项目为污染影响型，土壤三级评价，因此在占地范围内取3个表层样进行采样（详见监测报告）。 3-6土壤监测点位布置情况 名称 经度 纬度 厂区北侧001 E120°17′54.85″ N30°27′42.70″ 厂区西侧002 E120°17′53.21″ N30°27′40.63″ 厂区南侧003 E120°17′56.35″ N30°27′51.54″ 检测项目： 基本项目：选用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)“表 1 建设用地土壤污染风险筛选值(基本项目)”中的45个因子。 土壤理化特性： 表3-7土壤理化特性调查表 点号 厂区北侧001 时间 12月24日 经度 E120°17′54.85″ 纬度 N30°27′42.70″ 层次 0-0.2m 现场记录 颜色 棕色 结构 块状 质地 砂土 氧化还原电位（mV） 120 其他异物 无 实验室测定 pH值 8.60 阳离子交换量（cmol+/kg） 18.1 土壤容重（kg/m3） 1.33×103 孔隙度（%） 29.1 砂砾含量（%） 23.4 饱和导水率（cm/s） 1.03×10-3 5、检测结果：土壤监测结果详见附表3-8。 表3-8土壤检测结果表 检测项目 单位 检测结果 第二类用 地筛选值mg/kg 是否超过筛选值 厂区北侧001（E120°17′54.85″，N30°27′42.70″） 厂区西侧002（E120°17′53.21″，N30°27′40.63″） 厂区南侧003（E120°17′56.35″，N30°27′51.54″） 0-0.2m 砷 mg/kg 3.90 4.75 3.37 60 否 镉 mg/kg 0.24 0.19 0.27 65 否 六价铬 mg/kg ＜2 ＜2 ＜2 7.5 否 铜 mg/kg 16 31 27 18000 否 铅 mg/kg 21 31 27 800 否 汞 mg/kg 0.0973 0.355 0.197 38 否 镍 mg/kg 37 48 47 900 否 四氯化碳 μg/kg ＜1.3 ＜1.3 ＜1.3 2.8 否 氯仿 μg/kg ＜1.1 ＜1.1 ＜1.1 0.9 否 氯甲烷 μg/kg ＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 37 否 1,1-二氯乙烷 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 9 否 1,2-二氯乙烷 μg/kg <1.3 <1.3 <1.3 5 否 1,1-二氯乙烯 μg/kg <1.0 <1.0 <1.0 66 否 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg <1.3 <1.3 <1.3 596 否 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg <1.4 <1.4 <1.4 54 否 二氯甲烷 μg/kg <1.5 <1.5 <1.5 616 否 1,2-二氯丙烷 μg/kg <1.1 <1.1 <1.1 5 否 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 10 否 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 6.8 否 四氯乙烯 μg/kg <1.4 <1.4 <1.4 53 否 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg <1.3 <1.3 <1.3 840 否 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 2.8 否 三氯乙烯 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 2.8 否 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 0.5 否 氯乙烯 μg/kg <1.0 <1.0 <1.0 0.43 否 苯 μg/kg <1.9 <1.9 <1.9 4 否 氯苯 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 270 否 1,2-二氯苯 μg/kg <1.5 <1.5 <1.5 560 否 1,4-二氯苯 μg/kg <1.5 <1.5 <1.5 20 否 乙苯 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 28 否 苯乙烯 μg/kg <1.1 <1.1 <1.1 1290 否 甲苯 μg/kg <1.3 <1.3 <1.3 1200 否 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 163 否 邻二甲苯 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 222 否 硝基苯 μg/kg ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 34 否 苯胺 μg/kg <1.0 <1.0 <1.0 92 否 2-氯酚 μg/kg ＜0.06 ＜0.06 ＜0.06 250 否 苯并[a]蒽 μg/kg ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 5.5 否 苯并[a]芘 μg/kg ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.55 否 苯并[b]荧蒽 μg/kg ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 5.5 否 苯并[k]荧蒽 μg/kg ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 55 否 䓛 μg/kg ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 490 否 二苯并[a, h]蒽 μg/kg ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.55 否 茚并[1,2,3-cd]芘 μg/kg ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 5.5 否 萘 μg/kg ＜0.09 ＜0.09 ＜0.09 25 否 根据监测数据和筛选结果，各监测点污染物浓度均低于《土壤坏境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018）第二类用地评价标准的筛选值，无需列入关注污染物，项目厂区土壤环境质量现状较好。 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 3.2.1环境空气 本项目所在地环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。 3.2.2地表水环境 本项目附近的地表水为亭址港，位于本项目东北侧884m处，根据杭嘉湖平原河网流域水功能区水环境功能区划分方案，亭址港（龙兴闸—螺蛳桥)的水功能区为亭址港余杭工业用水区，水质目标为Ⅳ类，水环境功能区是工业用水区，不属于饮用水源保护区。 3.2.3声环境 本项目位于浙江省杭州市余杭区运河街道南栅口2号2幢202室，根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》本项目位于201，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 据现场踏勘，本项目的主要环境保护目标见表3-6，详见附图2。 表3-6 项目周边环境保护目标一览表 类别 序号 敏感点名称 坐标/m 保护对象 保护内容 相对厂址方位 相对厂界距离 环境功能区 X Y 水 1 陆水湾港 30.460803 120.298761 河流 水质 南 89m Ⅳ类 2 亭址港 30.468478 120.304444 河流 水质 东北 884m Ⅳ类 大气 3 南栅口社区居民点 30.462136 120.298642 居民区 人群 东 32m 二类区 4 杭州市余杭区林苑学校 30.461789 120.299225 学校 人群 东南 39m 5 费庄村居民点 30.462694 120.310472 居民区 人群 东 1100m 6 余杭区运河第一幼儿园 30.464539 120.317153 学校 人群 东 1900m 7 华鼎公寓 30.447222 120.313056 居民区 人群 东南 2000m 8 华惠家园 30.449722 120.311944 居民区 人群 东南 1800m 9 余杭区临平第五小学总校区 30.444167 120.319333 学校 人群 东南 2700m 10 工农社区居民点 30.454167 120.301389 居民区 人群 南 870m 11 双林小学 30.454444 120.301778 学校 人群 南 860m 12 横塘村居民点 30.445611 120.301194 学校 人群 南 1800m 13 临平第二幼儿园 30.443611 120.294722 学校 人群 南 2000m 14 合丰社区居民点 30.443333 120.285111 居民区 人群 西南 2600m 15 玲珑香榭 30.457417 120.294444 居民区 人群 西南 600m 16 嘉丰万悦城 30.461667 120.296667 居民区 人群 西 124m 17 杭州市余杭区育蕾学校 30.460556 120.292222 学校 人群 西 590m 18 章家河社区居民点 30.457167 120.285611 居民区 人群 西 1300m 19 乾南家苑居民点 30.455556 120.277500 居民区 人群 西 2200m 20 亭趾村居民点 30.465308 120.294889 居民区 人群 西北 510m 21 滩里村居民点 30.467667 120.288889 居民区 人群 西北 1100m 22 运河第一幼儿园 30.469444 120.280722 学校 人群 西北 1800m 23 南横港社区居民点 30.477444 120.287000 居民区 人群 西北 2000m 24 圣塘河社区居民点 30.477778 120.293889 居民区 人群 北 2000m 25 明智村居民点 30.479167 120.301667 居民区 人群 东北 2400m 26 运河一幼 30.482778 120.314333 居民区 人群 东北 2700m 27 亭址实验小学 30.467583 120.300778 学校 人群 东北 638m 声 28 南栅口社区居民点 30.460917 120.299050 居民区 人群 南 32m 2类 29 杭州市余杭区林苑学校 30.461789 120.299225 学校 人群 东南 39m

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境质量标准 4.1.1环境空气 项目所在区域环境空气属于二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称 平均时间 二级浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 ug/m3 GB3095-2012 二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 1小时平均 200 日最大8小时平均 160 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4.1.2地表水环境 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该区域属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水功能区，该水环境功能区适用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：除pH外，均为mg/l 分类 项目 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 pH（无量纲） 6～9 DO ≥ 饱和率90%（或7.5） 6 5 3 2 高锰酸盐指数 ≤ 2 4 6 10 15 氨氮 ≤ 0.15 0.5 1.0 1.5 2.0 总磷（以P计） ≤ 0.02 0.1 0.2 0.3 0.4 4.1.3声环境 运营期：项目所在区域为2类声环境功能区，厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 区域 标准值dB(A) 昼间 夜间 2类 60 50 4.1.4土壤环境 本环评关注污染物筛选优先选用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)“表 1 建设用地土壤污染风险筛选值(基本项目)”中的45个因子。 表4-4《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) 污染物项目 第二类用 地筛选值mg/kg 重金属和无机物 砷 60 镉 65 六价铬 7.5 铜 18000 铅 800 汞 38 镍 900 挥发性有机物 四氯化碳 2.8 氯仿 0.9 氯甲烷 37 1,1-二氯乙烷 9 1,2-二氯乙烷 5 1,1-二氯乙烯 66 顺-1,2-二氯乙烯 596 反-1,2-二氯乙烯 54 二氯甲烷 616 1,2-二氯丙烷 5 1,1,1,2-四氯乙烷 10 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 四氯乙烯 53 1,1,1-三氯乙烷 840 1,1,2-三氯乙烷 2.8 三氯乙烯 2.8 1,2,3-三氯丙烷 0.5 氯乙烯 0.43 苯 4 氯苯 270 1,2-二氯苯 560 1,4-二氯苯 20 乙苯 28 苯乙烯 1290 甲苯 1200 间二甲苯+对二甲苯 163 邻二甲苯 222 半挥发性有机物 硝基苯 34 苯胺 92 2-氯酚 250 苯并[a]蒽 5.5 苯并[a]芘 0.55 苯并[b]荧蒽 5.5 苯并[k]荧蒽 55 䓛 490 二苯并[a, h]蒽 0.55 茚并[1,2,3-cd]芘 5.5 萘 25 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.2污染物排放标准 4.2.1废气排放标准 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。 表4-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级（kg/h） 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120(其它) 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 4.2.2废水排放标准 本项目废水为生活污水。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政管网经杭州七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。标准见表4-6。 表4-6 GB8978-1996《污水综合排放标准》 单位：mg/L（pH除外） 污染物 pH 悬浮物 CODCr 氨氮 三级标准 6～9 400 500 35① （GB18918-2002）一级A标准 6～9 10 50 5(8)② 注：①参照执行浙江省DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》要求； ②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.2.3噪声排放标准 本项目营运期，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，详见表4-7。 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类区 60 50 4.2.4固体废物控制标准 本项目产生的固废为一般工业固废。一般工业固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及其修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 4.3总量控制 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号），纳入排放总量控制的污染物为化学需氧量（COD Cr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）。 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案的通知》（浙政发[2013]59号）、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市2017年大气污染防治实施计划的通知》（杭政办函[2017]60号），纳入排放总量控制的废气污染物为二氧化硫、氮氧化物烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）。 结合上述总量控制要求及本项目工程特点，企业纳入总量控制污染因子为：CODCr、氨氮。 表4-8总量控制指标排放情况 单位：t/a 污染物名称 CODcr NH3-N 污染物原审批核定排放量 0.01148 0.00287 以新带老“削减量 0.01148 0.00287 本项目污染物达标排放量 0.012 0.0012 总排放量 0.012 0.0012 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。因此本项目不需区域替代削减。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1 营运期污染因子及源强分析 5.1.1工艺流程简述 本项目主要从事生产加工丝织品、纺织品、雪尼尔纱，具体生产工艺及工艺流程简述分析如下。 ①雪尼尔纱工艺： 图5-1 雪尼尔纱工艺流程及产污点位图 工艺流程简述： 槽筒：外购粘胶纤维、涤纶纱使用槽筒车将管纱卷绕成筒子纱。 并线：将整理好的筒子纱使用摇绞机进行并线。 雪尼尔纱机：将并线后的原料使用雪尼尔纱机纺制成雪尼尔纱。 槽筒：将雪尼尔纱使用槽筒机绕成筒子状。 检验、成品：人工检验后出品。 ②纺织品（沙发布）工艺： 图5-2 纺织品（沙发布）工艺流程及产污点位图 工艺流程简述： 并线：外购涤纶纱、棉纱、雪尼尔纱使用摇绞机进行并线。 织造：将并线好的原料进行外加工。 检验、成品：人工检验后出品。 ③丝织品（真丝布）工艺： 图5-3 丝织品（真丝布）工艺流程及产污点位图 工艺流程简述： 织造:外购真丝进行外加工。 检验、成品：外加工织造后的真丝人工进行检验后出品。 注：本项目无染整、水洗等工艺。 5.1.2主要污染工序及污染因子识别 1、废气 本项目废气主要为生产过程中产生的纤尘。 2、废水 本项目产生的废水主要为员工生活污水。 3、固废 本项目固废主要为生产过程中产生的边角料、残次品、纱头线脚、收集的纤尘、废包装材料和生活垃圾。 4、噪声 本项目噪声源主要是设备运行时的噪声。 5.1.3废气 本项目废气主要为生产过程中产生的纤尘。 项目在槽筒、并线等过程中会有少量纤尘产生，纤尘主要成分为棉絮等无毒物质。预计纤尘产生量按原料用量的0.01％，项目涤纱、粘胶纤维、棉纱等年用量共600吨，则纤尘的产生量为0.06t。 建议企业在生产车间纤尘易发生车间分别安装水空调，加强车间的通风换气。安装水空调后90％纤尘沉降地面，做固废处理，产生量为0.054t/a；10％纤尘无组织排放，产生量为0.006t/a，及0.003kg/h（按每年生产300天，每天7小时计），则产生的少量纤尘对周围的环境影响较小。 5.1.4废水 本项目产生的废水主要为员工生活污水。 企业搬迁后员工为20人，年生产300天，且厂区内不设食堂，不设宿舍，员工用水量按50L人·d计，则生活用水量约为300m3/a，产污系数取0.8，则新增生活污水产生量约240m3/a，生活污水中主要污染物CODcr、NH3-N的浓度分别取400mg/L、30mg/L，则生活污水中主要污染物产生量为CODcr0.096t/a、NH3-N0.00726t/a。 【污染防治措施】：废水主要为职工生活废水，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政管网经杭州七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后汇入钱塘江。污水的排放浓度按七格污水处理厂的一级A标准值计，即CODCr：50mg/L、NH3-N：5mg/L，则排放量分别为CODCr0.012t/a，NH3-N0.0012t/a。 5.1.5固体废物 本项目固废主要为生产过程中产生的边角料、残次品、收集的纤尘、纱头线脚、废包装材料和生活垃圾。 边角料、残次品、纱头线脚：产生量约2t/a，收集后外卖给正规的物资回收公司回收综合利用。 2、收集的纤尘：产生量约0.054t/a，收集后由当地环卫部门统一清运。 3、废包装材料：产生量约1t/a，收集后出售给相关厂家进行综合利用。。 4、生活垃圾：项目劳动定员20人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，年产生量3t。生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运。 建设项目副产物产生情况汇总表详见表5-1。 表5-1建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 1 边角料、残次品、纱头线脚 生产过程 固态 纱线 2t/a 2 收集的纤尘 生产过程 固态 涤纶、棉 0.054t/a 3 废包装材料 生产过程 固态 纸、塑 1t/a 4 生活垃圾 员工生活 固态 生活垃圾 3t/a 根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固体废物属性判定详见表5-2。 表5-2 副产物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成份 最终去向 是否固废 判定依据 1 边角料、残次品、纱头线脚 生产过程 固态 纱线 收集后外卖 是 4.2(a) 2 收集的纤尘 生产过程 固态 涤纶、棉 收集后由环卫部门统一清运 是 4.2(a) 3 废包装材料 生产过程 固态 纸、塑 收集后外卖 是 4.1(h) 4 生活垃圾 员工生活 固态 生活垃圾 收集后由环卫部门统一清运 是 3.1 对于建设项目产生的固废，根据《国家危险废物名录》（2016 版）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-3。 表5-3 危险废物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 边角料、残次品、纱头线脚 生产过程 否 / 2 收集的纤尘 生产过程 否 / 3 废包装材料 生产过程 否 / 4 生活垃圾 员工生活 否 / 本项目固体废物分析结果汇总表详见表5-4。 表5-4 本项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 属性 废物代码 预测产生量（t/a） 1 边角料、残次品、纱头线脚 生产过程 固态 纱线 一般固废 / 2 2 收集的纤尘 生产过程 固态 涤纶、棉 一般固废 / 0.054 3 废包装材料 生产过程 固态 纸、塑 一般固废 / 1 4 生活垃圾 生产过程 固态 生活垃圾 一般固废 / 3 5.1.6噪声 本项目噪声主要为机械设备产生的运行噪声。根据类比同类型企业，各设备噪声产生情况见表5-5。 表5-5 项目主要噪声声级 单位：dB 序号 设备名称 噪声源强 备注 1 480锭雪尼尔机 75-85 噪声测量点距离设备1m处 2 60锭槽筒车 70-80 噪声测量点距离设备1m处 3 摇绞机 70-80 噪声测量点距离设备1m处 5.1.7迁扩建前后主要污染物的变化情况 表5-6 迁扩建前后企业主要污染物源强变化一览表 污染类型 污染物名称 原审批核定排放量（t/a） 以新带老削减量（t/a） 迁扩建项目 排放量（t/a） 总排放量（t/a） 排放增减量（t/a） 废气 纤尘 0.03 0.03 0.006 0.006 -0.024 废水 水量 191.25 191.25 240 240 +48.75 CODCr 0.01148 0.01148 0.012 0.012 +0.00052 NH3-N 0.00287 0.00287 0.0012 0.0012 -0.00167 固废 边角料、残次品、纱头线脚 0 0 0 0 0 收集的纤尘 0 0 0 0 0 废包装材料 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 处理后排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产过程 | 纤尘 | 0.06t/a | 无组织排放量： 0.006t/a；0.003kg/h |
| 废水 | 生活污水 | 水量 | 240m3/a | 240m3/a |
|  |  | CODCr | 400mg/L，0.096t/a | 50mg/L，0.012t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.00726t/a | 5mg/L，0.0012t/a |
| 固体 废物 | 生产过程 | 边角料、残次品、纱头线脚 | 2t/a | 0t/a |
|  |  | 收集的纤尘 | 0.054t/a | 0t/a |
|  |  | 废包装材料 | 1t/a | 0t/a |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 0t/a |
| 噪声 | 本项目噪声主要为生产设备运行噪声，噪声范围为70~85dB(A)，详见表5-5。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目位于浙江省杭州市余杭区运河街道南栅口2号2幢202室，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。项目生产厂房为租用杭州余杭永盛绸厂提供的闲置厂房，建筑面积为300m2，无须新征土地，无施工期环境污染，因此项目建设不存在建设期占用耕地、破坏植被、水土流失以及破坏原有生态系统等生态影响。项目运营期间经营范围生产加工丝织品、纺织品、雪尼尔纱，污染物产生量较少，只要企业落实本报告提出的污染治理措施，则项目的实施对区域生态环境的影响较小。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 项目生产厂房为杭州余杭永盛绸厂提供的闲置厂房，建筑面积为300m2，无须新征土地，无施工期环境污染。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目废气主要为生产过程中产生的纤尘。 项目在槽筒、并线等过程中会有少量纤尘产生，纤尘主要成分为棉絮等无毒物质。预计纤尘产生量按原料用量的0.01％，项目涤纱、粘胶纤维、棉纱等年用量共600吨，则纤尘的产生量为0.06t。 安装水空调后90％纤尘沉降地面，做固废处理，产生量为0.054t/a；10％纤尘无组织排放，产生量为0.006t/a，及0.003kg/h（按每年生产300天，每天7小时计），则产生的少量纤尘对周围的环境影响较小。 本项目排放的颗粒物无组织排放浓度、排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 评价等级判断： 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 颗粒物 24小时平均 300 GB3095-2012二级标准 表7-2 面源参数表 编号 名称 面源长度/m 面源宽度/m 面源有效排放高度/m 年排放 小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/(kg/h) 1 颗粒物 21.2 14.2 6 2100 正常、 连续 0.003 表7-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 100万 最高环境温度 40 最低环境温度 -9 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表7-4估算模式预测的无组织排放废气情况汇总 排放方式 污染物名称 最大浓度点距源中心下风向距离D(m) 下风向预测浓度最大值Ci1(μg/m3) 最大预测浓度占标率Pmax(%) 生产车间 颗粒物 12 8.183 0.91 由上表可知，本项目产生的主要大气污染物中以以面源形式排放的颗粒物中最大落地浓度占标率最大的为P max =0.91%<1%，根据 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》的评价工作等级判据，确定本项目大气环境影响评价等级为三级，不进行进一步预测与评价。 表7-5建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a 500~2000t/a ＜500t/a 评价因子 颗粒物 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （ 2018 ）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 无 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （）h c非正常占标率≤100%□ c非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（ ） 有组织废气监测□ 无组织废气监测□ 无监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：（0.006）t/a VOCs：（/）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 在此基础上本项目废气对周边大气环境影响较小。 7.2.2水环境影响分析 本项目产生的废水主要为员工生活污水。 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政管网经杭州七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后汇入钱塘江。污水的排放浓度按七格污水处理厂的一级A标准值计，即CODCr：50mg/L、NH3-N：5mg/L，则排放量分别为CODCr0.012t/a，NH3-N0.0012t/a。 本项目废水为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HI2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染物。 1、水污染控制措施有效性评价 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政管网经杭州七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后汇入钱塘江。七格污水处理厂废水接管标准为：COD500mg/L、NH3-N35mg/L。根据项目工程分析及污染防治对策分析，本项目外排废水水质可符合污水处理厂接管标准，可以纳入市政管网经杭州七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后汇入钱塘江。 2、依托污水处理设施的环境可行性评价 经调查，杭州七格污水处理厂位于市区至下沙经济技术开发区迎宾路南侧， 下沙七格村内，该污水处理厂处理后污水排入钱塘江。目前七格污水处理厂一~ 三期工程均已正常投运，总处理规模为120万m3/d，四期工程筹建中。根据浙江省环保厅公布的浙江省污水处理厂信息公开数据，2018年11、12月份该厂排放口出水水质满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准的A标准，具体监测结果见下表。 表7-6七格污水处理厂出水水质情况表 单位:mg/L，pH 除外 本项目废水排放量为0.8t/d，废水日排放量仅占污水处理厂废水处理能力的0.00007%。同时经查，项目废水水质简单，对污水厂整体处理系统不会产生明显冲击影响。因此在废水正常排放情况下，本项目废水接入城市污水管网后送七格污水处理厂处理，不会对污水处理厂的正常运行产生不良影响。 综上所述，本项目废水经处理后能够达到纳管标准，接收项目废水的污水处 理厂处理能力较大，废水接管后不会对污水处理厂产生不良影响；废水经治理后 达标排放，不会对周围的地表水环境产生明显影响。 表7-7废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口 编号 排放口设置是 否符合要求 排放口 类型 污染治理设施 编号 污染治理设施 名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 CODcr、氨氮 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间 流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 WS001 化粪池 过滤、沉淀、厌氧消化 DW001 是 企业总排 表7-8废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万 t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L) 1 DW001 120.298639 30.461881 0.024 进入七格污水处理厂 间断排放，排放期间 流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 8:00-17:00 七格污水处理厂 CODcr 50 2 DW001 120.298639 30.461881 间断排放，排放期间 流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 8:00-17:00 NH3-N 5 表7-9 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 CODcr 污水综合排放标准（GB8978-1996） 500 2 DW001 NH3-N 参照执行浙江省DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》要求 35 表7-10 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/(mg/L) 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 CODcr 50 0.00004 0.012 2 DW001 NH3-N 5 0.000004 0.0012 全厂排放口合计 CODcr 0.012 氨氮 0.0012 在此基础上本项目废水对周边地表水环境影响较小。 7.2.3固体废物影响分析 根据工程分析可知，本项目副产物主要为生产过程中产生的边角料、残次品、纱头线脚、废包装材料和生活垃圾。项目固废利用处置方式详见表7-10。 表7-11项目固废利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 形态 主要成分 属性(危险废物、一般固废或待分析鉴别) 废物代码 处置情况 是否符合要求 1 边角料、残次品、纱头线脚 生产过程 固态 纱线 一般固废 / 收集后外卖给正规的物资回收公司回收综合利用 符合 2 收集的纤尘 生产过程 固态 涤纶、棉 一般固废 / 由当地环卫部门统一清运 符合 2 废包装材料 生产过程 固态 纸、塑 一般固废 / 收集后出售给相关厂家进行综合利用。 符合 3 生活垃圾 员工生活 固态 生活垃圾 一般固废 / 由当地环卫部门统一清运 符合 综上，本项目各类固体废物均可得到有效处置。 在采取上述措施后，项目产生的固体废物不会对周边环境造成不利影响。 7.2.4声环境影响分析 本项目主要噪声源为车间生产设备在运转过程产生的噪声。设备噪声强度为70-85dB(A)。 为预测噪声对周围环境产生的影响，本环评采用整体声源法进行预测。该模型的基本指导思想是将整个生产车间看作一个声源，称为整体声源，预先求得其声功率级 Lw，然后计算传播过程中各种因素造成的衰减 ΣAi，再求得预测声点 P 的噪声级 Lp。整体声源的声功率和受声点的噪声级可分别由下式求得： Lp＝Lw-ΣAi (1) 式中： Lp——受声点的声级， dB(A)； ΣAi——声源在传播过程中的衰减之和，dB(A)。 Lw＝Lpi＋10Lg(2S) (2) Lpi＝LR－ΔLR (3) ΔLR＝10Lg(l/τ) (4) 式中： Lpi——各测点声压级的平均值，dB(A)； LR——生产车间平均噪声级，dB(A)； ΔLR——生产车间平均屏蔽减少量，dB(A)； S——生产车间的面积，m2； Τ——生产车间围护结构的平均透声系数。 噪声在传播过程中的衰减 ΣAi 包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减，由于后二项的衰减值很小，可忽略，故： ΣAi＝Aα＋Ab 距离衰减： Aα＝10Lg(2πr2) (5) 其中： r——整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减主要考虑营运场所衰减。根据类比资料，有门窗设置的构筑物其隔声量一般为10~25 dB，预测时取20dB ；构筑物无门窗设置，其隔声量一般为20~40 dB，预测时取30dB。 根据以上所给出的噪声预测模式预测得到的结果如下： 表7-12整体声源的平均噪声级（dBA） 车间名称 车间面积（m2） 车间平均噪声级 声功率级 墙体隔声 厂区 300 77.5 105.3 20 表7-13 整体声源噪声排放值 预测点 东 南 北 南栅口社区居民点 杭州市余杭区林苑学校 南栅口村委 整体声源中心与预测点距离（m） 生产车间 10.6 7.1 7.1 37 55 53 整体声源噪声排放值[dB(A)] 贡献值 56.8 60.3 60.3 46.0 42.5 42.8 背景值 / / / 51.3 49.2 50.1 预测值 / / / 52.4 50 50.8 达标/超标情况 达标 超标 超标 达标 达标 达标 根据预测结果可知：本项目实施后，项目东侧厂界昼间噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，北侧南栅口社区居民点、东南侧杭州市余杭区林苑学校昼间噪声排放达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。项目南侧、北侧厂界昼间噪声排放不能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。 为了确保项目投产后厂界噪声达标，提出以下防治措施： 参照《浅谈环评工业项目中的噪声污染防治措施》可知，通过车间墙体布置吸隔声材料进行消声，可使车间的噪声下降10～15dB；参照《纺织企业噪声设计的探讨》可知，采用双层隔声门窗，噪声衰减值一般为2～4dB；本项目车间墙体布置吸隔声材料后，降噪效果在12dB。 表7-14 上措施后整体声源噪声排放值 车间名称 车间面积（m2） 车间平均噪声级 声功率级 墙体隔声 厂区 300 77.5 105.3 32 表7-15 上措施后整体声源噪声排放值 预测点 东 南 北 南栅口社区居民点 杭州市余杭区林苑学校 南栅口村委 整体声源中心与预测点距离（m） 生产车间 10.6 7.1 7.1 37 55 53 整体声源噪声排放值[dB(A)] 贡献值 44.8 48.3 48.3 34.0 30.5 30.8 背景值 / / / 51.3 49.2 50.1 预测值 / / / 51.4 49.3 50.2 达标/超标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 综上，要求企业建成后实施的防治措施如下： ①企业在生产过程中关闭门、窗，对车间墙体布置吸隔声材料，安装双层隔声门窗。 ②加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 ③要求做好员工的个人防护工作，减轻噪声对员工的影响。 只要落实上述噪声防治措施后，本项目运营期间四侧厂界昼间噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 7.2.5地下水影响分析 评价等级判定：依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表，本项目为金属制品业，且应编制报告表，对照《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）附录A中可知O纺织化纤120纺织品制造中编制报告表的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 本项目系利用现有厂房进行生产，正常情况下本项目整个过程中不产生生产废水；不存在产生淋虑水的可能，不会对所在地的土壤和地下水造成污染。且从项目的实际特点来看，可能造成地下水环境影响的污染来源主要为化粪池、管道衔接装置和危险固废等。 （1）对地下水的影响分析 本项目生产车间地面均进行硬化处理，且企业位于二楼，不直接与地面接触，项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政管网经杭州七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后汇入钱塘江，不会对周边地下水环境造成明显影响。企业应做好生活污水的收集工作，并做好管道的防渗处理。此外，项目化粪池也须做好防渗措施，并设置截流沟。 在做好以上措施的情况下，类比同类企业，本项目对地下水的影响不大。 （2）地下水污染防治对策与建议 企业采取以下措施，以减轻对地下水的污染。 ①源头控制措施：项目各类废气均可达标排放，废水达标排放，各类固态废物能够得以妥善处置，有效的减少了污染物的排放量。 ②分区防治措施： 项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统。 企业运营过程中，要确保将产生的生活污水全部接入化粪池处理，避免给土壤和地下水造成污染。 项目固体废物设置专门的固废仓库，并做好仓库的地面硬化、防渗处理。 另外，鉴于本项目不以地下水作为供水水源，项目周边也无对项目建设敏感的水源地，本次评价认为项目在采取了有效的地下水防护措施后，不会对区域地下水产生明显影响，不会影响区域地下水的现状使用功能，故本项目不进行地下水评价。 7.2.6土壤影响分析 1、土壤环境影响评价等级判定 依据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为C17纺织业，对照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中注1可知，本项目属于制造业中的纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造，本项目无制革、毛皮鞣制，无化学纤维制造，无洗毛、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品，无湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造，不使用有机溶剂的制鞋业，因此项目类别为Ⅲ类。建设项目占地规模划分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。 根据污染影响敏感程度分级，见下表： 表7-16污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-17。 表7-17污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 本项目占地面积为300m2，占地规模为小型；项目周边50m范围内有居民、学校，因此本项目敏感程度为敏感。根据上表可知，Ⅲ类小型项目、敏感，土壤评价等级为三级。 2、土壤环境影响识别 根据工程分析，本项目不涉及地面漫流的情况，可能发生影响的是大气沉降。本项目土壤环境影响类型与影响途径识别见表7-18，本项目土壤环境影响源及影响因子识别见表7-19。 表7-18土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 运营期 √ / / 表7-19土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 生产车间 并线、加工、雪尼尔机 大气沉降 纤尘 颗粒物 -- 地面漫流 -- -- -- 垂直入渗 -- -- -- 其他 -- -- -- 3、本项目对周边土壤环境的影响分析 预测与评价方法：根据土壤导则8.7.4：评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。本项目采用定性描述进行预测评价。 定性描述：本项目应将一般固废收集后由正规物资单位回收，生活垃圾产生量生活垃圾由环卫部门统一清运处理；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中的三级标准后纳入市政管网。正常情况下，做好以上措施不会对周边环境造成影响。本项目废气主要为纤尘，在大气中扩散，遇雨水沉降到地面。经工程分析，废气排放量较少，且达标排放，对周边环境影响较小，且根据现状监测，项目所在地土壤质量现状较好，因此影响较小。 综上所述，本项目对周边土壤环境影响较小。 表7-20土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型(；生态影响型(；两者皆有( 土地利用类型 建设用地(；农用地(；未利用地( 土地利用类型图 占地规模 （0.03）hm2 敏感目标信息 敏感目标（南栅口社区居民点）、方位（南）、距离（32m）；（杭州市余杭区林苑学校）、方位（东）、距离（39m） 影响途径 大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他（） 全部污染物 颗粒物 特征因子 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类( 敏感程度 敏感(；较敏感(；不敏感( 评价工作等级 一级(；二级(；三级( 现状调查内容 资料收集 a)(；b)(；c)(；d)( 理化特征 同附录C 现状监测点位 占地范围 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 3 0 0-0.02m 柱状样点数 0 0 / 现状监测因子 GB36600中的基本项目 现状评价 评价因子 GB36600中的基本项目 评价标准 GB15618(；GB36600(；表D.1(；表D.2(；其他（） 现状评价结论 根据监测数据和筛选结果，各监测点污染物浓度均低于《土壤坏境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018）第二类用地评价标准的筛选值，项目厂区土壤环境质量现状较好。 影响预测 预测因子 预测方法 附录E(；附录F(；其他（定型描述） 预测分析内容 影响范围（） 影响程度（） 预测结论 达标结论：a)(；b)(；c)( 不达标结论：a)(；b)( 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 本项目对周边土壤环境影响较小，土壤环境影响可接受 注1：“(”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作等级的，分别填写自查表

表7-21地表水评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 (；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 (；其他 □ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ( | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | NH3-N、CODMn、总磷、DO |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 (；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 (；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 (；不达标 ( 水环境保护目标质量状况 □：达标 (；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 ( 不达标区 ( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 (；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | CODcr | 0.012 | 50 |
|  |  | 氨氮 | 0.0012 | 5 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 ( | 手动 □；自动 □；无监测 ( |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受 (；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产过程 | 纤尘 | 建议企业在生产车间纤尘易发生车间分别安装水空调，加强车间的通风换气。 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政管网经杭州七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后汇入钱塘江。 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 边角料、残次品、纱头线脚 | 收集后外卖给正规的物资回收公司回收综合利用。 | 资源化 无害化 |
|  |  | 收集的纤尘 | 收集后，由当地环卫部门统一清运。 |  |
|  |  | 废包装材料 | 收集后出售给相关厂家进行综合利用。 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，由当地环卫部门统一清运。 |  |
| 噪声 | ①企业在生产过程中关闭门、窗，对车间墙体布置吸隔声材料，安装双层隔声门窗。 ②加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 ③要求做好员工的个人防护工作，减轻噪声对员工的影响。。 | 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 |

# 九、结论与建议

9.1结论 9.1.1项目概况 杭州雪珂纺织品有限公司，成立于2014年1月，现地址位于浙江省杭州市余杭区运河街道南栅口2号2幢202室，经营范围为生产加工丝织品、纺织品、雪尼尔纱。 2014年至今，企业环评情况如下： 2004年1月企业向当地环保局提交了《杭州雪珂纺织品有限公司新建年产350吨雪尼尔纱、纺织品、丝织品生产线项目环境影响报告表》，当地环保部门以“环评批复[2014]19号”文件出具了该项目的环保审批意见。该项目地址位于：余杭区崇贤街道大安村潘家塘48号，项目建成后设计年生产能力：年产350吨雪尼尔纱、纺织品、丝织品。该项目未进行环保验收。 后于2014年1月，企业向当地环保局提交了《杭州雪珂纺织品有限公司迁建项目环境影响报告表》，当地环保部门以“环评批复[2014]653号”文件出具了该项目的环保审批意见。该项目地址搬迁至余杭区崇贤街道运河路31-3号，项目建成后设计年生产能力：年产雪尼尔纱250吨、纺织品50吨、丝织品50吨。 该项目已通过环保验收，企业于2015年10月通过环保验收（余环验[2015] 2-83号），验收时实际生产规模为年产雪尼尔纱250吨。 现如今企业因自身发展原因，决定搬迁至浙江省杭州市余杭区运河街道南栅口2号2幢202室，租用杭州余杭永盛绸厂所有的闲置厂房，建筑面积为300m2，且原地不再生产，项目建成后经营范围不变，新增部分设备，同时扩大产能，项目建成后生产规模变为年产雪尼尔纱500吨、纺织品100吨、丝织品100吨。 表9-1 企业已批项目情况 序号 项目名称 建设规模 审批文号 验收情况 备注 项目建成后，全厂规模 1 杭州雪珂纺织品有限公司建设项目 年产350吨雪尼尔纱、纺织品、丝织品 环评批复[2014]19号 未验收 / 2 杭州雪珂纺织品有限公司迁建项目环境影响报告表 年产雪尼尔纱250吨、纺织品50吨、丝织品50吨 环评批复[2014]653号 已通过环保验收（余环验[2015] 2-83号） / 合计（已批总产能） 年产雪尼尔纱250吨、纺织品50吨、丝织品50吨 项目地理位置详见附图1，周边环境概况见附图2，周边环境实景照片见附图3，厂区平面布置详见附图4。 9.1.2污染物产排情况汇总 1、本项目污染物产排情况汇总 根据工程分析，本项目污染源强汇总见表9-2。 表9-2 项目污染源强汇总表 内容 类型 排放源 污染物 名称 处理前产生浓度及 产生量(单位) 处理后排放浓度及 排放量(单位) 废气 生产过程 纤尘 0.06t/a 无组织排放量：0.006t/a；0.003kg/h 废水 生活污水 水量 240m3/a 240m3/a CODCr 400mg/L，0.096t/a 50mg/L，0.012t/a NH3-N 30mg/L，0.00726t/a 5mg/L，0.0012t/a 固体 废物 生产过程 边角料、残次品、纱头线脚 2t/a 0t/a 收集的纤尘 0.054t/a 0t/a 废包装材料 1t/a 0t/a 员工生活 生活垃圾 3t/a 0t/a 噪声 本项目噪声主要为生产设备运行噪声，噪声范围为70~85dB(A)，详见表5-5。 9.1.3污染治理措施 本项目污染治理措施汇总及预期治理结果详见表9-3。 表9-3 项目污染治理措施汇总表 内容类型 排放源 污染物 名称 防治措施 预期治理效果 废气 生产过程 纤尘 建议企业在生产车间纤尘易发生车间分别安装水空调，加强车间的通风换气。 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 废水 职工生活 生活污水 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政管网经杭州七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后汇入钱塘江。 达标排放 固体 废物 生产过程 边角料、残次品、纱头线脚 收集后外卖给正规的物资回收公司回收综合利用。 资源化 无害化 收集的纤尘 收集后，由当地环卫部门统一清运。 废包装材料 收集后出售给相关厂家进行综合利用。 生活垃圾 集中收集后，由当地环卫部门统一清运。 噪声 ①企业在生产过程中关闭门、窗，对车间墙体布置吸隔声材料，安装双层隔声门窗。 ②加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 ③要求做好员工的个人防护工作，减轻噪声对员工的影响。 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 9.1.4环保投资估算 为保护环境，确保企业“三废”污染物达标排放以及清洁生产的要求，建设项目需投入一定比例的环保投资落实污染治理措施。经初步估算，本项目环保投资2.5万元，占总投资（312.14万元）的0.8%，具体环保投资估算见表9-4。 表9-4 本项目环保投资估算 环境污染防治项目 投资额（万元） 运 营 期 废水治理 化粪池 利用房东设施 废气治理 水空调设施 1 固废治理 固废定点、分类收集、委托处理 0.5 噪声治理 隔声降噪、减振措施 1 合计 2.5 9.1.5环境质量现状结论 1、环境空气：项目所在区域属于环境空气质量不达标区，项目所在地环境空气质量不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、地表水环境：由表3-3评价结果可知，亭址港金锁桥监测断面地表水四项监测指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值要求。因此本项目所在地地表水环境质量现状较好。 3、声环境：由表3-4可知，项目厂界昼间噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值要求。因此，项目所在地昼间声环境质量现状较好。 9.1.6项目环境影响分析结论 1、大气环境影响 本项目废气主要为生产过程中产生的纤尘。建议企业在生产车间纤尘易发生车间分别安装水空调，加强车间的通风换气。在此基础上，本项目对周围大气环境影响较小。 2、地表水环境影响 本项目产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政管网，送至七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后汇入钱塘江。 3、固体废物环境影响 废只要企业严格落实固废处置措施，搞好固废收集和分类存放，做好综合利用，则本项目产生的固体废弃物均可做到妥善处置，不会对建设地周围的环境带来污染。 4、声环境影响 根据预测结果可知：本项目实施后，项目厂界昼间噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。 为了确保项目投产后厂界噪声达标，提出以下防治措施： ①企业在生产过程中关闭门、窗，对车间墙体布置吸隔声材料，安装双层隔声门窗。 ②加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 ③要求做好员工的个人防护工作，减轻噪声对员工的影响。在此基础上，本项目设备运行噪声对周边环境影响较小。 9.2环保审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》规定，本项目环评审批原则符合性如下： 9.2.1建设项目环评审批原则符合性分析 1、建设项目环境功能区规划符合性分析 根据《余杭区环境功能区划》，本项目位于临平副城人居环境保障0110-Ⅳ-0-1属于人居环境保障区。 表9-5 环境功能区划符合性分析 类别 序号 环境功能区要求 本项目情况 是否符合要求 管控措施 1 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 本项目利用已有的闲置厂房实施。 符合 2 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。 本项目不新建厂房，不会对区内原有自然生态系统产生影响。本项目不影响河湖湿地景观和生态功能 符合 3 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 项目利用已有的闲置厂房实施。 符合 负面清单 1 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 本项目属于二类工业项目。 符合 2 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。 本项目属于二类工业项目，不新增工业用地，不新建厂房，符合污染物总量替代要求，控制污染物排放总量。本项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平 符合 3 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 本项目不属于畜禽养殖 符合 4 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 本项目污水经化粪池处理后纳入市政管网，无新建排污口。 符合 5 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 本项目利用已有厂房生产，不占用水域，不进行河湖堤岸改造。本项目不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 符合 根据以上分析，本项目的建设符合环境功能区规划要求。 2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准符合性分析 项目排放的各类污染物经采取妥善和合理的“三废”处理措施后，均能达到国家相关排放标准的要求，实现达标排放。 3、排放污染物符合主要污染物排放总量控制指标符合性分析 结合上述总量控制要求及本项目工程特点，企业纳入总量控制污染因子为：CODCr、氨氮。 表9-6总量控制指标排放情况 单位：t/a 污染物名称 CODcr NH3-N 污染物原审批核定排放量 0.01148 0.00287 以新带老“削减量 0.01148 0.00287 本项目污染物达标排放量 0.012 0.0012 总排放量 0.012 0.0012 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。因此本项目不需区域替代削减。 9.2.2建设项目环评审批要求符合性分析 1、清洁生产要求的符合性 本项目产生污染物较少且积极提倡固体废物的回收和综合利用，减少环境污染，积极推行废物资源化、减量化、无害化。因此，项目建设符合清洁生产原则。 2、水功能区、水环境功能区要求符合性 本项目附近的地表水为亭址港，亭址港位于本项目东北侧884m处，根据杭嘉湖平原河网流域水功能区水环境功能区划分方案，亭址港（龙兴闸—螺蛳桥)的水功能区为亭址港余杭工业用水区，水质目标为Ⅳ类，水环境功能区是工业用水区，不属于饮用水源保护区。 3、“三线一单”相符性分析 表9-7 “三线一单”符合性分析汇总 “三线一单” 符合性 生态保护红线 本项目位于临平副城人居环境保障区0110-Ⅳ-0-1属于人居环境保障区， 周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 环境质量底线 本项目附近声环境、地表水环境均能够满足相应的标准要求，大气环境超标，由于本项目排放的废气较少，且达标排放，对周边环境影响较小，因此符合环境质量底线要求。 资源利用上线 本项目生产过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 负面清单 本项目位于临平副城人居环境保障区0110-Ⅳ-0-1属于人居环境保障区，不属于该功能区的负面清单内。 9.2.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 1、土地利用总体规划、城乡规划的要求符合性 本项目地址位于浙江省杭州市余杭区运河街道南栅口2号2幢202室。根据业主提供的房产证、土地证可知，用地性质为工业用地，房屋性质为非住宅，故本项目建设符合余杭区土地利用规划和城镇建设规划。 2、产业政策符合性分析 本项目属于C17纺织业。①根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在限制类和淘汰类之列；②本项目生产工艺和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列；③本项目产品种类、规模和生产设备均不在浙江省经信委发布的《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012 年本）》之列；④根据《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2019 年本）》，本项目不属于其中的限制、淘汰类。因此，本项目建设基本符合国家、省市及余杭区相关产业政策要求。 9.3要求与建议 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下要求： 1、建设单位应重视环境保护工作，要配备环保管理员，认真负责建设项目的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理。 2、建设单位应加强清洁生产的宣传和措施的落实，选用先进的工艺、设备，落实节能、节电、节水措施，从生产的全过程控制污染，防范于未然；加强企业环境管理，以减少污染物排放，维护并提高企业的形象和良好发展。 3、项目厂区内应做好雨污分流、清污分流，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政管网，送至七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后汇入钱塘江。 4、企业必须妥善处理好各类固废的定点收集工作，做到分类收集、及时清运处理工作。 5、企业应加强日常对污染防治设施的维护，发现问题及时修复，减少事故排放产生的概率。 6、须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案、生产工艺、生产时间、生产规模组织生产，如有变更，应及时向余杭区环境保护管理部门申报。 9.4环评总结论 综上分析，年产雪尼尔纱500吨、纺织品100吨、丝织品100吨迁扩建项目在位于浙江省杭州市余杭区运河街道南栅口2号2幢202室的厂房内进行建设。项目建设符合环境功能区规划的要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标要求；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目具有较好的经济效益和社会效益，符合产业政策及相关规划要求，能做到清洁生产要求。 本报告认为，从环保角度分析本项目在项目所在地建设是可行的。