海宁中龙印染有限公司提升改造技改项目

环境影响报告书

（报批稿）

杭州市环境保护有限公司

2020年5月

目   录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3环境影响评价的工作过程	2

1.4分析判定情况	4

1.5评价关注的主要环境问题及环境影响	5

1.6报告书主要结论	6

2总则	7

2.1编制依据	7

2.2评价因子与评价标准	7

2.3评价工作等级及评价范围	14

2.4环境保护目标	18

2.5相关规划及环境功能区划	21

3建设项目工程分析	29

3.1现有项目概况	29

3.2项目工程概况	58

3.3影响因素分析	63

3.4污染源强核算	71

3.5总量控制	89

4环境现状调查与评价	91

4.1自然环境现状调查与评价	91

4.2 区域相关基础设施配套情况	94

4.3环境质量现状调查与评价	98

4.4区域污染源调查	109

5环境影响预测与分析	110

5.1环境空气影响预测评价	110

5.2地表水环境影响预测与评价	123

5.3地下水影响预测与评价	128

5.4声环境影响预测与评价	139

5.5固体废弃物影响预测与评价	142

5.6土壤环境影响分析	143

5.7环境风险影响预测与评价	148

5.8 退役期环境影响分析	154

6环境保护措施及其可行性论证	155

6.1废水污染防治措施	155

6.2地下水污染防治措施	161

6.3废气污染防治措施	162

6.4噪声污染防治措施	165

6.5固体废弃物污染防治措施	166

6.6环境风险防范措施	167

6.7污染防治措施汇总	169

6.8环境保护投资核算	170

7环境影响经济损益分析	171

7.1项目实施后环境影响预测与环境质量现状比较	171

7.2环境影响后果经济损益核算	171

8环境管理与监测计划	172

8.1施工期环境管理	172

8.2运营期环境管理	172

8.3环境保护管理	175

8.4环境监测计划	176

9环境影响评价结论	179

9.1基本结论	179

9.2审批原则符合性分析	182

9.3环评总结论	188

附图

附图1项目地理位置图

附图2周边环境示意图

附图3地下水、地表水、声环境质量现状监测点位示意图

附图4土壤监测点示意图

附图5技改前厂区平面布置图

附图6技改后厂区平面布置图

附图7地表水环境功能区划图

附图8环境功能区划图

附图9 环境空气

附图10 卫生防护距离示意图

附件

附件1项目备案通知书

附件2企业营业执照副本

附件3 房产证、土地证

附件4原环评批复及验收文件

附件5企业排污许可证

附件6固废处置协议

附件7现有项目监测报告

附件8技改项目环境质量监测报告

附件9供热协议

附件10“零土地”技改备案承诺书

附件11关于环境影响文件信息公开的情况说明

附件12企业环保承诺书

附件13环评质量保证承诺书

附件14染料检测报告

附件15专家评审意见及修改说明

附表

附表1 建设项目环评审批基础信息表

1概述

## 1.1项目由来

海宁中龙印染有限公司是一家专业从事经编织物染色和后整理加工的实体企业，是海宁市龙头培育企业，公司前身是海宁丝绸印染厂，2004 年在马桥经编产业园区征地扩建，现厂址位于浙江海宁经编产业园区红旗路15号，现有职工410 人，三班制生产，年生产时间340天，由于公司成立时间较早，因历史原因，2002年之前无环评手续，后于2012年10月开始启动印染行业整治，并于2014年2月19日通过第一轮印染行业整治验收（海生态办发[2014]14号），根据公司历次环评审批情况，目前公司实际生产规模为年经编布染整30700t。

根据《振兴实体经济改造提升印染行业实施方案》（海政办发〔2018〕154号）、《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(浙政发〔2018〕35号)等文件要求，并结合企业发展需要，海宁中龙印染有限公司拟投资3150万元进行技改：拆除现有水煤浆导热油炉及配套设施，将现有定型机的加热方式改造为天然气直燃式定型。此外，淘汰现有5台高浴比溢流染缸、引进13台小浴比溢流染缸，2台定型机，同时对现有车间进行拆除重建，并优化厂区布局，技改项目实施后将新增4000t/a高档经编布染整的生产规模，该项目目前已经海宁市经济和信息化局备案（2020-330481-17-03-101486），技改后企业总产能将达年加工高档经编布染整34700t。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部 部令 第1号）的有关规定，本项目属于“六、纺织业”中的“20、纺织品制造”中的“有洗染整、脱胶工段的；产生缫丝废水、精炼废水的”的相关项目，此外，依据《浙江海宁经编产业园区“区域环评+环境标准”改革实施方案（试行）》，本项目不予降级，因此，本项目应编制环境影响报告书。

受海宁中龙印染有限公司委托，我单位技术人员在现场踏勘、工程分析和调研的基础上，编写了本项目环境影响评价报告书，嘉兴市生态环境局海宁分局于2020年5月8日在海宁召开了本项目技术评审视频会议，会后我单位根据专家咨询意见进行了认真修改，形成此报批稿，由建设单位报请审查。

## 1.2项目特点

- 本项目为技改项目，于企业现有厂区内实施，不新增用地，项目所在区域为马桥经编工业发展环境优化准入区。

- 本项目从事高档经编布染整加工，项目将拆除现有水煤浆导热油锅炉及配套设施，并对定型机加热方式进行改造升级，同时淘汰高浴比染缸，引进节能型染缸，项目的实施将有利于减少单位产品能耗及排污量。

（3）项目主要污染物为印染废水、定型废气，因此，本次评价主要关注上述环节废水及废气的治理，同时，本次技改项目将淘汰水煤浆导热油锅炉，因此，本项目还应关注锅炉房的退役过程的污染防治措施。

1.3环境影响评价的工作过程

本次评价具体流程如下图：

图1.3-1   环境影响评价工作程序图

本次环境影响评价的工作过程主要包括以下三个阶段：

第一阶段：调查分析和工作方案制定

①按照《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016）要求，受业主委托后，我单位研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划后，对项目开展了现状调查、初步工程分析和现场踏勘。

②根据项目特点，研究相关技术文件和其他有关文件，明确本项目的评价重点，识别环境影响因素、筛选评价因子，对项目进行工程分析。对项目选址地进行实地踏勘，对现有项目及周围地区气象、水文、项目所在地污染源分布情况进行了调查分析，确定环境保护目标、环评工作等级、评价范围和标准。

③制定工作方案

第二阶段：分析论证和预测评价

①收集建设地环境特征资料包括自然环境、区域规划、基础设施现状以及区域污染源情况。完成环境现状调查与评价章节。

②对建设项目进行详细工程分析。完成大气环境影响预测与评价、水环境影响预测与评价、声环境影响预测与评价等。

第三阶段：环境影响报告编制

①根据工程分析，提出环境保护措施，完成污染防治措施及其技术经济论证分析、列出本项目污染物排放清单。

②根据建设项目环境影响情况，提出施工期和运营期的环境管理及监测计划要求，完成环境管理与环境监测章节撰写。

③列明污染物排放清单，给出项目环境影响评价结论，编制完成环境影响评价报告书并送审。

④根据评审意见进行报告修改后报批。

## 1.4分析判定情况

（1）环境功能区划符合性判定

本项目位于浙江海宁经编产业园区红旗路15号，所在区域属于0481-Ⅴ-0-9马桥经编工业发展环境优化准入区，本项目属于纺织业，不在负面清单之列，项目技改后将提升企业的整体装备水平，各污染物排放量均未超出企业现有污染物指标核定范围，符合所在环境功能区划要求。

（2）土地利用规划和城乡总体规划符合性判定

本项目位于浙江海宁经编产业园区红旗路15号，项目用地性质为工业用地，符合土地利用要求，项目主要从事高档经编布的染整加工，属于该工业园区重点规划发展的产业，因此，本项目符合城乡总体规划要求。

（3）产业政策符合性判定

本项目从事高档经编布染整加工，不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制和禁止类项目，也不属于《市场准入负面清单（2019年版）》中的禁止类项目，此外，项目建设符合《浙江省印染产业环境准入指导意见（2016年修订）》要求。

因此，项目建设符合国家及地方产业政策。

（4）规划环评符合性判定

本项目位于浙江海宁经编产业园区红旗路15号，属于工业园区北区的东块。项目不新增用地，利用公司现有厂区从事高档经编布染色的生产加工，属于该区块重点规划发展的“经编及后整理深加工”产业，因此，本项目符合浙江海宁经编产业园区规划环评要求。

（5）“三线一单”符合性判定

本项目所在地属于0481-Ⅴ-0-9马桥经编工业发展环境优化准入区，不触及生态保护红线，不在负面清单之列。

本项目消耗的能源、水较少，不新增用地，不会突破地区能源、水、土地等资源利用上线。

此外，本项目的实施后对周围环境影响较小，不会改变区域环境质量现状，能满足“环环评[2016]150号”中对“环境质量底线”的要求。

综上，本项目符合“三线一单”的要求。

## 1.5评价关注的主要环境问题及环境影响

本项目为技改项目，根据项目的工程特点和污染特征，环评过程主要关注的环境问题及环境影响如下：

（1）废气

主要关注现有项目的废气治理现状以及本次技改项目营运期生产过程所产生的废气，重点分析废气源强、治理措施的可行性及对周边大气环境的影响。

（2）废水

地表水：本次评价重点分析废水处理设施以及回用设施依托可行性，经处理后的达标排放可行性以及总量控制的符合性。

地下水：主要分析项目对地下水的影响以及分区防渗的要求。

（3）噪声

关注营运期噪声是否可以达到相应的要求。重点分析噪声控制措施的可行性及厂界的达标可行性。

（4）固废

本次环评主要关注固废尤其是危废的产生情况、暂存要求和处理去向是否符合环保要求。

（5）环境风险

主要关注危化品的使用，如保险粉、天然气的使用以及废水、废气事故性排放环境风险的防控。

- 土壤

主要关注重点区域的土壤环境质量现状以及本次技改项目所涉及的污水站、危废仓库、废水输送管线等环节防腐防渗措施的落实。

## 1.6报告书主要结论

海宁中龙印染有限公司提升改造技改项目符合国家有关产业政策，项目建设不涉及生态保护红线、不会触及当地环境质量底线、未突破当地资源利用上线，且不在环境准入负面清单之列。同时该项目符合当地的土地利用规划、环境功能区划、城镇发展总体规划；采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，建成后能维持当地环境质量现状，环境风险事故的发生对环境的影响在可接受水平之内；项目建设符合公众参与要求，并且有利于促进地方经济的持续健康发展。

项目的建设会带来一定的“三废”排放，企业应认真落实本环评提出的各项污染防治对策，并严格执行环保“三同时”制度，尤其是落实好“三废”治理措施，最大限度削减污染物排放量，在此基础上，从环境保护角度出发，本项目的实施是可行的。

2总则

## 2.1编制依据

根据《关于改革区域项目环评编制有关事项的通知》（海环发〔2017〕111号）文件要求，编制依据章节不作要求，因此，本次环评未包含编制依据章节。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子

表2.2-1 评价因子一览表

| 序 | 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境 | pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP | CODcr、NH3-N、SS、色度 |
| 2 | 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃、油烟、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、SO2、NOx |
| 3 | 声环境 | LAeq | LAeq |
| 4 | 地下水 | 水位、pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、耗氧量、硫酸盐、总大肠菌群、六价铬、锑、汞、镉、镍、铅、铜。 | CODCr、NH3-N |
| 5 | 土壤环境 | pH、砷、汞、锑、镉、铬、铜、铅、镍、六价铬、石油烃（C10-C40）、VOCs、SVOC | / |
| 6 | 固体废物 | - | 一般固废、危险废物 |

注：土壤现状评价因子中的VOCs、SVOC指GB36600-2018中基本项

### 2.2.2 环境功能区划

（1）水环境功能区划

项目附近水体为麻泾港及其支流，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015 年）》，该区域水环境功能区为麻泾港海宁农业用水区，目标水质为Ⅲ类，具体见下表2.2-2：

表 2.2-2   水功能区、水环境功能区划

| 序号 | 水功能区 | 水环境功能区 | 流域 | 水系 | 范围 | 目标水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭嘉湖 112 | 麻泾港海宁农业用水区 | 农业用水区 | 太湖 | 杭嘉湖平原河网 | 江南大道~宁袁塘口 | Ⅲ |

（2）大气环境功能区划

根据《嘉兴市环境空气质量功能区划分图》，企业所在地属二类环境空气质量功能区。

（3）声环境功能区划

根据《海宁市声环境功能区划分方案》，声环境属于3类区。

（4）环境功能区划

根据《海宁市环境功能区划》（2015.10），本项目所在地属0481-Ⅴ-0-9马桥经编工业发展环境优化准入区。

### 2.2.3 评价标准

2.2.3.1环境质量标准

（1）大气

本项目所在区域属二类环境空气质量功能区，评价区域内的常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值，醋酸废气执行前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中对非甲烷总烃的限值规定，具体见下表2.2-3：

表2.2-3 大气环境质量标准限值

| 污染物名称 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | μg/m3 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （二级）及其修改单 |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 500 |  |
| PM10 | 年平均 | μg/m3 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | μg/m3 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 75 |  |
| NO2 | 年平均 | μg/m3 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| NOx | 年平均 | μg/m3 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 250 |  |
| TSP | 年平均 | μg/m3 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 300 |  |
| CO | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | mg/m3 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | μg/m3 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | mg/m3 | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》中对非甲烷总烃的限值规定 |
| 醋酸 | 一次值 | mg/m3 | 0.2 | 前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度 |
| NH3 | 1小时平均 | mg/m3 | 0.2 | HJ2.2-2018 |
| H2S | 1小时平均 | mg/m3 | 0.01 |  |

（2）地表水

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年批复），本项目附近水体为杭嘉湖112，环境地表水按地表水环境功能区划，属于III类水质功能区，地表水环境质量相应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见下表2.2.4：

表2.2-4 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（单位：除pH外、均为mg/L）

| 项目 | pH | DO | CODcr | BOD5 | TP | NH3-N | LAS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6~9 | ≧5 | ≦20 | ≦4 | ≦0.2 | ≦1.0 | ≦0.2 | ≦0.05 |

（3）地下水

本项目所在地地下水尚未分区，地下水水质参照执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体见下表2.2-5：

表2.2-5 地下水质量标准 单位：pH无量纲、总大肠菌群：CFU/100ml、其余mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 | 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 11 | 镉 | ≤0.005 |
| 2 | 耗氧量 | ≤3.0 | 12 | 镍 | ≤0.02 |
| 3 | 氨氮 | ≤0.5 | 13 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 4 | 总硬度 | ≤450 | 14 | 汞 | ≤0.001 |
| 5 | 硫酸盐 | ≤250 | 15 | 砷 | ≤0.01 |
| 6 | 氯化物 | ≤250 | 16 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 7 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 17 | 锑 | ≤0.005 |
| 8 | 铅 | ≤0.01 | 18 | 硝酸盐氮 | ≤20.0 |
| 9 | 铜 | ≤1.00 | 19 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 |
| 10 | 锌 | ≤1.00 | 20 | / | / |

（4）噪声

本项目位于浙江海宁经编产业园区，属3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准值见下表2.2-6：

表2.2-6 《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB（A）

| 类别 | 适用区域 | 昼间标准值 | 夜间标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域 | 65 | 55 |

（5）土壤

本项目所在地为工业用地，地块土壤环境质量执行《土壤环境质量—建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地的风险筛选值、管制值管控要求，此外，考虑到浙江省已发布《污染场地风险评估技术导则》（DB 33/T 892-2013），根据相关规定，本次调查过程中土壤污染风险筛选值兼顾上述两个标准，并从严执行，具体如下：

表2.2-7建设用地土壤污染风险筛选值和管制值  单位：mg/kg

| 污染物 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB36600-2018第二类用地 | DB 33/T 892-2013商服及工业用地 | 本次调查执行值 |  |
| 重金属和无机物 |
| 砷 | 7440-38-2 | 60① | 20 | 20 | 140 |
| 镉 | 7440-43-9 | 65 | 150 | 65 | 172 |
| 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 500 | 5.7 | 78 |
| 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 10000 | 10000 | 36000 |
| 铅 | 7439-92-1 | 800 | 1200 | 800 | 2500 |
| 汞 | 7439-97-6 | 38 | 14 | 14 | 82 |
| 镍 | 7440-02-0 | 900 | 300 | 300 | 2000 |
| 铬 | 7440-47-3 | / | 2500 | 2500 | / |
| 锑 | 7440-36-0 | 180 | / | 180 | 360 |
| 挥发性有机物 |
| 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 5.4 | 2.8 | 36 |
| 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 10 |
| 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 25 | 25 | 120 |
| 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 200 | 9 | 100 |
| 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 9.1 | 5 | 21 |
| 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 61 | 61 | 200 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 390 | 390 | 2000 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 360 | 54 | 163 |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 18 | 18 | 2000 |
| 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 50 | 5 | 47 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | / | 10 | 100 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 50 |
| 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 12 | 12 | 183 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 980 | 840 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 | 2.8 | 15 |
| 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 9.2 | 2.8 | 20 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 1.7 | 0.43 | 4.3 |
| 苯 | 71-43-2 | 4 | 1.4 | 1.4 | 40 |
| 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 64 | 64 | 1000 |
| 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | / | 560 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | / | 20 | 200 |
| 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 860 | 28 | 280 |
| 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 2700 | 1290 | 1290 |
| 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 3300 | 1200 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 570 | / | 570 | 570 |
| 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | / | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 35 | 35 | 760 |
| 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 4 | 4 | 663 |
| 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 350 | 350 | 4500 |
| 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | 4 | 4 | 151 |
| 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 15 |
| 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 4 | 4 | 151 |
| 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 40 | 40 | 1500 |
| 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 400 | 400 | 12900 |
| 二苯并[a, h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 15 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | 4 | 4 | 151 |
| 萘 | 91-20-3 | 70 | 400 | 70 | 700 |
| 其他类 |
| 石油烃（C10 -C 40） | - | 4500 | / | 4500 | 9000 |

注：具体地块土壤中污染物监测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。

2.2.3.2排放标准

（1）废气排放标准

企业现有项目以及本次技改项目染整废气有组织排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1新建企业标准限值要求，其中醋酸、非甲烷总烃参照其中VOCs的排放限值，臭气浓度无组织限值执行表2的限值要求；颗粒物、非甲烷总烃无组织浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，染整油烟无组织浓度限值参照其中的非甲烷总烃标准，挥发性有机物的无组织控制要求执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB374822-2019），具体见表2.2-8、2.2-9：

表2.2-8 《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）

| 序号 | 污染物 | 有组织排放 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 排放限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| 1 | VOCs | 40 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 染整油烟 | 15 |  |
| 3 | 颗粒物 | 15 |  |
| 4 | 臭气浓度（无量纲） | 300 |  |

表2.2-9  污染物无组织排放限值

| 序号 | 污染物 | 排放限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 20 | 执行HJ/T 55的规定，监控点设在周界外10m范围内浓度最高点 |
| 2 | 颗粒物 | 1.0 | 周界外浓度最高点 |
| 3 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 周界外浓度最高点 |

现有项目以及本次技改项目天然气直燃式装置运行过程产生的烟尘、SO2和NOx排放从严参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3 中的燃气锅炉特别排放的浓度限值要求（不执行其中含氧量规定），具体见表2.2-10：

表2.2-10 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 单位：mg/m3

| 污染物 | 颗粒物 | SO2 | NOx | 林格曼黑度（级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 20 | 50 | 150 | 1 |

污水站运行过程所产生的少量氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)二级标准，具体见表2.2-11：

表2.2-11  恶臭污染物排放标准（GB14554-93）

| 污染物 | 排气筒(m) | 排放量(kg/h) | 厂界标准值（二级，mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新扩改建 |
| 氨 | 15 | 4.9 | 1.5 |
| 硫化氢 |  | 0.33 | 0.06 |

食堂设3个灶头，排放的油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的中型规模标准，具体见表2.2-12：

表2.2-12 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率(%) | 60 | 75 | 85 |

（2）废水排放标准

本项目污水经处理达标后纳入园区污水管网，最终由丁桥污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入钱塘江，根据《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单(环保部公告2015 年第19 号)，以及《关于调整<纺织染整工业污染物排放标准>(GB4287-2012)部分指标执行要求的公告》(环保部公告2015 年第41 号)要求，现有项目以及技改项目纳管废水参照执行表2规定的间接排放限值，石油类参照《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4标准，具体如下表2.2-13、2.2-14：

表2.2-13 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）

单位mg/L，除pH外

| 序号 | 污染物项目 | 间接排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | CODcr | 200 |  |
| 3 | BOD5 | 50 |  |
| 4 | 悬浮物 | 100 |  |
| 5 | 色度 | 80 |  |
| 6 | 氨氮 | 20 |  |
| 7 | 总氮 | 30 |  |
| 8 | 总磷 | 1.5 |  |
| 9 | 二氧化氯 | 0.5 |  |
| 10 | 可吸附有机卤素 | 12 |  |
| 11 | 硫化物 | 0.5 |  |
| 12 | 苯胺类 | 1.0 |  |
| 13 | 总锑 | 0.1 |  |
| 14 | 六价铬 | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 15 | 石油类 | 20 | 参照GB8979-1996 |
| 单位产品基准排水量(m3/t 标准品) | 纱线、针织物 | 85 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 |

表2.2-14 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

单位：除pH、粪大肠菌群数外均为mg/l

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 序号 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 7 | NH3-N | 5（8）* |
| 2 | 色度（稀释倍数） | 30 | 8 | 总氮 | 15 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 10 | 9 | 粪大肠菌群数（个/L） | 103 |
| 4 | BOD5 | 10 | 10 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 |
| 5 | CODcr | 50 | 11 | 石油类 | 1 |
| 6 | TP | 0.5 | / | / | / |

*注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

根据《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2009）规定，回用水经厂区中水回用设施深度处理后，回用水用于工艺用水时，可以直接使用，也可以掺一定比例新鲜水使用，使用前应先进行实验，保证色牢度等质量指标满足要求时，才能正式回用。回用水用作漂洗生产用水时，其水质应符合漂洗生产用水水质要求。生产企业无特殊要求时，可参照该规范中“表12 漂洗用回用水水质”要求，具体见下表2.2-15：

表2.2-15 纺织染整工业废水治理工程技术规范漂洗用回用水水质

| 序号 | 项目 | 数值 | 序号 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | 25 | 6 | 透明度（cm） | ≥30 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计，mg/L） | 450 | 7 | 悬浮物（mg/L） | ≤30 |
| 3 | pH值 | 6.0-9.0 | 8 | 化学需氧量（mg/L） | ≤50 |
| 4 | 铁（mg/L） | 0.2-0.3 | 9 | 电导率（us/cm） | ≤1500 |
| 5 | 锰（mg/L） | ≤0.2 | / | / | / |

（3）噪声排放标准

项目建设期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见下表2.2-16。

表2.2-16《建筑施工场界环境噪声排放标准》（单位：dB（A））

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

企业厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，执行具体标准见下表2.2-17：

表2.2-17 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

|  | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）固体废物控制标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部公告2013年第36号修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及环保部公告2013年第36号修改单要求。

## 2.3评价工作等级及评价范围

### 2.3.1评价工作等级

（1）环境空气影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择项目达产后正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表2.3-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

评价标准：评价标准详见环境质量标准章节，对仅有日平均浓度限值的因子，按3倍折算1h平均质量浓度限值作为1h地面空气质量浓度进行评价。

估算模型参数：根据导则，利用海宁市近20年气象统计数据，采用AERSCREEN估算模型进行计算，估算模型参数见表2.3-2。

表2.3-2  估算模型参数选取参数

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 200000 |
| 最高环境温度/℃ | 39.7℃ |
| 最低环境温度/℃ | -9.9℃ |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

评价工作等级判定：根据预测，正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：各污染源排放的污染物，新大楼定型车间颗粒物无组织占标率最大，其Pmax=2.37%，此外，本项目不属于导则规定的应提级的类型，因此，大气环境影响评价工作等级为二级。

本项目污染物的最大地面浓度占标率计算结果见下表2.3-3：

表2.3-3 估算模式计算结果

| 污染源名称 | 污染物 | 下风向最大浓度（μg/m3） | 最大落地浓度距源中心距离（m） | 最大落地浓度占标率（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 颗粒物 | 1.9852 | 35 | 0.44 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.772 | 35 | 0.04 | 三级 |
|  | 油烟 | 0.6617 | 35 | 0.03 | 三级 |
|  | SO2 | 0.7169 | 35 | 0.14 | 三级 |
|  | NOx | 3.3638 | 35 | 1.35 | 二级 |
| DA002 | 颗粒物 | 2.1001 | 82 | 0.47 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.8167 | 82 | 0.04 | 三级 |
|  | 油烟 | 0.7000 | 82 | 0.04 | 三级 |
|  | SO2 | 0.7389 | 82 | 0.15 | 三级 |
|  | NOx | 3.5390 | 82 | 1.42 | 二级 |
| DA003 | 颗粒物 | 1.9852 | 35 | 0.44 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.772 | 35 | 0.04 | 三级 |
|  | 油烟 | 0.6617 | 35 | 0.03 | 三级 |
|  | SO2 | 0.7169 | 35 | 0.14 | 三级 |
|  | NOx | 3.3638 | 35 | 1.35 | 二级 |
| DA004 | 颗粒物 | 2.1001 | 82 | 0.47 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.8167 | 82 | 0.04 | 三级 |
|  | 油烟 | 0.7000 | 82 | 0.04 | 三级 |
|  | SO2 | 0.7389 | 82 | 0.15 | 三级 |
|  | NOx | 3.5390 | 82 | 1.42 | 二级 |
| DA005 | 颗粒物 | 2.1001 | 82 | 0.47 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.8167 | 82 | 0.04 | 三级 |
|  | 油烟 | 0.7000 | 82 | 0.04 | 三级 |
|  | SO2 | 0.7389 | 82 | 0.15 | 三级 |
|  | NOx | 3.5390 | 82 | 1.42 | 二级 |
| DA006 | 颗粒物 | 4.8504 | 35 | 1.07 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.4331 | 35 | 0.07 | 三级 |
|  | 油烟 | 1.8189 | 35 | 0.09 | 三级 |
|  | SO2 | 0.8819 | 35 | 0.18 | 三级 |
|  | NOx | 4.2441 | 35 | 1.70 | 二级 |
| 新大楼 染色车间 | 冰醋酸 | 1.9756 | 42 | 0.10 | 三级 |
| 新大楼 定型车间 | 颗粒物 | 21.3495 | 43 | 2.37 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 6.3153 | 43 | 0.32 | 三级 |
|  | 油烟 | 13.0852 | 43 | 0.65 | 三级 |
|  | SO2 | 0.7645 | 43 | 0.15 | 三级 |
|  | NOx | 3.6363 | 43 | 1.45 | 二级 |
| 染整车间一 | 颗粒物 | 13.4161 | 46 | 1.49 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.6554 | 46 | 0.32 | 三级 |
|  | 油烟 | 7.3788 | 46 | 0.37 | 三级 |
|  | SO2 | 0.5588 | 46 | 0.11 | 三级 |
|  | NOx | 3.1662 | 46 | 1.27 | 二级 |
| 染整车间二 | 颗粒物 | 13.4161 | 46 | 1.49 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.6554 | 46 | 0.32 | 三级 |
|  | 油烟 | 7.3788 | 46 | 0.37 | 三级 |
|  | SO2 | 0.5588 | 46 | 0.11 | 三级 |
|  | NOx | 3.1662 | 46 | 1.27 | 二级 |

（2）地表水环境评价工作等级

本项目实行雨污分流、清污分流，生产废水经厂内预处理后纳管，由污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，废水均不排入附近地表水体，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），确定地表水评价等级为三级B。

（3）地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于纺织品制造中有染整工序的报告书项目，因此，地下水环境影响评价项目类别为I类，同时根据HJ610-2016“表1地下水环境敏感程度分级表”，项目所在地地下水环境敏感特征为“不敏感”。依据评价工作等级划分依据，本项目评价工作等级确定为二级，详见下表2.3-4：

表2.3-4 本项目地下水评价工作等级划分依据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（4）声环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)评价等级划分依据：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受噪声影响人口数量变化不大时，按三级评价。

根据《海宁市声环境功能区划分方案》，项目所属区域属于3类声环境功能区，项目噪声环境影响评价等级定为三级。

（5）环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价工作级别参照表2.3-5的内容进行划分。根据本项目原材料用量及储存量分析，根据导则，乙酸临界量10t、甲烷的临界量为10t、保险粉临界量5t，本项目乙酸最大贮存量2t、采用管道天然气，厂区不设贮存设施，管道贮存量极小，远低于10t，保险粉最大贮存量1t，计算出Q为0.4，Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C可知，本项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。

表2.3-5  评价工作级别

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 简单分析相对于详细评价工作而言，在描述物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

（6）土壤环境评价等级

本项目从事高档经编面料的染整加工，对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业”中“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造”，本项目涉及染整工艺，因此即项目类别为II类。企业厂区占地75亩，本项目不新增用地，对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）第6.2.2.1 条，建设项目占地规模为小型（≤5hm2）。项目所在地属于浙江海宁经编产业园区，属于非敏感区。对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的“表4 污染影响型评价工作等级划分表”，本项目应开展土壤环境影响三级评价工作。

### 2.3.2评价范围

大气：以项目厂址为中心，边长5km的矩形区域，具体如下图2.4-1。

地表水环境：本项目生产废水和生活污水经厂区废水处理装置处理后纳管，本次评价主要对项目废水依托的丁桥污水处理厂的可行性进行分析，以及可能涉及地表水环境风险的附近内河。

噪声：厂界外200m范围内。

地下水：厂区周边6km2 范围的地下水环境。

土壤：项目占地范围以及厂界外50m范围内土壤环境。

风险评价：项目大气风险评价等级为简单分析，不设置评价范围。

## 2.4环境保护目标

本项目位于浙江海宁经编产业园区红旗路15号，属于工业用地范围，附近区域无风景名胜、旅游区等。本项目的主要环境保护目标为：

（1）水环境

主要保护目标：主要为麻泾港及其支流及附近地下水体。

保护级别：地表水：GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类。

地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（2）空气环境

主要保护目标：项目所在区域的空气环境，重点保护附近人群健康。

保护级别：GB3095-2012《环境空气质量标准》二级。

（3）声环境

主要保护目标：项目厂界周围200米范围的声环境质量。

保护级别：厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（4）土壤环境

主要保护目标：项目所在区域土壤环境质量。

保护级别：《土壤环境质量—建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地。

根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定本项目主要保护目标，项目周边主要保护对象情况如下（具体分布情况见图2.4-1）：

表2.4-1  主要环境保护目标情况一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 坐标（º） | 相对方位 | 最近距离（m） | 保护内容 | 保护对象 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 柏士村 | 北浦嘉苑 | E:120.654721， N:30.469283 | W | 2150 | 约32户（100人） | 人群 | （GB3095-2012）二级 |
|  |  | 柏士花苑 | E:120.658371， N:30.467248 | W | 1390 | 约700户（2100 人） | 人群 |  |
|  |  | 经都名庭 | E:120.667974， N:30.469811 | W | 720 | 约280户（850 人） | 人群 |  |
|  |  | 柏士村农居点 | E:120.671579， N:30.468860 | W | 380 | 约45户（140人） | 人群 |  |
|  | 先锋村 | E:120.684024， N:30.480812 | N | 1010 | 约 350 户（1050 人） | 人群 |  |
|  | 桐溪社区 | E:120.69510， N:30.481051 | NE | 1350 | 约1665户（5000人） | 人群 |  |
|  | 新场村 | 新场花苑 | E:120.690418， N:30.462919 | SE | 1180 | 约340户（1020 人） | 人群 |  |
|  |  | 正阳花苑 | E:120.691298， N:30.458242 | SE | 1520 | 约400户（1200 人） | 人群 |  |
|  | 香湖名邸 | E:120.693927， N:30.462308 | SE | 1570 | 约300户（1000 人） | 人群 |  |
|  | 马桥街道中心幼儿园 | E:120.694522， N:30.459984 | SE | 1860 | 约400人 | 人群 |  |
|  | 藏绿园 | E:120.696252， N:30.462541 | SE | 1800 | 约750户（2100人） | 人群 |  |
|  | 马桥中心小学 | E:120.696671， N:30.464860 | SE | 1780 | 约1000人 | 人群 |  |
|  | 海宁市第二人民医院 | E:120.695351， N:30.466491 | SE | 1720 | 约500人 | 人群 |  |
|  | 马桥街道办事处 | E:120.697787，N:30.461300 | SE | 2100 | 约60人 | 人群 |  |
| 地表水 | 麻泾港 | / | E | 2600 | 中河 | 地表水 | （GB3838-2002）III类标准 |
|  | 环桥河 | / | E | 5 | 小河 | 地表水 |  |
| 地下水 | 项目所在地及周围地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准 |
| 声环境 | 厂界外200m范围 | （GB3096-2008）3类 |
| 土壤环境 | 厂界外50m范围 | （GB36600-2018）第二类用地 |

注：本次环评采用经纬度。

图 2.4-1 大气评价范围示意图

## 2.5相关规划及环境功能区划

### 2.5.1 规划概况

2.5.1.1浙江海宁经编产业园区现状及其规划

经编工业园区规划经过3～5年的开发建设，使园区内建设用地和供水、供电、通讯、排污等市政设施布局科学合理，基础设施完善，交通便捷高效，文化、卫生等社会公益事业发展健全，生态环境优美。工业园区一、二、三期总体规划985444m2（2500亩），一期已启动333350m2（500亩），二期启动332986m2（499.5亩），三期启动319108m2（478.6亩），总建筑面积为30万平方米。工程四、五期启动710189m2（1065.23亩）。

（1）总体规划

根据工业园总体规划基本结构与布局，新场路以东、红旗路以北为工业园东区；南北大道以东、长水奄港以南为西区。道路依托现有海宁大道、丰收路、红旗路，采用方格网状结构。海宁中国经编产业促进中心设在工业园的西区，海宁大道西侧，中心将以现有的织造、起绒、植绒、绣花、贴合、涂复等生产性企业为依托，通过组织科技力量进入企业，从科技信息、人才、技术等方面为企业提供优质服务，成为值得企业信赖和依靠的企业界和科技界的桥梁，从而提高整个园区内企业的技术创新能力和管理水平，实现更好的经济效益。根据入园企业的技术水平和市场需要的实际情况，有效地引导企业调整产业结构，提高产品质量，确保工业园区的健康持续发展。园区厂房、办公楼、贸易中心、交易市场均呈南北朝向布置。厂房布置充分利用地形，布置呈条形式，厂房长宽结合地形布置，厂房层高为2－4层。在园区中央靠海宁大道，红旗路北侧布置集园区贸易中心、交易市场、科技管理楼，餐饮服务中心等为一体的服务商贸中心。

根据入园企业生产情况，以及经编产业发展趋向和市场信息，工业园四、五期建设工程由23家生产企业及一个经编产业促进中心组成。四期建设工程由6家染整类经编生产企业，8家经编面料、服装、织袜类生产企业及一个经编产业促进中心组成，均安排在红旗北路以北地块；五期建设工程由8家经编面料、经编染整及特种纤维丝生产企业组成，均安排在红旗北路以南地块。

（2）工业用地规划

结合经编工业的特点，规划设立单元地块，单元地块以面宽50-150米，进深100-180米进行控制，单元地块可以灵活组合成更大的地块，每个单元地块保证有1-2个出口。各单元地块最小绿地率不小于20%，最大建筑密度不高于40%，窖率控制在0.8-1.2。

（3）道路

工业园区内部道路采用方格网状，主干路宽度在32-40米，次干路在12米，支路宽度7米。园区厂内道路布置形式为环型式，道路宽度分别为9m、8m、6m、4m。道路采用城市型混凝土面层。园区厂内道路内缘最小转弯半径大于6m。园区厂内道路能满足运输、消防、安全等要求。园区仓库处设计集装箱车运输的装卸作业场地。

（4）运输

园区运输、运入主要为原辅材料，运出主要为成品。厂外运输以公路运输为主，主要委托当地运输部门或外贸集装箱运输。厂内运输主要为日常生产过程的原料和成品的短距运输，主要采用电瓶车、叉车及人力手推车来完成。

（5）绿地

充分利用零星地块和河浜地带，开辟为公共绿地。在商贸中心、科技管理楼及餐饮服务中心等处重点布置绿化、草皮及观赏树木，在沿河两边各设置10m宽绿化带，在生产车间两侧，道路两侧布置行道树，绿篱及草皮。在新场路与南北大道之间拟建一座集游乐、度假、休憩为一体的高品位公园。

（6）给排水

①给水规划

利用已有市区沿新场路延伸过来的一条DN400给水管。并在红旗路、丰收路接一条DN300给水管到工业园区，与现有的管网联通，通过双回路供水，提高供水可靠性，满足园区供水要求。

园区四期规划年用水量为122.5万立方米，五期为92.5万立方米。水源全部来自海宁市自来水厂，供水管从市区沿新场路延伸到红旗路口进入园区，目前园区内主次干道边已将供水管敷设完成，供水压力不小于0.25MPa，入园企业可就近将水源引入，供水不成问题。

②排水规划

a、园区生活污水经过化粪池处理后与生产废水合流就近接入园区内的污水管网。污水最终送至市政污水处理厂作进一步处理；

b、生产排水主要是各企业的生产废水。其生产废水收集后送至各企业污水处理站或园区污水处理站预净化处理，出水达到《污水综合排放标准》3级标准后，排入园区污水管网，最终进入市政污水处理厂统一达标处理。

c、雨水量采用设计暴雨强度为Q=2.98L/S.100m2，其中设计重现期为一年，地面集水时间取五分钟。

雨水采用有组织排水。屋面雨水经雨水斗收集后，由雨水立管排入室外雨水管道。室外道路及绿化带雨水经道路雨水口收集后排入雨水暗管。

（7）供热

在海宁大道西侧建立为园区服务的集中供热工程为热电联产项目，距经编工业园500～800米。用DN500供热干管进入园区，供热温度280℃，建成后年供汽能力为2×75t/h。根据规划新入园企业可以淘汰自备锅炉，由集中供热干管获取热能。各企业就近从干管接汽，并安排计量表和分流缸。

规划符合性分析：本项目位于海宁经编产业园区红旗路15号，从事高档经编布的染整加工，符合经编产业园区总体规划方向。

2.5.1.2 海宁经编产业园区规划环评

根据浙江大学编制的《浙江海宁经编产业园区规划环境影响报告书》及其跟踪评价报告：浙江海宁经编产业园区属于省级开发区，创建于1999年初，是全国唯一以经编针织产业为主的开发区。目前已开发面积350公顷，以海宁市良好的工业基础为依托，已引进入园企业371家，逐步形成了以经编产品为主体，集原料、织造、染整、服装等产业链综合配套为一体的经编特色产业集群。目前海宁经编产业园区的建设仍在不断扩大，基础设施仍在不断完善，入驻企业仍在不断增加，园区已核定规划面积403公顷基本开发完毕，当前，国内外经编产业、特别是产业用经编产品持续快速发展，给园区带来了重大发展机遇。海宁经编产业园区拟向南向西继续拓展用地空间，以打造“世界经编之都”为目标搭建平台。为了合理、科学、统一引导经编产业园区整合提升，促进园区更好更快发展，浙江海宁经编产业园区管委会编制的《浙江海宁产业园区扩容提升规划》正是为园区综合协调各项用地结构、宏观把握园区的发展趋势、合理安排工业用地布局，为浙江海宁经编产业园区合理、有序、持续发展构筑了一个框架。

根据园区周边用地地貌、行政区划界线、农用地状况以及用地需求预测，园区实行一次规划、分期建设的方式，区块分为近期、中期、远期三期开发。园区规划面积为1297公顷，其中已核定403公顷，新增规划面积894公顷。园区四至范围为“东至新海公路、南至东西大道，西至丁屠公路东侧，北至丰收路北侧”。规划期限为2008—2020年，其中2008—2010年为近期，2011—2015年为中期，2016-2020年为远期。

（1）功能定位

① 经编产业北区：

经编产业北区是园区的发展基础，用地规模规划达到674公顷，整体形成由南北大道相隔而成的东西两大区块。

东块主要为现状园区核定规划范围，主要布局经编及后整理深加工、服装等相关企业。重点在07新区、红旗大道两侧等区域布局引进经编贴合、压延、涂层等后整理深加工项目。开发过程中，适当加大村庄整治力度，有效整理用地指标；加大新建企业投资强度和容积率管理，鼓励企业追加投资、挖掘用地潜力，提高企业生产效率。

西块由环南五路相隔成南北两块。环南五路以南区域面积为90公顷左右，以布局经编及相关企业为主。用地开发上，在靠近平阳堰港附近适时规划中小企业创业园区一片，主要为大量占地5-10亩左右的中小企业提供发展空间。环南五路以北区块面积为101公顷左右。其中以经编产业促进中心为核心，在其周边形成集商业金融、房地产、现代物流、信息服务等功能于一体的综合服务中心。规划建设1个现代物流中心，形成集仓储、展示、销售等功能为一体的综合物流中心。

② 高新技术产业区：

高新技术产业区是园区中期建设重点，同时部分地块涉及远期开发，是园区发展提升的关键。总用地规模367公顷，用地由3号、4号及远期开发的5号地块构成。

3号地块以发展高科技创业中心为主。该地块与马桥街道建设用地紧密相连，建设过程中重点选择布局高附加值、环保型的高科技产业，注重产业开发与居民生活的协调。

4号地块以经编七路为界，划分为东西两片。经编七路以东区块，现有村庄建设用地较多，拆迁规模较大，近期以保留为主，同时加大村庄整治力度，节约建设用地。中期及时启动村庄搬迁工程，以优化村庄布局和满足产业开发需求，并将村庄建设用地与新片居住区开发用地主要规划在经编七路以西，胜利西路以北区域。经编七路以东和胜利西路以南主要区块，用地以经编产业相关的高科技产业开发为主，在保持园区经编产业特色的基础上，优化产业生态，加快提升园区经编产业创新能力和品牌经营能力。

5号地块位于丁桥镇行政范围内。根据《海宁市马桥组团分区规划》的要求和部署，加大与丁桥镇的统筹协调，协同推进5号地块的开发建设。近期维持现状，控制建设量；远期适时加大拆迁力度，推进经编相关的高科技产业开发。产业定位与3、4号地块保持一致。

③ 经编产业西区：

经编产业西区是园区远期开发的主要范围，用地规模256公顷，主要分布于平阳堰港以西的斜桥镇范围内。开发过程中以整合空间资源，实行跨区域发展为重点，着力优化马桥组团整体的生产力布局，促进乡镇街道间的协调、互动发展。

用地以经编及相关产业开发为主。充分利用该地块规模较大，用地较完整的优势，做好空间整体规划，高标准、高起点开发建设。积极完善经编产业链，大幅度提高经编产业发展规模与效率。

（2）规划符合性分析

本项目位于浙江海宁经编产业园区红旗路15号，属于工业园区北区的东区块。项目不新增用地，利用公司现有厂区从事高档经编布染色的生产加工，属于该区块重点规划发展的“经编及后整理深加工”产业，因此，本项目符合浙江海宁经编产业园区规划环评要求。

### 2.5.2海宁市环境功能区划

本项目位于浙江海宁经编产业园区红旗路15号，所在区域属于0481-Ⅴ-0-9马桥经编工业发展环境优化准入区 ，该功能区概况如下：

（1）基本情况

面积为8.56平方公里；位于马桥街道，为马桥经编园区产业发展较成熟区块，范围为北至丰收大道，南至东西大道绿道，西至马桥街道镇域，东至海昌南路-马桥路。

生态环境敏感性：轻度到中度敏感。 生态系统重要性：一般到中等重要。

（2）主导功能及目标

主导环境功能： 提供安全、环保、绿色的产业发展环境。

生态环境目标： 地表水环境质量达到水环境功能区要求；环境空气质量达到二级标准；声环境质量达到声环境功能区要求；土壤环境质量达到相应功能区要求；水域面积不减少。

（3）管控措施

①、严格控制三类工业项目建设，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造；有条件地限制二类工业企业入园，鼓励符合产业政策及排污量较小的企业入园，限制能耗大、排污量大的企业入园；印染行业比例不得超过10%；

②、优先发展先进经编制造业（产业用经编、装饰用经编、服饰用经编）、经编相关产业（纤维原料业、后整理深加工、服装制衣及其他制造业）；生产性服务业、资源循环利用、产业链配套（经编设备、新型纤维原料生产配套、经编织造产品配套、后整理深加工服装成衣配套、循环经济产业环节配套）、各类功能性平台等辅助配套（科技研发、商贸、物流及其他服务业）等；

③、严格实施污染物总量控制制度；

④、合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全；

⑤、严格实施畜禽养殖禁养区和限养区政策，在城镇规划建设开发控制区内禁止畜禽养殖；

⑥、加强区域性生态、绿色廊道和生态屏障规划建设，完善绿地系统和生态屏障体系。

（4）负面清单

负面清单： 三类工业项目，包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造（除单纯混合和分装外的）；86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）；87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶制品翻新；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）。

（5）环境功能区划符合性

表2.5-1 环境功能区划符合性分析

| 类别 | 序号 | 环境功能区要求 | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管控措施 | 1 | 严格控制三类工业项目建设，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造；有条件地限制二类工业企业入园，鼓励符合产业政策及排污量较小的企业入园，限制能耗大、排污量大的企业入园；印染行业比例不得超过10%； | 本项目属于三类工业项目的淘汰和提升改造 | 符合 |
|  | 2 | 优先发展先进经编制造业（产业用经编、装饰用经编、服饰用经编）、经编相关产业（纤维原料业、后整理深加工、服装制衣及其他制造业）；生产性服务业、资源循环利用、产业链配套（经编设备、新型纤维原料生产配套、经编织造产品配套、后整理深加工服装成衣配套、循环经济产业环节配套）、各类功能性平台等辅助配套（科技研发、商贸、物流及其他服务业）等; | 本项目从事高档经编布的染整加工 | 符合 |
|  | 3 | 严格实施污染物总量控制制度； | 本项目实施后不新增总量指标 | 符合 |
|  | 4 | 合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全； | 本项目位于浙江海宁经编产业园区，与周边敏感点距离较远 | 符合 |
|  | 5 | 严格实施畜禽养殖禁养区和限养区政策，在城镇规划建设开发控制区内禁止畜禽养殖； | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 6 | 加强区域性生态、绿色廊道和生态屏障规划建设，完善绿地系统和生态屏障体系。 | 本项目于现有厂区内实施，不新增用地，不会对周边生态环境产生影响 | 符合 |

综上，本项目从事高档经编面料的染整加工，不在负面清单之列。项目技改后将提升企业的整体装备水平，各污染物排放量均未超出企业现有污染物指标核定范围，且项目所在区域不触及各类生态红线，符合所在环境功能区划要求。

3建设项目工程分析

## 3.1现有项目概况

海宁中龙印染有限公司是一家专业从事经编织物染色和后整理加工的实体企业，是海宁市龙头培育企业。公司前身是海宁丝绸印染厂，2004 年在马桥经编产业园区征地扩建，现厂址位于浙江海宁经编产业园区红旗路15号，现有劳动定员410 人，三班制生产，年生产时间340天，由于公司成立时间较早，因历史原因，2002年之前无环评手续，后于2012年10月开始启动印染行业整治，并于2014年2月19日通过第一轮印染行业整治验收（海生态办发[2014]14号），根据公司历次环评审批情况，目前公司实际生产规模为年经编布染整30700t（其中染色产能30700t/a、定型产能30200t/a）。

本环评统计了自2002年起公司历次审批及验收情况，具体如下表3.1-1：

企业现有项目审批及验收情况

| 序号 | 项目名称 | 审批情况 | 验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海宁中龙印染有限公司技改项目 | 环评批复[2002]0103号 | 环验[2003]005号 | / |
| 2 | 海宁中龙印染有限公司引进定型机技改项目 | 环评批复[2002]0244号 |  | / |
| 3 | 海宁中龙印染有限公司整体搬迁及扩建项目 | 环评批复[2003]0370号 | 海环验[2008]033号 | / |
| 4 | 海宁中龙印染有限公司提高印染后整理技术技改项目 | 海环审[2009]62号 | 海环硖验[2010]006号 | / |
| 5 | 海宁中龙印染有限公司提高印染后整理技术技改项目 | 海环审[2010]56号 | 海环硖验[2011]005号 | / |
| 6 | 海宁中龙印染有限公司中水回用工程及废气治理、锅炉除尘改造技改项目 | 海环审[2012]147号 | 海环马验[2014]2号 | / |
| 7 | 海宁中龙印染有限公司工艺废气提升改造技改项目 | 海环审[2014]179号 | 海环马竣备[2015]74号 | / |
| 8 | 海宁中龙印染有限公司环保型锅炉节能减排技改项目 | 海环重备[2016]13号 | 已于2018年12月25日通过自主验收 | / |
| 9 | 海宁中龙印染有限公司年新增3500t高档经编布染色技改项目 | 嘉海环审[2017]2号 |  | 该项目仅涉及染色，不新增定型产能 |
| 10 | 海宁中龙印染有限公司年加工3000吨经编面料技改项目 | 备案编号：改201933048100096 | 目前处于试运行阶段，正在准备验收事宜 | 该项目仅涉及定型，不新增染色产能 |

根据企业环评批复以及排污许可证，现有项目总量控制指标如下：

表3.1-2  现有项目总量控制指标   单位：t/a

| 类型 | 指标 | 总量控制建议值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 27.540 | 经年度削减后的许可排放量 |
|  | NH3-N | 2.754 |  |
| 废气 | VOCs | 9.990 | 醋酸0.122、染整油烟5.639、非甲烷总烃4.229 |
|  | SO2 | 30.170 | / |
|  | NOx | 31.170 | / |
|  | 工业烟粉尘 | 18.680 | / |

注：上述总量已包含“海宁中龙印染有限公司年加工3000吨经编面料技改项目”中的指标（颗粒物0.58t/a、非甲烷总烃0.30t/a、油烟0.40t/a、SO20.27t/a、NOx1.27t/a）。

### 3.1.1现有项目污染源调查

3.1.1.1产品及产量

企业现有项目从事经编织物的染整加工，主要是从事家纺类面料的加工，根据企业环评并结合企业实际生产情况，现有项目生产情况如下：

表3.1-3 现有项目生产情况

| 序号 | 产品方案 | 核定产能 | 2019年产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经编织物染整加工 | 30700t/a （其中染色产能30700t/a、定型产能30200t/a） | 30500t/a （其中染色产量30500t/a、定型产量27200t/a） |

注：“海宁中龙印染有限公司年加工3000吨经编面料技改项目”试运行阶段。

根据上表，企业现有产量未超出环评核定产能。

#### 3.1.1.2现有项目主要设备清单

根据现场调查，现有项目实际设备配备情况如下表3.1-4：

表3.1-4  现有项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 审批数量 | 实际数量 |  |
| 1 | 染缸 | 台 | 250kg、浴比1:5 | 6 | 6 | 出厂年份2017年 |
| 2 | 染缸 | 台 | 500kg、浴比1:5 | 6 | 6 | 出厂年份2017年 |
| 3 | 染缸 | 台 | SME-236II、500kg、浴比1:5 | 16 | 16 | 出厂年份2006年 |
| 4 | 染缸 | 台 | SME-236B-II、500kg、浴比1:5 | 4 | 4 | 出厂年份2007年 |
| 5 | 染缸 | 台 | SME-236I、250kg、浴比1:7 | 2 | 2 | 出厂年份2007年，技改后淘汰 |
| 6 | 染缸 | 台 | SME-236B-II、500kg、浴比1:5 | 5 | 5 | 出厂年份2013年 |
| 7 | 染缸 | 台 | SME-236、250kg、浴比1:7 | 3 | 3 | 出厂年份2006年，技改后淘汰 |
| 8 | 定型机 | 台 | STENTER2500-8 | 7 | 7 | / |
| 9 | 定型机 | 台 | STENTER2500-9 | 4 | 4 | / |
| 10 | 定型机 | 台 | STENTER2800-8 | 1 | 1 | / |
| 11 | 定型机 | 台 | STENTER-2200-9 | 1 | 1 | / |
| 12 | 拉毛机 | 台 | / | 34 | 34 | / |
| 13 | 磨毛机 | 台 | / | 1 | 1 | / |
| 14 | 剪毛机 | 台 | / | 1 | 1 | / |
| 15 | 脱水机 | 台 | CH-1800 | 8 | 8 | / |
| 16 | 脱水机 | 台 | CO-2000 | 2 | 2 |  |
| 17 | 开幅机 | 台 | —— | 5 | 5 | / |
| 18 | 烘干机 | 台 | / | 16 | 16 | / |
| 19 | 水煤浆导热油炉 | 台 | 1250万大卡 | 1 | 1 | 配备1台3t/h余热锅炉 |
| 20 | 定型废气处理设施 | 套 | 水喷淋+冷凝+高压静电+喷淋 | 4 | 4 | 3套1拖3，1套1拖4 |
| 21 | 锅炉烟气处理装置 | 套 | / | 1 | 1 | 空气分级燃烧+（SNCR+SCR）组合脱硝、布袋除尘和钠碱法湿法脱硫工艺 |
| 22 | 废水处理站 | 套 | 3500t/d | 1 | 1 | 实际建设规模4000t/d，具体见6.2.1.2小节 |
| 23 | 中水回用设施 | 套 | 2400t/d | 1 | 1 | 出水能力 |
| 24 | 地表水净化装置 | 套 | / | 1 | 1 | 停用 |

根据上表，公司在用设备中无浴比大于1:10以及使用年限超过15年的印染设备。

#### 3.1.1.3现有项目的原辅材料及能资源消耗

现有项目主要原辅材料清单见下表3.1-5：

表3.1-5   原辅材料及能资源用量

| 序号 | 名称 | 单位 | 2019年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坯布 | t | 30520 | / |
| 2 | 分散染料 | t | 408 | / |
| 3 | 冰醋酸 | t | 112 | / |
| 4 | 柔软剂 | t | 150 | / |
| 5 | 高温匀软剂E-6 | t | 145 | / |
| 6 | 除油灵 | t | 72 | / |
| 7 | 保险粉 | t | 38 | / |
| 8 | 纯碱 | t | 33 | / |
| 9 | 拉毛剂 | t | 72 | / |
| 10 | 分散剂 | t | 45 | / |
| 11 | 抗静电剂 | t | 18 | / |
| 12 | PAM（聚丙烯酰胺） | t | 70 | 废水处理 |
| 13 | PAC（聚合氯化铝） | t | 142 |  |
| 14 | 石灰乳 | t | 65 |  |
| 15 | 水煤浆 | t | 12700 | 用于导热油锅炉 |
| 16 | 蒸汽 | t | 84630 | 主要由马桥大都市热电有限公司提供，部分源于余热锅炉 |
| 17 | 自来水 | 万t | 236300 | / |
| 18 | 地表水 | 万t | 395050 | / |
| 19 | 电 | 万kWh | 820 | / |

#### 3.1.1.4现有项目的生产工艺流程

（1）生产工艺流程

根据现场踏勘，企业目前从事家纺类经编面料的染整加工，生产工艺与原环评一致，具体如下：

图3.1-1  生产工艺流程图

（2）工艺说明

前处理：为提高后续染色效果，坯布在进行染色之前须进行前处理，利用除油灵去除织物表面可能带有的油污、利用匀软剂等改变织物的形态。

水洗：前处理后需要进行一到两次水洗，水洗是为了去除附着在织物表面的杂质，以便于后续的染色处理，水洗一般采用热水洗，采用蒸汽间接加热。人工将坯布放入染缸中，通入水、蒸汽、煮漂助剂，提升水温至50℃左右，保温、漂洗30分钟，启动排水。

染色、水洗：通入水、蒸汽、并加入相应染料和助剂，采用蒸汽间接加热缓慢升至所需的温度，升温速度1.5℃/min，染色温度130℃左右，染色后保温固色30-40min分钟，排水，之后再进行水洗，以去除面料上附着的多余染料，视面料颜色，一般浅色水洗一次，深色一般需水洗两至三次。

脱水：离心脱水脱除大部分水分，为烘干做准备。

烘干：利用烘干机进一步去除面料中的水分，用蒸汽加热，温度100℃左右。

预定型：为了保障布面的均匀和品质，在进行拉毛和后续定型之前，需要进行预定型，预定型温度一般在160℃左右。

拉毛：把光滑的胚布表面经过拉毛机拉毛。

定型：为克服坯布在漂、染等加工过程中出现的经向伸长、纬向收缩、门幅不均、手感差等缺点，织物须进行定型处理，采用导热油加热，定型温度180℃-210℃。

### 3.1.2 现有项目污染源强及达标排放情况

#### 3.1.2.1 废水

2019年全年地表水及自来水总用量为631350t，根据企业废水在线监测统计数据以及各部门用水二级计量统计数据，2019年废水纳管量为528670t，中水回用量572360t，企业目前水平衡图如下：

图 3.1-2 现有项目水平衡图 （单位：t/a）

（1）生产废水

现有项目主要生产废水有：生产过程产生的染色废水、辅助生产过程产生的废气喷淋废水、车间地面冲洗废水，根据企业统计资料，2019年生产废水产生量1101030t，废水经厂区污水站预处理后部分回用，其余部分纳管，最终经丁桥污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

（2）生活污水

公司现有员工410人，厂区设食堂，不设宿舍，2019年生活污水产生量11860t，经化粪池等预处理后进入厂区污水处理站集中处理。

根据企业污水处理台账统计，2019年总废水处理量1101030t，企业现有一套出水规模为2400t/d的中水回用设施，废水经处理后部分回用至染色工序，根据企业中水回用记录，2019年中水回用量为572360t，废水最终纳管量528670t，此外，生产过程所产生的蒸汽冷凝水全部回用至染色工序，提高了重复利用率水平。

厂区现有污水站采用生化处理工艺，污水站设计处理规模4000t/d，中水回用出水规模2400t/d，根据前述分析，2019年总废水产生量为1101030t，中水回用量572360t，即日平均废水处理量约3238t/d，平均中水回用量1683t/d，此外，根据调查，企业现有染缸合计容量为18.25t，现有项目从事家纺类经编面料的染整加工，单台染缸平均日加工批次约6次，家纺类经编面料的实际装缸率约0.9，据此计算得年最大染色产能可达33507t，2019年实际染色产量为30200t，据此计算得染缸平均生产负荷约为90.1%，则日最大废水量3594t/d，未超出现有污水站处理规模，具体处理工艺流程见下图：

图3.1-3 污水处理工艺流程图

为了解公司纳管废水的达标情况，本次环评统计了公司2019年7-12月份在线监控的CODcr数据，具体如下：

表3.1-6  纳管废水CODcr、NH3-N在线监测结果  （单位：mg/L）

| 日期 | 2019.7 | 2019.8 | 2019.9 | 2019.10 | 2019.11 | 2019.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N |
| 1 | 69.8 | 0.15 | 102.8 | 0.21 | 97.1 | 0.10 | 127.6 | 0.10 | 149.5 | 0.57 | 84.5 | 0.09 |
| 2 | 106.2 | 0.16 | 108.6 | 0.22 | 103.5 | 0.14 | / | / | 142.1 | 0.09 | 81.6 | 0.10 |
| 3 | 111.5 | 0.17 | 102.0 | 0.20 | 101.0 | 0.10 | 118.7 | 0.27 | 141.4 | 0.30 | 81.1 | 0.09 |
| 4 | 107.7 | 0.60 | 105.4 | 0.07 | 104.4 | 0.11 | 119.0 | 1.20 | 134.5 | 0.64 | 91.0 | 0.10 |
| 5 | 105.7 | 0.19 | 104.2 | 0.06 | 106.8 | 0.10 | 119.0 | 0.14 | 144.1 | 0.90 | 93.3 | 0.19 |
| 6 | 110.4 | 0.19 | 106.3 | 0.07 | 104.4 | 0.46 | 108.6 | 0.08 | 145.2 | 1.22 | 98.1 | 0.07 |
| 7 | 111.6 | 0.19 | 109.5 | 0.07 | 75.6 | 0.09 | 82.7 | 0.08 | 141.0 | 1.74 | 105.8 | 0.07 |
| 8 | 109.6 | 0.20 | 111.1 | 0.09 | 111.0 | 0.11 | 124.2 | 0.08 | 141.1 | 1.55 | 103.4 | 0.08 |
| 9 | 108.5 | 0.20 | 115.9 | 0.09 | 122.8 | 0.11 | 124.7 | 0.09 | 116.5 | 0.52 | 105.8 | 0.08 |
| 10 | 103.3 | 0.15 | 111.9 | 0.08 | 129.9 | 0.12 | 115.0 | 0.09 | 117.3 | 0.40 | 101.6 | 0.08 |
| 11 | 98.0 | 0.08 | 101.4 | 0.08 | 122.6 | 0.11 | 109.0 | 0.10 | 145.6 | 1.14 | 104.5 | 0.09 |
| 12 | 111.8 | 0.09 | 92.5 | 0.09 | 116.2 | 0.11 | 119.2 | 0.10 | 146.5 | 2.30 | 108.9 | 0.09 |
| 13 | 113.5 | 0.09 | 103.6 | 0.45 | 113.5 | 0.10 | 121.9 | 0.10 | 150.7 | 2.25 | 106.0 | 0.63 |
| 14 | 109.1 | 0.10 | 93.2 | 0.09 | 112.6 | 0.11 | 125.6 | 0.10 | 141.3 | 1.32 | 95.0 | 0.09 |
| 15 | 114.1 | 0.11 | 71.9 | 0.08 | 124.4 | 0.12 | 126.3 | 0.24 | 134.6 | 0.56 | 82.9 | 0.08 |
| 16 | 113.8 | 0.12 | 102.9 | 0.24 | 124.7 | 0.10 | 118.9 | 0.10 | 114.8 | 0.07 | 127.9 | 0.09 |
| 17 | 110.5 | 0.13 | 113.6 | 0.11 | 116.2 | 0.09 | 134.2 | 0.09 | 96.8 | 0.06 | 131.1 | 0.10 |
| 18 | 118.7 | 0.13 | 105.9 | 0.11 | 109.9 | 0.11 | 138.8 | 0.09 | 91.4 | 0.07 | 133.7 | 0.10 |
| 19 | 114.8 | 0.14 | 105.9 | 0.11 | 112.8 | 0.10 | 135.5 | 0.10 | 84.2 | 0.08 | 131.1 | 0.11 |
| 20 | 114.1 | 0.14 | 103.5 | 0.12 | 113.9 | 0.11 | 147.6 | 0.10 | 85.7 | 0.11 | 131.1 | 0.11 |
| 21 | 106.5 | 0.21 | 95.9 | 0.12 | 116.0 | 0.10 | 153.0 | 0.10 | 83.4 | 0.06 | 131.2 | 0.19 |
| 22 | 108.1 | 0.15 | 100.8 | 0.12 | 122.5 | 0.11 | 146.0 | 0.09 | 83.9 | 0.18 | 122.4 | 0.12 |
| 23 | 103.5 | 0.16 | 99.9 | 0.23 | 122.9 | 0.13 | 138.6 | 0.10 | 84.8 | 0.08 | 125.9 | 0.14 |
| 24 | 104.2 | 0.17 | 94.1 | 0.15 | 127.4 | 0.12 | 124.8 | 0.17 | 89.4 | 0.16 | 131.2 | 0.16 |
| 25 | 105.9 | 0.18 | 102.7 | 0.08 | 140.0 | 0.13 | 130.1 | 0.27 | 86.2 | 0.10 | 130.3 | 0.16 |
| 26 | 107.9 | 0.19 | 102.2 | 0.12 | 138.7 | 0.12 | 121.2 | 0.35 | 84.9 | 0.09 | 128.4 | 0.37 |
| 27 | 108.6 | 0.20 | 107.9 | 0.12 | 135.7 | 0.12 | 131.6 | 0.68 | 83.9 | 0.08 | 132.1 | 0.07 |
| 28 | 106.8 | 0.20 | 121.7 | 0.14 | 132.2 | 0.12 | 123.4 | 0.76 | 81.0 | 0.08 | 118.3 | 0.07 |
| 29 | 108.4 | 0.21 | 118.5 | 0.11 | 146.9 | 0.11 | 141.3 | 0.98 | 79.1 | 0.26 | 116.5 | 0.07 |
| 30 | 109.0 | 0.21 | 107.5 | 0.19 | 133.2 | 0.09 | 153.9 | 1.21 | 86.7 | 0.08 | 124.9 | 0.08 |
| 31 | 104.4 | 0.21 | 103.1 | 0.10 | / | / | 149.1 | 1.51 | / | / | 118.4 | 0.09 |

根据上表在线监测数据，公司纳管废水CODcr、NH3-N满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2规定的间接排放限值要求。

为全面了解纳管废水的达标情况，本次评价引用企业委托海宁万润环境检测有限公司出具的废水监测报告（万润环检（2020）检字第2020010041号），具体如下表3.1-7：

表3.1-7 企业废水监测结果

| 采样点名称 | 废水排放口 | 车间排放口 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品性状 | 微黄、微浑 | 棕色、浑浊 | / | / |
| 五日生化需氧量 | 18.0 | / | 50 | 达标 |
| 总磷 | 0.02 | / | 1.5 | 达标 |
| 二氧化氯 | 0.27 | / | 0.5 | 达标 |
| 可吸附有机卤素 | 0.829 | / | 12 | 达标 |
| 硫化物 | ＜0.005 | / | 0.5 | 达标 |
| 苯胺类 | ＜0.03 | / | 1.0 | 达标 |
| 锑 | 2.66×10-2 | / | 0.1 | 达标 |
| 六价铬 | / | ＜0.004 | 0.5 | 达标 |

根据上表，公司纳管废水中五日生化需氧量等指标满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单的限值要求。

（3）现有项目废水排放总量控制符合性

根据2019年实际产量计算得达产后废水排放量如下：

表3.1-8  现有项目水污染物排放情况 （单位：t/a）

| 指标 | 实际排放量 | 折达产排放量 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 528670 | 532136 | 550800 |
|  | CODCr | 26.43 | 26.607 | 27.540 |
|  | NH3-N | 2.643 | 2.660 | 2.754 |

根据上表，现有项目实际达产废水排污量符合总量控制要求。

#### 3.1.2.2 废气

项目产生的废气包括：定型废气、染色过程产生的醋酸废气、拉毛粉尘、水煤浆锅炉废气、污水处理站恶臭和食堂油烟废气。

（1）定型废气

企业现有定型机13台，即1-13#（2019年正常运行的为1-12#，13#处于试运行阶段），其中1-12#定型机采用导热油加热，13#定型机采用天然气加热，定型温度200℃左右，定型过程有定型废气产生，根据现场踏勘，目前各定型机所产生的废气经收集后经水喷淋+冷凝+高压静电+喷淋处理后通过20m排气筒高空排放（排气筒编号：DA001-DA004），共配备4套废气处理设施，其中3套为1拖3（4-6#、7-9#、10-12#），1套为1拖4（1#、2#、3#、13#），其中13#定型机原审批情况是同10-12#定型机共用1套废气处理装置，实际建设为同1#、2#、3#共用1套废气处理装置，单台定型机处理风量约13000m3/h，为了解定型废气的达标排放情况，本次环评引用了“海宁中龙印染有限公司年新增3500t高档经编布染色技改项目”竣工验收过程委托杭州广测环境技术有限公司出具的定型废气监测数据（杭广测检2018（HJ）字第3378号）以及企业委托海宁万润环境检测有限公司出具的自行监测数据（万润环检（2019）检字第2019120036号）对定型机废气排放情况进行分析，具体如下：

表3.1-9  1#~3#定型废气设施进出口污染物监测结果  （验收监测）

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 2018年9月25日监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#定型机进口 | 2#定型机进口 | 3#定型机进口 | 出口 |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |
| 1 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 53 | 57 | 52 | 54 | 39 | 46 | 44 | 43 | 28 | 34 | 37 | 33 | 7.3 | 7.7 | 7.1 | 7.4 |
| 2 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.535 | 0.576 | 0.525 | 0.549 | 0.335 | 0.396 | 0.378 | 0.372 | 0.476 | 0.578 | 0.629 | 0.561 | 0.266 | 0.280 | 0.258 | 0.269 |
| 3 | 颗粒物去除效率 | % | 81.8 |
| 4 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 14.3 | 17.9 | 18.4 | 17.3 | 17.9 | 9.65 | 8.32 | 8.08 | 8.68 | 0.96 | 2.00 | 2.04 | 1.67 |
| 5 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.139 | 0.144 | 0.149 | 0.144 | 0.154 | 0.158 | 0.149 | 0.154 | 0.164 | 0.141 | 0.137 | 0.148 | 0.0349 | 0.0728 | 0.0743 | 0.0608 |
| 6 | 非甲烷总烃去除效率 | % | 86.4 |
| 7 | 染整油烟浓度 | mg/m3 | 22.0 | 11.5 | 20.8 | 18.1 | 23.0 | 13.1 | 18.3 | 18.1 | 22.0 | 13.0 | 18.4 | 17.8 | 1.48 | 1.33 | 1.34 | 1.38 |
| 8 | 染整油烟排放速率 | kg/h | 0.222 | 0.116 | 0.210 | 0.183 | 0.198 | 0.113 | 0.157 | 0.156 | 0.374 | 0.221 | 0.313 | 0.303 | 0.0539 | 0.0484 | 0.0488 | 0.0502 |
| 9 | 染整油烟去除效率 | % | 89.1 |
| 序号 | 监测项目 | 单位 | 2018年9月26日监测结果 |
| 1 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 54 | 59 | 58 | 57 | 57 | 59 | 55 | 57 | 39 | 37 | 41 | 39 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 7.8 |
| 2 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.545 | 0.596 | 0.586 | 0.576 | 0.483 | 0.500 | 0.466 | 0.480 | 0.663 | 0.629 | 0.697 | 0.663 | 0.287 | 0.269 | 0.294 | 0.283 |
| 3 | 颗粒物去除效率 | % | 83.5 |
| 4 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 18.7 | 17.9 | 18.9 | 18.5 | 14.7 | 20.1 | 19.0 | 17.9 | 8.58 | 9.14 | 8.99 | 8.90 | 2.26 | 2.02 | 1.90 | 2.06 |
| 5 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.189 | 0.181 | 0.191 | 0.187 | 0.125 | 0.170 | 0.161 | 0.152 | 0.146 | 0.155 | 0.153 | 0.151 | 0.0820 | 0.0733 | 0.0690 | 0.0748 |
| 6 | 非甲烷总烃去除效率 | % | 84.7 |
| 7 | 染整油烟浓度 | mg/m3 | 22.0 | 15.5 | 22.4 | 20.0 | 24.7 | 16.6 | 23.5 | 21.6 | 22.8 | 16.2 | 21.9 | 20.3 | 2.12 | 2.12 | 1.98 | 2.07 |
| 8 | 染整油烟排放速率 | kg/h | 0.222 | 0.157 | 0.226 | 0.202 | 0.209 | 0.141 | 0.199 | 0.183 | 0.388 | 0.275 | 0.372 | 0.345 | 0.0770 | 0.0770 | 0.0719 | 0.0751 |
| 9 | 染整油烟去除效率 | % | 89.7 |

表3.1-10  4#~6#定型废气设施进出口污染物监测结果（验收监测）

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 2018年9月25日监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4#定型机进口 | 5#定型机进口 | 6#定型机进口 | 出口 |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |
| 1 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 33 | 39 | 36 | 36 | 41 | 38 | 36 | 38 | 34 | 32 | 30 | 32 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
| 2 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.736 | 0.870 | 0.803 | 0.803 | 0.570 | 0.528 | 0.500 | 0.533 | 0.213 | 0.200 | 0.188 | 0.200 | 0.188 | 0.184 | 0.179 | 0.183 |
| 3 | 颗粒物去除效率 | % | 88.1 |
| 4 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 6.83 | 7.60 | 7.01 | 7.15 | 11.5 | 11.7 | 13.4 | 12.2 | 24.9 | 25.3 | 24.2 | 24.8 | 2.00 | 2.11 | 1.97 | 2.03 |
| 5 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.152 | 0.169 | 0.156 | 0.159 | 0.160 | 0.163 | 0.186 | 0.170 | 0.156 | 0.158 | 0.151 | 0.155 | 0.0854 | 0.0901 | 0.0841 | 0.0867 |
| 6 | 非甲烷总烃去除效率 | % | 82.1 |
| 7 | 染整油烟浓度 | mg/m3 | 4.36 | 3.27 | 4.57 | 4.07 | 27.1 | 29.3 | 27.9 | 28.1 | 7.20 | 8.88 | 8.20 | 8.09 | 0.678 | 0.571 | 0.892 | 0.714 |
| 8 | 染整油烟排放速率 | kg/h | 0.0972 | 0.0729 | 0.102 | 0.0908 | 0.377 | 0.407 | 0.388 | 0.391 | 0.0450 | 0.0555 | 0.0513 | 0.0506 | 0.0290 | 0.0244 | 0.0381 | 0.0305 |
| 9 | 染整油烟去除效率 | % | 94.3 |
| 序号 | 监测项目 | 单位 | 2018年9月26日监测结果 |
| 1 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 28 | 31 | 34 | 31 | 38 | 42 | 37 | 39 | 34 | 32 | 37 | 34 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.4 |
| 2 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.627 | 0.694 | 0.762 | 0.694 | 0.532 | 0.588 | 0.518 | 0.546 | 0.214 | 0.202 | 0.233 | 0.216 | 0.180 | 0.188 | 0.197 | 0.188 |
| 3 | 颗粒物去除效率 | % | 87.1 |
| 4 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 5.34 | 5.38 | 5.55 | 5.42 | 9.69 | 8.70 | 9.72 | 9.37 | 23.8 | 24.6 | 22.6 | 23.7 | 1.91 | 2.02 | 2.06 | 2.00 |
| 5 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.120 | 0.121 | 0.124 | 0.121 | 0.136 | 0.122 | 0.136 | 0.131 | 0.150 | 0.155 | 0.142 | 0.149 | 0.0854 | 0.0901 | 0.0841 | 0.0856 |
| 6 | 非甲烷总烃去除效率 | % | 78.7 |
| 7 | 染整油烟浓度 | mg/m3 | 6.70 | 8.29 | 12.3 | 9.10 | 28.2 | 21.4 | 23.0 | 24.2 | 7.40 | 7.25 | 7.29 | 7.31 | 0.734 | 0.447 | 0.805 | 0.662 |
| 8 | 染整油烟排放速率 | kg/h | 0.150 | 0.186 | 0.276 | 0.204 | 0.395 | 0.300 | 0.322 | 0.339 | 0.0466 | 0.0457 | 0.0459 | 0.0461 | 0.0314 | 0.0191 | 0.0345 | 0.0283 |
| 9 | 染整油烟去除效率 | % | 95.2 |

表3.1-11  7#~9#定型废气设施进出口污染物监测结果（验收监测）

| 号 | 监测项目 | 单位 | 2018年9月25日监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7#定型机进口 | 8#定型机进口 | 9#定型机进口 | 出口 |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |
| 1 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 29 | 33 | 34 | 32 | 32 | 27 | 29 | 29 | 28 | 32 | 34 | 31 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.3 |
| 2 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.280 | 0.319 | 0.328 | 0.309 | 0.496 | 0.419 | 0.450 | 0.455 | 0.358 | 0.410 | 0.435 | 0.401 | 0.132 | 0.132 | 0.120 | 0.128 |
| 3 | 颗粒物去除效率 | % | 87.9 |
| 4 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 15.7 | 15.8 | 15.1 | 15.5 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 9.86 | 10.9 | 10.6 | 1.86 | 1.89 | 1.67 | 1.81 |
| 5 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.152 | 0.153 | 0.146 | 0.150 | 0.169 | 0.172 | 0.166 | 0.169 | 0.141 | 0.126 | 0.140 | 0.136 | 0.0722 | 0.0733 | 0.0648 | 0.0702 |
| 6 | 非甲烷总烃去除效率 | % | 86.1 |
| 7 | 染整油烟浓度 | mg/m3 | 10.6 | 13.0 | 11.1 | 11.6 | 17.6 | 19.0 | 17.0 | 17.9 | 23.3 | 27.7 | 27.5 | 26.2 | 1.92 | 1.92 | 1.86 | 1.90 |
| 8 | 染整油烟排放速率 | kg/h | 0.102 | 0.126 | 0.107 | 0.112 | 0.273 | 0.295 | 0.264 | 0.277 | 0.298 | 0.355 | 0.352 | 0.335 | 0.0745 | 0.0745 | 0.0722 | 0.0737 |
| 9 | 染整油烟去除效率 | % | 89.0 |
| 序号 | 监测项目 | 单位 | 2018年9月26日监测结果 |
| 1 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 32 | 27 | 29 | 29 | 31 | 34 | 30 | 32 | 28 | 32 | 35 | 32 | 4.5 | 3.1 | 3.5 | 3.7 |
| 2 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.316 | 0.266 | 0.286 | 0.289 | 0.484 | 0.530 | 0.468 | 0.494 | 0.361 | 0.413 | 0.452 | 0.409 | 0.174 | 0.120 | 0.135 | 0.144 |
| 3 | 颗粒物去除效率 | % | 87.9 |
| 4 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 21.2 | 21.7 | 19.5 | 20.8 | 14.5 | 13.0 | 11.4 | 13.0 | 14.3 | 14.8 | 16.2 | 15.1 | 2.07 | 2.20 | 2.25 | 2.17 |
| 5 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.209 | 0.214 | 0.192 | 0.205 | 0.226 | 0.203 | 0.178 | 0.203 | 0.184 | 0.191 | 0.209 | 0.195 | 0.0801 | 0.0851 | 0.0871 | 0.0840 |
| 6 | 非甲烷总烃去除效率 | % | 86.1 |
| 7 | 染整油烟浓度 | mg/m3 | 26.1 | 26.6 | 18.6 | 23.8 | 21.3 | 20.4 | 17.0 | 19.6 | 17.6 | 15.2 | 11.9 | 14.9 | 2.10 | 2.03 | 2.09 | 2.07 |
| 8 | 染整油烟排放速率 | kg/h | 0.257 | 0.262 | 0.183 | 0.234 | 0.332 | 0.318 | 0.265 | 0.305 | 0.227 | 0.196 | 0.154 | 0.192 | 0.0813 | 0.0786 | 0.0809 | 0.0802 |
| 9 | 染整油烟去除效率 | % | 89.0 |

表3.1-12  10#~12#定型废气设施进出口污染物监测结果（验收监测）

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 2018年9月25日监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10#定型机进口 | 11#定型机进口 | 12#定型机进口 | 出口 |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |
| 1 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 28 | 24 | 33 | 28 | 28 | 31 | 26 | 28 | 24 | 28 | 31 | 28 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 |
| 2 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.434 | 0.372 | 0.512 | 0.434 | 0.470 | 0.521 | 0.437 | 0.470 | 0.186 | 0.218 | 0.241 | 0.218 | 0.165 | 0.169 | 0.161 | 0.166 |
| 3 | 颗粒物去除效率 | % | 85.2 |
| 4 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 10.9 | 9.72 | 11.7 | 10.8 | 9.04 | 10.4 | 9.32 | 9.59 | 24.3 | 24.6 | 24.1 | 24.3 | 1.66 | 1.37 | 1.11 | 1.36 |
| 5 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.169 | 0.151 | 0.181 | 0.167 | 0.152 | 0.175 | 0.157 | 0.161 | 0.189 | 0.191 | 0.187 | 0.189 | 0.0652 | 0.0538 | 0.0436 | 0.0534 |
| 6 | 非甲烷总烃去除效率 | % | 89.7 |
| 7 | 染整油烟浓度 | mg/m3 | 23.4 | 21.7 | 20.2 | 21.8 | 31.6 | 23.6 | 26.4 | 27.2 | 34.2 | 28.5 | 26.6 | 29.8 | 2.08 | 2.06 | 2.03 | 2.06 |
| 8 | 染整油烟排放速率 | kg/h | 0.363 | 0.336 | 0.313 | 0.337 | 0.531 | 0.396 | 0.444 | 0.457 | 0.266 | 0.221 | 0.207 | 0.231 | 0.0817 | 0.0810 | 0.0798 | 0.0808 |
| 9 | 染整油烟去除效率 | % | 92.2 |
| 序号 | 监测项目 | 单位 | 2018年9月26日监测结果 |
| 1 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 28 | 32 | 26 | 29 | 31 | 34 | 35 | 33 | 28 | 32 | 31 | 30 | 3.9 | 4.9 | 4.7 | 4.5 |
| 2 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.434 | 0.496 | 0.403 | 0.450 | 0.524 | 0.575 | 0.592 | 0.558 | 0.217 | 0.248 | 0.240 | 0.233 | 0.154 | 0.193 | 0.185 | 0.177 |
| 3 | 颗粒物去除效率 | % | 87.9 |
| 4 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 8.70 | 9.02 | 8.34 | 8.69 | 7.34 | 6.25 | 6.00 | 6.53 | 14.9 | 14.9 | 14.1 | 14.6 | 1.85 | 1.73 | 1.94 | 1.84 |
| 5 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.135 | 0.140 | 0.129 | 0.135 | 0.124 | 0.106 | 0.101 | 0.110 | 0.115 | 0.115 | 0.109 | 0.113 | 0.0729 | 0.0682 | 0.0764 | 0.0725 |
| 6 | 非甲烷总烃去除效率 | % | 86.1 |
| 7 | 染整油烟浓度 | mg/m3 | 21.8 | 20.9 | 27.9 | 23.5 | 24.3 | 18.1 | 18.8 | 20.4 | 21.1 | 23.2 | 27.0 | 23.8 | 1.70 | 1.73 | 1.64 | 1.69 |
| 8 | 染整油烟排放速率 | kg/h | 0.338 | 0.324 | 0.432 | 0.365 | 0.411 | 0.306 | 0.318 | 0.345 | 0.164 | 0.180 | 0.209 | 0.184 | 0.0670 | 0.0682 | 0.0646 | 0.0666 |
| 9 | 染整油烟去除效率 | % | 89.0 |

表3.1-13 定型废气设施污染物监测结果（自行监测）

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 2019年11月29日监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#、2#、3#、13#定型机废气处理设施出口 | 4#、5#、6#定型机废气处理设施出口 | 7#、8#、9#定型机废气处理设施出口 | 10#、11#、12#定型机废气处理设施出口 |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |
| 1 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 8.6 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 10.1 | 9.8 | 6.7 | 8.9 |
| 2 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.487 | 0.136 | 7.50×10-2 | 0.320 |
| 3 | VOCs排放浓度 | mg/m3 | 2.24 | 2.06 | 1.63 | 1.98 | 2.75 | 1.92 | 1.20 | 1.96 | 2.20 | 2.23 | 1.43 | 1.95 | 1.67 | 2.00 | 0.993 | 1.55 |
| 4 | VOCs排放速率 | kg/h | 0.106 | 6.68×10-2 | 6.51×10-2 | 5.56×10-2 |
| 5 | 染整油烟浓度 | mg/m3 | 4.13 | 4.22 | 4.09 | 4.15 | 7.39 | 8.13 | 8.91 | 8.14 | 1.44 | 1.36 | 1.57 | 1.46 | 0.585 | 2.24 | 2.42 | 1.75 |
| 6 | 染整油烟排放速率 | kg/h | 0.222 | 0.307 | 4.69×10-2 | 5.92×10-2 |

根据上表竣工验收监测结果以及自行监测数据，定型废气经处理后各污染物排放浓度均能达《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1新建企业限值要求。

根据竣工验收期间对进出口数据的分析，各污染物平均净化效率分别为：颗粒物86.1%、非甲烷总烃84.0%、油烟91.5%，颗粒物和油烟的净化效率符合《海宁市马桥街道（经编园区）工业废气污染防治三年行动计划（2017-2019年）》（马街字〔2017〕193号）中总颗粒物去除率85%以上，油烟去除率80%以上的要求。

考虑到自行监测期间未监测进口浓度，因此，本次评价采用竣工验收数据对现有项目总量排放情况进行分析，定型机废气收集效率以97%计，验收期间生产负荷为98.9%，据此计算得现有项目达产情况下定型废气产生及排放情况如下：

表3.1-14   现有项目1-12#定型机废气产生及排放情况 （达产）

| 污染物 | 有组织平均排放速率(kg/h) | 年运行时间(h) | 年有组织排放量（t) | 年无组织排放量（t) | 合计排放量（t) | 折算达产排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定型废气 | 颗粒物 | 0.769 | 8160 | 6.275 | 1.396 | 7.671 | 7.756 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.294 | 8160 | 2.399 | 0.464 | 2.863 | 2.895 |
|  | 染整油烟 | 0.243 | 8160 | 1.983 | 0.721 | 2.704 | 2.734 |

13#定型机目前处于试运行阶段，因此，其定型废气排放情况参照原环评，根据原环评审批情况，13#定型机定型废气排放量为：颗粒物0.58t/a、非甲烷总烃0.30t/a、油烟0.40t/a，综上，现有项目1-13#定型机达产情况下废气排放情况为：颗粒物8.336t/a、非甲烷总烃3.195t/a、油烟3.134t/a。

此外，为了解定型过程臭气浓度的产生及排放情况，企业委托海宁万润环境检测有限公司对定型过程的臭气浓度进行了监测，根据监测结果（万润环检（2020）检字第2020040097号），在末端不采用除臭设施的情况下，臭气浓度约为416，超出《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1新建企业限值要求，因此，本环评建议企业对现有定型废气治理设施进行改造，增加除臭设施。

（2）醋酸废气

冰醋酸在纺织印染行业具有广泛应用，生产过程部分醋酸可挥发到大气中造成污染，2019年现有项目冰醋酸消耗量约为112t，根据企业实际生产经验数据，挥发百分比约为使用量的 0.1%，则现有项目醋酸废气产生量约为 0.112t/a，达产排放量0.114t/a，醋酸废气在车间内以无组织形式排放，考虑到产生量较少，对周边环境影响不大。

（3）拉毛粉尘

织物在拉毛、磨毛、剪毛过程将生产粉尘废气（颗粒物），由设备自带的除尘设施收集净化，由于拉毛粉尘多为纤维尘，较易收集处理，粉尘排放量较小，本环评不做定量分析。

（4）水煤浆锅炉废气

企业现有1台1250万大卡燃水煤浆导热油锅炉，锅炉运行过程所产生的烟气经（SNCR+SCR）组合脱硝、布袋除尘和钠碱法湿法脱硫工艺处理后通过45m高排气筒（排气筒编号：DA005）高空排放，本次评价引用杭州广测环境技术有限公司出具的水煤浆导热油炉烟气监测数据（杭广测检2018（HJ）字第3379号）以及锅炉在线监测数据对其污染物排放情况进行评价，锅炉烟气监测结果的月均值如下：

表 3.1-15   锅炉烟气在线监测结果 （单位：mg/m3）

| 日期 | 烟尘监测均值 | 标准 | SO2监测值 | 标准 | NOx监测值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.1 | 8.3 | 30 | 62.2 | 200 | 35.9 | 200 |
| 2019.2 | 8.0 | 30 | 41.3 | 200 | 38.4 | 200 |
| 2019.3 | 8.6 | 30 | 40.2 | 200 | 46.7 | 200 |
| 2019.4 | 9.3 | 30 | 30.0 | 200 | 44.7 | 200 |
| 2019.5 | 8.6 | 30 | 24.3 | 200 | 47.3 | 200 |
| 2019.6 | 8.0 | 30 | 67.0 | 200 | 86.4 | 200 |
| 2019.7 | 7.3 | 30 | 126.0 | 200 | 72.2 | 200 |
| 2019.8 | 11.2 | 30 | 108.3 | 200 | 74.2 | 200 |
| 2019.9 | 12.2 | 30 | 104.2 | 200 | 102.7 | 200 |
| 2019.10 | 13.4 | 30 | 104.4 | 200 | 87.6 | 200 |
| 2019.11 | 13.2 | 30 | 111.1 | 200 | 92.9 | 200 |
| 2019.12 | 14.0 | 30 | 101.4 | 200 | 90.3 | 200 |

注：上述监测浓度均为换算值。

表 3.1-16   锅炉烟气监测结果 （验收监测）

| 污染物 | 监测项目 | 监测点位 | 2018.9.25监测值 | 2018.9.26监测值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 日均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 日均值 |  |  |
| 颗粒物 | 浓度（mg/m3） | 排放口 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 30 | 达标 |
|  | 速率（kg/h） | 排放口 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | / | / |
| SO2 | 浓度（mg/m3） | 排放口 | 11 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 13 | 8 | 13 | 10 | 200 | 达标 |
|  | 速率（kg/h） | 排放口 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 019 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.27 | 0.22 | / | / |
| NOx | 浓度（mg/m3） | 排放口 | 73 | 69 | 68 | 68 | 66 | 69 | 74 | 70 | 80 | 77 | 64 | 73 | 200 | 达标 |
|  | 速率（kg/h） | 排放口 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | / | / |
| 烟气黑度 | 林格曼黑度，级 | 排放口 | 1 | 达标 |

注：上述监测浓度均为换算值。

由上表可知，水煤浆锅炉烟气排放符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3 中的燃煤锅炉特别排放限值要求。

根据锅炉在线监测数据统计结果，2019年各污染物达产排放量为：烟尘3.972t/a、SO231.320t/a、NOx27.610t/a，SO2排放总量略超出水煤浆锅炉的总量控制值（≦29.9t/a），此外，根据《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发〔2018〕35号）要求，县级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以上35蒸吨以下的燃煤锅炉，企业应尽快淘汰现有水煤浆导热油锅炉，采用天然气为定型机热源。

- 燃天然气废气

根据调查，13#定型机采用天然气直燃式定型，目前处于试运行状态，因此，本环评引用原环评中数据对其废气排放量情况进行分析，根据原环评分析，13#定型机年天然气消耗量68万m3，燃气烟气经收集后和定型废气一道排放，单台定型机收集风量约13000m3/h，燃气废气和现有10-12#定型机烟气一并经DA004号排气筒高空排放，则4台合计52000m3/h，参照《第一次全国污染普查工业污染源产排系数手册》中的产污系数，计算出SO2有组织排放量0.26t/a、排放浓度0.6mg/m3，无组织0.01t/a，NOx有组织排放量1.23t/a，排放浓度2.9mg/m3，无组织0.04t/a，SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的燃气锅炉特别排放限值的数值要求，合计SO2排放量0.27t/a、NOx1.27t/a。

（6）污水站恶臭

在污水生化处理过程中，微生物分解有机物而产生硫化氢、氨等恶臭类气体。根据《关于印发海宁市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018—2020年）的通知》（海环发〔2018〕93号）要求，设计日处理水量2500吨（含）以上或周边敏感的其他企业污水处理设施，污水站废气应采用生物法等高效臭气处理方法，废气处理设施臭气浓度（无量纲）净化效率不低于60%，根据现场调查，企业已针对主要恶臭气体产生区域进行加盖收集，恶臭气体经收集后通过两级喷淋+光催化氧化处理后高空排放，废气处理风量为25000m3/h。

根据同类印染企业污水处理设施硫化氢和氨臭气排放源强，污水处理站废气污染物的排放源强，具体如下：

表 3.1-17 同类印染企业污水处理设施污染物排放源强

| NH3（mg/s.m2） | H2S（mg/s.m2） |
| --- | --- |
| 0.02 | 1.20×10-3 |

表 3.1-18 现有项目污水处理设施恶臭污染源强

| 名称 | 恶臭区域面积（m2） | 排放量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |
|  |  | mg/s | kg/h | mg/s | kg/h |
| 污水处理站 | 约1400 | 28.0 | 0.1 | 1.68 | 0.006 |

根据上表，现有项目污水站恶臭气体产生量为：NH30.816t/a、H2S 0.049t/a，其中主要恶臭产生区域如污泥浓缩池、调节池、生化池、污泥压滤房等区域均已密闭加盖，加盖区域恶臭气体产生量以总恶臭产生量的90%计，两级喷淋+光催化对恶臭气体的净化效率以90%计，则恶臭气体排放情况如下：NH3有组织排放量0.073t/a、排放速率0.009kg/h、浓度0.36mg/m3，无组织排放量0.082t/a、排放速率0.01kg/h；H2S有组织排放量0.004t/a、排放速率0.0005kg/h、浓度0.02mg/m3，无组织排放量0.005t/a、排放速率0.0006kg/h，有组织排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)二级标准。

企业已加强对污水站的运行操作管理，污泥及时清理外运，尽可能减少恶臭气体的影响，根据海宁万润环境检测有限公司出具的监测数据（万润环检（2019）检字第2019050215号），厂界恶臭气体监测结果如下：

表3.1-19 废气无组织排放监测结果  单位：mg/m3；臭气浓度：无量纲

| 采样 点位 | 检测 项目 | 采样期间气象条件 | 结果 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间 | 风向 | 风速（m/s） | 气温 (℃) | 气压（kPa） | 天气 情况 |  |  |
| 1# 厂界东 | 非甲烷总烃 | 09:42 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 1.48 | 4.0 |
|  |  | 10:55 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 2.38 | 4.0 |
|  |  | 12:24 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 1.39 | 4.0 |
|  |  | 13:40 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 1.56 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | 09:42-10:42 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 0.079 | 1.0 |
|  |  | 10:55-11:55 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 0.137 | 1.0 |
|  |  | 12:24-13:24 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 0.171 | 1.0 |
|  |  | 13:40-14:40 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 0.074 | 1.0 |
|  | 氨 | 09:42-10:42 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 0.031 | 1.5 |
|  |  | 10:55-11:55 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 0.023 | 1.5 |
|  |  | 12:24-13:24 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 0.037 | 1.5 |
|  |  | 13:40-14:40 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 0.041 | 1.5 |
|  | 硫化氢 | 09:42-10:42 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 1.86×10-3 | 0.06 |
|  |  | 10:55-11:55 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 1.46×10-3 | 0.06 |
|  |  | 12:24-13:24 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 4.50×10-3 | 0.06 |
|  |  | 13:40-14:40 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 4.23×10-3 | 0.06 |
|  | 臭气浓度 | 09:42 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 11 | 20 |
|  |  | 10:55 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 12 | 20 |
|  |  | 12:24 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 14 | 20 |
|  |  | 13:40 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | ＜10 | 20 |
| 2# 厂界南 | 非甲烷总烃 | 09:50 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 1.16 | 4.0 |
|  |  | 11:05 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 1.56 | 4.0 |
|  |  | 12:22 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 1.39 | 4.0 |
|  |  | 13:47 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 1.20 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | 09:50-10:50 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 0.195 | 1.0 |
|  |  | 11:05-12:05 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 0.172 | 1.0 |
|  |  | 12:22-13:22 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 0.171 | 1.0 |
| 2# 厂界南 | 颗粒物 | 13:47-14:47 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 0.203 | 1.0 |
|  | 氨 | 09:50-10:50 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 0.064 | 1.5 |
|  |  | 11:05-12:05 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 0.094 | 1.5 |
|  |  | 12:22-13:22 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 0.095 | 1.5 |
|  |  | 13:47-14:47 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 0.097 | 1.5 |
|  | 硫化氢 | 09:50-10:50 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 2.68×10-3 | 0.06 |
|  |  | 11:05-12:05 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 1.46×10-3 | 0.06 |
|  |  | 12:22-13:22 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 3.26×10-3 | 0.06 |
|  |  | 13:47-14:47 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 2.44×10-3 | 0.06 |
|  | 臭气浓度 | 09:50 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 14 | 20 |
|  |  | 11:05 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 13 | 20 |
|  |  | 12:22 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 17 | 20 |
|  |  | 13:47 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 15 | 20 |
| 3# 厂界西 | 非甲烷总烃 | 09:36 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 1.95 | 4.0 |
|  |  | 11:16 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 1.77 | 4.0 |
|  |  | 12:29 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 2.50 | 4.0 |
|  |  | 13:34 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 1.75 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | 09:36-10:36 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 0.099 | 1.0 |
|  |  | 11:16-12:16 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 0.081 | 1.0 |
|  |  | 12:29-13:29 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 0.112 | 1.0 |
|  |  | 13:34-14:34 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 0.117 | 1.0 |
|  | 氨 | 09:36-10:36 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 0.047 | 1.5 |
|  |  | 11:16-12:16 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 0.022 | 1.5 |
|  |  | 12:29-13:29 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 0.076 | 1.5 |
|  |  | 13:34-14:34 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 0.057 | 1.5 |
|  | 硫化氢 | 09:36-10:36 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 1.86×10-3 | 0.06 |
|  |  | 11:16-12:16 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 3.51×10-3 | 0.06 |
|  |  | 12:29-13:29 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 3.12×10-3 | 0.06 |
|  |  | 13:34-14:34 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 4.37×10-3 | 0.06 |
| 3# 厂界西 | 臭气浓度 | 09:36 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | ＜10 | 20 |
|  |  | 11:16 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | ＜10 | 20 |
|  |  | 12:29 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 13 | 20 |
|  |  | 13:34 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 14 | 20 |
| 4# 厂界北 | 非甲烷总烃 | 09:29 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 1.51 | 4.0 |
|  |  | 10:43 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 1.52 | 4.0 |
|  |  | 12:22 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 2.13 | 4.0 |
|  |  | 13:26 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 1.31 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | 09:29-10:29 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 0.255 | 1.0 |
|  |  | 10:43-11:43 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 0.192 | 1.0 |
|  |  | 12:22-13:22 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 0.189 | 1.0 |
|  |  | 13:26-14:26 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 0.320 | 1.0 |
|  | 氨 | 09:29-10:29 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 0.062 | 1.5 |
|  |  | 10:43-11:43 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 0.062 | 1.5 |
|  |  | 12:22-13:22 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 0.025 | 1.5 |
|  |  | 13:26-14:26 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 0.063 | 1.5 |
|  | 硫化氢 | 09:29-10:29 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 4.60×10-3 | 0.06 |
|  |  | 10:43-11:43 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 2.83×10-3 | 0.06 |
|  |  | 12:22-13:22 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 3.94×10-3 | 0.06 |
|  |  | 13:26-14:26 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 3.41×10-3 | 0.06 |
|  | 臭气浓度 | 09:29 | 东 | 2.1 | 21.9 | 100.8 | 阴 | 10 | 20 |
|  |  | 10:43 | 东 | 2.2 | 22.6 | 100.7 | 阴 | 16 | 20 |
|  |  | 12:22 | 东 | 2.4 | 24.5 | 100.8 | 阴 | 14 | 20 |
|  |  | 13:26 | 东 | 2.2 | 25.3 | 100.9 | 阴 | 11 | 20 |

根据上表，各厂界监控点浓度最高点臭气浓度满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表2的限值要求，氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)二级标准要求、非甲烷总烃、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。

（7）食堂油烟

2019年食用油消耗量1.96t，食用油使用过程挥发量一般为3%，食堂设3个灶头，厨房油烟气经油烟净化器处理后排放，处理风量为6000m3/h，净化效率达75%以上，则年油烟排放量14.7kg，日运行时间约4h，则排放浓度为1.8mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关要求。

#### 3.1.2.3 噪声

原审批项目噪声主要来自于染缸、脱水机、定型机、锅炉、水泵等设备，设备噪声声级值范围在70～90dB(A)左右。企业生产车间为砖混结构厂房，门窗设置较少，且生产时关闭门窗，此外，企业已针对风机等高噪声设备采取了相应的消声和隔声措施，可有效削减高噪声设备运行过程的噪声。根据本次环评期间对厂界声环境质量现状的监测，各厂界声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（具体见4.4.4小节），考虑到声环境质量现状已包含厂界噪声贡献值，因此，企业各厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

#### 3.1.2.4 固体

现有项目产生的固体废物主要为炉灰、除尘装置收集的粉尘、污水处理污泥、含染料或助剂包装物、定型废气净化所产生的废油、废导热油、边角料、一般包装物、及生活垃圾等，厂区已设置一般固废仓库和危废仓库，对固废实现分类管理和处置，2019年固废产生情况具体如下：

表3.1-20  2019年固废产生情况汇总表

| 固废名称 | 产生工序 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 是否为危废 | 危废代码 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际 | 达产 |  |  |  |
| 炉渣 | 锅炉运行 | 灰分 | 350.0 | 350.0 | 否 | / | 外运制砖 |
| 粉尘 | 废气治理、锅炉运行 | 颗粒物 | 600.0 | 600.0 | 否 | / | 环卫清运 |
| 污水处理污泥（含水率60%） | 污水处理 | 污泥、水 | 2945.0 | 2964.0 | 否 | / | 运至嘉兴新嘉爱斯热电有限公司进行焚烧 |
| 含染料或助剂包装物 | 原料包装 | 塑料、染料、助剂 | 3.0 | 3.0 | 是 | 900-041-49 | 委托嘉善海润生物科技有限公司处置 |
| 废油 | 定型废气处理 | 硅油等 | 41.6 | 46.2 | 是 | 900-249-08 | 委托湖州一环环保科技有限公司处置 |
| 废导热油 | 导热油更换 | 废矿物油 | 80.0 | 80.0 | 是 |  |  |
| 边角料 | 生产 | 面料等 | 15.0 | 15.0 | 否 | / | 出售给废品收购企业 |
| 一般包装物 | 原料或产品包装 | 纸、塑料 | 2.0 | 2.0 | 否 | / |  |
| 生活垃圾 | 办公生活 | 纸、废塑料 | 140.0 | 140.0 | 否 | / | 环卫清运 |

注：粉尘包括锅炉烟气治理过程布袋收尘以及炉灰（约599.5t、拉毛粉尘治理过程产生的布袋收尘约0.5t）

根据上表，各类固废均有合理去向，但根据现场调查，现有危废仓库面积较小，仅15m2左右，不利于危废的分类存放，此外，危废仓库地面仅进行了水泥硬化，未进行防腐防渗处理，不符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”的四防要求。本环评要求企业尽快进行整改，确保符合“四防”要求，避免危废存放过程产生次生污染。

#### 3.1.2.5 现有项目污染物排放量汇总及总量控制情况

根据上述分析，现有项目污染物排放见下表3.1-21：

表3.1-21 现有项目污染物排放一览表

| 污染物 | 达产排放量t/a |
| --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 532136 |
|  | CODcr | 26.607 |
|  | NH3-N | 2.660 |
| 废气 | 定型机运行废气 | 颗粒物 | 8.336 |
|  |  | VOCs（非甲烷总烃+定型油烟） | 6.329 |
|  |  | SO2 | 0.270 |
|  |  | NOx | 1.270 |
|  | 醋酸 | 0.114 |
|  | 锅炉烟气 | SO2 | 31.320 |
|  |  | NOx | 27.610 |
|  |  | 烟尘 | 3.972 |
|  | 恶臭气体 | NH3 | 0.155 |
|  |  | H2S | 0.009 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 1.47×10-2 |
|  | SO2合计 | 31.590 |
|  | NOx合计 | 28.880 |
|  | VOCs合计 | 6.443 |
|  | 工业烟粉尘合计 | 12.308 |
| 固废 | 炉渣 | 0（350.0） |
|  | 粉尘 | 0（600.0） |
|  | 污水处理污泥 | 0（2964） |
|  | 含染料或助剂包装物 | 0（3） |
|  | 废油 | 0（46.2） |
|  | 废导热油 | 0（80.0） |
|  | 边角料 | 0（15） |
|  | 一般包装物 | 0（2） |
|  | 生活垃圾 | 0（140） |

注：括弧中为固废达产产生量

表3.1-22 现有项目总量控制符合性 （单位：t/a）

| 指标 | 现有项目达产排放量 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- |
| CODCr | 26.607 | 27.540 |
| NH3-N | 2.660 | 2.754 |
| VOCs | 6.443 | 9.990 |
| SO2 | 31.590 | 30.170 |
| NOx | 28.880 | 31.170 |
| 工业烟粉尘 | 12.308 | 18.680 |

注：废水总量控制指标为经年度削减调整后的排污许可量

根据上表，现有项目SO2排放量略超出总量控制值，其余各污染物达产排放量满足总量控制要求，结合《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发〔2018〕35号）等文件要求，本环评要求企业尽快淘汰在用水煤浆锅炉，采用天然气直燃式定型工艺，进一步减少SO2排放量，确保符合总量控制要求。

#### 3.1.2.6 现有项目与相关行业准入条件对比

根据印染行业整治提升要求，企业必须符合国家《印染行业规范条件（2017版）》和《浙江省印染产业环境准入指导意见（2016年修订）》中环境准入标准。本项目符合性情况见表 3.1-23 和 3.1-24。

表 3.1-23 现有项目与《印染行业规范条件（2017版）》对比表

| 产品品种 | 经编布染整 |
| --- | --- |
| 产品产量(t/a) | 30500 |
| 项目情况 | 新鲜水取水量（t/a） | 715980 |
|  | 单位产品新鲜水取水（t/t） | 23.5 |
| 规范要求 | 单位产品新鲜水取水（t/t） | 90 |
| 符合性 | 符合 |

表 3.1-24 现有项目与浙江省印染产业环境准入指导意见（2016年修订）对比

| 产品品种 | 经编布染整 |
| --- | --- |
| 产品产量(t/a) | 30500 |
| 项目情况 | 新鲜水取水量（t/a） | 715980 |
|  | 单位产品新鲜水取水量(t/t) | 23.5 |
|  | 排水量(t/a) | 528670 |
|  | 单位产品排水量(t/t) | 17.3 |
| 准入标准 | 单位产品新鲜水取水量(t/t) | 90 |
|  | 单位产品排水量(t/t) | 81 |
| 符合性 | 符合 |

根据上表，现有项目产排污情况符合《印染行业规范条件（2017版）》以及浙江省印染行业准入条件的要求。

### 3.1.3 现有项目环评及批复措施落实情况以及排污许可执行情况

表3.1-25 环保措施以及排污许可执行情况一览表

| 环评批复及排污许可证要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 加强废水污染防治，做好厂区雨污、清污分流工作。提高污水处理能力，确保废水处理设施及回用装置正常运转，保证中水回用率，未回用的生产废水须经处理后与经预处理的生活污水一起纳管排放, 废水纳管执行GB4287-2012《纺织染整工业水污染物排放标准》表2标准。建设规范化排污口。 | 已落实。 已落实厂区雨污、清污分流工作。增加酸化水解池，污水处理能力由3000t/d提高到4000t/d，废水处理设施正常运行，监测结果显示排放废水可达到排放标准要求，排污口规范。 |
| 加强废气污染防治。项目不增加锅炉燃料使用量。加强污水处理站恶臭防治，废气排放执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。 | 已落实。 定型废气采用水喷淋+冷凝+高压静电+喷淋处理后高空排放。 锅炉烟气采用（SNCR+SCR）组合脱硝、布袋除尘和钠碱法湿法脱硫工艺处理后高空排放，监测结果显示，废气排放可达到相应排放标准要求。 |
| 加强噪声污染防治。选用低噪声设备，合理厂区总平布局，高噪声设备须合理布置并采取有效隔声减震措施，生产车间须釆取整体隔声降噪措施。加强设备的维护，确保设备处于良好的运行状态。厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类区标准。加强厂区绿化工作。 | 已落实。 落实了减噪降噪措施，厂界噪声排放可达到排放标准要求。 |
| 加强固废污染防治。对危险固废和一般固废分类收集、暂存, 分质处置，提高资源综合利用率。染料及助剂包装物属危险废物，须严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行收集、贮存，并委托具有危废处置资质的单位进行安全处置。一般废包装物、边角料等一般固体废物须收集后资源化综合利用。生活垃圾应委托环卫部门统一清运无害化处置，严禁随意弃置，防止产生二次污染。 | 已落实。 按要求落实，厂区设置了一般固废仓库和危废仓库，其中料及助剂包装物属危险废物，已委托有处理资质的嘉善海润生物科技有限公司处置，并落实转移联单制度。废水处理产生的污泥运至嘉兴新嘉爱斯热电有限公司进行焚烧，废油委托湖州一环环保科技有限公司处置，一般固废视其性质采取资源化等方式处理，生活垃圾环卫清运。 |
| 据“以新带老”治理原则，企业原有项目存在的污染治理问题，须和本技改项目同步进行治理，重点加强定型废气治理（废气收集率≥95%，油烟处理率≥80%，颗粒物处理率≥85%)，确保各类污染物稳定达标排放、符合各项环保要求。 | 已落实。 定型废气主要污染物染整油烟、颗粒物净化除去率分别达到了91.5%、86.1%，达到了批复中油烟处理率≥80%、颗粒物处理率≥85%的要求。 |
| 切实加强环境管理和安全防范。完善各项环保管理制度和岗位责任制,制定切实可行的风险防范措施和污染事故防范制度，落实相关的应急措施。做好各类生产设备和环保设施的运行管理和异常检修维护，定期监测各污染源，建立健全各类环保运行台帐、确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，社绝跑、冒、滴、漏和事故性排放。 | 已落实。 制定了应急防范制度，并配备了相应物资，废水和锅炉烟气已安装在线监控装置，此外，已委托第三方监测机构按要求开展自行监测，并按要求制定了各类环保运行台账，如年度总结报告，季度总结报告等。 |
| 严略落实污染物排放总量控制措施。本项目建成投产后企业主要污染物排放总量控制指标为：CODcr排放总量≤27.540吨/年；氨氮排放总量≤2. 754吨/年，二氧化硫排放总量≤30.17吨/年，氮氧化物排放总量≤31.170吨/年，VOCs排放总量≤9.99吨/年，其它污染物总量控制在环评报告书指标内。 | 根据核算，本项目建成投产后企业主要污染物排放总量分别为COD cr26.607吨/年；氨氮排放总量2.660吨/年，二氧化硫排放总量31.590吨/年，氮氧化物排放总量28.880吨/年，VOCs排放总量6.443吨/年，SO2总量略有超标，其余污染物均在总量控制范围内。 |

### 3.1.4 现有项目存在的主要环境问题及整改措施

①现有项目SO2排放量略超出总量控制指标，要求企业尽快淘汰水煤浆锅炉，采用天然气直燃式定型。

②现有定型废气无除臭设施，根据实际监测，定型废气恶臭气体浓度较高，建议企业于本次技改项目实施过程对现有定型废气治理设施进行改造，增加除臭和脱白工序，确保臭气浓度达标排放。

③企业现有危废仓库面积较小，不利于危废的分类存放，且地面仅进行了水泥硬化，未进行防腐防渗处理，本环评要求企业于本次技改项目实施过程对厂区危废仓库进行整改，确保符合“四防”要求。

具体整改内容分析见“以新带老”章节。

## 3.2技改项目工程概况

### 3.2.1项目组成

本项目于企业位于海宁经编产业园区红旗路15号的现有厂区内实施，总投资3150万元（不含土建），项目主要组成情况如下：

表3.2-1  项目组成

| 项目 | 单元名称 | 工程规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 经编布染整 | 拆除部分现有车间，同时新建3幢厂房（新大楼、染整车间一、染整车间二），淘汰部分浴比偏高的染缸，引进小浴比染缸，同时拆除现有水煤浆导热油炉及配套设施，将现有定型机的加热方式改造为天然气直燃式定型，并新增2台定型机，年新增4000t高档经编布染整的生产规模，技改后企业总产能将达年加工高档经编布染整34700t。 |
| 公用工程 | 给水系统 | 技改后全厂地表水消耗量380551t/a，来自附近河道，自来水262674t/a，由市政自来水管网供给。 |
|  | 排水 | 厂区排水实行雨污分流，污水和雨水分别汇集后排入市政排污和雨水管道系统。 |
|  | 供电 | 年新增耗电量约40万kWh，供电由市政电网提供。 |
|  | 蒸汽 | 新增蒸汽消耗量12000t/a，由马桥大都市热电有限公司提供。 |
|  | 天然气 | 由海宁新奥燃气有限公司提供。 |
| 环保工程 | 废水 | 利用厂区现有污水处理站和回用设施，处理规模4000t/d、回用设施出水规模2400t/d。 |
|  | 废气 | 定型废气处理工艺为：技改项目设置1套定型废气治理设施用于新增的2台定型机废气治理，同时对现有定型废气治理设施进行改造，改造后厂区共计6套处理设施，其中3套1拖2，3套1拖3，工艺为：水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白； 恶臭气体：依托现有污水站恶臭气体治理设施，两级喷淋+光催化处理装置，处理风量25000m3/h。 |
|  | 固废 | 利用现有一般固废仓库，面积约30m2，设置两个危险废物仓库，1个位于厂区东南侧污水站边（存放废包装材料），面积约15m2，1个位于厂区西侧（存放废油），面积约20m2。 |

本项目涉及的主要建筑技术经济指标如下：

表3.2-2  项目主要建筑技术经济指标

| 总建筑面积 | 60317.89m2 |
| --- | --- |
| 地上建筑面积 | 51944.69m2 |
| 计容面积 | 51944.69m2 |
| 建筑占地面积 | 10587.68m2 |
| 容积率 | 1.56 |
| 绿地率 | 12.06% |

### 3.2.2产品方案

本次技改项目主要从事高档经编布（服饰类超柔面料）的染整加工，技改具体产品方案如下表3.2-3：

表3.2-3 技改项目产品方案 （单位：t/a）

| 产品名称 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 高档经编布染整 | 染色 | 定型 | 技改项目将新增染色产能4000t/a、定型产能4500t/a（其中500t用于配套现有项目，4000t配套本项目），面料平均幅宽1.5m、克重220g/m |
|  | 4000 | 4500 |  |

技改前后全厂产品方案变化情况如下表3.2-4：

表3.2-4 技改前后企业产品方案  （单位：t/a）

| 产品名称 | 技改前 | 技改项目 | 技改后全厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高档经编布染整 | 染色 | 定型 | 染色 | 定型 | 染色 | 定型 |
|  | 30700 | 30200 | 4000 | 4500 | 34700 | 34700 |

### 3.2.3主要原辅材料及能资源消耗

技改项目原辅材料及能资源消耗情况见下表表3.2-5：

表3.2-5 项目主要原辅材料及能资源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年消耗量 | 包装方式及最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 |
| 1 | 坯布 | 4005t | 20t | 未包含配套现有项目的500t/a的定型面料 |
| 2 | 分散染料 | 50.0t | 袋装、5t | / |
| 3 | 冰醋酸 | 15.0t | 桶装、2t | / |
| 4 | 柔软剂 | 18.0t | 桶装、2t | / |
| 5 | 高温匀染剂 | 18.0t | 桶装、2t | / |
| 6 | 除油灵 | 8.0t | 桶装、2t | / |
| 7 | 保险粉 | 5.5t | 袋装、1t | / |
| 8 | 纯碱 | 3.9t | 袋装，0.5t | / |
| 9 | 分散剂 | 5.6t | 桶装、1t | / |
| 10 | PAM（聚丙烯酰胺） | 9.5t | 袋装、1t | 废水处理 |
| 11 | PAC（聚合氯化铝） | 18.0t | 袋装、2t |  |
| 12 | 石灰乳 | 8.0t | 袋装、1t |  |
| 13 | 抗静电剂 | 2.5t | 桶装、1t | 用于定型整理 |
| 能资源 |
| 1 | 蒸汽 | t | 12000 | / |
| 2 | 自来水 | t | 72501 | / |
| 3 | 电 | 万kWh | 40 | / |
| 4 | 天然气 | 万m3 | 665 | 含现有1-12#定型机改造后的天然气用量 |

主要原辅材料理化性质如下：

表3.2-6 项目主要染料及助剂性状一览表

| 序号 | 名称 | 组成 | 主要性状 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分散染料 | 主要成分为颜料、分散剂苯磺酸钠、木质素，其铬等重金属含量均低于检出限，具体见附件13染料检测报告 | 粉末状、微溶于水，色泽较艳，色谱齐全，价格较高，色牢度优良。 | 涤纶类面料的染色加工 |
| 2 | 冰醋酸 | 98-100%的醋酸 | 无色透明液体，有强烈刺鼻醋味，比重1.0511，熔点16.75℃，沸点118.1℃，闪点57.2℃(开杯)，自燃点426.7℃。溶于水、乙醇、乙醚、氯仿，不溶于二氧化碳。有腐蚀性，接触皮肤能引起刺痛，起水泡，其蒸汽有毒，且易着火。 | 在洗涤中常用它来中和洗涤剂中的残碱和杂质。使洗涤后的衣物更加干净鲜艳。在洗涤有色面料时也常用它来浸泡一会儿作为前固色。在漂白面料的时候也常用它来做为稳定剂。在去除衣服粘色时可作为催化剂。 |
| 3 | 柔软剂 | 具有环氧的阳荷性活性物 | 米白色乳液，可以与任何比例水稀释成乳化液，呈弱阳荷性，2%水溶液乳化均匀。 | 适用于聚丙烯腈纤维、涤纶线的柔软处理，处理后织物具耐久的柔软性和抗静电效果，对于其他合成纤维以及棉、毛、丝等织物也具有良好的柔软效果。 |
| 4 | 匀染剂 | 聚醚等(部分变性的含氮脂肪和乙醇乙氧基制品) | 乳白色膏状物或片状物，可溶于水，在冷水中溶解度比热水，对各种染料有强力的匀染及缓染性能，渗透性，扩散性及煮炼时助练性均为良好，也是优良的油/水型乳化剂。 | 应用于纺织印染工业的各个工序中可作为匀染、扩散渗透、浸湿、煮炼、洗涤等助剂，具有优良效果，可作为染品的剥色剂和印花的半防染剂等。 |
| 5 | 除油灵 | 表面活性剂与助洗剂复配物 | 微黄色润湿性粉末，1%水溶液pH值10-11，可与非离子、阴离子活性剂混用，溶于水。 | 用于化纤、涤纶、棉布等的增白印染的前处理，印染工艺中用于脱脂、洗涤、去污、精炼。去除布料在生产过程中携带的机油、锭子油。 |
| 6 | 保险粉 | 分子式： Na2S2O4 | 是一种白色砂状结晶或淡黄色粉末化学用品，熔点300℃（分解），引燃温度 250 ℃，不溶于乙醇，溶于氢氧化钠溶液，遇水发生强烈反应并燃烧。 | 广泛用于纺织工业的还原性染色、还原清洗、印花和脱色及用作丝、毛、尼龙等织物的漂白，由于它不含重金属，经漂白后的织物色泽十分鲜艳，不易退色。 |
| 7 | 纯碱 | 分子式：Na2CO3 | 白色粉末或细粒结晶，味涩。相对密度(25℃)2.532。熔点851℃。比热容1.042J/(g.℃)(20℃)。易溶于水，在35.4℃其溶解度最大，每100g水中可溶解49.7g碳酸钠(0℃时为7.0g，100℃为45.5g)。微溶于无水乙醇，不溶于丙醇纯碱产品。 | 作色纱织物煮练剂，避免使用烧碱进行煮练时，由于染料的溶落而造成严重搭色。用作直接染料染棉助剂，起缓和染着和软化硬水的作用。硫化染料染棉时，用来辅助溶解染料。此外如还原染料也常加纯碱若干以作辅助染剂。 |

### 3.2.4主要设备

本次技改项目新增2台定型机、部分小浴比染缸，技改项目主要设备清单见下表表3.2-7：

表3.2-7技改项目主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 染缸 | 250kg，浴比1:5 | 5 | 用于替代现有的5台浴比为1:7的染缸（2台SME-236I；3台SME-236、容量均为250kg） |
| 2 | 染缸 | 500kg，浴比1:5 | 8 | / |
| 3 | 拉毛机 | MA476DH-200 | 6 | / |
| 4 | 定型机 | STENTER-2200-9 | 2 | / |
| 5 | 定型废气处理装置 | 处理风量30000m3/h | 3 | 水喷淋+冷凝+高压静电+喷淋+除臭+脱白 |
|  |  | 处理风量45000m3/h | 3 |  |

技改项目新增染色产能4000t/a，新增定型产能4500t/a，技改项目主要从事服饰类超柔经编面料的染色和定型加工，现有项目主要从事家纺类经编面料的染整加工，与现有项目相比，超柔类经编面料染色过程存在前处理以及染色的批次时间较长的特点，平均每批次生产时间约为6h，即日生产约4批次，此外，超柔面料装载系数一般低于家纺类经编布，约为0.8，单位染缸容量的生产能力将低于现有项目，具体染缸和定型机产能匹配性分析如下表3.2-8、3.2-9：

表3.2-8 染色设备产能匹配性

| 设备名称 | 数量 | 单台设备设计容量（kg） | 装载系数 | 平均日产批次/时间 | 年生产天数d | 最大生产能力（t/a） | 技改项目设计产能（t/a） | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 染缸 | 8 | 500 | 0.8 | 4 | 340 | 4352 | 4000 | 91.9% |

表3.2-9 定型设备产能匹配性

| 序号 | 设备名称 | 数量(台/组) | 平均车速m/min | 定型次数 | 年运行小时(h) | 最大生产能力(t) | 技改项目设计产能(t) | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定型机 | 2 | 55 | 2 | 8160 | 5924 | 4500 | 76% |

注：面料平均幅宽1.5m、克重220g/m，需两次定型。

根据上表，染色及定型设备与设计产能较为匹配。

技改前后全厂设备清单变化情况如下：

表3.2-10  技改前后全厂设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格/型号 | 数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 技改前 | 技改后 |  |
| 1 | 染缸 | 台 | 250 kg、浴比1:5 | 6 | 11 | +5 |
| 2 | 染缸 | 台 | 500kg、浴比1:5 | 6 | 14 | +8 |
| 3 | 染缸 | 台 | SME-236II、500kg、浴比1:5 | 16 | 16 | / |
| 4 | 染缸 | 台 | SME-236B-II、500kg、浴比1:5 | 4 | 4 | / |
| 5 | 染缸 | 台 | SME-236I、250kg、浴比1:7 | 2 | 0 | -2 |
| 6 | 染缸 | 台 | SME-236B-II、500kg、浴比1:5 | 5 | 5 | / |
| 7 | 染缸 | 台 | SME-236、250kg、浴比1:7 | 3 | 0 | -3 |
| 8 | 定型机 | 台 | STENTER2500-8 | 7 | 7 | / |
| 9 | 定型机 | 台 | STENTER2500-9 | 4 | 4 | / |
| 10 | 定型机 | 台 | STENTER2800-8 | 1 | 1 | / |
| 11 | 定型机 | 台 | STENTER-2200-9 | 1 | 3 | +2 |
| 12 | 拉毛机 | 台 | / | 34 | 40 | +6 |
| 13 | 磨毛机 | 台 | / | 1 | 1 | / |
| 14 | 剪毛机 | 台 | / | 1 | 1 | / |
| 15 | 脱水机 | 台 | CH-1800 | 8 | 8 | / |
| 16 | 脱水机 | 台 | CO-2000 | 2 | 2 | / |
| 17 | 开幅机 | 台 | —— | 5 | 5 | / |
| 18 | 烘干机 | 台 | / | 16 | 16 | / |
| 19 | 水煤浆导热油炉 | 台 | 1250万大卡 | 1 | 0 | -1 |
| 20 | 定型废气处理设施 | 套 | 水喷淋+冷凝+高压静电+喷淋 | 4 | 0 | -4 |
| 21 | 定型废气处理设施 | 套 | 水喷淋+冷凝+高压静电+喷淋+除臭+脱白 | 0 | 6 | +6 |
| 22 | 锅炉烟气处理装置 | 套 | / | 1 | 0 | -1 |
| 23 | 废水处理站 | 套 | 4000t/d | 1 | 1 | / |
| 24 | 中水回用设施 | 套 | 2400t/d | 1 | 1 | / |
| 25 | 地表水净化装置（停用） | 套 | / | 1 | 1 | / |

### 3.2.5 总平面布置

技改项目共新建3幢厂房，自西向东分别为新大楼、染整车间一、染整车间二，本次技改项目主要位于新大楼，共有4层，其中一层为染色，二层为成品仓库，三层为拉毛、四层为定型，另外，技改后现有染色和定型设备均将调整至新建的染整车间一和染整车间二，上述两个车间均为5层建筑，其中1层和5层为仓库、二层为染色车间、3层为拉毛车间、4层为定型车间、污水处理站位于厂区最东侧，靠近染色车间，缩短了污水输送路径，一般固废仓库位于厂区东侧，技改后厂区共设置2个危险废物仓库，分别位于厂区东南侧和厂区西侧，具体平面布置见附图6。

### 3.2.6 生产组织及劳动定员

技改后企业劳动定员保持不变，仍为410人，年工作日为340天，三班制生产，每班8小时。

### 3.2.7 总投资及环保投资

本次技改项目总投资3150万元（不含土建费用），环保投资320万元。

## 3.3影响因素分析

3.3.1 施工期工程分析

3.3.1.1 施工废水

建设期废水主要来自于建筑施工人员的生活污水和少量施工打桩泥浆废水。

（1）施工泥浆废水

施工用水主要为施工机械、器具的清洗水、工程养护用水，用水量约为6m3/d，大约有70%的工程用水会流失，这部分废水含有较多的尘土、泥沙；施工期间还会产生打桩、钻孔泥浆废水，排放水质SS浓度较高，据类比监测调查一般为1000-3000mg/L。

（2）施工期生活废水

建设期不同阶段施工人数不尽相同，一般从几十人到几百人不等，如施工期间人员按100人计算，人均用水量以20L/d计，排放系数取0.9，则生活污水排放量为1.8t/d。施工期生活污水水质和普通生活污水相近，但SS会高于普通生活污水。

3.3.1.2 施工废气

施工期大气污染源主要是施工车辆和部分施工机械所产生的尾气以及施工车辆行驶、建材堆放过程产生的扬尘和装修期间产生油漆废气。根据类比调查，距离施工场地100m处的TSP监测值约0.12～0.79mg/Nm3。扬尘尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，但粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关；施工机械废气产生量较少，影响范围有限，故其对环境影响较小。此外，在装修期间需要使用油漆，油漆中的有机溶剂在油漆过程及之后的一段时间内挥发，排向空气，属无组织排放，建议企业装修过程采用环保型水性油漆，尽可能减少装修废气的排放量。

3.3.1.3 施工噪声

不同的施工阶段，使用不同的机械设备，产生不同施工阶段的噪声。施工设备中噪声级较高的机械设备有挖掘机、装载机、打桩机、振捣棒等。不同施工设备产生的设备噪声如表5-1。在多台机械设备同时作业时，各台设备的噪声互相叠加，但叠加后的噪声值也就增加3~5dB，一般不会超过8dB。

表3.3-1主要施工机械设备噪声强度

| 序号 | 施工机械 | 测量声级dB | 距声源距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 78-86 | 10 |
| 2 | 推土机 | 80-85 | 10 |
| 3 | 重型运输车 | 78-86 | 10 |
| 4 | 打桩机 | 95-105 | 10 |
| 5 | 混凝土振捣器 | 75-84 | 10 |
| 6 | 电锤 | 95-99 | 10 |

建筑施工多采用大型车辆，其噪声级较高，如大型货运卡车的声功率级可达107dB，自卸卡车在装卸石料等建筑材料时的噪声可高达110dB以上。

3.3.1.4 施工固体废物

施工期间主要固体废弃物源于厂房的拆除以及基层开挖过程产生的建筑垃圾、土石方及少部分施工人员生活垃圾。根据企业测算，厂房拆除将产生约5000t建筑垃圾，此外，根据同类企业建设经验，新厂房建设过程的建筑垃圾产生量按50kg/m2计，预计将产生建筑垃圾约3015t，合计约8015t。此外，若施工期间日均施工人员按100人计，施工人员生活垃圾产生量按每人每日1kg计，施工期为12个月，则预计施工期共产生生活垃圾36.5t。项目地形较平坦，建有一层地下室，在基础开挖过程中会产生大量弃土，弃土需在已合法登记消纳场进行消纳处理。

3.2.1.5 生态

根据现场踏勘，本项目拟建地为空地，无树木以及大面积绿化，现有生态环境较差。项目的开发行为对生态环境的影响主要是影响地表植被——土壤环境，其主要表现为挖掘及废物排放等的干扰和胁迫作用，从而产生水平、垂直方向作用力，对地表植物——土壤环境造成直接与间接损害。地表蒸发量将增大，土壤的渗透量减少，从而减少了地下水的回补量；土壤理化性状不同程度地受到影响，表现出土壤质地粘重、结构变差（以块状为主）、同一层次土壤松紧程度增大、根系变少、容重增大、土壤pH值降低、酸性增强等特点；其最终后果是人类的开发活动给自然生态环境造成了损伤，影响地被植物的种群成分、土壤的外部形态，不同程度的改变了原有景观。

本项目对生态影响指标—碳循环体系的碳释放量和耗氧量有一定的增加，对该区域环境生态有一定影响，必须采取一定的生态补偿措施，增大单位面积的吸碳能力和放氧量。

本项目绿化应按照绿化部门要求实施，把该区域生态损失降低到最低程度，最大程度改善和提高区域生态系统功能。

### 3.3.2营运期工程分析

### 3.3.2.1生产工艺流程及产污环节分析

技改项目从事高档经编布的染整加工，具体为服饰类超柔面料，面料档次较现有家纺类高，加工工艺与现有项目基本一致，但染色和前处理的升温以及保温时间和现有项目均有一定的区别，此外，定型工序采用天然气直燃式加热，具体工艺如下：

图3.3-1 高档经编布染整生产工艺流程

工艺流程说明：

前处理：为提高后续染色效果，超柔坯布在进行染色之前须进行前处理，利用除油灵去除织物表面可能带有的油污、利用匀软剂等改变织物的形态，前处理温度一般为75℃左右。

水洗：前处理后需要进行一到两次水洗，水洗是为了去除附着在织物表面的杂质，以便于后续的染色处理，水洗一般采用热水洗，采用蒸汽间接加热。人工将坯布放入染缸中，通入水、蒸汽、煮漂助剂，提升水温至50℃左右，保温、漂洗30分钟，启动排水。

染色、水洗：通入水、蒸汽、并加入相应染料和助剂，采用蒸汽间接加热缓慢升至所需的温度，由于超柔类面料的加工需要，升温速度约为1.0℃/min，染色温度130℃左右，染色后保温固色40-50min分钟，排水，之后再进行水洗，以去除面料上附着的多余染料，视面料颜色，一般浅色水洗一次，深色一般需水洗两至三次。

脱水：离心脱水脱除大部分水分，为烘干做准备。

烘干：利用烘干机进一步去除面料中的水分，用蒸汽加热，温度100℃左右。

预定型：为了保障布面的均匀和品质，在进行拉毛和后续定型之前，需要进行预定型，预定型温度一般在160℃左右。

拉毛：根据客户需求，部分面料在预定型后需要进行拉毛处理，把光滑的胚布表面经过拉毛机拉毛，该过程有少量拉毛粉尘产生。

定型：为克服坯布在染缸水洗等加工过程中出现的经向伸长、纬向收缩、门幅不均、手感差等缺点，须进行定型处理，采用天然气为燃料，温度180℃-210℃。

### 3.3.2.2污染因子识别

（1）废气

①染色工序使用到冰醋酸，在使用过程会产生部分挥发，主要污染因子为醋酸废气；

②定型过程将产生定型废气，主要污染因子为：颗粒物、非甲烷总烃、油烟、臭气浓度；

③天然气直燃式定型过程将有燃气废气产生，污染因子：烟尘、SO2、NOx。

④拉毛过程有粉尘产生。

⑤在污水生化处理过程中，微生物分解有机物而产生H2S、NH3等恶臭气体。

（2）废水

技改项目废水为印染废水、地面冲洗废水以及定型废气处理设施运行过程产生的废气喷淋塔置换废水、其中染色废水主要污染因子为CODcr、NH3-N、SS、色度等，地面冲洗废水主要污染因子为CODcr、SS，定型废气喷淋塔置换废水主要污染因子为CODcr、石油类。

（3）噪声

主要来自染缸、脱水机以及风机产生的噪声。

（4）固废

技改项目固废主要包括生产过程产生的边角料、含染料或助剂包装物、一般包装物、污水处理污泥、废气处理过程产生的废油、除尘器收尘等。

项目主要污染因子汇总见下表3.3-2：

3.3-2 项目污染因子汇总

| 序号 | 类别 | 污染工序 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 印染 | 醋酸 |
|  |  | 污水处理 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 |
|  |  | 定型 | 颗粒物、非甲烷总烃、油烟、臭气浓度、SO2、NOx |
|  |  | 拉毛 | 粉尘 |
| 2 | 废水 | 印染 | CODcr、NH3-N、SS、锑、色度等 |
|  |  | 废气喷淋 | CODcr、石油类 |
|  |  | 地面冲洗 | CODcr、SS |
| 3 | 噪声 | 设备运行 | 噪声 |
| 4 | 固废 | 各生产工序 | 边角料 |
|  |  | 原材料使用 | 染料或助剂包装物、一般包装物 |
|  |  | 污水处理 | 污水处理污泥 |
|  |  | 废气治理 | 废油、粉尘 |

### 3.3.2.3环境风险因素识别

一、物质危险性识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，在进行项目潜在危害分析时，首先要进行风险识别，确定项目中哪些物质属应该进行危险性评价以及毒物危害程度的分级，具体判定见下表：

毒物危害程度分级如表3.3-3 所示，危险性标准见表 3.3-4。

表 3.3-3     毒物危害程度分级

| 指标 | 分 级 |
| --- | --- |
|  | I (极度危害) | II (高度危害) | III(中度危害) | IV(轻度危害) |
| 危害中毒 | 吸入 LC50(mg/m3) | <200 | 200— | 2000— | >20000 |
|  | 经皮 LD50(mg/kg) | <100 | 100— | 500— | >2500 |
|  | 经口 LD50(mg/kg) | <25 | 25— | 500— | >5000 |
| 致癌性 | 人体致癌物 | 可疑人体致癌 | 实验动物致癌 | 无致癌性 |

表 3.3-4     物质危险性标准

| 类别 | LD50 (大鼠经口)mg/kg | LD50 (大鼠经皮)mg/kg | LC50(小鼠吸入4h)mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有 毒物质 | 1 (剧毒物质) | <5 | <1 | <10 |
|  | 2 (剧毒物质) | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 100<LC50<500 |
|  | 3 (一般毒物) | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 500<LC50<2000 |
| 易 燃物质 | 1(易燃物质) | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是 20℃或 20℃以下的物质 |
|  | 2(易燃物质) | 易燃液体—闪点低于 21℃，沸点高于 20℃的物质 |
|  | 3(易燃物质) | 可燃液体—闪点低于 55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质(易爆物质) | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

本项目生产过程中涉及的化学物质主要为分散染料、冰醋酸、保险粉（连二亚硫酸钠）、纯碱（碳酸钠）等，各物质理化特性、燃爆危险性及健康危害见表 3.3-5。

表 3.3-5  各物质理化特性、燃爆危险性及健康危害表

| 名称 | 理化特性 | 毒理学资料 | 危险特性 | 健康危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冰 醋 酸 | 无色透明液体，有刺激酸臭，熔点16.7℃、沸点118.1℃、相对密度（水=1）1.05、相对蒸气密度（空气=1）2.07、饱和蒸气压1.52kPa（20℃）、闪点39℃，溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳 | LD50：3530mg/kg(大鼠经口)； LC50：13791mg/m3，1小时(小鼠吸入) | 本品易燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤， | 吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓冰醋酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。 |
| 保险粉（连二亚硫酸钠） | 白色砂状结晶或淡黄色粉末，熔点>300℃（分解）、引燃温度 250℃，不溶于乙醇 | / | 强还原剂。250℃时能自燃。加热或接触明火能燃烧。暴露在空气中会被氧化而变质。遇水、酸类或与有机物、氧化剂接触，都可放出大量热而引起剧烈燃烧，并放出二氧化硫。 | 本品对眼、呼吸道和皮肤有刺激性，接触后可引起头痛、恶心和呕吐 |
| 碳酸钠 | 白色粉末或不透明单斜晶细微结晶。相对密度（25℃）2.53。熔点851℃。可溶于水，微溶于乙醇。 | LD50：4090mg/kg（大鼠经口）； LC50：2300mg/m³，2小时（大鼠吸入）。 | 具有腐蚀性，未有特殊的燃烧爆炸特性。 | 该品具有弱刺激性和弱腐蚀性。直接接触可引起皮肤和眼灼伤。 |
| 分散染料 | 粉末状物质，微溶于水，一般为混合物 | 急性毒性, 经口(类别5)，5000mg/kg | 具有一定的毒性，目前尚未完整的研究数据 | 吸入可能有害。 可能引起呼吸道刺激 |

根据上表，本项目风险物质确定为冰醋酸、保险粉、纯碱、分散染料，具体如下：

表3.3-6 物质危险性判定结果表

| 序号 | 物质名称 | 危险性判定结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冰醋酸 | 易燃物质 |
| 2 | 保险粉 | 易自燃物质 |
| 3 | 纯碱 | 弱腐蚀性物质 |
| 4 | 分散染料 | 低毒性物质 |

二、过程危险性识别

项目建成运行后存在潜在环境风险，主要表现在以下几个方面：

（1）在染化料及助剂的使用过程中，可能会因操作方法不当或使用次序错误而引起事故。使用化工原料的设施、管道、机泵等泄漏、断裂或损伤等故障，亦构成化工原料事故的隐患。

（2）在生产过程中蒸汽管道发生破裂或者管道接口老化，都会引起蒸汽泄漏事故，引发火灾及中毒事故。

（3）项目助剂等部分为危险化学品，需远离火种、热源，与氧化剂分开存放。泄漏后遇热或火灾遇热后产生毒性及刺激性气体，造成二次污染事件。

（4）运输过程如发生泄漏，则泄漏物料有可能进入水体。厂内储存过程如发生泄漏，则泄漏物料会进入污水处理系统。因项目染料大部分为固体，且储量较小，不会产生太大的影响。

（5）污水处理系统的事故性排放，若附近的截污管网发生破损，则会使大量的废水直排附近河道，造成河道水质严重超标。

在泄漏以及火灾事故的消防应急处置过程中，如不当操作将会使受污染的消防水直接作为清下水排放，引发二次水污染。

（6）最危险的伴生/次生污染事故为泄漏导致爆炸，且由于爆炸事故对临近的设施造成连锁爆炸破坏，此类事故需根据安全评价结果确保消防距离达标。

其次的事故类型主要为泄漏发生后，由于应急预案不到位或未落实，造成泄漏物料流失到清下水系统，从而污染内河。

（7）其他事故风险主要是自然灾害和人为破坏引起的事故风险。

三、有毒有害物质扩散途径识别

大气扩散：醋酸易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。另外，定型废气收集及处理措施不到位，定型废气(废热)大气传播，引起人体刺鼻不适。

废水扩散：化学原料泄漏，以及发生火灾爆炸事故产生的消防废水，若不及时收集、储存，一旦排入附近水体，对地表水以及地下水，都会带来影响。另外，液体原料泄漏，也可能对地下水带来污染。

### 3.3.2.4 环境影响减缓措施

本次技改项目主要通过贯彻“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产概念并结合必要的末端治理措施来减缓本项目的实施对周边环境的影响，主要末端治理措施见第6章，主要清洁生产措施如下：

（1）生产工艺及设备的先进性分析

①染色浴比：技改项目所引进的染缸均为小浴比染缸，浴比为1:5，在相同产品染色条件下节约用水。

②加强了项目管理：技改项目对各染色设备安装用水计量装置，提高了新鲜水的利用率，并且完善了污水集污系统，减少了废水跑、冒、滴、漏的发生量。

（2）原材料及能源使用

①技改项目选用环保染料及助剂，不选用含芳香烃以及偶氮染料，所用原料无剧毒类型。

②技改项目所用蒸汽来自海宁马桥大都市热电有限公司，提高了能源利用效率。

③技改项目实施后企业将淘汰现有水煤浆导热油锅炉，定型工序采用清洁能源天然气进行直燃式定型，可提高能源利用效率，降低企业能耗。

（3）产品

本项目从事高档经编布染色，附加值相对较高，企业市场竞争力强，经济效率较高。

（4）废水、余热回用

蒸汽冷凝水作为新鲜水回用，不仅节约了新鲜水消耗量，还降低了蒸汽消耗。

此外，生产废水经预处理+中水回用处理后，部分回用、部分达标排放。

（5）环境管理方面

①企业内部积极开展ISO14000环境管理体系认证，对产品从开发、设计、加工、流通、使用、报废处理到再生利用整个生命周期实施评定制度，然后对其中每个环节进行资源和环境影响分析，通过不断审核和评价是体系有效运作，同时，企业在争取认证和保持认证的过程中可以达到提高企业内部环保意识，实施绿色经营，改善管理体制水平，提高生产效率和经济效益，增强防治污染能力，保证产品绿色品质的目的，最终使企业国际竞争力大大增强，提高信誉度。

②建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理，树立清洁生产小组，制定持续清洁生产计划。

主要末端治理措施如下：

（1）废水

严格执行雨污分流、清污分流，技改项目废水经厂内污水处理站处理达纳管标准后部分回用，回用率不低于53.72%，其余接入市政污水管网，最终排入污水处理厂集中处理后排放，不会对周边地表水体产生影响。

（2）废气

废气主要为生产过程所产生的少量醋酸废气、定型废气以及污水处理过程所产生的恶臭气体，醋酸废气产生量较少，通过加强原料用量管理以及车间通风后对环境影响较小。

针对定型废气采用水喷淋+冷凝+高压静电+除臭+脱白的组合式处理工艺。

恶臭气体主要产生于污水处理以及污泥的存放过程，通过落实污泥及时清运，加强污水站操作管理，污泥及时清理外运，及时对压滤机进行清洁，污泥压滤后一律袋装暂存于厂内固废仓库，此外，企业已针对调节池、生化池、污泥堆场等区域进行加盖，将恶臭气体收集后经两级喷淋+光催化处理后高空排放。

（3）噪声

通过优化设备选型并合理布局，同时针对高噪声设备采取消声、减震等措施，尽可能降低噪声对厂界声环境的贡献值。

（4）固废

固废实行分类收集和管理，其中一般固废视其性质采用资源化或清运等方式，危险废物委托有资质单位处置。

## 3.4污染源强核算

### 3.4.1 项目水平衡

根据项目各工序用水情况分析，技改项目水平衡如下：

图3.4-1 技改项目水平衡图（t/a）

技改后全厂水平衡图如下：

图3.4-2 技改后全厂水平衡图（达产、t/a）

### 3.4.2废水污染源强

技改项目主要用水环节为印染工序、定型废气喷淋工序、地面冲洗、循环冷却系统、定型助剂调配，各工序用水及排水情况具体如下：

（1）印染废水

技改项目配备8台高温高压染缸用于高档经编布的染整加工，额定容量均为500kg/台，技改项目染色总产能4000t/a，年工作340天，则平均日加工量约11.765t。

印染过程各工序用水及废水量如下：

表3.4-1 印染各工序用水及废水量

| 总产量（t） | 日均加工量（t） | 工序 | 操作次数 | 浴比 | 吨产品耗水量（t/t） | 日耗水量（t/a） | 年耗水 量（t/a） | 产污系数 | 日废水量（t/d） | 年废水量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 | 11.765 | 前处理 | 1 | 1:5 | 30 | 352.9 | 120000 | 0.9 | 317.6 | 108000 |
|  |  | 水洗 | 2 | 1:5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 染色 | 1 | 1:5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水洗 | 2 | 1:5 |  |  |  |  |  |  |

根据上表，技改项目年废水产生量为108000t，废水中主要污染因子为CODcr、NH3-N、锑、色度等；根据企业现有项目验收监测数据，企业现有废水CODcr和NH3-N浓度分别为：CODcr约1500mg/L、NH3-N约7mg/L、锑约1.5mg/L，废水中CODcr、NH3-N主要来自染化料的使用，考虑到技改后中水回用率有所提高，结合技改后废水产生量以及染化料的消耗量，预计技改后废水水质将上升5%左右，即CODcr浓度1575mg/L、NH3-N约7.4mg/L、锑约1.6mg/L，则主要污染物产生量分别为：CODcr170.1t/a，NH3-N0.80t/a、锑0.173t/a。

（2）定型废气喷淋废水

技改项目新增1套定型废气治理设施用于新增的2台定型机废气治理，处理工艺为：水喷淋+冷凝+高压静电+除臭+脱白，喷淋水循环使用，定期补充和更换，废气处理风量30000m3/h，液气比约2.5L/m3，即循环量约为75t/h，则总循环量约465150t，循环过程损耗率以1%计，则喷淋过程损耗量4652t/a，根据现有项目调查，单套定型废气处理装置喷淋水单次添加量为2t，喷淋水每两天更换一次，单次更换废水产生量约为添加量的90%，即单套喷淋装置废水产生量约1.8t/次，306t/a，喷淋废水主要污染因子为CODcr、石油类，根据企业现有项目实际运行情况，定型废气喷淋废水中CODCr 浓度约 1000mg/L、石油类约50mg/L，则技改项目新增定型废气喷淋废水中CODcr产生量约0.31t/a、石油类0.015t/s。

- 地面冲洗

技改项目地面冲洗日耗水量约10t，废水产生系数以0.9计，则年废水产生量3060t，主要污染因子为CODcr、SS，主要污染物浓度为：CODcr约500mg/L、SS 400mg/L，主要污染物产生量CODcr1.53t/a、SS1.22t/a。

（4）循环冷却系统

技改项目采用高温高压冷却，此外，定型废气处理过程也需要进行冷却，冷却水循环使用，不外排，定期补充，类比现有项目，冷却水流量约60t/h，则年总循环量约489600t，冷却水补充量以2%计，则技改项目循环冷却系统年新鲜水消耗量为9792t，无废水排放。

（5）定型助剂调配

定型助剂使用前需按一定比例掺水使用，类比现有项目，该工序耗水量约为300t/a，该部分水于定型工序挥发，无废水排放。

综上，技改项目废水总产生量111366t/a，废水进入厂区废水处理站处理后部分回用，其余达《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2规定的间接排放限值要求后纳管，为进一步提高水重复利用率，技改后企业中水回用率将提高至约53.72%，即回用量为59822t/a，纳管量51544t/a。

具体废水源强核算情况如下：

表3.4-2 工序/生产线产生废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/ 生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废水产生量（t/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率 | 核算方法 | 排放废水量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 印染车间 | 染缸 | 印染废水 | CODcr | 类比法 | 108000 | 1575 | 170.1 | 混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+气浮+除锑+反渗透 | / | 排污系数法 | 49986 | 200 | 9.997 | 8160 |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 7.4 | 0.80 |  | / | 排污系数法 |  | 20 | 0.1000 | 8160 |
|  |  |  | 锑 |  |  | 1.6 | 0.173 |  | / | 排污系数法 |  | 0.1 | 0.005 | 8160 |
| 废气治理设施 | 定型废气喷淋塔 | 喷淋废水 | CODcr | 类比法 | 306 | 1000 | 0.31 |  | / | 排污系数法 | 142 | 200 | 0.0284 | 8160 |
| 生产车间 | 地面 | 冲洗废水 | CODcr | 类比法 | 3060 | 500 | 1.53 |  | / | 排污系数法 | 1416 | 200 | 0.2832 | 8160 |

表3.4-3 综合污水处理站废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染物 | 进入厂区综合污水站污染物产生 | 治理措施 |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水产生量（t/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率 | 核算方法 | 排放废水量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 综合污水处理站 | CODcr | 111366 | 1543.9 | 171.94 | 混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+气浮+除锑+反渗透 | 86.4% | 排污系数法 | 51544 | 200 | 10.308 | 8160 |
|  | NH3-N |  | 7.18 | 0.80 |  | / | 排污系数法 |  | 20 | 1.031 | 8160 |
|  | 锑 |  | 1.55 | 0.173 |  | 93.5% | 排污系数法 |  | 0.1 | 0.005 | 8160 |

注：原水NH3-N浓度低于纳管标准，故源强核算未考虑其净化效率。

表3.4-4 项目废水产生情况

| 废水种类 | 产生情况 | 处理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 染色废水 | 废水量108000t/a， CODCr170.1t/a、 NH3-N0.80t /a | 进入厂区现有污水处理系统处理后59822t/a回用，回用率53.72%，其余纳管，最终经丁桥污水处理厂处理达一级A标准后排入钱塘江 | 废水量51544t/a、 CODCr2.577t/a、 NH3-N0.258t/a |
| 定型废气喷淋废水 | 废水量306 t/a、 CODcr产生量0.31t/a、 |  |  |
| 地面清洗 | 废水量3060t/a、 CODcr产生量1.53t/a、 |  |  |
| 合计 | 废水量111366t/a、 CODcr产生量171.94t/a、 NH3-N产生量0.80t/a |  |  |

注：锑非总量控制指标，因此，上表未列入

### 3.4.3废气污染源强

（1）醋酸废气

冰醋酸在纺织印染行业具有广泛应用，生产过程部分醋酸可挥发到大气中造成污染。技改项目冰醋酸消耗量为15t/a，采用桶装密封包装，其挥发主要产生于染液配置过程，经编布染色过程为高温高压环境，因此，染色过程基本不存在挥发。染液配置过程其挥发系数与染液温度、操作方式、操作环境等因素有关，根据企业实际生产经验数据，冰醋酸在染液调配过程的损耗率约为0.1%，则技改项目醋酸废气产生量约为0.015t/a，由于其产生量较少，且点位较多，醋酸废气在车间内以无组织形式排放，最终通过车间换气系统排出，排放速率为0.002kg/h。

- 定型废气

坯布烘干后需用定型机进行定型，采用天然气直燃式定型，高档经编面料一般需要二次定型，预定型温度一般在160℃左右，定型温度180℃-210℃。

定型过程会产生淡蓝色油雾与有机物伴随异味，主要污染物为定型油烟、非甲烷总烃以及颗粒物，本次技改项目设计定型产能4500t/a，配备2台定型机（14#-15#）考虑到二次定型工艺，则总定型规模为9000t，根据《污染源源强核算技术指南 纺织印染工业》（HJ990-2018），本次评价取现有项目定型机验收监测的最大监测值进行分析，根据现有项目竣工验收监测数据，单台定型机定型废气中颗粒物的最大产生速率为0.870kg/h，非甲烷总烃最大产生速率0.226kg/h，染整油烟最大产生速率0.531kg/h，定型废气收集效率以97%计，则单位产品颗粒物最大产生量为1.61kg/t布、非甲烷总烃最大产生量0.42kg/t布、染整油烟废气最大产生量为0.99kg/t布，则技改项目定型过程各污染物产生量为：颗粒物14.49t/a、非甲烷总烃3.78t/a、油烟废气8.91t/a。

项目配备定型机2台，位于车间4楼，两台定型机共用1套工艺废气处理装置，定型废气经风管集中收集后经换热+水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白处理后于DA006号排气筒高空排放，废气处理设施位于4楼顶部，排气筒高度为20m，考虑到定型机除进出口外，其余部分为封闭结构，收集效率不低于97%，单台定型机集气区域面积约为20m×2m，根据《关于印发海宁市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018—2020年）的通知》（海环发〔2018〕93号）要求，工位或生产线密闭时，密闭间换气次数不小于20次/h，所有密闭间最大开口处的截面控制风速不小于0.5米/秒，并考虑到管损、水喷淋阻力等因素，同时类比现有项目定型机收集风量，本次技改项目每台定型机配备风机风量15000m3/h，合计30000m3/h，技改项目在定型废气进入高压静电之前较现有项目增加了换热工序，可降低进入高压静电之前的废气温度，确保不高于45℃，可进一步提高染整油烟的处理效果，本次评价从保守角度出发，各污染物净化效率类比现有工程的实际监测结果，即颗粒物86.1%、非甲烷总烃84.0%、油烟91.5%，净化效率符合《海宁市马桥街道（经编园区）工业废气污染防治三年行动计划（2017-2019年）》（马街字〔2017〕193号）中总颗粒物去除率85%以上，油烟去除率80%以上的要求。

表3.4-5项目定型废气（14#-15#）污染物产生及排放情况汇总表

| 排气筒 | 污染物 | 产生方式 | 产生情况 | 处理方式 | 排放方式 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |
| DA006 | 颗粒物 | 有组织 | 14.06 | 2.267 | 75.57 | 收集后进入水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白处理后高空排放，收集效率不低于97%，颗粒物净化效率86.1%、非甲烷总烃净化效率84.0%、油烟净化效率91.5%，总收集风量30000m3/h | 有组织 | 1.95 | 0.315 | 10.5 |
|  |  | 无组织 | 0.43 | 0.069 | / |  | 无组织 | 0.43 | 0.069 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 3.67 | 0.591 | 19.71 |  | 有组织 | 0.59 | 0.095 | 3.2 |
|  |  | 无组织 | 0.11 | 0.018 | / |  | 无组织 | 0.11 | 0.018 | / |
|  | 油烟 | 有组织 | 8.64 | 1.394 | 46.45 |  | 有组织 | 0.73 | 0.118 | 3.9 |
|  |  | 无组织 | 0.27 | 0.043 | / |  | 无组织 | 0.27 | 0.043 | / |

根据上表，定型废气经净化后各污染物排放浓度均满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1新建企业标准限值要求。

此外，定型烟气含有一定的恶臭异味，根据现有定型机的监测情况，臭气浓度产生强度约为416，技改项目定型废气治理设施专门增加了臭氧除臭单元，其对臭气浓度的净化效率以60%计，则净化后臭气浓度可降低至166，满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1新建企业标准限值要求（≦300）。

- 拉毛粉尘

织物在拉毛过程将生产粉尘废气（颗粒物），由于拉毛粉尘多为纤维尘，较易收集处理，此外，为减少粉尘排放，本项目于车间内设置加湿装置，以抑制粉尘的飘散，同时对生产车间进行整体密闭，粉尘经自带的筒袋除尘装置净化后再通过车间整体换气装置排出，本次评价不作进一步分析。

（4）燃气烟气

项目定型机为天然气直燃式、天然气直接燃烧产生的热能进行定型加热，天然气为清洁能源、燃烧时会有少量的燃料废气污染物产生，主要为二氧化硫、氮氧化物。少量的燃料废气随定型废气一道收集处理后通过20m排气筒高空排放。

按照定型机生产过程中热量消耗分析，同类型定型机加工涤纶经编织物，根据13#定型机运行情况，定型机直燃式定型过程天然气消耗量约211m3/t经编面料，则技改项目两台定型机年天然气消耗量约95万Nm3，天然气燃烧过程主要污染物为烟尘、SO2、NOx，考虑到天然气为清洁能源，烟尘产生量极少，因此，本次评价主要分析其燃烧过程产生的SO2、NOx，对于天然气燃料废气的估算，本次环评参照《第一次全国污染普查工业污染源产排系数手册》中的产污系数进行估算，具体如下：

表3.4-6 项目定型天然气燃料废气污染物产生及排放情况汇总表

| 名称 | 产生情况 | 处理措施 | 排放方式 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |
| 天然气燃烧烟气 | 二氧 化硫 | 0.02S (kg/万m3-原料) | 0.380t/a | 随定型废气一道收集处理后、通过不低于20m高排气筒高空排放，收集效率97% | 有组织 | 0.369 | 0.059 | 1.97 |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.011 | 0.002 | / |
|  | 氮氧 化物 | 18.71 (kg/万m3-原料) | 1.778t/a |  | 有组织 | 1.725 | 0.278 | 9.3 |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.053 | 0.009 | / |

注：S取值参照强制性国家标准GB17820-2018《天然气》中过渡期标准，二类标准中的总硫(以硫计)标准，200mg/Nm3。

根据上表，天然气燃烧烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3 中的燃气锅炉特别排放限值要求。

（5）污水站恶臭

产生量与污水处理工艺、污水排放量、恶臭产生单元表面积、污水中有机物浓度有关，技改项目新增废水水质与现有项目一致，考虑技改后全厂废水产生量新增量较少，污水站规模不新增，因此，恶臭气体产生量变化较小，依托现有恶臭废气治理措施处理后高空排放，根据现有工程分析，恶臭气体经处理后可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)二级标准，本次评价不作进一步分析。

- 废气污染源强汇总

表3.4-7 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 （臭气浓度 无量纲）

| 工序/ 生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率 | 核算方法 | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |
| 定型车间 | 14#-15#定型机 | 定型废气处理设施排气筒 | 颗粒物 | 类比法 | 30000 | 75.57 | 2.267 | 收集后进入水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白处理后高空排放 | 86.1% | 排污系数法 | 30000 | 10.5 | 0.315 | 6202 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 19.71 | 0.591 |  | 84% |  |  | 3.2 | 0.095 | 6202 |
|  |  |  | 油烟 |  |  | 46.45 | 1.394 |  | 91.5% |  |  | 3.9 | 0.118 | 6202 |
|  |  |  | SO2 | 排污系数法 |  | 1.97 | 0.059 |  | / |  |  | 1.97 | 0.059 | 6202 |
|  |  |  | NOx |  |  | 9.3 | 0.278 |  | / |  |  | 9.3 | 0.278 | 6202 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 类比法 |  | 416 | / |  | 60% |  |  | 166 | / | 6202 |
|  |  | 车间无组织 | 颗粒物 | 类比法 | / | / | 0.069 |  | / |  | / | / | 0.069 | 6202 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | 0.018 |  | / |  | / | / | 0.018 | 6202 |
|  |  |  | 油烟 |  | / | / | 0.043 |  | / |  | / | / | 0.043 | 6202 |
|  |  |  | SO2 | 排污系数法 | / | / | 0.002 |  | / |  | / | / | 0.002 | 6202 |
|  |  |  | NOx |  | / | / | 0.009 |  | / |  | / | / | 0.009 | 6202 |

### 3.4.4 噪声污染源强

企业运营期间噪声主要是各类生产设备产生的机械噪声以及风机、泵等辅助设施产生噪声，具体见下表3.4-8：

表3.4-8 技改项目主要噪声源强表 （单位:dB（A））

| 所在位置 | 工序/生产线 | 噪声源 | 声源类型（频发、偶发等） | 声源源强 | 降噪措施 | 噪声排放值 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值 | 工艺 | 效果 |  |  |
| 印染车间 | 染色 | 染缸 | 频发 | 类比法 | 80 | 隔声、减振 | 15 | 65 | 8160 |
| 定型车间 | 定型 | 定型机 | 频发 | 类比法 | 80 | 隔声、减振 | 15 | 65 | 6202 |
| 拉毛车间 | 拉毛 | 拉毛机 | 频发 | 类比法 | 78 | 隔声、减振 | 15 | 63 | 6202 |
| 新大楼楼顶 | 废气治理 | 环保风机 | 频发 | 类比法 | 85 | 隔声、减振 | 10 | 75 | 6202 |

### 3.4.5固废污染物源强

技改项目产生的副产物主要为边角料、一般包装材料、废气净化过程产生的废油和粉尘、危化品包装物、污水处理污泥，技改项目实施前后劳动定员维持不变，因此，不新增生活垃圾。

边角料：生产过程会有一定量的边角料产生，根据企业实际生产情况，产生量约为产量的0.05%，即约2t/a。

一般包装材料：主要是包装箱、包装袋等，年产生量约1.0t。

染料或助剂包装物：主要指染料、助剂等危险化学品的废包装物属于危险废物，产生量约为0.8t/a。

废油：根据定型油烟的产生量以及净化效率计算得废油收集量为7.9t/a，废油含水率以30%计，则实际废油产生量约为11.3t/a。

粉尘：粉尘来自拉毛过程，企业现有项目年拉毛加工量约20000t，粉尘产生量0.5t，假定技改项目所有产品均需要进行拉毛，类比现有项目拉毛粉尘产生量，计算得技改项目拉毛粉尘年产生量约0.1t/a。

污泥：类比企业现有项目实际运行情况，经压滤后污泥含水率约60%，技改项目废水处理过程的污泥产生量约300t/a。

- 项目副产物汇总表

表3.4-9 副产物产生情况汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 各生产工序 | 固态 | 布料 | 2.0 |
| 2 | 一般包装材料 | 原料包装 | 固体 | 纸、塑料 | 1.0 |
| 3 | 染料或助剂包装物 | 染料及助剂使用 | 固态 | 塑料、助剂等 | 0.8 |
| 4 | 废油 | 废气净化 | 液态 | 矿物油、水 | 11.3 |
| 5 | 粉尘 | 废气净化 | 固态 | 纤维 | 0.1 |
| 6 | 污水处理污泥 | 污水站 | 固态 | 有机物等 | 300.0 |

（2）项目副产物属性判定

项目副产物属性判定见表：

表3.4-10 项目固废属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 各生产工序 | 固态 | 布料 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） |
| 2 | 一般包装材料 | 原料包装 | 固体 | 纸、塑料 | 是 |  |
| 3 | 染料或助剂包装物 | 染料及助剂使用 | 固态 | 塑料、助剂等 | 是 |  |
| 4 | 废油 | 废气净化 | 液态 | 矿物油、水 | 是 |  |
| 5 | 粉尘 | 废气净化 | 固态 | 纤维 | 是 |  |
| 6 | 污水处理污泥 | 污水站 | 固态 | 有机物等 | 是 |  |

（3）固体废物产生量分析汇总

固体废物产生量分析结果见表：

表3.4-11 固体废物产生量分析结果汇总

| 序号 | 固废物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 废物代码 | 预测产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 各生产工序 | 固态 | 布料 | 一般固废 | / | 2.0 |
| 2 | 一般包装材料 | 原料包装 | 固体 | 纸、塑料 | 一般固废 | / | 1.0 |
| 3 | 染料或助剂包装物 | 染料及助剂使用 | 固态 | 塑料、助剂等 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.8 |
| 4 | 废油 | 废气净化 | 液态 | 矿物油、水 | 危险废物 | 900-249-08 | 11.3 |
| 5 | 粉尘 | 废气净化 | 固态 | 纤维 | 一般固废 | / | 0.1 |
| 6 | 污水处理污泥 | 污水站 | 固态 | 有机物等 | 一般固废 | / | 300.0 |

（4）危险废物汇总

表3.4-12 危险废物汇总

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 染料或助剂包装物 | HW49 | 900-041-49 | 0.8 | 染料及助剂使用 | 固态 | 塑料、助剂等 | 冰醋酸、保险粉等 | 每天 | T/In | 委托处置 |
| 2 | 废油 | HW08 | 900-249-08 | 11.3 | 废气处理 | 液态 | 矿物油、水 | 矿物油 | 每天 | T、I |  |

### 3.4.6污染源强汇总

表3.4-13 技改项目污染源强汇总

| 类别 | 排放源 | 项目 | 产生量 (t/a) | 削减量 (t/a) | 排放量 (t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 印染、废气喷淋、地面冲洗 | 废水量 | 111366 | 59822 | 51544 | 经污水处理站处理后部分回用，其余纳管，回用率不低于53.72%，纳管废水最终经海宁丁桥污水处理厂处理达一级A标准后排放 |
|  |  | CODcr | 171.94 | 169.363 | 2.577 |  |
|  |  | NH3-N | 0.80 | 0.542 | 0.258 |  |
| 废气 | 染色 | 醋酸 | 0.015 | / | 0.015 | / |
|  | 定型 | 颗粒物 | 14.49 | 12.11 | 2.38 | 收集后进入水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白处理后高空排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.78 | 3.08 | 0.70 |  |
|  |  | 油烟 | 8.91 | 7.91 | 1.00 |  |
|  |  | SO2 | 0.380 | / | 0.380 |  |
|  |  | NOx | 1.778 | / | 1.778 |  |
|  | VOCs合计 | 12.705 | 10.99 | 1.715 |  |
| 固体废物 | 生产过程 | 边角料 | 2.0 | 2.0 | 0 | 出售 |
|  |  | 一般包装材料 | 1.0 | 1.0 | 0 | 出售 |
|  |  | 染料或助剂包装物 | 0.8 | 0.8 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 废水处理 | 污泥 | 300.0 | 300.0 | 0 | 运至嘉兴新嘉爱斯热电有限公司进行焚烧处理 |
|  | 废气净化 | 废油 | 11.3 | 11.3 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 粉尘 | 0.1 | 0.1 | 0 | 出售 |

### 非正常工况源强

- 废水污染物非正常排放源强

非正常工况是指生产设备的开车、停车、检修情况或废水处理设施故障，废水未正常处理导致超标排放的情形。本评价假定污水处理站无法正常运作，废水未经处理，在此基础上，废水的CODcr浓度将达1575mg/L，无法满足纳管要求。

- 废气污染物非正常排放源强

本评价假定定型废气排放量不变，收集措施正常运行，但处理设施故障，净化效率为零，单次修复时间持续以0.5h计，在此基础上，据此计算得各废气排放情况如下：

表3.4-14 废气非正常排放源强核算结果及相关参数一览表 （臭气浓度 无量纲）

| 工序/ 生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 产生量（kg/h） | 排放量（kg/h） | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定型车间 | 14#-15#定型机 | 定型废气处理设施排气筒 | 颗粒物 | 2.267 | 0.315 | 0.5 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.591 | 0.095 | 0.5 |
|  |  |  | 油烟 | 1.394 | 0.118 | 0.5 |
|  |  |  | SO2 | 0.059 | 0.059 | 0.5 |
|  |  |  | NOx | 0.278 | 0.278 | 0.5 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 416 | 416 | 0.5 |

### “以新带老”削减措施

（1）技改后将优化厂区布局，技改项目新建3栋厂房，技改后各厂房的布局为：①新大楼：共4层，其中1层为本次技改项目染色车间，2层为成品仓库，3层为拉毛车间、4层为定型车间,安装5台定型机（11#-15#定型机），其中11#-13#定型机配备1套处理装置，对应排气筒DA005、14#-15#定型机即本次技改项目配备1套处理装置，对应排气筒DA006、处理工艺均为水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白，单台定型机处理风量15000m3/h。

②染整车间一：共5层，其中1层和5层为仓库，2层为染色车间，3层为拉毛，4层为定型（配备1#-5#定型机），其中1#-2#配备1套废气处理装置，对应排气筒DA001，3#-5#配备1套处理装置，对应排气筒DA002，处理工艺均为水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白，单台定型机处理风量15000m3/h。

③染整车间二：共5层，其中1层和5层为仓库，2层为染色车间，3层为拉毛，4层为定型（配备6#-10#定型机），其中6#-7#配备1套废气处理装置，对应排气筒DA003、8#-10#配备1套处理装置，对应排气筒DA004、处理工艺均为水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白，单台定型机处理风量15000m3/h。

具体各车间布局如下表：

表3.4-15 调整后主要设备布置情况

| 位置 | 楼层 | 布置内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新大楼 | 1F | 染缸8台，总容量4t | / |
|  | 2F | 成品仓库 | / |
|  | 3F | 拉毛机6台 | / |
|  | 4F | 定型机5台（11#-15#） | 11#-13#配备1套处理装置，对应排气筒DA005、14#-15#定型机配备1套处理装置，对应排气筒DA006 |
| 染整车间一 | 1F | 仓库 | / |
|  | 2F | 染缸21台，总容量9t | / |
|  | 3F | 拉毛机17台 | / |
|  | 4F | 定型机5台（1#-5#） | 1#-2#配备1套废气处理装置，对应排气筒DA001，3#-5#配备1套处理装置，对应排气筒DA002 |
|  | 5F | 仓库 | / |
| 染整车间二 | 1F | 仓库 | / |
|  | 2F | 染缸21台，总容量9.25t | / |
|  | 3F | 拉毛机17台 | / |
|  | 4F | 定型机5台（6#-10#） | 6#-7#配备1套废气处理装置，对应排气筒DA003、8#-10#配备1套处理装置，对应排气筒DA004 |
|  | 5F | 仓库 | / |

结合现有定型废气的实测结果，并假定1#-13#定型机产能相同，据此计算得调整后各车间定型废气的产生及排放情况如下：

表3.4-16 调整后定型废气排放情况（1#-2#、6#-7#）单套

| 污染物 | 产生方式 | 产生情况 | 处理方式 | 排放方式 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |
| 颗粒物 | 有组织 | 7.548 | 0.925 | 30.83 | 收集后进入水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白处理后高空排放，收集效率不低于97%，颗粒物净化效率86.1%、非甲烷总烃净化效率84.0%、油烟净化效率91.5%，总收集风量30000m3/h | 有组织 | 1.049 | 0.129 | 4.29 |
|  | 无组织 | 0.233 | 0.029 | / |  | 无组织 | 0.233 | 0.029 | / |
| 非甲烷总烃 | 有组织 | 2.575 | 0.316 | 10.52 |  | 有组织 | 0.412 | 0.050 | 1.68 |
|  | 无组织 | 0.080 | 0.010 | / |  | 无组织 | 0.080 | 0.010 | / |
| 油烟 | 有组织 | 4.160 | 0.510 | 16.99 |  | 有组织 | 0.354 | 0.043 | 1.44 |
|  | 无组织 | 0.129 | 0.016 | / |  | 无组织 | 0.129 | 0.016 | / |

表3.4-17 调整后定型废气排放情况（3#-5#、8#-10#、11#-13#）单套

| 污染物 | 产生方式 | 产生情况 | 处理方式 | 排放方式 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |
| 颗粒物 | 有组织 | 11.322 | 1.387 | 30.83 | 收集后进入水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白处理后高空排放，收集效率不低于97%，颗粒物净化效率86.1%、非甲烷总烃净化效率84.0%、油烟净化效率91.5%，总收集风量45000m3/h | 有组织 | 1.574 | 0.193 | 4.29 |
|  | 无组织 | 0.350 | 0.043 | / |  | 无组织 | 0.350 | 0.043 | / |
| 非甲烷总烃 | 有组织 | 3.862 | 0.473 | 10.52 |  | 有组织 | 0.618 | 0.076 | 1.68 |
|  | 无组织 | 0.119 | 0.015 | / |  | 无组织 | 0.119 | 0.015 | / |
| 油烟 | 有组织 | 6.240 | 0.765 | 16.99 |  | 有组织 | 0.530 | 0.065 | 1.44 |
|  | 无组织 | 0.193 | 0.024 | / |  | 无组织 | 0.193 | 0.024 | / |

（2）企业现有一台1250万大卡燃水煤浆导热油锅炉，用于1-12#定型机供热，根据《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发〔2018〕35号）要求，县级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以上35蒸吨以下的燃煤锅炉，技改项目实施后将拆除现有水煤浆导热油锅炉，现有1-12#定型机也全部改为天然气直燃式定型，届时，水煤浆导热油炉的污染将随之消失，类比本次技改项目分析，1-12#定型机采用天然气直燃式定型工艺后年天然气消耗量约570万m3，燃气烟气经收集后同定型废气一道排放，根据排污系数计算得1-12#定型机运行过程SO2排放量2.280t/a、NOx10.668t/a，则淘汰水煤浆锅并对现有1-12#定型机采用天然气直燃式定型后SO2、NOx排放量较技改前分别减少29.040t/a、16.942t/a、烟尘减少3.972t/a。

综上，技改后1-13#定型机燃气烟气排放量合计为SO22.55t/a、NOx11.938t/a，假定单台定型机消耗量相同，则技改后现有定型机燃气烟气排放情况如下：

表3.4-18（1#-2#、6#-7#）定型机天然气废气排放情况（单套）

| 名称 | 产生情况 | 处理措施 | 排放方式 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |
| 天然气燃烧烟气 | 二氧 化硫 | 0.02S (kg/万m3-原料) | 0.392t/a | 随定型废气一道通过不低于20m高排气筒高空排放，收集效率97% | 有组织 | 0.380 | 0.047 | 1.55 |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.012 | 0.001 | / |
|  | 氮氧 化物 | 18.71 (kg/万m3-原料) | 1.837t/a |  | 有组织 | 1.782 | 0.218 | 7.28 |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.055 | 0.007 | / |

注：S取值参照GB17820-2012《天然气》，二类标准中的总硫(以硫计)标准，200mg/Nm3。

表3.4-19 （3#-5#、8#-10#、11#-13#）定型机天然气废气排放情况（单套）

| 名称 | 产生情况 | 处理措施 | 排放方式 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |
| 天然气燃烧烟气 | 二氧 化硫 | 0.02S (kg/万m3-原料) | 0.589t/a | 随定型废气一道通过不低于20m高排气筒高空排放，收集效率97% | 有组织 | 0.571 | 0.070 | 2.33 |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.018 | 0.002 | / |
|  | 氮氧 化物 | 18.71 (kg/万m3-原料) | 2.754t/a |  | 有组织 | 2.671 | 0.327 | 10.91 |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.083 | 0.010 | / |

注：13#定型机燃气烟气产生情况来自原环评。

此外，水煤浆锅炉拆除后，将节约原用于锅炉烟气治理的水耗，同时将消除烟气治理过程的废水排放，根据现有项目调查，达产情况下，水煤浆锅炉烟气治理工序废水产生量约为600t，则水煤浆锅炉拆除后年将削减废水产生量600t。

（3）企业现有中水回用设施出水规模为2400t/d，实际日回用量约1683t，日废水排放量约1555t，中水回用率约52%，为进一步削减废水排放量，实现增产不增污，技改后中水日回用量将将提升至1880t，即回用率达53.72%以上。

同时，技改后将淘汰现有5台使用时间较长的染缸（容量均为250kg/台、浴比1:7、2台SME-236I型、3台SME-236型），采用新型小浴比染缸，技改前后现有项目染缸容量及数量保持不变，新型小浴比染缸浴比为1:5，单台染缸容量仍为250kg，拟淘汰的5台染缸总容量为1.25t，现有项目染缸总容量为18.25t，根据企业现有项目水平衡分析，现有项目达产情况下染色工序总用水量约1142654t/a，总废水产生量1108250t，假定各染缸的染色产量与其容量成正比，计算出拟淘汰的5台染缸年染色产量为2089t，据此计算得其染色工序年用水量为106646t，浴比提升后染色工序年用水量将减少106646×（7-5）÷7=30470t，损耗率以5%计，则染色工序废水产生量将减少28946t，同时考虑到水煤浆锅炉拆除后废水产生量将减少600t/a，则技改后现有项目总废水产生量为1078704t/a，根据前述分析，为确保实现增产不增污目标，技改后中水回用率将提升至约53.72%，则总废水排放量为499256t/a，较技改前下降32880t/a。

（4）根据前述分析，企业现有危废仓库面积较小，且地面仅进行了水泥硬化，不利于危废的分类存放，技改后厂区将设置2个危废仓库，1个位于厂区东南侧污水站边（存放废包装材料），面积约15m2，1个位于厂区西侧（存放废油），面积约20m2，并对地面进行防腐防渗处理，危废仓库内设置渗漏液导流沟和收集系统，确保符合“四防”要求。

### 技改前后“三本帐”

表3.4-20 技改前后企业主要污染物排放“三本帐”  单位:t/a

| 类别 | 污染物 | 现有项目许可排放量 | 现有项目达产排放量 | 技改项目排放量 | “以新带老”削减量 | 技改后全厂总排放量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 550800 | 532136 | 51544 | 32880 | 550800 | / |
|  | CODcr | 27.540 | 26.607 | 2.577 | 1.644 | 27.540 | / |
|  | NH3-N | 2.754 | 2.660 | 0.258 | 0.164 | 2.754 | / |
| 废气 | SO2 | 30.170 | 31.590 | 0.380 | 29.040 | 2.930 | -27.24 |
|  | NOx | 31.170 | 28.880 | 1.778 | 16.942 | 13.716 | -17.454 |
|  | VOCs | 9.990 | 6.443 | 1.715 | / | 8.158 | -1.832 |
|  | 工业烟粉尘 | 18.680 | 12.308 | 2.380 | 3.972 | 10.716 | -7.964 |
|  | NH3 | 0.816 | 0.155 | / | / | 0.155 | / |
|  | H2S | 0.049 | 0.009 | / | / | 0.009 | / |
| 固废 | 炉渣 | / | 0（350.0） | / | / | / | / |
|  | 粉尘 | / | 0（600.0） | （0.1）0 | （599.5）0 | （0.6）0 | / |
|  | 污水处理污泥 | / | 0（2964） | （300.0）0 | / | （3264）0 | / |
|  | 染料或助剂包装物 | / | 0（3） | （0.8）0 | / | （3.8）0 | / |
|  | 废油 | / | 0（46.2） | （11.3）0 | / | （57.5）0 | / |
|  | 废导热油 | / | 0（80.0） | / | 0（80.0） | / | / |
|  | 边角料 | / | 0（15） | （2.0）0 | / | （17.0）0 | / |
|  | 一般包装物 | / | 0（2） | （1.0）0 | / | （3.0）0 | / |
|  | 生活垃圾 | / | 0（140） | / | / | （140）0 | / |

注:括弧内为固废产生量

根据印染行业整治提升要求，印染企业必须符合国家《印染行业规范条件（2017版）》和《浙江省印染产业环境准入指导意见（2016年修订）》中环境准入标准。技改后企业与相关印染行业准入条件符合性对比如下：

表 3.4-21   技改后企业与《印染行业规范条件（2017版）》对比表

| 产品品种 | 经编布染整 |
| --- | --- |
| 技改后总产量(t/a) | 34700 |
| 项目情况 | 新鲜水取水量（t/a） | 763479 |
|  | 单位产品新鲜水取水（t/t） | 22.0 |
| 规范要求 | 单位产品新鲜水取水（t/t） | 90 |
| 符合性 | 符合 |

表 3.4-22 技改后企业与浙江省印染产业环境准入指导意见（2016年修订）对比

| 产品品种 | 经编布染整 |
| --- | --- |
| 技改后总产量(t/a) | 34700 |
| 项目情况 | 新鲜水取水量（t/a） | 763479 |
|  | 单位产品新鲜水取水量(t/t) | 22.0 |
|  | 排水量(t/a) | 550800 |
|  | 单位产品排水量(t/t) | 15.9 |
| 准入标准 | 单位产品新鲜水取水量(t/t) | 90 |
|  | 单位产品排水量(t/t) | 81 |
| 符合性 | 符合 |

根据上表，技改后企业产排污情况符合《印染行业规范条件（2017版）》以及浙江省印染行业准入条件的要求。

## 3.5总量控制

### 3.5.1总量控制指标

根根据国家、浙江省以及海宁市有关污染物总量控制文件的要求，“十三五”期间海宁市纳入总量控制指标体系的污染物有CODCr、NH3-N、SO2、NOx、VOCs，对上述主要污染物实施总量控制，统一要求、统一考核。

根据工程分析，本项目纳入总量控制的指标为CODcr、NH3-N、VOCs、SO2、NOx。

### 3.5.2总量控制要求

现阶段国家以及浙江省涉及总量控制文件主要有以下几个：

（1）根据浙环发[2012]10 号第八条规定：“新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行”。

各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。

（2）根据《关于印发海宁市主要污染物排污权总量指标管理办法（试行）的通知》（〔2017〕54号），企业新增化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、总氮、挥发性有机物总量，其削减替代比例不低于1:2（含二级市场交易）；只产生生活污水，化学需氧量排放量小于0.1吨/年，挥发性有机物排放量小于1吨/年，采用成型生物质、轻质柴油、天然气等清洁能源作为燃料的建设项目，暂不实施总量控制制度。

### 3.5.3总量控制建议值

根据前文项目工程分析以及项目实施后全厂主要污染物排放“三本帐”的核算结果，并结合该区域总量控制要求，技改项目实施后全厂总量控制方案见表：

表3.5-1  技改项目实施前后全厂污染物排放情况   单位：t/a

| 类型 | 指标 | 现有项目许可排放量 | 现有项目达产排放量 | 技改项目排放量 | “以新带老”削减量 | 技改后全厂排放量 | 总量控制建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 27.540 | 26.607 | 2.577 | 1.644 | 27.540 | 27.540 |
|  | NH3-N | 2.754 | 2.660 | 0.258 | 0.164 | 2.754 | 2.754 |
| 废气 | VOCs | 9.990 | 6.443 | 1.715 | / | 8.158 | 8.158 |
|  | SO2 | 30.17 | 31.590 | 0.380 | 29.040 | 2.930 | 2.930 |
|  | NOx | 31.17 | 28.880 | 1.778 | 16.942 | 13.716 | 13.716 |

从上表可知，技改各污染物排放量均在企业现有许可总量控制指标范围内，无须进行区域替代削减，符合总量控制要求，因此，本环评建议技改后企业各污染物总量控制指标仍按现有许可排放量执行，即：CODCr27.540t/a、NH3-N2.754t/a、VOCs 8.158t/a、SO2 2.930t/a、NOx13.716t/a。

4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

海宁市位于浙江省东北部，嘉兴市南部。地理坐标为北纬30°15＇-30°35＇，东经120°18＇—120°52＇。东邻海盐县，南濒钱塘江，与上虞市、杭州市萧山区隔江相望，西接杭州市余杭区，北连桐乡市、嘉兴市秀洲区。市治硖石镇。东距上海125km。沪杭铁路、101省道杭沪复线东西横贯市域，沪杭高速公路、320国道越过北境，杭州绕城公路东线穿行西部。以“两横六纵”为主框架，市、镇、村公路纵横交错，四通八达。定级内河航道有46条，主干航道与京杭大运河相连。

海宁中龙印染有限公司位于浙江海宁经编产业园区红旗路15 号，项目地理坐标为北纬30°28＇07″，东经120°40＇38″，地理位置见附图1。

项目周围环境情况如下：

厂界东侧为环桥河，河东侧为海宁经编园华纬纺织有限公司、海宁前程照明有限公司；

厂界南侧为海宁市春晟经编有限公司；

厂界西侧紧邻新民路，路西侧为浙江明士达经编涂层有限公司；

厂界北侧为红旗路，路北侧为浙江华昌纺织有限公司。

### 4.1.2地形、地貌、地质和地震

海宁市处于钱塘江后型复式向北东倾斜部位，大地表面为厚度较大的第四覆盖层，厚度达70 cm，基底构造是由一系列巨大的北东及北北东断裂带及其间分布的中生代隆起拗陷组成。地层有上震旦统灯影组、上侏罗黄尖组、下白垩统朝川组以及第四系。全市地形为南高北低，地势由南向北倾斜，境内大部分地区为平原。厂址所在地地势平坦，属钱塘江冲击平原。海宁地区土壤的成土母质，主要是江河湖海综合形成的第四纪石灰性冲积物，由长江流域水流搬运到河口而沉积的粉砂壤土、粘壤土组成，土壤呈弱碱性。地下水位高，潜水矿化度由西向东增大，母质养分丰富。土壤土层深厚，但耕作层相对较浅，质地疏松。

厂区所在地地震基本烈度为6度，按国标GBJ11-99规范要求，厂区按6度构造抗震设防。

由于受地理位置、古地形、新构造运动和海面升降等因素影响，这一地区第四纪地层分布广、厚度大。本区第四纪地层属滨海平原混合形，第四纪厚度在 100 m以上。中下更新统为陆相沉积，上更新统、全更新统曾发生过三次海侵，为浅海相、河口海相沉积。由于受古气候、古地理环境的变化，各期沉积物的颜色、状态、颗粒组成等呈规律性变化。第一沉积阶段的沉积颗粒随沉积环境的变化呈现明显的规律，砂和粘土层交错出现。随深度的增加，砂层颗粒由细变粗。该地区下部基岩的构造特征，在地质历史上经过多种构造复合，由东北向华夏系临安—金马断裂带东北延伸和萧山—球川断裂北东延伸以及隐伏的次生断裂间，这些隐伏断裂在近期活动较少。

由于第四纪沉积分布较广泛，而且厚度变化大，岩性岩相变化复杂。因基底条件的差异及新构造运动的多次影响，使之形成第四纪地层，在颜色、状态、承载能力方面都有较大差异。因此，应增加地质钻探密度。

该地区地势平坦，河网密布，为广阔冲湖积、冲海积平原，形成大规模的软土地基。软土曾大多埋藏于地表浅部，厚度在 15 m到 20 m，工程地质条件差，具有高含水量、高压缩性、易触变、承载能力低等特性。

海宁市地下水埋藏较浅，主要为孔隙潜水，富存于强风化粉砂岩中。地下水主要来自降水及地表水补给，水位季节性变化大一般在0.5m左右，随地势及季节起伏变化。

### 4.1.3水文特征

海宁市属于杭嘉湖平原河网地区，水系受杭嘉湖平原大水系控制，河流密布，平均为每3.711km/km2，全市河道长度1864.5km，水面面积35.14 km2，河网率为5.3％。当硖石水位为5m时，最大河网容积水量为9542.42万m3。境内河道可分为小塘地表水系、运地表水系以及钱塘江水系。主要河道有上塘地表水系的新塘河，运地表水系的长水塘、长山河、辛江塘、洛塘河，还有贯通南北水流的斜郭塘、宁郭塘、平阳堰港、麻泾港等。

据硖石水文站多年水文资料统计，海宁市区内河道历史最高水位为4.87m，常年水位为2.83m，最低水位为1.78m。近年来由于长山河南排工程开通后，长山河流域水系排洪情况有所改善，1984年实测最高洪水水位为4.13m。

海宁市地下水埋藏较浅，一般在0.5m左右，随地势及季节起伏变化。园区内地表水水体主要为上塘河。

地下水主要为孔隙潜水，主要富存于强风化粉砂岩中，地下水主要来自降水及地表水补给，水位季节性变化大。

### 4.1.4气象特征

海宁市属亚热带季风区，气候温和湿润，四季分明。据气象资料统计，其年平均气温为15.9℃。一月份最冷，平均气温为3.8℃，极端最低气温-12.4℃。七月最热，平均气温27.3℃，极端最高气温40.5℃。年平均无霜期为21天，秋春季平均气温15℃。全市多年平均降水量 1219.4 毫米，年降水变率 13.3%，年蒸发量 927.6 毫米，相对湿度 81%，年日照时数 2039.4 小时。由于受季风、气候的影响，一年四季以冬夏为长，春秋较短。全年主导风向为东风，冬季主导风向为西北风，年静风频率10.4%，平均风速 2.5m/s，根据海宁气象站近年来的地面常规气象预测资料统计，主要气象参数如下（1983-2008）：

多年平均气温 16.4℃

极端最低气温-9.9℃（1 月）

极端最高气温 39.7℃（7 月）

多年平均气压 1016.41hpa

多年平均相对湿度 79.4%

年平均降水量 1258mm

最多月平均降水量 187.7mm

最少月平均降水量 35mm

年平均蒸发量 1243.3mm

年日照时数 1828 h

全年平均风速 2.5m/s

全年主导风向 E（11.0%）

年静风频率 4.86%

积雪最大深度 240mm

基本雪压值 400pa

### 4.1.5土壤

海宁市历史上曾多次发生海进和海陆变迁，平原土壤以河（江）、海作用为主导，母质来源于江、海、河、湖沉积物。全市土壤面积77.68万亩，共分为红壤、岩性土、潮土、盐土、水稻土五个土类，11个亚类，19个土属，68个土种，其中水稻土面积48.58万亩，占土壤总面积的62.55%。

### 4.1.6动植物资源

海宁市境内地势平坦，河流纵横，自然条件优越，适宜多种动植物生长繁衍，野生动植物资源丰富。据调查，境内有维管束植物140科，728种，其中蕨类16科，17种；裸子类8科，49种；被子植物116科，662种，其中单子叶类19科，136种，双子叶类97科，526种。野生动物有七大类1500余种，其中哺乳类60余种，鸟类270余种，爬行类50余种，两栖类16种，鱼类70余种，昆虫类1000余种，其它50余种。

## 4.2 区域相关基础设施配套情况

4.2.1海宁马桥大都市热电有限公司

海宁马桥大都市热电厂位于海宁经编产业园区西北侧，东临环五路、西及北临平阳堰港、南为糜家场（合兴村共新组），主要是为园区及周边地区集中供热的热源单位。

海宁马桥大都市热电厂于2005年9月动工，2006年7月实现并网发电并开始向经编园区集中供热。截止目前，已实现经编园区、钱江园区、卡森集团和斜桥开发区、皮革城市政公用管线等四条主管线的建设，完成各类主管线建设20km，各类支线建设20km，供热半径8km。

企业现有75t/h锅炉4台，其中1-3号炉建于2006年、2007年，采用炉内喷钙脱硫和炉后四电场电除尘器除尘，4号锅炉建于2011年，采用炉内喷钙+二电场预除尘+半干法+布袋脱硫除尘综合废气处理系统脱硫除尘，为确保锅炉烟气达标排放，企业已对原1-4号锅炉进行了炉后湿法烟气脱硫系统改造。根据了解，该公司废气处理设施运行稳定，各类废气污染物均能实现稳定达标排放。

4.2.2丁桥污水处理厂概况

（1）建设内容与规模

丁桥污水处理厂创建于2000年8月（原名为海宁紫光水务有限责任公司），服务于海宁市东片（含海洲街道、海昌街道、硖石街道、马桥街道、斜桥镇、丁桥镇、盐官镇、袁花镇、尖山新区等），公司所承建的海宁市污水处理工程是经浙江省计划经济委员会（1999）178号、（2002）51号文批准建设的省重点工程，工程总投资19149万元，由城市污水收集系统、污水输送系统、丁桥污水处理厂和污水排江工程四部分。

污水处理厂于2001年9月底建成投入运行，2008年12月通过原浙江省环保局竣工验收，污水处理工程分期实施，一期、二期处理规模为10万吨/日，三期新增处理规模为5万吨/日，远期（2020年）规划规模为30万吨/日。目前一期、 二期和三期已建成并投入正常运行， 处理工艺采用SBR法，目前实际处理水量在11万m3/d左右。

（2）处理工艺流程

①工艺流程

一期、二期的污水处理工艺流程如图2-1所示，三期污水处理工艺如图2-2所示。

图4.2-1  一期、二期废水处理工艺

图4.2-2  三期废水处理工艺

②进出水水质

设计进水水质为《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准， 设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准的 A 标准 。

（3）污水输送系统

污水输送系统也分期建设，近期采用压力流输水，输水管道从硖石镇西南部、南北大道汇合处，到10km外的丁桥芦湾村，并在此汇入海宁市造纸厂的工业污水和丁桥镇的工业、生活污水后，再经加压泵站直接输送到3.5km之外的污水处理厂内。沿途管道DN1000长13.5km，DN600长6km，DN400长3km，DN300长3km，沿途设2座泵站。

中期污水输送采用二种流态，南北线（压力流）、丁祝线（重力流）、新石线（重力流）的输送方案。南北线在中期设一根DN800的压力管。丁祝线以重力流为主，局部采用压力流，收集丁桥和祝场的污水。新石线起于石路乡，经马桥、新仓等乡进入污水处理厂。

（4）排江工程

污水处理厂一期、二期建于丁桥镇的镇海村附近，三期建于丁桥镇海潮村，即一、二期工程东侧，污水排江管位于污水处理厂附近50号丁坝处。污水处理厂应急排放口设在50号丁坝处，位于低潮位以下。

（5）服务区域

污水输送系统也分期建设，近期采用压力流输水，输水管道从硖石镇西南部、南北大道汇合处，到10km外的丁桥芦湾村，并在此汇入海宁市造纸厂的工业污水和丁桥镇的工业、生活污水后，再经加压泵站直接输送到3.5km之外的污水处理厂内。沿途管道DN1000长13.5km，DN600长6km，DN400长3km，DN300长3km，沿途设2座泵站。

中期污水输送采用二种流态，南北线（压力流）、丁祝线（重力流）、新石线（重力流）的输送方案。南北线在中期设一根DN800的压力管。丁祝线以重力流为主，局部采用压力流，收集丁桥和祝场的污水。新石线起于石路乡，经马桥、新仓等乡进入污水处理厂。

（6）排江工程

污水处理厂建于丁桥镇的镇海村附近，污水排江管位于污水处理厂附近50号丁坝处。污水处理厂应急排放口设在50号丁坝处，位于低潮位以下。

（7）服务区域

工程近期截污区域为硖石镇、斜桥镇、丁桥镇、盐官镇、马桥街道范围内的工业和生活污水。其中斜桥、丁桥、盐官、马桥等镇以工业废水为主，近期废水中工业废水占75%。

（8）运行情况

根据浙江省环保厅网站上浙江省企业自行监测信息公开平台上的数据，丁桥污水处理厂排江口各污染因子均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理厂运行良好，出水水质基本稳定。丁桥污水处理厂废水设计日处理能力为15万t，而实际日废水处理量约11.2万t左右，仍有一定的余量。

表4.2-1 丁桥污水处理厂2018年总排口水质统计表（单位：mg/l）

根据上表，丁桥污水处理厂近期运行正常，各污染物均达相应排放标准要求。

## 4.3环境质量现状调查与评价

### 4.3.1地表水环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）内容，项目生活污水和生产废水一并处理后纳入市政污水管网，最终经丁桥污水处理厂处理达标后排放至钱塘江，属于间接排放。因此，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，项目附近水体为麻泾港及其支流，为了掌握该项目附近水体环境质量现状，本环评期间对项目东侧环桥地表水质进行了监测。

（1）监测断面

麻泾港支流环桥河（项目东侧约5m），具体监测点位见附图3。

（2）监测因子

水温、pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP。

（3）监测时间及频次

2020年3月6日-8日，每天两次。

（4）评价方法

采用单项水质参数标准指数法，对水环境质量现状进行评价，评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。单项评价标准指数法如下：

①一般水质因子

式中：：评价因子i的水质指数，大于 1 表明该水质因子超标；

：评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

：评价因子i的水质评价标准限值，mg/L

②DO的标准指数为：

式中：溶解氧的水质指数，大于 1 表明该水质因子超标；

：溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

：溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

：饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，；

T：水温，℃。

③pH的标准指数为：

式中：

：pH值的指数，大于 1 表明该水质因子超标；

pHj—pH值实测统计代表值；

pHsd—评价标准规定下限值；

pHsu—评价标准规定上限值。

（5）监测结果

表4.3-1 地表水监测结果        单位：除pH外，mg/L

| 日期 | 水温（℃） | pH值 | 溶解氧 | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月6日 09:25 | 14 | 7.44 | 5.10 | 14 | 3.6 | 0.100 | 0.125 |
| 3月6日 15:25 | 14 | 7.44 | 5.10 | 16 | 3.2 | 0.100 | 0.125 |
| 3月7日 08:33 | 15 | 7.40 | 5.09 | 12 | 3.2 | 0.128 | 0.117 |
| 3月7日 14:33 | 15 | 7.40 | 5.09 | 17 | 2.6 | 0.128 | 0.117 |
| 3月8日 08:36 | 12 | 7.56 | 5.16 | 12 | 2.2 | 0.082 | 0.129 |
| 3月8日 14:36 | 12 | 7.56 | 5.16 | 18 | 3.6 | 0.082 | 0.129 |
| 平均值 | 14 | 7.40-7.56 | 5.12 | 15 | 3.1 | 0.103 | 0.124 |
| 标准限值 | / | 6-9 | ≧5 | ≦20 | ≦4 | ≦1 | ≦0.2 |
| 标准指数 | / | 0.2-0.28 | 0.98 | 0.75 | 0.78 | 0.10 | 0.62 |
| 超标率 | / | / | / | / | / | / | / |

根据监测结果，项目周边河道地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。

### 4.3.2 地下水环境质量现状评价

为了解厂址附近地下水水质情况，本项目委托杭州广测检测技术有限公司对项目评价范围地下水水质进行了监测（报告编号：杭广测检2020（HJ）字第20030784号）。

（1）监测点位

共设置5个水质、水位监测点（1#-5#），5个水位监测点（6#-10#），监测点位见附图3。

（2）监测因子

水位、pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、耗氧量、硫酸盐、总大肠菌群、六价铬、锑、汞、镉、镍、铅、铜。

（3）监测频次

2020年3月6日，有效监测1次。

（4）地下水监测结果及评价

根据监测结果，采用单项指标判别法进行地下水环境质量现状评价，水位、水质监测结果及评价结果如下：

表4.3-2 地下水水位监测结果

| 点位 | 水位（m） | 点位 | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| D1# | 0.93 | D6# | 1.10 |
| D2# | 1.53 | D7# | 1.14 |
| D3# | 3.12 | D8# | 1.12 |
| D4# | 1.09 | D9# | 0.98 |
| D5# | 0.93 | D10# | 1.18 |

表4.3-3 地下水阴阳离子监测结果 （单位： mmol/L）

|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | 0.19 | 0.48 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| Na+ | 6.48 | 6.65 | 4.91 | 7.78 | 17.13 |
| Ca2+ | 3.55 | 2.64 | 2.77 | 2.78 | 2.85 |
| Mg2+ | 0.26 | 1.71 | 2.25 | 2.29 | 2.33 |
| CO32- | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| HCO3- | 1.08 | 7.43 | 7.74 | 10.84 | 12.52 |
| Cl- | 3.94 | 3.13 | 1.09 | 1.20 | 3.61 |
| SO42- | 5.88 | 0.76 | 1.02 | 1.16 | 6.38 |
| 阴阳离子相对误差E | -2.0% | 0.73% | 1.18% | -0.75% | -0.14% |

根据上表，阴阳离子相对误差未超过±5%，监测数据有效。

表4.3-4 地下水水质监测结果  （单位：pH无量纲、汞为m、其余均为mg/L）

|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | III类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 类别 | 监测值 | 类别 | 监测值 | 类别 | 监测值 | 类别 | 监测值 | 类别 |  |
| pH（无量纲） | 7.27 | I | 7.53 | I | 7.40 | I | 7.48 | I | 7.51 | I | 6.5-8.5 |
| 总硬度（mg/L） | 316 | III | 217 | II | 250 | II | 252 | II | 257 | II | ≤450 |
| 耗氧量（mg/L） | 2.6 | III | 2.5 | III | 1.2 | II | 1.2 | II | 2.8 | III | ≤3.0 |
| 氨氮（mg/L） | 0.061 | II | 0.046 | II | 0.098 | II | 0.066 | II | 0.090 | II | ≤0.5 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0009 | I | 0.0015 | III | 0.0014 | III | 0.0007 | I | 0.0019 | III | ≤0.002 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | <0.005 | I | <0.005 | I | <0.005 | I | <0.005 | I | <0.005 | I | ≤1.0 |
| 硫酸盐（mg/L） | 282 | IV | 36.4 | I | 49.1 | I | 55.5 | II | 306 | IV | ≤250 |
| 硝酸盐（mg/L） | 2.07 | II | 0.212 | I | 0.474 | I | 0.497 | I | 0.384 | I | ≤20.0 |
| 铜（mg/L） | <0.003 | I | <0.003 | I | <0.003 | I | <0.003 | I | <0.003 | I | ≤1.00 |
| 铅（mg/L） | <0.008 | III | <0.008 | III | <0.008 | III | <0.008 | III | <0.008 | III | ≤0.01 |
| 镉（mg/L） | <0.003 | III | <0.003 | III | <0.003 | III | <0.003 | III | <0.003 | III | ≤0.005 |
| 汞（ug/L） | 0.15 | III | 0.17 | III | 0.16 | III | 0.19 | III | 0.22 | III | ≤1 |
| 六价铬（mg/L） | <0.004 | I | <0.004 | I | <0.004 | I | <0.004 | I | <0.004 | I | ≤0.05 |
| 镍（mg/L） | <0.006 | III | <0.006 | III | <0.006 | III | <0.006 | III | <0.006 | III | ≤0.02 |
| 锑（mg/L） | 0.0003 | II | 0.0003 | II | <0.0002 | II | <0.0002 | II | 0.0002 | II | ≤0.005 |
| 总大肠菌群（CFU/L） | <20 | I | <20 | I | <20 | I | <20 | I | <20 | I | ≤30.0 |

由上表可知，除D1、D5点的硫酸盐指标略高于III类标准外，各监测点的其余地下水水质监测其余指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的Ⅲ类水质标准，企业现有项目生产过程无含硫酸盐废物产生，硫酸盐指标略偏高可能于当地成土母质相关。

4.3.3、包气带污染现状调查

本项目环评期间委托杭州广测检测技术有限公司对企业厂区危废仓库、污水站及厂区外绿地进行了包气带污染情况监测（杭广测检2020（HJ）字第20030782号）。

监测点位：设 3个监测点，1#厂区危废仓库、2#污水站、3#厂区外南侧；

采样深度： 0-20cm 、20-60cm、60-100cm各取一个样 ；

监测因子：pH 值、化学需氧量、六价铬、锑、苯胺类；

监测时间、频率：2020年03月6日，监测一次。

监测结果详见下表 4.3-5。

表4.3-5  包气带监测结果  （单位：pH无量纲、其余均为mg/L）

| 采样点位 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#(表层样0~0.20m) E:120.679032° N:29.471340° | pH值 | 无量纲 | 7.55 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 23 |
|  | 六价铬 | mg/L | <0.004 |
|  | 锑 | mg/L | 0.0003 |
|  | 苯胺类 | mg/L | <0.03 |
| 1#(中层样0.20~0.60m) E:120.679032° N:29.471340° | pH值 | 无量纲 | 6.58 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 15 |
|  | 六价铬 | mg/L | <0.004 |
|  | 锑 | mg/L | 0.0004 |
|  | 苯胺类 | mg/L | <0.03 |
| 1#(深层样0.60~1.00m) E:120.679032° N:29.471340° | pH值 | 无量纲 | 7.18 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 150 |
|  | 六价铬 | mg/L | <0.004 |
|  | 锑 | mg/L | 0.0003 |
|  | 苯胺类 | mg/L | <0.03 |
| 2#(表层样0~0.20m) E:120.675599° N:29.468549° | pH值 | 无量纲 | 7.58 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 126 |
|  | 六价铬 | mg/L | <0.004 |
|  | 锑 | mg/L | 0.0004 |
|  | 苯胺类 | mg/L | <0.03 |
| 2#(中层样0.20~0.60m) E:120.675599° N:29.468549° | pH值 | 无量纲 | 7.80 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 18 |
|  | 六价铬 | mg/L | <0.004 |
|  | 锑 | mg/L | 0.0004 |
|  | 苯胺类 | mg/L | <0.03 |
| 2#(深层样0.60~1.00m) E:120.675599° N:29.468549° | pH值 | 无量纲 | 8.24 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 157 |
|  | 六价铬 | mg/L | <0.004 |
|  | 锑 | mg/L | 0.0005 |
|  | 苯胺类 | mg/L | <0.03 |
| 3#(表层样0~0.20m) E:120.676242° N:29.463106° | pH值 | 无量纲 | 7.41 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 162 |
|  | 六价铬 | mg/L | <0.004 |
|  | 锑 | mg/L | 0.0004 |
|  | 苯胺类 | mg/L | <0.03 |
| 3#(中层样0.20~0.60m) E:120.676242° N:29.463106° | pH值 | 无量纲 | 7.34 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 144 |
|  | 六价铬 | mg/L | <0.004 |
|  | 锑 | mg/L | 0.0007 |
|  | 苯胺类 | mg/L | <0.03 |
| 3#(深层样0.60~1.00m) E:120.676242° N:29.463106° | pH值 | 无量纲 | 7.36 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 60 |
|  | 六价铬 | mg/L | <0.004 |
|  | 锑 | mg/L | 0.0005 |
|  | 苯胺类 | mg/L | <0.03 |

根据上表，厂区内地块的浸出液检测结果与背景对照样的检测值基本一致，可认为包气带未受到污染。

### 4.4.3环境空气质量现状监测与评价

根据大气环境影响分析可知，本项目属于二级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），需要调查项目所在区域环境质量达标情况和区域环境质量现状。

4.4.3.1空气质量达标区判定

本项目所在区域为空气质量二类功能区，根据《2018年海宁市生态环境状况公报》，2018年海宁市环境空气质量不达标，因此，所在区域为非达标区。

4.4.3.2基本污染物环境质量现状数据

为了解当地基本污染物环境质量现状，本次环评引用《2018年海宁市生态环境状况公报》中污染物监测数据作为基本污染物现状评价依据，具体监测结果详见表4.3-6：

表4.3-6 区域空气质量现状评价表  单位：ug/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 39 | 35 | 111.4 | 不达标 |
| PM10 |  | 64 | 70 | 91.4 | 达标 |
| SO2 |  | 7.0 | 60 | 11.7 | 达标 |
| NO2 |  | 32 | 40 | 80 | 达标 |
| O3 | 日最大8h滑动平均浓度 | 95 | 160 | 59.4 | 达标 |
| CO | 年平均浓度 | 600 | / | / | / |

因此，海宁市2018年属于环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5。

根据《海宁市环境保护“十三五”规划》超标的原因主要为扬尘、机动车尾气和煤烟混合型污染，除二氧化硫等主要污染物外，大气中PM10、PM2.5、NO2、臭氧以及VOCs等污染因子对空气质量的影响凸显，酸雨率仍居高不下，建筑工地扬尘污染问题较为突出，机动车尾气污染问题亦日趋严重，区域内大范围空气重污染现象出现的频次居高不下。

针对上述现象，海宁市拟采取以下措施：1）工业废气污染防治。煤炭消费总量控制；产业结构调整和工业窑炉废气治理；热电锅炉和工业窑炉废气治理；工业烟粉尘治理，削减颗粒物排放；重点行业挥发性有机物污染治理。2）机动车污染防治。3）城市扬尘与烟尘治理。加强对城市建筑扬尘和道路扬尘的管理，严格施工规范和执法检查。全面建成城市烟控区。4）农业农村废气污染控制。秸秆焚烧监管和综合利用；推进农业氨污染治理。重点实施餐饮业油烟废气整治等工程。5）餐饮业油烟污染治理。建立健全餐饮油烟净化设施定期清洗和长效监管制度。

通过深入实施大气污染防治计划，切实加大治气治霾力度，全面落实六大专项实施方案，海宁市环境空气质量将稳步改善，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的标准要求。

4.4.3.3环境空气特征因子调查

为了解区域环境空气特征因子的污染情况，本次环评引用《海宁牛仔织造有限公司年产6000吨高档经编布染色及后整理技改项目》编制期间企业委托嘉兴中一检测研究院有限公司出具的项目评价范围内非甲烷总烃的监测数据（报告编号：HJ18-09-1072-01）。

监测布点：详见表4.3-7。

监测项目：非甲烷总烃

监测时间：2018年12月25日至31日，连续测7天，每天4 次。

监测结果和分析：现状监测和评价结果如下：

表4.3-7  特征因子监测点位布置一览表

| 编号 | 监测点位 | 坐标 | 相对位置及距离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离(m) |
| 1# | 经编总部大楼 | E:120°40′08″，N：30°29′06″ | NW | 1800 |
| 2# | 牛仔织造厂 | E:120°40′32″，N：30°28′38″ | N | 850 |
| 3# | 新场村村委会 | E:120°41′15″，N：30°27′52″ | NE | 1100 |

表4.3-8  特征因子监测结果评价汇总表

| 监测点 | 监测时段 | 监测值(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12.25 | 12.26 | 12.27 | 12.28 | 12.29 | 12.30 | 12.31 |
| 1# | 02:00 | 0.87 | 1.16 | 0.81 | 1.06 | 0.83 | 0.80 | 0.85 |
|  | 08:00 | 0.49 | 1.04 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.75 | 0.75 |
|  | 14:00 | 0.73 | 1.00 | 0.79 | 1.07 | 0.87 | 0.83 | 0.88 |
|  | 20:00 | 0.66 | 0.99 | 0.82 | 1.19 | 0.85 | 0.83 | 0.91 |
| 平均值 | 0.69 | 1.05 | 0.83 | 1.05 | 0.85 | 0.80 | 0.85 |
| 比标值 | 0.34 | 0.52 | 0.42 | 0.52 | 0.42 | 0.40 | 0.42 |
| 2# | 02:00 | 0.74 | 0.99 | 0.69 | 1.06 | 0.72 | 0.81 | 0.78 |
|  | 08:00 | 0.76 | 0.70 | 0.76 | 0.97 | 0.82 | 0.85 | 0.84 |
|  | 14:00 | 0.61 | 0.72 | 0.71 | 0.81 | 0.89 | 0.88 | 0.81 |
|  | 20:00 | 0.70 | 0.59 | 0.76 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.88 |
| 平均值 | 0.70 | 0.75 | 0.73 | 0.93 | 0.83 | 0.87 | 0.83 |
| 比标值 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.41 |
| 3# | 02:00 | 0.59 | 1.47 | 0.62 | 0.89 | 0.78 | 0.91 | 0.74 |
|  | 08:00 | 0.55 | 1.20 | 0.62 | 0.68 | 0.77 | 0.73 | 0.88 |
|  | 14:00 | 0.52 | 0.83 | 0.70 | 0.95 | 0.82 | 0.86 | 0.81 |
|  | 20:00 | 0.61 | 0.96 | 0.68 | 1.00 | 0.92 | 0.79 | 0.84 |
| 平均值 | 0.57 | 1.12 | 0.66 | 0.88 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 比标值 | 0.28 | 0.56 | 0.33 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |

由监测结果可知，各测点的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中对非甲烷总烃的限值规定。

### 4.3.4声环境质量现状评价

为了解厂界声环境质量现状，本次环评期间委托杭州广测环境技术有限公司对项目厂界噪声进行了监测（杭广测检2020（HJ）字第20030781号），具体监测情况如下：

①监测时间：2020年3月6日

②监测点：厂区四周共计4个监测点位，具体见附图3。

③监测频次：监测1 天，昼间、夜间各一次，监测数据及分析结果如下：

表4.3-9   噪声现状监测结果    单位：dB(A)

| 监测编号 | 监测点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |
| 1 | 厂界东 | 62.3 | 65 | 52.6 | 55 |
| 2 | 厂界南 | 62.8 |  | 51.7 |  |
| 3 | 厂界西 | 61.0 |  | 50.7 |  |
| 4 | 厂界北 | 56.9 |  | 48.7 |  |

监测结果显示，本项目厂界四周昼夜噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

4.4.5土壤环境质量现状评价

本项目从事高档经编面料的染整加工，对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业”中“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造”，本项目涉及染整工艺，因此，项目类别为II类。企业厂区占地75亩，本项目不新增用地，对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）第6.2.2.1 条，建设项目占地规模为小型（≤5hm2）。项目所在地属于浙江海宁经编产业园区，属于非敏感区。对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的“表4 污染影响型评价工作等级划分表”，本项目应开展土壤环境影响三级评价工作。根据导则规定，三级评价项目至少于占地范围内设置3个表层样，评价工作等级为二级、三级的建设项目，若掌握近 3 年至少 1 次的监测数据，可不再进行现状监测。

为了解本项目周边的土壤环境质量现状，本次环评引用企业委托浙江新鸿检测技术有限公司近期出具的企业厂区土壤监测数据，具体监测方案，具体监测点位见附图4：

表4.3-10 监测方案一览表

| 监测点位 | 监测时间 | 坐标 | 监测位置 | 监测因子 | 采样深度 | 送样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 2019年8月12日 | N:30°28′09.32″ E:120°40′43.15″ | 污水处理站所在区域 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍，锑、铬、VOCs、SVOC、石油烃（C10-C40） | 6m，3m以内间隔为0.5m，3-6m间隔1m | 根据快扫结果，每个点位至少送检3个样品，且至少包含表层样（0-0.5m），水位线附近和含水层各1个 |
| S2 |  | N:30°28′09.65″ E:120°40′41.47″ |  |  |  |  |
| S3 |  | N:30°28′08.18″ E:120°40′41.20″ | 染色车间 |  |  |  |
| S4 |  | N:30°28′06.31″ E:120°40′41.44″ | 危废仓库 |  |  |  |
| S5 |  | N:30°28′07.34″ E:120°40′38.24″ | 定型车间 |  | 4.5m，3m以内间隔为0.5m，3-4.5m间隔1m |  |
| S6 |  | N:30°28′06.96″ E:120°40′33.88″ | 水煤浆罐区 |  |  |  |

注：VOCs、SVOC指GB36600-2018中基本项。

根据浙江新鸿检测技术有限公司出具的监测报告（ZJXH（HJ）-1908310），上述各点位土壤监测结果如下（VOCs、SVOCs均低于检出限，故未列出）：

表4.3-11 监测结果一览表  （单位：pH无量纲、其余mg/kg）

| 采样日期 | 采样点名称 | 采样深度(m) | pH | 砷 | 汞 | 锑 | 镉 | 铬 | 铜 | 铅 | 镍 | 六价铬 | 石油烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.08.12 | S1 (N30°28′09.32″ E120°40′43.15″) | 0~0.5 | 8.81 | 8.36 | 0.092 | 0.651 | 0.207 | 25.2 | 15.5 | 27.6 | 25.3 | ＜0.980 | 135 |
|  |  | 1.0~1.5 | 8.51 | 5.89 | 0.079 | 0.146 | 0.050 | 20.9 | 11.1 | 20.0 | 20.1 | ＜0.980 | 31.2 |
|  |  | 3.0~4.0 | 8.18 | 4.72 | 0.082 | 0.294 | 0.079 | 28.3 | 34.2 | 45.1 | 46.2 | ＜0.980 | 58.3 |
|  | S2 (N30°28′09.65″ E120°40′41.47″) | 0~0.5 | 11.73 | 15.8 | 0.067 | 1.04 | 0.145 | 23.5 | 40.6 | 25.3 | 19.6 | ＜0.980 | 60.0 |
|  |  | 1.0~1.5 | 9.14 | 5.02 | 0.106 | 0.217 | 0.060 | 49.0 | 35.2 | 35.2 | 42.8 | ＜0.980 | 78.3 |
|  |  | 3.0~4.0 | 8.63 | 8.25 | 0.082 | 0.254 | 0.072 | 50.8 | 42.0 | 43.9 | 55.3 | ＜0.980 | 136 |
|  | S3 (N30°28′08.18″ E120°40′41.20″) | 0~0.5 | 8.55 | 3.35 | 0.085 | 0.143 | 0.066 | 38.7 | 20.0 | 29.5 | 23.4 | ＜0.980 | 57.0 |
|  |  | 1.0~1.5 | 8.50 | 6.70 | 0.079 | 0.126 | 0.043 | 39.9 | 17.2 | 23.1 | 28.4 | ＜0.980 | 58.0 |
|  |  | 3.0~4.0 | 8.10 | 16.5 | 0.061 | 0.354 | 0.054 | 47.0 | 19.6 | 46.5 | 25.0 | ＜0.980 | 55.1 |
|  | S4 (N30°28′06.31″ E120°40′41.44″) | 0~0.5 | 8.16 | 7.99 | 0.079 | 0.299 | 0.063 | 60.1 | 31.4 | 38.7 | 36.7 | ＜0.980 | 120 |
|  |  | 1.0~1.5 | 8.06 | 10.8 | 0.071 | 0.307 | 0.063 | 49.8 | 31.8 | 39.4 | 34.3 | ＜0.980 | 54.4 |
|  |  | 3.0~4.0 | 8.49 | 3.60 | 0.074 | 0.161 | 0.037 | 58.0 | 19.0 | 27.7 | 22.1 | ＜0.980 | 62.9 |
| 2019.08.12 | S5 (N30°28′07.34″ E120°40′38.24″) | 0~0.5 | 9.53 | 11.0 | 0.128 | 1.68 | 0.173 | 50.4 | 26.7 | 46.8 | 25.9 | ＜0.980 | 116 |
|  |  | 1.0~1.5 | 8.25 | 8.99 | 0.067 | 0.186 | 0.065 | 48.4 | 27.4 | 40.6 | 39.5 | ＜0.980 | 60.6 |
|  |  | 3.0~4.0 | 8.03 | 4.02 | 0.082 | 0.174 | 0.143 | 39.1 | 33.9 | 36.1 | 44.4 | ＜0.980 | 73.8 |
|  | S6 (N30°28′06.96″ E120°40′33.88″) | 0~0.5 | 8.00 | 7.00 | 0.131 | 0.167 | 0.091 | 53.9 | 22.4 | 42.4 | 17.9 | ＜0.980 | 36.4 |
|  |  | 1.0~1.5 | 7.97 | 14.2 | 0.116 | 0.375 | 0.083 | 47.2 | 26.2 | 46.3 | 35.2 | ＜0.980 | 47.4 |
|  |  | 3.0~4.0 | 8.62 | 2.88 | 0.075 | 0.181 | 0.052 | 31.8 | 18.0 | 26.6 | 24.6 | ＜0.980 | 42.9 |
| 筛选值 | / | 20 | 14 | 180 | 65 | 2500 | 10000 | 800 | 300 | 5.7 | 4500 |
| 备注：1、六价铬的最低检出浓度为 0.98mg/kg。 |

根据上表，各因子监测结果均低于GB36600-2018第二类用地以及DB 33/T 892-2013商服及工业用地的风险筛选值。

## 4.4区域污染源调查

项目周边主要企业情况统计如下表4.4-1：

表4.4-1  项目周边主要工业企业概况

| 序号 | 企业名称 | 主要产品 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江新天佑经编染整有限公司 | 染色锦弹丝，经编布，涤丝 | 颗粒物、染整油烟、非甲烷总烃、CODcr、NH3-N、工业固废 |
| 2 | 海宁顺龙染整有限公司 | 化纤机织物印染 | 颗粒物、染整油烟、非甲烷总烃、CODcr、NH3-N、工业固废 |
| 3 | 浙江明士达经编涂层有限公司 | 经编布生产 | 非甲烷总烃、SO2、NOX、烟尘、工业固废 |
| 4 | 海宁东雁拉链有限公司 | 纱线染色 | CODcr、NH3-N、工业固废 |
| 5 | 浙江华昌纺织有限公司 | 化纤机织物印染 | 颗粒物、染整油烟、非甲烷总烃、CODcr、NH3-N、工业固废 |
| 6 | 海宁市诚信染整有限公司 | 机织物染整 | 颗粒物、染整油烟、非甲烷总烃、CODcr、NH3-N、工业固废 |
| 7 | 海宁市彩燕印染有限公司 | 化纤机织物 | 颗粒物、染整油烟、非甲烷总烃、CODcr、NH3-N、工业固废 |
| 8 | 海宁市圣大染整有限公司 | 棉（化纤）机织物 | 颗粒物、染整油烟、非甲烷总烃、CODcr、NH3-N、工业固废 |
| 9 | 海宁牛仔织造有限公司 | 牛仔布棉混纺机织物印染 | 颗粒物、染整油烟、非甲烷总烃、pH、CODcr、NH3-N、工业固废 |
| 10 | 海宁众恒经编染整有限公司 | 化纤机织物印染 | 颗粒物、染整油烟、非甲烷总烃、、CODcr、NH3-N、工业固废 |

5环境影响预测与分析

5.1环境空气影响预测评价

### 5.1.1污染气象特征

（1）区域 2018 年全年常规气象资料统计结果

本报告采用海宁市气象站 2018 年气象资料。

①年平均温度月变化情况

年平均温度月变化情况如表 5.1-1 所示，年平均温度月变化曲线图见图 5.1-1所示。

表5.1-1  年平均温度月变化情况

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度℃ | 3.6 | 4.9 | 12.2 | 17.6 | 22.7 | 24.8 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 温度℃ | 29.1 | 28.6 | 24.5 | 16.9 | 13.1 | 7.0 |

图5.1-1 年平均温度月变化曲线图

②年平均风速的月变化情况

年平均风速的月变化情况如表 5.1-2 所示，年平均风速月变化曲线图见图5.1-2 所示

表5.1-2  年平均风速的月变化情况

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 风速（m/s） | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 2.0 |

图 5.1-2 年平均风速月变化曲线图

③季小时平均风速的日变化情况

季小时平均风速的日变化情况如表 5.1-3 所示，年平均风速日变化曲线图见图 5.1-3 所示。

表5.1-3  季小时平均风速的日变化情况

| 风速（m/s） 时段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
| 夏 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
| 秋 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 东 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |
| 风速（m/s） 时段 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 夏 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
| 秋 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| 东 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |

图5.1-3 年平均风速月变化曲线图

④年均风频的月变化情况

年均风频的月变化情况如表 5.1-4 所示

表5.1-4  年均风频月变化情况

表5.1-5  年均风频季变化及年均风频情况

⑤年均风频的季变化及年均风频情况

年均风频的季变化及年均风频情况如表 5.1-5 所示。各季及全年风频玫瑰图见图 5.1-4 所示：

图5.1-4 各季及全年风频玫瑰图

### 5.1.2大气环境影响分析

5.1.2.1废气达标情况分析

技改项目营运期废气污染源主要为定型废气、燃气烟气、污水站恶臭。企业废气收集、处理情况见表5.1-6，排放及达标情况见表5.1-7。

表5.1-6 技改项目废气产生、收集、处理清单

| 工序 | 污染物种类 | 处理设施 | 收集效率 | 处理效率 | 排气筒高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定型 | 颗粒物 | 经风管集中收集后经换热+水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白处理后高空排放 | 97% | 86.1% | 20 |
|  | 油烟 |  | 97% | 91.5% |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 97% | 84.0% |  |
|  | 臭气浓度 |  | 97% | 60% |  |
|  | SO2 | 同定型废气一道收集处理后高空排放 | 97% | / |  |
|  | NOx |  | 97% | / |  |
| 印染 | 冰醋酸 | 通过车间换气系统排出 | / | / | / |
| 拉毛 | 颗粒物 | 经自带除尘装置净化后通过车间换气系统排出 | / | / | / |
| 污水站 | NH3 | 经密闭加盖后通过两级喷淋+光催化处理后由15m高排气筒高空排放 | 90% | 90% | 15 |
|  | H2S |  | 90% | 90% | 15 |
|  | 臭气浓度 |  | 90% | 90% | 15 |

表5.1-7 主要污染源达标情况

| 排放 源 | 污染物种类 | 排放值 | 标准值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | mg/m³ | kg/h | mg/m³ |  |
| DA001 | 颗粒物 | 0.129 | 4.29 | / | 15 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.050 | 1.68 | / | 40 | 达标 |
|  | 油烟 | 0.043 | 1.44 | / | 15 | 达标 |
|  | SO2 | 0.047 | 1.55 | / | 50 | 达标 |
|  | NOx | 0.218 | 7.28 | / | 150 | 达标 |
| DA002 | 颗粒物 | 0.193 | 4.29 | / | 15 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.076 | 1.68 | / | 40 | 达标 |
|  | 油烟 | 0.065 | 1.44 | / | 15 | 达标 |
|  | SO2 | 0.070 | 2.33 | / | 50 | 达标 |
|  | NOx | 0.327 | 10.91 | / | 150 | 达标 |
| DA003 | 颗粒物 | 0.129 | 4.29 | / | 15 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.050 | 1.68 | / | 40 | 达标 |
|  | 油烟 | 0.043 | 1.44 | / | 15 | 达标 |
|  | SO2 | 0.047 | 1.55 | / | 50 | 达标 |
|  | NOx | 0.218 | 7.28 | / | 150 | 达标 |
| DA004 | 颗粒物 | 0.193 | 4.29 | / | 15 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.076 | 1.68 | / | 40 | 达标 |
|  | 油烟 | 0.065 | 1.44 | / | 15 | 达标 |
|  | SO2 | 0.070 | 2.33 | / | 50 | 达标 |
|  | NOx | 0.327 | 10.91 | / | 150 | 达标 |
| DA005 | 颗粒物 | 0.193 | 4.29 | / | 15 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.076 | 1.68 | / | 40 | 达标 |
|  | 油烟 | 0.065 | 1.44 | / | 15 | 达标 |
|  | SO2 | 0.070 | 2.33 | / | 50 | 达标 |
|  | NOx | 0.327 | 10.91 | / | 150 | 达标 |
| DA006 | 颗粒物 | 0.315 | 10.5 | / | 15 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.095 | 3.2 | / | 40 | 达标 |
|  | 油烟 | 0.118 | 3.9 | / | 15 | 达标 |
|  | SO2 | 0.059 | 1.97 | / | 50 | 达标 |
|  | NOx | 0.278 | 9.3 | / | 150 | 达标 |

注：因技改项目废水新增量较少，污水站恶臭气体未进行定量分析。

根据上表，技改后各类废气经处理后的排放速率和浓度均能达到相应排放标准要求，为了进一步了解上述污染物对周围大气环境及敏感点的影响程度，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对废气污染物排放进行相应预测分析。因技改前后废水总量变化较小，污水站恶臭产生量基本维持不变，因此，本次评价未对污水站恶臭气体进行预测。

5.1.2.2 预测分析

（1）预测模式

根据《环境影响评价导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价预测模式采用AERSCREEN估算模式。

（2）预测因子及评价标准

根据工程分析，预测选取主要预测因子为颗粒物（TSP、PM10）、非甲烷总烃、染整油烟、SO2、NOx，具体标准如下。

表5.1-8 评价因子和评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 1小时平均 | 900 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| PM10 | 1小时平均 | 450 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| NOx | 1小时平均 | 250 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃限值 |

注：由于TSP、PM10无小时浓度，根据导则规定，取日均浓度三倍。

- 污染源强及排放参数

表5.1-9 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 200000 |
| 最高环境温度/℃ | 39.7℃ |
| 最低环境温度/℃ | -9.9℃ |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

a）有组织

表5.1-10 点源参数表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标/度* | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/(m/s) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 油烟 | SO2 | NOx |
| DA001 | 120.677354 | 30.469068 | 6 | 20 | 1.0 | 10.6 | 45 | 8160 | 正常 | 0.129 | 0.05 | 0.043 | 0.047 | 0.218 |
| DA002 | 120.677295 | 30.468875 | 6 | 20 | 1.0 | 15.9 | 45 | 8160 | 正常 | 0.193 | 0.076 | 0.065 | 0.07 | 0.327 |
| DA003 | 120.677202 | 30.468631 | 6 | 20 | 1.0 | 10.6 | 45 | 8160 | 正常 | 0.129 | 0.05 | 0.043 | 0.047 | 0.218 |
| DA004 | 120.676770 | 30.468285 | 6 | 20 | 1.0 | 15.9 | 45 | 8160 | 正常 | 0.193 | 0.076 | 0.065 | 0.07 | 0.327 |
| DA005 | 120.676780 | 30.468278 | 6 | 20 | 1.0 | 15.9 | 45 | 8160 | 正常 | 0.193 | 0.076 | 0.065 | 0.07 | 0.327 |
| DA006 | 120.676502 | 30.469009 | 6 | 20 | 1.0 | 10.6 | 45 | 6202 | 正常 | 0.315 | 0.095 | 0.118 | 0.059 | 0.278 |

*注：本项目采用经纬度。

b）无组织

矩形面源参数见下表：

表5.1-11 矩形面源参数表

| 名称 | 面源起点坐标/度 | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 油烟 | 冰醋酸 | SO2 | NOx |
| 新大楼 染色车间 | 120.676461 | 30.469200 | 6 | 65 | 60 | 0 | 6 | 8160 | 正常 | / | / | / | 0.002 | / | / |
| 新大楼 定型车间 | 120.676461 | 30.469200 | 20 | 65 | 60 | 0 | 20 | 6202 | 正常 | 0.112 | 0.033 | 0.067 | / | 0.004 | 0.019 |
| 染整车间一 | 120.676864 | 30.469138 | 20 | 78 | 53 | 0 | 20 | 8160 | 正常 | 0.072 | 0.025 | 0.040 | / | 0.003 | 0.017 |
| 染整车间二 | 120.676799 | 30.468556 | 20 | 78 | 46 | 0 | 20 | 8160 | 正常 | 0.072 | 0.025 | 0.040 | / | 0.003 | 0.017 |

（4）主要污染源估算结果

据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定及要求，本项目采用ARESCREEN模型对项目排放废气进行估算，估算结果见下表。

表5.1-12 废气估算结果分析

| 污染源名称 | 污染物 | 下风向最大浓度（μg/m3） | 最大落地浓度距源中心距离（m） | 最大落地浓度占标率（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 颗粒物 | 1.9852 | 35 | 0.44 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.772 | 35 | 0.04 | 三级 |
|  | 油烟 | 0.6617 | 35 | 0.03 | 三级 |
|  | SO2 | 0.7169 | 35 | 0.14 | 三级 |
|  | NOx | 3.3638 | 35 | 1.35 | 二级 |
| DA002 | 颗粒物 | 2.1001 | 82 | 0.47 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.8167 | 82 | 0.04 | 三级 |
|  | 油烟 | 0.7000 | 82 | 0.04 | 三级 |
|  | SO2 | 0.7389 | 82 | 0.15 | 三级 |
|  | NOx | 3.5390 | 82 | 1.42 | 二级 |
| DA003 | 颗粒物 | 1.9852 | 35 | 0.44 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.772 | 35 | 0.04 | 三级 |
|  | 油烟 | 0.6617 | 35 | 0.03 | 三级 |
|  | SO2 | 0.7169 | 35 | 0.14 | 三级 |
|  | NOx | 3.3638 | 35 | 1.35 | 二级 |
| DA004 | 颗粒物 | 2.1001 | 82 | 0.47 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.8167 | 82 | 0.04 | 三级 |
|  | 油烟 | 0.7000 | 82 | 0.04 | 三级 |
|  | SO2 | 0.7389 | 82 | 0.15 | 三级 |
|  | NOx | 3.5390 | 82 | 1.42 | 二级 |
| DA005 | 颗粒物 | 2.1001 | 82 | 0.47 | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.8167 | 82 | 0.04 | 三级 |
|  | 油烟 | 0.7000 | 82 | 0.04 | 三级 |
|  | SO2 | 0.7389 | 82 | 0.15 | 三级 |
|  | NOx | 3.5390 | 82 | 1.42 | 二级 |
| DA006 | 颗粒物 | 4.8504 | 35 | 1.07 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.4331 | 35 | 0.07 | 三级 |
|  | 油烟 | 1.8189 | 35 | 0.09 | 三级 |
|  | SO2 | 0.8819 | 35 | 0.18 | 三级 |
|  | NOx | 4.2441 | 35 | 1.70 | 二级 |
| 新大楼 染色车间 | 冰醋酸 | 1.9756 | 42 | 0.10 | 三级 |
| 新大楼 定型车间 | 颗粒物 | 21.3495 | 43 | 2.37 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 6.3153 | 43 | 0.32 | 三级 |
|  | 油烟 | 13.0852 | 43 | 0.65 | 三级 |
|  | SO2 | 0.7645 | 43 | 0.15 | 三级 |
|  | NOx | 3.6363 | 43 | 1.45 | 二级 |
| 染整车间一 | 颗粒物 | 13.4161 | 46 | 1.49 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.6554 | 46 | 0.32 | 三级 |
|  | 油烟 | 7.3788 | 46 | 0.37 | 三级 |
|  | SO2 | 0.5588 | 46 | 0.11 | 三级 |
|  | NOx | 3.1662 | 46 | 1.27 | 二级 |
| 染整车间二 | 颗粒物 | 13.4161 | 46 | 1.49 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.6554 | 46 | 0.32 | 三级 |
|  | 油烟 | 7.3788 | 46 | 0.37 | 三级 |
|  | SO2 | 0.5588 | 46 | 0.11 | 三级 |
|  | NOx | 3.1662 | 46 | 1.27 | 二级 |

根据大气导则评价工作等级判定依据确定项目大气环境评价等级为二级。因此，本次环评大气环境影响直接以ARESCREEN模型的计算结果作为预测与分析依据。

- 本项目废气污染物排放量见下表所示。

表5.1-13 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 污染物 | 核算排放浓度 /（mg/m3） | 核算排放速率 /（kg/h） | 核算年排放量 /（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
|  | DA006 | 颗粒物 | 10.5 | 0.315 | 1.95 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.2 | 0.095 | 0.59 |
|  |  | 油烟 | 3.9 | 0.118 | 0.73 |
|  |  | SO2 | 1.97 | 0.059 | 0.369 |
|  |  | NOx | 9.3 | 0.278 | 1.725 |
| 一般排放口 合计 | 颗粒物 | 1.95 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.59 |
|  | 油烟 | 0.73 |
|  | SO2 | 0.369 |
|  | NOx | 1.725 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放 总计 | 颗粒物 | 1.95 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.59 |
|  | 油烟 | 0.73 |
|  | SO2 | 0.369 |
|  | NOx | 1.725 |
|  | VOCs小计 | 1.32 |

表5.1-14大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 定型 | 颗粒物 | 水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白处理后高空排放 | GB16297-1996 | 1.0 | 0.43 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | GB16297-1996 | 4.0 | 0.11 |
|  |  | 油烟 |  | GB16297-1996 | 4.0 | 0.27 |
|  |  | SO2 |  | GB16297-1996 | 0.4 | 0.011 |
|  |  | NOx |  | GB16297-1996 | 0.12 | 0.053 |
| 2 | 染色 | 冰醋酸 | 通过车间换气系统排出 | GB16297-1996 | 4.0 | 0.015 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 0.43 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.11 |
|  | 油烟 | 0.27 |
|  | SO2 | 0.011 |
|  | NOx | 0.053 |
|  | 冰醋酸 | 0.015 |
|  | VOCs小计 | 0.395 |

项目大气污染物年排放量核算见表5.1-15：

表5.1-15 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 2.38 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.70 |
| 3 | 油烟 | 1.00 |
| 4 | SO2 | 0.380 |
| 5 | NOx | 1.778 |
| 6 | 冰醋酸 | 0.015 |
| 7 | VOCs小计 | 1.715 |

（6）非正常工况排放量核算

项目非正常工况指生产过程中设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。拟建项目最不利非正常工况为废气污染物排放控制措施达不到应有效率，根据工程分析，项目非正常工况污染物排放情况核算内容见下表。

表5.1-16 非正常工况大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/(mg/m3) | 非正常排放速率/(kg/h） | 单次持续时间 | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA006 | 定型废气处理设施故障，废气不经处理直接排放 | 颗粒物 | 75.57 | 2.267 | 30min | 1 | 立即停止相关产污环节生产，派专人负责维修 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 19.71 | 0.591 | 30min | 1 |  |
|  |  |  | 油烟 | 46.45 | 1.394 | 30min | 1 |  |
|  |  |  | SO2 | 1.97 | 0.059 | 30min | 1 |  |
|  |  |  | NOx | 9.3 | 0.278 | 30min | 1 |  |

5.1.2.3防护距离

（1）大气环境防护距离

项目排放废气最大地面浓度占标率小于10%，根据大气导则评价工作等级判定依据确定项目大气环境评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《纺织业卫生防护距离 第 1 部分棉、化纤纺织及印染精加工业》（GB/T18080.1-2012）中的规定，生产规模≤6 亿 m/a 的棉、化纤纺织及印染精加工企业需设置 50m 卫生防护距离。

本项目生产规模＜6 亿m/a，因此，在生产车间及污水站需设置 50m 卫生防护距离。项目卫生防护距离由当地卫生主管部门按照国家相关规定予以落实。

据调查，项目周边敏感点与项目距离均能满足卫生防护距离要求。

5.1.2.4自行监测计划

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，二级评价项目应按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，本项目结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定了相应的污染源监测计划，具体如下：

表5.1-17 营运期污染源监测方案

| 污染物类型 | 监测点位 | 指标 | 频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA006 | 出口 | 颗粒物 | 半年 | DB33/962-2015 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 季度 |  |
|  |  |  | 油烟 | 季度 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 季度 |  |
|  |  | 出口 | SO2 | 半年 | GB13271-2014 |
|  |  |  | NOx | 半年 |  |
| 无组织废气 | 厂界无组织监控点 | 颗粒物 | 半年 | DB33/962-2015 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 半年 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 半年 |  |
|  |  | 氨 | 半年 | GB14554-93 |
|  |  | 硫化氢 | 半年 |  |

5.1.2.5 建设项目大气环境影响评价自查表

项目建设项目大气环境影响评价自查表详见表5.1-18。

表5.1-18 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物、SO2、NOx、） 其他污染物（ 非甲烷总烃、油烟、冰醋酸） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测 数据□ | 主管部门发布的 数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 原有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤ -20%□ | k ＞ -20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃） | 无组织废气监测( 有组织废气监测( | 无监测( |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ / ） | 监测点位数（ ） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.380） t/a | NOx：（1.778） t/a | 颗粒物：（2.380） t/a | VOCs：（1.715）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

## 5.2地表水环境影响预测与评价

根据前述分析，技改项目运行过程产生的生产废水与现有项目废水一道经厂区现有污水站处理后纳入市政管网，最终由丁桥污水处理厂集中处理后排入钱塘江，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级为三级B。

（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目严格实施雨污分流、清污分流，根据工程分析，技改项目废水水质与现有项目一致，技改后企业废水总产生量为1190070t/a，日均废水处理量约3500t，此外，结合技改项目染色设备负荷计算得日最大废水量约3880t，企业现有污水站实际处理规模为4000t/d，能够满足技改后全厂废水处理量的要求，根据企业废水在线监测数据以及第三方监测机构出具的监测结果，现有污水站运行正常，纳管废水能稳定达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单规定的表2间接排放限值要求。

考虑到技改前后废水水质变化较小，且废水量在现有污水站的处理能力范围内，综上，本项目废水经处理后能稳定达标排放。

企业现有1套出水能力为2400t/h的中水回用设施，根据调查，现有项目中水回用量约为1683t/d，根据企业实际生产经验，膜处理设施出水水质完全满足生产需求，不会影响产品品质，技改后将提升至1880t/d，现有中水回用设施完全有能力满足中水回用率提升的需要，因此，技改项目依托现有中水回用设施可行。

（2）依托污水处理设施的环境可行性评价

本项目于海宁经编产业园区红旗路15号海宁中龙印染有限公司现有厂区内实施，现有厂区属于丁桥污水处理厂纳管范围，且污水管网已接通，项目正式投产后能确保污水纳管排放。

根据2018年第2、3、4季度丁桥污水处理厂污水总排口的监测数据（具体见表2.4-1），出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

丁桥污水处理厂废水设计日处理能力为15万t，而实际日废水处理量约11.2万t左右，仍有一定的余量，本次技改项目实施后企业废水总排放量不新增，且项目排放的废水经处理后能稳定达纳管标准，不会对丁桥污水处理厂正常运行带来影响和冲击。

综上，在严格落实雨污分流、清污分流以及废水管理的前提下，本项目对周围地表水环境无影响，不会改变周边水环境质量现状，不触及水环境质量底线。

（3）项目水污染物排放信息表

a）本项目具体废水类别、污染物及污染治理设施信息表如下：

表5.2-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水 | CODCr、NH3-N | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | TW001 | 生产废水处理系统 | 水解酸化+接触氧化+气浮 | DW001 | (是 (否 | (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

b）废水间接排放口基本情况表

表5.2-2 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标a | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 120.678572 | 30.468808 | 5.1544 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放、流量不稳定 | 00:00-24:00 | 丁桥污水处理厂 | CODCr | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |
| a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 |

c）废水污染物排放执行标准表

表5.2-3 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其按规定商定的排放协议a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | CODCr | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012） | 200 |
|  |  | NH3-N |  | 20 |
| a指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定的建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。 |

d）废水污染物排放信息表

表5.2-4 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 新增日排放量/（t/d） | 全厂日排放量/（t/d） | 新增年排放量/（t/a） | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 50 | / | 0.081 | / | 27.540 |
|  |  | NH3-N | 5 | / | 0.0081 | / | 2.754 |
| 全厂排放口 合计 | CODCr | / | 27.540 |
|  | NH3-N | / | 2.754 |

e）环境监测计划及记录信息表

表5.2-5 环境监测计划及记录信息表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测 设施 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施安装、运行、维护等相关管理要求 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001 | pH、CODCr、 NH3-N、TP、TN | 自动( | 总排放口 | HJ/T 356 | 是 | 岛津 TOC400 | / | / | / |
|  | 悬浮物、色度 | 手工( | / | / | / | / | 瞬时样、3次/日 | 1次/周 | 参照HJ/91.1 |
|  | BOD5 | 手工( | / | / | / | / | 瞬时样、3次/日 | 1次/月 | 参照HJ/91.1 |
|  | 苯胺类、硫化物、 | 手工( | / | / | / | / | 瞬时样、3次/日 | 1次/季 | 参照HJ/91.1 |
|  | 总锑 | 手工( | / | / | / | / | 瞬时样、3次/日 | 1次/季 | 参照HJ/91.1 |

（4）地表水环境影响评价自查表

表5.2-6  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放(；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□； 非持久性污染物(； pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B( | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建(；在建□；拟建□； 其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季(；夏季(；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发(；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季(；夏季□；秋季□；冬季□ | （水温、pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP） | 监测断面或点位个数（1）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （水温、pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季(；夏季□；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标(；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ | 达标区( 不达标区( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测背景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （CODCr、NH3-N） | （27.54、2.754） | （50、5） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ | 手动(；自动(；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （） | （污染排放口） |
|  |  | 监测因子 | （） | （pH、CODCr、NH3-N、TP、TN） |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项。 |

## 5.3地下水影响预测与评价

### 5.3.1地形地貌及水文地质概况

#### 5.3.1.1 地质构造

嘉兴地处浙江省东北部，位于长江三角洲南端，临江近海，北与江苏、上海接壤，南濒临钱塘江河口和杭州湾，总面积约3915km2。地表98%区域为第四系覆盖，对一该区基岩地质构造的认识。大多是根据物探成果和前人零星的钻孔资料。嘉兴地区地热勘查工作始于二十世纪九十年代初，区内有水温异常点14处，突发性地热异常点2处，冒热水期间，水温最高达95℃。2001年以来，浙江省国土资源厅在杭嘉湖地区启动新一轮地热勘查，经过多年的努力，通过深部地球物理勘查和地热地质条件分析，在嘉善县大云镇曹家村嘉热2号并、惠民镇嘉热4号井，打出井口水温大于40℃,涌水量240-268m3/d的地热水。

在嘉兴地区，除嘉兴晋山、海宁、王店、乍浦等地有前白奎纪地层以孤山、残丘形式出露于地表外，均为第四系所覆盖。对于该地区的地质构造的判识，是根据井(孔)地质和物探资料综合分析得出。研究区地处扬子板块的东南缘，在漫长的地质时期，经历了多期的构造作用和复杂的地史演化过程。早古生代早期，地处扬子台地东南边缘的斜坡及半岛状的台地区，沉积了厚近千米的泥岩-碳酸盐岩沉积盖层。早古生代晚期形成了巨厚类复理石沉积，晚古生代记录了稳定的陆表海沉积，印支运动使上述沉积岩系遭受构造变形，发生以北东向为主的褶皱、断裂构造。第四纪以来该区地质构造总体呈差异性沉降，第四纪沉积物厚度变化大，平原区一般在数十米至300米左右。根据以往基岩钻孔资料，第四系覆盖下，揭露有寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二迭系、侏罗系、白垄系、第三系地层。

寒武系:零星出露于海宁、王店、瓦山等地，在王店杭29井中、惠民ZK309、 ZK310井中有揭露，岩性以白云质灰岩、细晶白云岩、砂质白云岩、泥质白云岩、硅质泥岩为主。厚度约515米。

奥陶系:在大云嘉热2号井、ZK311井中有揭露，岩性为泥岩、泥质粉砂岩、粉细砂岩、石英砂岩、岩屑砂岩。厚度约2104米。

志留系:在惠民嘉热4号井、嘉兴杭25井、CKB19孔中有揭露，主要岩性以泥岩、砂泥岩、石英砂岩、岩屑砂岩为主，其中发育多个砂泥岩互层的韵律层，自下而上，岩性总体由细变粗。厚度约1650米。

泥盆系:在胥山有零星出露，嘉兴杭26井、ZK74-1孔中有揭露，岩性以中厚层石英砂岩为主。厚度约140米。

石炭系:在湘家荡地质探孔、嘉兴杭26井、ZK312 , ZK313孔中有揭露，岩性为浅灰色、灰白色厚层生物灰岩，粉晶灰岩和粗晶灰岩，生物碎屑灰岩。厚度约280米。

二迭系:在嘉兴ZK312、ZK313孔中有揭露，岩性为生物灰岩夹碎屑灰岩、细砂岩、钙质泥岩夹有煤层或透镜体。厚度约72U米。

侏罗系:上侏罗统建德群，在杭探1井、ZK201、ZK202等深孔多处较完整地控制，并揭示在第四系以下有广泛的分布，大致呈北东向展布，受多个火山构造控制，为中生代陆相火山岩夹河湖相碎屑岩组合。主要岩性为块状流纹质、英安质熔结凝灰岩、凝灰质砂岩、沉凝灰岩等。厚度大于2800米。

自要系:广泛分布于桐乡-平湖中新生代的凹陷中，杭探1井、杭38井等中有揭露，为河湖相及冲积扇相红色复陆屑建造，海湾、河口湾陆缘碎屑建造。主要岩性为厚层块状砂砾岩、砂岩、粉砂质泥岩，夹基性、中基性熔岩。厚度约1300米。

第三系，下第三系长河组，主要分布于平湖、天凝凹陷，岩性主要为棕色、浅棕色钙质泥岩与钙质粉砂岩互层，局部夹杂色砾岩。厚度约1420米。

第四系:杭嘉湖平原由于新构造沉降运动及其基底地质条件的差异，第四纪沉积物厚度变化很大，大致由40余米递增至300余米。岩性为粘土、砂质粘土、淤泥、粉细砂、细砂、粗砂、砂砾石等。

据地质、物探和钻孔资料综合分析，本区的主要构造为:印支运动使本区古生代浙皖盆地沉积的海相地层褶皱成陆，构成北东向复式向斜和断裂构造系。中生代以后，因太平洋板块和欧亚板块的斜向碰撞，促使该区构造活动强烈，在形成泛陆式火山岩系的同时，造成早期断裂构造复活和新构造形迹的形成。燕山晚期，本区构造运动以断块差异升降为主要表现形式，受构造的复合和叠加作用影响，导致早期构造格局发生改变，形成北东向和东西向隆凹相间的构造格局，即白噩系、下第三系凹陷盆地与基底隆起相间排列。

图5.3-1 嘉兴地区构造分区图

#### 5.3.1.2 区域稳定性和不良地质作用

项目位于冲积平原，构造活动十分微弱，地震震级小，次数少，属相对稳定区块，项目场地未发现有影响工程稳定的动断裂等，属区域地壳稳定区。

本项目位于长江三角洲南翼杭嘉湖冲积平原，为浙江省地面严重沉降城市之一。从近几年地面沉降监测水准测量数据及地下水位动态监测资料可以看出，地下水位的持续回升有效地抑制了地面沉降，但受市政工程建设、大型建构筑物建设施工、大面积堆填影响，仍存在沉降速率大于10毫米的地方，原地面回弹的地段又出现下沉趋势。

#### 5.3.1.3 场地土层分布

根据浙江海北勘察股份有限公司出具的《海宁中龙印染有限公司改建工程勘察报告》（工程编号：2019-HNW-006），按成因类型和地基土层的物理力学特征，场地地层可分9层（含亚层），各层的分布规律及特征自上而下叙述如下。

第1层  杂填土(ml Q43)，杂色，松散，碎砖、石块等回填，浅部为砼层，下部为素填土，含植物根茎及有机质，土质疏松，暗塘位置该层下部呈灰黑色，工程性质差。层厚4.40～0.60米左右，全场分布。

第2层  粉质粘土(al-l Q43)，灰黄色，软～可塑，中等偏高压缩性。土面稍有光泽，摇振反应缓慢，干强度中等，韧性中等。含少量铁锰质氧化物，云母屑，局部位置浅部为稍密状粘质粉土。上部土质较好，下部孔洞中充填淤质，土质变软，整层土物理力学性质一般。属弱透水性土。静探曲线呈多峰状，幅值尚大，静探qc平均值0.68MPa。层顶埋深（黄海高程，下同）：高程3.04～1.84米，层厚3.30～1.40米，全场广泛分布，暗塘位置较薄至缺失。

第3层  淤泥质粉质粘土(m Q42)，灰色，流塑，高压缩性。含有机残植质及少量云母屑，土质疏软，部分为淤泥，局部位置夹稍密状粘质粉土，物理力学性质差。属弱透水性土。静探曲线呈平滑直线状，幅值小，静探qc平均值0.45MPa。层顶埋深：高程0.64～-0.74米，层厚4.20～1.40米，全场分布。

第4-1层 粘土(al-l Q41)，灰黄色，可塑～硬塑，中等压缩性。干强度高，韧性高，摇振反应无，土面光滑有光泽，含氧化铁斑痕及少量云母碎屑，部分为粉质粘土，土层物理力学性质较好。静探曲线呈多峰状，幅值较大，静探qc平均值2.18MPa。层顶埋深：高程-1.14～-4.42米，全场分布，层厚3.80～1.40米。

第4-2层 粉质粘土(al-l Q41)，灰黄色，可塑～软塑，中等偏高压缩性。干强度中等，韧性中等，摇振反应无，土面稍有光泽，含氧化铁斑痕及云母碎屑，局部位置浅部含粘质粉土，土层物理力学性质尚可。静探曲线呈多峰状，幅值尚大，静探qc平均值1.63MPa。层顶埋深：高程-4.55～-5.82米，全场分布，层厚8.70～7.00米。

第6-1层 粘土(al-l Q32-2)，灰黄色，硬塑，中等偏低压缩性。干强度高，韧性高，摇振反应无，土面光滑有光泽，含铁锰质氧化物及少量云母屑，部分为粉质粘土，土层物理力学性质较好。静探曲线呈高峰状，幅值较大，静探qc平均值3.32MPa。层顶埋深：高程-12.24～-13.77米，全场分布，层厚5.70～4.30米。

第6-2层 粉质粘土夹粘质粉土(al-l Q32-2)，灰黄色，软塑～可塑（该层所夹粘质粉土呈流塑状分布），中等压缩性。干强度中等～低，韧性中等中等～低，摇振反应无～中等，土面粗糙无光泽，含铁锰质氧化物及云母屑，夹稍密状粘质粉土，土层物理力学性质尚可。静探曲线呈多峰状，幅值较大，静探qc平均值4.38MPa。层顶埋深：高程-17.69～-22.37米，全场分布，层厚14.40～6.90米。

第6-2a层 粘质粉土(al-l Q32-2)，灰黄色，中密，中等压缩性。干强度低，韧性低，摇振反应中等，土面粗糙无光泽，含铁锰质氧化物及较多云母碎屑，土质均匀性差，土层物理力学性质尚好。静探曲线呈多峰状跳动，幅值较大，静探qc平均值7.76MPa。层顶埋深：高程-17.34～-17.86米，1#车间全场分布，2#车间仅在西南角分布，层厚4.80～0.60米。

第7层 粉质粘土(m Q32-2)，灰色，软塑，中～高压缩性。干强度中等，韧性中等，摇振反应无，土面稍无光泽，含有机质及云母碎屑，土层物理力学性质一般。静探曲线呈多峰状，幅值较大，静探qc平均值2.00 MPa。层顶埋深：高程-27.48～-32.72米，该层未钻穿，控制层厚8.90～3.60米。

场地内第二层即为粉质粘土，呈软塑～可塑状态，中等偏高压缩性，物理力学性质一般，属弱透水性土层，主要土层渗透系数如下：

表5.3-1  主要土层渗透系数

| 地层 编号 | 地层名称 | 重 度 （kN/m3） | 粘聚力c （KPa） | 内摩擦角φ(°) | 水平渗透系数Kh(cm/s) | 垂直渗透系数Kv(cm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 粉质粘土 | 18.7 | 21.3 | 15.2 | 4.07×10-7 | 4.05×10-7 |
| 3 | 淤泥质粉质粘土 | 17.6 | 9.8 | 9.7 | 3.61×10-6 | 3.17×10-6 |
| 4-1 | 粘土 | 19.3 | 32.5 | 17.9 | 6.65×10-8 | 6.67×10-8 |

#### 5.3.1.4 地下水流场

根据本次环评期间地下水水位现状调查可以看到，项目场地周边地下水水位东北侧高、西南低的趋势，大体流向为自东北向西南。

#### 5.3.1.5 地下水类型及补径排

本项目地下水类型主要为孔隙潜水，主要赋存于浅部土层中，主要含水层为杂填土和粘质粉土层，富水性很不均匀，透水性差，水量贫乏。下层为粘土层，渗透系数远小于孔隙潜水层。现状调查期间实测潜水位埋深在0.93~3.12m之间，区域地势平坦，地下水水力坡度极平缓，迳流缓慢。

潜水位埋深主要受季节、微地貌形态的控制，以大气降水为补给源，以蒸发为主要排泄方式。水位埋深随气候及季节而变化，水位年变幅1.0m左右。

#### 5.3.1.6 地下水开发利用现状

据地勘资料和调查走访问，项目区域地下水以微咸水－咸水为主，加之地表水供水充足，基本没有地下水开采活动。

### 5.3.2 地下水环境影响预测分析

根据工程分析可知，项目对地下水可能造成影响的污染源主要是固废暂存库和污染区（主要包括生产区和“三废”治理设施区域）的地面，主要污染物为废水（包括装置区和污水站废水）和固体废物（污泥、危废）。

5.3.2.1预测情景设置

本环评已要求企业依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中地下水污染防渗措施要求对危废暂存场所进行建设，依据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- 2001)中地下水污染防渗措施要求对一般固废暂存场所进行建设，依据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中地下水污染防渗措施要求对各污染区进行建设。

故在正常工况下项目对地下水影响是极微的，本预测针对非正常情况进行。

5.3.2.2 预测因子

根据工程分析，项目废水污染物中含有的污染因子包括CODcr、氨氮、色度等。

5.3.2.3预测范围和时段

鉴于潜水含水层较承压含水层更易受到污染，是项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。预测时长为30年；选取节点包括事故发生后30d、100d、1a、1000d、10a、20a、30a。

5.3.2.4预测源强确定

假设事故发生时，污水处理区调节池废水发生泄漏，进入地下水；考虑最不利情况下，项目废水中浓度以CODcr1500mg/L、氨氮7mg/L计。

5.3.2.5地下水影响预测

（1）预测模型

根据调查，项目所在区域无大规模开采地下水的行为，也无地下水环境敏感区，水文地质条件相对较为简单，因此按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，本预测采用导则推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x——预测点距离污染源强的距离，m；

t——预测时间，d；

C——t时刻x处的污染物浓度，g/L；

C0——地下水污染源强浓度，g/L；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

erfc——余误差函数。

（2）参数选取

①地下水水流速度

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U=K×I/n

式中：U——地下水实际流速，m/d；

K——渗透系数，m/d；

I——水力坡度，‰；

n——孔隙度；

类比同类型区域地勘调查资料，地下水实际流速0.13m/d。

②纵向弥散系数

D=aL×Um

D——弥散系数，m2/d；

aL——弥散度，m；

m——指数。

根据相关文献，含水层弥散度可参照下表5.3-2取值。

表5.3-2  含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围(mm) | 均匀度系数 | 指数m | 弥散度aL(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96E-3 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78E-3 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.80E-3 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 1.30E-2 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 1.67E-2 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11E-3 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.30E-3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 1.63E-2 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 7.07E-2 |

项目区域主要为粉质黏土层，粒径0.05mm左右，则可计算D=0.00051m2/d。

③根据上述方法及项目实际情况，计算参数结果见下表。

表5.3-3  计算参数一览表

| 参数 含水层 | 地下水实际流速u(m/d) | 弥散系数DL (m2/d) | 污染源强Co(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODCr | 氨氮 |
| 评价区域 | 0.13 | 0.008 | 1500 | 7 |

5.3.2.6 预测结果

CODcr地下运移范围计算结果见下表5.3-4。

表5.3-4  CODcr地下水运移范围预测结果表  单位：除注明外均为mg/L

| 时间 距离m | 30d | 100d | 1a | 1000d | 10a | 20a | 30a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 2 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 3 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 4 | 4.26E+02 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 5 | 2.42E-07 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 6 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 7 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 8 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 9 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 10 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 11 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 12 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 13 | 0.00E+00 | 7.50E+02 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 14 | 0.00E+00 | 1.31E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 15 | 0.00E+00 | 2.86E-07 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 16 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 17 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 18 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 19 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 21 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 22 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 23 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 24 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 26 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 27 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 28 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 29 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 31 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 32 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 33 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 34 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 36 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 37 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 38 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 39 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 40 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 41 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 42 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 43 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 44 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 45 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 46 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.49E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 47 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.15E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 48 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.76E+02 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 49 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.31E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 50 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.20E-02 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 51 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.48E-06 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 52 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.15E-11 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 53 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 54 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 55 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 56 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 57 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 58 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 59 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 60 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |

氨氮地下运移范围计算结果见下表5.3-5。

表5.3-5  氨氮地下水运移范围预测结果表  单位：除注明外mg/L

| 时间 距离m | 30d | 100d | 1a | 1000d | 10a | 20a | 30a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 1 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 2 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 3 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 4 | 1.99E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 5 | 1.13E-09 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 6 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 7 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 8 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 9 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 10 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 11 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 12 | 0.00E+00 | 6.99E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 13 | 0.00E+00 | 3.50E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 14 | 0.00E+00 | 6.10E-03 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 15 | 0.00E+00 | 1.33E-09 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 16 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 17 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 18 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 19 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 21 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 22 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 23 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 24 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 26 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 27 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 28 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 29 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 31 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 32 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 33 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 34 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 36 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 37 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 38 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 39 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 40 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 41 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 42 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 43 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 44 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 45 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 46 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.94E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 47 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.39E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 48 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.29E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 49 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.88E-02 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 50 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.02E-04 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 51 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.09E-08 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 52 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.34E-13 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 53 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 54 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 55 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 56 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 57 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 58 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 59 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |
| 60 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E+00 |

从项目场地水文地质条件分析，项目地下水类型主要为孔隙潜水，主要赋存于浅部土层中，主要含水层为杂填土和粉质粘土层，富水性很不均匀，透水性差，水量贫乏。下层为粘土层，渗透系数远小于孔隙潜水层，区域地势平坦，地下水水力坡度平缓，迳流缓慢。

由上述预测结果可知，在不采取防渗措施前提NH3-N和CODcr预测超标距离为4m；100天时，NH3-N和CODcr预测超标距离为48m；365天时，NH3-N预测超标距离为48m、CODcr49m；因此，企业需对主要污染部位如废水区、固废堆放场所、生产区域等采取分区防渗措施，确保污染物不进入地下水。

建设单位应切实落实好建设项目的废水集中收集预处理工作，做好厂内的地面硬化防渗，包括生产装置区和固废堆场的地面防渗工作，特别是污水处理设施构筑物的防沉降措施，若废水发生非正常排放(包括消防水以及泄漏的物料等)不会排到环境水体当中，项目建设有相应的事故废水收集暂存系统，及配套泵、管线，收集突发环境事件发生过程产生的事故废水，再对收集后的废水进行化验分析后根据废水的受污染程度逐渐加入正常污水中稀释处理。因此，不会对地下水造成影响。

考虑到地下水污染具有高度隐蔽性，难发现，难治理，因此建议建设单位在观念上重视地下水污染，从源头上做好控制，确保项目内污水处理设施安全正常运营，加强管理和检查，确保不发生泄漏，其次加强对地下水监测井的观测，如在发生意外泄漏的情形下，要在泄漏初期及时控制污染物向下游进行运移扩散，综合采取水动力控制、抽采或阻隔等方法，在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理，避免对下游地下水造成污染影响。

综上所述，只要做好适当的预防措施，严格落实厂区的分区防渗，项目建设对地下水环境影响较小。

## 5.4声环境影响预测与评价

在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。

室内声源等效室外声源声功率级计算

如图5.4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式5-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

图5.4-1   室内声源等效为室外声源图例

LP1=Lw+10lg（）       （式5-1）

式中：

Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按5-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

式中：

（式5-2）

LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

L P1ij—室内 j 声源i 倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按式5-3计算出靠近室外围护结构处声压级：

LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）       （式5-3）

式中：

LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

然后按式5-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

LW= LP2(T) +10lg s             （式5-4）

室外声源衰减模式

噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。

距离衰减：Aα＝20lgr+8            （式5-5）

其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。

屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取15dB。

噪声叠加公式

不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下：

（式5-6）

式中，Leqi——第I个声源对某预测点的等效声级。

（2）预测前提

本次预测前提为，该项目采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况：

①选用低噪声设备，做好生产设备和废气处理设施的减振基础，针对染缸和脱水机安装减振基础；对风机安装消声器。

②平时注意维护设备，防止因设备故障形成的非正常生产噪声。同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

（3）声源源强及计算参数

考虑到技改后厂区布局将进行调整，本项目对调整后主要声源对厂界噪声的影响一并分析，技改后厂区主要高噪声设备为染缸、拉毛机、定型机以及废气处理风机，其中风机为室外声源，各声源参数详见下表：

表5.4-1 声源参数

| 点声源 | 数量（台） | 位置 | 平均声级dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 染缸 | 8 | 新大楼1F | 80 |
|  | 21 | 染整车间一2F | 80 |
|  | 21 | 染整车间二2F | 80 |
| 拉毛机 | 6 | 新大楼3F | 78 |
|  | 17 | 染整车间一3F | 78 |
|  | 17 | 染整车间二3F | 78 |
| 定型机 | 5 | 新大楼4F | 80 |
|  | 5 | 染整车间一4F | 80 |
|  | 5 | 染整车间二4F | 80 |
| 风机 | 2 | 新大楼楼顶 | 85 |
| 水泵 | 若干 | 污水站 | 85 |

（4）预测结果

根据上述计算模式，根据降噪后的噪声级就生产车间噪声对厂界的影响进行计算，预测结果如下：

表5.4-2  噪声预测结果 （单位：dB(A)）

| 项目 | 受声点 |
| --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 技改后厂界贡献值 | 52.8 | 52.3 | 51.8 | 50.9 |
| 标准值 | 昼间65、夜间55 |

注：由于技改后厂区布局调整，因此，本评价以技改后厂区各车间对厂界的贡献值作为评价量。

根据预测可知，技改后各车间产生的噪声经隔声和距离衰减后，各厂界的贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，建议企业加强各设备的运行维护，确保设备处于正常运转装置，避免因运转异常导致噪声超标现象。

## 5.5固体废弃物影响预测与评价

项目营运过程产生的各类固废的产生量及排放去向详见表：

表5.5-1  项目营运过程产生的各类固废的产生量及排放去向

| 序号 | 固体废物名称 | 产生 工序 | 属性 | 废物 代码 | 预测产生量（t/a） | 利用处置方式 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 各生产工序 | 一般固废 | / | 2.0 | 出售 | 符合 |
| 2 | 一般包装材料 | 原料包装 | 一般固废 | / | 1.0 | 出售 | 符合 |
| 3 | 染料或助剂包装物 | 染料及助剂使用 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.8 | 委托有资质单位处置 | 符合 |
| 4 | 废油 | 废气净化 | 危险废物 | 900-249-08 | 11.3 | 委托有资质单位处置 | 符合 |
| 5 | 粉尘 | 废气净化 | 一般固废 | / | 0.1 | 出售 | 符合 |
| 6 | 污水处理污泥 | 污水站 | 一般固废 | / | 300.0 | 运至热电厂进行焚烧处理 | 符合 |

由上表可知，项目实施后各项固废均能得到妥善处置，对周围环境无影响。

本项目危废贮存场所基本情况如下：

表5.5-2  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废仓库 | 染料或助剂包装物 | HW49 | 900-041-49 | 厂区东南侧 | 15m2 | 堆放 | 3t | 不超过半年 |
|  |  | 废油 | HW08 | 900-249-08 | 厂区西侧 | 20m2 | 桶装 | 10t |  |

项目固体废弃物的污染防治及其监督管理严格执行《浙江省固体废物污染环境防治条例》。项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号）中的有关规定要求。一般固体废和危险废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（公告2013年第36号）所发布的修改内容。

企业应建立比较全面的固体废弃物管理制度和管理程序，固体废弃物按照性质分类收集，并有专人管理，进行监督登记。根据《危险废物污染防治技术政策》（GB7665-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订），对危险废物暂存设施提出如下要求：

①危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定；

②为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加，贮存场周边建议设置导流渠。为加强管理，贮存场应按《设置环境保护图形标志》要求设置指示牌；

③项目方应建立检查维护制度，定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；

④项目方应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及相应资料详细记录在案，长期保存。

5.5.1 危废贮存场所环境影响分析

技改后，企业将设置2个危废仓库，1个位于厂区东南侧污水站边（存放废包装材料），面积约15m2，1个位于厂区西侧（存放废油），面积约20m2，危废仓库可以满足贮存需要，此外，地面经防腐防渗处理，并设置渗漏液收集系统，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生影响。

5.5.2 危废运输过程环境影响分析

项目危废采用不相容的包装袋或桶密封包装，委托有资质的机构进行运输及处置，运输车辆为专用车辆，项目位于工业区，运行过程沿线与周边环境敏感点均设有绿化隔离带，因此，危废运输过程不会对周边环境敏感点产生影响。

5.5.3 危废委托处置环境影响分析

本项目危废产生量较少，且周边分布有嘉善海润生物科技有限公司、嘉兴市固体废物处置有限责任公司等危废处置单位，完全有能力处置本项目的危废，因此，项目危废委托处置具有环境可行性。

综上，只要企业严格对固体废物进行分类收集，储存场所严格按照有关规定设计、建造，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，并合理处置，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。

## 5.6土壤环境影响分析

#### 5.6.1 区域土壤环境概述

海宁地区土壤的成土母质主要是河湖综合形成的第四纪石灰性冲积物，主要由长江流域水流搬运到河口所沉积的粉砂壤土、粘壤土所组成，地下水位高，潜水矿化度由西向东增大，母质养分丰富，土壤土层比较深厚，土壤呈中性至微碱性，场地具体土层分布情况见5.3.1.3小节，根据土层分布，该项目所在场地地下水埋深较浅，第二层即为弱透水层，典型点位的土层分布情况如下：

图5.6-1 典型点位地质剖面图

#### 5.6.2评价等评价范围及敏感目标

（1）评价等级

对照《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018），本项目涉及染整工序，属于II类项目。项目占地规模为小型，用地性质为工业用地，属于非敏感区，因此，本项目应开展土壤环境影响三级评价工作。

（2）评价范围及敏感目标

占地范围内以及占地范围外扩0.05km范围内为评价范围，评价范围内无敏感目标。

#### 5.6.3影响识别

本项目土壤环境影响类型与影响途径识别见表：

表5.6-1建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 | 生态影响型 |
| --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 运营期 | √ | － | √ | － | － | － | － | － |
| 服务期满后 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√” |

大气沉降：主要指由于生产活动产生气体排放间接造成土壤环境污染的影响途径;

地面漫流：主要指由于占地范围内原有污染物质的水平扩散造成污染范围水平扩大的影响途径;

垂直入渗：主要指由于占地范围内原有污染物质的入渗迁移造成污染范围垂向扩大的影响途径；

其他：指其他原因造成土壤环境污染或土壤生态破坏的影响途径。

#### 5.6.4现状监测

监测结果表明，场地内监测点各项指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的筛选值以及DB 33/T 892-2013商服及工业用地的风险筛选值。

#### 5.6.5预测与评价

根据上述分析，项目土壤环境评价等级为三级，故采用定性描述进行影响分析。

①项目主要废气产生工序为定型工序产生的定型废气以及天然气燃烧烟气，不涉及重金属及苯系物等难降解污染物的大气沉降。项目废气污染因子主要为颗粒物、非甲烷总烃、染整油烟、SO2、NOx等，通过大气环境影响分析可知，排放的各类废气经处理后均能稳定达标排放，根据预测结果，各污染物最大落地浓度占标率低，对周边土壤环境产生影响较小。

②项目对土壤可能产生垂直入渗的区域主要为染色车间、污水站、危废仓库等，污水站和危废仓库均将进行分区防渗处理，其中污水站、危废仓库、染色车间防渗技术要求按重点防渗区执行，此外，本次技改项目定型车间按一般防渗区执行，其余区域进行一般性地面硬化，在落实上述分区防渗措施的前提下，可有效避免因污染物垂直入渗对厂区及周边土壤环境产生影响。

#### 5.6.6评价结论

综上可知，项目土壤环境评价等级为三级，故采用定性描述进行影响分析，在严格落实废水处理设施以及厂区分区防渗的基础上，项目建设对项目地以及周边土壤环境的影响较小。

#### 5.6.7土壤环境自查表

表5.6-2 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地；未利用地□ |
|  | 占地规模 | 0.75hm2 |
|  | 敏感目标信息 | / |
|  | 影响途径 | 大气沉降(；地表漫流□；垂直入渗(；地下水□；其他（ ） |
|  | 全部污染物 | / |
|  | 特征因子 | / |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类□ |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感( |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级( |
| 现状 调查 内容 | 资料收集 | ；b）√；c）√；d）√ |
|  | 理化特性 | / |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |
|  |  | 表层样点数 | 6 | / | 0-50cm |
|  |  | 柱状样点数 | 6 | / | 4.5-6m |
|  | 现状监测因子 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍，锑、铬、VOCs、SVOC、石油烃（C10-C40） |
| 现状 评价 | 评价因子 | 同监测因子 |
|  | 评价标准 | GB15618(；GB36600(；表 D.1(；表 D.2(；其他（） |
|  | 现状评价结论 | 各监测点各监测项目均满足 GB/36600-2018 表1中第二类用地的筛选值 |
| 影响 预测 | 预测因子 | / |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（） |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（）影响程度（） |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |
| 防治 措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他 |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |
|  | 信息公开指标 | 监测点位及监测值 |
| 评价结论 | 采取环评提出的措施，影响可接受。 |

## 5.7环境风险影响预测与评价

### 5.7.1风险调查

对照《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ 169-2018)附录 B，本项目所用原材料中冰醋酸、保险粉、天然气、染料为重点关注的危险物质，上述物质理化性质见表3.3-4。

（1）环境风险潜势初判及评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ 169-2018)附录 C，计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存储总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100.

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），本项目各类危险物质临界量及实际存放量如下

表5.7-1 项目危险化学品临界量及实际储存量一览表

| 序号 | 物质种类 | 贮存方式 | 最大贮存量t | 临界量t | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰醋酸 | 桶装 | 2 | 10 | 0.2 |
| 2 | 保险粉 | 袋装 | 1 | 5 | 0.2 |

注：天然气为管道燃气，厂区不设贮存设施，导则附表B.2无染料临界量

根据上表计算出Q为0.4，即Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C可知，直接判定环境风险潜势为I。

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），具体判断结果如下：

表5.7-2 评价工作级别

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 简单分析相对于详细评价工作而言，在描述物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

企业环境风险潜势为I，因此，环境风险评价仅做简单分析。

（2）环境敏感目标概况

根据导则，本次大气风险评价等级为简单分析，企业周边主要环境敏感目标如下：

表5.7-3  环境敏感保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 坐标 | 相对方位 | 最近距离（m） | 保护内容 | 保护对象 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 柏士村 | 北浦嘉苑 | E:120.654721， N:30.469283 | W | 2150 | 约32户（100人） | 人群 | （GB3095-2012）二级 |
|  |  | 柏士花苑 | E:120.658371， N:30.467248 | W | 1390 | 约700户（2100 人） | 人群 |  |
|  |  | 经都名庭 | E:120.667974， N:30.469811 | W | 720 | 约280户（850 人） | 人群 |  |
|  |  | 柏士村农居点 | E:120.671579， N:30.468860 | W | 380 | 约45户（140人） | 人群 |  |
|  | 先锋村 | E:120.684024， N:30.480812 | N | 1010 | 约 350 户（1050 人） | 人群 |  |
|  | 桐溪社区 | E:120.69510， N:30.481051 | NE | 1350 | 约1665户（5000人） | 人群 |  |
|  | 新场村 | 新场花苑 | E:120.690418， N:30.462919 | SE | 1180 | 约340户（1020 人） | 人群 |  |
|  |  | 正阳花苑 | E:120.691298， N:30.458242 | SE | 1520 | 约400户（1200 人） | 人群 |  |
|  | 香湖名邸 | E:120.693927， N:30.462308 | SE | 1570 | 约300户（1000 人） | 人群 |  |
|  | 马桥街道中心幼儿园 | E:120.694522， N:30.459984 | SE | 1860 | 约400人 | 人群 |  |
|  | 藏绿园 | E:120.696252， N:30.462541 | SE | 1800 | 约750户（2100人） | 人群 |  |
|  | 马桥中心小学 | E:120.696671， N:30.464860 | SE | 1780 | 约1000人 | 人群 |  |
|  | 海宁市第二人民医院 | E:120.695351， N:30.466491 | SE | 1720 | 约500人 | 人群 |  |
|  | 马桥街道办事处 | E:120.697787，N:30.461300 | SE | 2100 | 约60人 | 人群 |  |
|  | 东长新苑 | E:120.679067，N:30.493494 | N | 2800 | 约1000人 | 人群 |  |
|  | 绿港嘉苑 | E:120.686406，N:30.488644 | N | 2650 | 约750人 | 人群 |  |
| 地表水 | 麻泾港 | / | E | 2600m | 中河 | 地表水 | （GB3838-2002）III类标准 |
|  | 环桥河 | / | E | 5m | 小河 | 地表水 |  |

### 5.7.2 风险识别

（1）物质危险性识别

物质危险性识别如下：

表 5.7-4  物质识别内容

| 名称 | 相态 | 储存方式 | 易燃、易爆性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃点℃ | 闪点℃ | 沸点℃ | 爆炸极限 | 危险特性 | LD50(mg/kg） | 毒性分级 | 危害程度 |
| 冰醋酸 | 液 | 桶装 | / | 39 | 118.1 | 4.0-17 | 可燃可爆 | 3530 | 低毒 | III |
| 保险粉 | 固 | 袋装 | 250 | / | / | / | 易自燃 | / | 低毒 |  |
| 天然气 | 气 | 管道 | 650 | -190 | -162 | 5.0-15 | 易燃易爆 | / | / | / |
| 分散染料 | 固 | 袋装 | / | / | / | / | 低毒 | 5000 | 低毒 | / |

（2）生产系统危险性识别

①生产区域

生产车间主要风险为原辅材料尤其是危化品的泄漏，企业所用染缸为高温高压设备，因异常运转会导致废水、蒸汽泄漏、操作不当甚至会对人员造成灼伤，定型机虽为常压设备，但均采用天然气直燃式加热，若操作不当将引起天然气泄漏，进而产生火灾或爆炸风险。

②原料仓库

冰醋酸、染料、保险粉等进出仓库的装卸过程存在泄漏的可能，如操作不当可造成人员吸入而中毒。

③废气处理设施

本项目涉及的主要废气处理设施为定型废气处理设施，其在事故性排放的情况下会导致废气超标，对周边环境空气质量和人体健康造成危害。

④废水处理设施

废水处理设施异常运转会导致废水超标排放，或发生泄漏进入雨水管道排水周边河道导致水体污染。

⑤固废暂存设施

固废暂存过程的主要风险为发生固废尤其是危废的泄漏，如危废仓库渗漏液泄漏进入雨水管线进而对周边地表水体造成污染。

### 5.7.3环境风险类型及危害分析

根据上述风险识别结果，汇总本项目环境风险识别表见表5.7-5。

表 5.7-5   企业环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 染缸、定型机等 | 冰醋酸、保险粉、染料、天然气 | 危险物质泄漏 | 环境空气、地表水 | 周边居民、环境空气、地表水体 |
| 2 | 原料仓库 | 危化品存放区 | 冰醋酸、保险粉、染料 | 危险物质泄漏 | 地表水 | 周边地表水体 |
| 3 | 废气处理设施 | 定型废气净化设施 | 颗粒物、油烟、非甲烷总烃 | 废气事故排放 | 环境空气 | 周边居民、环境空气 |
| 4 | 废水处理设施 | 污水站 | 废水 | 废水事故排放 | 地表水 | 周边地表水体 |
| 5 | 固废暂存设施 | 固废仓库 | 一般固废、危险废物 | 危废泄漏 | 地表水 | 周边地表水体 |

此外，由于恶劣自然条件引起的突发环境污染事故主要表现为狂风、暴雨、台风和雷击等自然灾害，造成冰醋酸、液碱等危险化学品贮存区大面积泄漏进入附近水体，厂房倒塌等导致冰醋酸的泄漏，对周边空气造成一定的污染，造成原辅料仓库中危险化学品泄漏进入厂区旁边的水体，污染水质。

### 5.7.4风险管理

#### 5.7.4.1 风险防范措施

①选址、总图布置和建筑安全防范措施

本项目选址位于浙江海宁经编产业园区红旗大道15号，项目周围最近的环境保护目标为西侧380m的柏士村居民点，根据环境预测距离计算结果，项目的运行对其影响较小。从项目事故后果分析结果来看，项目发生各类事故后，及时采取有效应急减缓措施的情况下，基本不会对周围敏感目标的人群健康造成明显危害。因此，从环境风险的角度，项目的选址合理。

项目总平面布置的各车间、仓库等建构筑防火间距符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等相关规范标准的要求。厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行。在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板 或防护栏杆，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

②储存过程风险防范措施

各类原材料不得露天堆放、厂区设置专门的化学品仓库，并于仓库四周设置渗漏液收集沟，避免液体泄漏进入周边水体。同时于天然气使用车间安装天然气泄漏报警装置，一旦发生警报，立即派专人进行维护，避免燃气泄漏带来的次生事故。

拟建项目的危险化学品根据用途和类型不同，分别贮存。项目应严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

项目原料储存需符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用。建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

③生产过程风险防范措施

生产过程中的物料装卸、设备均涉及人工操作，因此，应加强各工序的操作管理，将安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率，同时及其做好操作人员的防护工作，以防突发事故对人身的伤害。

④末端处置过程风险防范

废气：废气末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，应对责任人进行相应处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止，避免导致废气异常排放。

为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人或委托有资质的第三方机构负责进行维护，同时做好维护期间的人员防护。

废水：地表水环境风险主要来自两个方面：

a、公司超标废水排放直接影响区域地表水体，对附近水系产生污染；

b、受到污染的消防水、清净下水和雨水从清下水排放口排放，直接引起周围区域地表水系的污染。

厂区已于污水站设置了应急池，厂区污水及雨水总排口均设置了手动切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体。应急池容量约800m3，可容纳4h废水量，本次技改项目实施后企业废水总排放量新增较少，因此，现有应急池可满足应急需求。

企业应加强应急池的管理，非事故状态下应急池应保持空置状态。此外，企业应加强与经编园区的联防联控，建立单元（染色车间、危化品仓库）——企业厂区——经编园区的环境风险防控体系。

固废：严格按固废性质进行各类固废的分类收集和处置，加强固废仓库尤其是危废仓库的定期维护，落实重点区域的分区防渗措施，避免发生危废泄漏进而影响土壤和地下水环境。

#### 5.7.4.2制定突发环境事件应急预案

修订现有突发环境事件应急预案，将本项目新增的环境风险纳入其中，配备相应应急物资，同时加强员工日常管理和安全知识培训，制定定期演练计划，加强演练。同时应根据所在园区的整体部署，适时将厂区的风险防范系统纳入园区环境风险防控体系，做到有效衔接。

### 5.7.5风险简单分析表

表5.7-6  环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 海宁中龙印染有限公司提升改造技改项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （浙江）省 | （海宁）市 | （/）区 | （/）县 | （浙江海宁经编产业园）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 120.677148º | 纬度 | 30.469033º |
| 主要危险物质及分布 | 冰醋酸、保险粉、染化料存放于化学品仓库、天然气厂区不设贮存设施 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 冰醋酸、保险粉、染化料等泄漏影响周边水体，天然气泄漏发生火灾爆炸影响周边大气环境，废水、废气事故性排放影响周边大气及地表水环境等 |
| 风险防范措施要求 | （1）设置规范的化学品仓库用于存放保险粉等风险物质。 （2）加强对废气、废水处理设施的运行管理，定期进行检修。 （3）制定突发环境事件应急预案，配备完善的消防器材和消防设施，同时加强演练。 |
| 填表说明 | 项目主要从事高档经编布的染整加工，Q 值小于 1，环境风险潜势为 I，根据导则要求仅作简单分析。 |

### 5.7.6环境风险评价结论

根据分析，本项目风险潜势为I级，在通过制定严格的管理规定和岗位责任制，可以避免人为造成的风险事故，在全面落实本评价提出的环境风险的预防及应急措施后，项目的风险事故是可预防与可控制的。综上所述，项目的环境风险程度是可以接受的。

## 5.8 退役期环境影响分析

本项目退役以后，由于生产不再进行，因此将不再产生废水、废气、污泥和设备噪声等环境污染物，遗留的主要是厂房和废弃设备以及尚未用完的原料，另外还有废水和污泥。厂房可进一步作其他用途或拆除重建，废弃的建筑废渣可作填埋材料进行综合利用，废弃的设备不含放射性及有毒有害物质，设备清洗后即可拆除。设备的主要原料为金属，对设备材料作拆除分检处理后可回收利用。

对尚未用完的原料须经妥善包装后由原料生产厂家回收或外售，不得随意倾倒，对废水须经治理后排放，固废须焚烧、填埋或回收处理合规、合理处理处置。本环评建议企业在后续退役过程制定厂房及设备的专项拆除施工方案，避免因厂房及设备的拆除造成次生污染，此外，在现有企业退役后应进行退役期环境影响评价并对土壤、地下水进行监测，经有效处理后，本项目在退役后对环境无影响。

6环境保护措施及其可行性论证

6.1 施工期

### 6.1.1 废气

（1）在施工过程中，因平整土地、打桩、挖土、材料运输、装卸及拌合等作业过程均有扬尘产生，天气干燥时尤为严重。要求在施工场地易产生扬尘位置及时进行洒水抑尘，对堆场和部分设备考虑进行粉尘遮挡处理。

（2）材料拌合采用定点拌和工艺，且地点选择应远离居民区等环境敏感点，以减少扬尘对周边环境的影响。另外，石灰、水泥应尽可能室内堆放，室外堆放时应采取遮雨防风措施，以减少起尘量。

（3）要求施工周边设置遮挡围墙，施工靠近居民区等环境敏感区域时，进一步加强防尘工作，采取更为有效的抑尘措施，增加洒水次数，新筑护堤及时压实。

（4）加强土石方、石子、粉煤灰等易产生粉尘物料的运输管理，合理安排运输路线，使其尽可能避开居民区，并限速行驶；同时要求运输过程中进行密封遮盖处理，减少扬尘量并避免沿途撒落。

### 6.1.2 废水

（1）加强施工机械设备的维护管理，杜绝设备污油的泄漏和含油废水的产生。不得随意抛弃含油废液，或在施工场地随意清洗、维修含油配件，在不可避免需要拆卸维修时，应对含油废液做好收集处置工作，并定期运出委托处理。

（2）合理堆放施工物料，对土方、砂石等易冲刷物料，要求再起堆场四周设置截留沟，采取防冲刷措施，并在附近设置简易集水池，收集冲刷水经自然沉淀处理后尽可能回用、不能回用的排入市政污水管网，不得排入附近水体；若条件具备时将易冲刷物料堆放在室内区域，或在降雨期间对其堆场进行遮盖处理。另外，建设施工中应严禁将弃土倾入河道。

（3）生活污水若未经处理直接排放将对附近河道水体会产生一定的影响。为此要求施工人员应经简易化粪池预处理后最终进入市政污水管网、不得排入附近水体，以减少对水环境的影响。

### 6.1. 3 噪声

（1）施工期主要机械设备噪声源应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关标准，具体措施有：采用先进的施工工艺，淘汰落后高噪声施工方法；尽可能选用低噪声机械设备，并对各类高噪声设备进行定期维护保养，保证施工设备处于低噪声、良好的工作状态。

（2）加强施工营地机械设备施工管理，限制运输和施工车辆行驶速度，合理选择装卸、拌料等施工机械的停放场地，确保其在方便施工的基础上，尽可能远离村镇居住区、学校和商业活动区等环境敏感点。必要时对施工人员佩戴耳塞和头盔等防护措施，减轻营地作业人员噪声侵害。

（3）合理安排物料运输路线和运输时间，最大程度减轻对沿线噪声敏感点的影响。此外，建设单位及施工单位应设专人负责与周边公众的协调工作，及时听取公众对噪声影响的意见和建议，并尽可能满足公众要求；同时做好工程施工的解释宣传工作，一定程度上取得公众的理解和支持。

### 6.1.4 固体废物

（1）建设单位应要求施工单位规范操作，尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾不得随意倾倒，应在指定的堆放点存放，并及时由环卫部门统一清运处理。

（2）施工建设过程中产生的建筑垃圾、建筑装饰废料和装修垃圾应进行分类处理，妥善处置。对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如碎砖瓦砾等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填。建筑废土可回用于铺路等工程，不得随意倾倒，应远离附近水体集中堆放，并加强管理，采取必要的洒水措施，以免产生扬尘，造成二次污染。

（3）施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，施工人员居住区的生活垃圾应实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点，由环卫部门统一清运处置。集中收集的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，如果无法及时清运，必须进行覆盖，以防止在雨天被雨水浸泡而产生对环境危害严重的渗滤液。

## 6.2营运期

### 6.2.1废水污染防治措施

#### 6.2.1.1 废水处理方案

技改项目废水主要包括印染废水、废气喷淋废水、地面清洗废水等，废水与现有项目废水经集中收集后与经化粪池预处理的生活污水一道进入厂区污水处理站处理后纳管，最终进入丁桥污水处理厂集中处理达一级A标准后排入钱塘江，纳管水质参照执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单表2规定的间接排放限值，现有污水站实际处理规模为4000t/d，处理工艺为生化工艺，具体处理工艺流程如下：

图6.2-1  项目废水处理工艺流程图

工艺流程说明：

调节：废水经收集管道汇集后首先进入调节池内进行水质水量的均化。

混凝沉淀：通过加入混凝剂、絮凝剂等进行混凝反应，去除部分有机物，降低后续生化处理负荷和难度，进行沉淀作用。

水解酸化：预处理后的废水经废水泵打入生化处理站的生物水解酸化池，水解池中设接触填料，以附着异养性兼性微生物为主，达到水解酸化阶段，并设有潜水混合搅拌系统，防止污泥沉积，也有利于废水与污泥的充分接触反应。在兼氧菌作用下，使废水中的高分子和复杂的有机物降解为小分子、简单的有机物，提高废水的可生化性，改善后续好氧生化处理条件，并对染料也具有较好的脱色作用。同时，将后续好氧混合液及二沉池污泥回流，在兼氧状态下（溶解氧小于0.5mg/L）进行反硝化生物脱氮作用，降低废水中的氨氮含量。

生物接触氧化：通过提升泵打入生物接触氧化池、进行生化处理，废水中有机物大大降低。在生物接触氧化池内设有生物组合填料，池底设有高效的可变微孔曝气器。当在改设施运行到一定时间后，池内生物填料上会聚集大量的活性污泥，大部分污泥以生物膜的形式附着生长在填料上，该处理工艺具有耐高负荷冲击，可以在水质水量变化较大的情况下保持相对的稳定，从而保证出水水质达到预定的处理效果。好氧出水流入二沉池进行泥水分离，其出水自流至排放水池，部分可进管排放、部分则待深度回用处理。

除锑装置：在纺织品印染中，涤纶原料聚酯纤维合成时，对苯二甲酸与乙二醇合成需要使用含锑的催化剂，例如醋酸锑、乙二醇锑。它是目前最高效和最经济的催化剂，然而，在合成过程中，锑元素会以游离状态均匀分散到聚酯纤维中，这些纤维进入印染厂或者织造厂进一步加工时，在印染工序中，游离的锑就会进入到废水中并沉积下来，公司除锑采用工艺为：反渗透浓水与外排污水进入混合池，通过提升泵提升进入一体化除锑装置，在除锑装置中通过投加聚铁及PAM使水中含锑物质凝聚吸附产生大的胶状团，通过除锑装置的沉降与浮选原理进行去除，处理后的废水纳管排放。

污泥处置：污泥定期排入污泥浓缩池，污泥浓缩池内的污泥通过重力脱水，上清液流回调节池，污泥则由污泥螺杆泵送至污泥压滤机处理，滤液回流至混合水调节池处理。干化后的泥饼外运。

#### 6.2.1.2 废水处理能力以及达标可行性

企业现有污水站主要废水处理构筑物容积及停留时间统计如下：

表6.2-1 污水处理站各池体容积及负荷情况

| 主要处理单元 | 现有容积 | 停留时间 | 目前负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 800 | 4.5 | 65.8% |
| 反应池-初沉池 | 640 | 3.0 | 56.3% |
| 水解酸化 | 2400 | 9.0 | 50.1% |
| 接触氧化 | 2260 | 10.0 | 53.1% |
| 二沉池 | 375 | 2.0 | 64.0% |

根据上表各池体池容和停留时间，各池体最小单位时间处理量为调节池，处理量约177t/h，据此计算得污水站实际处理能达4000t/d，目前各污水处理构筑物负荷尚有余量，此外，技改后企业废水日产生量约3500t，因此，污水站改造后可满足技改项目废水处理的规模要求，此外，根据现有项目以及技改项目染缸的设计产能及生产负荷分析，现有项目染缸平均生产负荷约为90.1%，技改项目约为91.9%，则旺季情况下日废水产生量约3880t，未超出污水站最大处理能力。现有污水站设计进出水水质如下：

表6.2-2 污水处理站设计进出水CODcr浓度一览表

| 主要处理单元 | 指 标 | CODCr |
| --- | --- | --- |
| 调节池 | 进水（mg/L） | 2000 |
|  | 出水（mg/L） | 1800 |
|  | 去除率% | 10 |
| 反应池-初沉池 | 进水（mg/L） | 1800 |
|  | 出水（mg/L） | 1200 |
|  | 去除率% | 33 |
| 水解酸化 | 进水（mg/L） | 1200 |
|  | 出水（mg/L） | 850 |
|  | 去除率% | 30 |
| 好氧池 | 进水（mg/L） | 850 |
|  | 出水（mg/L） | 100 |
|  | 去除率% | 88 |
| 二沉池-终沉池 | 进水（mg/L） | 100 |
|  | 出水（mg/L） | 85 |
|  | 去除率% | 15 |
| 超滤 | 进水（mg/L） | 85 |
|  | 出水（mg/L） | 75 |
|  | 去除率% | 12 |
| 反渗透 | 进水（mg/L） | 75 |
|  | 出水（mg/L） | 7 |
|  | 去除率% | 91 |

根据前述统计的在线监控数据以及第三方监测数据可知，污水站运行正常，废水经处理后纳管水质可以稳定达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)及其修改单表2 规定的间接排放限值要求。因此，技改项目废水依托现有污水站技术上可行，现有污水站有余量接纳技改项目废水。

#### 6.2.1.3 中水回用可行性

技改项目将沿用现有中水回用设施，企业现有1套出水规模为2400t/d的中水回用设施，回用工艺为：超滤+反渗透，目前日回用量约1683t，根据工程分析，技改后企业中水日回用量达1880t，因此，现有中水回用设施有余量满足技改项目中水回用需求。此外，根据现有项目运行情况，中水水质优于河水，可正常回用至生产过程以及废气喷淋、地面冲洗等工序，考虑到现有项目中水回用工序运行稳定，且尚有余量，因此，本次评价认为，技改项目沿用现有中水回用设施技术上具有可行性。

#### 6.2.1.4废水处理的其他要求

（1）要求企业不得使用联苯氨基偶氮染料和重金属染料，以保证污水站出水水质要求。

（2）进一步做好厂区内部清污分流、雨污分流工作，确保各类污废水均能得到合理处置，利用厂区现有雨水排放口和紧急切断系统，不得新设雨水排放口，建议生产废水采用明管明沟方式输送，尽可能减少输送过程的废水下渗风险。

（3）纳管废水与现有废水共用一套在线监控装置，污水排放口已安装流量、CODcr、NH3-N、TP、TN、pH在线监测和刷卡排污装置，并与当地生态环境主管部门联网，同时按行业规范落实自行监测要求；

（4）按要求设置唯一标准排放口，污水排放口按照《环境保护图形标志—— 排污口（源）》（GB15562.1-1995）设置图形标志，同时要按环发[1999]24 号文要求，建立规范化排污口档案。

（5）加强对污水预处理系统各类机械设备的定期检查、维护和管理，同时配备必要的备用设备，污水预处理系统机械设备出现故障要及时更换，减少由于设备故障而导致污水处理效果下降的概率。

（6）加强厂区污水收集管网的维护管理，确保污水预处理系统的正常运行。

（7）配备污水预处理专管人员，加强管理，并对专管人员进行定期培训。

（8）《浙江海宁经编产业园区“污水零直排区”创建实施方案》要求。

企业工业废水、生活污水及初期雨水等必须分类收集、分质处理、监测排放。企业雨污水管网需走向清楚，并保持正常使用。雨水、污水排放口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，

排放去向合理；便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。一个企业原则上只允许设置一个雨排口、一个排污口，即“一企两口”。若确需设置多个雨水排放口的，须向浙江海宁经编产业园区管委会申请同意后方可建设（保留），严禁私设排放口；企业需对雨水系统和污水系统进行定期核查维护，并做台账记录。

·涉工业废水排放的企业，厂区内应建立独立的污水管网及收集系统，管网布设应满足环境影响评价报告、环评批复及行业整治要求。印染、化工及合成纤维行业企业的生产废水应通过动力明管泵输送，或采用明沟套明管加盖的方式自流输送废水。

本评价要求企业须严格按照《浙江海宁经编产业园区“污水零直排区”创建实施方案》要求进行落实和整改。

### 6.2.2地下水污染防治措施

技改项目对地下水的保护主要是考虑防止废水以及有害物渗入地下，采取以下措施，以减轻对地下水的污染。

（1）源头控制措施

对各类化学原料进行严格管理，桶装物料务必储存在室内，做好防渗措施。

（2）防治措施

企业应切实做好各类废水的收集预处理，项目各类废水、废液转移尽可能采用防腐防渗管道如PVC管，同时做好收集系统的维护工作，防止废水渗入地下水和清下水系统。

同时要求生产车间及周边区域地面进行硬化处理，根据各单元可能对地下水产生的影响，整个厂区分为一般防渗区、重点防渗区（污水站、危废仓库等），按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。各区域防渗要求如下表6.2-3，分区防渗示意图见图6.2-2：

表6.2-3   污染区划分及防渗要求

| 分区类别 | 分区举例 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 简单防渗区 | 绿化区、管理区、厂前区等 | 不需要设置专门的防渗层 |
| 一般防渗区 | 泵区、一般固废仓库、定型车间、拉毛车间、非危化品存放区 | 渗透系数≤10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥1m |
| 重点防渗区 | 污水处理区域、新大楼染色车间、化学品仓库、危废暂存场所等 | 渗透系数≤10-12cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6m |

图6.2-2 分区防渗示意图

（3）地下水污染监控

建立地下水污染监控制度和环境管理体系，自行配备相关污染物的检测仪器和设备或委托第三方监测机构进行定期监测，以便及时发现问题，及时采取措施。

（4）风险事故应急响应

制定地下水风险事故应急响应预案，风险事故状态下，厂区所有排水口全部封闭截流至事故应急池。

### 6.2.3废气污染防治措施

本次技改项目废气主要为定型废气、染色过程产生的醋酸废气、废水处理过程产生的恶臭气体，主要废气收集以及治理措施如下：

#### 6.2.3.1 收集措施

（1）定型废气

除面料进出口外，定型机为整体密闭结构，废气经顶部直连管道收集后进入废气处理设施，本次评价要求企业针对定型机进出口设置软帘，以进一步提高废气收集效率，减少无组织挥发，在此基础上，收集效率达到《绍兴市纺织染整行业挥发性有机物污染整治规范》所要求的不低于 97%是可行的。

（2）醋酸废气

醋酸废气产生染色工序，点位较为分散，难以收集，因此，醋酸废气以无组织的形式排放。

（3）污水站恶臭

技改项目依托现有污水站进行处理，污水处理过程的恶臭气体主要来自于废水调节池、生化池以及污泥浓缩池、污泥压滤工序，企业已针对上述池体进行了密闭加盖措施，污泥压滤于污泥房内进行，污泥房也进行了封闭处理，上述点位产生的恶臭气体经密闭收集 后进入后续的喷淋+光催化处理设施，针对污水站主要池体进行加盖也是《关于印发海宁市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018—2020年）的通知》（海环发〔2018〕93号）的要求，技术可行。

#### 6.2.3.2 处理措施

根据前述分析，醋酸废气由于产生点位多且分散，产生量较少，因此，该部分废气以无组织形式排放，通过车间换气系统排出。技改项目新增废水排放量较少，相应恶臭气体产生量也较少，废水处理过程产生的恶臭气体依托现有污水站恶臭气体治理设施进行处理，技术上可行，因此，本次环保措施论证主要针对定型废气。

（1）处理方案的比选

定型废气是一种包含了汽液固三相污染物的混合流体，具有“温度高、湿度大、含油脂且成份复杂”等特征，主要污染物为颗粒物、油烟、非甲烷总烃，常见处理工艺如下：

表6.2-4 定型废气处理方案比选表

| 净化方法 | 方法要点 | 适用范围 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸附法 | 吸收剂进行物理吸附，常温 | 低浓度 | 吸附剂有吸附容量限制；但净化效率高，不易产生二次污染 |
| 吸收法 | 物理吸收，常温 | 含颗粒物的废气 | 吸收剂本身性质不理想、吸收剂再生处理不好 |
| 冷凝法 | 采用低温，是有机组分冷却至露点下，液化回收 | 高浓度 | 要求组分单纯、设备和操作简单，投资相对较大，且单一冷凝法效率有限 |
| 冷凝吸附组合法 | 先对废气进行降温处理，再通过高压静电吸附 | 高浓度 | 对油烟类废气净化效果较好，但投资偏高 |

综上，考虑到定型废气主要组分为颗粒物、油烟以及非甲烷总烃，本项目选择组合式工艺进行处理，技改项目定型废气采用换热+水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白的组合工艺，这一工艺也符合《关于印发海宁市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018—2020年）的通知》（海环发〔2018〕93号）提出的“定型废气应采用高压静电技术为主体的工艺处理，建设二级冷却+高压静电+除臭脱白设施，确保烟气进入高压静电装置之前温度低于45℃”的要求。

（2）废气净化原理

净化原理：定型废气主要为油、气、雾、气溶胶混合物，成分较为复杂，粒径分布范围广，大约在 0.1μm～100μm。水喷淋主要是利用雾化水滴的沾俘、裹带、吸附作用，再靠物理沉降作用去除，一般对粒径大于 10μm 的油雾气溶胶去除效果较好，而定型废气中大于 10μm 的油雾气溶胶所占比例一般在 50%左右，其余 50%为小于 10μm 的微细气溶胶，废气经水喷淋以及后续的冷凝处理后可去除大部分油雾，同时降低烟气温度，便于后续高压静电进一步去除油雾。

静电原理为在气溶胶通过高压静电场时与电离的负离子结合而带上负电，继而吸附到正极被收集，具有处理效率高、能够除去的粒子粒径范围较宽、可以净化较大气量以及温度较高的含气溶胶废气等优点，在高压静电作用下，油物和水雾颗粒一同被高密度电子附着、荷电、定向迁移、捕获。同时，放电产生的臭氧和等离子体能有效的消除废气的恶臭气味。具体废气治理工艺流程如下：

①废气先经拦截网初步过滤毛絮物，减轻后端设备负荷，延长设备维护周期；

②废气经过前端换热器，加热“烟气脱白”系统循环介质，初步降低废气温度；

③废气进入水喷淋，在水喷淋内水通过喷嘴雾化，废气通过雾状空间时，因烟尘与液滴之间的碰撞、拦截和凝结作用，尘粒随液滴降落下来；

④废气再次通过拦截网，过滤网会将废气中的短纤物进行再过滤；

⑤废气进入冷却器，将130～170℃的废气温度降到50℃以下，有利于净化器的稳定工作及液态油的回收；

⑥废气通过换热器加热，出去废气中的水分，达到“烟气脱白”的效果，通过风机进入排气筒排空。

图6.2-3 定型废气治理工艺流程

6.2.3.3达标可行性分析

技改项目定型废气治理工艺为在现有项目治理工艺的基础上增加冷凝、臭氧脱臭以及脱白工序，可进一步降低烟气进入高压静电装置的温度，提高静电吸附效果，同时通过臭氧脱臭消除废气中的异味，再经过脱白工序，脱出烟气中的水汽，最终废气净化效果将优于现有在用的定型废气治理设施，根据工程分析，并结合现有定型废气处理设施的监测结果，技改后定型废气能确保达到浙江省《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962—2015）新建企业大气污染物排放限值要求。

### 6.2.4噪声污染防治措施

为确保日厂界噪声排放能稳定达到 3 类标准，要求企业做到以下几点

（1）在声源的布局上，将高噪声的生产车间布置在厂区中部，将噪声大的设备设置在车间中央、生产时不开门窗，以减轻噪声对厂界的影响。

（2）充分选用先进的低噪设备，根据噪声源特征，在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的染缸、脱水机、风机等，以从声源上降低设备本身噪声。

（3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（4）采取隔声措施切断噪声传播途径。对风机、水泵、压缩机等高噪声设备设置隔声房，并对电机加装隔声罩，风机、压缩机进出口加消声器、隔声罩及减振器。

（5）采取防震减振措施降低噪声源强。高噪声设备安装时采用减振垫，在风机的进出口采用软管连接；水泵进出水管上采用可曲挠橡胶接头，使设备振动与配管隔离。

（6）适当加强厂区的植树绿化，既能美化环境又能隔声降噪。

（7）加强对员工的环保教育，合理安排作业时间，文明操作，轻拿轻放。通过落实各项隔声降噪措施，各厂界噪声昼、夜值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

### 6.2.5固体废弃物污染防治措施

6.2.5.1一般固废污染防治措施

技改项目产生的一般固废为边角料、一般包装材料、污水处理污泥、生活垃圾。一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（公告2013年第36号），厂区已设置一般固废仓库，其中边角料和一般包装材料出售给废品收购公司，污水处理污泥经压滤后运至嘉兴新嘉爱斯热电有限公司进行焚烧，生活垃圾环卫清运，上述处理措施成熟可靠，符合环保要求。

6.2.5.2危险废物污染防治措施

项目主要危废为染化料内包装物、废油，均收集后委托有资质单位处置，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001），以及国家环保部2013年第36号公告所发布的修改内容。

（1）危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

（2）危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

①贮存场所应符合GB18597-2001及其修改单规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志；

②贮存区内禁止混放不相容危险废物；

③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施；

④贮存区符合消防要求；

⑤废油的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性；

⑥基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（3）危险废物运输污染防治措施分析

危险废物运输中应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点；

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。

综上，本项目产生的各种危险固废均有合理的处理途径，不会产生二次环境污染。

### 6.2.6环境风险防范措施

#### 6.2.6.1强化风险意识、加强安全管理

安全生产是企业立厂之本，因此，首先一定要强化风险意识，加强安全管理，具体要求如下：

(1)必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。

(2)必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，在紧急状况下能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

(3)设立安全生产领导小组，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。

(4)按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全条件和劳动防护用品。

#### 6.2.6.2选址、总图布置和建筑安全防范措施

在消防设计方面，严格执行“以防为主、防消结合”的原则，严格执行国家

颁布的消防法规。完善厂区的消防管理体系和消防人员的建制，配置对外联络的通讯设备。

全厂的总图布置执行《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和其它安全卫生规范的规定，并充分考虑风向因素，安全防护距离，消防和疏散通道以及人货分流等问题，有利于安全生产。

各生产车间内均配备足量移动式的消防器材。

#### 6.2.6.3危化品运输风险防范措施

本项目原材料运输为汽车运输，采用汽车运输时，为确保安全，应注意以下几个问题：

(1) 合理规划运输路线及运输时间。

(2)危险品的装运应做到定车、定人。在运输过程中要做到：不超载、有接地线、有合理的放空设施、常备消防器具、避免交通事故。

(3)被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。

(4)危险品物质的运输必须委托有危险运输资质的运输单位。

#### 6.2.6.4危化品暂存、生产过程中的安全防范措施

（1）冰醋酸、保险粉等化学品贮存设备、贮存方式要符合国家标准。

（2）危险化学品必须贮存在符合国家对安全、消防的标准要求、设置明显标志的专用仓库，由专人管理，危险化学品入库，进行核查登记，库存应该定期检查。

（3）在现场须备有清水、苏打水等，以备急救时应用。

（4）物料实际贮存量不超过工程30 天的用量。

（5）操作人员应穿戴防护用具。

（6）定型车间应按照天然气泄漏报警装置，以便及时了解天然气输送管线是否存在泄漏情况。

（7）生产区及仓库保持良好的通风，防止发生有机气体中毒、火灾事故。

#### 6.2.6.5环境风险应急预案

制定事故应急预案的目的是在发生紧急情况时能够迅速、有效地启动响应程序，进行处理、及时控制危险源，抢救受伤人员，组织疏散，降低事故对人员的伤害、财产的损失、环境的危害，控制紧急情况下的危害后果。

制定事故应急预案应根据全场布局、系统关联、岗位工序、有毒有害对象等要素，结合周边环境及特定条件，对潜在的事故发生确定对策措施。

参考《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》(环发[2015]4号)、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)、，事故应急预案内容见表。企业应按导则要求编制相应级别的突发环境事件应急预案，并建立应急预案及时更新制度。

表6.2-5  应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 编制目的、编制依据、适用范围、事件分级、工作原则、应急预案体系。 |
| 2 | 基本情况 | 综合基本情况调查内容，简要描述企业基本情况调查结论。 |
| 3 | 环境风险辨识 | 环境风险物质、生产工艺与环境风险控制水平、环境风险受体、环境风险等级、环境风险单元、环境风险辨识。 |
| 4 | 应急能力建设 | 环境风险管理制度评估结论、环境风险防控措施评估结论、环境应急资源评估结论。 |
| 5 | 组织机构和职责 | 明确应急组织机构的构成、一般由应急领导小组、应急工作专业处置小组、规定应急组织体系中各部门的应急工作职责、协调管理范畴、负责解决的主要问题和具体操作步骤等。 |
| 6 | 预防与预警及信息报告 | 建立健全预案体系、环境风险监控、预警、信息接收与通报、信息上报、信息传递。 |
| 7 | 应急响应 | 根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，并以流程图表示。 |
| 8 | 信息公开 | 明确向有关新闻媒体、社会公众通报事件信息的部门、负责人和程序以及通报原则。 |
| 9 | 后期处置 | 明确受灾人员的安置及损失赔偿方案。配合有关部门对突发环境事件中的长期环境影响进行评估。根据当地环保部门要求，明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序。 |
| 10 | 保障措施 | 依据事件分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的受伤人员救治方案。 |
| 11 | 预案管理 | 培训、演练、评估及修订、备案、签署发布。 |
| 12 | 附则 | 明确预案签署人，预案解释部门、明确预案实施时间。 |
| 13 | 附件 | 包括企业专项预案、企业重点岗位现场处置预案、危险废物登记文件或企业危险废物名录、应急救援组织机构名单等。 |

## 6.3污染防治措施汇总

技改项目污染防治措施汇总如下：

表6.3-1  企业污染防治措施汇总表

| 类型 | 污染物 | 措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 废水 | 技改项目废水主要包括印染废水、废气喷淋废水等，废水与现有项目废水经集中收集后与经化粪池预处理的生活污水一道，进入厂区污水处理站处理后部分回用，其余纳管，废水回用率不低于53.72%，纳管废水最终经丁桥污水处理厂处理后排放。 | 达标排放 |
|  | 地下水 | · 落实分区防渗措施，车间地面采用混凝土硬化，防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，进而对地下水环境造成污染。 · 原材料、固体废物贮存场地采用混凝土硬化，并采取相应防腐防渗处理，防止由于降水造成二次污染。 污水管道采用防腐防渗管道。 | 防止废水、固废淋滤液污染地下水 |
| 大 气 污 染 物 | 醋酸废气 | 通过车间换气系统排出。 | 采取以上废气治理措施后，废气达标排放，对周围影响较小 |
|  | 定型废气 | 2台定型机对应1套废气处理装置，废气收集后经换热+水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白的组合工艺处理后高空排放 |  |
|  | 污水站恶臭 | 依托现有污水站恶臭气体处理设施处理后高空排放，同时加强污水站运行管理，污泥及时清理外运，并实行定期恶臭气体监测，以降低恶臭气体对环境的影响。 |  |
| 固 体 废 物 | 边角料、一般包装材料、危化品包装物、污水处理污泥 | 危险废物收集后委托有资质单位处置，污水处理污泥经压滤后运至嘉兴新嘉爱斯热电有限公司进行焚烧，边角料和一般包装材料出售给废品收购公司。 | 固废零排放 |
| 噪 声 | 染缸、脱水机、风机等设备噪声 | 1、选用低噪声设备。2、厂区内合理布局，将高噪音设备车间尽量置于厂区中部位置 、生产时不开门窗。3、对风机、水泵、压缩机等高噪声设备设置减震基础，水泵进出水管上采用可曲挠橡胶接头，使设备振动与配管隔离。4、加强生产设备的维护保养。 | 厂界噪声达标排放 |

## 6.4环境保护投资核算

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使企业的发展与环境保护相协调，真正建成布局合理、环境清洁优美的现代绿色环保企业，适当的环保投资是必要的。项目投资3150万元，其中环保投资320万元，环保投资占总投资的10.2%，从项目盈利的经济角度分析，项目有能力保证环保设施的正常运行。

项目的主要环保投资见下表6.4-1：

表6.4-1 项目环保投资

| 污染源 | 主要内容 | 环保投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 污水输送管线 | 5 | 依托现有污水站 |
| 废气 | 工艺废气 | 工艺废气处理装置 | 300 | 定型废气治理 |
| 噪声 | 设备噪声 | 隔声、隔振、减振措施 | 5 | / |
| 固废 | 危险废物 | 危废仓库建造 | 10 | / |
| 合计 | / | 320 | / |

7环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析主要指以建设项目实施后的环境影响预测与环境质量现状进行比较，从环境影响的正负两方面，以定性与定量相结合的方式，对建设项目的环境影响后果（包括直接和间接影响、不利和有利影响）进行货币化经济损益核算，估算建设项目环境影响的经济价值。

## 7.1项目实施后环境影响预测与环境质量现状比较

根据项目工程分析、环境影响预测与评价，项目实施后，各类污染物能达标排放，根据预测分析，本项目严格执行雨污分流、清污分流，生产废水经厂内污水站预处理后部分回用至生产过程，其余纳管，不会对周边地表水体产生影响。项目废气产生量较少，不会改变当地环境空气质量等级。此外，通过对主要高噪声设备采取消声、隔声等措施后，厂界声环境质量可维持现有等级，因此，本项目不会突破当地环境质量底线，不会改变项目所在地环境质量现状。

## 7.2环境影响后果经济损益核算

国家在环保方面的投入在逐年加大，目的就是为了不再走以牺牲环境来获取经济效益的老路。该项目环保治理措施投入正常运行后，设备噪声对周围声环境影响不大，厂界声环境质量能达标；废水经厂区内污水处理站处理后能达标纳管，对周围地表水环境无影响；各种废气经相应治理装置处理后达标排放，可以减轻对车间和厂区内空气质量的影响，减少对工人身体健康的影响，经处理后的废气的污染程度在环境容量可承受的范围内；固废的处理处置均能做到妥善处置，可最大限度地减少对周围的影响。

本项目总投资3150万元（不含土建），预计环保投资320万元，环境保护的一次性投入换得较好的环境质量，同时也有利于工厂本身长期、健康发展，在此同时也大大改善了周围环境质量，取得较好的社会经济效益，并且这些效益也是无法估价的。因此，从环境经济损益上分析，环境所获得的效益远大于一次性的投入的经济损失，即环境效益显著。

8环境管理与监测计划

## 8.1施工期环境管理

本项目于现有厂区内实施，施工期主要进行厂房拆除和建造，设备安装，建设单位应优先选择有资质的施工单位承担项目的设备安装等工作，建设期间业主单位应指派一名环保专职或兼职人员，负责施工的环境管理工作，并参与制定和落实施工中的污染防治措施和应急计划，向施工人员讲明施工应采取的环保措施及注意事项。

施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐条落实到位，环保工程与主体工程同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料、延误工期。

## 8.2运营期环境管理

### 8.2.1 工程组成管理要求

（1）本项目引进13台小浴比溢流染缸，2台定型机，技改项目实施后将新增4000t/a高档经编布染整的生产规模。

（2）项目实施过程还将淘汰现有水煤浆导热油锅炉和5台高浴比溢流染缸，建设工程主要生产设备的设计能力应与产品产能相匹配，建设工程主要产品种类不得擅自增加。

### 8.2.2 原辅材料管理要求

（1）本项目为印染加工，使用的原辅材料为坯布以及各类化学品，企业在购买原辅材料时应通过正规渠道，切不可购买不符合国家/行业标准的染化料及助剂，不得使用偶氮染料。

（2）本项目原辅材料储存必须严格按照本项目安评提出的要求进行管理、储存，保证危化品使用的安全，防治危化品泄漏事故造成环境污染。

### 8.2.3 采取的环境保护措施及污染物排放情况

表8.2-1  技改后企业污染物排放清单

| 污染物 | 达产排放量t/a | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 550800 | 进入厂区现有污水处理系统处理后部分回用，回用率不低于53.72%，其余纳管，最终经丁桥污水处理厂处理达一级A标准后排入钱塘江 |
|  | CODcr | 27.540 |  |
|  | NH3-N | 2.754 |  |
| 废气 | SO2 | 2.930 | 定型废气：收集后经换热+水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白的组合工艺处理后高空排放 污水站恶臭：收集后经两级喷淋+光催化氧化处理后高空排放 |
|  | NOx | 13.716 |  |
|  | VOCs | 8.158 |  |
|  | 工业烟粉尘 | 10.716 |  |
|  | NH3 | 0.155 |  |
|  | H2S | 0.009 |  |
| 固废 | 边角料 | 0（17） | 出售 |
|  | 粉尘 | 0（0.6） | 出售 |
|  | 一般包装材料 | 0（3） | 出售 |
|  | 染料或助剂包装物 | 0（3.8） | 委托有资质单位处置 |
|  | 污水处理污泥 | 0（3264） | 运至嘉兴新嘉爱斯热电有限公司进行焚烧 |
|  | 废油 | 0（57.5） | 委托有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 0（140） | 环卫清运 |

注：括弧内为固废产生量

### 8.2.4 排污口规范化设置

本项目所有排放口均应依据(GB15562.1-1995)《环境保护图形标志——排放口（源）》等文件要求进行规范化设置，环境境保护图形标志见下表：

表8.2-1 环保图形标志

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 | 国标代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 污水 排放口 | 表示污水向水体排放 | GB15562.1-1995 |
| 2 |  |  | 废气 排放口 | 表示废气向大气环境排放 |  |
| 3 |  |  | 噪声 排放源 | 表示噪声向外环境排放 |  |
| 4 |  |  | 一般 固体 废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 | GB15562.2-1995 |
| 5 | / |  | 危险 废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |  |
| 备 注 | 正方形边框 背景颜色：绿色 图形颜色：白色 | 三角形边框 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色 | / | / | / |

### 8.2.5 环境风险管理

公司需建立环境风险防控和应急措施制度，包括应急物资维护管理制度、应急设施维护管理制度、人员安全防护管理制度、仓库安全管理制度、危化品装卸管理制度、危险废物规范化管理制度等，需落实定期巡检和维护责任制度。

公司需建设应急预案体系，应急救援组织机构中技术组协助指挥部做好事件报警、通报及处置工作；向周边企业、居民提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；疏散组根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助厂内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。

定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。定期开展安全生产动员大会；定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

### 8.2.6 信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令部令第31号）第九条，企业应公开以下信息：

（一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（三）防治污染设施的建设和运行情况；

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（五）突发环境事件应急预案；

（六）其他应当公开的环境信息。

列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

## 8.3环境保护管理

### 8.3.1环境管理机构设置

环境管理机构的设置，是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目的经济、环境和社会效益协调发展；协调环保主管部门的工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业设置了相应的环境管理机构，并设置1-2名专职安环管理人员，同时应加强对管理人员的环保培训，并尽相应的职责。

根据该项目的实际情况，项目投入运营后，环境管理机构可由公司办公室或厂办负责，下设环境专管员对该建设项目的环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保部门的监督和指导。

### 8.3.2相关环境保护制度

- 排污许可制度

项目实施过程中必须严格按《排污许可管理办法（试行）》等文件要求，严格落实排污许可制度，及时进行现有排污许可证的变更。

（2）报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

若企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》、《关于加强建设项目环境保护管理的若干规定》等要求，报请有审批权限的环保部门审批。

（3）污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气和废水处理设备，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其它原辅材料。同时要建立健全岗位责任制，制定正确操作规程、建立污染治理设施的管理台帐。

（4）环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划

a 设立环保专项资金专户。

b 每项新开工工程，在项目承包合同中依据国家有关规定和工程特点约定环保设施和设备资金占总造价的百分比。

c 环保专项资金的使用必须专款专用，不得挪用。

d 对违反环保管理要求的人员给予经济处罚，罚款数额由公司环保负责人核定，罚款的收入，应如数上缴公司环保专项资金专户，统一调配使用。

e 公司对于环保工作成绩优异的项目部、班组、个人给予适当奖励，奖励资金不使用公司环保专项资金。

（5）环保奖惩制度

各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护废水处理和废气处理设施等环保治理设施、节省原料、改善生产车间的工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料消耗者予以重罚。

## 8.4环境监测计划

环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测可正确、迅速、完整地为建设项目日常管理提供必要依据。

根据项目特点，企业监测部门需定期对废水进行监测，对废气企业可委托已经取得资质的环境监测单位执行营运期的监测计划。受委托机构同时承担突发性污染事故对环境影响的应急监测工作，一方面可发挥现有环境监测单位专业人员齐备、监测设备完善的优势；另一方面，项目管理机构可节省监测设备投资和人员开支。

环境监测计划应包括两方面：竣工验收监测和营运期的常规监测计划。

（1）竣工验收监测

项目建成营运后，建设单位应依据《环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评〔2017〕4号）等文件要求，及时组织项目的竣工验收。

建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后，建设单位自行委托有资质机构依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动，建设项目竣工环境保护验收范围包括：与建设项目有关的各项环境保护设施包括为防治污染和保护环境所建成或配套的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护设施；环境影响报告书和有关项目设计文件规定应采取的其它各项环境保护措施。

进行试营运的建设项目，建设单位应当自营运之日起3 个月内，依据政策要求，组织建设项目竣工环境保护验收，并将验收结果上传全国建设项目竣工环境保护验收信息平台。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—纺织染整》（HJ709-2014），本项目的竣工验收监测方案如下：

表8.4-1竣工验收监测建议方案

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水处理系统进口 | pH、色度、化学需氧量、氨氮、总磷、苯胺类、总锑、六价铬等 | 连续监测两天，每天采样4次 |
| 总排口 |  |  |
| 有组织废气 | 1#~2#定型机定型废气各进口 | 颗粒物、非甲烷总烃、油烟 | 2天，每天3次 |
|  | 1#~2#定型机定型废气处理装置出口 | 颗粒物、非甲烷总烃、油烟、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度 |  |
|  | 3#~5#定型机定型废气各进口 | 颗粒物、非甲烷总烃、油烟 | 2天，每天3次 |
|  | 3#~5#定型机定型废气处理装置出口 | 颗粒物、非甲烷总烃、油烟、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度 |  |
|  | 6#~7#定型机定型废气各进口 | 颗粒物、非甲烷总烃、油烟 | 2天，每天3次 |
|  | 6#~7#定型机定型废气处理装置出口 | 颗粒物、非甲烷总烃、油烟、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度 |  |
|  | 8#~10#定型机定型废气各进口 | 颗粒物、非甲烷总烃、油烟 | 2天，每天3次 |
|  | 8#~10#定型机定型废气处理装置出口 | 颗粒物、非甲烷总烃、油烟、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度 |  |
|  | 11#~13#定型机定型废气各进口 | 颗粒物、非甲烷总烃、油烟 | 2天，每天3次 |
|  | 11#~13#定型机定型废气处理装置出口 | 颗粒物、非甲烷总烃、油烟、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度 |  |
|  | 14#~15#定型机定型废气各进口 | 颗粒物、非甲烷总烃、油烟 | 2天，每天3次 |
|  | 14#~15#定型机定型废气处理装置出口 | 颗粒物、非甲烷总烃、油烟、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度 |  |
|  | 污水站废气处理设施出口 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 2天，每天3次 |
| 无组织废气 | 厂界布 4 个点，分别为东（1#）、南（2#）、西（3#）、北（4#） | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、氨、硫化氢 | 连续2天，每天4次 |
| 厂界噪声 | 厂界布 4 个点，分别为东（1#）、南（2#）、西（3#）、北（4#） | 连续2天，每天昼、夜间各2次 |

（2）营运期的常规监测

营运期的常规监测主要是对项目的污染源和环保设施的运行情况进行监测。为掌握工程环保设施的运行状况，建议对废气总排口及其他污染源的环保设施运行情况进行定期或不定期监测。建议按《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）制定环境监测计划如下：

表8.4-2 营运期环境监测计划

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排放口 | 水量、pH、CODcr、NH3-N、TP、TN | 在线监测 |
|  |  | 悬浮物、色度 | 1次/周 |
|  |  | BOD5 | 1次/月 |
|  |  | 苯胺类、硫化物、总锑 | 1次/季 |
| 地下水 | 项目厂区下游 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、总硬度、总锑 | 1次/年 |
| 雨水 | 雨水排放口 | pH、CODCr | 日，雨期初期 |
| 废气 | 厂界无组织 | 非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 定型废气排放口 | 非甲烷总烃、油烟、臭气浓度 | 1次/季 |
|  |  | 颗粒物、SO2、NOx | 1次/半年 |
| 噪声 | 厂界 | LeqdB（A） | 1次/季度，每次监测昼、夜值 |

9环境影响评价结论

## 9.1基本结论

### 9.1.1环境质量现状

（1）地表水

由监测结果可知，项目周边河道地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。

（2）地下水

根据监测结果，除部分点位的硫酸盐指标略高于III类标准外，各监测点的其余地下水水质监测其余指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的Ⅲ类水质标准。

此外，根据厂区内地块的包气带土壤浸出液检测结果，厂区内监测值与背景对照样的监测值基本一致，可认为包气带未受到污染。

（3）大气

根据《2018年海宁市生态环境状况公报》，2018年海宁市环境空气质量不达标，因此，项目所在区域为非达标区，超标因子为PM2.5。根据相关资料查询，PM2.5出现超标可能与汽车尾气排放以及土建施工有关；随着“五气共治”等区域大气行动计划的持续推进，该区域空气质量有望得到改善，并最终恢复至目标等级。

此外，根据特征因子的监测数据可知，项目周边环境空气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中对非甲烷总烃的限值规定。

（4）声环境

根据监测结果，本项目厂界四周昼、夜噪声均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求。

### 9.1.2污染物排放情况

技改项目实施前后企业污染物排放情况汇总见下表9.1-1：

表9.1-1   技改项目实施前后企业污染物排放情况   单位t/a

| 类别 | 污染物 | 现有项目许可排放量 | 现有项目达产排放量 | 技改项目排放量 | “以新带老”削减量 | 技改后全厂总排放量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 550800 | 532136 | 51544 | 32880 | 550800 | / |
|  | CODcr | 27.540 | 26.607 | 2.577 | 1.644 | 27.540 | / |
|  | NH3-N | 2.754 | 2.660 | 0.258 | 0.164 | 2.754 | / |
| 废气 | SO2 | 30.170 | 31.590 | 0.380 | 29.040 | 2.930 | -27.24 |
|  | NOx | 31.170 | 28.880 | 1.778 | 16.942 | 13.716 | -17.454 |
|  | VOCs | 9.990 | 6.443 | 1.715 | / | 8.158 | -1.832 |
|  | 工业烟粉尘 | 18.680 | 12.308 | 2.380 | 3.972 | 10.716 | -7.964 |
|  | NH3 | 0.816 | 0.155 | / | / | 0.155 | / |
|  | H2S | 0.049 | 0.009 | / | / | 0.009 | / |
| 固废 | 炉渣 | / | 0（350.0） | / | / | / | / |
|  | 粉尘 | / | 0（600.0） | （0.1）0 | （599.5）0 | （0.6）0 | / |
|  | 污水处理污泥 | / | 0（2964） | （300.0）0 | / | （3264）0 | / |
|  | 染料或助剂包装物 | / | 0（3） | （0.8）0 | / | （3.8）0 | / |
|  | 废油 | / | 0（46.2） | （11.3）0 | / | （57.5）0 | / |
|  | 废导热油 | / | 0（80.0） | / | 0（80.0） | / | / |
|  | 边角料 | / | 0（15） | （2.0）0 | / | （17.0）0 | / |
|  | 一般包装物 | / | 0（2） | （1.0）0 | / | （3.0）0 | / |
|  | 生活垃圾 | / | 0（140） | / | / | （140）0 | / |

注:括弧内为固废产生量

### 9.1.3环境影响分析结论

（1）大气环境影响

项目定型废气经集中收集、处理后可达标排放，正常工况下，污染物最大地面浓度相对较低，不会改变周边大气环境质量等级。

此外，根据预测分析，本项目无需设置大气环境防护距离，但该项目生产车间及污水站需设置 50m 卫生防护距离，项目卫生防护距离由当地卫生主管部门按照国家相关规定予以落实。

（2）水环境影响

本项目排水实行雨污分流、清污分流。雨水经雨水管道收集后排入雨水管网；

技改后企业废水总排放量不新增，废水经污水处理系统处理达标后纳入市政污水管网，最后由丁桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A 标准后排放钱塘江，因此，在严格落实雨污分流的情况下，企业废水排放对周围地表水体无影响。

此外，在切实落实好建设项目的废水的收集和处理工作，同时做好厂内的地面硬化防渗，特别是对危化品仓库、固废堆场和生产装置区的地面防渗工作，对地下水环境影响较小。

（3）声环境影响

由厂界噪声预测结果可见，项目经采取本评价提出措施处理后噪声级贡献值较小，项目建成后各预测点均能达到相应声环境标准限值要求。

（4）固体废弃物影响

项目固废实行分类管理，危险废物收集后委托有资质单位集中处置，一般固废视其性质采取出售等方式处理，固废可实现零排放，项目产生的固废对环境影响不大。

### 9.1.4污染防治措施

本项目污染防治措施及整改要求见下表9.1-2：

表9.1-2污染防治措施汇总表

| 类型 | 污染物 | 措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 废水 | 技改项目废水主要包括印染废水、废气喷淋废水等，废水与现有项目废水经集中收集后与经化粪池预处理的生活污水一道进入厂区污水处理站处理后部分回用，其余纳管，纳管废水最终经丁桥污水处理厂处理后排放。 | 达标排放 |
|  | 地下水 | · 落实分区防渗措施，车间地面采用混凝土硬化，防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，进而对地下水环境造成污染。 · 原材料、固体废物贮存场地采用混凝土硬化，并采取相应防腐防渗处理，防止由于降水造成二次污染。 污水管道采用防腐防渗管道。 | 防止废水、固废淋滤液污染地下水 |
| 大 气 污 染 物 | 醋酸废气 | 通过车间换气系统排出。 | 采取以上废气治理措施后，废气达标排放，对周围影响较小 |
|  | 定型废气 | 2台定型机对应1套废气处理装置，废气收集后经换热+水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白的组合工艺处理后高空排放 |  |
|  | 污水站恶臭 | 依托现有恶臭气体治理设施，恶臭气体经收集后通过喷淋+光催化氧化处理后高空排放，同时加强污水站运行管理，污泥及时清理外运，并实行定期与不定期恶臭气体监测，以降低恶臭气体对环境的影响。 |  |
| 固 体 废 物 | 边角料、一般包装材料、危化品包装物、污水处理污泥 | 危险废物收集后委托有资质单位处置，污水处理污泥经压滤后运至嘉兴新嘉爱斯热电有限公司进行焚烧，边角料和一般包装材料出售给废品收购公司。 | 固废零排放 |
| 噪 声 | 染缸、脱水机、风机等设备噪声 | 1、选用低噪声设备。2、厂区内合理布局，将高噪音设备车间尽量置于厂区中部位置 、生产时不开门窗。3、对风机、水泵、压缩机等高噪声设备设置减震基础，水泵进出水管上采用可曲挠橡胶接头，使设备振动与配管隔离。4、加强生产设备的维护保养。 | 厂界噪声达标排放 |

### 9.1.5总量控制

根据工程分析，技改后各污染物排放量均在企业现有许可总量控制指标范围内，无须进行区域替代削减，符合总量控制要求，技改后企业各污染物总量控制指标仍按现有许可排放量执行，即：CODCr27.540t/a、NH3-N2.754t/a、VOCs 8.158t/a、SO2 2.930t/a、NOx13.716t/a。

## 9.2审批原则符合性分析

### 9.2.1建设项目环评审批原则符合性分析

#### 9.2.1.1建设项目符合环境功能区划的要求

本企业位于浙江海宁经编产业园区，根据《海宁市环境功能区划》（2015.10），本项目所在地属0481-Ⅴ-0-9马桥经编工业发展环境优化准入区。

本项目从事高档经编面料的染整加工，系三类工业，不在负面清单之列。项目技改后将提升企业的整体装备水平，各污染物排放量均未超出企业现有污染物指标核定范围，符合所在环境功能区划要求。

#### 9.2.1.2排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

本项目营运过程中废水经污水处理达标后纳管排放，纳管执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单表2 规定的间接排放限值；废水最终由丁桥污水处理厂处理达标后排放。经预测，本项目排放的废气污染物和噪声均可达到相应的标准限值要求。固废经妥善处理后可实现零排放。

因此，只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。

#### 9.2.1.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

技改后各污染物排放量均在企业现有许可总量控制指标范围内，无须进行区域替代削减，符合总量控制要求，技改后企业各污染物总量控制指标仍按现有许可排放量执行，即：CODCr27.540t/a、NH3-N2.754t/a、VOCs 8.158t/a、SO2 2.930t/a、NOx13.716t/a。

9.2.1.4建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划要求

本项目位于浙江海宁经编产业园区红旗路15号，从事高档经编面料的染整加工，所在地属于工业园区，符合主体功能区划和城乡规划，地类（用途）为工业用地，符合相关用地规划。

综上，项目建设符合主题功能区划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。

#### 9.2.1.5建设项目符合国家和省产业政策的要求

本项目属于纺织业，不属于国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制和禁止类项目，也不属于《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录》中的所列项目。

因此，本项目建设基本符合国家及地方的产业政策。

### 9.2.2建设项目环评审批要求符合性分析

#### 9.2.2.1“三线一单”相符性分析

表9.2-1 “三线一单”符合性汇总表

| “三线一单” | 符合性 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目所在地属于0481-Ⅴ-0-9马桥经编工业发展环境优化准入区， 不触及生态保护红线。 |
| 环境质量底线 | 项目所在地空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，超标因子为PM2.5，超标原因可能与道路交通扬尘和区域建设开发过程的施工扬尘有关。随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善；地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的影响较小，不触及环境质量底线。 |
| 资源利用上线 | 本项目消耗的能源、水较小，不新增用地，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。 |
| 负面清单 | 本项目主要从事高档经编布的染整加工，为三类工业项目，不属于禁止（淘汰）项目和负面清单中项目。 |

#### 9.2.2.2清洁生产要求符合性

本项目选用成熟工艺，对生产过程中产生的固废进行回收综合利用，同时加强废气的收集及治理，降低成本，减少污染。从生产工艺与装备要求、资源利用、能源原料消耗、污染物产生指标、废物综合利用、环保管理方面来看，项目基本符合清洁生产原则。

#### 9.2.2.3风险防范措施的符合性

根据环境风险评价，项目采用的原材料无剧毒类型。但生产工艺过程、公用工程以及环保处理设施等，具有一定的潜在风险，建设单位通过落实各项安全生产措施及事故风险应急措施后，可使对环境的风险降至最低，因此从总体情况来看，厂区的环境风险可以接受。

#### 9.2.2.4公众参与采纳情况

在本次评价过程中，项目建设单位根据相关文件要求开展了公众参与，根据公参说明（另册），本项目按规定进行了政务网公示和现场公示，公示期间未接到来电或来函反应其对项目建设的意见和建议，因此，本次公众参与符合环保审批要求，本次环评对公众参与结果予以采纳。

### 9.2.3建设项目其他审批要求符合性

（1）“四性五不准”符合性分析

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年07月16日修正版），本项目“四性五不准”符合性分析如下：

表9.5-2 建设项目环境保护管理条例重点要求符合性分析

| 内容 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 四性 | 建设项目的环境可行性 | 本项目废气处理装置排放口污染物可达到相应排放限值要求，对周边大气环境影响较小，不触及大气环境质量底线；产生的废水经处理后纳入城镇污水管网，由丁桥污水处理厂处理达标排放；噪声厂界贡献值达标；固废均能得到妥善处置，对周围环境无影响。 | 符合 |
|  | 环境影响分析预测评估的可靠性 | 本项目废水采用类比方法预测，大气环境影响评价预测模式采用AERSCREEN估算模式，声环境采用室内声源等效为室外声源模式 | 符合 |
|  | 环境保护措施的有效性 | 废水依托现有污水站处理后纳管；定型废气采用换热+水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白的组合工艺处理后高空排放，处理技术可行，经济性较为合理 | 符合 |
|  | 环境影响评价结论的科学性 | 结论合理可信 | 符合 |
| 五不准 | 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划 | 本项目选址符合规划，厂区布置合理 | 不属于不予批准的情形 |
|  | 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求 | 本项目“三废”经处理后均能达标排放，技改前后各污染物排放量未超出现有总量控制值，符合总量控制要求，不触及环境质量底线。随着区域水污染防治行动计划以及大气污染防治行动计划的不断推进，当地环境有望恢复至目标等级。 | 不属于不予批准的情形 |
|  | 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏 | 项目采取污染防治措施符合规范，能够起到预防和控制生态破坏的作用，污染物排放排放达到国家和浙江省排放标准 | 不属于不予批准的情形 |
|  | 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施 | 本项目提出了一系列以新带老措施，如淘汰了燃水煤浆导热油锅炉，提高了中水回用比例，淘汰了高浴比染缸等等 | 不属于不予批准的情形 |
|  | 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理 | / | / |

（2）与相关整治文件对照

表9.5-3 项目与《绍兴市纺织染整行业挥发性有机物污染整治规范》对照

| 内容 | 序号 | 判断依据 | 项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源头控制 | 1 | 采用低毒、低VOCs或无VOCs含量的环保型整理剂及环保型染料★ | 采用环保型整理剂 | 符合 |
|  | 2 | 纺织涂层减少或不用溶剂型涂层胶，采用水性涂层胶★ | 不涉及 | 符合 |
|  | 3 | 原料出厂时限定有害残留物不超标。★ | 所用染化料均为环保类型，无超标残留物 | 符合 |
| 过程控制 | 4 | 单种挥发性物料日用量大于630L，该挥发性物料采用储罐集中存放，储罐物料装卸采用平衡管的封闭装卸系统★ | 不涉及 | 符合 |
|  | 5 | 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定 | 密封存储和密闭存放 | 符合 |
|  | 6 | 使用浆料自动配料系统、染料助剂中央配送系统，实现自动配料、称料、化料、管道化自动输送★ | 不涉及 | / |
|  | 7 | 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存。 | 原辅料转运采用密闭容器封存 | 符合 |
|  | 8 | 浆料及涂层胶等调配在独立密闭车间内进行 | 不涉及 | 符合 |
| 废气收集 | 9 | 涂层废气总收集率不低于95%。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 10 | 液体有机化学品储存呼吸废气、染色和印花调浆工段废气、涂层和存在明显刺激性气味的后整理设备废气等应全部收集处理★ | / | / |
|  | 11 | 定型机合理配套废气收集系统，进行密封收集经处理后高空排放。废气收集率应达到97%以上，车间内无明显的定型机烟雾和刺激性气味。定型机废气处理设备安装位置要便于日常运维和监测，设置监测平台、监测通道和启闭式取样口。 | 定型机废气收集率97%，设置监测平台、监测通道和启闭式取样口 | 符合 |
|  | 12 | 周边环境比较敏感的污水处理站，对污水处理构筑物的VOCs和恶臭污染物排放单元须加盖密封，废气进行收集处理。 | 污水处理站废气进行收集处理 | 符合 |
|  | 13 | VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)的要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有明显的颜色区分和走向标识。 | VOCs污染气体收集与输送满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)的要求 | 符合 |
| 废气处理 | 14 | 溶剂型涂层胶使用企业的涂层废气VOCs处理效率不低于85%。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 15 | 定型废气宜采用机械净化与吸附技术或高压静电技术等组合工艺处理，优先使用冷却与高压静电一体化组合处理工艺、水喷淋与静电一体化处理工艺。定型废气总颗粒物去除率85%以上，油烟去除率80%以上，VOCs处理效率不低于95%。 | 定型废气采用水喷淋+冷凝+高压静电+臭氧脱臭+脱白处理后高空排放。颗粒物净化效率86.1%、油烟净化效率91.5%，因本项目定型工序不涉及涂层工艺以及挥发性有机溶剂的使用，因此，VOCs净化效率不予对照 | 符合 |
|  | 16 | 印花机台板印花过程使用下抽风装置收集有机挥发物，废气就近接入废气处理系统★ | 不涉及 | / |
|  | 17 | 蒸化机废气收集后就近接入废气处理装置★ | 不涉及 | / |
|  | 18 | 溶剂型涂层整理企业液体有机化学品储存呼吸废气设置罐顶冷凝器后就近纳入合适的废气处理系统。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 19 | 周边环境比较敏感的污水处理站废气收集后，采用次氯酸钠氧化加碱液喷淋、生物除臭法处理等处理技术达标排放。 | 两级喷淋+光催化除臭，达标排放。 | 符合 |
|  | 20 | 污染防治设施废气进口和废气排气筒应设置永久性采样口，安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，废气排放须满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)及环评相关要求。 | 污染防治设施废气进口和废气排气筒设置永久性采样口，废气排放满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)及环评相关要求。 | 符合 |
| 环境管理 | 21 | 制定环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度。 | 制定环境保护管理制度。 | 符合 |
|  | 22 | 企业每年需开展VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监测不少于1次。监测指标须包含《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)所要求的限值污染物、原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率。 | 每年开展VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监测。 | 符合 |
|  | 23 | 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年。 | 健全各类台帐并严格管理。 | 符合 |
|  | 24 | 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门进行报告并备案。 | 已建立非正常工况申报管理制度。 | 符合 |

说明：1、加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。

## 9.3环评总结论

海宁中龙印染有限公司提升改造技改项目符合国家有关产业政策，项目建设不涉及生态保护红线、不会触及当地环境质量底线、未突破当地资源利用上线，且不在环境准入负面清单之列。同时该项目符合当地的土地利用规划、环境功能区划、城镇发展总体规划；采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，建成后能维持当地环境质量现状，环境风险事故的发生对环境的影响在可接受水平之内；项目建设符合公众参与要求，并且有利于促进地方经济的持续健康发展。

因此，从环保角度而言，本项目只要落实本次环评提出的各项治理措施，严格执行“三同时”制度，加强环保管理，项目的实施可行。

# Text boxes

声环境功能区类别

时段

0

0.5 1km

点

位

指

标

点

位

指

标

项目位置

LP1i (T)