建设项目环境影响登记表

（报告表降级为登记表）

| 项目名称 | ： | 杭州川田卫生用品有限公司年产口罩7500万只技改项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位(盖章) | ： | 杭州川田卫生用品有限公司 |

杭州市环境保护有限公司

----------------------------------------------------

HangZhou Environmental Protection CO.LTD

编制日期：2020年6月

目  录

一、建设项目概述	1

二、建设项目所在地自然环境简况	12

三、环境质量状况	30

四、评价适用标准	35

五、建设项目工程分析	39

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	43

七、环境影响分析	44

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	62

九、结论与建议	54

附图：

◇附图1  项目地理位置图

◇附图2  项目周围环境及噪声监测点位图

◇附图3  项目周边环境概况实景图

◇附图4  杭州市余杭区地表水功能区划分图

◇附图5  余杭区环境功能区划图

◇附图6  项目实施前后各层平面布置图

◇附图7  项目环保设施布置图

◇附图8  余杭区生态红线图

◇附图9  余杭区声环境功能区划图

◇附图10  余杭经济开发区规划图

附件：

◇附件1  授权委托书

◇附件2  环评确认书

◇附件3  委托人身份证复印件

◇附件4  受委托人身份证复印件

◇附件5  技术咨询合同

◇附件6  内审单

◇附件7  申请报告

◇附件8  营业执照

◇附件9  浙江省备案项目登记赋码基本信息表

◇附件10 租赁合同、土地证、房产证、门牌证

◇附件11 房东城镇污水排入排水管网许可证

◇附件12 危废协议

◇附件13 历年审批验收文件

建设项目环境保护审批基础信息表

# 一、建设项目概述

| 项目名称 | 杭州川田卫生用品有限公司年产口罩7500万只技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州川田卫生用品有限公司 |
| 法人代表 | 周平 | 联系人 | 陈娟 |
| 通讯地址 | 余杭经济技术开发区五洲路333号2幢 |
| 联系电话 | 13666612133 | 传真 | -- | 邮政编码 | 311102 |
| 建设地点 | 余杭经济技术开发区五洲路333号2幢 中心坐标经度E120°14′9.33201″，纬度W30°26′4.19701″ |
| 立项审批部门 | 余杭区经济和信息化局 | 项目代码 | 2020-330110-27-03-107142 |
| 建设性质 | 改、扩建 | 行业类别 及代码 | C2770卫生材料及医药 用品制造 |
| 总建筑面积 (平方米) | 8739.66 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 705 | 其中：环保投资(万元) | 2.3 | 环保投资占总 投资比例 | 0.33% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产 日期 | 2020.7 |
| 1.1项目由来 2007年杭州川田卫生用品有限公司将厂区由杭州余杭运河镇兴旺工业城搬迁至杭州余杭经济开发区北沙东路5号，租用杭州汇畅工贸有限公司厂房，实施“卫生巾用品（妇女经期卫生用品）、鞋垫及配套原材料（吸水纸）生产项目”；2009年根据发展需要实施了“扩建项目”。2012年由于市场原因搬迁到杭州市余杭区运河镇泰极路3号，租用杭州兴旺工业城发展有限公司的房屋，实施了“搬迁项目”，同时经营范围变更为：卫生用品、乳垫包装。2014年因生产经营需要，搬迁至杭州市余杭经济技术开发区五洲路333号，租用杭州亿超紧固件有限公司2幢部分厂房，建筑面积6516.9m2，实施“年产卫生巾2.8亿片、卫生护垫5亿片、配套原辅材料吸水纸1200吨技改项目”，进行卫生用品（卫生巾、卫生护垫）及配套原材料（吸水纸）的生产。同时经营范围变更为：卫生用品（卫生巾、卫生护垫）及配套原材料（吸水纸）的生产。卫生用品、配套原辅材料（吸水纸）、机械设备销售；货物进出口。2016年因市场需要，实施“年产护垫2.5亿片、乳垫2.5亿片技改项目”。经过历年审批验收，目前全厂拥有年产卫生巾2.8亿片（120万箱）、卫生护垫2.5亿片（40万箱）、乳垫2.5亿片（40万箱）、吸水纸1200吨的生产规模。企业历年审批及验收情况见下表。 表1-1 历年项目审批和验收情况 名称 环评 类别 审批 时间 审批 文号 验收 时间 验收 文号 审批 产品及产能 目前 实际 杭州川田卫生用品有限公司卫生巾用品（妇女经期卫生用品）、鞋垫及配套原材料（吸水纸）生产项目 登记表 2007 -11-20 [2009] 2600号 2009 -6-19 [2009] 1-60号 卫生巾2500万片/a、卫生护垫1500万片/a、鞋垫60万片a、配套原辅材料吸水纸50t/a 不生产 杭州川田卫生用品有限公司扩建项目 登记表 2009- 6-11 [2009] 1278号 2009 -6-19 [2009] 1-60号 卫生巾2500万片/a、卫生护垫8500万片/a、配套原辅材料吸水纸70t/a 不生产 杭州川田卫生用品有限公司搬迁项目 登记表 2012- 12-13 [2012] 1997号 / / 卫生用品（卫生巾、卫生护垫、尿片）、乳垫5万箱 不生产 杭州川田卫生用品有限公司年产卫生巾2.8亿片、卫生护垫5亿片、配套原辅材料吸水纸1200吨技改项目 报告表 2014-7-15 [2014]650号 2015-9-15 [2015]1-062号 卫生巾2.8亿片（120万箱）、卫生护垫5亿片（80万箱）、配套原辅材料（吸水纸）1200吨 年产卫生巾2.8亿片（120万箱）、卫生护垫2.5亿片（40万箱）、乳垫2.5亿片（40万箱），吸水纸1200吨 杭州川田卫生用品有限公司年产护垫2.5亿片、乳垫2.5亿片技改项目 报告表 2016-9-26 报告表：2016-209号 2017-9-22 编号：零验备2017-6-22号 年产护垫2.5亿片、乳垫2.5亿片 目前由于市场变化，拟投资705万元，购置全自动口罩机生产线等设备，实施“杭州川田卫生用品有限公司年产口罩7500万只技改项目”，预计本项目实施后全厂达到年产卫生巾2.8亿片（120万箱）、卫生护垫2.5亿片（40万箱）、乳垫2.5亿片（40万箱）、吸水纸1200吨、日用口罩5000万只、医用口罩2500万只的生产规模。 根据中华人民共和国第24号主席令《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目必须进行环境影响评价，以便从环保角度论证项目建设的可行性。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），本项目属于“C2770卫生材料及医药用品制造”；根据第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令1号令）的规定，本项目属于：“十六、医药制造业”中“43卫生材料及医药用品制作”中“全部”，应编制环境影响报告表。 根据《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）、《余杭区“区域环评+环境标准”改革实施方案》（余政办〔2018〕78号），该建设项目不在杭州余杭经济技术开发区（钱江经济开发区）环评审批负面清单内，故降级为登记表。 受杭州川田卫生用品有限公司的委托，杭州市环境保护有限公司承担了本项目环境影响报告表的编写工作。我公司接受委托后即组织人员对该项目进行了实地踏勘，收集了与本项目相关的资料，并对项目周边环境进行了详细调查、了解，在此基础上根据国家、省市的有关环保法规以及环境影响评价技术导则要求，编制了本项目的环境影响报告表，请环境保护管理部门审查。 1.2编制依据 1.2.1 国家法律法规、部门规章 1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1起施行； 2）《中华人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议，2016.7.2通过，2016.9.1起施行，2018.12.29修改； 3）《中华人民共和国水污染防治法》，十二届全国人大常委会第二十八次会议，2018.01.01实施 ； 4）《中华人民共和国大气污染防治法》，第十三届全国人大常委会，2018年10月26日修订； 5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人大常委会，1996.10.29修订，1997.3.1施行，2018.12.29修改； 6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7修订版； 7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.01起实施； 8）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发）[2010]144号），2010.12.15； 9）关于发布《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》的公告，2013.09.13； 10）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作》的通知，环办[2013]104号，2013.11.15； 11）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修正），第十一届全国人民代表大会常委会，2012.2.29通过，2012.7.1施行； 12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，国家环境保护部第44号令，2017.09.01实施；《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，生态环境部令1号，2018.04.28； 13）中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26修正）； 14）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； 15）关于发布《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的公告，公告2015年第17号，环境保护部办公厅2015.3.16印发； 16）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环发[2014]197号，2014.12.30。 1.2.2 地方政策法规、部门规章 1）浙江省人民政府令第364号《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（2018.3.1施行）； 2）《浙江省大气污染防治条例》，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016.5.27通过，2016.7.1实施； 3）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2017.9.30浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过； 4）《浙江省水污染防治条例（2017年修正）》； 5）《浙江省环境污染监督管理办法》（浙令第341号，2015.12.28）； 6）《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》，浙环发(2014)26号； 7）关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙江省环境保护局，2012.4.1施行）； 8）浙环发〔2019〕14号《浙江省生态环境厅关于执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告》（2019年6月6日起施行）； 9）《关于印发浙江省大气污染防治“十三五”规划的通知》（浙发改规划【2017】250号）。 1.2.3 相关产业政策 1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发展改革委第29号令公布，2019.10.30； 2）《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》，浙淘汰办【2012】20号，2012年12月28日； 3）《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，杭发改产业[2019]330号。 1.2.4 相关区域规划 1）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局； 2）《杭州市余杭区环境功能区划》（2016年）； 3）《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》（2018年8月）； 4）《杭州市余杭区生态保护红线划定方案（文本）》（2017年9月）。 1.2.5 相关技术规范 1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016），国家环境保护部； 2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），生态环境部； 3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），生态环境部； 4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），国家环境保护部； 5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009），国家环境保护部； 6）《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2011），国家环境保护部； 7）《建设项目环境风险评价技术导则》，（HJ169-2018），生态环境部； 8）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），生态环境部； 9）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，浙江省环保局2005.4； 10）国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知（国发〔2016〕65号）； 11）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）； 12）《国家危险废物名录》（2016版）（环境保护部令第39号）。 1.2.6其他依据 1）杭州川田卫生用品有限公司提供的项目相关资料； 2）杭州川田卫生用品有限公司与本环评单位签订的环评委托协议书。 1.3项目主要内容 1、项目建设规模及内容 本项目为改、扩建项目，地址位于余杭经济技术开发区五洲路333号2幢，租用杭州亿超紧固件有限公司2幢部分厂房（原租用面积为6516.9m2，本项目实施后租用面积为8739.66m2），购置全自动口罩机生产线，正常营运后达到年产7500万只口罩的生产规模（日用口罩5000万只、医用口罩2500万只），全厂达到年产卫生巾2.8亿片（120万箱）、卫生护垫2.5亿片（40万箱）、乳垫2.5亿片（40万箱）、吸水纸1200吨、日用口罩5000万只、医用口罩2500万只的生产规模。项目组成内容见表1-2所示： 表1-2 项目组成内容 工程名称 序号 单元名称 工程规模 备注 主体工程 1 生产车间 项目租用厂房共5层，1层租用部分用于产品生产；2层租用部分为除尘设施，固废暂存场所等；3层整层为原材料和成品仓库；4层东南角为办公区域，其余为原材料和成品仓库；5层租用部分为食堂。 总建筑面积8739.66m2 辅助工程 1 办公室 位于厂房4层东南角 公用工程 1 给水 由余杭经济技术开发区市政自来水系统供应。 依托房东现有管网、线网。 2 排水 采用雨污分流制，清污分流；生活污水经房东化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后接入市政污水管网，最终进入七格污水处理厂处理。 3 供电 用电由余杭经济技术开发区电网供给。 贮运工程 1 仓库 原料仓库位于厂房3层西侧、4层东侧，产品仓库位于厂房3层东侧、4层西侧。 / 2 汽车运输 原材料由厂家送货到厂，产品委托社会力量运输。 / 环保工程 1 废气处理设施 食堂油烟废气经油烟净化器处理排放 新增 2 污水处理设施 生活污水依托房东现有化粪池 依托房东现有 3 一般固废 固废暂存场所设置在车间二层西南侧，约40m2。边角料和次品收集后卖给相关物资回收单位 依托现有厂区2楼 4 危险固废 设置专门的危废暂存区，位于厂房2层南面除尘器东侧，面积约0.5m2，委托有资质单位处置。 现有 5 生产设备噪声 风机采取隔声罩等降噪措施 新增 2、项目所在地及周边环境概况 项目所在地位于余杭经济技术开发区五洲路333号2幢，项目所在地周边环境概况见表1-3。 表1-3 项目拟建地(以企业所在厂区为界)周边环境概况 方位 环境现状概况 东侧 依次为围墙、唐梅路（相距约11m）、农田（相距约35m） 南侧 依次为杭州华益电气有限公司、围墙、杭州凡邦装饰品有限公司和铝合金门窗厂 西侧 隔围墙为杭州苏展纺织品有限公司 北侧 隔五洲路为绿化 项目所在地地理位置见附图1，周边环境概况示意图见附图2，周边环境现状实景图见附图3。 3、产品方案 项目产品方案及产量，见表1-4所示： 表1-4 项目产品方案及产量一览表 序号 产品名称 年产量 现有项目 本项目 以新带老 投产后全厂 备注 1 卫生巾 2.8亿片 0亿片 0亿片 2.8亿片 / 2 卫生护垫 2.5亿片 0亿片 0亿片 2.5亿片 / 3 乳垫 2.5亿片 0亿片 0亿片 2.5亿片 / 4 吸水纸 1200吨 0吨 0吨 1200吨 / 5 日用口罩 0万只 5000万只 0万只 5000万只 《日常防护型口罩技术规范》（GB/T 32610-2016） 6 医用口罩 0万只 2500万只 0万只 2500万只 《医用外科口罩》（YY0469-2011） 4、项目主要生产设备 根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设备清单见表1-5所示。 表1-5 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 现有 本项目 以新带老 本项目投产后全厂 备注 1 全自动口罩机生产线 海纳 0条 1条 0条 1条 / 2 高速卫生巾生产线 / 3条 0条 0条 3条 / 3 高速卫生护垫生产线 / 2条 0条 0条 2条 生产护垫、乳垫 4 吸水纸生产线 / 1条 0条 0条 1条 / 5 空压机 / 4台 0台 0台 4条 / 6 臭氧消毒器 / 0台 1台 0台 1台 医用口罩消毒 5、项目主要原辅材料消耗 根据建设单位提供的资料，本项目主要消耗的原辅材料清单见表1-6。 表1-6 项目主要原辅材料消耗清单 （单位：t/a） 序号 原料名称 用途 现有项目 本项目 以新带老 本项目投产后全厂 1 卫生巾 绒毛木浆 粉碎 300 0 0 300 2 无纺布 包覆 90 0 0 90 3 卫生纸 棉芯成性 200 0 0 200 4 流延膜 包覆 90 0 0 90 5 热熔胶 喷涂 40 0 0 40 6 离型纸 喷涂 100 0 0 100 7 高分子吸水树脂（SAP） 棉芯成型 20 0 0 20 8 无尘纸等 / 700 0 0 700 9 卫生护垫 绒毛木浆 粉碎 300 0 0 300 10 无纺布 包覆 90 0 0 90 11 卫生纸 棉芯成性 200 0 0 200 12 流延膜 包覆 90 0 0 90 13 热熔胶 喷涂 40 0 0 40 14 离型纸 喷涂 100 0 0 100 15 高分子吸水树脂（SAP） 棉芯成型 20 0 0 20 16 无尘纸等 / 700 0 0 700 17 吸水纸 无尘纸 复合 1100 0 0 1100 18 高分子吸水树脂（SAP） 复合 10 0 0 10 19 卫生纸 复合 100 0 0 100 20 口罩 熔喷无纺布（pp材质） / 0 50 0 50 21 纺粘无纺布（pp材质） / 0 120 0 120 22 热风无纺布（pp材质） / 0 30 0 30 23 弹性耳挂无纺布 / 0 140 0 140 24 公用 机油 / 0.2 0 0 0.2 25 水 / 1500 150 0 1650 26 电（万度/a） / 11 2 0 13 物料性质： （1）无纺布（PP材质） 无纺布是一种不需要纺纱布而新合成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机掌列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。无纺布（PP材质）采用聚丙烯（pp材质）粒料为原料，经高温熔融、喷丝、铺纲、热压卷取连续一步法生产而成。以聚丙烯树脂为主要生产原料，比重仅0.9，只有棉花的五分之三，具蓬松性，手感好；聚丙烯切片不吸水，含水率零，成品拨水性佳，由100%纤维组成具多孔性，透气性佳，易保持布面干爽、易洗涤；聚丙烯属化学钝性物质，不虫蛀，并能隔离存在液体内细菌及虫类的侵蚀；抗菌、碱腐蚀、成品不因侵蚀而影响强度。 6、生产组织和劳动定员 企业现有劳动定员100人，实行单班制生产，工作时间为8:00-17：00，年工作300天，不设置职工食堂和宿舍。本项目新增10人，同时增租5楼新增食堂（设置1个基准灶），生产班次等与现有一致。 7、厂区平面布置 企业原租用面积为6516.9m2，本项目实施后租用面积为8739.66m2（未租用部分：1~2层为杭州华益电气有限公司租用，5层为房东自用），具体厂区平面布置前后变化对照表如下，平面布置图详见附图6： 表1-7 项目实施前后厂区平面布置汇总 现有 本项目实施后 层号 租用面积 功能布局 租用面积 功能布局 1层 沿五洲路从西到东1789. 1m2 西南角为卫生间、其东侧依次为木浆堆放区和材料缓冲间、生产区域（北侧由西向东布置吸水纸生产线和2条高速卫生护垫生产线，该三条线南侧由北向南依次布置3条高速卫生巾生产线）、楼梯、更衣室、实验室，其北侧为楼梯，楼梯东侧依次为配电房、五金仓库、模具房、机修房 沿五洲路从西到东1789. 1m2 现有布局不变，在卫生巾、护垫、乳垫生产线东侧闲置区域单独隔间作为口罩生产区域，增设全自动口罩机生产线 2层 沿五洲路从西到东2158.9m2 南角为卫生间，其东侧粉尘、废边角料、不合格品堆放区域，卫生间北侧为楼梯，楼梯东侧依次为空压房、除尘设施区，危废暂存间、粉尘、废边角料、不合格品堆放区域；粉尘、废边角料、不合格品堆放区域东侧为质检室、办公区域 沿五洲路从西到东面积1372. 49m2（较现有减少租用面积786.41m2） 现有东侧办公区域不租用，其余功能布置不变 3层 整层2568.9m2 西南角为卫生间，其北侧为楼梯，其东侧为原料仓库、成品仓库 整层2568.9m2 不变 4层 未租 / 整层2568.9m2 原料和产品仓库、办公 5层 未租 / 沿五洲路最西面面积为317.15m2，靠唐梅路最南面面积123.12m2 食堂 8、公用工程 供水：本项目用水由余杭经济开发区自来水管道接入。 排水：采用雨、污分流，雨水收集后排入市政雨水管网。本项目废水主要为员工生活污水。生活污水经杭州亿超紧固件有限公司化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政管网经七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。 供电：本项目所需用电由余杭经济开发区供电电网接入供电。 1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 企业现有项目生产规模为年产卫生巾2.8亿片（120万箱）、卫生护垫2.5亿片（40万箱）、乳垫2.5亿片（40万箱）、吸水纸1200吨。现通过对企业目前生产工艺流程及实际产污情况的调查，对企业现有生产污染源强分析如下： 1、工艺流程 图1-1 现有项目卫生用品（卫生巾、护垫、乳垫）生产工艺流程 图1-2 现有配套原辅材料（吸水纸）的生产工艺流程示意图 工艺说明： 外购的绒毛木浆（片状）通过生产线上的锯齿粉碎机密闭破碎，然后通过风机的吸风作用吸附在生产线上的摩轮上，达到一定的厚度成为棉条。随着摩轮的转动，棉条下落平铺在随流水线匀速前进的卫生纸上，由设备将棉条自动翻折成为棉芯条，再由生产线上的切刀将棉芯条分切成段后，在棉芯四周包裹流延膜和无纺布。然后经热封、表面压花后背面喷涂热熔胶，附上离型纸，最后经分切、小包装后进行检验，检验合格后装箱，即为成品入库。 注：将无尘纸和卫生纸一起进行压实、分切后部分用于项目卫生巾和卫生护垫、乳垫的生产，多余部分经包装后作为成品外卖。 注：①现有项目生产线全封闭，原料放入后自动送料，除包装、检验手工操作外其余工艺均在生产线上进行。 ②所有的复合、成型过程都是将一定规格的材料覆盖在前一道工序的材料之上，通过复合机使材料与材料紧贴，复合过程不需要添加粘合剂。 2、污染分析 现有项目污染物产生和排放情况如下表。 表1-8 现有项目污染物产生和排放情况汇总 内容 类型 排放源 （编号） 污染物 名称 处理前产生浓度 及产生量(单位) 排放浓度 及排放量(单位) 大气 污染物 粉碎 粉尘 0.6t/a 0t/a 胶水废气 非甲烷总烃 0.008t/a 0.008t/a 水污染物 生活 生活污水 废水量 1275t/a 1275t/a CODCr 350mg/L,0.44625t/a 50mg/L,0.064t/a NH3-N 35mg/L,0.044625t/a 5mg/L,0.007/a 固体废物 粉碎 粉尘 0.6t/a 0t/a 检验 不合格品 8.58t/a 0t/a 分切 边角料 4.29t/a 0t/a 设备维护 废机油 0.02t/a 0t/a 包装 废包装材料 2t/a 0t/a 生活 生活垃圾 30t/a 0t/a 噪声 噪声污染源主要是高速卫生巾生产线、高速护垫生产线、吸水纸生产线、空压机等机械设备噪声，声源强度在75-85dB(A)之间。 现有项目污染防治措施如下表。 表1-9 现有项目污染防治措施汇总 内容 类型 排放源 （编号） 污染物 名称 防治措施 预期 治理效果 大气 污染物 粉碎 粉尘 脉冲袋式除尘设施收集后沉降在沉降室中作为固废处理 达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）二级排放标准 喷涂 胶水废气 无组织排放 水 污染物 生活污水 CODcr 经杭州亿超紧固件有限公司内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入七格污水处理厂处理达标后排放 处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 NH3-N 固体 废物 粉碎 粉尘 收集后卖给相关物资回收单位 固废均得到妥善处理，不会对环境造成二次污染 检验 不合格品 分切 边角料 设备维护 废机油 委托杭州立佳环境服务有限公司处理 包装 废包装材料 收集后卖给相关物资回收单位 生活 生活垃圾 由当地环卫部门统一清运处理 噪声 （1）在设备选型上，选择低噪声的生产设备； （2）车间设备安装防振隔声垫，配置阻尼减震设施；空压机单独隔开放置，设置隔声罩。 （3）生产时保持门窗紧闭，夜间不生产； （4）加强管理，实施了设备定期维护、保养的管理制度； （5）加强员工环保意识教育，减少人为噪声。 3、现有项目存在问题 企业现有项目通过审批验收，各类污染物达标排放，符合环保要求，无需整改。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 杭州市余杭区位于杭嘉湖平原南端，西依天目山，南濒钱塘江，是长江三角洲的圆心地。地理坐标为北纬30°09′～30°34′、东经119°40′～120°23′，东西长约63公里，南北宽约30公里，总面积约1220平方公里。余杭区从东、北、西三面成弧形拱卫杭州中心城区，东面与海宁市接壤，东北与桐乡市交界，北面与德清县毗连，西北与安吉县相交，西面与临安市为邻，西南与富阳市相接。 杭州川田卫生用品有限公司系租用杭州亿超紧固件有限公司地址位于余杭经济技术开发区五洲路333号2幢闲置厂房作为生产场地，地块周围环境概况为： 东侧依次为围墙、唐梅路（相距约11m）、农田（相距约35m）； 南侧依次为杭州华益电气有限公司、围墙、杭州凡邦装饰品有限公司和铝合金门窗厂； 西侧隔围墙为杭州苏展纺织品有限公司； 北侧隔五洲路为绿化。项目所在地地理位置见附图1，所在地周边环境概况见附图2所示。 2.1.2气象 本项目隶属于大杭州范围，其气候特征与杭州相近，本项目所在区域的气候特征属亚热带季风气候，温和湿润、雨量充沛、光照充足，冬夏长、春秋短，四季分明。冬夏季风交替明显，冬季盛行偏北风，夏季多为东南风。5～6月为黄梅天，7～9月为台风期。根据杭州市气象台(1998年～2000年)气象资料统计，其主要气象参数如下： 历年平均气温 16.2℃ 平均最热月气温 28.5℃ 极端最高温度 39.9℃ 平均最冷月气温 3.9℃ 极端最低温度 -9.5℃ 历年平均相对湿度 80％～82％ 历年平均降水量 1412.0毫米 多年平均蒸发量 1293.3毫米 年均日照时数 1875.4小时 历年平均风速 1.91米/秒 静风频率 15％ 杭州市城区上空500m 以下低层逆温层的年平均出现频率：7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～图2-3。 图2-1 杭州市地面风向玫瑰图 图2-2 杭州市风速玫瑰图 图2-3杭州市地面污染系数玫瑰图 2.1.3 地形地貌 本项目所处区域地势较为平坦，有少量高于地面1～2m的土丘，平均海拔3.16m（黄海高程）。该地区属河谷平原，土壤土质以新老冲积物和沉积物为主，土层深厚，土体疏松。勘探时，该地区有4个天然基层，第一层是耕植土，厚0.5～0.7m；第二层由黏土和粉质黏土组成，呈软塑状态，厚1.2～1.8m，承载力为95千帕；第三层为淤泥，呈流塑状态，局部夹泥质粉质黏土，厚2.1～4.8m，承载力为49千帕；第四层较为复杂，一般由黏土、粉质黏土、粉砂组成，呈硬塑、可塑、中密状态，厚度在8m以上，承载力在98～190千帕之间。 余杭区总面积为1220km2，地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全区总面积的61.48%。境内平原地区为海涂冲积型和河塘沉积型混杂地层结构，土层深厚，工程地质较复杂。且地下水位高，土壤压缩性高，地质差异较大，地基承载力差。工程建设应进行工程地质勘测，地震设防为6 度区。 2.1.4水文条件 余杭区河流纵横，湖荡密布，主要河流，西部以东苕溪为主干，支流众多，呈羽状形；东部多属人工开凿的河流，以京杭运河和上塘河为骨干，河港交错，湖泊棋布，呈网状形。湖泊主要分布于东苕溪下游和运河两岸。面积6.67公顷以上的有35处。东苕溪境内长达38.98公里，年平均径流量9.85亿立方，常年水位3米，主要支流有中苕溪、北苕溪、百丈溪、太平溪、石门溪、骑坑溪、斜坑溪。京杭运河本区境内全长31.27公里，流域面积667.03平方公里，流域内年平均径流量为3.39亿立方米，河宽60~70米，常年水深3.5米，其水系主要有余杭塘河、泰山溪、闲林溪、西塘河、良渚港、东塘港、沿山港、禾丰港、亭趾港、内排河等。 2.1.5土壤与植被类型 余杭区境内土壤主要有黄壤、红壤、岩性土、潮土、水稻土5大土类、12个亚类、39个土属、79个土种。山地土壤主要有黄壤、红壤、岩性土3个土类，面积约46042公顷。黄壤主要分布在百丈、鸬鸟、黄湖、径山等乡镇海拔500~600米以上的山地，面积约占山地土壤面积的1.5%，土层一般在50厘米以上，土体呈黄色或棕色，有机质含量5~10%以上，pH值5.6~6.3。红壤分布在海拔600米以下的丘陵土地，面积约占山地土壤面积的89%，土层一般在80厘米左右，土体为红、黄红色，表土有机质含量2%左右，pH值5.4~6.3。岩性土主要分布在南部和西北部的低山、丘陵地带，面积约占山地土壤面积的9.5%，土层较薄，土体为黑色、棕色及黄棕色，表土有机质含量2~4%左右，pH值为7~7.5左右。余杭区植被属中亚热带常绿阔叶林北部地带，浙皖山丘青冈、苦槠林栽培植被区。地带性植被类型为常绿阔叶林，现有自然森林植被类型有常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、针阔混交林、针叶林、竹林及灌木林等。 2.2杭州市余杭区环境功能区划 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，项目位于“杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区（编号：0110-V-0-1）”。具体规划内容见表2-1。 表2-1 杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区 一、功能属性 功能区编号 0110-V-0-1 环境功能综合指数 高 名称 杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区 类型 人环境优化准入 环境功能特征 概况 以“健康产业、装备制造业、绿色产业、通信电子和纺织服装”为主。 二、地理信息 面积 14.78平方公里 涉及镇街 运河街道、临平·东湖街道 四至范围 位于余杭区东北部，临平城区北部，京杭大运河南端，丁山湖—超山风景区东侧，规划范围北至京杭大运河，南到星光街，东至京杭运河二通道，西临09省道。 三、主导功能及目标 主导环境功能 提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康 环境质量目标 地表水环境质量达到水环境功能区要求，地下水环境质量达Ⅲ类 以上标准。 环境空气质量达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标 河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。 四、管控措施 在满足环境质量目标和区域污染物排放总量控制要求的前提下，实行环境优化准入管理。 依据区域环境承载能力，新建工业项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平。 严格控制新建、扩建三类工业项目，逐步对现有三类工业项目进行淘汰或提升改造，并加强对企业退出后污染土壤修复。 优化居住与工业功能区布局，在居住和工业功能区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全； 加强土壤和地下水污染的预防、治理和修复。 严格控制工业用水，新建项目实行节水三同时制度。 最大限度保留区内林地、湿地、河漾等原有自然生态系统，逐渐修复现有的河漾湿地系统功能，保护好河湖湿地生境；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 加强对大运河（杭州塘段）遗产区和缓冲区的保护。 五、负面清单 禁止石化、化工、原料药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目发展。 为防范对周边环境敏感地区的影响，加强控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入。 禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的工业项目。 禁止畜禽养殖。 禁止任何建设项目阻断自然河道。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。 本项目属于卫生材料及医药用品制造业，对照余杭区环境功能区划中的工业项目分类，为二类工业项目。项目与功能区管控措施、负面清单符合性分析对比如下表。 表2-2 项目与功能区管控措施、负面清单符合性分析 类别 序号 环境功能区要求 本项目情况 是否符合要求 管控措施 1 在满足环境质量目标和区域污染物排放总量控制要求的前提下，实行环境优化准入管理 本项目污染物排放少，且达标排放，不会改变现有的环境质量现状；满足总量控制要求 符合 2 依据区域环境承载能力，新建工业项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平 本项目污染物排放少，且达标排放，污染物排放水平能达到同行业国内先进水平 符合 3 严格控制新建、扩建三类工业项目，逐步对现有三类工业项目进行淘汰或提升改造，并加强对企业退出后污染土壤修复 本项目为二类工业项目 符合 4 优化居住与工业功能区布局，在居住和工业功能区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全 本项目利用已有厂房进行生产 符合 5 加强土壤和地下水污染的预防、治理和修复 本项目利用现有厂房进行生产，项目所在地已纳管，做好防渗防漏措施，不会对土壤和地下水产生影响 符合 6 严格控制工业用水，新建项目实行节水三同时制度 本项目工业用水仅为生活用水，且用水量较少，同时企业会制订相应节水措施方案，实行节水“三同时”制度 符合 7 最大限度保留区内林地、湿地、河漾等原有自然生态系统，逐渐修复现有的河漾湿地系统功能，保护好河湖湿地生境；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能 本项目不新建厂房，不会对区内林地、湿地、河漾等原有自然生态系统产生影响 符合 8 加强对大运河（杭州塘段）遗产区和缓冲区的保护 本项目不在大运河（杭州塘段）遗产区和缓冲区内 负面清单 1 禁止石化、化工、原料药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目发展 本项目属于二类工业项目 符合 2 为防范对周边环境敏感地区的影响，加强控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入 本项目产生的污染物较少，且达标排放，不产生恶臭、废气、重金属 符合 3 禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的工业项目 本项目排放的废气、废水、噪声均达标排放，固废均合理处置 符合 4 禁止畜禽养殖 本项目不属于畜禽养殖 符合 5 禁止任何建设项目阻断自然河道 本项目利用现有厂房，不阻断自然河道 符合 6 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造 本项目利用现有厂房，不占用水域 符合 根据上表分析可知，项目符合余杭区环境功能区划。 2.3 《规划环评》符合性分析 2.3.1杭州余杭经济技术开发区( 钱江经济开发区) 总体规划环评概况 根据调查，《杭州余杭经济技术开发区( 钱江经济开发区) 总体规划环境影响报告书》（环审 [2018) 113号）： 产业发展规划： (1)产业发展定位 战略新兴产业为主导、科 技创新为支撑的“5×1” 产业体系，突出二、三产业融合发展，各产业体现差别化指引政策。 “5”为五大主导产业，分别为智能装备产业、健康医疗产业、绿色环保产业、布艺家纺产业和现代服务业。其中智能装备产业、健康医疗产业、绿色环保产业为三大战略新兴产业，布艺家纺产业属于现有传统产业提升，现代服务业是配套产业。 “1”为“互联网+”产业模式，发挥互联网对资源配置优化集成作用以及放大和乘数效应，推动五大产业与互联网的深度融合，不断提升开发区产业发展水平。 (2)产业空间布局 规划形成“三区三心”的产业空间结构。“三区”即三大产业片区，分别为绿色节能环保产业区、智能制造产业区、传统产业提升区；“三心”即三个产业服务中心，结合居住和公共服务功能，为周边产业园区提供邻里服务。 本项目属于卫生材料即医药用品制造业，同时根据开发区空间规划结构图可知，本项目位于智能装备产业区内，结合开发区规划智能装备产业区环境准入清单（详见表2-3）：可知本项目不属于日用及医用橡胶制品制造，因此本项目不属于开发区规划智能装备产业区环境准入清单内的禁止准入类产业。

表2-3   开发区规划智能装备产业区环境准入清单

| 产业类型 | 分类 | 国民经济行业分类(2017) | 行业清单 | 工艺清单 | 产品清单 | 制订依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大类 | 中类代码及类别名称 |  |  |  |  |
|  |  | 代码 | 类别名称 |  |  |  |  |  |
| 主导产业 | 智能装备 | 禁止准入类产业 | 33 | 金属制品业 | 部分 | / | 1、有电镀工艺的；2、使用有机涂层的(除喷粉、喷塑和电泳外)；3、有钝化工艺的热镀锌；4、涉及属GB8978 中规定的第一类污染物的重金属排放的；5、使用化学方式进行热处理的；6、使用无芯工频感应电炉设备的 | 1、普通铸锻件项目；2、电镀、发蓝、酸处理、磷化等金属表面处理项目 | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)；余杭区环境功能区划；余杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型升级的实施意见 |
|  |  |  | 34 | 通用设备制造业 | 部分 | / | 1、有电镀工艺的；2、有钝化工艺的热镀锌；3、涉及属 GB8978 中规定的第一类污染物的重金属排放的；4、使用化学方式进行热处理的 | 1、纯表面涂装(喷漆、喷塑、浸漆、电泳)加工建设项目；2、铅酸蓄电池制造 (除电池组装外)；3、汞干电池制造 | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划；余杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型升级的实施意见 |
|  |  |  | 35 | 专用设备制造业 | 部分 | / |  |  |  |
|  |  |  | 36 | 汽车制造业 | 部分 | / |  |  |  |
|  |  |  | 37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 部分 | / |  |  |  |
|  |  |  | 38 | 电气机械和器材制造业 | 部分 | / |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 仪器仪表制造业 | 部分 | / |  |  |  |
|  |  |  | 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 部分 | / | 1、有电镀工艺的；2、涉及电路板腐蚀工艺的；3、涉及属 GB8978 中规定的第一类污染物的重金属排放的 | 含前工序的集成电路生产项目 | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 |
|  |  | 限制准入类产业 | 33 | 金属制品业 | 部分 | 土地资源产出率＜520万元产值/亩；产值能耗＞0.2t标煤/万元增加值；产值水耗＞2.8t/万元增加值 | 1、含酸洗工艺的；2、外排工业废水中涉及含氮含磷污染物的；3、所有产生 VOCs涂装工艺废气总收集效率低于 90%；4、烘干废气处理设施总净化效率低于90%，流平、喷涂废气处理设施总净化效率低于75% | / | 《浙江省产业集聚区产业准入指导意见》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)》及开发区环境准入指标限值表要求；控制 VOC废气、酸洗废气污染隐患；控制含氮含磷污染物排放；《浙江省挥发性有机物污染整治方案》及《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》要求 |
|  |  |  | 34 | 通用设备制造业 | 部分 | 土地资源产出率＜620 万元产值/亩；产值能耗＞0.07t 标煤/万元增加值；产值水耗＞2.5t/万元增加值 | 1、有喷漆工艺且使用油性漆的；2、含酸洗工艺的；3、外排工业废水中涉及含氮含磷污染物的；4、所有产生VOCs涂装工艺废气总收集效率低于90%；5、烘干废气处理设施总净化效率低于90%，流平、喷涂废气处理设施总净化效率低于75% | 环保型涂料使用比例低于 50%的汽车制造项目 | 浙江省产业集聚区产业准入指导意见》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)》及开发区环境准入指标限值表要求；控制VOC 废气、酸洗废气污染隐患；控制含氮含磷污染物排放；《浙江省挥发性有机物污染整治方案》及《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》要求 |
|  |  |  | 35 | 专用设备制造业 | 部分 | 土地资源产出率＜620 万元产值/亩；产值能耗＞0.09t 标煤/万元增加值；产值水耗＞3.5t/万元增加值 |  |  |  |
|  |  |  | 36 | 汽车制造业 | 部分 | 土地资源产出率＜770 万元产值/亩；产值能耗＞0.05t 标煤/万元增加值；产值水耗＞1.2t/万元增加值 |  |  |  |
|  |  |  | 37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 部分 | 土地资源产出率＜770 万元产值/亩；产值能耗＞0.05t 标煤/万元增加值；产值水耗＞1.2t/万元增加值 |  |  |  |
|  |  |  | 38 | 电气机械和器材制造业 | 部分 | 土地资源产出率＜620 万元产值/亩；产值能耗＞0.05t 标煤/万元增加值；产值水耗＞0.7t/万元增加值 |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 仪器仪表制造业 | 部分 | 土地资源产出率＜620 万元产值/亩；产值能耗＞0.03t 标煤/万元增加值；产值水耗＞2.0t/万元增加值 |  |  |  |
|  |  |  | 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 部分 | 土地资源产出率＜770 万元产值/亩；产值能耗＞0.05t 标煤/万元增加值；产值水耗＞0.9t/万元增加值 | 1、有喷漆工艺且使用油性漆的；2、含酸洗或有机溶剂清洗工艺的；3、废气产生点未采用密闭隔离、局部排风、就近措施的；4、收 集废气未经净化直接排放的；4、VOCs处理效率低于 90% | 1、环保型涂料使用比例低于50%的生产项目；2、显示器件、印刷线路板生产项目；3、半导体材料、电子陶瓷、有机薄膜、荧光粉、贵金属粉等电子专用材料生产项目 | 《浙江省产业集聚区产业准入指导意见》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)》及开发区环境准入指标限值表要求；控制VOC 废气、酸洗废气污染隐患；符合《温州市电器及元件制造业挥发性有机物污染整治规范》要求；产品附 加值较低，污染较重 |
| 产业类型 | 分类 | 序号 | 项目类别 | 行业清单 | 工艺清单 | 产品清单 | 制订依据 |
| 非主导产业 | 禁止准入类产业 | 二 | 农副食品加工业 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 三 | 食品制造业 | / | 有酿造、提炼工艺的 | 1、调味品、发酵制品制造；2、盐加工； 3、饲料添加剂、食品添加剂制造 | 太湖流域管理要求；规划定位及职能 |
|  |  | 四 | 酒、饮料制造业 | / | 有酿造、发酵工艺的 | 果菜汁类原汁生产项目 | 太湖流域管理要求；余杭区环境功能区划；废水量大、污染物浓度高，区域废水处理能力有限，且存 在恶臭污染隐患 |
|  |  | 五 | 烟草制造业 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 六 | 纺织业 | / | 1、有洗毛、染整、脱胶工段的；2、产生缫丝废水、精炼废水的；3、涉及涂层工艺的(采用水性涂层胶的除外) | 纯纺织品后整理加工项目(包含涂层、定型、复合、PVC压延，数码印花除外) | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)；余杭区环境功能区划；余 杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型升级的实施意见 |
|  |  | 七 | 纺织服装、服饰业 | / | 有湿法印花、染色、砂洗、水洗工艺的 | / | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本；余杭区环境功能区划 |
|  |  | 八 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
|  |  | 22 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)制品 | / | 涉及制革、毛皮鞣制工艺的 | / | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)；余杭区关于提高环保准入 门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型升级的实施意见 |
|  |  | 23 | 制鞋业 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 九 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | / | 1、有电镀工艺的；2、有喷漆工艺且使用油性漆的；3、有化学处理工艺的 | / | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；控制VOC废气污染隐患； 废水量大、污染物浓度高，区域废水处理能力有限 |
|  |  | 十 | 家具制造业 | / | 1、有电镀工艺的；2、有喷漆工艺且使用油性漆的 | / | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；控制VOC废气污染隐患 |
|  |  | 十一 | 造纸和纸制品业 |
|  |  | 28 | 纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；造纸 (含废纸造纸) | 全部 | 全部 | 全部 | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 |
|  |  | 29 | 纸制品制造 | / | 有化学处理工艺的 | / | 废水量大、污染物浓度高，区域废水处理能力有限 |
|  |  | 十二 | 印刷和记录媒介复制业 | / | 使用溶剂型油墨、清洗剂的 | / | 控制VOC废气污染隐患 |
|  |  | 十三 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | / | 1、有电镀工艺的；2、有喷漆工艺且使用油 性漆的 | / | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；控制VOC废气污染隐患 |
|  |  | 十四 | 石油加工、炼焦业 | 全部 | 全部 | 全部 | 杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 |
|  |  | 十五 | 化学原料和化学制品制造业 | 全部 | 全部 | 全部 | 杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 |
|  |  | 十六 | 医药制造业 |
|  |  | 40 | 化学药品制造；生物、生化制品制造 | 全部 | 全部 | 全部 | 控制大气污染及恶臭影响隐患 |
|  |  | 42 | 中成药制造、中药饮片加工 | / | 有提炼工艺的 | 单纯中药熬制生产项目 | 控制大气污染及恶臭影响隐患；产品附加值低，且存在恶臭污染隐患 |
|  |  | 43 | 卫生材料及医药用品制造 | / | / | 日用及医用橡胶制品制造 | 余杭区环境功能区划；余杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型 升级的实施意见 |
|  |  | 十七 | 化学纤维制造业 | 除单纯纺丝外的 | 除单纯纺丝外的 | 除单纯纺丝外的 | 余杭区环境功能区划 |
|  |  | 十八 | 橡胶和塑料制品业 |
|  |  | 46 | 轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新 | 全部 | 全部 | 全部 | 余杭区环境功能区划；余杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型 升级的实施意见 |
|  |  | 47 | 塑料制品制造 | / | 1、人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；2、以再生塑料为原料的；3、有电镀工艺的；4、有喷漆工艺且使用油性漆的 | 1、超薄型(厚度低于0.025mm)塑料袋生产项目；2、聚氯乙烯食品保鲜包装膜生产项目；3、不可降解的一次性塑料制品项目；4、纯挤塑、注塑加工建设项目 | 余杭区环境功能区划；余杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型 升级的实施意见 |
|  |  | 十九 | 非金属矿物制品业 |
|  |  | 48 | 水泥制造 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 49 | 水泥粉磨站 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 50 | 砼结构构件制造、商品混凝土加 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 51 | 石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 52 | 玻璃及玻璃制品 | / | / | 1、平板玻璃生产项目；2、普通浮法玻璃生产线项目 | 产能过剩，产品附加值较低，污染较重 |
|  |  | 54 | 陶瓷制品 | 全部 | 全部 | 全部 | 控制生产性烟粉尘污染隐患 |
|  |  | 55 | 耐火材料及其制品 | / | / | 石棉制品 | 产能过剩，产品附加值较低，污染较重 |
|  |  | 56 | 石墨及其他非金属矿物制品 | / | 有焙烧工艺的 | 石墨、碳素原料生产项目 | 产能过剩，产品附加值较低，污染较重 |
|  |  | 57 | 防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 二十 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 全部 | 全部 | 全部 | 杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 |
|  |  | 二十一 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 全部 | 全部 | 全部 | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 |
|  |  | 三十 | 废弃资源综合利用业 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 三十七 | 研究和试验发展 |
|  |  | 107 | 专业实验室 | / | 1、涉及化学合成反应的；2、各类有机化学品总用量超过 1t/a 的；3、涉及电镀、发蓝、磷化、有机涂层、热镀锌等工艺的；4、“三废”处理设施不符合环保要求的 | 1、P3、P4 生物安全实验室；2、转基因实验室 | 控制大气污染及恶臭影响隐患；控制生物安全性风险隐患 |
|  |  | 108 | 研发基地 | / | 1、涉及化学合成反应的；2、各类有机化学品总用量超过 1t/a 的；3、涉及电镀、发蓝、磷化、有机涂层、热镀锌等工艺的；4、“三废”处理设施不符合环保要求的 | 含医药、化工类等专业中试内容的 | 控制大气污染及恶臭影响隐患 |

2.4七格污水处理厂概况 （1）概况 杭州七格污水处理厂始建于1999年，位于杭州市江干区下沙街道七格社区，紧邻钱塘江下游段，现状厂址东侧为杭州经济技术开发区，南侧紧靠钱塘江江堤，西侧为四格排灌站和聚首河，北侧是杭州市区至杭州经济技术开发区的艮山东路。七格污水厂始建于 1999年，目前一、二、三期总建设规模达 120 万m3/d，收集杭州市主城区污水系统及下沙城污水系统和余杭区污水系统中的临平污水系统范围内的污水，其中一期工程处理规模为 40万m3/d(包括余杭 10万m3/d)；二期工程位于一期工程的东侧，规模为20万m3/d，一、二期工程由杭州天创水务有限公司负责运营；三期工程位于一、二期工程的东侧，规模为 60 万m3/d，由杭州市水务集团负责运营。 目前七格污水处理厂一、二、三期工程均已通过竣工环保验收，各期出水分别通过独立尾水排放管排入钱塘江，出水标准均执行 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 B 标准。为加快城市建设进程，杭州市政府于 2014 年启动了七格污水处理厂提标改造工程，此次提标改造分一、二期和三期两个项目同步建设实施，2014 年 12 月底按既定目标顺利开工建设，目前正在有序推进中，目前该提标改造工程已于 2016 年 6 月底全部建成，一、二、三期尾水排放标准将已提高至GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准。 （2）废水处理工艺 ①提标改造废水处理工艺 一期提标改造工程将现有初沉池及生物反应池改造为倒置式AAO池，其中初沉池改造为缺氧段，现有缺氧段末端改造为厌氧段和好氧段，并新建二次提升泵房及混合反应池、深床滤池、紫外线消毒渠等。一期提标改造工程工艺流程详见图2-1。 图2-1 一期提标改造工程废水处理工艺流程图 二期提标改造工程将初沉池改造成前置缺氧池，将现有紫外线及出水泵房功能改造为中间提升泵房，新增混合絮凝池、深床滤池、反冲洗水回收水池，原有的出水泵房及紫外线消毒渠改造为中间提升泵房，在高位出水井西侧空地新建一座水泵房紫外线消毒渠。二期提标改造工程工艺流程详见图2-2。 图2-2 二期提标改造工程废水处理工艺流程图 三期提标改造工程将现有初沉池改成厌氧池，生物池内的原厌氧池则相应的改为缺氧池，新建深床滤池（含机械混合池）、地下箱体（含变配电、废水池、反冲洗水池、出水提升泵房），改造污泥泵房，污泥浓缩脱水机房及紫外消毒渠等，工艺流程详见图2-3。 图2-3 三期提标改造工程废水处理工艺流程图 ②在建四期工程废水处理工艺 四期工程采用“A/A/O+深床滤池”工艺，设计参数详见表2-4，工艺流程具体详见图2-4。 表2-4 四期工程污水处理主要设计参数 图2-4 四期工程废水处理工艺流程图 ③污泥处理厂工艺 图2-5 污泥处理厂工艺流程图 根据浙江省环保厅发布的《2018年第2季度浙江省重点排污单位监督性监测汇总表（集中式污水处理厂监测数据）》，杭州市排水有限公司七格污水处理厂2018年4月1日、2018年和5月8日和2018年6月1日监测数据，如下表2-5。 表2-5 杭州市排水有限公司七格污水处理厂第二季度监督性监测汇总表 污水处理厂 受纳水体 检测日期 执行标准 执行标准条件 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否达标 杭州市排水有限公司七格污水处理厂 钱塘江 2018/4/10 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 pH值 7.19 6.57 6-9 无量纲 是 生化需氧量 69.2 1.1 10 mg/L 是 总磷 2.11 0.058 0.5 mg/L 是 化学需氧量 205 13 50 mg/L 是 色度 19 2 30 倍 是 总汞 0.00032 <0.00004 0.001 mg/L 是 烷基汞 0 0 0 mg/L 是 总镉 <0.005 <0.005 0.01 mg/L 是 总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L 是 六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 是 总砷 0.0054 0.0015 0.1 mg/L 是 总铅 <0.07 <0.07 0.1 mg/L 是 悬浮物 214 6 10 mg/L 是 阴离子表面活性剂（LAS） 8.45 <0.05 0.5 mg/L 是 粪大肠菌群数 240000 <20 1000 个/L 是 氨氮 20.8 0.222 5 mg/L 是 总氮 23.2 8.59 15 mg/L 是 石油类 7.78 <0.04 1 mg/L 是 动植物油 11.26 <0.04 1 mg/L 是 2018/5/8 0:00:00 PH值 7.29 6.84 6-9 无量纲 是 生化需氧量 42.4 <0.5 10 mg/L 是 总磷 1.88 0.067 0.5 mg/L 是 化学需氧量 144 13 50 mg/L 是 色度 96 2 30 倍 是 总汞 0.00005 <0.00004 0.001 mg/L 是 烷基汞 0 0 0 mg/L 是 总镉 <0.005 <0.005 0.01 mg/L 是 总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L 是 六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 是 总砷 0.0027 0.0008 0.1 mg/L 是 总铅 <0.07 <0.07 0.1 mg/L 是 悬浮物 122 6 10 mg/L 是 阴离子表面活性剂（LAS） 0.62 <0.05 0.5 mg/L 是 粪大肠菌群数 240000 <20 1000 个/L 是 氨氮 18.4 0.0391 5 mg/L 是 总氮 23.3 6.99 15 mg/L 是 石油类 1.26 <0.04 1 mg/L 是 动植物油 4.09 <0.04 1 mg/L 是 2018/6/12 0:00:00 PH值 7.16 6.7 6-9 无量纲 是 生化需氧量 63.1 <0.5 10 mg/L 是 总磷 2.7 0.108 0.5 mg/L 是 化学需氧量 238 11 50 mg/L 是 色度 36 2 30 倍 是 总汞 0.00028 <0.00004 0.001 mg/L 是 烷基汞 0 0 0 mg/L 是 总镉 <0.005 <0.005 0.01 mg/L 是 总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L 是 六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 是 总砷 0.0056 0.0022 0.1 mg/L 是 总铅 <0.07 <0.07 0.1 mg/L 是 悬浮物 358 <4 10 mg/L 是 阴离子表面活性剂（LAS） 1.08 <0.05 0.5 mg/L 是 粪大肠菌群数 240000 22 1000 个/L 是 氨氮 23.8 0.041 5 mg/L 是 总氮 33 11.3 15 mg/L 是 石油类 8.1 <0.04 1 mg/L 是 动植物油 17.8 <0.04 1 mg/L 是 由上表可知，七格污水处理厂出水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准。

# 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 为了解评价基准年（2018年）项目所在区域环境质量情况，本次环评收集了2018年临平职高自动监测站的常规监测数据，具体监测结果见下表。 表3-1 临平大气自动监测站环境空气监测数据一览表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13 达标 98百分位日均浓度 20 150 13 达标 NO2 年平均质量浓度 39 40 97 达标 98百分位日均浓度 89 80 111 超标 PM10 年平均质量浓度 76 70 108 超标 95百分位日均浓度 174 150 116 超标 PM2.5 年平均质量浓度 37 35 106 超标 95百分位日均浓度 90 75 106 超标 CO 年平均浓度 830 / / 达标 第95百分位数日均浓度 1334 4000 33 达标 O3 年平均浓度 98 / / 达标 第90百分位数日均浓度 188 160 118 超标 根据杭州市生态环境局余杭分局发布的《2018年杭州市余杭区环境状况公报》可知: 2018年，综合临平、余杭、良渚、瓶窑4个区控以上空气自动站点监测数据，得到余杭区大气主要污染物可入肺颗粒物(PM2.5)平均浓度为42μg/m3,较上年下降2.3%;环境空气质量优良率为74.5%，较上年下降3.6个百分点，主要污染因子为臭氧(O3)和可入肺颗粒物(PM2.5)。 二氧化硫(SO2)年平均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)-级标准要求，二氧化氮(NO2)和可吸入颗粒物(PM10)年平均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求;可入肺颗粒物(PM2.5)年平均浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。与上年相比，SO2 (8μg/m3)和PM10 (66μg/m3)年平均浓度分别下降20.0%和10.8%，NO2年平均浓度(39μg/m3)年平均浓度上升2.6%。 因此，项目所在区域大气环境质量为不达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 为了解项目所在地周边地表水环境的质量现状，本次评价引用杭州河道APP中2019年5月横山港朱家角安置点西北侧桥监测断面的监测数据对项目所在地的地表水环境质量进行评价。监测项目： CODMn、NH3-N、TP、DO等。 1、评价标准 项目所在区域的地表水为横山港，属于内排河（运河马家墩—塘栖镇泉漳）支流。依据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015.6）及地表水环境功能区划图，内排河属于杭嘉湖35水系，水功能区属于内排河余杭渔业用水区，水环境功能属于景观娱乐用水区，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准。 2、评价方法 采用导则推荐的单因子指数评价法对项目所在区域的地表水环境质量现状进行评价，公式如下： ① 一般水质因子的标准指数为： Sij =Cij/Csi 式中：Sij―评价因子的标准指数； Cij―污染物浓度监测值，mg/L； Csi―水污染物标准值，mg/L。 ② pH的标准指数为： 式中：SpHj―pH的标准指数； pHj―pH实测统计代表值； pHsd―评价指标中pH的下限值； pHsu―评价指标中pH的上限值。 ③DO的标准指数为： (DOj≥DOS时) (DOj＜DOS时) 式中：—DO在j点的标准指数，mg/L； —DO在j点的浓度，mg/L； —饱和溶解氧浓度，mg/L； —溶解氧的地面水质标准，mg/L； —温度，℃。 水质因子的指标指数≤1时，表明该水质因子在评价水体中的浓度符合水域功能及水环境质量标准的要求；水质因子的指标指数>1时，表明该水质因子在评价水体中的浓度不符合水域功能及水环境质量标准的要求，水体已受到污染。 3、监测及评价结果见表3-2。 表3-2 横山港朱家角安置点西北侧桥监测断面水质监测结果 单位：mg/L，除pH外 监测因子 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 DO 监测结果 3.2 0.747 0.077 5.41 Ⅳ类标准值 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 ≥3 PI（Ⅳ） 0.32 0.5 0.26 / 根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法得出的结果，目前横山港水质现状较好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3.1.3声环境质量现状 为了解本项目所在地周边声环境质量现状，于2020年5月20日对厂界声环境质量现状进行了实测。 （1）声环境监测时工况：在本公司和周边其他企业正常运行情况下监测。 （2）布点说明：根据项目所在地周边环境，在厂区的东、南、西、北侧厂界各设置一个噪声监测点，共4个监测点。具体点位布置情况见附图2。 （3）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境监测技术规范》(噪声部分)中的监测方法执行。 （4）监测时间：2020年5月20日，每个监测点昼间各监测一次，每次10min。 （5）监测设备：AWA5610D型积分声级计，测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB(A)，测量时传声器加装防风罩。 （6）评价标准：项目建设地位于余杭经济技术开发区五洲路333号2幢，北侧与五洲路（主干道）相距约18m，厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 （7）监测结果见表3-3。 表3-3 项目所在地声环境现状监测结果 测点位置 昼间监测值 标准值（昼） 执行标准 厂界东侧1# 54.5 60 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 厂界南侧2# 59.1 60 厂界西侧3# 57.4 60 厂界北侧4# 61.5 70 由表3-3的监测结果可知，企业北厂界均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余厂界达到2类区标准昼间限值的要求。因此，本项目所在地声环境质量现状较好。 3.2主要环境保护目标 据现场踏勘，本项目的主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 类别 保护目标名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 大气 东辉龙悦湾 120.240181 30.440310 居民区 6000人 二类 东北 241m 众安理想湾 120.261821 30.438867 居民区 10000人 东北 2400m 金都夏宫 120.259482 30.432832 居民区 5000人 东南 2000m 结网社区 120.250346 30.434959 居民区 3000人 东南 1100m 小林小学 120.248557 30.431064 学校 850人 东南 1200m 春风苑 120.243933 30.439765 居民区 600人 东北 724m 陈家木桥村 120.230868 30.437628 居民区 1400人 西北 392m 超山村 120.221201 30.445202 居民区 2000人 西北 1300m 龙洞村 120.218435621 30.428145106 居民区 160人 西南 1800 龙湖香堤西岸 120.230986 30.447069 居民区 8000人 西北 1400m 康庭和苑 120.229446 30.453860 居民区 500人 西北 2100m 康盛小区 120.232999 30.454460 居民区 1000人 西北 2200m 绿城蓝庭西区 120.259205198 30.427576478 居民区 5600人 西北 2400m 梅林小区 120.245161152 30.427909072 居民区 3090人 东南 1100 屯里社区 120.236342048 30.430087025 居民区 1400人 南 470 水 横山港 120.229544 30.439772 / / Ⅳ类 西 1600m 声 周边200m / / / / 周边200m 2类 / / 注：X、Y取值为经纬度坐标。 图3-1 大气评价范围示意图（边长5km）

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1. 环境质量标准 1、区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气污染物浓度限值 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 执行标准 SO2 年平均 60 μg/m3 GB3095-2012二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 项目特征污染因子为非甲烷总烃质量标准参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中的一次值，具体标准值见表4-2。 表4-2 特殊污染因子环境标准限值 单位：mg/m3 项 目 标准限值 执行标准 一次值 日平均 非甲烷总烃 2.0 -- 《大气污染物综合排放标准详解》 2、根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015.6）中的余杭区地表水环境功能区划图(见附图4)，项目所在区域地表水环境功能区划为Ⅳ类区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准，见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准 （mg/L，pH除外） 名称 pH BOD5 CODmn 石油类 DO 氨氮 总磷 Ⅳ类 6~9 ≤6 ≤10 ≤0.5 ≥3 ≤1.5 ≤0.3 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价项应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。则本项目属于93项“卫生材料及医药用品制造”分类中的“全部”，编制报告表，对应地下水环境影响评价项目类别为IV类，因此本项目不开展地下水环境影响评价。 4、根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》（2018年8月），本项目所在地位于余杭经济技术开发区五洲路333号2幢，项目北厂界外为五洲路（主干道），相距约18m因此北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限制要求，其余执行2类标准限值要求，相关标准值详见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB 类 别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 5、根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A确定，本项目属于“其他”，项目土壤环境影响评价项目类别为IV类，确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作。因此本项目不需开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目废气主要为有机废气（非甲烷总烃），排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值二级标准，详见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许 排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度(m) 二级 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 现有企业自2020年7月1日起，厂区内VOCs无组织排放需要从严执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值。具体见表4-6。 表4-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目 排放限值mg/m3 特别排放限值mg/m3 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10 6 监控点出处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 项目新增员工食堂，设置2个灶，食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准，详见表4-7。 表4-7 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模 小型 中型 大型 基础灶头数 ≥1，＜3 ≥3， ＜6 ≥6 对应灶头功率（108J/h） ≥1.67 ≥5.00 ≥10 对应排气罩灶面总投影面(m2) ≥1.1 ≥3.3 ≥6.6 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除率(%) 60 75 85 2、废水 项目生活污水经出租方化粪池预处理纳入市政污水管网，企业废水纳管排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，杭州七格污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准见下表，具体标准见表4-8。 表4-8 水污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L（pH除外） 污染物 pH 悬浮物 CODCr 氨氮 总磷 GB8978-1996三级标准 6～9 400 500 35* 8* GB18908-2002中一级A标准 6～9 10 50 5(8)① 0.5 注：*氨氮、总磷纳管标准参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 3、噪声 项目营运期北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其他厂界执行2类标准。具体标准值见表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类 别 昼间 夜间 3类 60 50 4类 70 55 4、固体废物控制标准 建设单位产生的固体废物的处理、处置均要满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定要求。 一般固废其贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及其修改单（公告2013年第36号）；危险废物的厂区暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)其修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号），纳入排放总量控制的污染物为化学需氧量（COD Cr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）。 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案的通知》（浙政发[2013]59号）、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市2017年大气污染防治实施计划的通知》（杭政办函[2017]60号），纳入排放总量控制的废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）。 结合上述总量控制要求及本项目工程特点，企业纳入总量控制污染因子为：COD、NH3-N、VOCs等3个指标。 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 根据《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》(环发[2012]130号)，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代。 根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》：杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1: 2，这些地区的改、扩建项目以及舟山和丽水的新建项目的VOCs替代比不低于1: 1.5。因此，本项目实施后，工业烟粉尘替代比不低于1: 2。 厂区具体总量控制建议值见表4-10： 表4-10 本项目实施后全厂总量 单位:t/a 污染物 名称 现有项目 排放量 本项目 排放量 “以新带老” 削减量 项目实施后后全厂总排放量 排放 增减量 CODCr 0.064 0.0064 0 0.0704 +0.0064 NH3-N 0.007 0.0007 0 0.0077 +0.0007 VOCs 0.008 0 0 0.008 +0 根据《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕199号），余杭区范围内所有工业排污单位新、改、扩建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1吨/年、1吨/年、1吨/年的余杭区审批项目暂不实施）。若其中一项指标大于等于上述限值，则四项指标均需实施调剂利用。其中，已列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，如在改、扩建时新增污染物排放量的，核定排污权时不受上述限值制约；未列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，如在改、扩建时新增污染物排放量大于等于上述限值的，核定排污权时应将原有项目污染物排放量一并统计入内。 企业改扩建后VOCs排放量未增加，只排放生活污水，污水不需要总量替代削减，各类总量控制指标未达到《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕199号）限值，不属于余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，不需要向余杭区环保局进行排污权有偿调剂利用。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述 本项目主要进行医用口罩和日用口罩的生产，工艺流程及产污点位图见图5-1。 图5-1 口罩生产工艺流程图 工艺简介： 将外购的成卷的PP无纺布、熔喷布(三层加厚，里外两层无纺布，中间一层熔喷布)、耳挂布置于全自动口罩制造机上，通过口罩机自动叠压、超声波冲压，然后切割成口罩的外形，接着进行检验，次品作为固废处理，合格品进入后续工序：医用口罩进行臭氧灭菌，最后包装成品。日用口罩无需灭菌，直接内外包装后为成品。整个流程都是全自动化的，平均一分钟生产500个口罩。 注：本项目医用口罩采用臭氧消毒器进行消毒灭菌，臭氧消毒器采用使用一定频率的高压电流制造高压电晕电场，使电场内或电场周围的氧分子发生电化学反应，从而制造臭氧。 5.2主要污染工序和污染源强分析 5.2.1施工期间主要污染工序分析 本项目在现有厂房进行改扩建，仅安装部分生产设备，因此施工期污染不具体分析。 5.2.2营运期主要污染因子及污染源强分析 一、污染因子 营运期主要污染因子如下： 废气：超声波冲压工序产生的有机废气、食堂油烟废气。 废水：员工生活污水。 噪声：生产设备运行噪声。 固废：边角料、次品、废包装材料、员工生活垃圾。 二、污染源强分析 1、废气 （1）超声波冲压有机废气（以非甲烷总烃表征） 本项目废气主要为超声波冲压工序产生的有机废气。本项目全自动口罩制造机配套的超声波冲压温度控制在85℃左右，无纺布（主要成分为聚丙烯，热分解温度为 350℃）中化学成分基本不会分解，有机废气产生量极少，因此环评不对废气产生进行定量分析，仅进行定性评价。 （2）食堂油烟废气 本项目新增食堂（仅提供中餐）位于厂房5楼，就餐人数110人，食堂食用耗油系数为15 g/人•天，每天炒作时间为3h，新增食油耗量0.495t/a；烹饪过程油的挥发损失率为2.83%，因此本项目食堂油烟产生量为0.014t/a，经厂区净化效率为60%，风量4000 m3/h的油烟净化设施处理后由厂房屋顶达标排放，则油烟排放量为0.0056t/a，油烟排放浓度为1.56mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求。 2、废水 本项目新增员工10人，厂区内不设食宿和宿舍，人均用水量50L/d，全年工作时间300天，则生活用水量约为150 t/a，排放系数以0.85计，则生活污水产生量为127.5 t/a，生活污水水质参考城镇生活污水水质，CODCr约为350 mg/L，NH3-N约为35 mg/L，由此计算生活污水中主要污染物产生量分别为CODCr 0.045 t/a，NH3-N 0.0045 t/a。 废水经杭州亿超紧固件有限公司内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入七格污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，本项目废水排放量为127.5 t/a，其中CODCr 0.0064 t/a，NH3-N 0.0006 t/a。 表5-1 本项目废水产排情况汇总表 废水 种类 废水量 （m3/a） 污染 因子 污染物产生量 排放情况（标准浓度） 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 生活 污水 127.5 CODCr 350 0.045 50 0.0064 NH3-N 35 0.0045 5 0.0007 3、噪声 本项目噪声源主要为全自动口罩机生产线运行时噪声。类比同类项目同类设备，本项目主要设备噪声源强见表5-2。 表5-2 项目主要噪声源声压级 设备名称 数量 所在位置 排放特征 噪声级 dB(A) 监测 位置 厂房 结构 类别 全自动口罩机生产线 1 室内 间歇 72 距离设备1m处 砖混结构 4、固废 项目目前副产物主要是边角料、次品、废包装材料、员工生活垃圾等。 （1）边角料 本项目在切割成型过程中有边角料产生，主要为无纺布，其产生量按无纺布年用量的1%、无纺布年用量为340t，则边角料产生量为3.4t/a，收集后卖给相关物资回收单位。 （2）次品 本项目在检验过程中会有口罩次品产生，产生量约为1t/a，收集后卖给相关物资回收单位。 废包装材料 本项目口罩内外包装过程中会产生废包装材料，产生量约1t/a，收集后卖给相关物资回收单位。 （4）生活垃圾 项目新增员工10人，生活垃圾产生系数以1kg/人·d计，生活垃圾产生量约3t/a，由环卫部门统一清运。 本项目副产物产生情况汇总见表5-3。 表5-3 项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 1 边角料 超声波冲压 固态 无纺布 3.4t/a 2 次品 检验 固态 口罩 1t/a 3 废包装材料 内外包装 固态 塑料、纸箱 1t/a 4 生活垃圾 生活 固态 果皮纸屑 3t/a 根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定对上述副产物属性进行判定，具体见表5-4。 表5-4 副产物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固体废物 判定依据 1 边角料 超声波冲压 固态 无纺布 是 4.2项 a） 2 次品 检验 固态 口罩 是 4.1项 a） 3 废包装材料 内外包装 固态 塑料、纸箱 是 4.1项h） 4 生活垃圾 生活 固态 果皮纸屑 是 固废定义 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准 通则》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表5-5。 表5-5 危险废物属性判定表 序号 固废名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 边角料 超声波冲压 否 -- 2 次品 检验 否 -- 3 废包装材料 内外包装 否 -- 4 生活垃圾 生活 否 -- 本项目固体废物分析结果汇总见表5-6。 表5-6 项目固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物 名称 产生工序 形态 主要 成分 属性 废物 代码 预测 产生量 1 边角料 超声波冲压 固态 无纺布 一般固废 -- 3.4t/a 2 次品 检验 固态 口罩 一般固废 -- 1t/a 3 废包装材料 内外包装 固态 塑料、纸箱 一般固废 -- 1t/a 4 生活垃圾 生活 固态 果皮纸屑 一般固废 -- 3t/a 5.3污染源强汇总 本项目实施后全厂污染物产排情况汇总表5-8。 表5-8 本项目实施前后全厂污染物产排情况汇总表 单位：t/a 污染物名称 现有项目 排放量 本项目 排放量 “以新带老”削减量 实施后全厂总排放量 污染物排放增减量 废气 胶水废气（非甲烷总烃） 0.008 0 0 0.008 +0 食堂油烟废气 0 0.0056 0 0.0056 +0.0056 废水 污水 废水量 1275 127.5 0 1402.5 +127.5 CODCr 0.064 0.0064 0 0.0704 +0.0064 NH3-N 0.007 0.0007 0 0.0077 +0.0007 固体废物 粉尘 0.6 0 0 0.6 +0 不合格品 8.58 0 0 8.58 +0 边角料 4.29 3.4 0 7.69 +3.4 废机油 0.02 0 0 0.02 +0 废包装材料 2 1 0 3 +1 次品 0 1 0 1 +1 生活垃圾 30 3 0 33 +3 注：表中固体废物量为产生量。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 超声波冲压 | 非甲烷总烃 | 少量 | 少量 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 0.014t/a | 1.56mg/m3，0.0056t/a |
| 水 污染物 | 生活 | 废水量 | 127.5m3/a | 127.5m3/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L，0.045t/a | 50mg/L，0.0064t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.0045t/a | 5mg/L，0.0007t/a |
| 固体 废物 | 超声波冲压 | 边角料 | 3.4t/a | 固体废物均得到有效处理，不排放 |
|  | 检验 内外包装 | 次品 | 1t/a |  |
|  | 包装 | 废包装材料 | 1t/a |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 3t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为全自动口罩机生产线，其噪声源强在72dB（A）左右。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响： 本项目用房系租用杭杭州亿超紧固件有限公司的闲置厂房作为生产场地，地址位于余杭经济技术开发区五洲路333号2幢，房屋已建成，无须新征土地，无施工期环境污染，因此项目建设不存在建设期占用耕地、破坏植被、水土流失以及破坏原有生态系统等生态影响。只要企业落实本报告提出的污染治理措施，则项目的实施对区域生态环境的影响较小。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目位于余杭经济技术开发区五洲路333号2幢，仅需安装设备，因此施工期污染不具体分析。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析 1、污染源强 项目废水主要为生活污水，由工程分析可知，废水产生量为127.5m3/a，各污染物产生量为：CODCr0.045t/a、NH3-N 0.0045t/a。废水经杭州亿超紧固件有限公司内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入七格污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。结合现有项目，全厂废水为生活污水，最终废水排放量为1402.5t/a，其中CODCr0.0704t/a、NH3-N 0.0077t/a。 根据《环境影响评价导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，属间接排放，确定评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 2、达标可行性分析 项目所在地具备纳管条件，生活污水经处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，可以满足纳管要求。废水经七格污水处理厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。

3、建设项目投产后全厂废水污染物排放信息表 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 单位：mg/L 序 号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 CODCr、氨氮 纳管 间歇排放 1# 化粪池 化粪池处理 1# (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 （2）废水间接排放口基本情况表 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序 号 排放口 编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排 放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg.L 1 1# 120.235346988 30.434412252 0.014025 纳管 间歇排放 / 七格污 水处理厂 CODCr 50 NH3-N 5 （3）废水污染物排放执行标准 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序 号 排放口编号 污染物种类 国家或地方标准污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 1# CODCr 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 500 3 NH3-N 35 （4）废水污染物排放信息 表7-4 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 新增日排放量/（t/d） 全厂日排放量/（t/d） 新增年排放量/（t/a） 全厂年排放量/（t/a） 1 1# CODCr 50 0.00002 0.00024 0.0064 0.0704 3 NH3-N 5 0.0000023 0.000026 0.0007 0.0077 全厂排放口合计 CODCr 50 0.00002 0.00024 0.0064 0.0704 NH3-N 5 0.0000023 0.000026 0.0007 0.0077 （5）环境监测计划及记录信息表 表7-5 环境监测计划及记录信息表 序号 排放口 编号 污染物 种类 监测 设施 自动监测设 施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测 是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 1# CODCr、 氨氮 □自动 (手工 / / 否 / 参照水污染物排放标准和HJ/T91；1个 季度 HJ819-2017 4、地表水环境影响评价自查表 表7-6 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场地及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水体环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门(；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用情况 未开发(；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （） 监测断面或点位个数（）个 现状评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域；面积（）km2 评价因子 （CODcr、石油类、pH、DO、氨氮） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类(；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标(；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标(；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标；□不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区( 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （CODCr、氨氮） （0.0704、0.0077） （50、5） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施(；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动(；自动□；无监测□ 监测点位 （） （污水排放口） 监测因子 （ ） （CODCr、氨氮） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受□

7.2.2大气环境影响分析 本项目营运期排放的废气主要有超声波冲压废气、食堂油烟废气。废气产生和排放情况见表7-7。 表7-7 本项目废气产生和排放汇总 内容 类型 排放源 （编号） 污染物 名称 处理前产生浓度 及产生量(单位) 排放浓度 及排放量(单位) 大气 污染物 超声波冲压 非甲烷总烃 少量 少量 食堂 油烟废气 0.014t/a 1.56mg/m3，0.0056t/a 由上表可知，项目非甲烷总烃废气排放量较少，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，食堂油烟废气达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准要求。 综上所述，本项目废气达标排放，对环境影响不大。 7.2.3 声环境影响分析 项目噪声主要为全自动口罩机生产线。其噪声源强约72dB（A）。 1、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采用导则推荐模式。 （1）室外点源： 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中： LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； r为点声源距预测点的距离(m)； （2）室内点声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中： LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL为围护结构的平均隔声量，一般装置墙、窗组合结构取TL=20dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=25dB(A)，本项目取20dB(A)； α为吸声系数；对一般机械装置，取0.15。 （3）对预测点多源声影响及背景噪声的迭加： 式中： N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB(A)）； LP(r)为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 2、预测噪声源强 为了确保项目投产后厂界噪声持续达标，提出以下防治措施： ①采用低噪声生产设备，风机采取隔声罩等降噪措施。 ②要求企业在生产时关门、窗作业； ③加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 3、预测结果 根据上述预测模式，考虑到距离衰减及障碍物隔声，厂界噪声贡献值预测结果见表7-8。 表7-8 厂界声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点 位置 贡献值 本底值 叠加值值 标准值 1# 东侧厂界 43.2 54.5 54.8 60 2# 南侧厂界 47.2 59.1 59.4 60 3# 西侧厂界 29.1 57.4 57.5 60 4# 北侧厂界 49.2 61.5 61.8 70 由预测结果可知，经过距离和障碍物的衰减作用，企业北厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类昼间标准要求，其余厂界达到2类昼间标准要求。 7.2.4固体废弃物环境影响分析 1、固体废弃物影响分析 根据工程分析，项目正常营运过程中产生的固体废物主要为边角料、次品，废包装材料、员工生活垃圾等。本项目边角料、次品，废包装材料分别收集后卖给相关物资回收单位，生活垃圾由环卫部门统一清运。 项目各种固废的处置量及处置情况见表7-9。 表7-9 固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 危废代码 预测产生量（t/a） 利用处置方式 是否符 合环保要求 1 边角料 超声波冲压 一般固废 -- 3.4t/a 卖给物资回收单位 符合 2 次品 检验 一般固废 -- 1t/a 符合 3 废包装材料 内外包装 一般固废 -- 1t/a 符合 5 生活垃圾 生活 一般固废 -- 3t/a 环卫部门清运 符合 综上所述，项目固废对环境影响不大。 7.3环境风险影响分析。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中“涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储运(包括使用管线输运)的建设项目可能发生的突发性事故(不包括人为破坏及自然灾害引发的事故)的须进行环境风险评价。” 项目所用原料不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，因此无须进行环境风险评价。 7.4 环保投资估算 为保护环境，确保企业“三废”污染物达标排放以及清洁生产的要求，建设项目需投入一定比例的环保投资落实污染治理措施。经初步估算，预计本项目需环保投资2.3万元，占总投资（705万元）的0.33%，具体环保投资估算见表7-10。 表7-10 本项目环保投资估算 类别 营运期治理措施 投资估算（万元） 废气 食堂废气 油烟净化器 0.3 废水 生活污水 依托现有房东化粪池处理达标纳管 0.5 固废 一般固废 厂区设置暂存点，卖给相关物资回收单位 0.5 生活垃圾 环卫部门统一清运 0.5 噪声 风机采取隔声罩等降噪措施 0.5 合 计 2.3

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 超声波冲压 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 经油烟净化器处理后排放 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》中小型标准 |
| 废水 | 生活 | 生活污水 | 生活污水经房东化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政管网，送至七格污水处理厂处理后汇入钱塘江 | 达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 边角料 | 卖给相关物资回收单位 | 资源化 无害化 |
|  |  | 次品 | 卖给相关物资回收单位 |  |
|  |  | 废包装材料 | 卖给相关物资回收单位 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 |  |
| 噪声 | ①采用低噪声生产设备，风机采取隔声罩等降噪措施；②要求企业在生产时关门、窗作业；③加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 | 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准限值要求 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于余杭经济技术开发区五洲路333号2幢，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。项目生产厂房租用杭州亿超紧固件有限公司闲置厂房，无须新征土地，无施工期环境污染，因此项目建设不存在建设期占用耕地、破坏植被、水土流失以及破坏原有生态系统等生态影响。项目运营期间从事口罩生产，污染物产生量较少，只要企业落实本报告提出的污染治理措施，则项目的实施对区域生态环境的影响较小。 |

# 九、结论与建议

9.1结论 9.1.1项目基本情况 杭州川田卫生用品有限公司系租用杭州亿超紧固件有限公司地址位于余杭经济技术开发区五洲路333号2幢部分闲置厂房。企业所租厂房总建筑面积8739.66m2，投资705万元，购置全自动口罩机生产线，正常营运后达到年产7500万只口罩的生产规模（日用口罩5000万只、医用口罩2500万只），全厂达到年产卫生巾2.8亿片（120万箱）、卫生护垫2.5亿片（40万箱）、乳垫2.5亿片（40万箱）、吸水纸1200吨、日用口罩5000万只、医用口罩2500万只的生产规模。 项目地理位置图见附图1所示，周边环境示意图及周边环境实景图分别见附图2和附图3所示，厂区平面布置图见附图6。 9.1.2项目主要污染源及污染措施治理 1、据工程分析，项目实施前后全厂主要“三废”污染物汇总详见下表。 表9-1 本项目实施前后全厂污染物产排放情况汇总表 单位：t/a 污染物名称 现有项目 排放量 本项目 排放量 “以新带老”削减量 实施后全厂总排放量 污染物排放增减量 废气 胶水废气（非甲烷总烃） 0.008 0 0 0.008 +0 食堂油烟废气 0 0.0056 0 0.0056 +0.0056 废水 污水 废水量 1275 127.5 0 1402.5 +127.5 CODCr 0.064 0.0064 0 0.0704 +0.0064 SS 0.013 0.0013 0 0.0143 +0.0013 NH3-N 0.007 0.0007 0 0.0077 +0.0007 固体废物 粉尘 0.6 0 0 0.6 +0 不合格品 8.58 0 0 8.58 +0 边角料 4.29 3.4 0 7.69 +3.4 废机油 0.02 0 0 0.02 +0 废包装材料 2 1 0 3 +1 次品 0 1 0 1 +1 生活垃圾 30 3 0 33 +3 注：表中固体废物量为产生量。 本项目污染治理措施汇总及预期治理结果详见表9-2。 表9-2 本项目污染治理措施 内容 类型 排放源 污染物 名称 防治措施 预期治理效果 废气 超声波冲压 非甲烷总烃 加强通风 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值 食堂 油烟废气 经油烟净化器处理后排放 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》中小型标准 废水 生活 生活污水 生活污水经房东化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政管网，送至七格污水处理厂处理后汇入钱塘江 达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 固体 废物 生产过程 边角料 卖给相关物资回收单位 资源化 无害化 次品 卖给相关物资回收单位 废包装材料 卖给相关物资回收单位 员工生活 生活垃圾 由环卫部门清运 噪声 ①采用低噪声生产设备，风机采取隔声罩等降噪措施；②要求企业在生产时关门、窗作业；③加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应限值要求 其他 无 9.1.3 环境质量现状结论 1、环境空气：项目所在区域属于不达标区。余杭区2018年环境空气中的主要污染物为NO2、PM2.5和O3。 2、地表水：根据监测结果，横山港水质现状较好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、声环境：项目北厂界能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值要求，其余三侧厂界能到到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值的要求。 9.1.4项目营运期环境影响分析结论 1、大气环境影响分析结论 项目超声波冲压有机废气（以非甲烷总烃表征）产生量极少，食堂油烟废气经油烟净化设施处理后达标排放。项目废气正常排放对周围大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析结论 本项目废水主要为生活污水。生活污水经房东化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，经七格污水处理厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。 3、声环境影响分析结论 本次环评对项目投产后的噪声排放情况进行了预测分析，北厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余三侧厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废弃物环境影响分析结论 只要企业严格落实固废处置措施，做好固废收集和分类存放，做好综合利用，则本项目产生的固体废弃物均可做到妥善处置，不会对建设地周围的环境带来污染。 9.1.5建设项目环评审批原则符合性分析 1、环境功能区规划的要求符合性 根据《杭州市余杭区环境功能区划》(2016.10)，项目位于“杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区(0110-Ⅴ-0-1)”，环境功能区划详见附图5。 本项目属于卫生材料及医药用品制造业，对照余杭区环境功能区划中的工业项目分类，为二类工业项目，符合管控措施要求，不在负面清单内；项目生产工艺较为简单，污染物产生量较小，在企业严格落实本环评提出的各项污染物防治措施的基础上，项目各污染物排放水平能够达到同行业国内先进水平，对周边环境质量影响较小。因此项目建设符合余杭区环境功能区划要求。 2、污染物达标排放符合性 生活污水处理达标后纳管，经七格污水处理厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。非甲烷总烃排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值二级标准，食堂油烟废气达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准。厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。项目固废均得到妥善处理不会对环境造成污染，能做到零排放。 因此，只要企业按照“三同时”原则，认真落实本报告中提出的各项污染处理措施后，确保污染防治设施正常运转，则本项目的各种污染物是能够做到达标排放的。 3、污染物排放总量控制指标 企业改扩建后VOCs排放量未增加，只排放生活污水，污水不需要总量替代削减，各类总量控制指标未达到《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕199号）限值，不属于余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，不需要向余杭区环保局进行排污权有偿调剂利用，因此总量控制符合要求。 4、环境功能区划确定的环境质量要求符合性 本项目建设和运营时只要落实本报告提出的各项污染治理措施，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，建设项目所排放的较少量污染物不会改变区域环境质量现状，周边环境能够维持目前的环境质量现状及功能区划要求。 9.1.6建设项目环评审批要求符合性分析 1、清洁生产要求的符合性 本项目产生污染物较少且积极提倡固体废物的回收和综合利用，减少环境污染，积极推行废物资源化、减量化、无害化。因此，项目建设符合清洁生产原则。 2、水功能区，水环境功能区要求的符合性 项目所在区域地表水为横山港，横山港由南向北，由项目拟建地西侧约1.6km处汇入内排河。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，该河段属于“杭嘉湖35”河段，水功能为内排河余杭渔业用水区(编号：F1203102103014)，水环境功能为景观娱乐用水区(编号：330110FM220103000160)，目标水质为Ⅳ类。水环境功能区划为Ⅳ类水功能区，地表水环境功能区划为Ⅳ类水功能区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准，不属于饮用水源保护区。 9.1.7其他部门审批要求符合性分析 1、土地利用总体规划、城乡规划的要求符合性 本项目建设地位于余杭经济技术开发区五洲路333号2幢，用地为工业用地，故本项目建设符合余杭区土地利用规划和城镇建设规划。 2、产业政策符合性 本项目为C2770卫生材料及医药用品制造。 ①根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不在限制类和淘汰类之列；②本项目产品种类、规模和生产设备均不在浙江省经信委发布的《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》之列；③根据《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，本项目不在限制和禁止(淘汰)类中；④根据《杭州市余杭区工业投资导向目录》，本项目不在限制和禁止类中。项目也不在《关于提高环保准入门槛、治理污染企业和关停污染项目的若干意见》中禁止新建项目之列。因此，本项目建设基本符合国家、杭州市及余杭区相关产业政策要求。 3、与开发区规划环评符合性 企业租赁杭州亿超紧固件有限公司闲置厂房，从事口罩生产，不属于开发区禁止引入项目，符合开发区的产业发展要求及国家和地方产业政策要求，符合余杭区环境功能区规划要求。同时，项目各类污染物经妥善治理后均能做到达标排放，周边环境质量能够维持现状；项目污染物排放总量指标不需要进行总量替代削减。综上分析，项目建设符合规划环评要求。 4、行业准入条件符合性 与《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》符合性分析 本项目与《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》中相关条目符合性分析详见表9-3。

表9-3  项目与《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》符合性分析

| 序号 | 判定依据 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大力实施产业结构调整 | 加快推进“散乱污”企业综合整治，涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶和塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、木业、制鞋、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等 | 企业不属于VOCs排放的“散乱污”企业类型 | 符合 |
| 2 | 严格建设项目环境准入 | 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格执行我省相关产业的环境准入指导意见，控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、工业涂装、包装印刷等高VOCs排放建设项目。 | 企业不属于VOCs排放重点行业，VOCs排放量较小 | 不涉及 |
|  |  | 新建涉VOCs排放的重点工业企业应进入园区。新建化工项目进入符合区域规划和规划环评要求的化工园区或化工集聚区块。 | 本项目位于杭州余杭经济技术开发区内，为改扩建项目，企业不属于化工企业 | 不涉及 |
|  |  | 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，新增VOCs排放量实行区域内现役源削减替代，杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州和台州等市，建设项目新增VOCs排放的，实行区域内现役源2倍削减量替代，舟山和丽水实行1.5倍削减量替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 | 本项目VOCs排放量在原审批验收范围内 | 符合 |
|  |  | 新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料，配套安装高效收集治理设施 | 本项目全自动口罩制造机配套的超声波冲压温度控制在85℃左右，无纺布中化学成分基本不会分解 | 符合 |
| 3 | 强化重点企业减排调控 | 各地应加强工业企业大气污染物排放监管，强化季节性减排调控力度，充分考虑企业产能利用率、生产工艺特点以及污染排放情况等，在夏秋季和冬季，分别针对O3污染和PM2.5污染研究提出强化减排要求，引导企业合理安排生产工期，降低对环境空气质量影响 | 企业合理安排运营时间，严格落实环评提出的各项废气污染防治措施 | 符合 |
|  |  | 企业要制定强化减排调控计划，依法合规落实到企业排污许可证和应急预案中。夏秋季可重点对产生烯烃、炔烃、芳香烃的企业研究制定强化减排调控方案，冬季重污染天气可对产生芳香烃的企业实施强化减排调控措施。在特殊时期，可依法合规对工业企业提出实施错峰生产的要求 |  | 符合 |
| 4 | 深入推进工业源VOCs减排 | 重点推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、制鞋、化纤、纺织印染、橡胶和塑料制品等行业VOCs污染防治 | 本项目全自动口罩制造机配套的超声波冲压温度控制在85℃左右，无纺布中化学成分基本不会分解，满足环保要求 | 符合 |
|  |  | 其他工业行业VOCs减排。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。木业应重点治理干燥、涂胶、热压过程VOCs排放；电子信息行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装、热压等工序VOCs排放控制 |  | 符合 |
| 5 | 建立完善VOCs监管体系 | 持续推进VOCs排放调查与动态更新 | 本项目拟规范内部环保管理，将落实VOCs排放申报登记和环境统计，并建立“一厂一档”，积极落实排污许可证制度 | 符合 |
|  |  | 实施排污许可制度 |  |  |
|  |  | 建立健全监测监控体系 |  |  |
|  |  | 加强监督执法 |  |  |
|  |  | 严格排放标准和规范 |  |  |

综上所述，该项目符合环评审批相关要求。

9.1.8建设项目“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评[2016]95号，2016.7.15），建设项目需符合“三线一单”要求，本项目符合性分析如下： 1、生态保护红线 生态功能保障基线包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。纳入的区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护我国珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护我国重要生态系统的主导功能。禁止开发区红线范围可包括自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等。自然保护区应全部纳入生态保护红线的管控范围，明确其空间分布界线。其他类型的禁止开发区根据其生态保护的重要性，通过生态系统服务重要性评价结果确定是否纳入生态保护红线的管控范围。 根据《杭州市余杭区生态保护红线划定方案》（2017年9月）规定：东湖街道行政面积： 76.94平方千米，其中：生态保护红线面积0.21平方千米。具体如下表。 表9-4 东湖街道内生态保护红线汇总 序号 生态保护红线名称 编码 常住人口数量（人） 面积 (km2) 类型 生态系统 植被类型 主要人为活动类型 生态环境问题 土地 所有权 11 超山省级风景名胜区核心景区生物多样性维护生态保护红线 330110-12-006 - 0.21 生态功能-生物多样性维护 山地森林 梅树 竹林 茶地 种植 周边村镇发展对景区的影响 国有 本项目位于余杭经济技术开发区五洲路333号2幢，不在生态红线范围内，由土地证可知，项目所在地为工业用地。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态新建保护区内，不涉及杭州市余杭区环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区标准。 本项目按环评要求设置污染物治理措施后，各类污染物均能达标排放，对周边环境的影响较小，因此能保持区域环境质量现状。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4、环境准入负面清单 根据《杭州市余杭区环境功能区划》(2016.10)，本项目位于杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区(0110-Ⅴ-0-1)，不在该区域负面清单中，符合环境功能区规划。 因此，本项目的建设符合“三线一单”管理机制要求。 9.2环保建议与要求 1、要求企业认真负责全厂的环境管理、环境统计、污染源的治理工作，确保废水、废气、噪声等达标排放，固废得到安全处置。 2、须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案、生产规模和生产时间组织生产。如有变更，应向当地环境保护管理部门报备，并另行环评。 9.3环评总结论 综上分析，杭州川田卫生用品有限公司年产口罩7500万只技改项目符合当地环境功能区规划、土地利用总体规划、城市规划和产业政策的要求。项目主要污染物排放情况均可达到环保要求，在采取本环评中提到的各种污染防治措施后，对周围环境的影响不大，符合本项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。因此，本项目在该地的实施是可行的。

# Text boxes

绒毛木浆

粉碎

棉芯成型

高分子

卫生纸

棉芯分切

包覆无纺布和流延膜

热封压花

喷涂热熔胶

离型纸

分切

小包装

检验

装箱

成品入库

粉尘

粉尘

不合格品

废包装材料

边角料

胶水废气

无尘纸、高分子、卫生纸

复合

压实

分切

包装

成品入库

边角料

废包装材料

0

.

7

,

0

.

7

0

.

7

,









j

sd

j

j

pH

pH

pH

pH

S

0

.

7

0

.

7

0

.

7

,









j

su

j

j

pH

pH

pH

pH

S