建设项目环境影响登记表

（报告表降级为登记表）

| 项目名称 | ： | 新增年产巧克力4800t、坚果100t、饼干235t、糖果200t |
| --- | --- | --- |
| 建设单位(盖章) | ： | 杭州酷帕滋食品股份有限公司 |

杭州市环境保护有限公司

----------------------------------------------------

# HangZhou Environmental Protection CO.LTD

编制日期：2020年8月

目  录

一、建设项目概述	1

二、建设项目所在地自然环境简况	21

三、环境质量状况	37

四、评价适用标准	42

五、建设项目工程分析	46

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	55

七、环境影响分析	56

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	69

九、结论与建议	70

# 附图：

◇附图1  项目地理位置图

◇附图2  项目周围环境及噪声监测点位图

◇附图3  项目周边环境照片

◇附图4  余杭区水环境功能区划图

◇附图5  余杭区环境功能区划图

◇附图6  车间平面布置图

◇附图7  项目环保设施示意图

◇附图8  余杭区生态红线图

◇附图9  余杭区声环境功能区划图

◇附图10  余杭经济技术开发区规划图

# 附件：

◇附件1  授权委托书

◇附件2  环评确认书

◇附件3  委托人身份证复印件

◇附件4  受委托人身份证复印件

◇附件5  技术咨询合同

◇附件6  内审单

◇附件7  申请报告

◇附件8  营业执照及名称变更文件

◇附件9  浙江省备案项目登记赋码基本信息表

◇附件10 租赁合同、土地证、房产证、门牌证

◇附件11 房东城镇污水排入排水管网许可证

◇附件12 历年审批验收文件

◇附件13 检测资料

◇附件14 污泥处理协议

# 建设项目环境保护审批基础信息表

# 一、建设项目概述

| 项目名称 | 新增年产巧克力4800t、坚果100t、饼干235t、糖果200t项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州酷帕滋食品股份有限公司 |
| 法人代表 | 蒋学智 | 联系人 | 蒋学智 |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区临平街道望梅路619号9幢 |
| 联系电话 | 15257127926 | 传真 | -- | 邮政编码 | 311112 |
| 建设地点 | 杭州市余杭区临平街道望梅路619号9幢 |
| 立项审批部门 | 余杭区经济和信息化局 | 项目代码 | 2020-330110-14-03-149754 |
| 建设性质 | 新建(扩建(技改( | 行业类别 及代码 | C1373水果和坚果加工、C14食品制造业 |
| 总建筑面积 (平方米) | 8086 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 1276.79 | 其中：环保投资(万元) | 10 | 环保投资占总 投资比例 | 0.78% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产 日期 | 2020.10 |
| 1.1项目由来 杭州乔智合食品有限公司成立初位于杭州余杭区乔司镇杭海路1828号，于2010年实施“杭州乔智合食品有限公司巧克力加工项目”，进行糖果制品（巧克力）加工。2013年由于发展需要，搬迁至杭州余杭区临平街道望梅路619号9幢，租用杭州万事利生物科技股份有限公司位于临平街道望梅路619号第9幢B楼，实施“杭州乔智合食品有限公司迁扩建项目”，进行糖果、饼干、冷冻食品等生产加工，同时经营范围变更为加工销售：糖果、饼干、冷冻食品、巧克力；2016年由于生产满足不了市场发展需要，实施“年增长巧克力600吨项目”，经营范围保持不变。经过历年审批验收全厂达到年产巧克力1200t、饼干15t、糖果50t、冷冻食品100t的生产规模（目前实际冷冻食品不生产）。历年项目审批及验收情况见下表。 表1-1 企业历年项目审批及验收情况 名称 环评 类别 审批 时间 审批 文号 验收 时间 验收 文号 审批 产品及产能 目前 实际 杭州乔智合食品有限公司巧克力加工项目 登记表 2010 -3-15 登记表批复【2010】402号 / / / 已搬迁 杭州乔智合食品有限公司迁扩建项目 报告表 2013- 5-13 环评批复【2013】393号 2017-3-2 余环验【2017】6-010号 年产巧克力600t、饼干15t、糖果50t、冷冻食品100t 年产巧克力1200t、饼干15t、糖果50t、冷冻食品不生产 杭州乔智合食品有限公司年增长巧克力600吨项目 报告表 2016- 6-30 编号：报告表2016-138号 年产巧克力600t 2019年企业更名为杭州酷帕滋食品股份有限公司，并于杭州市生态环境局余杭分局进行了备案（杭州市生态环境局余杭分局企业变更环保备案意见，编号27号，详见附件8）。 目前由于市场需求增加，公司拟租赁临平街道望梅路619号第9幢A楼1~2层（建筑面积约2500m2），购置融油缸、投料机、灌装机等设备，实施“杭州酷帕滋食品股份有限公司新增年产巧克力4800t、坚果100t、饼干235t、糖果200t项目”，同时对目前厂区设备布置进行调整，预计本项目投产后全厂将达到年产巧克力6000t、坚果100t、饼干250t、糖果250t的生产规模（即新增年产巧克力4800t、坚果100t、饼干235t、糖果200t，冷冻食品今后将不再生产）。 根据中华人民共和国第24号主席令《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目必须进行环境影响评价，以便从环保角度论证项目建设的可行性。根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)，本项目属于“C1373水果和坚果加工和C14 食品制造业”；根据第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目属于“三、食品制造业”大类中“16、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”中“除手工制作和单纯分装外的”，应编制环境影响报告表。 根据《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）、《余杭区“区域环评+环境标准”改革实施方案》（余政办〔2018〕78号），该建设项目不在杭州余杭经济技术开发区（钱江经济开发区）环评审批负面清单内，故降级为登记表。 受杭州酷帕滋食品股份有限公司的委托，杭州市环境保护有限公司承担了本项目环境影响报告表的编写工作。我公司接受委托后即组织人员对该项目进行了实地踏勘，收集了与本项目相关的资料，并对项目周边环境进行了详细调查、了解，在此基础上根据国家、省市的有关环保法规以及环境影响评价技术导则要求，编制了本项目的环境影响报告表，请环境保护管理部门审查。 注：9幢A楼共4层，3~4目前闲置。 1.2编制依据 1.2.1 国家法律法规、部门规章 1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1起施行； 2）《中华人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议，2016.7.2通过，2016.9.1起施行，2018.12.29修改； 3）《中华人民共和国水污染防治法》，十二届全国人大常委会第二十八次会议，2018.01.01实施 ； 4）《中华人民共和国大气污染防治法》，第十三届全国人大常委会，2018年10月26日修订； 5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人大常委会，1996.10.29修订，1997.3.1施行，2018.12.29修改； 6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7修订版； 7）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.01起实施； 8）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发）[2010]144号），2010.12.15； 9）关于发布《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》的公告，2013.09.13； 10）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作》的通知，环办[2013]104号，2013.11.15； 11）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修正），第十一届全国人民代表大会常委会，2012.2.29通过，2012.7.1施行； 12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，国家环境保护部第44号令，2017.09.01实施；《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，生态环境部令1号，2018.04.28； 13）中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26修正）； 14）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第5号，2008.12.11通过，2009.3.1施行； 15）关于发布《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的公告，公告2015年第17号，环境保护部办公厅2015.3.16印发； 16）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环发[2014]197号，2014.12.30。 1.2.2 地方政策法规、部门规章 1）浙江省人民政府令第364号《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（2018.3.1施行）； 2）《浙江省大气污染防治条例》，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过，2016.5.27通过，2016.7.1实施； 3）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2017.9.30浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过； 4）《浙江省水污染防治条例（2017年修正）》； 5）《浙江省环境污染监督管理办法》（浙令第341号，2015.12.28）； 6）《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》，浙环发(2014)26号； 7）关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙江省环境保护局，2012.4.1施行）； 8）浙环发〔2019〕14号《浙江省生态环境厅关于执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告》（2019年6月6日起施行）； 9）《关于印发浙江省大气污染防治“十三五”规划的通知》（浙发改规划【2017】250号）。 1.2.3 相关产业政策 1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发展改革委第29号令公布，2019.10.30； 2）《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》，浙淘汰办【2012】20号，2012年12月28日； 3）《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，杭发改产业[2019]330号。 1.2.4 相关区域规划 1）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局； 2）《杭州市余杭区环境功能区划》（2016年）； 3）《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》（2018年8月）； 4）《杭州市余杭区生态保护红线划定方案（文本）》（2017年9月）。 1.2.5 相关技术规范 1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016），国家环境保护部； 2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），生态环境部； 3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），生态环境部； 4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），国家环境保护部； 5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009），国家环境保护部； 6）《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2011），国家环境保护部； 7）《建设项目环境风险评价技术导则》，（HJ169-2018），生态环境部； 8）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），生态环境部； 9）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，浙江省环保局2005.4； 10）国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知（国发〔2016〕65号）； 11）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）； 12）《国家危险废物名录》（2016版）（环境保护部令第39号）。 1.2.6其他依据 1）杭州酷帕滋食品股份有限公司提供的项目相关资料； 2）杭州酷帕滋食品股份有限公司与本环评单位签订的环评委托协议书。 1.3项目主要内容 1、项目建设规模及内容 本项目为新增年产巧克力4800t、坚果100t、饼干235t、糖果200t项目，租用杭州万事利生物科技股份有限公司位于杭州市余杭区临平街道望梅路619号9幢A楼的1~2层（建筑面积约2500m2）作为生产场地，购置融油缸、投料机、灌装机等设备，结合现有项目，企业所租厂房总建筑面积约8086m2，正常营运后，全厂达到年产巧克力6000t、坚果100t、饼干250t、糖果250t的生产规模。项目组成内容见表1-2所示： 表1-2 项目组成内容 工程名称 序号 单元名称 工程规模 备注 主体工程 1 生产车间 项目投产后巧克力和糖果集中在A幢1~2层（新增产能生产）和B幢2层（原有产能生产）生产；坚果和饼干集中在B幢4层生产。详细布置见表1-7 总建筑面积8086m2 辅助工程 1 办公室 位于9幢B楼3层 公用工程 1 给水 由余杭经济技术开发区市政自来水系统供应。 依托现有处理设施、管网。 2 排水 采用雨污分流制，清污分流；生产废水经自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后接入市政污水管网，生活污水经房东化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管，最终进入杭州临平净水厂处理。 3 供电 用电由余杭经济技术开发区电网供给。 贮运工程 1 仓库 原料库位于9幢B楼1层；成品库位于9幢B楼3层 / 2 汽车运输 原材料由厂家送货到厂，产品委托社会力量运输。 / 环保工程 1 废气处理设施 烘烤废气经现有油烟净化设施处理达标后通过1#排气筒排放； 饼干生产粉尘设置脉冲除尘器处理达标后通过2#排气筒排放； 巧克力和糖果生产粉尘设置脉冲除尘器处理达标后通过3#排气筒排放； 部分依托现有、部分新增 2 污水处理设施 生活污水依托房东现有化粪池处理，生产废水依托现有生产废水处理设施处理 依托现有 3 一般固废 固废暂存场所设置在B幢1层西南侧，约10m2。杂质和粉尘收集后环卫部门清运处理；飞豹组昂材料卖给废品回收公司；污水站西南侧设置单独污泥库（约16m2），委托海宁亿圣清理服务有限公司处理 依托现有9幢B的2楼 4 生产设备噪声 风机采取隔声罩等降噪措施 新增 2、项目所在地及周边环境概况 项目所在地位于杭州市余杭区临平街道望梅路619号9幢，项目所在地周边环境概况见表1-3。 表1-3 项目拟建地(以企业所在厂区为界)周边环境概况 方位 环境现状概况 东侧 东侧隔园区道路为森马集团有限公司仓库（10幢），相距约15m 南侧 隔园区道路为森马集团有限公司仓库（11幢），相距约15m 西侧 隔园区道路为服装厂仓库（8幢），相距约15m 北侧 隔园区道路为闲置厂房和仓库，相距约12m 最近敏感保护目标 东南侧约303m小林村农居 项目所在地地理位置见附图1，周边环境概况示意图见附图2，周边环境现状实景图见附图3。 3、产品方案 项目产品方案及产量，见表1-4所示： 表1-4 项目产品方案及产量一览表 （单位：t/a） 序号 名称 现有项目 本项目新增 以新带老 本项目投产后全厂 1 巧克力 1200 4800* 0 6000（2400为巧克力粉，其余为巧克力产品） 2 饼干 15 235 0 250 3 糖果 50 200 0 250 4 坚果 0 100 0 100 5 冷冻食品 100 0 100 0 *注：其中新增的4800t巧克力中50%为巧克力粉产品、50%为巧克力产品。 4、项目主要生产设备 根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设备清单见表1-5所示。 表1-5 项目主要生产设备一览表 序号 名称 型号 现有项目 本项目 本项目投产后全厂数量 1 巧克力精磨机 JMJ500S 5台 0台 5台 JMJ1000S 5台 0台 5台 JMJ1000G 0台 5台 5台 JMJ500C 0台 1台 1台 JMJ20 0台 1台 1台 2 油脂溶解炉 RYG30 3台 2台 5台 3 调温机 QT250 3台 0台 3台 4 纯脂调温机 / 0台 1台 1台 5 保温缸 BWG500 8台 0台 8台 BWG1000G 0台 5台 5台 BWG501G 0台 1台 1台 BWG100G 0台 1台 1台 BWG500G 0台 1台 1台 / 0台 4台 4台 / 0台 2台 2台 / 0台 2台 2台 5T 0台 5台 5台 6 食品包装机 400型 8台 0台 8台 枕式 0台 3台 3台 真空型 0台 2台 2台 / 0台 3台 3台 全自动 0台 1台 1台 7 热缩包装机 CAPACK55 0台 1台 1台 8 三维包装机 / 0台 1台 1台 9 超净工作台 2000X1200X75 50台 0台 50台 10 浇注成型加工线 QJJ175U 5台 0台 5台 11 旋转烘烤炉 PRODUCT : ZC-100 1台 0台 1台 12 制冷空压机 / 2台 0台 2台 13 融化炉 / 15套 0台 15套 14 搅拌机 B208L 1台 0台 1台 HY-JB15 0台 1台 1台 15 酥皮机 SM-520E 1台 0台 1台 100*120SM520E 0台 1台 1台 16 储油罐 / 0台 2台 2台 17 粉碎机 FTJ250 1台 0台 1台 / 0台 1台 1台 / 0台 1台 1台 18 电热风机 HAG-P3A-11 2台 0台 2台 19 电热水器 F50-15A1 5台 0台 5台 20 空调器 KFR-51LW/B 25台 0台 25台 21 消毒柜 ZTP80-15立式 5台 0台 5台 22 储物盒 / 2000只 0台 2000只 23 模具 / 8000套 0台 8000套 24 除湿机 ZD-890C 1台 0台 1台 25 液压摆臂裁断机 GSB-2C 2台 0台 2台 26 四柱裁断机 / 0台 1台 1台 27 挤瓶 / 10副 0台 10副 28 冰柜 / 3台 0台 3台 29 电子秤 / 10台 0台 10台 30 饼干成型机 / 1台 0台 1台 31 和面机 / 1台 0台 1台 32 巧克力调温机 / 1台 0台 1台 33 巧克力送浆泵 / 5台 0台 5台 34 刀 / 5把 0台 5把 35 保鲜膜 / 500卷 0台 500卷 36 裱花袋 / 20个 0台 20个 37 粉糖机 / 1台 0台 1台 38 投料机 / 2台 0台 2台 TSA-SC 0台 1台 1台 39 吸塑机 / 2台 0台 2台 / 0台 2台 2台 40 喷油机（喷代可可脂） KF400 1台 0台 1台 41 切削机 / 2台 0台 2台 42 金属检测机 40/22 2台 0台 2台 / 0台 1台 1台 / 0台 1台 1台 43 滴币机 Q0J60 0台 2台 2台 1200 0台 2台 2台 44 浇注机 / 0台 3台 3台 / 0台 2台 2台 / 0台 1台 1台 QJJ175-1 0台 3台 3台 45 混合机 / 0台 2台 2台 46 三辊研磨机 / 0台 2台 2台 47 精炼机 / 0台 1台 1台 JLJ1000 0台 1台 1台 48 融油缸 / 0台 2台 2台 1900*650 0台 4台 4台 / 0台 4台 4台 49 隧道机 / 0台 1台 1台 / 0台 1台 1台 50 高周波熔接 0台 1台 1台 51 摆臂裁断机 0台 1台 1台 52 喷码机 350N 0台 1台 1台 53 涂衣机 MIY900 0台 1台 1台 54 塑封机 CALPACK55 0台 1台 1台 55 五辊机 SFLF1800V 0台 1台 1台 SFLF1800V 0台 1台 1台 56 二辊机 SZAP900D 0台 1台 1台 SZAP900D 0台 1台 1台 57 灌装机 JSFA1-2000 0台 1台 1台 / 0台 1台 1台 58 混料机 160LH/4 0台 1台 1台 NST-1000 0台 1台 1台 NST-1000 0台 1台 1台 59 全自动分段切条机 HY-CS900 0台 1台 1台 60 提升机 HY-TS30 0台 1台 1台 61 化糖锅 HY-AD200 0台 1台 1台 62 抛光机 PGJ1000 0台 1台 1台 63 臭氧消毒机 / 0台 1台 1台 64 紫外线臭氧消毒柜 / 0台 1台 1台 65 球磨机 4T 0台 2台 2台 66 皮带输送机 / 0台 1台 1台 67 钢带输送机 / 0台 1台 1台 68 循环水冷冻机组 / 0台 1台 1台 69 洗衣机 / 0台 1台 1台 70 速冻产品成型机 SD46Q3 1台 -1台 0台，用于冷冻食品生产 注：原用于冷冻食品其他工序设备可用于厂区其他产品生产，因此不淘汰。 5、项目主要原辅材料消耗 根据建设单位提供的资料，本项目主要消耗的原辅材料清单见表1-6。 表1-6 项目主要原辅材料消耗清单 序号 原材料名称 单位 现有消耗量 新增消耗量 扩建后消耗量 备注 1 食用椰子油 吨/年 0 1500 1500 用于巧克力生产 2 乳清粉 吨/年 0 280 280 用于巧克力生产 3 坚果 吨/年 0 60 60 用于坚果制品生产 4 蜜饯 吨/年 0 35 35 用于坚果制品生产 5 代可可脂 吨/年 480 800 1280 用于巧克力生产 6 可可粉 吨/年 100 800 900 用于巧克力生产 7 奶粉 吨/年 128 150 278 用于巧克力、饼干生产 8 白砂糖 吨/年 475 1500 1975 用于糖果、巧克力、饼干、坚果制品生产 20 -20 0 用于冷冻食品生产 9 淀粉 吨/年 35 15 50 用于糖果、饼干生产 10 低筋面粉 吨/年 8 20 28 用于饼干生产 20 -20 0 用于冷冻食品生产 高筋面粉 吨/年 25 -25 0 用于冷冻食品生产 11 黄油 吨/年 17 15 32 用于巧克力、饼干生产 12 麦芽糖浆 吨/年 3 9 12 用于糖果、坚果制品生产 13 明胶 吨/年 0.5 0 0.5 用于糖果生产 14 大豆卵磷脂 吨/年 5 3 8 用于巧克力、饼干生产 15 香兰素 吨/年 0.25 0.1 0.35 用于巧克力、饼干生产 16 麦芽糊精 吨/年 10 20 30 用于巧克力生产 17 鸡蛋 吨/年 3 5 8 用于饼干生产 18 起酥油 吨/年 0 30 30 用于饼干生产 15 -15 0 用于冷冻食品生产 19 胡萝卜素 吨/年 0 0.5 0.5 用于巧克力生产 0.5 -0.5 0 用于冷冻食品生产 20 淡奶油 吨/年 0 15 15 用于巧克力生产 20 PE包装袋 万只/年 80 90 170 用于产品包装 21 包装盒 万个/年 6 3 9 用于糖果包装 22 包装箱 万个/年 1.6 2 3.6 用于产品包装 23 水 吨/年 1995 2400 4395 / 23 电 万度/年 45 60 105 / 24 食用色淀 吨/年 0.15 0.1 0.25 用于糖果、巧克力生产 25 枫糖浆 吨/年 0 1 1 用于坚果生产 26 油墨 kg/a 0 2 2 产品喷码 油墨：本项目喷码采用油性油墨，不易溶于水的，可溶于有机溶剂。墨水粘度大，且快干、耐水、柔和、耐光性相当好。 6、生产组织和劳动定员 企业现有员工75人，实行单班制生产，每班8小时，年工作日为260天，不设食堂和宿舍。本项目对现有设备进行自动化改造升级，新增设备自动化程度高，因此本项目员工人数、生产班次和时间不变，即本项目投产全厂员工75人，实行单班制生产，每班8小时，年工作日为260天，仍不提供食宿。 7、厂区平面布置 本项目拟增租杭州万事利科技园区第9幢A楼1~2层进行扩建，现有9幢B楼平面布置适当调整，新增设备均放置于9幢A楼1~2层，具体平面布置如下： 表1-7 项目组成内容 幢号 所在层 功能 现有项目 本项目实施后 A幢 一层 / 南侧为成品仓，其北侧依次为成品缓冲区、生产区；东北侧为清洗区 二层 / 南侧为成品暂存区、其北侧依次为外包区、內包区、生产区；其中外包区西侧依次为进料脱包区、清洗区和晾干区 B幢 一层 东侧由南向北依次为楼梯、厕所、原料库，楼梯西侧依次为电梯、工器具清洗间、更衣室、精磨间，厕所西侧依次为添加剂专库、脱包间、二次更衣室、内包装间，原料库西侧依次为成品库、外包装间 原料库 二层 东侧由南向北依次为楼梯、电梯、厕所，楼梯西侧依次为铲花车间、内外包装间和工器具清洗间、模具车间、内外包装间和工器具清洗间，浇注车间 不变 三层 东侧由南向北依次为楼梯、厕所、化验室，楼梯西侧依次为电梯、办公区域，厕所西侧依次为外包装间、内包装间、糖果冷却脱模间、饼干冷却间、糖果成型间、二次更衣室、饼干烘烤间、糖果预处理间、饼干配粉和面成型间、更衣室，化验室西侧依次为内包间、速冻间、冷冻食品配料和面酥皮成型间、楼梯，楼梯北侧为消防通道 南侧为办公区、北侧成品库、东北角为研发室和化验室 四层 东侧由南向北依次为楼梯、电梯、厕所、西侧由南向北依次为外包间和配料间、内包间、成型区、干燥间，成型区东侧为清洗间和搅拌间 西北角为坚果生产区域，其南侧为内包间和外包间，其东侧为饼干生产区域，内包间、外包间、脱包间等 项目投产后巧克力和糖果集中在A幢1~2层（新增产能生产）和B幢2层（原有产能生产）生产；坚果和饼干集中在B幢4层生产，平面布置图详见附图6。 8、公用工程 供水：本项目用水由余杭经济开发区市政自来水管道接入。 排水：采用雨、污分流，雨水收集后排入市政雨水管网。本项目生产废水经自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，最终经杭州临平净水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。 供电：本项目所需用电由当地供电电网接入供电。 1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 经过历年审批验收公司达到年产巧克力1200t、饼干15t、糖果50t、冷冻食品100t的生产规模（目前实际冷冻食品不生产），具体分析如下： 1.4.1 现有项目审批验收情况 企业现有项目审批验收生产规模为年产巧克力600t、饼干15t、糖果50t、冷冻食品100t，审批验收工艺流程、产排污如下： 1、工艺流程 现有产品生产工艺如下。 糖果生产工艺流程图 图1-1 糖果生产工艺流程图 巧克力生产工艺流程图 图1-2 巧克力生产工艺流程图 饼干生产工艺流程图 图1-3 饼干生产工艺流程图 （4）冷冻食品（蛋挞皮）生产工艺流程图 图1-4 冷冻食品（蛋挞皮）生产工艺流程图 工艺说明： （1）糖果生产工艺流程简述 根据生产通知单将白砂糖、食用色淀、淀粉、麦芽糖浆、明胶等原料用电子秤称量后整齐放置。先将白砂糖放入粉糖机进行粉碎，制成糖粉，同时将明胶放入60-70℃的热水中浸泡（利用电热水器提供热水），然后将熔化的明胶、糖粉及其他原材料全部倒入搅拌机进行搅拌，一边加水一边搅拌，时间约10min，接着将搅拌均匀的浆液用勺子倒入裱花袋中，通过裱花袋人工挤入不同形状的糖果模具中，成型后将模具放入干燥间（干燥间配有电加热器）烘干，温度控制在55-60℃，时间约48h，待模具烘干后从烘干间取出进行自然冷却和人工脱模，完成脱模后，先用食品包装机全自动进行内包装，PE包装袋在包装前进行紫外消毒，内包装完成后用包装盒进行包装，最后用包装箱手工进行外包装即可。 （2）巧克力生产工艺流程简述 将白砂糖、可可粉、代可可脂、奶粉、磷脂、麦芽糊精、食用色淀等原材料按配方比例在电子秤上称量。将白砂糖、可可粉和可可脂等原材料在巧克力精磨机中混合研磨至细度达到一定要求（20微米），一般需研磨20h。研磨后通过巧克力送浆泵送入保温缸中（温度控制在50℃），接着加入适量的卵磷脂进行精炼（去除部分的水分，去除异味，产生风味，调节巧克力浆的流体力学行为(rheology)，直至其合乎控制指标，并起到杀菌功能）。然后通过巧克力送浆泵送入调温机进行调温，调温机自动设置温度，不间断改变温度，在28-35℃之间跳动，巧克力浆通过调温机速度约为90kg/h，调温主要是为了避免巧克力成品放置一些时间后发白，调温后通过巧克力送浆泵送入浇注成型加工线制成不同形状的巧克力坯，同时加工线自带冷却功能，待巧克力坯制成立即进行冷却（温度约0-5℃），以定型，然后利用金属检测机进行检测，检测不合格的去除少量杂质后重新进行精炼，直到合格为止，合格的直接利用食品包装机全自动进行内包装，PE包装袋在包装前进行紫外消毒，内包装完成后用包装箱手工进行外包装即可。 （3）饼干生产工艺流程简述 将低筋面粉、水、白砂糖、黄油、奶粉、淀粉、磷脂、鸡蛋、香兰素按配方比例在电子秤上称量。先用搅拌机将油、糖、磷脂等辅料均匀地搅拌，然后倒入面粉、淀粉、奶粉搅拌，边搅拌边加水，最后加入香兰素进行搅拌。经过搅拌机反复搅拌揉搓和成面团后，静置10min以上。然后将面团放入酥皮机进行滚轧和扦揉，手工和机器结合操作，多次将面片折叠并旋转90°角，最后碾压成一定厚度的面片。制成面片后，用模具和饼干成型机制成饼干坯。然后将饼干坯置于旋转烘烤炉烤盘上烘烤，炉温一般要求230～270℃左右，电加热，烘烤4～5min即成熟。烘烤完后饼干进行自然冷却，然后利用食品包装机全自动进行内包装，PE包装袋在包装前进行紫外消毒，内包装完成后用包装箱手工进行外包装即可。 （4）冷冻食品（蛋挞皮）生产工艺流程简述 将水、白砂糖、低筋面粉、高筋面粉、起酥油、胡萝卜素按照配方比例在电子秤上称量。生产时先将低筋面粉和高筋粉按比例（一般为4:5）放入和面机中搅拌调和，加入少许水将面和匀，将黄油用刀切成细条儿再切成小块儿放入面粉中，加入胡萝卜素继续和面，中途再加少量的水，将面柔成表面光滑后用保鲜膜包起，放置20min。然后将黄油用塑料膜包严，放入酥皮机进行反复滚轧至薄薄的片状，同时将醒好的面团也用酥皮机进行反复滚轧至薄薄的片状。之后把片状黄油与面片相互重叠用酥皮机进行反复滚轧至薄薄的片状，并用保鲜膜包好放入冷冻柜冷冻30min，主要为了使蛋挞皮产生韧性（冷冻柜温度控制在10-15℃）。制成面片后，用模具和速冻产品成型机压制成平底碗形状，将成型好的蛋挞皮放入速冻库进行速冻2h，温度控制在-30℃。待蛋挞皮完全定型后会自动从模具上脱落，利用食品包装机全自动进行内包装，PE包装袋在包装前进行紫外消毒，内包装完成后用包装箱手工进行外包装，然后放入冷冻库保存（冷冻库温度控制在-18℃）。 2、污染分析 现有项目审批验收污染物产生和排放情况如下表。 表1-8 现有项目审批验收污染物产生和排放情况汇总 内容 类型 排放源 （编号） 污染物 名称 处理前产生浓度 及产生量(单位) 排放浓度 及排放量(单位) 大气 污染物 搅拌、配料等 粉尘 0.316t/a 0.316t/a 烘烤 烘烤油烟废气 34kg/a 5.1kg/a，1.2mg/m3 水 污染物 生产 间接加热废水 10.92 t/a 0t/a 设备清洗 废水（含拖地废水） 废水量 862.35t/a 862.35t/a CODCr 1120 mg/L,0.966 t/a 50mg/L,0.044 t/a NH3-N 1.21 mg/L,0.001 t/a 5mg/L,0.005 t/a 动植物油 181 mg/L,0.156t/a 1mg/L,0.0009 t/a 生活污水 废水量 828.75 t/a 828.75t/a CODCr 350 mg/L,0.29 t/a 50 mg/L,0.042t/a NH3-N 35 mg/L,0.029 t/a 5mg/L,0.005 t/a 固体 废物 生产 饼干屑 0.01 t/a 0t/a 糖果屑 0.03 t/a 0t/a 杂质 0.02 t/a 0t/a 废包装材料 0.8 t/a 0t/a 污泥 12 t/a 0 t/a 生活 生活垃圾 19.5t/a 0t/a 噪声 主要为巧克力精磨机、调温机、浇注成型线等生产设备运转产生，声源强度在70-80 dB(A)之间 其他 / 现有项目审批验收污染防治措施如下表。 表1-9 现有项目审批验收污染防治措施汇总 内容 类型 排放源 （编号） 污染物名称 防治措施 预期 治理效果 大气 污染物 搅拌、配料等 粉尘 无组织排放 达标《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准排放 烘烤 烘烤油烟废气 油烟净化器处理后通过15m排气筒排放 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中浓度限值排放 水 污染物 生产、生活 污水 间接加热废水直接回用不外排；设备清洗废水经自建污水处理设施处理达标纳管排放；生活污水经化粪池处理达标纳管排放 达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准后纳管，然后由杭州临平净水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 固体 废物 生产 杂质 由当地环卫部门统一清运处理 固废均得到妥善处理，不会对环境造成二次污染 废包装材料 收集后卖给废品回收公司 糖果屑 收集后回用于生产 饼干屑 收集后回用于生产 污泥 委托海宁亿圣清理服务有限公司处理 生活 生活垃圾 由当地环卫部门统一清运处理 噪声 （1）设备基础加固； （2）车间生产时关闭门窗； （3）日常运行时定期进行设备维护保养，防止因设备故障产生的非生产噪声。 公司委托杭州青云环境工程有限公司建设生产废水处理设施，处理能力约10t/d，处理工艺如下： 图1-5 生产废水处理工艺流程 3、达标分析 根据现有项目验收检测报告（科谱检测（2016）竣字第2016110008号），各类污染物达标分析具体如下： 废水 表1-10 生活污水检测数据汇总 （单位：mg/L，pH无量纲） 样品来源 采样时间 样品性状 pH值 悬浮物 化学需氧量 氨氮 生活废水排放口 2016.11.11 14:31 微黄微浑 7.23 258 250 3.66 标准 6~9 400 500 35 达标情况 达标 达标 达标 达标 根据以上数据可知，厂区生活污水经化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管排放。 表1-11 生产废水检测数据汇总 （单位：mg/L，pH无量纲） 样品来源 采样时间 样品性状 pH值 悬浮物 化学需氧量 氨氮 动植物油 生产废水进口 2016.11.11 9:20 黄色浑浊 5.48 262 1.12×103 1.21 163 2016.11.11 10:20 黄色浑浊 5.56 272 1.04×103 0.735 169 2016.11.11 11:20 黄色浑浊 5.47 276 1.05×103 0.989 172 2016.11.11 12:20 黄色浑浊 5.48 282 1.11×103 0.848 181 2016.11.12 9:00 黄色浑浊 5.23 304 1.01×103 0.904 173 2016.11.12 10:00 黄色浑浊 5.36 312 992 0.960 180 2016.11.12 11:00 黄色浑浊 4.96 280 982 0.848 176 2016.11.12 12:00 黄色浑浊 5.12 300 958 0.876 181 生产废水出口 2016.11.11 9:30 微黄微浑 7.98 20 37.7 0.397 0.21 2016.11.11 10:30 微黄微浑 7.96 20 39.3 0.313 0.20 2016.11.11 11:30 微黄微浑 7.94 20 46.8 0.369 0.22 2016.11.11 12:30 微黄微浑 7.96 22 40.1 0.397 0.23 2016.11.12 9:10 微黄微浑 7.89 21 44.9 0.397 0.26 2016.11.12 10:10 微黄微浑 7.77 20 37.0 0.313 0.31 2016.11.12 11:10 微黄微浑 7.65 22 35.4 0.341 0.29 2016.11.12 12:10 微黄微浑 7.70 19 34.6 0.256 0.30 标准 6~9 400 500 35 100 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 根据以上数据可知，厂区生产污水经自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管排放。 综上所述，现有项目废水经处理后达标排放，符合环保要求。 废气 表1-12 烘烤油烟废气检测数据汇总 工艺设备名称及型号 烘烤工艺 净化器名称 餐饮业油烟净化器JD-YJ04D 测试断面 废气出口 测试周期 第一周期 第二周期 检测日期 2016.11.11 2016.11.12 排气筒高度 15m 管道截面积 0.160m2 测点烟气温度℃ 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 烟气含湿量% 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 测点烟气流速m/s 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 实测烟气量m3/h 876 876 876 876 876 876 876 1070 1070 876 标态干烟气量m3/h 787 787 787 787 787 787 787 964 964 787 油烟 污染物浓度mg/m3 1.07 1.08 1.07 1.08 1.08 1.08 1.04 1.09 1.09 1.12 污染物排放速率kg/h 8.42 ×10-4 8.50 ×10-4 8.42 ×10-4 8.50×10-4 8.50×10-4 8.50 ×10-4 8.18 ×10-4 1.05 ×10-3 1.05×10-3 8.81 ×10-4 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，现有项目烘烤废气达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中≤2mg/m3限值。 表1-13 厂界无组织废气检测数据汇总 采样地点 采样期间气象条件 颗粒物（mg/m3） 达标情况 采样时间 风向 风速（m/s） 气温（℃） 气压（kpa） 天气 1#厂界东 2016.11.11 9:00~9:45 东北 2.5 22.1 102.3 阴 0.024 达标 10:00~10:45 东北 2.5 22.5 102.5 阴 0.048 达标 11:00~11:45 东北 2.7 23.4 102.5 阴 0.048 达标 12:00~12:45 东北 2.5 23.7 102.3 阴 0.048 达标 2#厂界 9:00~9:45 东北 2.5 22.1 102.3 阴 0.048 达标 10:00~10:45 东北 2.5 22.5 102.5 阴 0.048 达标 11:00~11:45 东北 2.7 23.4 102.5 阴 0.024 达标 12:00~12:45 东北 2.5 23.7 102.3 阴 0.024 达标 3#厂界 9:00~9:45 东北 2.5 22.1 102.3 阴 0.048 达标 10:00~10:45 东北 2.5 22.5 102.5 阴 0.048 达标 11:00~11:45 东北 2.7 23.4 102.5 阴 0.048 达标 12:00~12:45 东北 2.5 23.7 102.3 阴 0.024 达标 4#厂界 9:00~9:45 东北 2.5 22.1 102.3 阴 0.071 达标 10:00~10:45 东北 2.5 22.5 102.5 阴 0.095 达标 11:00~11:45 东北 2.7 23.4 102.5 阴 0.095 达标 12:00~12:45 东北 2.5 23.7 102.3 阴 0.095 达标 由上表可知，现有项目无组织废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。综上所述，现有项目废气达标排放，符合环保要求。 1.4.2 现有项目实际情况 根据现场实际调查，现有项目目前实际产能为年产巧克力1200t、饼干15t、糖果50t、冷冻食品100t，即冷冻食品停产，以后也不在生产，因此，实际污染产生和排放有所变化，其余与验收情况一致，主要污染变化如下： 表1-14 现有项目实际污染物产生和排放情况汇总 内容 类型 排放源 （编号） 污染物 名称 处理前产生浓度 及产生量(单位) 排放浓度 及排放量(单位) 大气 污染物 搅拌、配料等 粉尘 0.271t/a 0.271t/a 烘烤 烘烤油烟废气 34kg/a 5.1kg/a，1.2mg/m3 水 污染物 生产 间接加热废水 10.92 t/a 0t/a 设备清洗 废水（含拖地废水） 废水量 862.35t/a 862.35t/a CODCr 1120 mg/L,0.966 t/a 50mg/L,0.044 t/a NH3-N 1.21 mg/L,0.001 t/a 5mg/L,0.005 t/a 动植物油 181 mg/L,0.156t/a 1mg/L,0.0009 t/a 生活污水 废水量 828.75 t/a 828.75t/a CODCr 350 mg/L,0.29 t/a 50 mg/L,0.042t/a NH3-N 35 mg/L,0.029 t/a 5mg/L,0.005 t/a 固体 废物 生产 饼干屑 0.01 t/a 0t/a 糖果屑 0.03 t/a 0t/a 杂质 0.02 t/a 0t/a 废包装材料 0.8 t/a 0t/a 污泥 12 t/a 0 t/a 生活 生活垃圾 19.5t/a 0t/a 噪声 主要为巧克力精磨机、调温机、浇注成型线等生产设备运转产生，声源强度在70-80 dB(A)之间 其他 / 注：与审批验收变化主要为粉尘产生量和排放量减少，由于设备仅淘汰一台速冻产品成型机，因此废水、固废等产生量基本不变。 1.4.3现有项目存在问题及整改要求。 企业现有项目通过审批验收，各类污染物达标排放，生产在原审批验收规模内，符合环保要求，无需整改。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 杭州市余杭区位于杭嘉湖平原南端，西依天目山，南濒钱塘江，是长江三角洲的圆心地。地理坐标为北纬30°09′～30°34′、东经119°40′～120°23′，东西长约63公里，南北宽约30公里，总面积约1220平方公里。余杭区从东、北、西三面成弧形拱卫杭州中心城区，东面与海宁市接壤，东北与桐乡市交界，北面与德清县毗连，西北与安吉县相交，西面与临安市为邻，西南与富阳市相接。 杭州酷帕滋食品股份有限公司系租用杭州万事利生物科技股份有限公司地址位于杭州市余杭区临平街道望梅路619号9幢A楼1~2层作为生产场地，地块周围环境概况如下表： 表2-1 项目拟建地(以企业所在厂区为界)周边环境概况 方位 环境现状概况 东侧 东侧隔园区道路为森马集团有限公司仓库（10幢），相距约15m 南侧 隔园区道路为森马集团有限公司仓库（11幢），相距约15m 西侧 隔园区道路为服装厂仓库（8幢），相距约15m 北侧 隔园区道路为闲置厂房和仓库，相距约12m 最近敏感保护目标 东南侧约303m小林村农居 注：9幢A楼共4层，3~4目前闲置。 2.1.2气象 本项目隶属于大杭州范围，其气候特征与杭州相近，本项目所在区域的气候特征属亚热带季风气候，温和湿润、雨量充沛、光照充足，冬夏长、春秋短，四季分明。冬夏季风交替明显，冬季盛行偏北风，夏季多为东南风。5～6月为黄梅天，7～9月为台风期。根据杭州市气象台(1998年～2000年)气象资料统计，其主要气象参数如下： 历年平均气温 16.2℃ 平均最热月气温 28.5℃ 极端最高温度 39.9℃ 平均最冷月气温 3.9℃ 极端最低温度 -9.5℃ 历年平均相对湿度 80％～82％ 历年平均降水量 1412.0毫米 多年平均蒸发量 1293.3毫米 年均日照时数 1875.4小时 历年平均风速 1.91米/秒 静风频率 15％ 杭州市城区上空500m 以下低层逆温层的年平均出现频率：7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。该区各季代表月份及全年风向、风速、污染系数玫瑰图见图2-1～图2-3。 图2-1 杭州市地面风向玫瑰图 图2-2 杭州市风速玫瑰图 图2-3杭州市地面污染系数玫瑰图 2.1.3 地形地貌 本项目所处区域地势较为平坦，有少量高于地面1～2m的土丘，平均海拔3.16m（黄海高程）。该地区属河谷平原，土壤土质以新老冲积物和沉积物为主，土层深厚，土体疏松。勘探时，该地区有4个天然基层，第一层是耕植土，厚0.5～0.7m；第二层由黏土和粉质黏土组成，呈软塑状态，厚1.2～1.8m，承载力为95千帕；第三层为淤泥，呈流塑状态，局部夹泥质粉质黏土，厚2.1～4.8m，承载力为49千帕；第四层较为复杂，一般由黏土、粉质黏土、粉砂组成，呈硬塑、可塑、中密状态，厚度在8m以上，承载力在98～190千帕之间。 余杭区总面积为1220km2，地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全区总面积的61.48%。境内平原地区为海涂冲积型和河塘沉积型混杂地层结构，土层深厚，工程地质较复杂。且地下水位高，土壤压缩性高，地质差异较大，地基承载力差。工程建设应进行工程地质勘测，地震设防为6 度区。 2.1.4水文条件 余杭区河流纵横，湖荡密布，主要河流，西部以东苕溪为主干，支流众多，呈羽状形；东部多属人工开凿的河流，以京杭运河和上塘河为骨干，河港交错，湖泊棋布，呈网状形。湖泊主要分布于东苕溪下游和运河两岸。面积6.67公顷以上的有35处。东苕溪境内长达38.98公里，年平均径流量9.85亿立方，常年水位3米，主要支流有中苕溪、北苕溪、百丈溪、太平溪、石门溪、骑坑溪、斜坑溪。京杭运河本区境内全长31.27公里，流域面积667.03平方公里，流域内年平均径流量为3.39亿立方米，河宽60~70米，常年水深3.5米，其水系主要有余杭塘河、泰山溪、闲林溪、西塘河、良渚港、东塘港、沿山港、禾丰港、亭趾港、内排河等。 2.1.5土壤与植被类型 余杭区境内土壤主要有黄壤、红壤、岩性土、潮土、水稻土5大土类、12个亚类、39个土属、79个土种。山地土壤主要有黄壤、红壤、岩性土3个土类，面积约46042公顷。黄壤主要分布在百丈、鸬鸟、黄湖、径山等乡镇海拔500~600米以上的山地，面积约占山地土壤面积的1.5%，土层一般在50厘米以上，土体呈黄色或棕色，有机质含量5~10%以上，pH值5.6~6.3。红壤分布在海拔600米以下的丘陵土地，面积约占山地土壤面积的89%，土层一般在80厘米左右，土体为红、黄红色，表土有机质含量2%左右，pH值5.4~6.3。岩性土主要分布在南部和西北部的低山、丘陵地带，面积约占山地土壤面积的9.5%，土层较薄，土体为黑色、棕色及黄棕色，表土有机质含量2~4%左右，pH值为7~7.5左右。余杭区植被属中亚热带常绿阔叶林北部地带，浙皖山丘青冈、苦槠林栽培植被区。地带性植被类型为常绿阔叶林，现有自然森林植被类型有常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、针阔混交林、针叶林、竹林及灌木林等。 2.2杭州市余杭区环境功能区划 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，项目位于“杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区（编号：0110-V-0-1）”。具体规划内容见表2-2。 表2-2 杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区 一、功能属性 功能区编号 0110-V-0-1 环境功能综合指数 高 名称 杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区 类型 人环境优化准入 环境功能特征 概况 以“健康产业、装备制造业、绿色产业、通信电子和纺织服装”为主。 二、地理信息 面积 14.78平方公里 涉及镇街 运河街道、临平·东湖街道 四至范围 位于余杭区东北部，临平城区北部，京杭大运河南端，丁山湖—超山风景区东侧，规划范围北至京杭大运河，南到星光街，东至京杭运河二通道，西临09省道。 三、主导功能及目标 主导环境功能 提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康 环境质量目标 地表水环境质量达到水环境功能区要求，地下水环境质量达Ⅲ类 以上标准。 环境空气质量达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标 河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。 四、管控措施 在满足环境质量目标和区域污染物排放总量控制要求的前提下，实行环境优化准入管理。 依据区域环境承载能力，新建工业项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平。 严格控制新建、扩建三类工业项目，逐步对现有三类工业项目进行淘汰或提升改造，并加强对企业退出后污染土壤修复。 优化居住与工业功能区布局，在居住和工业功能区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全； 加强土壤和地下水污染的预防、治理和修复。 严格控制工业用水，新建项目实行节水三同时制度。 最大限度保留区内林地、湿地、河漾等原有自然生态系统，逐渐修复现有的河漾湿地系统功能，保护好河湖湿地生境；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 加强对大运河（杭州塘段）遗产区和缓冲区的保护。 五、负面清单 禁止石化、化工、原料药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目发展。 为防范对周边环境敏感地区的影响，加强控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入。 禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的工业项目。 禁止畜禽养殖。 禁止任何建设项目阻断自然河道。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。 本项目属于食品制造业，对照余杭区环境功能区划中的工业项目分类，为二类工业项目。项目与功能区管控措施、负面清单符合性分析对比如下表。 表2-3 项目与功能区管控措施、负面清单符合性分析 类别 序号 环境功能区要求 本项目情况 是否符合要求 管控措施 1 在满足环境质量目标和区域污染物排放总量控制要求的前提下，实行环境优化准入管理 本项目污染物排放较少，且达标排放，不会改变现有的环境质量现状；满足总量控制要求 符合 2 依据区域环境承载能力，新建工业项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平 本项目污染物排放较少，且达标排放，污染物排放水平能达到同行业国内先进水平 符合 3 严格控制新建、扩建三类工业项目，逐步对现有三类工业项目进行淘汰或提升改造，并加强对企业退出后污染土壤修复 本项目为二类工业项目 符合 4 优化居住与工业功能区布局，在居住和工业功能区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全 本项目租用已有厂房进行生产 符合 5 加强土壤和地下水污染的预防、治理和修复 本项目租用已有厂房进行生产，项目所在地已纳管，做好防渗防漏措施，不会对土壤和地下水产生影响 符合 6 严格控制工业用水，新建项目实行节水三同时制度 本项目用水量较少，同时企业制订相应节水措施方案，实行节水“三同时”制度 符合 7 最大限度保留区内林地、湿地、河漾等原有自然生态系统，逐渐修复现有的河漾湿地系统功能，保护好河湖湿地生境；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能 本项目不新建厂房，不会对区内林地、湿地、河漾等原有自然生态系统产生影响 符合 8 加强对大运河（杭州塘段）遗产区和缓冲区的保护 本项目不在大运河（杭州塘段）遗产区和缓冲区内 负面清单 1 禁止石化、化工、原料药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目发展 本项目属于二类工业项目 符合 2 为防范对周边环境敏感地区的影响，加强控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入 本项目产生的污染物较少，且达标排放，不产生恶臭、废气、重金属 符合 3 禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的工业项目 本项目排放的废气、废水、噪声均达标排放，固废均合理处置 符合 4 禁止畜禽养殖 本项目不属于畜禽养殖 符合 5 禁止任何建设项目阻断自然河道 本项目租用已有厂房，不阻断自然河道 符合 6 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造 本项目租用已有厂房，不占用水域 符合 根据上表分析可知，项目符合余杭区环境功能区划。 2.3 《规划环评》符合性分析 2.3.1杭州余杭经济技术开发区( 钱江经济开发区) 总体规划环评概况 根据调查，《杭州余杭经济技术开发区( 钱江经济开发区) 总体规划环境影响报告书》（环审 [2018) 113号）： 产业发展规划： (1)产业发展定位 战略新兴产业为主导、科技创新为支撑的“5×1” 产业体系，突出二、三产业融合发展，各产业体现差别化指引政策。 “5”为五大主导产业，分别为智能装备产业、健康医疗产业、绿色环保产业、布艺家纺产业和现代服务业。其中智能装备产业、健康医疗产业、绿色环保产业为三大战略新兴产业，布艺家纺产业属于现有传统产业提升，现代服务业是配套产业。 “1”为“互联网+”产业模式，发挥互联网对资源配置优化集成作用以及放大和乘数效应，推动五大产业与互联网的深度融合，不断提升开发区产业发展水平。 (2)产业空间布局 规划形成“三区三心”的产业空间结构。“三区”即三大产业片区，分别为绿色节能环保产业区、智能制造产业区、传统产业提升区；“三心”即三个产业服务中心，结合居住和公共服务功能，为周边产业园区提供邻里服务。 本项目属于食品制造业，根据开发区空间规划结构图可知，本项目位于智能装备产业区内，结合开发区规划智能装备产业区环境准入清单（详见表2-4）：可知本项目无酿造、提炼工艺，主要进行巧克力、饼干、糖果、坚果生产，不进行调味品、发酵制品制造，盐加工，饲料添加剂、食品添加剂制造，不属于禁止准入类清单，因此本项目不属于开发区规划智能装备产业区环境准入清单内的禁止准入类产业。

表2-4   开发区规划智能装备产业区环境准入清单

| 产业类型 | 分类 | 国民经济行业分类(2017) | 行业清单 | 工艺清单 | 产品清单 | 制订依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大类 | 中类代码及类别名称 |  |  |  |  |
|  |  | 代码 | 类别名称 |  |  |  |  |  |
| 主导产业 | 智能装备 | 禁止准入类产业 | 33 | 金属制品业 | 部分 | / | 1、有电镀工艺的；2、使用有机涂层的(除喷粉、喷塑和电泳外)；3、有钝化工艺的热镀锌；4、涉及属GB8978 中规定的第一类污染物的重金属排放的；5、使用化学方式进行热处理的；6、使用无芯工频感应电炉设备的 | 1、普通铸锻件项目；2、电镀、发蓝、酸处理、磷化等金属表面处理项目 | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)；余杭区环境功能区划；余杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型升级的实施意见 |
|  |  |  | 34 | 通用设备制造业 | 部分 | / | 1、有电镀工艺的；2、有钝化工艺的热镀锌；3、涉及属 GB8978 中规定的第一类污染物的重金属排放的；4、使用化学方式进行热处理的 | 1、纯表面涂装(喷漆、喷塑、浸漆、电泳)加工建设项目；2、铅酸蓄电池制造 (除电池组装外)；3、汞干电池制造 | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划；余杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型升级的实施意见 |
|  |  |  | 35 | 专用设备制造业 | 部分 | / |  |  |  |
|  |  |  | 36 | 汽车制造业 | 部分 | / |  |  |  |
|  |  |  | 37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 部分 | / |  |  |  |
|  |  |  | 38 | 电气机械和器材制造业 | 部分 | / |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 仪器仪表制造业 | 部分 | / |  |  |  |
|  |  |  | 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 部分 | / | 1、有电镀工艺的；2、涉及电路板腐蚀工艺的；3、涉及属 GB8978 中规定的第一类污染物的重金属排放的 | 含前工序的集成电路生产项目 | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 |
|  |  | 限制准入类产业 | 33 | 金属制品业 | 部分 | 土地资源产出率＜520万元产值/亩；产值能耗＞0.2t标煤/万元增加值；产值水耗＞2.8t/万元增加值 | 1、含酸洗工艺的；2、外排工业废水中涉及含氮含磷污染物的；3、所有产生 VOCs涂装工艺废气总收集效率低于 90%；4、烘干废气处理设施总净化效率低于90%，流平、喷涂废气处理设施总净化效率低于75% | / | 《浙江省产业集聚区产业准入指导意见》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)》及开发区环境准入指标限值表要求；控制 VOC废气、酸洗废气污染隐患；控制含氮含磷污染物排放；《浙江省挥发性有机物污染整治方案》及《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》要求 |
|  |  |  | 34 | 通用设备制造业 | 部分 | 土地资源产出率＜620 万元产值/亩；产值能耗＞0.07t 标煤/万元增加值；产值水耗＞2.5t/万元增加值 | 1、有喷漆工艺且使用油性漆的；2、含酸洗工艺的；3、外排工业废水中涉及含氮含磷污染物的；4、所有产生VOCs涂装工艺废气总收集效率低于90%；5、烘干废气处理设施总净化效率低于90%，流平、喷涂废气处理设施总净化效率低于75% | 环保型涂料使用比例低于 50%的汽车制造项目 | 浙江省产业集聚区产业准入指导意见》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)》及开发区环境准入指标限值表要求；控制VOC 废气、酸洗废气污染隐患；控制含氮含磷污染物排放；《浙江省挥发性有机物污染整治方案》及《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》要求 |
|  |  |  | 35 | 专用设备制造业 | 部分 | 土地资源产出率＜620 万元产值/亩；产值能耗＞0.09t 标煤/万元增加值；产值水耗＞3.5t/万元增加值 |  |  |  |
|  |  |  | 36 | 汽车制造业 | 部分 | 土地资源产出率＜770 万元产值/亩；产值能耗＞0.05t 标煤/万元增加值；产值水耗＞1.2t/万元增加值 |  |  |  |
|  |  |  | 37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 部分 | 土地资源产出率＜770 万元产值/亩；产值能耗＞0.05t 标煤/万元增加值；产值水耗＞1.2t/万元增加值 |  |  |  |
|  |  |  | 38 | 电气机械和器材制造业 | 部分 | 土地资源产出率＜620 万元产值/亩；产值能耗＞0.05t 标煤/万元增加值；产值水耗＞0.7t/万元增加值 |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 仪器仪表制造业 | 部分 | 土地资源产出率＜620 万元产值/亩；产值能耗＞0.03t 标煤/万元增加值；产值水耗＞2.0t/万元增加值 |  |  |  |
|  |  |  | 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 部分 | 土地资源产出率＜770 万元产值/亩；产值能耗＞0.05t 标煤/万元增加值；产值水耗＞0.9t/万元增加值 | 1、有喷漆工艺且使用油性漆的；2、含酸洗或有机溶剂清洗工艺的；3、废气产生点未采用密闭隔离、局部排风、就近措施的；4、收 集废气未经净化直接排放的；4、VOCs处理效率低于 90% | 1、环保型涂料使用比例低于50%的生产项目；2、显示器件、印刷线路板生产项目；3、半导体材料、电子陶瓷、有机薄膜、荧光粉、贵金属粉等电子专用材料生产项目 | 《浙江省产业集聚区产业准入指导意见》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)》及开发区环境准入指标限值表要求；控制VOC 废气、酸洗废气污染隐患；符合《温州市电器及元件制造业挥发性有机物污染整治规范》要求；产品附 加值较低，污染较重 |
| 产业类型 | 分类 | 序号 | 项目类别 | 行业清单 | 工艺清单 | 产品清单 | 制订依据 |
| 非主导产业 | 禁止准入类产业 | 二 | 农副食品加工业 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 三 | 食品制造业 | / | 有酿造、提炼工艺的 | 1、调味品、发酵制品制造；2、盐加工； 3、饲料添加剂、食品添加剂制造 | 太湖流域管理要求；规划定位及职能 |
|  |  | 四 | 酒、饮料制造业 | / | 有酿造、发酵工艺的 | 果菜汁类原汁生产项目 | 太湖流域管理要求；余杭区环境功能区划；废水量大、污染物浓度高，区域废水处理能力有限，且存 在恶臭污染隐患 |
|  |  | 五 | 烟草制造业 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 六 | 纺织业 | / | 1、有洗毛、染整、脱胶工段的；2、产生缫丝废水、精炼废水的；3、涉及涂层工艺的(采用水性涂层胶的除外) | 纯纺织品后整理加工项目(包含涂层、定型、复合、PVC压延，数码印花除外) | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)；余杭区环境功能区划；余 杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型升级的实施意见 |
|  |  | 七 | 纺织服装、服饰业 | / | 有湿法印花、染色、砂洗、水洗工艺的 | / | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本；余杭区环境功能区划 |
|  |  | 八 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
|  |  | 22 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)制品 | / | 涉及制革、毛皮鞣制工艺的 | / | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)；余杭区关于提高环保准入 门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型升级的实施意见 |
|  |  | 23 | 制鞋业 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 九 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | / | 1、有电镀工艺的；2、有喷漆工艺且使用油性漆的；3、有化学处理工艺的 | / | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；控制VOC废气污染隐患； 废水量大、污染物浓度高，区域废水处理能力有限 |
|  |  | 十 | 家具制造业 | / | 1、有电镀工艺的；2、有喷漆工艺且使用油性漆的 | / | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；控制VOC废气污染隐患 |
|  |  | 十一 | 造纸和纸制品业 |
|  |  | 28 | 纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；造纸 (含废纸造纸) | 全部 | 全部 | 全部 | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 |
|  |  | 29 | 纸制品制造 | / | 有化学处理工艺的 | / | 废水量大、污染物浓度高，区域废水处理能力有限 |
|  |  | 十二 | 印刷和记录媒介复制业 | / | 使用溶剂型油墨、清洗剂的 | / | 控制VOC废气污染隐患 |
|  |  | 十三 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | / | 1、有电镀工艺的；2、有喷漆工艺且使用油 性漆的 | / | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；控制VOC废气污染隐患 |
|  |  | 十四 | 石油加工、炼焦业 | 全部 | 全部 | 全部 | 杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 |
|  |  | 十五 | 化学原料和化学制品制造业 | 全部 | 全部 | 全部 | 杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 |
|  |  | 十六 | 医药制造业 |
|  |  | 40 | 化学药品制造；生物、生化制品制造 | 全部 | 全部 | 全部 | 控制大气污染及恶臭影响隐患 |
|  |  | 42 | 中成药制造、中药饮片加工 | / | 有提炼工艺的 | 单纯中药熬制生产项目 | 控制大气污染及恶臭影响隐患；产品附加值低，且存在恶臭污染隐患 |
|  |  | 43 | 卫生材料及医药用品制造 | / | / | 日用及医用橡胶制品制造 | 余杭区环境功能区划；余杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型 升级的实施意见 |
|  |  | 十七 | 化学纤维制造业 | 除单纯纺丝外的 | 除单纯纺丝外的 | 除单纯纺丝外的 | 余杭区环境功能区划 |
|  |  | 十八 | 橡胶和塑料制品业 |
|  |  | 46 | 轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新 | 全部 | 全部 | 全部 | 余杭区环境功能区划；余杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型 升级的实施意见 |
|  |  | 47 | 塑料制品制造 | / | 1、人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；2、以再生塑料为原料的；3、有电镀工艺的；4、有喷漆工艺且使用油性漆的 | 1、超薄型(厚度低于0.025mm)塑料袋生产项目；2、聚氯乙烯食品保鲜包装膜生产项目；3、不可降解的一次性塑料制品项目；4、纯挤塑、注塑加工建设项目 | 余杭区环境功能区划；余杭区关于提高环保准入门槛、加强主要污染物总量配置管理、促进产业转型 升级的实施意见 |
|  |  | 十九 | 非金属矿物制品业 |
|  |  | 48 | 水泥制造 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 49 | 水泥粉磨站 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 50 | 砼结构构件制造、商品混凝土加 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 51 | 石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 52 | 玻璃及玻璃制品 | / | / | 1、平板玻璃生产项目；2、普通浮法玻璃生产线项目 | 产能过剩，产品附加值较低，污染较重 |
|  |  | 54 | 陶瓷制品 | 全部 | 全部 | 全部 | 控制生产性烟粉尘污染隐患 |
|  |  | 55 | 耐火材料及其制品 | / | / | 石棉制品 | 产能过剩，产品附加值较低，污染较重 |
|  |  | 56 | 石墨及其他非金属矿物制品 | / | 有焙烧工艺的 | 石墨、碳素原料生产项目 | 产能过剩，产品附加值较低，污染较重 |
|  |  | 57 | 防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 二十 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 全部 | 全部 | 全部 | 杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 |
|  |  | 二十一 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 全部 | 全部 | 全部 | 太湖流域管理要求；杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年本)；余杭区环境功能区划 |
|  |  | 三十 | 废弃资源综合利用业 | 全部 | 全部 | 全部 | 不符合开发区规划定位及职能 |
|  |  | 三十七 | 研究和试验发展 |
|  |  | 107 | 专业实验室 | / | 1、涉及化学合成反应的；2、各类有机化学品总用量超过 1t/a 的；3、涉及电镀、发蓝、磷化、有机涂层、热镀锌等工艺的；4、“三废”处理设施不符合环保要求的 | 1、P3、P4 生物安全实验室；2、转基因实验室 | 控制大气污染及恶臭影响隐患；控制生物安全性风险隐患 |
|  |  | 108 | 研发基地 | / | 1、涉及化学合成反应的；2、各类有机化学品总用量超过 1t/a 的；3、涉及电镀、发蓝、磷化、有机涂层、热镀锌等工艺的；4、“三废”处理设施不符合环保要求的 | 含医药、化工类等专业中试内容的 | 控制大气污染及恶臭影响隐患 |

2.4临平净水厂概况 临平净水厂远期总处理规模60万m3/d，分期实施，一期处理规模20万m3/d，远期根据污水量实际增长情况，另择机选址建设污水处理厂。临平净水厂一期工程位于杭州市余杭区南苑街道红联社区，沪杭高速南侧，东湖南路西侧，一期厂区建设用地面积约4.942公顷。一期厂区构建筑物采用常规地上布置，污水处理采用水解池+多点进水倒置A/A/O工艺+高效沉淀池+纤维滤池工艺，污泥处理处置采用脱水后半干化处理用作建材，一期工程预计2019年投产运行。一期具体工艺流程见图2-4。 临平净水厂服务范围为临平副城，包括6个街道(临平、东湖、南苑、星桥、乔司和运河街道)、2个开发区(余杭经济技术开发区、钱江经济开发区)的全部污水及塘栖镇和崇贤街道的部分污水。（注：根据《杭州市余杭区污水工程专项规划（修编)》（2014.5）），规划远景崇贤、塘栖两个污水系统超过崇贤、塘栖污水处理厂处理能力的污水也将进入临平净水厂处理。 图2-4 临平净水厂一期工艺流程 目前临平净水厂进水水质指标执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准；全厂废水共用一个排放口，尾水排入钱塘江，出水水质执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。 根据《杭州余杭水务控股集团有限公司杭州临平净水厂竣工环境保护验收监测报告》（鸿博环监竣验（2019）第622B号），该厂废水处理达标情况监测结果见下表。 表2-5 污水厂出水口监测数据 样品编号 测点 名称 采样 日期 采样 时间 样品性状 分析项目 pH 色度（倍） 悬浮物 COD BOD5 硫化物 氨氮 石油类 动植物油类 LAS HJ2019055205090201 出 水 口 5.9 9:15 清 6.33 2 8 42 5.2 <0.005 0.268 0.06 0.07 0.02 HJ2019055205090202 10:15 清 6.35 2 7 46 5.5 <0.005 0.274 0.05 0.06 0.02 HJ2019055205090203 11:20 清 6.38 2 9 41 5.9 <0.005 0.286 0.05 0.05 0.02 HJ2019055205090204 12:25 清 6.36 2 7 44 5.2 <0.005 0.271 0.06 0.06 0.02 均值 — — — 2 8 43 5.4 <0.005 0.275 0.06 0.06 0.02 标准限值 6~9 30 10 50 10 1.0 5 1 1 0.5 引用标准 GB18918-2002一级A标 测值判定 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 — 出 水 口 5.9 — — 总氮 总磷 粪大肠菌群（MPN/L） 六价铬 总砷 总铬 总铅 总镉 总汞 挥发酚 HJ2019055205090201 9:15 清 13.5 0.35 <20 0.020 1.6×10-3 <0.03 0.013 0.001 2.2×10-4 0.074 HJ2019055205090202 10:15 清 13.8 0.35 <20 0.019 1.6×10-3 <0.03 0.013 0.001 1.6×10-4 0.082 HJ2019055205090203 11:20 清 13.5 0.35 <20 0.019 1.6×10-3 <0.03 0.013 0.001 1.8×10-4 0.082 HJ2019055205090204 12:25 清 13.2 0.36 <20 0.019 1.7×10-3 <0.03 0.013 0.001 1.6×10-4 0.078 均值 — — 13.5 0.35 <20 0.019 1.6×10-3 <0.03 0.013 0.001 1.8×10-4 0.079 标准限值 15 0.5 103 0.05 0.1 0.1 0.1 0.01 0.001 0.5 引用标准 GB18918-2002一级A标 测值判定 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 表2-6 污水厂出水口监测数据 样品编号 测点 名称 采样 日期 采样 时间 样品 性状 分析项目 pH 色度（倍） 悬浮物 COD BOD5 硫化物 氨氮 石油类 动植物油类 LAS HJ2019055205100201 出 水 口 5.10 9:05 清 6.42 2 8 39 5.0 <0.005 0.258 0.05 0.06 0.025 HJ2019055205100202 10:02 清 6.38 2 9 33 5.3 <0.005 0.265 0.05 0.06 0.027 HJ2019055205100203 11:07 清 6.35 2 7 34 5.3 <0.005 0.277 0.05 0.05 0.029 HJ2019055205100204 12:09 清 6.36 2 8 40 5.8 <0.005 0.268 0.05 0.06 0.029 均值 — — — 2 8 36 5.4 <0.005 0.267 0.05 0.06 0.028 标准限值 6~9 30 10 50 10 1.0 5 1 1 0.5 引用标准 GB18918-2002一级A标 测值判定 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 — 出 水 口 5.10 — — 总氮 总磷 粪大肠菌群（MPN/L） 六价铬 总砷 总铬 总铅 总镉 总汞 挥发酚 HJ2019055205100201 9:05 清 13.8 0.35 <20 0.019 1.6×10-3 <0.03 0.013 0.001 1.6×10-4 0.078 HJ2019055205100202 10:02 清 14.0 0.35 <20 0.018 1.5×10-3 <0.03 0.013 0.001 2.6×10-4 0.082 HJ2019055205100203 11:07 清 13.5 0.35 <20 0.018 1.5×10-3 <0.03 0.013 0.001 2.4×10-4 0.086 HJ2019055205100204 12:09 清 13.6 0.36 <20 0.019 1.6×10-3 <0.03 0.013 0.001 2.6×10-4 0.082 均值 — — 13.7 0.35 <20 0.019 1.6×10-3 <0.03 0.013 0.001 2.3×10-4 0.082 标准限值 15 0.5 103 0.05 0.1 0.1 0.1 0.01 0.001 0.5 引用标准 GB18918-2002一级A标 测值判定 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 从监测结果看，监测期间，临平净水厂出水口水样pH值、COD、氨氮、总磷、色度、总氮、粪大肠菌群、六价铬、总砷、总铬、总铅、总镉、总汞、挥发酚、硫化物、SS、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。

# 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 为了解评价基准年（2018年）项目所在区域环境质量情况，本次环评收集了2018年临平职高自动监测站的常规监测数据，具体监测结果见下表。 表3-1 临平大气自动监测站环境空气监测数据一览表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13 达标 98百分位日均浓度 20 150 13 达标 NO2 年平均质量浓度 39 40 97 达标 98百分位日均浓度 89 80 111 超标 PM10 年平均质量浓度 76 70 108 超标 95百分位日均浓度 174 150 116 超标 PM2.5 年平均质量浓度 37 35 106 超标 95百分位日均浓度 90 75 106 超标 CO 年平均浓度 830 / / 达标 第95百分位数日均浓度 1334 4000 33 达标 O3 年平均浓度 98 / / 达标 第90百分位数日均浓度 188 160 118 超标 根据杭州市生态环境局余杭分局发布的《2018年杭州市余杭区环境状况公报》可知: 2018年，综合临平、余杭、良渚、瓶窑4个区控以上空气自动站点监测数据，得到余杭区大气主要污染物可入肺颗粒物(PM2.5)平均浓度为42μg/m3,较上年下降2.3%;环境空气质量优良率为74.5%，较上年下降3.6个百分点，主要污染因子为臭氧(O3)和可入肺颗粒物(PM2.5)。 二氧化硫(SO2)年平均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)-级标准要求，二氧化氮(NO2)和可吸入颗粒物(PM10)年平均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求;可入肺颗粒物(PM2.5)年平均浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。与上年相比，SO2 (8μg/m3)和PM10 (66μg/m3)年平均浓度分别下降20.0%和10.8%，NO2年平均浓度(39μg/m3)年平均浓度上升2.6%。 因此，项目所在区域大气环境质量为不达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 为了解项目所在地周边地表水环境的质量现状，本次评价引用杭州河道APP中2019年5月横山港朱家角安置点西北侧桥监测断面的监测数据对项目所在地的地表水环境质量进行评价。监测项目： CODMn、NH3-N、TP、DO等。 1、评价标准 项目所在区域的地表水为横山港，属于内排河（运河马家墩—塘栖镇泉漳）支流。依据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015.6）及地表水环境功能区划图，内排河属于杭嘉湖35水系，水功能区属于内排河余杭渔业用水区，水环境功能属于景观娱乐用水区，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准。 2、评价方法 采用导则推荐的单因子指数评价法对项目所在区域的地表水环境质量现状进行评价，公式如下： ① 一般水质因子的标准指数为： Sij =Cij/Csi 式中：Sij―评价因子的标准指数； Cij―污染物浓度监测值，mg/L； Csi―水污染物标准值，mg/L。 ② pH的标准指数为： 式中：SpHj―pH的标准指数； pHj―pH实测统计代表值； pHsd―评价指标中pH的下限值； pHsu―评价指标中pH的上限值。 ③DO的标准指数为： (DOj≥DOS时) (DOj＜DOS时) 式中：—DO在j点的标准指数，mg/L； —DO在j点的浓度，mg/L； —饱和溶解氧浓度，mg/L； —溶解氧的地面水质标准，mg/L； —温度，℃。 水质因子的指标指数≤1时，表明该水质因子在评价水体中的浓度符合水域功能及水环境质量标准的要求；水质因子的指标指数>1时，表明该水质因子在评价水体中的浓度不符合水域功能及水环境质量标准的要求，水体已受到污染。 3、监测及评价结果见表3-2。 表3-2 横山港朱家角安置点西北侧桥监测断面水质监测结果 单位：mg/L，除pH外 监测因子 高锰酸盐指数 NH3-N 总磷 DO 监测结果 3.2 0.747 0.077 5.41 Ⅳ类标准值 ≤10 ≤1.5 ≤0.3 ≥3 PI（Ⅳ） 0.32 0.5 0.26 / 根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法得出的结果，目前横山港水质现状较好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3.1.3声环境质量现状 为了解本项目拟建地周边声环境质量现状，于2020年6月20日对厂界声环境质量现状进行了实测。 ⑴声环境监测时工况：在本项目正常生产和周边其他企业正常运行情况下监测。 ⑵布点说明：根据项目所在地周边环境，在厂区的东、南、西、北侧厂界各设置一个噪声监测点，共4个监测点。具体点位布置情况见附图2。 ⑶监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境监测技术规范》(噪声部分)中的监测方法执行。 ⑷监测时间：2020年7月27日，每个监测点昼间各监测一次，每次10min。 ⑸监测设备：AWA5610D型积分声级计，测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB(A)，测量时传声器加装防风罩。 ⑹评价标准：项目建设地位于余杭区临平街道望梅路619号9幢，厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 ⑺监测结果见表3-3。 表3-3 项目所在地声环境现状监测结果 测点位置 昼间监测值 标准值（昼） 执行标准 厂界东侧1# 54.2 60 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 厂界南侧2# 54.4 厂界西侧3# 54.6 厂界北侧4# 54.1 由表3-3的监测结果可知，项目各厂界处均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准昼间限值的要求。因此，本项目所在地声环境质量现状较好。 3.2主要环境保护目标 据现场踏勘，本项目的主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 类别 保护目标名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 大气 东辉龙悦湾 120.240181 30.440310 居民区 6000人 二类 北 308m 众安理想湾 120.261821 30.438867 居民区 10000人 东 2100m 金都夏宫 120.259482 30.432832 居民区 5000人 东南 1600m 结网社区 120.250346 30.434959 居民区 3000人 东 800m 小林小学 120.248557 30.431064 学校 850人 东南 824m 春风苑 120.243933 30.439765 居民区 600人 东北 570m 陈家木桥村 120.230868 30.437628 居民区 1400人 西北 848m 超山村 120.221201 30.445202 居民区 2000人 西北 1400m 龙洞村 120.218435621 30.428145106 居民区 160人 西南 2200 龙湖香醍溪岸 120.230986 30.447069 居民区 8000人 西北 1700m 康庭和苑 120.229446 30.453860 居民区 500人 西北 2500m 康盛小区 120.232999 30.454460 居民区 1000人 西北 2400m 绿城蓝庭西区 120.259205198 30.427576478 居民区 5600人 东南 2000m 梅林小区 120.245161152 30.427909072 居民区 3090人 东南 738 屯里社区 120.236342048 30.430087025 居民区 1400人 西南 485 环桥花苑 120.264756482 30.426209190 居民区 2250人 东南 2400 小林村 120.244028370 30.433048823 居民区 40人 东南 303 水 横山港 120.229544 30.439772 / / Ⅳ类 西 2000m 声 周边200m / / / / 周边200m 2类 / / 注：X、Y取值为经纬度坐标。 图3-1 大气评价范围示意图（边长5km）

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1. 环境质量标准 1、区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中标准执行，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气污染物浓度限值 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 执行标准 SO2 年平均 60 μg/m3 GB3095-2012二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 一次值 2.0 《大气污染物综合排放标准详解》中明确一次值 2、根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015.6）中的余杭区地表水环境功能区划图(见附图4)，项目所在区域地表水环境功能区划为Ⅳ类区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （mg/L，pH除外） 名称 pH BOD5 CODmn 石油类 DO 氨氮 总磷 Ⅳ类 6~9 ≤6 ≤10 ≤0.5 ≥3 ≤1.5 ≤0.3 3、根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价项应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。则本项目属于107项“其他食品制造”分类中的“除手工制作和单纯分装外”，编制报告表，对应地下水环境影响评价项目类别为IV类，因此本项目不开展地下水环境影响评价。 4、根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》（2018年8月），本项目所在地位于余杭区临平街道望梅路619号9幢，项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，相关标准值详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB 类 别 昼间 夜间 2类 60 50 5、根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于食品制造业，类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目生产废气主要为粉尘，烘烤油烟废气、其中粉尘排放执行，标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物 最高允放排放浓度（mg/m3） 最高允放排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 烘烤废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值。 表4-5 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模 小型 中型 大型 基础灶头数 ≥1，＜3 ≥3， ＜6 ≥6 对应灶头功率（108J/h） ≥1.67 ≥5.00 ≥10 对应排气罩灶面总投影面(m2) ≥1.1 ≥3.3 ≥6.6 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除率(%) 60 75 85 喷码油墨废气执行《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T0277-2018）中的浓度排放限值。 表4-6 《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T0277-2018） （单位：mg/m3） 污染物 厂区内大气污染物监控点浓度限值 厂界大气污染物监控点浓度限值 非甲烷总烃 5 4 2、废水 项目废水经污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，最终由杭州临平净水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准见下表，具体标准见表4-7。 表4-7 水污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L（pH除外） 污染物 pH 悬浮物 CODCr 动植物油 氨氮 总磷 GB8978-1996三级标准 6～9 400 500 100 35* 8* GB18908-2002中一级A标准 6～9 10 50 1 5(8)① 0.5 注：*氨氮、总磷纳管标准参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 3、噪声 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类 别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废物控制标准 建设单位产生的固体废物的处理、处置均要满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定要求。 一般固废其贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及其修改单（公告2013年第36号）；危险废物的厂区暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)其修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号），纳入排放总量控制的污染物为化学需氧量（COD Cr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）。 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案的通知》（浙政发[2013]59号）、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市2017年大气污染防治实施计划的通知》（杭政办函[2017]60号），纳入排放总量控制的废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）。 结合上述总量控制要求及本项目工程特点，企业纳入总量控制污染因子为：COD、NH3-N、烟粉尘等3个指标。 根据浙环发【2012】10号的规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 根据《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》(环发[2012]130号)，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代。 根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》：杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1: 2，这些地区的改、扩建项目以及舟山和丽水的新建项目的VOCs替代比不低于1: 1.5。因此，本项目实施后，工业烟粉尘替代比不低于1: 2。 根据《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕199号），余杭区范围内所有工业排污单位新、改、扩建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1吨/年、1吨/年、1吨/年的余杭区审批项目暂不实施）。若其中一项指标大于等于上述限值，则四项指标均需实施调剂利用。其中，已列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，如在改、扩建时新增污染物排放量的，核定排污权时不受上述限值制约；未列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，如在改、扩建时新增污染物排放量大于等于上述限值的，核定排污权时应将原有项目污染物排放量一并统计入内。 企业扩建后各类总量控制指标未达到《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕199号）限值，不属于余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，不需要向余杭区环保局进行排污权有偿调剂利用。因此本项目实施后全厂总量控制见表4-9： 表4-9 本项目实施后全厂总量控制建议值 单位:t/a 污染物 名称 现有项目 排放量 本项目 排放量 “以新带老” 削减量 项目实施后后全厂总排放量 排放 增减量 CODCr 0.086 0.06 0 0.146 +0.06 NH3-N 0.01 0.006 0 0.016 +0.006 粉尘 0.316 0.0361 0.005 0.3471 +0.0311 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述 本项目主要新增巧克力（50%巧克力粉产品、50%巧克力产品）、糖果、饼干、坚果的生产，新增的巧克力生产工艺与现有生产工艺不同，糖果和饼干生产工艺不变，具体工艺流程及产污点位如下。 巧克力生产 图5-1 新增巧克力生产工艺流程图 糖果生产 图5-2 糖果生产工艺流程 饼干生产 图5-3 饼干生产工艺流程 坚果生产 图5-4 坚果生产工艺流程 工艺简介： 巧克力生产工艺流程简述 将白砂糖、乳清粉、奶粉、磷脂、麦芽糊精、食用色淀等原材料按配方比例在电子秤上整包称量。配料完成后拆除原料外包装，接着利用紫外进行灭菌，灭菌后投料进入搅拌机；另一方面可可脂、代可可脂等在化油锅中进行溶化（温度约80℃，电加热）后也进入搅拌机与其他原料充分搅拌均匀，然后根据产品规格、尺寸、厚度要求二道辊磨，辊磨后50%的直接包装和进行金属检测去除杂质，然后进行再次外包封口、上标签后即为成品入库；其余50%直接进行进一步研磨至细度达到一定要求（20微米），一般需研磨20h。研磨后通过巧克力送浆泵送入保温缸中（温度控制在50℃），接着加入适量的卵磷脂进行精炼（去除部分的水分，去除异味，产生风味，调节巧克力浆的流体力学行为(rheology)，直至其合乎控制指标，并起到杀菌功能）。然后通过巧克力送浆泵送入调温机进行调温，调温机自动设置温度，不间断改变温度，在28-35℃之间跳动，巧克力浆通过调温机速度约为90kg/h，调温主要是为了避免巧克力成品放置一些时间后发白，调温后通过巧克力送浆泵送入浇注成型加工线制成不同形状的巧克力坯，同时加工线自带冷却功能，待巧克力坯制成立即进行冷却（温度约0-5℃），以定型，然后利用金属检测机进行检测，检测不合格的去除少量杂质后重新进行精炼，直到合格为止，合格的直接利用食品包装机全自动进行内包装，PE包装袋在包装前进行紫外消毒，内包装完成后用包装箱手工进行外包装即可。 （2）糖果和饼干生产工艺流程简述 本项目糖果和饼干生产工艺与现有项目一致，工艺说明详见上文1.4章节，此处不重复介绍。 （3）坚果生产工艺流程简述 根据产品配方将麦芽糖浆、黄油、枫糖浆进行称量配料，然后进行熬糖（温度约90℃，1h/锅，电加热），熬制完成后和坚果混合在一起搅拌均匀，然后根据客户要求辊压成型，成型后进行冷冻约20min（5~10℃），接着根据规格尺寸切条、挑选，挑选完成后内包装，金属检测、外包装，完成后即为成品入库。 5.2主要污染工序和污染源强分析 5.2.1施工期间主要污染工序分析 本项目租用已有厂房进行扩建，仅安装部分生产设备，因此施工期污染不具体分析。 5.2.2营运期主要污染因子及污染源强分析 一、污染因子 营运期主要污染因子如下： 废气：饼干烘烤废气、饼干生产粉尘、巧克力和糖果生产粉尘、喷码废气。 废水：间接加热废水、设备清洗废水（含拖地废水）。 噪声：生产设备运行噪声。 固废：糖果屑、饼干屑、坚果碎屑、坚果次品、杂质、收集的粉尘、废包装材料。 二、污染源强分析 1、废气 本项目废气主要为饼干烘烤废气、饼干生产粉尘、巧克力和糖果生产粉尘。 （1）饼干烘烤废气 本项目饼干利用现有烘烤炉进行烘烤，会产生烘烤废气，新增使用黄油量约5t，类比现有项目，烘烤废气产生量约10kg/a，利用现有油烟净化装置处理，处理效率为85%，风量4000 m3/h计，则烘烤废气排放量约为1.5kg/a，结合现有项目全厂总产生量约44kg/a，排放量约6.6kg/a，排放时间由原来的4h/d增长为5.5h/d，排放浓度约为1.2mg/m3，处理后通过15m高现有排气筒排放（编号1#），达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）规定的≤2mg/m3。 （2）饼干生产粉尘 项目饼干配料、调面工序会产生粉尘，新增粉状原料约70t/a，类比现有项目，粉尘产生约0.07t/a，结合现有项目产生量，全厂饼干生产粉尘总产生量约0.075t/a，本环评建议企业设置集气罩收集后引至脉冲布袋除尘设施处理后排放（不低于15m高2#排气筒），收集效率以85%计，处理效率以95%计，风量约4000m3/h，则该类废气产生和排放情况如下表。 表5-1 饼干生产粉尘产排情况 项目 颗粒物 排放标准 总产生量（t/a） 0.075 / 总产生速率（kg/h） 0.072 / 总有组织 产生量（t/a） 0.064 / 排放量（t/a） 0.0032 / 排放速率（kg/h） 0.0031 3.5 排放浓度（mg/m3） 0.7693 120 无组织 产生量（t/a） 0.011 / 排放量（t/a） 0.011 / 排放速率（kg/h） 0.0106 / 注：时间以4h计。 （3）巧克力和糖果生产粉尘 项目巧克力和糖果生产中新增粉状原料约115t/a，类比现有项目，粉尘产生约0.115t/a，企业拟设置集气罩收集后引至脉冲布袋除尘设施处理后排放（不低于15m高3#排气筒），收集效率以85%计，处理效率以95%计，风量约6000m3/h，则该类废气产生和排放情况如下表。 表5-2 巧克力和糖果生产粉尘产排情况 项目 颗粒物 排放标准 总产生量（t/a） 0.115 / 总产生速率（kg/h） 0.111 / 总有组织 产生量（t/a） 0.098 / 排放量（t/a） 0.0049 / 排放速率（kg/h） 0.0047 3.5 排放浓度（mg/m3） 0.7853 120 无组织 产生量（t/a） 0.017 / 排放量（t/a） 0.017 / 排放速率（kg/h） 0.0164 / 注：时间以4h计。 （4）喷码废气 本项目产品需要喷码机使用油墨进行喷码，油墨年用量约2kg，该过程会产生有机废气，由于产生量极少，本环评不进行定量分析，加强通风后对环境影响不大。 2、废水 项目废水主要为生产间接加热废水、设备清洗废水（含拖地废水）。其中间接加热废水新增补充量约46t/a，循环使用不外排。 由于本次扩建后设备先进性提高，生产排单较现有项目合理，设备清洗废水产生量预计新增约1200t/a，水质参照现有项目检测数据，各污染物产生浓度CODCr约1120mg/L、NH3-N 1.21 mg/L，动植物油181mg/L，则产生量约CODCr1.344t/a、NH3-N 0.002t/a、动植物油0.218t/a。经现有生产废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管，最终经杭州临平净水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标排放。 表5-3 本项目废水产排情况汇总表 废水种类 废水量（t/a） 污染因子 污染物产生量 排放情况 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 间接加热废水 46t/a 不外排 生产污水 1200 CODCr 1120 1.344 50 0.06 NH3-N 1.21 0.002 5 0.006 动植物油 181 0.218 1 0.0012 3、噪声 本项目噪声源主要为风机等设备。类比现有项目同类设备，本项目主要设备噪声源强见表5-4。 表5-4 项目主要噪声源声压级 设备名称 数量 所在位置 排放特征 噪声级dB(A) 监测位置 厂房结构 类别 巧克力精磨机 7 室内 间歇 75 距离设备1m处 砼结构 油脂溶解炉 2 室内 间歇 70 距离设备1m处 砼结构 纯脂调温机 1 室内 间歇 70 距离设备1m处 砼结构 搅拌机 1 室内 间歇 75 距离设备1m处 砼结构 食品包装机 9 室内 间歇 75 距离设备1m处 砼结构 热缩包装机 1 室内 间歇 75 距离设备1m处 砼结构 三维包装机 1 室内 间歇 75 距离设备1m处 砼结构 酥皮机 1 室内 间歇 75 距离设备1m处 砼结构 粉碎机 2 室内 间歇 80 距离设备1m处 砼结构 四柱裁断机 1 室内 间歇 80 距离设备1m处 砼结构 投料机 1 室内 间歇 75 距离设备1m处 砼结构 吸塑机 2 室内 间歇 75 距离设备1m处 砼结构 滴币机 4 室内 间歇 70 距离设备1m处 砼结构 浇注机 9 室内 间歇 70 距离设备1m处 砼结构 混合机 2 室内 间歇 75 距离设备1m处 砼结构 三辊研磨机 2 室内 间歇 75 距离设备1m处 砼结构 精炼机 2 室内 间歇 75 距离设备1m处 砼结构 隧道机 2 室内 间歇 70 距离设备1m处 砼结构 高周波熔接 1 室内 间歇 65 距离设备1m处 砼结构 摆臂裁断机 1 室内 间歇 70 距离设备1m处 砼结构 涂衣机 1 室内 间歇 70 距离设备1m处 砼结构 塑封机 1 室内 间歇 70 距离设备1m处 砼结构 五辊机 2 室内 间歇 75 距离设备1m处 砼结构 二辊机 2 室内 间歇 75 距离设备1m处 砼结构 灌装机 2 室内 间歇 70 距离设备1m处 砼结构 混料机 3 室内 间歇 70 距离设备1m处 砼结构 全自动分段切条机 1 室内 间歇 70 距离设备1m处 砼结构 提升机 1 室内 间歇 70 距离设备1m处 砼结构 抛光机 1 室内 间歇 75 距离设备1m处 砼结构 球磨机 2 室内 间歇 75 距离设备1m处 砼结构 循环水冷冻机组 1 室内 间歇 70 距离设备1m处 砼结构 风机 若干 室内 连续 85 距离设备1m处 砼结构 4、固废 项目新增副产物主要是糖果屑、饼干屑、坚果碎屑、坚果次品、杂质、收集的粉尘、废包装材料。 （1）糖果屑 类比现有项目，本项目新增糖果屑产生量约0.12t/a，收集后回用于生产。 饼干屑 类比现有项目，本项目新增饼干屑产生量约0.16t/a，收集后回用于生产。 坚果碎屑 根据企业提供资料，项目新增坚果碎屑产生量约为0.08t/a，收集后回用于生产。 坚果次品 根据企业提供资料，项目新增坚果次品产生量约0.1t/a，收集后回用于生产。 （5）杂质 类比现有项目，本项目新增杂质产生量约0.09t/a，由当地环卫部门统一清运处理。 （6）粉尘 本项目新增收集的粉尘量约0.1539t/a，收集后委托当地环卫部门统一清运处理。 （7）废包装材料 类比现有项目，本项目新增废包装材料产生量约3.4t/a，收集后卖给废品回收公司。 （8）污泥 类比现有项目，本项目新增污泥产生量约16.7t/a，收集后委托海宁亿圣清理服务有限公司处理。 本项目副产物产生情况汇总见表5-5。 表5-5 项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 1 糖果屑 脱模 固态 糖果 0.12t/a 2 饼干屑 造型 固态 饼干 0.16t/a 3 坚果碎屑 切条 固态 坚果等 0.08t/a 4 坚果次品 挑选 固态 坚果等 0.1t/a 5 杂质 金检等 固态 铁等 0.09t/a 6 粉尘 搅拌等 固态 面粉等 0.1539t/a 7 废包装材料 原料使用 固态 塑料袋等 3.4t/a 8 污泥 废水处理 半固态 有机质等 16.7t/a 根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定对上述副产物属性进行判定，具体见表5-6。 表5-6 副产物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固体废物 判定依据 1 糖果屑 脱模 固态 糖果 是 4.2项a） 2 饼干屑 造型 固态 饼干 是 4.2项a） 3 坚果碎屑 切条 固态 坚果等 是 4.2项a） 4 坚果次品 挑选 固态 坚果等 是 4.1项a） 5 杂质 金检等 固态 铁等 是 4.2项a） 6 粉尘 搅拌等 固态 面粉等 是 4.2项h） 7 废包装材料 原料使用 固态 塑料袋等 是 4.1项h） 8 污泥 废水处理 半固态 有机质等 是 4.3项e） 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准 通则》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定表 序号 固废名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 糖果屑 脱模 否 -- 2 饼干屑 造型 否 -- 3 坚果碎屑 切条 否 -- 4 坚果次品 挑选 否 -- 5 杂质 金检等 否 -- 6 粉尘 搅拌等 否 -- 7 废包装材料 原料使用 否 -- 8 污泥 废水处理 否 -- 本项目固体废物分析结果汇总见表5-8。 表5-8 项目固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物名称 产生工序 形态 主要成分 属性 废物代码 预测产生量 1 糖果屑 脱模 固态 糖果 一般固废 -- 0.12t/a 2 饼干屑 造型 固态 饼干 一般固废 -- 0.16t/a 3 坚果碎屑 切条 固态 坚果等 一般固废 -- 0.08t/a 4 坚果次品 挑选 固态 坚果等 一般固废 -- 0.1t/a 5 杂质 金检等 固态 铁等 一般固废 -- 0.09t/a 6 粉尘 搅拌等 固态 面粉等 一般固废 -- 0.1539t/a 7 废包装材料 原料使用 固态 塑料袋等 一般固废 -- 3.4t/a 8 污泥 废水处理 半固态 有机质等 一般固废 -- 16.7t/a 5.7污染源强汇总 本项目实施后全厂污染物产排情况汇总表5-9。 表5-9 本项目污染物产排情况汇总表 单位：t/a 污染物名称 现有项目 排放量 本项目新增排放量 “以新带老”削减量 实施后全厂总排放量 污染物排放增减量 废气 粉尘 0.316 0.0361 0.005 0.3471 +0.0311 烘烤油烟废气 5.1kg/a 1.5kg/a 0kg/a 6.6kg/a +1.5kg/a 喷码废气 0 少量 0 少量 +少量 废水 污水 废水量 1691.1 1200 0 2891.1 +1200 CODCr 0.086 0.06 0 0.146 +0.06 NH3-N 0.01 0.006 0 0.016 +0.006 固体废物 糖果屑 0.01 0.12 0 0.13 +0.12 饼干屑 0.03 0.16 0 0.19 +0.16 坚果碎屑 0 0.08 0 0.08 +0.08 坚果次品 0 0.1 0 0.1 +0.1 杂质 0.02 0.09 0 0.11 +0.09 粉尘 0 0.1539 0 0.1539 +0.1539 废包装材料 0.8 3.4 0 4.2 +3.4 污泥 12 16.7 0 28.7 +16.7 生活垃圾 19.5 0 0 19.5 +0 注：表中固体废物量为产生量。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 饼干烘烤 | 烘烤废气 | 10kg/a | 有组织 ：1.2mg/m3，1.5kg/a |
|  | 饼干配料、调面 | 粉尘 | 0.075 t/a | 有组织 ：0.0032t/a，0.7693mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织 ：0.011t/a |
|  | 巧克力和糖果生产 | 粉尘 | 0.115t/a | 有组织 ：0.0049t/a，0.7853mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织 ：0.017t/a |
|  | 喷码 | 非甲烷总烃 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生产间接加热废水 | 补充水量46t/a，不外排 |
|  | 设备清洗废水 | 废水量 | 1200t/a | 1200t/a |
|  |  | CODCr | 1120mg/L，1.344t/a | 50mg/L，0.06t/a |
|  |  | NH3-N | 1.21mg/L，0.002t/a | 5mg/L，0.006t/a |
|  |  | 动植物油 | 181mg/L，0.218t/a | 1mg/L，0.0012t/a |
| 固 体 废 物 | 脱模 | 糖果屑 | 0.12t/a | 固体废物均得到有效处理，不排放 |
|  | 造型 | 饼干屑 | 0.16t/a |  |
|  | 切条 | 坚果碎屑 | 0.08t/a |  |
|  | 挑选 | 坚果次品 | 0.1t/a |  |
|  | 金检等 | 杂质 | 0.09t/a |  |
|  | 搅拌等 | 粉尘 | 0.1539t/a |  |
|  | 原料使用 | 废包装材料 | 3.4t/a |  |
|  | 废水处理 | 污泥 | 16.7t/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为风机等设备运行噪声，其噪声源强在65~85dB（A）左右。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响： 本项目用房系租用杭州万事利生物科技股份有限公司的闲置厂房作为生产场地，地址位于余杭区临平街道望梅路619号9幢，房屋已建成，无须新征土地，无施工期环境污染，因此项目建设不存在建设期占用耕地、破坏植被、水土流失以及破坏原有生态系统等生态影响。只要企业落实本报告提出的污染治理措施，则项目的实施对区域生态环境的影响较小。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目位于杭州市余杭区临平街道望梅路619号9幢，仅需安装设备，因此施工期污染不具体分析。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析 1、污染源强 项目废水主要为生活污水，由工程分析可知，项目废水产生量为1200t/a，各污染物产生量为：CODCr1.334t/a、NH3-N0.002t/a、动植物油0.218t/a。结合现有项目，本项目投产后全厂废水产生和排放情况如下： 表7-1 本项目投产后全厂废水产生和排放汇总 废水种类 废水量（t/a） 污染因子 污染物产生量 排放情况 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 间接加热废水 56.92 不外排 生产污水 2062.35 CODCr 1120 2.31 50 0.104 NH3-N 1.21 0.003 5 0.011 动植物油 181 0.374 1 0.0021 生活污水 828.75 CODCr 350 0.29 50 0.042 NH3-N 35 0.029 5 0.005 根据HJ2.3-2018《环境影响评价导则—地表水环境》表1水污染影响型建设项目评价等级判定，污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，属间接排放，确定评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 2、达标可行性分析 项目所在地具备纳管条件，设备清洗废水经自建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准纳管；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，可以满足纳管要求。废水经杭州临平净水厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。 企业配套有生产废水处理设施，根据现有项目检测数据可知，生产废水经处理时候可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，同时废水处理设施处理能力约10t/a，本项目达产后生产废水排放量约7.94t/d，因此企业现有污水处理设施处理规模和能力均能满足本项目要求，可实现达标排放。 另，项目所在区域市政污水管网已建成投入使用，废水纳管后送临平净水厂处理。临平净水厂受纳水体为钱塘江，其总设计日处理量为600000t/d，目前，一期项目已经运行，一期设计日处理量为200000t/d，目前临平净水厂工况负荷90%，还有日处理量余量20000 t/d，根据《杭州余杭水务控股集团有限公司杭州临平净水厂竣工环境保护验收监测报告》（鸿博环监竣验（2019）第622B号），出水水质中各监测指标均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中的要求。本项目达产后全厂废水排放量约11.12m3/d，远小于污水处理厂的处理规模，废水量在污水处理厂容量之内，水质也符合污水处理厂进水水质的要求，预计不会对污水处理厂造成较大冲击。

3、建设项目废水污染物排放信息表 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表7-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 单位：mg/L 序 号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生产、生活污水 CODCr、氨氮 纳管 间歇排放 1# 房东化粪池 / 1# (是 □否 (企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 2# 公司生产废水处理设施 隔油+水解酸化+生化+沉淀 （2）废水间接排放口基本情况表 表7-3 废水间接排放口基本情况表 序 号 排放口 编号 排放口地理坐标 废水排放量 /（万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排 放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg.L） 1 1# 120.241344693 30.436082345 0.12 纳管 间歇排放 / 杭州临平净水厂 CODCr 50 NH3-N 5 （3）废水污染物排放执行标准 表7-4 废水污染物排放执行标准表 序 号 排放口编号 污染物种类 国家或地方标准污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 1# CODCr 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 500 2 NH3-N 35 （4）废水污染物排放信息 表7-5 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 新增日排放量/（t/d） 全厂日排放量/（t/d） 新增年排放量/（t/a） 全厂年排放量/（t/a） 1 1# CODCr 50 0.00023 0.00056 0.06 0.146 3 NH3-N 5 0.000023 0.000062 0.006 0.016 全厂排放口合计 CODCr 50 0.00023 0.00056 0.06 0.146 NH3-N 5 0.000023 0.000062 0.006 0.016 （5）环境监测计划及记录信息表 表7-6 环境监测计划及记录信息表 序号 排放口 编号 污染物 种类 监测设施 自动监测设 施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测 是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 1# CODC 氨氮 □自动 (手工 / / 否 / 参照水污染物排放标准和HJ/T91； 1个 季度 HJ819-2017 4、地表水环境影响评价自查表 表7-7 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场地及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水体环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门(；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用情况 未开发(；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （） 监测断面或点位个数（）个 现状评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域；面积（）km2 评价因子 （CODcr、石油类、pH、DO、氨氮） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类(；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类( 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标(；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标(；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标；□不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区( 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （CODCr、氨氮） （0.146、0.016） （50、5） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施(；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动(；自动□；无监测□ 监测点位 （） （污水排放口） 监测因子 （ ） （CODCr、氨氮） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受□

7.2.2大气环境影响分析 1、达标分析 本项目营运期排放的废气主要有饼干烘烤废气、饼干生产粉尘、巧克力和糖果生产粉尘。废气产生和排放情况见表7-8。 表7-8 本项目废气产生和排放汇总 排放源 污染物名称 处理前产生浓度 及产生量(单位) 排放浓度及排放量(单位) 饼干烘烤 烘烤废气 10kg/a 有组织 ：1.2mg/m3，1.5kg/a 饼干配料、调面 粉尘 0.075 t/a 有组织 ：0.0032t/a，0.0031kg/h，0.7693mg/m3 无组织 ：0.011t/a，0.0106kg/h 巧克力和糖果生产 粉尘 0.115t/a 有组织 ：0.0049t/a，0.0047kg/h，0.7853mg/m3 无组织 ：0.017t/a，0.0164kg/h 喷码 非甲烷总烃 少量 少量 由上表可知，项目烘烤废气达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）规定的≤2mg/m3，粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，喷码油墨废气达到《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T0277-2018）中的浓度排放限值。 2、影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018要求，本次环评对项目产生的工业废气进行环境影响分析。 （1）污染源强 项目废气有组织排放情况见表7-9，无组织排放（矩形面源）情况详见表7-10。 表7-9 项目点源参数表 编号 1 2 名称 2#排气筒 3#排气筒 排气筒底部中心坐标/m X 120.240580263 120.240552100 Y 30.433707249 30.434059959 排气筒底部海拔高度/m 5.440 4.371 排气筒高度/m 15 15 排气筒出口内径/m 0.36 0.4 烟气流速/（m/s） 10.92 13.26 烟气温度/℃ 25 25 年排放小时数/h 520 520 排放工况 正常 正常 污染物排放速率（kg/h） 粉尘 0.0031 0.0047 注：X、Y取值为经纬度坐标，海拔高度根据谷歌地球获取 表7-10 项目矩形面源参数表 编号 1 名称 9幢A 9幢B 面源起点坐标/m X 120.240303996 120.240228894 Y 30.433889639 30.433587890 面源海拔高度/m 4.506 5.276 面源长度/m 49 48.3 面源宽度/m 24.7 24.6 与正北向夹角/° 10 10 面源有效排放高度/m 5 12 排放工况 正常 正常 污染物排放速率（kg/h） 粉尘 0.0164 0.0106 （2）评价因子和评价标准筛选 项目评价因子和评价标准筛选详见表7-11。 表7-11 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 粉尘（PM10） 1小时平均 450 GB3095-2012 注：由于PM10无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的三倍值。 （3）估算模型参数 项目选用AERSCREEN模型，估算模型参数详见表7-12。 表7-12 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 104万 最高环境温度/℃ 40 最低环境温度/℃ -10 土地利用类型 城市 区域湿度条件 平均 是否考虑地形 考虑地形 (是 □否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （4）主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源（有组织）估算模型计算结果详见表7-13，主要污染源（无组织）估算模型计算结果详见表7-14。 表7-13 主要污染源（有组织）估算模型计算结果表 下风向距离/m 2#排气筒 3#排气筒 粉尘 粉尘 预测浓度/（μg/m3） 占标率/% 预测浓度/（μg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率 2.1310E-01 0.05 3.2319E-01 0.07 下风向最大质量浓度落地点/m 265 265 D10%最远距离/m 0 0 表7-14 主要污染源（无组织）估算模型计算结果表 下风向距离/m 9幢A 9幢B 粉尘 粉尘 预测浓度/（μg/m3） 占标率/% 预测浓度/（μg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率 1.5995E+01 7.23 7.2512E+00 1.61 下风向最大质量浓度落地点/m 35 34 D10%最远距离/m 0 0 可见，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax =7.23%，小于10%，确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。项目废气正常排放对周围大气环境及敏感点影响较小。 （5）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算详见表7-15。 表7-15 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （μg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 一般排放口 1 1#排气筒 油烟废气 353 0.00072 0.0015 2 2#排气筒 颗粒物 769.3 0.0031 0.0032 3 3#排气筒 颗粒物 785.3 0.0047 0.0049 排放口合计 油烟废气 0.0015 颗粒物 0.0081 有组织排放总计 有组织排放总计 油烟废气 0.0015 颗粒物 0.0081 ②无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算详见表7-16。 表7-16 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/ （μg/m3） 1 9幢A楼 巧克力和糖果生产 颗粒物 脉冲除尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1000 0.011 2 9幢B楼 饼干配料、调面 颗粒物 脉冲除尘 1000 0.017 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.028 ③大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算详见表7-17。 表7-17 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 油烟废气 0.0015 2 颗粒物 0.0361 （6）大气环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目应按HJ819的要求，提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，见下表。 表7-18 营运期污染源监测方案 污染物类型 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 有组织废气 废气处理设施（1#排气筒） 进口 烘烤油烟废气 每年1期 （GB18483-2001） 出口 废气处理设施（2#排气筒、3#排气筒） 进口 颗粒物 GB16297-1996 出口 无组织废气 厂界无组织监控点 颗粒物、非甲烷总烃 每年1期 （7）建设项目大气环境影响评价自查表 项目建设项目大气环境影响评价自查表详见表7-19。 表7-19 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a□ 评价因子 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（无） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调差数据来源 长期例行监测 数据( 主管部门发布的 数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤ -20%□ k ＞ -20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、油烟废气、非甲烷总烃） 无组织废气监测( 有组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx：（）t/a 颗粒物：（0.0361）t/a VOCs：（）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 7.2.3 声环境影响分析 项目噪声主要为风机等设备运行噪声，其噪声源强在65~85dB（A）左右。 1、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采用导则推荐模式。 （1）室外点源： 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中： LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； r为点声源距预测点的距离(m)； （2）室内点声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中： LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL为围护结构的平均隔声量，一般装置墙、窗组合结构取TL=20dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=25dB(A)，本项目取20dB(A)； α为吸声系数；对一般机械装置，取0.15。 （3）对预测点多源声影响及背景噪声的迭加： 式中： N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB(A)）； LP(r)为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 2、预测噪声源强 为了确保项目投产后厂界噪声持续达标，提出以下防治措施： ①采用低噪声生产设备，风机采取隔声罩等降噪措施。 ②要求企业在生产时关门、窗作业； ③加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 3、预测结果 根据上述预测模式，考虑到距离衰减及障碍物隔声，厂界噪声贡献值预测结果见表7-20。 表7-20 厂界声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点 位置 贡献值 本底值 叠加值值 标准值 1# 东侧厂界 55.65 54.2 57.80 60 2# 南侧厂界 53.41 54.4 56.95 60 3# 西侧厂界 55.65 54.6 58.17 60 4# 北侧厂界 56.41 54.1 58.42 60 由预测结果可知，经过距离和障碍物的衰减作用，项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类昼间标准要求。 7.2.4固体废弃物环境影响分析 1、固体废弃物影响分析 根据工程分析，项目正常营运过程中产生的固体废物主要为糖果屑、饼干屑、坚果碎屑、坚果次品、杂质、收集的粉尘、废包装材料等。各种固废的处置量及处置情况见表7-21。 表7-21 固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 预测产生量 利用处置方式 是否符合环保要求 1 糖果屑 脱模 一般固废 -- 0.12t/a 回用生产 符合 2 饼干屑 造型 一般固废 -- 0.16t/a 符合 3 坚果碎屑 切条 一般固废 -- 0.08t/a 符合 4 坚果次品 挑选 一般固废 -- 0.1t/a 符合 5 杂质 金检等 一般固废 -- 0.09t/a 环卫部门统一清运 符合 6 粉尘 搅拌等 一般固废 -- 0.1539t/a 符合 7 废包装材料 原料使用 一般固废 -- 3.4t/a 卖给废品回收公司 符合 8 污泥 废水处理 一般固废 -- 16.7t/a 海宁亿圣清理服务有限公司处理 符合 综上所述，项目固废对环境影响不大。 7.3环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中“涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储运（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的须进行环境风险评价。”根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中“涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储运(包括使用管线输运)的建设项目可能发生的突发性事故(不包括人为破坏及自然灾害引发的事故)的须进行环境风险评价。” 项目所用原料不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，因此无须进行环境风险评价。 7.5 环保投资估算 为保护环境，确保企业“三废”污染物达标排放以及清洁生产的要求，建设项目需投入一定比例的环保投资落实污染治理措施。经初步估算，预计本项目需环保投资10万元，占总投资（1200万元）的0.83%，具体环保投资估算见表7-22。 表7-22 本项目环保投资估算 类别 营运期治理措施 投资估算（万元） 废气 烘烤废气 依托现有油烟净化设施 0 饼干生产粉尘 收集后脉冲布袋处理 2 巧克力、糖果生产粉尘 收集后脉冲布袋处理 3 废水 污水 新建收集管道，依托现有化粪池、污水处理设施， 1 固废 一般固废 厂区设置暂存点，污泥委托处理，杂质环卫清运 3 噪声 废气设施风机隔声、减震 1 合 计 10

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 饼干烘烤 | 烘烤废气 | 油烟净化装置处理后不低于15m高1#排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值 |
|  | 饼干配料、调面 | 粉尘 | 设置集气罩收集后引至脉冲布袋除尘设施处理后通过不低于15m高2#排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  | 巧克力和糖果生产 | 粉尘 | 设置集气罩收集后引至脉冲布袋除尘设施处理后通过不低于15m高3#排气筒排放 |  |
|  | 喷码 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T0277-2018）中的浓度排放限值 |
| 废水 | 生产、生活 | CODCr、NH3-N、动植物油 | 生产废水经自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，最终经杭州临平净水厂处理达标排放 | 达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 糖果屑 | 收集回用生产 | 资源化 无害化 |
|  |  | 饼干屑 | 收集回用生产 |  |
|  |  | 坚果碎屑 | 收集回用生产 |  |
|  |  | 坚果次品 | 收集回用生产 |  |
|  |  | 杂质 | 当地环卫部门统一清运处理 |  |
|  |  | 粉尘 | 当地环卫部门统一清运处理 |  |
|  |  | 废包装材料 | 卖给废品回收公司 |  |
|  |  | 污泥 | 委托海宁亿圣清理服务有限公司处理 |  |
| 噪声 | ①采用低噪声生产设备，风机采取隔声罩等降噪措施。②要求企业在生产时关门、窗作业；③加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 | 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于杭州市余杭区临平街道望梅路619号9幢，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。项目生产厂房为租用杭州万事利生物科技股份有限公司进行生产，无须新征土地，无施工期环境污染，因此项目建设不存在建设期占用耕地、破坏植被、水土流失以及破坏原有生态系统等生态影响。项目运营期间从事注塑机生产，污染物产生量较少，只要企业落实本报告提出的污染治理措施，则项目的实施对区域生态环境的影响较小。 |

# 九、结论与建议

9.1结论 9.1.1项目基本情况 杭州酷帕滋食品股份有限公司系杭州万事利生物科技股份有限公司地址位于余杭区临平街道望梅路619号9幢闲置厂房。本项目所租厂房总建筑面积2500m2，投资1200万元，购置融油缸、投料机、灌装机等设备，正常营运后，全厂将达到年产巧克力6000t、坚果100t、饼干250t、糖果250t的生产规模（即新增年产巧克力4800t、坚果100t、饼干235t、糖果200t，冷冻食品今后将不再生产）。 项目地理位置图见附图1所示，周边环境示意图及周边环境实景图分别见附图2和附图3所示，厂区平面布置图见附图6。 9.1.2项目主要污染源及污染措施治理 据工程分析，项目主要“三废”污染物的产生及排放情况汇总详见下表。 表9-1 本项目污染物产生及排放情况汇总表 内容 类型 排放源 （编号） 污染物 名称 处理前产生浓度 及产生量(单位) 排放浓度 及排放量(单位) 大 气 污 染 物 饼干烘烤 烘烤废气 10kg/a 有组织 ：1.2mg/m3，1.5kg/a 饼干配料、调面 粉尘 0.075 t/a 有组织 ：0.0032t/a，1.539mg/m3 无组织 ：0.011t/a 巧克力和糖果生产 粉尘 0.115t/a 有组织 ：0.0049t/a，1.571mg/m3 无组织 ：0.017t/a 喷码 非甲烷总烃 少量 少量 水 污 染 物 生产间接加热废水 补充水量46t/a，不外排 设备清洗废水 废水量 1200t/a 1200t/a CODCr 1120mg/L，1.344t/a 50mg/L，0.06t/a NH3-N 1.21mg/L，0.002t/a 5mg/L，0.006t/a 动植物油 181mg/L，0.218t/a 1mg/L，0.0012t/a 固 体 废 物 脱模 糖果屑 0.12t/a 固体废物均得到有效处理，不排放 造型 饼干屑 0.16t/a 切条 坚果碎屑 0.08t/a 挑选 坚果次品 0.1t/a 金检等 杂质 0.09t/a 搅拌等 粉尘 0.1539t/a 原料使用 废包装材料 3.4t/a 废水处理 污泥 16.7t/a 噪声 本项目噪声源主要为风机等设备运行噪声，其噪声源强在65~85dB（A）左右。 其他 / 2、本项目污染治理措施汇总及预期治理结果详见表9-2。 表9-2 本项目污染治理措施 内容 类型 排放源 污染物 名称 防治措施 预期治理效果 废气 饼干烘烤 烘烤废气 油烟净化装置处理后不低于15m高1#排气筒排放 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值 饼干配料、调面 粉尘 设置集气罩收集后引至脉冲布袋除尘设施处理后通过不低于15m高2#排气筒排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 巧克力和糖果生产 粉尘 设置集气罩收集后引至脉冲布袋除尘设施处理后通过不低于15m高3#排气筒排放 喷码 非甲烷总烃 加强通风 《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB3301/T0277-2018）中的浓度排放限值 废水 生产、生活 CODCr、NH3-N、动植物油 生产废水经自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，最终经杭州临平净水厂处理达标排放 达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 固体 废物 生产过程 糖果屑 收集回用生产 资源化 无害化 饼干屑 收集回用生产 坚果碎屑 收集回用生产 坚果次品 收集回用生产 杂质 当地环卫部门统一清运处理 粉尘 当地环卫部门统一清运处理 废包装材料 卖给废品回收公司 污泥 委托海宁亿圣清理服务有限公司处理 噪声 ①采用低噪声生产设备，风机采取隔声罩等降噪措施。②要求企业在生产时关门、窗作业；③加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 其他 无 9.1.3 环境质量现状结论 1、环境空气：项目所在区域属于不达标区。余杭区2018年环境空气中的主要污染物为NO2、PM2.5和O3。 2、地表水：根据监测结果，横山港水质现状较好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、声环境：项目厂界能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值的要求。 9.1.4项目营运期环境影响分析结论 1、大气环境影响分析结论 项目排放废气最大地面浓度占标率小于10%，确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。本项目不需要设置大气环境防护距离。项目废气正常排放对周围大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析结论 本项目生产废水经自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管，生活污水经房东化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管，最终进入杭州临平净水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。 3、声环境影响分析结论 本次环评对项目投产后的噪声排放情况进行了预测分析，各厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废弃物环境影响分析结论 只要企业严格落实固废处置措施，搞好固废收集和分类存放，做好综合利用，则本项目产生的固体废弃物均可做到妥善处置，不会对建设地周围的环境带来污染。 9.1.5建设项目环评审批原则符合性分析 1、环境功能区规划的要求符合性 根据《杭州市余杭区环境功能区划》(2016.10)，项目位于“杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区(0110-Ⅴ-0-1)”，环境功能区划详见附图5。 本项目为新增年产巧克力4800t、坚果100t、饼干235t、糖果200t项目，属于食品制造业，为二类工业项目，符合管控措施要求，不在负面清单内；项目生产工艺较为简单，污染物产生量较小，在企业严格落实本环评提出的各项污染物防治措施的基础上，项目各污染物排放水平能够达到同行业国内先进水平，对周边环境质量影响较小。因此项目建设符合余杭区环境功能区划要求。 2、污染物达标排放符合性 生活污水和生产废水分别收集处理达标后纳管，经杭州临平净水厂统一处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。烘烤废气经油烟净化设施处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值；生产粉尘分别设置脉冲除尘设施处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。项目固废均得到妥善处理不会对环境造成污染，能做到零排放。 因此，只要企业按照“三同时”原则，认真落实本报告中提出的各项污染处理措施后，确保污染防治设施正常运转，则本项目的各种污染物是能够做到达标排放的。 3、污染物排放总量控制指标 根据工程分析，本项目总量控制因子为COD、NH3-N、烟粉尘等3个指标。 企业扩建后各类总量控制指标未达到《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕199号）限值，不属于余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，不需要向余杭区环保局进行排污权有偿调剂利用。因此符合总量控制要求。 4、环境功能区划确定的环境质量要求符合性 本项目建设和运营时只要落实本报告提出的各项污染治理措施，认真做好“三同时”及日常环保管理工作， 建设项目所排放的较少量污染物不会改变区域环境质量现状，周边环境能够维持目前的环境质量现状及功能区划要求。 9.1.6建设项目环评审批要求符合性分析 1、清洁生产要求的符合性 本项目产生污染物较少且积极提倡固体废物的回收和综合利用，减少环境污染，积极推行废物资源化、减量化、无害化。因此，项目建设符合清洁生产原则。 2、水功能区，水环境功能区要求的符合性 项目所在区域地表水为横山港，横山港由南向北，由项目拟建地西侧约1.93km处汇入内排河。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，该河段属于“杭嘉湖35”河段，水功能为内排河余杭渔业用水区(编号：F1203102103014)，水环境功能为景观娱乐用水区(编号：330110FM220103000160)，目标水质为Ⅳ类。水环境功能区划为Ⅳ类水功能区，地表水环境功能区划为Ⅳ类水功能区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准，不属于饮用水源保护区。 9.1.7其他部门审批要求符合性分析 1、土地利用总体规划、城乡规划的要求符合性 本项目建设地位于杭州市余杭区临平街道望梅路619号9幢，用地为工业用地，故本项目建设符合余杭区土地利用规划和城镇建设规划。 2、产业政策符合性 本项目为C1373水果和坚果加工、C14 食品制造业。 ①根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不在限制类和淘汰类之列；②本项目产品种类、规模和生产设备均不在浙江省经信委发布的《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》之列；③根据《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，本项目不在限制和禁止(淘汰)类中；④根据《杭州市余杭区工业投资导向目录》，本项目不在限制和禁止类中。项目也不在《关于提高环保准入门槛、治理污染企业和关停污染项目的若干意见》中禁止新建项目之列。因此，本项目建设基本符合国家、杭州市及余杭区相关产业政策要求。 3、与开发区规划环评符合性 本项目租赁杭州万事利生物科技股份有限公司闲置厂房，属于食品制造业，不属于开发区禁止引入项目，符合开发区的产业发展要求及国家和地方产业政策要求，符合余杭区环境功能区规划要求。同时，项目各类污染物经妥善治理后均能做到达标排放，周边环境质量能够维持现状；项目污染物排放总量指标不需要在区域内调剂解决。综上分析，项目建设符合规划环评要求。 综上所述，该项目符合环评审批相关要求。 9.1.8建设项目“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评[2016]95号，2016.7.15），建设项目需符合“三线一单”要求，本项目符合性分析如下： 1、生态保护红线 生态功能保障基线包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。纳入的区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护我国珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护我国重要生态系统的主导功能。禁止开发区红线范围可包括自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等。自然保护区应全部纳入生态保护红线的管控范围，明确其空间分布界线。其他类型的禁止开发区根据其生态保护的重要性，通过生态系统服务重要性评价结果确定是否纳入生态保护红线的管控范围。 根据《杭州市余杭区生态保护红线划定方案》（2017年9月）规定：东湖街道行政面积： 76.94平方千米，其中：生态保护红线面积0.21平方千米。具体如下表。 表9-3 东湖街道内生态保护红线汇总 序号 生态保护红线名称 编码 常住人口数量（人） 面积 (km2) 类型 生态系统 植被类型 主要人为活动类型 生态环境问题 土地 所有权 11 超山省级风景名胜区核心景区生物多样性维护生态保护红线 330110-12-006 - 0.21 生态功能-生物多样性维护 山地森林 梅树 竹林 茶地 种植 周边村镇发展对景区的影响 国有 本项目位于杭州市余杭区临平街道望梅路619号9幢，不在生态红线范围内，由土地证可知，项目所在地为工业用地。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态新建保护区内，不涉及杭州市余杭区环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区标准。 本项目按环评要求设置污染物治理措施后，各类污染物均能达标排放，对周边环境的影响较小，因此能保持区域环境质量现状。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4、环境准入负面清单 根据《杭州市余杭区环境功能区划》(2016.10)，本项目位于杭州余杭经济技术开发区环境优化准入区(0110-Ⅴ-0-1)，不在该区域负面清单中，符合环境功能区规划。 因此，本项目的建设符合“三线一单”管理机制要求。 9.2环保建议与要求 1、要求企业认真负责全厂的环境管理、环境统计、污染源的治理工作，确保废水、废气、噪声等达标排放，固废得到安全处置。 2、须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案、生产规模和生产时间组织生产。如有变更，应向当地环境保护管理部门报备，并另行环评。 9.3环评总结论 综上分析，杭州酷帕滋食品股份有限公司新增年产巧克力4800t、坚果100t、饼干235t、糖果200t项目符合当地环境功能区规划、土地利用总体规划、城市规划和产业政策的要求。主要污染物排放均可达到环保要求，采取本环评中提到的各种污染防治措施后，对周围环境影响不大，符合所在地环境功能区划确定的环境质量要求。因此项目在该地的实施是可行的。

# Comments

因为是同一台设备和处理设施排放的，所以汇总一下

# Text boxes

成品入库

成型

粉碎

搅拌

麦芽糖浆、食用色淀等

粉尘

烘干

废包装材料

白砂糖

冷却

脱模

包装

明胶

浸泡

糖果屑

精炼

称量

粉尘、噪声

粉尘、噪声

原材料

成品

研磨

废包装材料

调温

成型

包装

检测we

返工

杂质

原材料

造型

配料

滚轧

粉尘

粉尘

成品

调面

饼干屑

烘烤

废包装材料

包装

烘烤废气

原材料

粉尘、噪声

配料

粉尘、噪声

调面

滚轧

造型

冷冻

废包装材料

包装

成品

0

.

7

,

0

.

7

0

.

7

,









j

sd

j

j

pH

pH

pH

pH

S

0

.

7

0

.

7

0

.

7

,









j

su

j

j

pH

pH

pH

pH

S

成品入库

成型

粉碎

搅拌

麦芽糖浆、食用色淀等

粉尘

烘干

废包装材料

白砂糖

冷却

脱模

包装

明胶

浸泡

糖果屑

原材料

造型

配料

滚轧

粉尘

粉尘

成品

调面

饼干屑

烘烤

废包装材料

包装

烘烤废气